目 录

前 言	1

第一章  总  则	6

1.1 编制依据	6

1.2 编制目的及评价原则	10

1.3 评价因子识别与筛选	11

1.4 评价执行标准	13

1.5 评价等级与评价范围	18

1.6 评价内容与评价重点	32

1.7 环境保护目标	32

1.8 评价工作程序	34

第二章   现有项目工程概况	35

2.1 现有厂区概况	35

2.2 现有工程	36

2.3 在建工程	49

2.4 现有、在建工程污染物排放情况汇总	56

2.5 现有工程存在的环保问题及整改措施	57

第三章  拟建项目工程分析	59

3.1 项目建设背景及必要性	59

3.2 拟建项目基本概况	62

3.3 储运工程	81

3.4 本项目工艺流程及产污环节分析	82

3.5 运营期污染物产生及排放情况	99

3.6 污染源强汇总	114

3.7 施工期污染源分析	118

第四章  环境现状调查与评价	124

4.1 自然环境概况	124

4.2 环境质量现状调查与评价	127

4.3 产业政策及规划相符性分析	162

4.4 饮用水源保护区	175

4.5 区域污染源情况调查	176

4.6 项目选址合理性分析	177

第五章 环境影响预测与评价	184

5.1 施工期环境影响分析	184

5.2 运营期环境空气影响评价	190

5.3 运营期地表水环境影响分析	217

5.4 运营期声环境影响分析	220

5.5 运营期地下水影响分析	223

5.6 运营期固体废物影响分析	246

5.7 运营期土壤影响分析	248

5.8 生态环境影响分析	254

第六章 环境保护措施及其可行性论证	256

6.1 运营期污染防治措施	256

6.2 施工期污染防治措施	278

6.3 “三同时”验收内容	282

6.4 小结与建议	286

第七章 环境风险评价	288

7.1 风险识别	288

7.2 环境保护目标	294

7.3 源项分析	296

7.4 LNG泄漏风险预测与评价	301

7.5 LNG储罐火灾爆炸事故风险预测与评价	308

7.6 LNG储罐爆炸事故影响预测	309

7.7 环境风险防范措施	311

第八章 环境影响经济损益分析	326

8.1 经济效益分析	326

8.2 社会效益分析	326

8.3 环境影响损益分析	327

第九章 环境管理与监测计划	330

9.1 环境管理要求及制度	330

9.2 污染物排放清单	334

9.3 环境监测计划	339

9.4 规范排污口	344

9.5 污染物总量指标	344

第十章 评价结论与建议	347

10.1 项目概况	347

10.2 产业政策及规划相符性	347

10.3 选址合理性分析	348

10.4 环境质量现状	348

10.5 污染物排放情况	349

10.6 环境影响预测结论	351

10.7 污染防治措施合理性	352

10.8 公众意见采纳情况	354

10.9 环境影响经济损益分析	354

10.10 环境管理和监测计划	354

10.11 总结论与建议	354

附件：

- 委托书；

- 项目备案文件；

- 评价执行标准；

- （1）常规因子监测报告；（2）HCl监测报告；（3）特征因子监测报告；（4）二噁英监测报告；（5）地下水监测报告；（6）土壤监测报告；

- 许昌精细化工园区总体规划环境影响报告书的审查意见；

- 管委会关于精细化工园区ZP03-4-1地块规划调整意见；

- 企业关于现有工程内容的拆除承诺；

- 建设单位现有工程环评批复及验收意见；

- 用地情况说明及土地证；

- 河南红东方化工股份有限公司（第二轮）清洁生产审核验收意见；

- 评审意见及专家签名表；

- 总量替代来源文件。

# 前 言

1、项目由来

河南红东方化工股份有限公司成立于2003年，厂址位于许昌精细化工园区（旧称许昌县精细化工企业集聚区），注册资金8634万元人民币，占地面积约70860m2，厂区大门北侧紧邻枪张公路（237省道），距京珠高速公路、311国道不足10公里，新郑国际机场40公里，许昌火车站10公里，交通运输极为便利。公司通过了ISO9001国际质量管理体系认证；2008年认定为“国家高新技术企业”；中石化工业协会评定为“石油和化工企业质量检验机构A级单位”；是国家核准的农药原药生产企业，是集产、研、销、运为一体的综合型化工生产基地。产品遍布全国，远销澳非、欧美、东南亚等国。

公司草甘膦原药生产规模为3万t/a，采用亚磷酸二烷基酯法生产草甘膦原药，草甘膦生产过程中产生一定量的尾液，包括浓缩后的4%草甘膦母液和35%的氯化铵液。2009年之前该母液经浓缩后用于10%草甘膦水剂的配制。2009年农业部、工信部发布第1158号公告，根据公告要求“从公告发布之日起，停止批准有效成分含量低于30%的草甘膦水剂登记。2012年3月农业部发布第1744号公告，“在2012年8月31日前，停止受理和批准草甘膦含量低于30%的草甘膦混配水剂的田间试验、农药登记（包括临时登记、正式登记和续展登记）。”通过上述两个措施，草甘膦母液不能以低于30%的水剂或者混配剂的形式进行生产和销售。草甘膦母液治理成为困扰行业的难题之一，是该行业迫切需要解决的共性问题。根据环境保护部办公厅文件《草甘膦生产企业环保核查指南》（环办[2013]57号）中核查内容的要求，“企业是否建有和原药生产能力相匹配的草甘膦母液回收处理装置（回收氯化钠和磷资源）”作为核查的内容之一。

《河南红东方化工股份有限公司年加工30000吨草甘膦水剂（含量≥30%）及25000吨草甘膦可溶粒剂项目环境影响报告书》2015年6月完成环评审批手续。生产30%的草甘膦水剂年消耗4%的草甘膦母液约2300t。现有草甘膦原药项目浓缩后的母液作为副产品暂存于厂区。

目前草甘膦母液处理主要有两种方法：焚烧法和湿式催化氧化法。河南红东方化工股份有限公司草甘膦母液综合处理及资源化利用项目采用湿式催化氧化技术处理草甘膦母液，该技术的主要原理是在垂直管式反应器中，在一定的温度、压力和催化剂条件下，利用空气中氧气对废水中的有机物进行催化氧化，利用空气为氧化剂将废水中的有机物及还原性无机物氧化降解的废水处理技术。在项目试运行过程中，高温高压反应条件下，大量固体颗粒物析出，湿式氧化反应器容易堵塞，通常一周左右就会发生堵塞，严重影响项目的正常运行。因此河南红东方化工股份有限公司拟对草甘膦母液综合处理及资源化利用项目进行技改，改用焚烧法处理草甘膦母液。镇江江南化工有限公司、南通江山农药化工股份有限公司等草甘膦生产企业均已建成草甘膦母液焚烧炉，定向焚烧生产粗品工业盐，作为生产磷酸盐的原料外售，具备了较成熟的运行经验，且上述企业均通过了环保部组织的草甘膦生产企业环保核查，草甘膦母液的综合利用方案得到认可。产品主要用作工业磷酸盐、水处理剂等产品的原料，不得直接用于食用、饲料等领域。由于河南红东方化工股份有限公司院内用地面积有限，因此草甘膦母液综合处理及资源化利用技改项目拟建于其全资子公司——许昌东方热力有限公司院内。

焚烧法目前有鳞板炉焚烧技术生产焦磷酸钠、回转窑焚烧技术生产多聚磷酸钠两种方式，河南红东方拟建设鳞板炉、回转窑各一个（共用一套烟气处理系统），两套炉子交替使用生产不同的产品，以更好地适应市场的需求，谋求企业的长远发展。河南红东方化工股份有限公司为适应行业发展要求，提升企业的市场竞争能力，拟投资8000万元新建2套焚烧系统。其中鳞板式焚烧系统1套，规模为150t/d，工业转化草甘膦母液25500 t/a，用于生产焦磷酸钠。回转窑焚烧系统1套，规模为120t/d，工业转化草甘膦母液15600t/a，用于生产多聚磷酸钠；此系统也可处理氯化铵液（9782t/a），用于生产复混肥基料。场地利用河南红东方化工股份有限公司全资子公司许昌东方热力有限公司东部未利用土地，用地性质为工业用地。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需进行环境影响评价。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中十五项“化学原料和化学制品制造业-36基本化学原料制造”、 十五项“化学原料和化学制品制造业-37肥料制造”，需编制环境影响报告书。2017年10月，受河南红东方化工股份有限公司委托，由重庆环科源博达环保科技有限公司承担该项目的环境评价工作（委托书见附件1）。

评价单位接受委托后，根据拟建工程的行业特点及所在地的自然、社会环境等，进行实地踏勘、监测、调查研究和论证等工作，遵照国家环境保护法规和《环境影响评价技术导则》的有关规定，按照“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制完成了《河南红东方化工股份有限公司草甘膦母液综合处理及资源化利用技改项目环境影响报告书》，现呈报许昌市生态环境局请予审查。

2、环境影响评价的工作过程

河南红东方化工股份有限公司于2017年10月9日委托我单位承担本项目的环境评价工作，委托书见附件1。

环境影响评价工作过程回顾：

2017年10月9日接收建设单位委托后，对拟建厂址及周围环境情况进行踏勘，并对周围自然和社会环境现状、区域环境基础设施进行了调查，并收集相关资料。根据委托方提供的该项目工程技术资料、现有工程资料，进行了该项目的初步工程分析。在此基础上，依据国家和地方环境保护的有关法律法规、政策、标准、环评导则和化工园区规划要求，进行环境影响因素识别和评价因子筛选，明确评价工作重点和环境保护目标，确定评价工作等级、评价范围和评价标准，制定出该项目的环评工作方案。

环评报告书编制过程中，依据国家和地方的有关法律法规、政策和化工园区规划要求，进行产业政策相符性论证、规划选址合理性分析。进行该项目详细的工程分析，并对现有项目进行了回顾性分析；进行区域污染源调查；委托环境监测机构开展环境现状的调查监测。在工程分析、现状调查资料的基础上，依据有关标准、规范要求，进行环境现状的分析评价和环境影响的预测分析评价，对所采取的环保措施可达性进行论证。

建设单位开展了公众参与调查，通过网络公示、张贴信息公告、召开座谈会、发放公众参与调查问卷等形式广泛征求了公众意见。

根据上述分析评价结果，2018年5月，公司编制完成《河南红东方化工股份有限公司草甘膦母液综合处理及资源化利用技改项目环境影响报告书》（送审版）。

2019年1月28日，河南省科技咨询服务中心主持召开了报告书技术评审会。2019年8月，我单位根据专家技术评审会专家意见，对报告进行了认真修改、补充和完善，完成了《河南红东方化工股份有限公司草甘膦母液综合处理及资源化利用技改项目环境影响报告书》（报批版）。现报请环保行政主管部门审批，以此作为项目主管部门决策的依据。

在报告书编制过程中得到了许昌市生态环境局、许昌市生态环境局建安区分局的大力支持，以及建设单位、可研单位的积极配合，在此一并表示衷心的感谢。

3、规划和产业政策符合性

本项目已在许昌市建安区发展和改革委员会备案，备案文号：2018-411023-26-03-067305；属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）鼓励类产业第三十八条环境保护与资源节约综合利用第15款“三废”综合利用及治理工程；项目产品和工艺未列入《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年文本）》规定的淘汰之类。项目符合《许昌市建设项目环境准入禁止、限制区域和项目名录（2015年版）》、《许昌市环境保护局关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施办法》（许环【2015】8号）、《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2019〕25号）、《许昌市2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》和《许昌市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》的相关要求。本项目位于许昌精细化工园区工业用地范围内，许昌精细化工园区控制性详细规划（调整）将园区ZP03-4-1号地块行业分类调整为化学原料及化学制品制造业，许昌精细化工园区总体规划也将在下一步修编，调整园区ZP03-4-1号地块行业分类为化学原料及化学制品制造业（见附件6），符合《许昌精细化工园区总体规划》及其规划环评审查意见等相关要求。

项目选址符合《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T 176-2005）及其修改方案、《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)、《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）》（环发[2004]58号）等相关技术规范和标准的要求。

4.关注的主要环境问题

本工程环境影响评价工作，结合厂址地区环境特点、工程特点，重点关注以下几个方面的问题：

(1)项目的选址可行性，与相关规定、规范及各规划的相符性；

(2)关注工程能否实现草甘膦母液的转化及合理利用；

(3) 关注大气环境影响的可接受性；

(4) 项目对周边地下水环境的影响程度；

(5) 项目采取的污染防治措施是否能稳定达标、经济技术可行。

5. 评价主要结论

本项目符合国家、河南省及许昌市的有关产业政策和相关规划。生产过程中采用了清洁的生产工艺，所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放，污染物的排放符合总量控制的要求，预测表明该工程正常排放的污染物对周围环境和环境保护目标的影响较小，环境风险可接受。在落实本报告书提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。

# 第一章  总  则

## 编制依据

### 国家法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订并施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订并施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修改）；

（7）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日修订施行）；

（8）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日二次修改并施行）；

（9）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修订并施行）；

（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日修订2013年1月1日起施行）；

（11）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订并施行）；

（12）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日起施行）；

（13）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；

（14）《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月1日起施行）；

（15）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）；

### 政府与部门规章、政策

（1）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号，2013年9月10日）；

（2）《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2016〕74号，2017年1月5日）；

（3）《“十三五”国家药品安全规划》（国发[2017]12号，2017年2月21日）；

（4）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）；

（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）；

关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定，生态环境部1号令，2018年4月28日施行；

（6）《国家产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年5月1日国家发展和改革委员会修正）；

（7）《河南省人民政府办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的实施意　见》（豫环文【2017】31号）；

（8）《危险化学品安全管理条例》（645号 、2013年修订）；

（9）《国家危险废物名录》（环境保护部第39号令，2016年8月1日起实施）；

（10）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令，部令 第4号，2019年1月1日）；

（11）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环境保护部环办[2013]103号文件，2014年1月1日）；

（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发 [2012]77号，2012年7月3日）；

（13）《农药工业“十三五”发展规划》（2016年5月26日）；

（14）《关于〈发布环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策〉的公告》（环境保护部公告2013年第59号， 2013年9月13日）；

（15）《重点行业二噁英污染防治技术政策》；

（16）河南省环境保护厅关于印发河南省重点行业二噁英污染物治理技术指导意见的通知（ 豫环文〔2013〕206号）；

（17）《河南省环境保护厅关于印发河南省建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定的通知》（豫环文[2015]292号）；

（18）河南省环保厅《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（豫环文[2015]33号，2015年1月30日）；

（19）《河南省环境保护厅关于加快产业园区建设项目环评审批的意见》（豫环文[2011]146号）；

（20）《关于发布河南省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）的公告》（河南省环境保护厅[2019]6号公告，2019年5月27日）；

（21）《许昌市环境保护局关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施办法》（许环〔2015〕8号，2015年2月3日）；

（22）《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2019〕25号）；

（23）《许昌市2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》；

（24）《许昌市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》；

（25）《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）；

（26）河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）；

（27）河南省固体废物污染环境防治条例；

（28）《工业炉窑大气污染综合治理方案》；

（29）《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》豫环文[2019]84号。

### 相关规划

（1）《许昌市城市总体规划（2015-2030）》；

（2）《张潘镇总体规划修编（2017-2030）》；

（3）《许昌市“十三五”生态环境保护规划》；

（4）《许昌精细化工园区总体规划》及其规划环评审查意见；

### 评价技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）；

（10）《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T 176-2005）、《关于发布<危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范>（HJ/T176—2005）修改方案的公告》，环境保护部2012年第33号公告；

（11）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（12）《危险废物处置工程技术导则》（HJ2042-2014）。

### 项目文件

（1）《河南红东方化工股份有限公司草甘膦母液综合处理及资源化利用技改项目可行性研究报告》；

（2）项目备案证明（2018-411023-26-03-067305）；

（3）河南红东方化工股份有限公司草甘膦母液综合处理及资源化利用技改项目委托书；

（4）河南红东方化工股份有限公司草甘膦母液综合处理及资源化利用技改项目环境影响评价执行标准；

（5）《许昌县精细化工产业集聚区总体规划环境影响报告书》（机械工业第四设计研究院，2008.6）；

（6）《草甘膦母液综合处理及资源化利用技改项目环境影响评价公众参与说明》。

## 编制目的及评价原则

### 编制目的

通过建设项目的环境影响评价，按照国家和地方有关法规和区域开发、建设的有关规划，以区域可持续发展、保证环境质量、保护生态环境等前提，尽量利用现有资料和成果，进行充分调查，查明建设项目所在区域的环境质量现状，根据建设项目的排污特征和地域敏感性，预测项目建设时期和建成后对区域环境质量的影响范围及程度，提出切实可行的污染防治对策，以期把建设项目对环境带来的不利影响控制在最小程度，为项目环保工程设计和环境管理提供科学依据。

根据本项目项目特点和环境特点及评价区环境功能的要求，本次评价的目的如下：

（1）正确处理本项目地区经济、社会发展与保护环境、维护生态平衡的关系。

（2）通过实地调查、现场监测和资料收集，了解评价区域的空气、相关地表水及区域声环境等环境质量现状和环境保护目标，调查评价区域的社会、经济状况和发展规划。

（3）通过工程分析，分析和评价本项目施工期、运营期所产生的各类污染源及主要污染物排放量，以及对环境造成的影响进行预测和评价。

（4）分析预测项目建设实施前后对评价区域环境的影响，根据对环境影响的程度和范围，提出有针对性、可行性的污染减缓措施和控制防治措施。

（5）对本项目拟采取的环境保护措施进行评价，提出相应的措施和建议；分析本项目周边污染源对本项目的影响，提出减轻影响的措施。

（6）核算本项目运营期排放量并提出总量控制建议指标；对本项目的环境效益、社会效益及经济效益进行分析。

（7）为加强本项目环境监督管理，确保项目区域的环境质量达到国家有关标准，提出施工期、运营期有关监测方案的建议，为环保治理措施和工程环保设计提供依据。

（8）从城市发展规划、环境功能规划、周围环境敏感保护目标等方面，论证本项目选址的合理性，为项目实现优化选址、合理布局、最佳设计提供科学依据。

（9）通过环境影响预测分析和污染防治措施的可行性论证，对项目环境可行性作出结论。

### 评价工作原则

（1）坚持可持续发展、经济建设和环境建设协调发展的原则；

（2）评价工作根据建设项目环境保护管理的有关规定，坚持“清洁生产”、“达标排放”、“总量控制”的原则。

（3）认真做好工程分析，贯彻“清洁生产”原则，最大限度地减少污染物的排放量。分析生产过程中污染物排放对环境可能造成的影响，通过环境影响预测评价，分析其影响程度和范围。

（4）充分利用近年来在建设项目所在地取得的环境监测、环境管理等方面的成果，进行该项目的环境影响评价工作。

## 评价因子识别与筛选

### 环境影响因素识别

结合工程特点和项目所处地域特征，通过初步分析识别环境因素，结果参见表1-1所示。建设期土建工程会造成轻微程度的植被破坏，施工中还产生噪声、扬尘、污水、弃石、弃渣等对环境的影响，但建设期的环境影响受建设时段控制，影响是暂时的、局部的，当施工结束后，影响将随之消失或减缓。营运期焚烧炉等生产设备外排的废气将对大气环境产生长期不利影响；危险废物的暂存可能对地下水有影响；生产过程中的噪声将会对居民生活将产生一定的影响。从影响时段上来看，营运期的影响与建设期的相比是长期、广泛的。服务期满后，土地使用功能的改变、对植被、对生态资源等的影响将持续一段时间。

根据环境污染分析及通过对项目现场的勘查，本项目在施工期和运营期间会对环境产生一定的影响，项目对各环境要素影响要素识别见表1-1。

表 1-1             环境影响要素识别一览表

| 阶段 | 污染因素 | 环境要素 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 植被 | 土壤 | 居民生活 | 环境风险 |
| 建设期 | 噪声 |  |  |  |  |  | -1S |  |
|  | 扬尘 | -1S |  |  | -1S |  | -1S |  |
|  | 生活污水 |  | -1S |  |  |  |  |  |
|  | 施工废水 |  | -1S |  |  | -1S |  |  |
|  | 车辆运输 | -1S |  |  |  |  | -1S |  |
| 运营期 | 噪声 |  |  |  |  |  | -1L |  |
|  | 废气 | -2L |  |  |  |  | -2L | -2L |
|  | 废水 |  | -1L | -1L |  |  |  | -2L |
|  | 固体废物 | -1L | -1L | -1L |  | -2L |  | -2L |
| 备注：影响程度：1-轻微，2-一般，3-显著 影响时段：S-短期，L-长期 影响性质：+ -有利，- -不利 |

### 影响因子与评价因子

根据对本项目工艺流程及“三废”排放状况的分析，确定评价因子如表1-2所列。

表 1-2                   评价因子一览表

| 环境类别 | 现状评价因子 | 影响预测因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、CO、TSP、PM10、PM2.5、HCl、二噁英、NH3 | PM10、SO2、NO2、HCl、二噁英、HCl、二噁英类、NH3 | SO2、NOX |
| 地表水环境 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、石油类 | 一般评述 | COD、氨氮 |
| 声环境 | 连续等效A声级 | 连续等效A声级 | / |
| 地下水环境 | K+、Ca2+、Na+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；pH、氨氮、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氯化物、氟化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物 | / | / |
| 土壤 | GB 36600 中规定的基本项目，即45项基本因子以及pH、二噁英 | 二噁英 | / |

## 评价执行标准

根据建安区环境保护局出具的关于本项目执行标准的意见，本项目执行标准如下：

### 环境质量标准

（1）大气环境质量标准

本项目位于环境空气二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，由于该项目部分评价指标在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）没有明确规定，这部分指标参照国内外相关标准执行，具体如下：NH3、HCl参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79），二噁英参照日本环境空气质量标准（年均浓度）。

参照环境空气质量标准限值详见表1-3。

表 1-3              大气环境质量评价执行标准

| 污染物名称 | 标准限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小时平均 | 24小时平均 | 年平均 |  |  |
| SO2 | 500 | 150 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| NO2 | 200 | 80 | 40 |  |  |
| NOx | 250 | 100 | 50 |  |  |
| CO | 10 | 4 | / | mg/m3 |  |
| PM10 | / | 150 | 70 | μg/m3 |  |
| PM2.5 | / | 75 | 35 |  |  |
| HCl | 0.05 | 0.015 | / | mg/m3 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| NH3 | 0.20 | / | / |  |  |
| 二噁英类 |  | 1.65 | 0.6 | TEQpg/m3 | 日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准 |

（2）地表水环境质量标准

本项目所涉及河流主要为新沟河，新沟河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，各污染因子浓度限值见表1-4。

表 1-4              地表水环境质量标准              单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6~9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| 2 | 化学需氧量（COD） | ≤30 |  |
| 3 | 五日生化需氧量（BOD5） | ≤6 |  |
| 4 | 氨氮 | ≤1.5 |  |
| 5 | 总磷 | ≤0.3 |  |
| 6 | 石油类 | ≤0.5 |  |

（3）地下水环境质量

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；各污染物浓度限值见表1-5。

表 1-5              地下水质量标准                单位：mg/L

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5-8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计） | ≤450 |  |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 |  |
| 5 | 耗氧量（CODMn法，以O2计） | ≤3.0 |  |
| 6 | 硝酸盐 | ≤20.0 |  |
| 7 | 亚硝酸盐 | ≤1.00 |  |
| 8 | 氨氮（NH3-N） | ≤0.50 |  |
| 9 | 砷 | ≤0.01 |  |
| 10 | 汞 | ≤0.001 |  |
| 11 | 铅 | ≤0.01 |  |
| 12 | 铬（六价）（Cr6+） | ≤0.05 |  |
| 13 | 镉 | ≤0.005 |  |
| 14 | 总大肠菌群（个/L） | ≤3.0 |  |
| 15 | 氟化物 | ≤1.0 |  |

（4）声环境质量

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，标准限值见表1-6。

表 1-6             声环境质量标准（摘录）          单位：dB(A)

| 声环境功能区类别 | 时段 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |

（5）土壤环境

土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染分析管控标准》(GB15618-2018)、《土壤环境质量 建设用地土壤污染分析管控标准》（GB36600-2018），详见表1-7。

表 1-7        农用地土壤污染分析管控标准      单位：mg/kg（pH除外）

| 项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- |
|  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 项目 | 风险管控值 |
|  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 镉 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 汞 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 6.0 |
| 砷 | 200 | 150 | 120 | 100 |
| 铅 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
| 铬 | 800 | 850 | 1000 | 1300 |

表 1-8      建设用地土壤污染风险筛选值和管制值      单位：mg/kg

| 项目 | CAS编号 | 筛选值 | 管控值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第二类用地 | 第二类用地 |
| 铅 | 7439-92-1 | 800 | 2500 |
| 汞 | 7439-97-6 | 38 | 82 |
| 镍 | 7440-02-0 | 900 | 2000 |
| 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 | 78 |
| 砷 | 7440-38-2 | 60 | 140 |
| 铜 | 7440-50-8 | 18000 | 36000 |
| 二噁英ng-TEQ/kg | / | 4×10-5 | 4×10-4 |

### 污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

焚烧炉排气筒高度、技术指标和焚烧炉尾气排放分别执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表1-9~表1-11相应标准，颗粒物、HCl排放准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）浓度限值标准，详见表1-12。

表 1-9              焚烧炉排气筒高度

| 焚烧量（kg/h） | 废物类型 | 排气筒最低允许排放高度 |
| --- | --- | --- |
| ≥2500 | 第4.2条规定的危险废物 | 50m |

表 1-10             焚烧炉的技术性能指标

| 指标 废物类型 | 焚烧炉温度（℃） | 烟气停留时间（s） | 燃烧效率（%） | 焚毁去除率（%） | 焚烧残渣的热灼减率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | ≥1100 | ≥2.0 | ≥99.9 | ≥99.99 | ﹤5 |

表 1-11              大气污染物排放限值

| 序号 | 污染物 | 《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001(mg/m3)（焚烧量≥2500kg/h） | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2015(mg/m3) | 《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》 | 本项目执行标准(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟气黑度 | 林格曼Ⅰ级 | 林格曼Ⅰ级 | / | 林格曼Ⅰ级 |
| 2 | 烟尘 | 65 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | CO | 80 | / | / | 80 |
| 4 | SO2 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | HCl | 60 | 30 | / | 30 |
| 6 | 氮氧化物（以NO2计） | 500 | 400 | 300 | 300 |
| 7 | 二噁英类 | 0.5TEQng/m3 | / | / | 0.5TEQng/m3 |

注：由于工业转化草甘膦母液共用一套烟气处理系统，因此该排气筒执行标准取《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001、《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2015以及《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》就同一因子中更为严格的标准值；复混肥基料生产烟气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2015以及《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》。

表 1-12            其他大气污染物排放标准限值

| 项目 | 有组织排放 | 厂界标准值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 排气筒高度（m） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |  |  |
| NH3 | 15 | 4.9 | / | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |

（2）水污染物排放标准

本项目废水经城市污水管网进入许昌市建安区第二污水处理厂进行深度处理，废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级排放标准。

表 1-13              水污染物排放标准               单位：mg/L

| 序号 | 污染因子 | 排放浓度(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 |
| 2 | COD | 500 |
| 3 | BOD5 | 300 |
| 4 | SS | 400 |
| 5 | 氨氮 | / |

（3）噪声评价标准

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行表1中2类标准，具体见表1-14和表1-15。

表 1-14      建筑施工场界环境噪声排放标准       单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表 1-15     工业企业厂界环境噪声排放标准（摘录）       单位：dB（A）

| 厂界外声环境功能区类别 | 时段 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |

（4）固体废物

固体废物鉴别执行《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；危险废物分类执行《国家危险废物名录》（2016年6月21日发布）、《危险废物鉴别标准》。

一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单；

危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。

## 评价等级与评价范围

### 环境空气

（1）分级判据

由《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定可知，评价等级分级判据见表1-16。

表 1-16                   评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

（2）估算模型参数

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模式系统进行估算，估算模型参数见表1-17。

表 1-17               估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ | -17.3 |
| 最低环境温度/℃ | 41.5 |
| 土地利用类型 | 农作地 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 (否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 (否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（3）估算模式及估算结果

根据项目工程分析结果，选择烟尘、SO2、NOX、HCl、NH3、二噁英共6种主要污染物进行计算，根据HJ2.2-2018中最大地面浓度占标率Pi的定义及第i个污染物的地面浓度达标准限值10％时所对应的最远距离D10%，采用估算模式计算本项目污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，项目各排放源废气污染物最大地面浓度占标率Pi见表1-18。同一项目有多个（两个以上，含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。

式中：Pi——第i 个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

根据估算模式计算得出的结果见表1-18。

表 1-18              估算模式计算结果表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 预测质量浓度（mg/m3） | 占标率P（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草甘膦母液工业转化废气P1 | SO2 | 0.010557 | 2.11 |
| 2 |  | NO2 | 0.014702 | 7.35 |
| 3 |  | 烟尘 | 0.002941 | 0.65 |
| 4 |  | HCl | 0.000980 | 1.96 |
| 5 |  | 二噁英 | 0.000000 | 0.32 |
| 6 | 复混肥基料生产尾气P2 | SO2 | 0.003251 | 0.65 |
| 7 |  | NO2 | 0.014665 | 7.33 |
| 8 |  | 粉尘 | 0.000614 | 0.14 |
| 9 |  | HCl | 0.000043 | 0.09 |
| 10 |  | NH3 | 0.000022 | 0.01 |
| 11 | 混料间S1 | NH3 | 0.005622 | 2.81 |

最大占标率为:7.35% (P1鳞板炉烟气处理系统的 NO2)，占标率10%的最远距离D10%: 0 m (所有筛选点的占标率均低于10%)，因此筛选结果建议评价等级为二级；根据导则5.3.3.2对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评级等级提高一级，因此本次环境空气评价等级定为一级。建议评价范围为以污染源为中心边长5km的正方形，评价范围示意图如图1-2。

### 地表水环境

由工程分析可知，生产废水主要为车间冲洗废水、锅炉排污水、焚烧系统洗涤除雾废水、急冷塔排水、复混肥基料生产烟气洗涤废水等。采用分类收集、分质处理的方案处理厂内各股废水：①	锅炉定排水水质简单，回用于急冷塔补水，不外排；②洗涤除雾塔水循环使用一段时间后，水中灰分、无机盐等物质增多，不适宜再进行使用，此时废水中和后送焚烧炉焚烧，不外排；③急冷塔水循环使用一段时间后，水中灰分、无机盐等物质增多，不适宜再进行使用，此时废水中和后送焚烧炉焚烧，不外排；④	复混肥基料生产烟气洗涤废水溶解了大量的氯化铵、硫酸铵、磷酸二氢铵等，溶度较高，回用于混合槽制浆；⑤其他废水（地面冲洗水，约0.117m3/d）、初期雨水等具有与处理物料类似组分的潜在污染，主要含有COD、悬浮物、石油类等污染因子，收集后送河南红东方污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准限值要求后排入许昌市建安区第二污水处理厂处理。生活污水经化粪池处理后外排入许昌市建安区第二污水处理厂处理，排放量为1.6m3/d。

本项目废水为间接排放，根据《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-2018）表1中规定，地表水评价等级为三级B，本评价“简要说明污染物类型、数量，排水状况、排水去向等，分析依托污水处理设施环境可行性，主要调查依托污水处理设施的日处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后废水稳定达标排放情况，进行一些简单的环境影响分析。

### 地下水环境

#### 地下水环境影响评价分类

根据《环境影响评价技术导则•地下水环境》（HJ610-2016）中地下水环境影响评价分类表，本项目工业转化草甘膦母液制备粗品工业盐，属于化学原料和化学制品制造业，地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类。

#### 地下水敏感程度

根据现场调查资料，地下水评价范围内无地下水集中式饮用水源地；项目周围村庄居民生活饮用水来自于辛集集中式饮用水供水井供水，由供水管网供给供水范围内各村各户；辛集集中式饮用水供水井位于本次项目西北3.2km辛集村，井深400m，水源为深层承压水。

依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）第6.2.1.2条表1，综合判断拟建项目场地地下水环境敏感程度为“不敏感”。详见下表。

表 1-19           建设项目的地下水环境敏感程度分级表

| 分级 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源 (包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源 (包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

#### 地下水环境评价等级的确定

表 1-20                评价工作等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

根据表1-20地下水环境评价等级分级判定可知，本项目地下水评价等级均为二级。

#### 评价范围

（1）本项目地下水环境影响评价范围采用下列公式计算。

L=α×K×I×T/ne

L:下游迁移距离，m

α：变化系数；

K：渗透系数，m/d

I：水力坡度，无量纲

T：质点迁移天数，d

ne：有效孔隙度，无量纲

（2）参数确定

α：变化系数，根据导则，取2；

K：根据矿区地形地质及地层分布情况，评价区场地浅层地下水属松散岩类孔隙水，类型为潜水，介质主要为粉质粘土，根据抽水实验，渗透系数K取5.91m/d；

I：水力坡度

根据评价区等水位线图分析结果，场区水力坡度取0.0005。

T：质点迁移天数，取值5000d

ne：有效孔隙度，根据《水文地质手册》所给有效孔隙度经验值，亚粘土ne1取0.45。

（3）评价范围计算结果

表 1-21              评价范围计算结果一览表

| 项目 | α | K(m/d) | 水力坡度 | 质点迁移天数(d) | ne | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目场区 | 2 | 5.91 | 0.0005 | 5000 | 0.45 | 66 |

由表1-21可知，本项目地下水评价范围为：自本项目场地北边界至南边界下游66m，以及场地两侧33m范围。

### 声环境

建设项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类地区，建设前后噪声声级预计增加量<3dB(A)，受噪声影响的人口增加数量增加值变化不大，依据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中相关规定，评价确定声环境影响评价为二级。评价等级分级判据见表1-22。

表 1-22                声环境影响评价等级划分

| 项 目 | 项目厂区 |
| --- | --- |
| 建设项目所处的声环境功能区 | 2类区 |
| 建设前后噪声声级预计增加量 | <3dB(A) |
| 受噪声影响的人口增加数量增加值 | 变化不大 |
| 评价等级 | 二级 |

（2）评价范围

声环境评价范围为项目厂界为边界，外扩200m。

### 环境风险评价等级

#### 环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），判定环境风险评价等级，步骤如下：

1、危险物质及工艺系统危险性（P）的分级

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

本项目涉及的风险物质见下表。

表 1-23               项目涉及风险物质表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 最大储存量q | 临界量Q | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3 | t | t |  |
| 1 | 草甘膦母液（CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液） | / | 4050 | 4050 | 10 | 405 |
| 2 | LNG（甲烷） | 74-82-8 | 100 | 32.4 | 10 | 3.24 |
| 3 | 磷酸（85%） | 7664-38-2 | 200 | 257.81 | 10 | 25.78 |
| 项目Q值∑ | 434.02 |

则组织总量与其临界量的比值：

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。经计算，本项目Q=434.02＞100.

（2）行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按表1-24评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。

表 1-24            行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、氨基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高温指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价 |

表 1-25               建设项目M值确定

| 序号 | 工艺单元名称 | 生产工艺 | 数量/套 | M分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回转窑 | 焚烧工艺温度≥400℃ | 1 | 5 |
| 2 | 鳞板炉 | 焚烧工艺温度≥800℃ | 1 | 5 |
| 3 | LNG供气站 | / | 1 | 5 |
| 4 | 原料液罐区 | / | 1 | 5 |
| 项目M值∑ | 20 |

本项目鳞板炉、回转窑的温度均＞300℃，项目有原料罐区和LNG罐区两个罐区，因此M2=20。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表C.2确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）。

表 1-26       危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值Q | 行业及生产工艺（M） |
| --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

由上表可知， 危险物质及工艺系统危险性等级为P1。

2、环境敏感度（E）的分级

（1）大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表1-27。

表 1-27             大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，因此大气敏感程度分级为E1。

（2）地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放的受纳水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表1-28。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级见表1-29和1-30。

表 1-28           地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表 1-29           地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为II类及以上，或海水水质分类为第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为III类，或海水水质分类为第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界 |
| 低敏感F3 | 上述地区以外的其他地区 |

表 1-30                 环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地； 珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统； 珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区； 海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标，项目环境敏感目标分级为S3；项目最终受纳水体为IV类水，地表水功能敏感性分区为F3，因此项目地表水环境敏感程度分级为E3环境低度敏感区。

（3）地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表1-31。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表1-32和表1-33。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表 1-31             地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |
| --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表 1-32            地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的设计地下水的环境敏感区 |

表 1-33            包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6 cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。 K：渗透系数。 |

项目厂区地质为粉质粘土层，粉质粘土渗透系数为0.05m/d，分布连续、稳定，包气带防污性能为D2；地下水功能敏感性分区为不敏感G3；地下水环境为E3环境低度敏感区。

3、建设项目环境风险潜势判断

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析。

表 1-34            建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度E | 危险物质及工艺系统危险性P |
| --- | --- |
|  | 极高危害P1 | 高度危害P2 | 中度危害P3 | 轻度危害P4 |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |

本项目危险物质及工艺系统危险性等级为P1，大气环境敏感程度为E1，地表水、地下水环境敏感程度均为E3， 因此大气环境风险潜势为IV+，地表水、地下水环境风险潜势均为III类；根据导则6.4建设项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值，因此确定本项目环境风险潜势综合等级为IV+。

#### 评价工作等级划分

评价工作等级划分见表1-35。

表 1-35              评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

本项目环境风险潜势综合等级为IV+，因此确定环境风险评价工作等级为一级。

#### 评价范围

项目为一级评价，环境空气风险评价范围为项目边界外扩5km；地表水环境风险评价范围、地下水风险评价范围同相应要素环境影响评价范围。

### 土壤环境评价等级

经查《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于第十五项“化学原料和化学制品制造业-36基本化学原料制造”、“化学原料和化学制品制造业-37肥料制造”，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A要求，本项目为Ⅰ类项目。项目为污染影响型，项目占地规模为1.16hm2，占地属于小型；根据现场调查及张潘镇土地利用现状图，项目周边分布有耕地等敏感区域，故所处区域为敏感区域。结合《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中污染影响型评价工作等级划分表1-36，本项目土壤等级判定结果为一级。

图1-3    张潘镇土地利用现状图

表 1-36           土壤环境影响评价等级划分判据

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤一级评价评价范围为：厂区以及厂界外1km范围内，面积约5.813km2。

图1-4    土壤评价范围示意图

### 生态环境评价等级

本项目总占地面积约1.16hm2，厂址位于许昌精细化工园区，所在地不属于特殊生态敏感区及重要生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中有关生态环境影响评价工作划分原则，确定该项目生态环境评价工作等级为三级，其划分依据见表1-37。

表 1-37                   生态环境影响评价等级划分判据

| 生态敏感性 | 工程占地（含水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2 km2~20km2或长度50km~100km | 面积≤2 km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

因此，本项目的生态环境影响评价工作等级为三级。

（2）评价范围

工程占地以及厂界向外延伸200m的范围。

## 评价内容与评价重点

### 评价内容

（1）调查、监测工程所在地区的污染源状况及大气、地表水、声环境、地下水质量现状并进行评价；

（2）进行工程分析，了解其生产工艺流程、产污环节及其排放状况；

（3）预测并评价工程建成投产后对该地区环境的影响程度和范围；

（4）对工程拟采取的各类污染防治措施的合理性、可行性和可靠性作出评价，提出进一步防治污染的对策建议。

### 评价重点

根据项目建设特点、产排污特征、区域环境功能要求和区域基础设施条件，确定该项目环境影响评价的工作重点是工程分析、环境影响预测及评价、环境保护措施及其经济、技术论证。

（1）工程分析：调查分析工艺流程及产污环节，核实污染源、污染因子和污染源强、排污特征，核算项目的污染物产生量、消减量、排放量，以及污染物排放总量控制指标建议值。

（2）环节影响预测与评价：通过预测及分析评价，评价项目污染物排放对环境的影响程度，并根据评价结果提出环境影响减缓措施。

（3）环境保护措施及其经济、技术论证：对项目拟采用的废气、废水、固体废物、噪声污染控制方案进行分析，论证污染物稳定达标排放的可行性，提出污染防治措施和建议。

## 环境保护目标

### 厂区周围环境特征

（1）项目地理位置

本项目位于许昌精细化工园区河南红东方化工股份有限公司厂区南侧—许昌东方热力有限公司院内（其为河南红东方化工股份有限公司全资子公司），东距张潘镇区4km，西临将官池镇，距许昌市6km，东距107国道约710m，交通运输条件较为便利，其地理位置见图1-1。

（2）周围环境现状

根据现场踏勘，周围环境现状为河流、农田、企业、村庄等，厂界周围环境状况具体为：

本项目厂址位于许昌东方热力有限公司院内，本项目北侧紧邻园区内道路，道路北侧为河南红东方化工股份有限公司，东侧为河南中天恒信生物化学科技有限公司。项目西侧为老小洪河、460m为秋湖村。项目周围环境状况详见图1-2。

### 环境保护目标

根据本项目污染物排放情况、结合本项目周围环境情况及特点，确定本次评价的主要环境保护目标为评价范围内的村庄、居住区等敏感点和地表水。

本项目周围环境保护目标详见表1-38。

表 1-38                 项目主要环境保护目标

| 环境要素 | 保护对象 | 方位 | 距离(m) | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 秋湖村 | SW | 460 | 576户，2076人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 前汪村 | N | 1150 | 561户，2193人 |  |
|  | 李庄 | NE | 1140 | 546户，2219人 |  |
|  | 卓庄村 | NE | 1460 | 183户，761人 |  |
|  | 后汪村 | N | 1460 | 303户，1150人 |  |
|  | 翟庄村 | NNE | 1680 | 133户，510人 |  |
|  | 王店村 | W | 1170 | 210户，812人 |  |
|  | 东赵庄村 | E | 1740 | 234户，1003人 |  |
|  | 吴庄村 | NE | 1980 | 126户，508人 |  |
|  | 板凳张 | NE | 2120 | 30户，130人 |  |
|  | 吴湾村 | NW | 2360 | 111户，410人 |  |
|  | 柳林董 | NE | 2290 | 583户，2219人 |  |
|  | 南文庄 | SW | 2100 | 230户，920人 |  |
|  | 坟台 | SSW | 2400 | 160户，650人 |  |
| 声环境 | 拟建厂址四周 | 厂界外200m | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
| 地下水环境 | 李庄村水井 | 1060m | 546户，2219人 | 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2007）Ⅲ类 |
|  | 前汪村水井 | 920m | 561户，2193人 |  |
|  | 秋湖村水井 | 700m | 576户，2076人 |  |
| 水环境 | 新沟河 | E570m | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 |
|  | 小洪河、小黑河 | NE900m | / |  |
|  | 老小洪河 | SW90m | / |  |
| 土壤环境 | 秋湖村 | SW460m | 村庄 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第一类用地的筛选值 |
|  | 周边农田 | 厂界外1km范围 | 农田 | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的筛选值 |

## 评价工作程序

评价工作程序见图1-3。

图1-3  评价工作程序框图

# 第二章   现有项目工程概况

## 现有厂区概况

河南红东方化工股份有限公司现有厂区项目包括：“年产5000吨氨基乙酸生产线项目”、“年产3万吨草甘膦原药异地迁扩建项目”和“年产30000吨环保融雪剂项目”，其中“年产5000吨氨基乙酸生产线项目、“年产3万吨草甘膦原药异地迁扩建项目”和“年产30000吨环保融雪剂项目”均已通过建设项目竣工验收；河南红东方化工股份有限公司在现有厂区在建“年产30000吨草甘膦水剂（含量≥30%）及25000吨草甘膦可溶粒剂项目”和草甘膦母液综合处理及资源化利用项目”，项目均已取得环保审批手续。

河南红东方化工股份有限公司现有工程环评及验收情况见表2-1。

表 2-1               现有工程项目建设情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 审批单位 | 审批时间 | 批准文号 | 验收单位 | 批复时间 | 批准文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产5000吨氨基乙酸生产线项目 | 许昌市环境保护局 | 2004-1-13 | 许环建审字﹝2004﹞7号 | 许昌市环境保护局 | 2007-2-25 | 许环建验[2007]4号 |
| 2 | 年产3万吨草甘膦原药异地迁扩建项目 | 河南省环境保护厅 | 2009-6-5 | 豫环审﹝2009﹞140号 | 河南省环境保护厅 | 2015-3-16 | 豫环审﹝2015﹞74号 |
| 3 | 年产30000吨环保融雪剂项目 | 许昌市环境保护局 | 2014-5-9 | 许环建审﹝2014﹞124号 | 许昌市环境保护局 | 2016-5-9 | 许环建验[2016]5号 |
| 4 | 年产30000吨草甘膦水剂（含量≥30%）及25000吨草甘膦可溶粒剂项目 | 许昌市环境保护局 | 2015-6-12 | 许环建审﹝2015﹞69号 | 在建 |
| 5 | 草甘膦母液综合处理及资源化利用项目 | 许昌市环境保护局 | 2016-2-3 | 许环建审﹝2016﹞4号 | 试运行 |

## 现有工程

### 现有工程基本情况

现有工程组成包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程，具体组成情况见表2-2。

表 2-2              现有工程基本情况一览表

| 项目类别 | 主要组成 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 年产5000吨氨基乙酸生产线项目 | 由氯化车间2座、氨基乙酸生产车间2座、甲醇罐区、醋酸罐区、氯化铵晾池、仓库等组成，氯乙酸生产装置、氨基乙酸生产装置等 |
|  | 年产3万吨草甘膦原药异地迁扩建项目 | 由1座亚磷酸二甲酯车间、2座草甘膦车间、甲醇储罐、氯甲烷槽、三氯化磷储罐、盐酸储槽、二甲酯中间槽、碱槽、母液储槽等组成，车间内设磷酸二甲酯生产装置、草甘膦生产装置 |
|  | 年产30000吨环保融雪剂项目 | 600m2生产车间1座，紧邻氨基乙酸车间西侧，内设流化床干燥机、转筒冷却机、洗涤塔及配套的旋风除尘器、袋式除尘器 |
| 辅助、仓储工程 | 循环水系统 | 位于厂区东侧偏中部，1栋1层，占地面积2961.9m2，设有1296 m2冷冻机房1座及软水箱、盐水箱、软水制备等设施，冷冻机房内设14台冷冻机组，冷却水量10500m3/h |
|  | 仓储 | 原料库、产品库、储罐等 |
|  | 其他 | 办公楼、食堂、门卫、配电室等 |
| 公用工程 | 供电 | 园区电网，现厂区已配备10KV变电站 |
|  | 供水 | 利用现厂区自备井（深井数量二眼，每眼出水量约60m3/h） |
|  | 排水 | 厂区实施雨污分流，雨水经雨水管网排入小洪河，生产和生活污水经污水处理站处理达标后排入许昌县第二污水处理厂进一步处理 |
|  | 供热 | 采用自有公司集中供热（许昌东方热力有限公司） |
|  | 消防设施 | 厂建设1座2000m3消防水池及1座85m2消防泡沫罐房 |
|  | 事故应急设施 | 事故消防废水收集池（500m3）、前期雨水收集池（500 m3）、集液池（400 m3）、手提式灭火器、防毒面具等 |
| 环保工程 | 废气处理 | 降膜吸收塔6个、酯化尾气回收装置2套、酸化水解尾气回收装置2套、甲醇和甲缩醛回收装置2套、三乙胺回收装置2、旋风除尘器1个、袋式除尘器1个、布袋+水膜除尘器2个、旋风除尘+水膜除尘器4个 |
|  | 废水处理 | 碱池（50m3）1个、废水脱盐装置1套、污水处理站（物化+生化处理，处理能力1200t/d）1座 |

### 现有工程产品方案

表 2-3              现有工程产品方案一览表

| 序号 | 项目名称 | 产品 | 规格 | 产能（t/a） | 备注 | 生产情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年产5000吨氨基乙酸生产线项目 | 氨基乙酸 | / | 5000 | 主产品 | 正在生产 |
|  |  | 氯化铵 | / | 3150 | 副产品 | 正在生产 |
| 2 | 年产3万吨草甘膦原药异地迁扩建项目 | 草甘膦原粉 | 95% | 30000 | 主产品 | 正在生产 |
|  |  | 草甘膦水剂 | 10% | 30000 | 副产品 | 未生产 |
|  |  | 氯甲烷 | 98% | 28485 | 副产品 | 正在生产 |
|  |  | 甲缩醛 | 85% | 13800 | 副产品 | 正在生产 |
|  |  | 亚磷酸 | 66% | 6654 | 副产品 | 正在生产 |
| 3 | 年产30000吨环保融雪剂项目 | 融雪剂 | / | 30000 | 主产品 | 正在生产 |

### 现有工程厂区平面布置

河南红东方化工股份有限公司现有厂区分为办公生活区和生产区，办公生活区位于厂区北侧，生产区位于厂区南侧，且采用围墙将两部分区域隔开。厂区主干道贯穿南北，在主干道两侧布置生产车间，主干道西侧由北向南依次、氯化车间、酸储罐区等氯乙酸生产区-仓库-草甘膦水剂及可溶粒剂生产车间、原母液罐区、干燥车间等草甘膦水剂及可溶粒剂生产区-草甘膦母液综合处理车间、母液罐区等草甘膦母液综合处理区；主干道东侧由北向南依次为氨基乙酸一车间、氨基乙酸二车间、融雪剂生产车间、甲醇罐区、氯化铵晾池、氯化铵结晶池等氨基乙酸及融雪剂生产区-草甘膦一车间、草甘膦二车间、亚磷酸二甲酯生产区、原辅料储罐区等草甘膦生产区；冷冻机房位于厂区东侧，综合污水处理站位于厂区东南部。厂区的北部、东部、南部共设三个出入口，实现人、物分流，最北侧为人流出入口，南、东侧两个为物流出入口。

### 现有工程各环保措施及与环评批复落实情况

现有工程各环保措施实际建设情况与环评批复要求对照见表2-4。

表 2-4                             现有工程各环保措施及环评批复落实情况

| 项目 | 种类 | 污染类别 | 污染因子 | 排放特点 | 环评批复情况 | 实际建设情况 | 与环评批复符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产5000吨氨基乙酸生产线项目 | 废气 | 氯化废气 | HCl | 有组织，连续 | 二级降膜+水吸收+15m排气筒 | 先经水吸收，然后进入降膜吸收塔吸收制成盐酸，尾气由15m排气筒排放 | 符合 |
|  |  | 4t/h燃煤锅炉废气 | SO2、NOx和烟尘 | 有组织，连续 | 高效多管旋风除尘器+15m排气筒 | 拆除锅炉，采用园区集中供热 | 环保措施提升 |
|  | 废水 | 生活污水 | COD、BOD、氨氮 | 连续 | 经化粪池处理后用于植物浇灌 | 经化粪池处理后排入厂区污水处理站生化段处理 | 环保措施提升 |
|  |  | 设备冲洗水 | pH、COD、BOD | 间断 | 用于氯化氢吸收 | 用于氯化氢吸收 | 符合 |
|  | 固废 | 锅炉炉渣 | 锅炉炉渣 | / | 供周围农村修路 | 锅炉拆除，不再产生炉渣 | 环保措施提升 |
|  |  | 残余母液 | 残余母液 | / | 结晶残余母液经回收溶剂后，采用厂内回收贮存、外售 | 结晶残余母液经回收溶剂后，采用厂内回收贮存、外售 | 符合 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 送至许昌市垃圾填埋场处理 | 送至许昌市垃圾填埋场处理 | 符合 |
| 年产3万吨草甘膦原药异地迁扩建项目 | 废气 | 酯化尾气 | HCl | 有组织，连续 | 氯化氢水吸收制31%盐酸，氯甲烷净化干燥后压缩，作为副产品出售，压缩尾气经30m高排气筒排放 | 氯化氢水吸收制31%盐酸，氯甲烷净化干燥后压缩，作为副产品出售，压缩尾气经30m高排气筒排放 | 符合 |
|  |  |  | 氯甲烷 |  |  |  |  |
|  |  | 酸化水解尾气 | 氯甲烷 | 有组织，连续 | 设置单独的清洗装置，装置，与酯化尾气共用一套氯甲烷回收装置，压缩为液态氯甲烷作为副产品出售，压缩尾气经30m高排气筒排放 | 设置单独的清洗装置，装置，与酯化尾气共用一套氯甲烷回收装置，压缩为液态氯甲烷作为副产品出售，压缩尾气经30m高排气筒排放 | 符合 |
|  |  | 烘干废气 | 草甘膦粉尘 | 有组织，连续 | 布袋除尘器+水吸收+15m高排气筒 | 布袋除尘器+水吸收+15m高排气筒 | 符合 |
|  |  | 脱酸尾气 | HCl | 无组织，连续 | 真空尾气以水吸收 | 真空尾气以水吸收 | 符合 |
|  |  | 缩合反应不凝气 | 甲醇、甲醛、三乙胺 | 无组织，连续 | 冷凝冷却器冷凝 | 采用RCO蓄热式催化燃烧技术，有机废气经引风收集+干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 措施提升 |
|  |  | 酯化液精馏不凝气 | 甲醇、亚磷酸二甲酯 | 无组织，连续 | 高效回流冷凝器 | 高效回流冷凝器 | 符合 |
|  |  | 粗甲醛精馏不凝气 | 甲醇、甲缩醛 | 无组织，连续 | 高效回流冷凝器 | 采用RCO蓄热式催化燃烧技术，有机废气经引风收集+干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 措施提升 |
|  |  | 甲缩醛精馏不凝气 | 甲醇、甲缩醛 | 无组织，连续 | 高效回流冷凝器 | 采用RCO蓄热式催化燃烧技术，有机废气经引风收集+干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 措施提升 |
|  |  | 燃煤锅炉 （1台20t/h） | SO2、NOx和烟尘 | 有组织，连续 | 旋风除尘+双碱法脱硫+50m高烟囱 | 拆除燃煤锅炉，改用园区集中供热 | 措施提升 |
|  |  | 贮罐区 | HCl | 无组织，连续 | 呼吸阀 | 吸呼阀+水吸收 | 措施提升 |
|  |  |  | NH3 | 无组织，连续 | 排气阀 | 排气阀+水喷淋吸收+保温 | 措施提升 |
|  |  |  | 异丙胺 | 无组织，连续 | 排气阀 | 吸呼阀+水喷淋吸收 | 措施提升 |
|  |  |  | 三氯化磷 | 无组织，连续 | 呼吸阀+氯化钙干燥罐+水吸收 | 吸呼阀+氯化钙干燥罐+水吸收 | 符合 |
|  |  |  | 甲醇 | 无组织，连续 | 呼吸阀+水喷淋吸收 | 采用RCO蓄热式催化燃烧技术，有机废气经引风收集+干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 措施提升 |
|  |  |  | 三乙胺 | 无组织，连续 | 呼吸阀 | 采用RCO蓄热式催化燃烧技术，有机废气经引风收集+干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 措施提升 |
|  |  |  | 亚磷酸二甲酯 | 无组织，连续 | 呼吸阀 | 呼吸阀 | 符合 |
|  |  |  | 甲缩醛 | 无组织，连续 | 呼吸阀+水喷淋冷却 | 采用RCO蓄热式催化燃烧技术，有机废气经引风收集+干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧 | 措施提升 |
|  |  |  | 氯甲烷 | 无组织，连续 | 呼吸阀+水喷淋冷却 | 呼吸阀+水喷淋冷却 | 符合 |
|  |  | 厂区外设置800m卫生防护距离 |
|  | 废水 | 生产废水、尾气吸收废水、生活污水 | COD、BOD、SS、氨氮、TP、甲醛 | -- | 工艺废水、生活污水-调节池-碱池-UASB-SBR-化学沉淀池-出水 | 物化+生化污水处理站，处理能力1500t/d，调节池-流化床微电解-芬顿反应-混凝沉淀-生化调节池-水解酸化-厌氧-一级好氧-缺氧-二级好氧-深度氧化-混凝沉淀池-出水 | 措施提升 |
|  | 固废 | 草甘膦母液 | 草甘膦母液 | -- | 用于10%草甘膦水剂生产 | 用于30%草甘膦水剂、草甘膦可溶粒剂生产 | 实现综合利用 |
|  |  | 85%硫酸 | 85%硫酸 | -- | 作为化工原料外售 | 作为副产品外售 | 实现综合利用 |
|  |  | 废盐泥 | 废盐泥 |  | 送氯碱厂作为电解盐使用 | 用作融雪剂生产 | 实现综合利用 |
| 年产30000吨环保融雪剂项目 | 废气 | 流化床干燥 | 无机盐粉尘 | 有组织，连续 | 旋风除尘器+袋式除尘器+15m排气筒 | 旋风除尘器+袋式除尘器+15m排气筒 | 符合 |
|  | 废水 | 生活污水 | COD、BOD、氨氮、SS | 间断 | 排入厂区污水处理站 | 排入厂区污水处理站 | 符合 |
|  |  | 蒸汽冷凝水 | COD、SS | 连续 | 回用于锅炉 | 回用于市政供热锅炉 | 符合 |
|  | 固体废物 | 除尘器收集的无机盐粉尘 | 除尘器收集的无机盐粉尘 | -- | 作为产品外售 | 作为产品外售 | 符合 |
|  |  | 废包装材料 | 废包装材料 | -- | 送物资回收部门 | 送物资回收部门 | 符合 |

现有污水处理站处理工艺介绍：

企业现有污水处理工程设计规模为1200m3/d。采用先物化预处理，再生化处理、最后深度处理的污水工艺路线，并按照废水“分流收集、分质处理”的原则，采用不同深度的处理流程：对生物毒性较强的氯甲烷废水先采用物化预处理（高效催化氧化+强化微电解+化学氧化预处理）降低废水污染物含量及生物毒性；再将预处理水与其它可生物降解低浓度废水混合进行后续生化处理（水解酸化-厌氧-一级好氧-缺氧-二级好氧）；生化过程中有机磷的释放，并部分降解，针对部分未脱除的有机磷，对生化出水进行深度氧化和深度除磷。经深度处理后，经公司总排口排入园区污水处理厂（建安区第二区污水处理厂）进一步处理。

### 现有工程风险防范措施

现有工程生产及储存涉及危化品较多，根据生产装置分布，企业设置了醋酸罐区（4个大储罐）；草甘膦一车间生产涉及的盐酸大槽、甲醇槽、母液槽、液碱槽、二甲酯槽、三乙胺大槽、甲缩醛槽等20个槽罐，分布在同一罐区；磷酸二甲酯生产涉及的二甲酯中间槽、盐酸储槽、工业稀硫酸槽、甲醇中间槽、三化中间槽等12个槽罐分布在同一罐区；草甘膦二车间生产涉及的甲醇回收成品中间槽、甲醇废水槽、甲缩醛成品中间槽、母液塔受槽位于同一罐区；另有甲醇大罐、甲醇备用罐（各1个）罐区；氯甲烷大槽（2个）罐区；三氯化磷大罐（2个）罐区；草甘膦母液罐（5000m37个、2000m32个）罐区，每个储罐单独成区，单独设置围堰；草甘膦溶粒剂生产涉及的草甘膦原母液罐（2000m35个）、甲醇储罐1个及母液、甲醇调节罐位于同一罐区。现有的每个罐区均设置1m高的围堰，围堰外建环形地沟。厂区建设有1座2000 m3消防水池及85m2消防泡沫罐房，厂区东侧、污水处理站北侧建设1座500 m3初期雨水收集池，在厂区东南方向污水处理站旁建1座500 m3事故水池。事故废水收集后分批进入现有污水处理站处理。生产装置区安装气体检测报警装置，并配备防毒面具。

根据公司生产运营特点和运营中所产生、使用化学品性质，公司制定了《安全作业管理》、《安全检查和隐患排查治理制度》、《生产设施安全管理制度》、《检维修安全管理制度》等相关的设备运行及检修规程，定期对操作、维修维护人员进行培训。公司定期检查维护各种储罐设备，按计划维护、更换危险化学品的输送管道、阀门，设置专门档案记录。公司制定有《防火、防爆管理制度》、《防中毒、防泄漏管理制度》、《仓库、罐区安全管理制度》、《应急管理制度》等安全预警制度。为了应对停电事故，企业配备了自备发电机组。

公司已制定《突发环境事件应急预案》，该预案已于2016年11月份许昌县环保局和许昌市环境应急处置中心备案。预案由综合环境应急预案、专项环境应急预案和现场处理预案构成。该预案结合行业特点，针对可能存在的重大环境污染事故隐患，制定了相应的应急处置措施。

### 现有工程污染物排放监测结果统计分析

#### 废气

1、年产5000t氨基乙酸生产线项目

根据《建设项目竣工环境保护验收监测表》（许环验字(2007)第01号），2007年1月25日至2007年1月26日监测结果显示，吸收塔尾气氯化氢排放浓度6.6~14.2mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中表2标准要求。

2、年产3万吨草甘膦原药异地迁扩建项目

根据许昌市环境监测中心对许昌东方化工有限公司“年产3万吨草甘膦原药异地迁扩建项目”的竣工环境保护验收监测报告（许环监验（2014）第24号）的监测结果显示，有组织废气和无组织废气均能达标排放。监测日期为2014年10月15日-16日，监测期间实际生产负荷达到设计负荷的85.3%~87.5%，平均生产负荷86.2%。

（1）有组织废气排放监测结果

项目废气污染物有组织排放监测结果统计见表2-5和表2-6，其中废气中氯甲烷和甲醇有组织排放浓度，由许昌东方化工有限公司委托谱尼测试股份有限公司检测。

表 2-5            烘干废气有组织排放监测结果

| 监测点位 | 监测周期 | 监测次数 | 废气流量 （m3/h） | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率(kg/h) |
| 烘干废气排气筒出口 | Ⅰ | 1 | 2.05×104 | 26.6 | 0.545 |
|  |  | 2 | 2.11×104 | 24.9 | 0.525 |
|  |  | 3 | 2.04×104 | 23.2 | 0.473 |
|  |  | 均值 | 2.07×104 | 24.8 | 0.514 |
|  | Ⅱ | 1 | 2.03×104 | 25.4 | 0.516 |
|  |  | 2 | 2.01×104 | 25.3 | 0.509 |
|  |  | 3 | 2.09×104 | 23.3 | 0.487 |
|  |  | 均值 | 2.04×104 | 24.7 | 0.504 |
| Ⅰ+Ⅱ均值 | 2.06×104 | 24.8 | 0.509 |
| 标准限值 | / | 120 | 3.5 |

由表2-5可知烘干废气：验收监测期间，许昌东方化工有限公司“年产三万吨草甘膦原药易地迁扩建项目”烘干环节废气排气筒出口，两个监测周期颗粒物的排放浓度均值分别为：24.8mg/m3和24.7 mg/m3，排放速率均值分别为0.514kg/h和0.504kg/h，排放浓度和排放速率均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求。

表 2-6               酯化/水解尾气有组织排放监测结果

| 监测 点位 | 监测 周期 | 监测 次数 | 氯化氢 排放浓度（mg/m3） | 氯甲烷 排放浓度（mg/m3） | 甲醇 排放浓度（mg/m3） | 甲醛 排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酯化/水解反应尾气排气筒出口 | Ⅰ | 1 | 13.3 | 11.2 | 2.48 | 0.054 |
|  |  | 2 | 9.76 | 21.3 | 1.28 | 0.052 |
|  |  | 3 | 11.3 | 16.7 | 1.86 | 0.065 |
|  |  | 均值 | 11.5 | 16.4 | 1.87 | 0.057 |
|  | Ⅱ | 1 | 9.75 | 16.1 | 1.94 | 0.060 |
|  |  | 2 | 9.24 | 10.6 | 1.78 | 0.058 |
|  |  | 3 | 10.8 | 10.0 | 1.60 | 0.065 |
|  |  | 均值 | 9.93 | 12.2 | 1.77 | 0.061 |
| Ⅰ+Ⅱ均值 | 10.7 | 14.3 | 1.82 | 0.059 |
| 标准限值 | 100 | 60 | 190 | 25 |

由表2-6可知酯化/水解尾气：验收监测期间，河南红东方化工股份有限公司“年产三万吨草甘膦原药易地迁扩建项目”酯化/水解反应尾气排气筒出口，两个监测周期氯化氢气体排放浓度范围为9.24mg/m3～13.3 mg/m3，甲醛排放浓度范围为0.052 mg/m3～0.065 mg/m3，甲醇排放浓度范围为1.60 mg/m3～2.48 mg/m3，氯化氢、甲醛、甲醇三个项目两个周期的监测浓度值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值；两个监测周期氯甲烷排放浓度范围为10.0 mg/m3～21.3 mg/m3，两个周期的监测浓度值均低于《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2002）的要求。

（2）无组织废气排放监测结果

验收监测期间，河南红东方化工股份有限公司“年产三万吨草甘膦原药易地迁扩建项目”废气无组织排放4个点位的监测中，氯化氢无组织排放浓度值为0.072~0.154mg/m3，甲醇与甲醛的无组织排放结果均未检出。氯化氢、甲醇和甲醛的无组织监测浓度值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。

为加强工业企业挥发性有机物专项治理工作，在参照河北标准基础上，河南省提出工业企业挥发性有机物排放建议值，要求各地工业企业挥发性有机物治理工作参照执行。针对河南红东方化工股份有限公司“年产三万吨草甘膦原药易地迁扩建项目”现状挥发性有机物无组织排放的治理工作，技改采取RCO蓄热式催化燃烧技术，挥发性有机物经引风收集+干式过滤+活性炭吸附脱附+催化燃烧。监测期间，RCO设备排气筒出口非甲烷总烃和甲醇的排放浓度均值分别为：20.6mg/m3和8 mg/m3，排放速率均值分别为0.324kg/h和0.126kg/h，排放浓度均低于《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号文要求。

表 2-7              RCO治理废气排放监测结果

| 监测 点位 | 监测 时间 | 监测 次数 | 非甲烷总烃 | 甲醇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| RCO设备排气筒出口 | 2018.10.22 | 1 | 21.3 | 0.328 | 8 | 0.123 |
|  |  | 2 | 20.5 | 0.320 | 8 | 0.125 |
|  |  | 3 | 20.1 | 0.324 | 8 | 0.129 |
|  |  | 均值 | 20.6 | 0.324 | 8 | 0.126 |
| 标准限值 | 80 | / | 190 | 5.1 |

技改所采取的RCO蓄热式催化燃烧技术处理效率≥95%，甲醇排放速率均值0.126kg/h，则技改后甲醇减排量为2.394kg/h（17.2368t/a）。

表 2-8            边界挥发性有机物废气检测结果

| 采样时间 | 采样点位 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 甲醇（mg/m3） | 气象参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.10.22 9:00～9:20 | 上风向1# | 0.68 | 未检出 | 气温：20.1℃ 气压：101.8kPa 风向：W 风速：1.0m/s |
|  | 下风向2# | 0.79 | 未检出 |  |
|  | 下风向3# | 0.86 | 未检出 |  |
|  | 下风向4# | 0.82 | 未检出 |  |
| 2018.10.22 10:00～10:20 | 上风向1# | 0.71 | 未检出 | 气温：22.5℃ 气压：101.7kPa 风向：W 风速：1.1m/s |
|  | 下风向2# | 0.91 | 未检出 |  |
|  | 下风向3# | 0.85 | 未检出 |  |
|  | 下风向4# | 0.83 | 未检出 |  |
| 2018.10.22 11:00～11:20 | 上风向1# | 0.76 | 未检出 | 气温：23.2℃ 气压：101.6kPa 风向：W 风速：1.5m/s |
|  | 下风向2# | 0.95 | 未检出 |  |
|  | 下风向3# | 0.84 | 未检出 |  |
|  | 下风向4# | 0.92 | 未检出 |  |
| 标准限值 | 2.0 | 1.0 | / |

3、年产30000吨环保融雪剂项目

根据许昌县环境监测站对河南红东方化工股份有限公司“年产30000吨环保融雪剂项目”的竣工环境保护验收监测报告（许县环监验字[20150922]第78号）的监测结果显示，项目粉尘可达标排放。监测日期为2015年9月23日-25日，监测期间实际生产负荷达到设计生产能力的90%。

监测期间，流化床干燥粉尘经袋式除尘器处理后，排放浓度为6.7mg/m3，排放速率为0.94kg/h，排放浓度和排放速率均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求。经计算，粉尘排放量为6.76t/a。

#### 废水

1、年产3万吨草甘膦原药异地迁扩建项目

根据许昌东方化工有限公司“年产3万吨草甘膦原药异地迁扩建项目”的竣工环境保护验收监测报告（许环监验（2014）第24号），许昌市环境监测中心于2014年10月15日-17日对项目废水处理设施的进出口浓度进行了验收监测，监测期间，正产运行的项目为年产5000t氨基乙酸生产线项目和年产3万吨草甘膦原药异地迁扩建项目。

验收监测期间，污水处理设施物化处理单元COD、NH3-N、BOD5、SS、TP的实测去除效率分别为89.7%、26.3%、86.5%、70.0%、11.4%；生化处理单元对COD、NH3-N、BOD5、SS、TP的实测去除效率分别为85.6%、97.2%、75.0%、54.2%；深度氧化处理单元对COD、NH3-N、BOD5、SS、TP的实测去除效率21.1%、24.5%、47.4%、14.8%、94.9%。则该公司污水处理设施对COD、NH3-N、BOD5、SS、TP的实测总去除率分别为99.0%、98.7%、98.9%、89.8%、93.4%，公司废水总排口污染物排放浓度COD89.4 mg/L、NH3-N1.3 mg/L、BOD512.7 mg/L、SS20.1 mg/L、TP0.88 mg/L，出水浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求。验收监测期间污水总排口排水量为665~692m3/d，均值为683.3m3/d（含清净下水80m3/d），即204990m3/a。

2、年产30000吨环保融雪剂项目

“年产30000吨环保融雪剂项目”仅排产生量的生活污水，排放量为0.84m3/d（252 m3/a），进入污水处理站处理。

综上分析，厂区排污口废水排放量为684.14m3/d（205242m3/a），排放量按照验收监测数据进行统计，统计结果见表2-9。

表 2-9         现有工程废水排放情况统计一览表

| 项目 | 废水量 | COD（mg/L） | BOD（mg/L） | SS（mg/L） | 氨氮（mg/L） | TP（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有工程 | 排放浓度mg/L | 205242 | 89.4 | 12.7 | 20.1 | 1.3 | 0.88 |
|  | 排放量t/a |  | 18.35 | 2.51 | 4.13 | 0.27 | 0.18 |

#### 固废

现有工程固体废物排放情况见表2-10。

表 2-10         现有工程固体废物排放情况一览表

| 项目名称 | 污染源 | 固废名称 | 固废性质 | 产生量t/a | 处置措施 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产5000吨氨基乙酸生产线项目 | 氯化铵液结晶 | 氯化铵液 | 副产物 | 3150 | 外售用于制备肥料 | 0 |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 24 | 运往许昌县垃圾处理场处置 | 0 |
| 年产3万吨草甘膦原药异地迁扩建项目 | 工艺含盐废水 | 废盐泥 | 副产物 | 7134 | 厂区暂存 | 0 |
|  | 酯化尾气及酸化水解尾气吸收 | 85%硫酸 | 副产品 | 4530 | 作为化工原料出售 | 0 |
|  | 三乙胺精馏 | 废活性炭 | 危险废物 | 0.02 | 厂区暂存，定期交有资质单位安全处置 | 0 |
|  | 水相母液蒸发 | 草甘膦母液 | 副产物 | 30000 | 厂区暂存 | 0 |
|  | 污水处理 | 污水处理站污泥 | 危险废物 | 81 | 厂区暂存 | 0 |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 12 | 运往许昌县垃圾处理场处置 | 0 |
| 年产30000吨环保融雪剂项目 | 旋风除尘器 | 无机盐粉尘 | 一般固废 | 599.1 | 包装后外售 | 0 |
|  | 生产、包装 | 废弃包装材料 | 一般固废 | 0.5 | 收集后外售 | 0 |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 4.5 | 运往许昌县垃圾处理场处置 | 0 |

#### 噪声

根据根据许昌市环境监测中心对许昌东方化工有限公司“年产3万吨草甘膦原药异地迁扩建项目”的竣工环境保护验收监测报告（许环监验（2014）第24号）的监测结果显示，各厂界的昼、夜噪声监测值均能达标，监测统计结果见表2-11。

表 2-11                 厂界噪声监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 昼间 dB（A） | 夜间 dB（A） | 标准值 dB（A） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014.10.15 | 南厂界 | 55.5 | 48.4 | 昼间：60 夜间：50 | 达标 |
|  | 西厂界 | 51.6 | 47.2 |  | 达标 |
|  | 东厂界 | 52.5 | 46.2 |  | 达标 |
| 2014.10.16 | 南厂界 | 56.1 | 49.0 |  | 达标 |
|  | 西厂界 | 52.4 | 46.4 |  | 达标 |
|  | 东厂界 | 52.5 | 47.6 |  | 达标 |

验收监测期间，东、西、南厂界噪声值为52.4~56.1 dB（A），夜间噪声值为46.2~49.0 dB（A），三个厂界昼、夜噪声监测值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

## 在建工程

### 在建工程基本情况

在建工程组成包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程，除主体工程和废气治理工程、“草甘膦母液综合处理及资源化利用项目”水处理工程新建外，其他均依托现有工程，具体组成情况见表2-12。

表 2-12            在建工程基本情况一览表

| 项目类别 | 主要组成 |
| --- | --- |
| 主体工程 | 年加工30000吨草甘膦水剂（含量≥30%）及25000吨草甘膦可溶粒剂项目 | 由1座2层框架生产车间（建筑面积3960m2）、1座草甘膦配置间、1座灌装间及仓库组成，建筑面积408m2，生产车间内布置水剂调配罐、冷凝器、袋式过滤器、板框压滤器、全自动灌装线等水剂生产装置；反应釜、铵盐烘干设备、造粒机、流化床干燥机、混合机、包装机等可溶粒剂生产装置 |
|  | 草甘膦母液综合处理及资源化利用项目（本次技改） | 主要由CWAO装置区、结晶压滤厂房、石灰脱磷厂房、母液罐区、中间罐区、产品仓库、三钠装置区、原辅材料库房及空压机房等组成，总建筑面积3559m2 |
| 辅助、仓储工程 | 循环水系统 | 位于厂区东侧偏中部，1栋1层，占地面积2961.9m2，设有1296 m2冷冻机房1座及软水箱、盐水箱、软水制备等设施，冷冻机房内设14台冷冻机组，冷却水量10500m3/h |
|  | 仓储 | 原料库、产品库、储罐等 |
|  | 其他 | 办公楼、食堂、门卫、配电室等 |
| 公用工程 | 供电 | 园区电网，现厂区已配备10KV变电站 |
|  | 供水 | 利用现厂区自备井（深井数量二眼，每眼出水量约60m3/h） |
|  | 排水 | 厂区实施雨污分流，雨水经雨水管网排入小洪河，“年加工30000吨草甘膦水剂（含量≥30%）及25000吨草甘膦可溶粒剂项目”产生的废水依托现有污水处理站处理，“草甘膦母液综合处理及资源化利用项目”产生的废水排入新建的污水处理站处理，处理规模1000m3/d，处理工艺与现有污水处理站工艺相同，即调节池-流化床微电解-化学氧化-水解酸化-厌氧-一级好氧-缺氧-二级好氧-深度氧化除磷，处理达标后出水由厂区同一排污口排放，进许昌县第二污水处理厂深度处理 |
|  | 供热 | 采用许昌东方热力有限公司集中供热 |
|  | 消防设施 | 厂建设1座2000m3消防水池及1座85m2消防泡沫罐房 |
|  | 事故应急设施 | 事故消防废水收集池（500m3）、前期雨水收集池（500 m3）、集液池（400 m3）、手提式灭火器、防毒面具等 |
| 环保工程 | 废气处理 | 降膜吸收塔6个、酯化尾气回收装置2套、酸化水解尾气回收装置2套、甲醇和甲缩醛回收装置2套、三乙胺回收装置2、旋风除尘器1个、袋式除尘器1个、布袋+水膜除尘器2个、旋风除尘+水膜除尘器4个 |
|  | 废水处理 | 碱池（50m3）1个、废水脱盐装置1套、污水处理站（物化+生化处理，处理能力1200t/d）1座 |

### 在建工程产品方案

表 2-13             现有、在建工程产品方案一览表

| 序号 | 项目名称 | 产品 | 规格 | 产能（t/a） | 备注 | 生产情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年加工30000吨草甘膦水剂（含量≥30%）及25000吨草甘膦可溶粒剂项目 | 草甘膦水剂 | ≥30% | 30000 | 主产品 | 在建，未投产 |
|  |  | 草甘膦可溶粒剂 | ≥88.8% | 25000 | 主产品 | 在建，未投产 |
| 2 | 草甘膦母液综合处理及资源化利用项目（拟技改） | 十二水磷酸三钠 | / | 45000 | 主产品 | 在建，未投产 |
|  |  | 工业氯化钠 | / | 20000 | 主产品 | 在建，未投产 |
|  |  | 磷酸钙 | / | 250 | 主产品 | 在建，未投产 |
|  |  | 硫酸铵 | 30% | 1980 | 主产品 | 在建，未投产 |

### 在建工程各环保措施及与环评批复落实情况

在建工程各环保措施实际建设情况与环评批复要求对照见表2-14。

表 2-14           在建工程各环保措施及环评批复落实情况

| 项目 | 种类 | 污染类别 | 污染因子 | 排放特点 | 环评批复情况 | 实际建设情况 | 与环评批复符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年加工30000吨草甘膦水剂（含量≥30%）及25000吨草甘膦可溶粒剂项目 | 废气 | 投料、放料粉尘 | 粉尘 | 连续，有组织 | 集气罩+袋式除尘器+水膜除尘器+15m高排气筒 | 环保工程与主体工程正在同步建设，未投产 | / |
|  |  |  |  | 间断，无组织 | 车间阻挡、自然沉降、每天清扫 |  |  |
|  |  | 草甘膦铵盐烘干废气 | 粉尘 | 连续，有组织 | 布袋除尘+水膜除尘器+15m高排气筒 |  | / |
|  |  | 草甘膦铵盐可溶粒剂烘干废气 | 粉尘 | 连续，有组织 | 旋风除尘+水膜除尘器+15m高排气筒 |  | / |
|  |  | 盐酸储罐废气 | HCl | 连续，无组织 | 呼吸阀+水喷淋吸收 |  | / |
|  |  | 异丙胺储罐废气 | 异丙胺 | 连续，无组织 | 呼吸阀+水喷淋吸收 |  | / |
|  |  | 液氨储罐废气 | NH3 | 连续，无组织 | 排气阀+水喷淋吸收+保温 |  | / |
|  |  | 厂区外设置800m卫生防护距离 |  |  |
|  | 废水 | 生产废水与生活污水 | COD、氨氮、TP | 连续 | 依托现有污水处理站处理 |  | / |
|  |  | 纯水制备浓水 | COD | 间断 | 清净下水，直接排入污水管网 |  | / |
|  |  | 蒸汽冷凝水 | COD | 间断 | 冷却后直接排入市政污水管网 |  |  |
|  | 固废 | 除尘器收集粉尘 | 收集粉尘 | -- | 作为造粒原料回用于生产 |  | / |
|  |  | 水剂制备中抽滤压滤杂质 | 水剂制备中抽滤压滤杂质 | -- | 暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置 |  | / |
|  |  | 废包装材料 | 废包装材料 | -- | 作为废品外售 |  | / |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | -- | 送许昌市垃圾填埋场处置 |  | / |
| 草甘膦母液综合处理及资源化利用项目（拟技改） | 废气 | 湿式催化氧化工序不凝废气 | 氨气 | 连续，有组织 | 水洗塔+脱氨塔+15m排气筒 | 环保工程与主体工程正在同步建设，未投产 | / |
|  |  | 十二水磷酸钠烘干废气 | 粉尘 | 连续，有组织 | 旋风除尘器+水幕除尘+15m排气筒 |  | / |
|  |  | 盐酸储罐 | HCl | 连续，无组织 | 呼吸阀+水封 |  | / |
|  |  | 石灰装卸、搬运 | 粉尘 | 间断，无组织 | 排风扇 |  | / |
|  |  | 导热油炉 | SO2、NOx和烟尘 | 连续，有组织 | 15m排气筒 |  | / |
|  |  | 厂区外设置800m卫生防护距离 |  | / |
|  | 废水 | 生产废水、生活污水 | COD、BOD、氨氮、TP、SS | 连续 | 依托现有污水处理站，并新建2套三效顺流中央循环式蒸发装置 |  | / |
|  | 固体废物 | 潮解的混合磷酸盐 | 潮解的混合磷酸盐 | -- | 送至结晶槽再利用 |  | / |
|  |  | 除尘器收集的粉尘 | 除尘器收集的粉尘 | -- | 包装后外售 |  | / |
|  |  | 废包装材料 | 废包装材料 | -- | 收集后外售于物资部门 |  | / |
|  |  | 废导热油 | 废导热油 | -- | 厂区危废间暂存，定期交有资质的单位处置 |  | / |
|  |  | 废硝酸桶 | 废硝酸桶 | -- | 厂区危废间暂存，由生产厂家回收利用 |  | / |

### 在建工程污染物排放结果统计分析

#### 废气

1、年加工30000吨草甘膦水剂（含量≥30%）及25000吨草甘膦可溶粒剂项目

根据《许昌东方化工有限公司年加工30000吨草甘膦水剂（含量≥30%）及25000吨草甘膦可溶粒剂项目环境影响报告书》（报批版），该工程废气经处理后的排放情况见表2-15。

表 2-15           废气排放情况一览表

| 净化装置 | 废气量m3/h | 污染物 | 处理措施 | 效率 % | 排放情况 | 排放标准 | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |
| 投料、放料净化装置 | 1250 | 颗粒物 | 布袋除尘+水膜除尘 | 99.5 | 10 | 0.0114 | 0.082 | 120 | 3.5 | 高15m，内径0.8m |
| 草甘膦铵盐烘干废气净化装置 | 15000 | 颗粒物 | 布袋除尘+水膜除尘 | 99.5% | 20 | 0.3 | 2.16 | 120 | 3.5 | 高15m，内径1m |
| 草甘膦铵盐可溶粒剂烘干废气净化装置 | 8000 | 颗粒物 | 旋风除尘+水膜除尘 | 98% | 40 | 0.32 | 2.304 | 120 | 3.5 | 高15m，内径0.8m |
| 投料、放料无组织粉尘 | / | 颗粒物 | 车间阻挡、自然沉降 | 90% | / | / | 0.164 | / | / | / |
| 盐酸储罐无组织废气 | / | HCl | 呼吸阀+水喷淋吸收 | 90% | / | / | 0.03144 | / | / | / |
| 异丙胺储罐无组织废气 | / | 异丙胺 | 呼吸阀+水喷淋吸收 | 90% | / | / | 0.04066 | / | / | / |
| 液氨储罐无组织废气 | / | NH3 | 排气阀+水喷淋吸收+保温 | 90% | / | / | 0.0642 | / | / | / |

根据报告预测结果，项目废气排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

2、草甘膦母液综合处理及资源化利用项目（拟技改）

根据《河南红东方化工股份有限公司草甘膦母液综合处理及资源化利用项目环境影响报告书》（报批版），该工程废气经处理后的排放情况见表2-16。

表 2-16             废气排放情况一览表

| 净化装置 | 废气量m3/h | 污染物 | 处理措施 | 效率 | 排放情况 | 排放标准 | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |  |
| 湿式催化氧化工序不凝废气净化装置 | 20000 | NH3 | 水洗塔+脱氨塔 | 98 | / | 1.304 | 9.39 | / | 3.5 | 高20m |
| 十二水磷酸钠烘干废气净化装置 | 5000 | 颗粒物 | 旋风除尘器+水幕除尘 | 99.5% | 22.5 | 0.1125 | 0.81 | 120 | 3.5 | 高15m |
| 导热油炉净化装置 | 1200 | SO2 | 通过15m排气筒排放 | 0 | 7.833 | 0.0094 | 0.0009 | 50 | / | 高15m |
|  |  | NOx |  |  | 117.417 | 0.1409 | 0.01353 | 200 | / |  |
|  |  | 烟尘 |  |  | 0.125 | 0.00015 | 0.000014 | / | / |  |
| 盐酸储罐无组织废气 | / | HCl | 呼吸阀+水封 | 90% | / | 0.0011 | 0.00792 | / | / | / |
| 石灰装卸、搬运无组织废气 | / | 颗粒物 | 排风扇 | 90% | / | 0.0035 | 0.0252 | / | / | / |

根据报告预测结果，项目废气排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。

#### 废水

“年加工30000吨草甘膦水剂（含量≥30%）及25000吨草甘膦可溶粒剂项目”与“草甘膦母液综合处理及资源化利用项目”产生的废水与现有工程废水604.14 m3/d一并排入现有污水处理站处理，参照已审批的环评文件：“年加工30000吨草甘膦水剂（含量≥30%）及25000吨草甘膦可溶粒剂项目”废水排放量为55.34m3/d，其中，清净下水41.06 m3/d，生产及生活污水14.24 m3/d进污水处理站处理。则进入现有污水处理站的废水总量为618.38m3/d，经处理达标后，排入许昌县第二污水处理厂深度处理。

“草甘膦母液综合处理及资源化利用项目”废水量788.5256m3/d，进入拟新建的污水处理站处理，处理后262.3346m3/d回用于循环水系统，526.191m3/d排入市政污水管网，进入许昌县第二污水处理厂深度处理。

#### 固废

在建工程固体废物排放情况见表2-17。

表 2-17          在建工程固体废物排放情况一览表

| 项目名称 | 污染源 | 固废名称 | 固废性质 | 产生量t/a | 处置措施 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年加工30000吨草甘膦水剂（含量≥30%）及25000吨草甘膦可溶粒剂项目 | 除尘器 | 除尘器收集粉尘 | 一般固废 | 560 | 回用于生产 | 0 |
|  | 生产、包装 | 废包装材料 | 一般固废 | 2 | 外卖综合利用 | 0 |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 9 | 运往许昌县垃圾处理场处置 | 0 |
|  | 水剂制备 | 过滤杂质 | 危险废物 | 0.01 | 厂区暂存，定期交有资质单位安全处置 | 0 |
| 草甘膦母液综合处理及资源化利用项目 | 产品仓库 | 混合磷酸盐 | 一般固废 | 200 | 收集后由泵送至结晶槽进行循环利用 | 0 |
|  | 生产、包装 | 包装袋 | 一般固废 | 2 | 外售 | 0 |
|  |  | 废硝酸桶 | 危险废物 | 0.75 | 由生产厂家回收 | 0 |
|  | 旋风除尘器 | 十二水磷酸三钠粉尘 | 一般固废 | 36 | 包装后外售 | 0 |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 一般固废 | 16.2 | 运往许昌县垃圾处理场处置 | 0 |
|  | 蒸发脱盐 | 浓母液 | 副产品 | 29456.65 | 与草甘膦母液混合后进入CWAO系统循环处理 | 0 |
|  | 导热油炉 | 废导热油 | 危险废物 | 2.5 | 厂家回收处理 | 0 |
|  | 污水处理 | 污水处理站污泥 | 危险废物 | 69 | 厂区暂存，定期交由有资质单位处理 | 0 |

## 现有、在建工程污染物排放情况汇总

现有工程“年产5000吨氨基乙酸生产线项目”、“年产3万吨草甘膦原药异地迁扩建项目”和“年产30000吨环保融雪剂项目”及在建工程“年加工30000吨草甘膦水剂（含量≥30%）及25000吨草甘膦可溶粒剂项目”和“草甘膦母液综合处理及资源化利用项目”排放情况汇总详见表2-18。

表 2-18            现有、在建工程污染物排放情况汇总表

| 项目名称 | 污染物名称 | 验收项目 （现有工程） | 在建项目 | 现有+在建 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘（t/a） | 4.57 | 6.085 | 10.655 |
|  | HCl（t/a） | 11.76 | 8.1954 | 19.9554 |
|  | 氯甲烷（t/a） | 28.98 | 0 | 28.98 |
|  | 甲醇（t/a） | 27.05 | 0 | 27.05 |
|  | 三乙胺（t/a） | 0.17 | 0 | 0.17 |
|  | 甲缩醛 | 2.16 | 0 | 2.16 |
|  | 异丙胺 | 1.226 | 0.0642 | 1.2902 |
|  | NH3 | 0.689 | · | 13.3547 |
|  | H2S | 0.00072 | 0 | 0.00072 |
|  | 烟尘（t/a） | 0 | 1.4×10-5 | 1.4×10-5 |
|  | SO2（t/a） | 0 | 0.9×10-3 | 0.9×10-3 |
|  | NOx（t/a） | 0 | 0.01353 | 0.01353 |
| 废水 | 废水量（万m3/a） | 20.5252 | 17.1251 | 37.6503 |
|  | COD | 17.693 | 10.6595 | 28.3525 |
|  | NH3-N | 0.2667 | 0.2542 | 0.5209 |
|  | TP | 0.1738 | 0.0196 | 0.1934 |
| 固体废物 | 一般固废 | 氨基乙酸结晶母液（t/a） | 0（3150） | 0 | 0 |
|  |  | 废盐泥（t/a） | 0（7134） | 0 | 0 |
|  |  | 废弃包装材料（t/a） | 0（0.5） | 0（4） | 0 |
|  |  | 除尘器收集的粉尘（t/a） | 0（599.1） | 0（596） | 0 |
|  |  | 混合磷酸盐 | 0 | 0（200） | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 0（40.5） | 0（25.2） | 0 |
|  | 危险废物 | 废活性炭（t/a） | 0（0.02） | 0 | 0 |
|  |  | 污水处理站污泥（t/a） | 0（81） | 0（69） | 0 |
|  |  | 过滤杂质（t/a） | 0 | 0（0.01） | 0 |
|  |  | 废硝酸桶 | 0 | 0（0.75） | 0 |
|  |  | 废导热油 | 0 | 0（2.5） | 0 |

## 现有工程存在的环保问题及整改措施

### 存在问题

1、厂区现有草甘膦母液综合处理及资源化利用处理问题

河南红东方化工股份有限公司草甘膦母液综合处理及资源化利用项目采用湿式催化氧化技术处理草甘膦母液，该技术的主要原理是在垂直管式反应器中，在一定的温度、压力和催化剂条件下，利用空气中氧气对废水中的有机物进行催化氧化，利用空气为氧化剂将废水中的有机物及还原性无机物氧化降解的废水处理技术。在项目试运行过程中，高温高压反应条件下，大量固体颗粒物析出，湿式氧化反应器容易堵塞，通常一周左右就会发生堵塞，严重影响项目的正常运行。目前现有草甘膦装置母液于母液储罐中暂存，需有合理的处置方案。

2、污水处理站恶臭

现有工程污水处理站规模较大，污水处理站调节池产生恶臭气体，建议对其加盖收集，并入污水处理站现有恶臭气体处理装置处理。

### 整改措施

1、调整草甘膦母液资源综合利用具体方案

红东方拟优化草甘膦母液资源综合利用项目的建设方案，借鉴其他草甘膦企业鳞板式焚烧炉的运行经验，对草甘膦母液综合处理及资源化利用项目进行技改，即为本次环评项目。

2、污水处理站恶臭

污水处理站调节池产生恶臭气体，建议对其加盖收集，并入污水处理站现有恶臭气体处理装置处理。

# 第三章  拟建项目工程分析

## 项目建设背景及必要性

1、行业内草甘膦母液利用现状

草甘膦是美国孟山都（Monsanto）公司开发的有机磷内吸传导广谱灭生性除草剂，属低毒除草剂，除草效果优异、成本低，且草甘膦一旦与土壤接触，在微生物的作用下迅速降解无残留，因此，全球对草甘膦的需求持续增加。

在 2010 年以前，我国基本都采用了将稀母液浓缩后再加入草甘膦固体和助剂配制成10%草甘膦水剂进行销售的方法。但这也导致大量的无机盐（氯化钠、亚磷酸钠等）进入环境和水体，引起土壤板结和盐碱化，同时大量的有机物（如增甘磷、草甘膦等）也直接进入土壤和水体环境。

2009 年农业部、工信部第[1158]号公告，明确10%草甘膦水剂在 2009 年底停止生产， 2011 年底停止销售和使用。

目前草甘膦母液处理主要有两种方法：焚烧法和湿式催化氧化法，但母液经湿式氧化法处理后仍会产生大量的废水，相比之下，焚烧法是一种比较彻底的处理技术，通过蒸发浓缩，将浓缩母液焚烧，几乎可以解决草甘膦母液无害化处理的问题。镇江江南化工有限公司、南通江山农药化工股份有限公司等草甘膦生产企业均已建成草甘膦母液焚烧炉，定向焚烧生产粗品工业盐，作为生产磷酸盐的原料外售，具备了较成熟的运行经验，且上述企业均通过了环保部门组织的草甘膦生产企业环保核查，草甘膦母液的综合利用方案得到认可。

2、河南红东方化工股份有限公司草甘膦母液利用现状及面临的问题

（1）原先草甘膦母液利用方式

河南红东方化工股份有限公司草甘膦原药生产规模为3万t/a，采用亚磷酸二烷基酯法生产草甘膦原药，草甘膦生产过程中产生一定量的尾液，包括浓缩后的4%草甘膦母液（30000t/a），该母液经浓缩后用于10%草甘膦水剂的配制。

根据农业部和工业和信息化部第1158号公告，淘汰有效成分低于30%的草甘膦水剂。在这种背景下，河南红东方化工股份有限公司为适应行业发展要求，提升企业的市场竞争能力，淘汰现有10%草甘膦水剂，2014年投资8000万元，在公司院内改建年加工30000吨草甘膦水剂（含量≥30%）及25000吨草甘膦可溶粒剂项目，消耗4%的草甘膦母液2300t/a；该项目于 2015 年 6 月 12 日通过了许昌市环境保护局的批复，批复文号：许环建审[2015]69号。此外，河南红东方投资8000万元，在公司现有厂址南侧建设“草甘膦母液综合处理及资源化利用项目”，草甘膦母液经催化降解、结晶、分离、蒸发脱盐得到磷酸盐产品、工业盐等，消耗1%的草甘膦母液200000t/a（折合4%的草甘膦母液约50000 t/a）；该项目于2016年2月3日通过了许昌市环境保护局的批复，批复文号：许环建审﹝2016﹞4号。

（2）原先利用方式遇到的问题

河南红东方化工股份有限公司草甘膦母液综合处理及资源化利用项目采用湿式催化氧化技术处理草甘膦母液，该技术的主要原理是在垂直管式反应器中，在一定的温度、压力和催化剂条件下，利用空气中氧气对废水中的有机物进行催化氧化，利用空气为氧化剂将废水中的有机物及还原性无机物氧化降解的废水处理技术。在项目试运行过程中，高温高压反应条件下，大量固体颗粒物析出，湿式氧化反应器容易堵塞，通常一周左右就会发生堵塞，严重影响项目的正常运行。因此，河南红东方化工股份有限公司拟借鉴镇江江南化工有限公司、江苏优士化学股份有限公司、南通江山农药化工股份有限公司等草甘膦生产企业综合利用母液的经验，对草甘膦母液综合处理及资源化利用项目进行技改，改用焚烧法处理草甘膦母液。

3、项目建设的合理性

根据调查，项目周边没有该类资源回收处理单位，并且委托外单位处理费用较高，运输过程了也增加了环境风险，本次技改项目自行消纳草甘膦母液，可避免一定的环境风险并且处置费用较低，技改项目产品的销售收入可补偿运输费用。副产草甘膦母液的综合利用，是对危险废物的无害化处置、同时变废为宝，对农药行业及农药危废的处置具有积极的影响，起到示范作用；综合利用固废的同时，也是产业链的延伸，有利用提高企业的竞争力，扩大企业知名度，更好的开拓市场；可增加当地财政收入，提高当地人民收入和生活水平，促进当地经济较快的发展。

本次技改项目主体工艺及污染物处置措施由大连海伊特重工股份有限公司进行设计，该公司有多年同类型项目设计经验，及草甘膦母液生产焦磷酸钠的成功案例，镇江江南化工有限公司、南通江山农药化工股份有限公司均已建成同类装置。

表 3-1                同行业母液焚烧情况表

| 序号 | 项目名称 | 设备 | 工艺 | 产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镇江江南化工有限公司新增草甘膦母液定向转化装置（焚烧炉）技改项目（一期） | 大连海伊特重工股份设计的鳞板炉 | 焚烧法 | 焚烧能力 150t 母液/d，产生无水焦钠 8300t/a、工业磷酸三钠 15000t/a |
| 2 | 南通江山农药化工股份有限公司含磷母液资源化回收磷产品技改项目 | 大连海伊特重工股份设计的鳞板炉 | 焚烧法 | 产品自用，于磷酸盐精制车间精制后生产十水焦钠、磷酸氢钠盐外售 |
| 3 | 南通泰禾化工有限公司年处理24000t草甘膦浓缩母液及副产2000t80%焦磷酸钠、 2000t工业焦磷酸钠、6500t工业磷酸三钠环保技改项目 | 大连海伊特重工股份设计的鳞板炉 | 焚烧法 | 粗品于磷酸盐精制车间精制生产工业焦钠及磷酸三钠 |

由上表可知，目前同行业已建成草甘膦母液焚烧炉定向焚烧生产粗品工业盐，作为生产磷酸盐的原料外售或自用精制，具备了较成熟的运行经验，且上述企业均通过了环保部门组织的草甘膦生产企业环保核查，草甘膦母液的综合利用方案得到认可，因此本次技改项目建设合理。

## 拟建项目基本概况

### 拟建项目基本情况

建设项目基本情况见表3-2。

表 3-2                  建设项目基本情况表

| 项目名称 | 草甘膦母液综合处理及资源化利用技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河南红东方化工股份有限公司 |
| 项目性质 | 改扩建 |
| 建设地点 | 许昌精细化工园区许昌东方热力有限公司院内 |
| 法人代表 | 于红霞 |
| 总投资 | 8000万元，其中环保投资1661万元，占总投资的20.8% |
| 备案文号 | 2018-411023-26-03-067305 |
| 用地性质 | 工业用地 |
| 占地面积 | 11600m2 |
| 建设内容及规模 | 新建2套焚烧系统，其中①鳞板式焚烧系统1套，规模为150t/d，工业转化草甘膦母液25500 t/a，用于生产焦磷酸钠。②回转窑焚烧系统1套，规模为120t/d，工业转化草甘膦母液15600t/a，用于生产多聚磷酸钠；此系统也可处理氯化铵液（9782.49t/a），用于生产复混肥基料 |
| 劳动定员 | 新增劳动定员20人，其中生产人员16人、管理及其它辅助人员4人 |
| 工作制度 | 3班制，每班工作8小时，全年工作7200小时 |

本项目各种处置措施工作时间见表3-3。

表 3-3          本项目各种处置措施作业时间一览表

| 序号 | 类别 | 设计处理规模（t/a） | 年运行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鳞板式焚烧系统 | 工业转化草甘膦母液（生产焦磷酸钠） | 25500 | 170d，4080h | 此两个工艺共用鳞板炉烟气处理系统，因此不能同时运行 |
| 2 | 回转窑焚烧系统 | 工业转化草甘膦母液（生产多聚磷酸钠） | 15600 | 130d，3120h |  |
| 3 |  | 利用氯化铵液生产复混肥基料 | 9782 | 170d，4080h | 独立的烟气处理系统 |

### 项目组成

由于河南红东方化工股份有限公司院内用地面积有限，因此草甘膦母液综合处理及资源化利用技改项目拟建于其全资子公司——许昌东方热力有限公司院内。本项目位于许昌东方热力厂区东南侧空地，主要建设内容包括主体工程、储运工程、公用工程和环保工程，各类连接管线均为地上管网，架空输送管线约550m，连接生产车间、现有罐区和新建罐区。依托化工厂区桥架向南穿越园区道路时架空高度和现有蒸汽管道架空高度一致，为5m；厂区内架空高度依托现有桥架高度敷设不低于1m。具体建设内容见表3-4。

表 3-4                                      项目工程组成情况一览表

| 项目 | 原有项目建设内容 | 技改工程内容及规模 | 与现有项目依托关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | CWAO装置区、空压机厂房、结晶压滤厂房、石灰脱磷厂房、DCS控制室及配电室、产品仓库、原辅材料库房等，总建筑面积3559m2 | 1×立式炉+1×鳞板焚烧炉+1×高温旋分+粗破+刮板冷却+细破+包装； 1×回转窑焚烧炉+冷却+筛分+包装 | 新建 |
| 辅助工程 | 给水工程 | 利用河南红东方化工股份有限公司厂区现有自备井 | 利用厂区现有自备井，余热锅炉补水依托东方热力软水制备系统 | 依托东方热力 |
|  | 配电设施 | 来自园区电网，项目区建设配电房 | 东方热力供热的同时背压发电，本工程拟从东方热力接入，为厂区负荷供电，并设置配电室一处 | 依托东方热力 |
|  | 空压系统 | / | 本项目设置空压站一处，设置空压机2台，出气量20Nm3/min | 新建 |
|  | 循环冷却水系统 | / | 利用许昌东方热力有限公司循环冷却水系统 | 依托东方热力 |
|  | 燃料供应 | / | 新建液化天然气LNG供气站1座，其中100 m³LNG罐2个（一用一备），气化缓冲罐1个，汽化量2500Nm³/h | 新建 |
|  | 供热 | 生产过程采用蒸汽加热和干燥，依托许昌东方热力有限公司锅炉节能改造项目（即园区集中供热项目）供热 | / | / |
| 储运工程 | 原辅材料库 | 新建原辅材料库房 | 暂存库为单层框架结构，本次新建原辅材料仓库2座，位于厂区东南，建筑面积均为180m2，建筑高度6m | 新建 |
|  | 成品库 | 新建产品库房 | 新建产品仓库2座，其中1座位于罐区南侧，为单层框架结构，建筑面积为1224m2，建筑高度6m；另1座位于原辅材料库北侧，为单层框架结构，建筑面积为180m2，建筑高度6m。 | 新建 |
|  | 罐区 | 原母液罐2000m3（7个）、5000m3（7个） 母液储罐3400m3（4个）、母液调节罐50m3（2个）、盐酸储罐100m3(1个)、浓硫酸储槽6m3（1个）、导热油槽6m3（1个）等 | 本项目于职工宿舍南侧建设项目储罐区，配套建设围堰及防火隔离堤，建设原料液储罐4个（其中草甘膦母液罐2500 m3和3400 m3的各一个，氯化铵液罐2500 m3和3400 m3的各一个），磷酸储罐1个（200m3），液碱储罐1个（100m3），均质罐1个（50m3）； | 原母液罐予以保留，用于技改项目建成前的母液暂存，待母液消耗后可作他用；技改项目本次新建4个储罐 |
|  | 运输 | 母液通过管道输送 | 草甘膦母液、氯化铵液通过管道输送，其余全部采用汽车运输 | 新建 |
| 环保工程 | 废气治理 | ①尾气经水洗塔和酸洗塔处理后由20m高排气筒排放 ②流化床干燥产生的粉尘经旋风除尘和水幕除尘后由15m高排气筒排放 ③导热油炉的燃烧尾气经15m的排气筒排放 ④储罐的顶部设有气相排空管，管口采用水封的方式来减少盐酸挥发 ⑤生石灰库房加强机械通风，设置排风扇 | ①鳞板炉焚烧废气采用“二燃室焚烧（SNCR）+余热锅炉（激波清灰）+急冷塔＋半干式脱酸系统（32%的NaOH为脱酸剂）+活性炭喷射吸附系统+脉冲袋式除尘器＋碱洗涤除雾塔+烟气加热，焚烧装置设置1座60m高排气筒，内径1.1m。” ②回转窑利用草甘膦母液生产多聚磷酸钠焚烧烟气并入鳞板炉焚烧烟气治理系统 ③回转窑利用氯化铵液生产复混肥基料，烟气经旋风除尘+文丘里洗涤器+喷淋洗涤塔处理后经排气筒外排，排气筒内径1.5m，高36m | 新建 |
|  | 废水治理 | 水洗塔废水和CWAO装置清洗废水回用于稀释母液；系统开车废水、浓母液、结晶釜换热器产生的冷凝水进入CWAO系统循环处理，母液地池盘管加热产生的冷凝水回用于现有厂区循环水系统；混合磷酸盐溶解和十二水磷酸三钠干燥工序产生冷凝水回用于园区供热锅炉循环用水系统；离心母液和水幕除尘废水回用于生产；车间地面冲洗水、污冷凝水、生活污水和三效蒸发冷凝废水排入新建污水处理站进行处理后部分回用于现有厂区循环水系统。 | 生产废水主要有地面冲洗水送入红东方现有污水处理站处理。生活污水经化粪池处理后，排入园区第二污水处理厂。 | 化粪池依托东方热力 |
|  | 固体废物 | 在厂区西南设置一个危废暂存间对危废进行贮存 | 在项目区东南新建危险废物暂存间暂存 | 新建 |
|  | 噪声 | 针对高噪声设备采取隔声降噪措施 | 针对高噪声设备采取隔声消声等降噪措施 | 新建 |
| 风险防范设施 | 事故水池、初期雨水收集池 | / | 罐区均设置1.3m高的围堰，围堰内容积3120 m3，在罐区西南设1座500m3事故池，兼做初期雨水池。生产区四周设集水沟槽，并与混料间东侧事故池（池容250 m3）相连，用于收集生产区初期雨水和消防废水。初期雨水及事故废水收集后分批进入红东方现有污水处理站处理。 | 事故池新建，污水处理措施依托红东方现有污水处理站 |
|  | 废气在线监控措施 | / | 焚烧炉排气筒设置废气在线监测装置，焚烧炉设置视频监控系统；危险废物暂存仓库安装视频监控系统 | 新建 |
|  | LNG供气站 | / | 站内所有设备、管线均应做防雷、防静电接地；罐区附近安装可燃气体检测探头，实时监控气体泄漏情况 | 新建 |

由上表可知，原有项目与技改项目生产工艺及设备完全不同，因此除现有工程罐区储罐予以保留外（用于技改项目建成前草甘膦母液等的暂存），其余生产设施予以拆除。

### 拟建项目依托现有工程可行性

本项目给水及污水处理站均依托现有工程。现有工程基本情况及依托可行性见表3-5。

表 3-5           本项目依托现有工程的可行性

| 项目 | 设计规模 | 使用规模 | 依托可行性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有工程 | 本项目 | 合计 |  |
| 原材料 | 工业转化草甘膦母液41100t/a | 副产4%草甘膦母液30000t/a，厂内暂存约47000t | 工业转化草甘膦母液41100t/a | / | 每年可消耗现存量11100t，约4.23年利用完毕，可行 |
|  | 利用氯化铵液生产复混肥基料9782t/a | 副产35%氯化铵液9782t/a | 利用氯化铵液生产复混肥基料9782t/a | / |  |
| 母液储罐 | 现有18个母液储罐，容积62600 m3； 新增4个母液储罐，容积11800 m3； | 7个2000m3母液罐、7个5000m3母液罐；4个3400m3母液储罐 | 2个2500m3母液罐、2个3400m3母液罐； | 22个，总容积74400m3 | 可行 |
| 给水工程 | 东方热力厂区自建有2口水井，总出水量为120m3/h | 73.68m3/h | 9.003m3/h （216.066m3/d） | 82.68m3/h | 可行 |
|  | 东方热力循环冷却水系统110 m3/h | 50m3/h | 50m3/h | 100m3/h | 可行 |
|  | 东方热力软水制备规模为176 m3/h | 80 m3/h | 7m3/h | 87m3/h | 可行 |
| 化粪池 | 东方热力化粪池规格为108 m3 | 2.88 m3/d | 1.6 m3/d | 4.48m3/d | 可行 |
| 氨水 | 东方热力氨水（浓度20%）罐75m3一个，三个氨水泵，每台流量1m3/h | 2 m3/h | 0.15 m3/h | 2.15 m3/h | 可行 |
| 污水处理站 | 处理能力为1200m3/d | 705.94m3/d | 本项目生产废水产生量为0.117m3/d，初期雨水、事故水收集后分批进入现有污水处理站处理 | / | 可行 |
| 用地 | 占地面积11600m2 | 33hm2 | 11600m2 | 34.16 hm2 | 利用子公司东侧未利用土地，可行 |

### 拟建项目产品方案及生产规模

本项目产品方案见表3-6，产品主要性状指标见表3-7。

表 3-6             产品方案及规模一览表

| 产品名称 | 产品规格 | 设计产能（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 粗品焦磷酸钠 | 1t/袋 | 8874 |
| 粗品多聚磷酸钠 | 1t/袋 | 8486 |
| 复混肥基料 | 1t/袋 | 20339 |

表 3-7             产品主要性状指标

| 序号 | 名称 | 分子式 | 分子量 | 性状 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦磷酸钠 | Na4P2O7·10H2O | 446.07 | 又称二磷酸四钠，有无水物与十水物之分。十水物为无色或白色结晶或结晶性粉末，无水物为白色粉末，溶于水，不溶于乙醇和其他有机溶剂。与Cu2+、Fe2+计、Mn2+等金属离子络合能力强，水溶液在70℃以下尚稳定，煮沸则水解成磷酸氢二钠。 | 电镀工业用于配制电镀液，能与铁形成络合物。毛纺工业用作羊毛脱脂剂和漂毛剂。造纸工业用于纸张和植物纤维的漂白。印染工业用作印染、精漂时的助剂。日化工业用作牙膏添加剂，能与磷酸氢钙形成胶体并起到稳定作用，还可用于合成洗涤剂和生产洗头膏等产品。水处理中作为软水剂。机械加工中作为除锈剂。化工生产中用作分散剂和乳化剂。还可用于水处理剂、石油钻探等方面等。 |
| 2 | 多聚磷酸钠 | (NaPO3)n | / | 白色颗粒或粉末，多聚磷酸钠溶解性极佳，可以在低温盐水中溶解。调节PH值，整合金属离子的能力强。 | 多聚磷酸钠与染料一起使用，可大大提高染料的分散强度，加快分散速度，对金属离子有较强的络合能力，使印染织物颜色鲜艳而牢固；可提高洗涤剂洗涤效果，还可作为水泥、复写纸、珐琅的玻璃料浆，挖井料浆之胶溶剂，而增加料浆的流动性；可用于钻井、橡胶、塑料生产聚合过程的催化剂；处理金属时作为切割液和润滑剂；用于皮革工业和防治工业中的皮革鞣制纺织品染色等。 |
| 3 | 复混肥基料 | / | / | 复混肥是由有机质为主要原料，辅以生物营养元素组成。 | 增强土壤肥水渗透力；具有改良土壤，提高农作物产量的 |

2、标准制定情况

产品控制项目指标见表3-8~3-10。

表 3-8 草甘膦副产工业盐-粗品焦磷酸钠规格指标（行业标准征求意见稿）

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 焦磷酸钠（Na4P2O7）质量分数，w%≥ | 83.0 |
| pH值（10g/L溶液） | 9.9~12.0 |
| 水分，W%≤ | 1.0 |
| 水不溶物≤ | 3.0 |
| 氯化物（以NaCl计），w%≤ | 8.0 |
| 灼烧减量，w%≤ | 1.5 |
| 草甘膦（C3H8NO5P）质量分数，w%≤ | 0.05 |
| 磷酸根（以PO43-计）质量分数，w%≤ | 4.0 |

表3-9            企业粗品多聚磷酸钠规格指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 多聚磷酸钠质量分数，w%≥ | 75 |
| pH值（10g/L溶液） | 7~10 |
| 水分，W%≤ | 5.0 |
| 氯化物（以NaCl计），w%≤ | 8.0 |
| 灼烧减量，w%≤ | 5.0 |
| 草甘膦（C3H8NO5P）质量分数，w%≤ | 0.05 |
| 磷酸根（以PO43-计）质量分数，w%≤ | 4.0 |
| 其他，w%≤ | 3.0 |

表 3-10             企业复混肥基料规格指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 有机质含量，w% | 40~60 |
| N、P、K≥ | 5% |
| 甘氨酸，W%≤ | 2% |
| 水分≤ | 10% |
| 其他≥ | 30% |

### 拟建项目主要原辅材料及能源消耗情况

1、原辅材料及能源消耗情况

本项目原辅材料及能源消耗情况见表3-11~3-12，主要原辅材料及其他化学品性质见表3-13。

表 3-11                原辅材料及能源消耗

| 序号 | 原辅材料名称 | 单位 | 数量 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草甘膦母液 | t/a | 41100 |  | 来自草甘膦原药生产线 |
| 2 | 氯化铵液 | t/a | 9782.49 | 35% | 来自于氨基乙酸项目 |
| 3 | 硫酸铵 | t/a | 521.424 |  | 外购 |
| 4 | 磷酸 | t/a | 1950 | 85% | 外购 |
| 5 | 粉煤灰 | t/a | 4222.8 |  | 来自东方热力 |
| 6 | 磷酸二氢铵 | t/a | 202.2864 |  | 外购 |
| 7 | 固体氯化钾 | t/a | 204.204 |  | 外购 |
| 8 | 碱液 | t/a | 39.12 | 32% | 外购 |
| 9 | 活性炭 | t/a | 10.8 |  | 外购 |
| 10 | 脱附剂 | t/a | 10.8 |  | 外购 |
| 11 | 新鲜水 | t/a | 6921.12 |  |  |
| 12 | 软水 | t/a | 31920 |  | 利用东方热力 |
| 13 | 电（kW·h） | kwh | 320 |  |  |
| 14 | 天然气 | t/a | 4292.88 |  | 冬季燃气供应紧张时，以甲醇作为燃料 |
| 15 | 腐殖酸 | t/a | 8392.56 |  | 外购 |

表 3-12               各产品物料消耗情况表

| 产品 | 原辅材料名称 | 单耗（t/t） | 用量（t/a） | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焦磷酸钠 | 草甘膦母液 | 2.8736 | 25500 |  | 来自草甘膦原药生产线 |
| 多聚磷酸钠 | 草甘膦母液 | 1.8382 | 15600 |  | 来自草甘膦原药生产线 |
|  | 磷酸 | 0.2297 | 1950 | 85% | 外购 |
| 有机-无机复混肥基料 | 腐殖酸（有机质） | 0.4114 | 8392.56 |  | 外购 |
|  | 粉煤灰（有机质） | 0.207 | 4222.8 |  | 来自东方热力 |
|  | 磷酸二氢铵 | 0.009916 | 202.2864 |  | 外购 |
|  | 固体氯化钾 | 0.01001 | 204.204 |  | 外购 |
|  | 固体硫酸铵 | 0.02556 | 521.424 |  | 外购 |
|  | 氯化铵液 | 0.479534 | 9782.4936 | 35% | 来自于氨基乙酸生产 |
|  | 水 | 0.2428 | 4953.12 |  | 自备井 |
|  | 防结块剂 | 0.0010 | 21 |  | 外购 |

表 3-13       主要原辅材料理化性质、毒性毒理

| 名称 | 分子式 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧碱 | NaOH | 白色不透明固体，易潮解，分子量40.01，熔点318.4℃，沸点1390℃，蒸汽压0.13kPa(739℃)，相对密度(水=1)2.12，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 | 危险特性：本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。 燃烧(分解)产物：可能产生有害的毒性烟雾。 | 健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |
| 磷酸 | H3PO4 | 纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味。分子量 98。蒸汽压0.67kPa/25℃(纯)。熔点42.4℃/纯品，沸点260℃ 。与水混溶，可混溶于乙醇。相对密度(水=1)1.87(纯品)；相对密度(空气=1)3.38。 | 有腐蚀性。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。 燃烧(分解)产物：氧化磷。 | 属低毒类。 急性毒性：LD501530mg/kg (大鼠经口)；2740mg/kg(兔经皮)。 |
| 草甘膦 | C3H8NO5P | 分子量169.07，相对密度0.888，at 25℃(lit.)，熔点230℃，25℃时在水中的溶解度为11.6g/L，不溶于一般有机溶剂，易于碱溶液反应生成水溶性盐，其异丙胺盐完全溶解于水 |  | LD50：4873mg/kg(大鼠经口)，1568mg/kg(小鼠经口) |
| 氯化铵 | NH4Cl | 分子量53.49，是一种强电解质，溶于水电离出铵根离子和氯离子。无气味。吸湿性小，但在潮湿的阴雨天气也能吸潮结块。相对密度1.5274。折光率1.642。有刺激性。加热至350℃升华，沸点520℃。易溶于水，微溶于乙醇，溶于液氨，不溶于丙酮和乙醚。加热至100℃时开始分解，337.8℃时可以完全分解为氨气和氯化氢气体，遇冷后又重新化合生成颗粒极小的氯化铵而呈现为白色浓烟，不易下沉，也极不易再溶解于水。 | 未有特殊的燃烧爆炸特性 | 低毒，半数致死量（大鼠，经口）1650mg/kg。 |
| 硫酸铵 | (NH4)2SO4 | 无色结晶或白色颗粒。无气味。280℃以上分解。相对密度1.77。折光率1.521。硫酸铵主要用作肥料，适用于各种土壤和作物。熔点(℃)： 230-280℃，沸点(℃)： 无资料，折射率：n20/D 1.396，有吸湿性，吸湿后固结成块。加热到513℃以上完全分解成氨气、氮气、二氧化硫及水。与碱类作用则放出氨气。也可以使蛋白质发生盐析。 | 本品不燃，具刺激性。 |  |

2、焚烧物成分说明

甘氨酸法草甘膦生产过程中涉及的甲醇、氯甲烷、甲缩醛、酯类等物料非大量过量物料，大部分参与反应消耗，且这些物料与草甘膦物化性质差别明显，经过结晶、过滤、洗涤、蒸馏等操作后在母液中残留非常少，无法给出具体定量数据，草甘膦母液中主要有中和反应产生的氯化钠，产品草甘膦，副反应生成的增甘膦，与草甘膦性质较近而容易残留的甘氨酸等。

现有氨基乙酸生产过程中会产生一定的氯化铵母液，主要成分为有机质及N、P、K等营养元素。为了解母液中元素含量情况，建设单位对草甘膦母液、氯化铵母液进行了鉴定分析，具体情况见下表及附件9。

表 3-14                 母液成分一览表

| 样品 | 检测项目 | 检验结果 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 草甘膦母液 | COD | 1.0×105~1.6×105 | mg/L |
|  | TP | 5.0×104~7.0×104 | mg/L |
|  | pH | ≥7.0 | / |
|  | 亚磷酸根 | 6~8 | % |
|  | 甘氨酸钠NH2CH2COONa | 6~8 | % |
|  | 草甘膦钠(H2PO3)CH2NHCH2COONa | 2.5~4 | % |
|  | 增甘膦钠[(H2PO3)CH2]2NCH2COONa | 8~12 | % |
|  | 水分 | 20~30 | % |
|  | Cl- | 1.6~2.4 | % |
|  | Na+ | 15~16 | % |
| 氯化铵母液 | 总养分（N+P2O5+K2O） | 12.32 | % |
|  | 总氮¦（N） | 12.28 | % |
|  | 磷P2O5 | 0.03 | % |
|  | K2O | 0.01 | % |
|  | 有机质 | 38.6 | % |

经咨询行业专家及查阅相关资料，草甘膦在生产过程中原料（甘氨酸、亚磷酸二甲酯、多聚甲醛、甲醇、三乙胺、液碱、盐酸）不涉及重金属，氨基乙酸在生产过程中原料（冰醋酸、液氨、乙醇、液氯、乌洛托品等）也不涉及重金属，故草甘膦母液和氯化铵母液中也不应含有重金属，

### 主要生产设备

本项目主要生产设备详见表3-15。

表 3-15              鳞板炉焚烧系统设备一览表

| 设备位号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 数量台 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1001 | LNG低温液体储罐（100m³） | ZFW100/0.8 | 100m³ | 2 | 新乡诚德能源 |
| D1002 | LNG汽化器（2500Nm³/h） | KQ2500/1.6 | 2500Nm³/h | 2 | 新乡诚德能源 |
| D1003 | 高能点火器 | GD20-4 |  | 1 | 南京新港拉艾特 |
| D1004 | 燃烧机 | 35P四台/45P两台 |  | 6 | 百得 |
| D1005 | 焚烧炉主炉（一段） | 5400*4200*16500 | Q235B 高温耐火材料 | 1 | 海伊特 |
| D1006 | 二段焚烧炉(二段) | 11500*3000*2700 | Q235B 高温耐火材料 | 1 | 海伊特 |
| D1007 | 高温旋分 | φ3500*9500 | Q235B 高温耐火材料 | 1 | 海伊特 |
| D1008 | 破碎机 | φ450*1000 | Q235B | 1 | 海伊特 |
| D1009 | 回转窑 | φ3×16m变φ2.5 |  | 1 | 四川、德阳 |
| D1010 | 二次燃烧室 | 6500*2500*8000 | Q335B 高温耐火材料 | 1 | 海伊特 |
| D1011 | 余热锅炉 | 7.0t/h，1.25MPa | R20 | 1 | 大锅，大连东泰环保锅炉 |
| D1012 | 粗破碎机 | φ350*1000 | Q235B,耐磨板 | 1 | 海伊特 |
| D1013 | 细破碎 | 400*600,18.5KW | Q235B/16Mn | 1 | 海伊特 |
| D1014 | （出料）刮板机 | 500*650*12000 | Q235B | 1 | 海伊特 |
| D1015 | 主旋转下料阀 | φ900 | 铸铁 | 1 | 海伊特 |
| D1016 | 旋转下料阀 | 900*900 | 铸铁 | 2 | 海伊特 |
| D1017 | 燃烧枪 | 350KW | 耐热钢 | 20 | 海伊特 |
| D1018 | 物料雾化枪 | 400L | 316L，枪头耐热钢 | 20 | 海伊特 |
| D1019 | 刮板机2# | 500*650*8000 | 碳钢 | 1 | 海伊特 |
| D1020 | 卸料阀 | φ350,1M3 | 碳钢 | 1 | 海伊特 |
| D1021 | 急冷吸收塔 | φ2000*9500 | 316L，副塔碳钢衬哈氏合金 | 1 | 海伊特 |
| D1022 | 急冷水泵 | Q=20m3/h,H=35M,11kw | 氟合金 | 2 | 江丰，宜兴宙斯 |
| D1023 | 脱酸塔 | φ2000*11500 | 304 | 1 | 海伊特 |
| D1024 | 计量加药（碱液泵） | Q=0.2m3/h,H=30m | PVC，膜片PVDF | 1 | 海伊特 |
| D1025 | 碱液槽 | 2000*1000*1000 | 304 | 1 | 海伊特 |
| D1026 | 碱液搅拌 | φ900 | 304 | 2 | 海伊特 |
| D1027 | 袋式除尘器 | 800m2，阻力1500Pa，过虑风速0.8，布袋PPS/PTFE，3.86mm | 316L | 1 | 海伊特 |
| D1028 | 引风机 | 200KW，25000nm3/h，8500Pa | 碳钢/叶轮合金 | 1 | 鞍山罡峰 |
| D1029 | 鼓风机 | 3000m3/h,2700Pa | 碳钢 | 2 | 鞍山罡峰 |
| D1030 | 全风风机 | R35,7.5KW | 碳钢 | 3 | 无锡 |
| D1031 | 吸附剂/脱附剂箱 | 2 m3 | 碳钢 | 2 | 海伊特 |
| D1032 | 激波吹灰器 | 0.75m3 | 碳 钢 | 12 | 海伊特 |
| D1033 | 吸收塔 | φ3500*10500 | 缠绕玻璃钢 | 1 | 河北、潍坊 |
| D1034 | 吸收水泵 | Q=20m3/h,H=35m,5.5kw |  | 2 | 江丰，宜兴宙斯 |
| D1035 | 分汽缸 | φ325*1600, 1.25Mpa | R30 | 1 | 大锅，大连东泰环保锅炉 |
| D1036 | 压缩空气储罐 | 3m3,1.0Mpa | Q235B | 1 | 上海 |
| D1037 | 压缩空气储罐 | 1m3,1.6Mpa | Q235B | 1 | 上海 |
| D1038 | 固体上料机 | 1t/h,5.5kw | Q235B | 1 | 海伊特 |
| D1039 | 固体给料机 | 1t/h,5.5kw | Q235B | 1 | 海伊特 |
| D1040 | 空压机 | 20Nm3/min |  | 2 | 上海斯可络/阿特拉斯 |
| D1041 | 冷干机 | 5Nm3/min |  | 1 |  |
| D1042 | 锅炉供水泵 | Q=10m3/h,H=135m,11kw |  | 2 | 上海东方、汪泉 |
| D1043 | 软化水槽 | 6m3 | 304 | 1 | 海伊特 |
| D1044 | 烟囱（鳞板炉焚烧系统） | φ1100*60m | 316L | 1 | 海伊特 |
| D1045 | 包衣机 | φ1.6×6m |  | 1 |  |
| D1046 | 旋风分离器 | Φ1.5×6m |  | 2 |  |
| D1047 | 文氏洗涤器 | Φ2.2 |  | 1 |  |
| D1048 | 喷淋洗涤塔 |  |  | 1 |  |
| D1049 | 分筛机 | φ1.8×6 |  | 1 |  |
| D1050 | 烟囱（回转窑造粒系统） | 36m |  | 1 |  |
| D1051 | 冷却机 | Φ2.2m×18m |  | 1 |  |
| D1052 | 空压机 | 8m3 |  | 1 |  |
| D1053 | 破碎机 | Φ70 |  | 1 |  |

### 总平面布置

#### 主要建构筑物

本项目主要建构筑物见表3-16。

表 3-16                 建构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装间 | m2 | 640 |
| 2 | 办公室 | m2 | 27 |
| 3 | 操作间 | m2 | 27 |
| 4 | 配电间 | m2 | 27 |
| 5 | 设备间 | m2 | 36 |
| 6 | 混料间 | m2 | 704 |
| 7 | 腐殖酸存料间 | m2 | 180 |
| 8 | 粗品焦磷酸钠 | m2 | 120 |
| 9 | 危险废物暂存间 | m2 | 180 |
| 10 | 急冷池 | m2 | 32 |
| 11 | 吸收水池 | m2 | 42 |
| 12 | 焦磷酸钠储存间 | m2 | 1116 |
| 13 | 应急事故池 | m3 | 500 |
| 14 | 焚烧生产区事故池(与消防废水事故池和初期雨水池合建) | m3 | 250 |

#### 平面布置及合理性分析

（1）拟建项目总平面布置

拟建项目总占地面积 11600m2，由北向南依次为储罐区、焚烧主生产区、烟气后处理区、混料间、仓储区。拟建项目厂区总平面布置情况具体见图 3-1。

（2）总平面布置合理性分析

①布置方案考虑现有装置情况，场地划分了界限较清晰的焚烧装置区和废物储存区；各生产设备尽可能按照流程紧凑布置，缩短管线管程；减小占地面积；

②平面布置功能分区明确、布局紧凑，焚烧装置区及危废暂存区位于厂区南侧，位于办公生活区主导风向下风向，利于减轻项目运行对办公生活区的影响，布局较合理。

### 劳动定员及工作制度

本项目劳动定员20人，其中生产人员16人、管理及其它辅助人员4人。年工作300天，3班生产，每班工作8小时，全年工作7200小时。生产人员执行四班三运转工作制，管理人员和其它辅助人员执行一班8h工作制。

### 主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标见表3-17。

表 3-17                 技术经济指标表

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目名称 | 草甘膦母液综合处理及资源化利用技改项目 |
| 二 | 处理能力：设计处理能力150吨/日；负荷调节范围：30-110 %。 |
| 三 | 年操作日 | d/a | 300 | 7200h |
| 四 | 生产制度 | 班/d | 3 | 四班三倒 |
| 五 | 项目定员 | 人 | 20 |  |
| 六 | 厂区占地面积 | m2 | 11600 |  |
| 七 | 项目总投资 | 万元 | 8000 |  |
| 1 | 建设投资 | 万元 | 7228 |  |
| 2 | 建设期利息 | 万元 | 0 |  |
| 3 | 流动资金 | 万元 | 600 |  |
| 八 | 资金筹措 |  | 8000 |  |
| 1 | 项目资本金 | 万元 | 8000 |  |
| 2 | 项目负债资金 | 万元 | 0 |  |
| 九 | 年均销售收入 | 万元 | 2465 |  |
| 十 | 年均总成本费用 | 万元 | 909 |  |
| 十一 | 年均利润总额 | 万元 | 1556 |  |

### 公用工程

#### 给排水工程

1、生活用排水量

拟建项目组织定员20人，年工作日300天，生活用水量按照100L/人·d考虑，则拟建项目生活用水量为2.0m3/d（合660.0m3/a）；则生活污水量为1.6 m3/d（合528m3/a），经化粪池处理后，通过污水管网排入许昌市建安区第二污水处理厂处理。

2、生产用排水量

拟建项目生产新鲜水用水量为265.93m3/d，主要用于余热锅炉软水、 循环水系统补水、洗涤除雾塔用水及地面冲洗用水等。

（1）余热锅炉

本项目设1台7t/h余热锅炉，锅炉所需软水依托东方热力软水制备系统，锅炉定排水为0.1 m3/h，即2.4 m3/d，用于急冷塔补水不外排。

（2）循环水系统

拟建项目需 50m3/h循环冷却水，拟依托东方热力循环冷却水系统本次不再新建。循环系统补水量按 1% 计，为 12m3/d（约合 3960m3/a），其中汽水损失量按 80%计，为 9.6m3/d（约合 3168m3/a）， 则循环系统排污水为 2.4m3/d（约合 792m3/a）。

（3）洗涤除雾塔

本项目洗涤除雾塔循环用水量20m3/h，每小时补水0.3 m3，其中0.1 m3/h蒸发耗散，0.2m3/h排入急冷塔。吸收水主要是吸收的粉尘焦磷酸钠，微量的氯化钠，吸收后的液体在循环时，形成低浓度含焦磷酸钠和微量氯化钠的溶液，然后低浓度的吸收水在送入急冷水池用于急冷，减少了洗涤水的排放，循环使用周期为30天，30天更换一次；由于成份简单，所以回用不影响产品的各项指标，不增加任何杂质，经过扬农、江山、镇江等国内大型草甘膦厂家实际多年运行，完全可以做到回用。

洗涤除雾塔水循环使用一段时间后，水中灰分、无机盐等物质增多，不适宜再进行使用，此时废水中和后送焚烧炉焚烧，不外排。

（4）急冷塔补水

本项目急冷塔循环用水量20m3/h，每小时补水0.3m3，其中0.1m3来自于锅炉定排水，0.2m3来自于洗涤除雾塔排水。急冷塔水循环使用一段时间后，水中灰分、无机盐等物质增多，不适宜再进行使用，此时废水中和后送焚烧炉焚烧，不外排。

（5）地面冲洗水

地面冲洗用水主要为混料间、包装车间等，参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）中提出的地面冲洗水量（2～3L/m2，取3L/m2），本项目需要清洗的车间面积约1344m2，清洗用水量为4.0m3，按平均每月冲洗一次计算，则车间冲洗用水量约为0.13m3/d（按一月平均计算），车间冲洗用水年使用量为44m3。

车间冲洗废水产生量按用水量的90%计算，则车间冲洗废水的产生量为35.1m3/a（0.117m3/d），依托河南红东方污水处理站进行处理后，通过污水管网排入许昌市建安区第二污水处理厂处理。

3、消防用水

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》中规定，厂内同一时间火灾次数为一次，消防用水量按照需水量最大的一座建(构)筑物计算，本项目暂存库为丙类库房，消防水量：室外25L/S，室内20L/S，火灾延续时间1小时，水量为162m3。库区设两根消防栓，单个消防栓出水量为25L/S，可满足拟建项目对消防水量要求。

本项目焚烧车间等生产车间发生火灾时，消防排水势必夹带废酸碱、废矿物油等污染物排向室外。这部分废水如果不经任何处理而任其四处漫排将对周围环境产生严重危害。因此设置事故池临时贮存消防排水是十分必要的。消防废水通过收集沟渠，自流进入事故池，依托河南红东方现有污水处理站与其它污水一起进行处理。事故池有效容积应不小于一次火灾最大消防水量，根据本项目消防水量及火灾持续时间，确定事故池有效容积不小于200m3。

4、初期雨水

本项目生产区和罐区初期雨水需进行收集并处理。本工程厂区初期雨水量按许昌地区暴雨强度计算公式核算，许昌地区暴雨强度及雨水量计算公式如下：

式中：P——暴雨重现期，单位：a，本工程取1年；

t——暴雨历时，单位：min，本工程取15分钟；

q——暴雨强度，单位：L/S·hm2。

计算得许昌重现期1年、降雨历时15分钟情况下的暴雨强度为169.17 L/S·hm2。

——径流雨水量，L/s；

——径流系数，取0.8；

——暴雨强度，L/S·hm2；

——生产区面积，本工程生产区占地面积约0.3hm2，罐区面积0.27 hm2考虑。

经计算：本项目生产区内每次收集前15分钟的初期雨水量为46m3，罐区每次收集前15分钟的初期雨水量为42m3；工程设计时，建议生产区初期雨水收集池容积取50m3，经与建设单位沟通，将生产区初期雨水池与消防废水事故池合建，池容250m3，位于混料间东侧。收集池设置电动闸门，降雨初期，雨水经过管道收集后进入收集池，收集池达到一定的液位以后，自动关闭进水闸，清洁雨水进入雨水管网系统。初期雨水分批排入河南红东方污水处理站进行处理。

项目用排水平衡见图3-2。

图3-2 项目水平衡图（m3/d）

#### 供热

本项目供热热源来自焚烧炉的余热锅炉，拟建项目用汽环节较少，主要为焚烧烟气再加热器用汽，用汽量240kg/h，由焚烧系统余热锅炉供给，富余蒸汽可以为园区供热。

#### 空压系统

拟建项目新建空压站一处，设置LGU22A型空压机 2 台，每台空压机出风量为 20.0Nm3/h， 工作压力为 0.8MPa，可满足本项目对压缩空气的需求。

#### 辅助燃料供给

拟建项目采用天然气作为辅助燃料，本项目新建液化天然气供气站1座，其中100 m³LNG罐2个（一用一备），气化缓冲罐1个，汽化量2500Nm³/h。

## 储运工程

### 废物的收运

本项目服务对象为河南红东方化工股份有限公司，主要用于处置本公司的草甘膦母液、氯化铵液，本项目位于东方热力厂区内，与红东方化工厂区一路之隔，运输距离较近，草甘膦母液、氯化铵液通过架空管道输送。

### 草甘膦母液等的贮存

1、罐区

项目拟建设4个原料液罐，其中草甘膦母液罐3400 m3和2500 m3的各一个，氯化铵液罐3400 m3和2500 m3的各一个；生产用磷酸等原辅材料贮存于原料罐内，项目拟设磷酸储罐1个（200m3），液碱储罐1个（100m3），均质罐1个（50m3），罐区周边设有1.3m高围堰。

2、产品仓库

本项目新建产品仓库2座，其中1座位于罐区南侧，为单层框架结构，建筑面积为1224m2，建筑高度6m；另1座位于项目区东南侧，为单层框架结构，建筑面积为180m2，建筑高度6m。

拟建项目平面布置情况见图3-1。

## 本项目工艺流程及产污环节分析

### 焚烧设计技术参数

1、鳞板焚烧炉

鳞板焚烧炉的设计技术参数见表3-18。

表 3-18              鳞板焚烧炉设计技术参数表

| 项目 | 数值 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一段焚烧温度（℃） | 700~750 | 焚烧炉压力（Pa） | -20Pa |
| 停留时间（min） | 30 | 二段焚烧温度（℃） | 800~850 |
| 二次燃烧停留时间 | ≥2s | 二次燃烧温度（℃） | 1100 |
| 焚烧效率 | ≥99.9% | 焚毁去除率 | ≥99.99% |
| 焚烧残渣的热酌减率 | ＜5% | 焚烧炉出口烟气中氧含量 | 8% |

根据《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001），焚烧炉的技术性能要求：焚烧炉技术参数，焚烧温度≥1100℃，烟气停留时间≥2.0s，燃烧效率≥99.9%，焚烧去除率 99.99%，焚烧残渣的热灼减率<5%，焚烧炉出口烟气中的氧气含量为 6%～10%，对比表3-18可知，鳞板炉满足危险废物焚烧焚烧的技术要求。

2、回转窑焚烧炉

工业多聚磷酸钠的生产目前都采用回转窑，利用磷酸和草甘膦母液做为原料，在600~800℃反应，生成多聚磷酸钠。回转窑焚烧炉的设计技术参数见表3-19。

表 3-19           回转窑焚烧炉设计技术参数表

| 项目 | 数值 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一段焚烧温度（℃） | 600-800 | 焚烧炉压力（Pa） | -20Pa |
| 停留时间（min） | 30 |  |  |

造粒过程为：用泵把料浆喷入回转窑进行烘干、造粒，回转窑进口温度≥500℃，控制尾气温度在90-110℃，停留时间在≥18分钟中制得合格的产品，产品温度60~70℃，水份≤5%。

### 生产工艺流程图

本项目生产工艺流程及产污环节见图3-3~3-4。

图3-3鳞板炉焚烧工艺流程图

1

图3-4     回转窑焚烧工艺流程图

### 生产工艺流程说明

#### 焚烧进料系统

系统有两种液体，草甘膦母液、氯化铵母液，液体进料经过雾化泵、废液燃烧器喷入焚烧炉内进行焚烧处理，并补充天然气辅料助燃。

（1）配伍工段

本项目焚烧的高盐废水主要包括草甘膦母液、氯化铵母液。本项目按照分类焚烧、分类回收的原则，对不同类别含盐废水分别进行焚烧净化处理，并按类进行回收。

①草甘膦母液生产焦磷酸钠

利用鳞板炉焚烧草甘膦母液生产焦磷酸钠，根据Na：P =1.5：1比例配液，现状草甘膦母液基本满足要求，可直接焚烧。

②草甘膦母液生产多聚磷酸钠

利用回转窑焚烧草甘膦母液生产多聚磷酸钠，根据Na：P =1.29：1，使用58%磷酸配液，配液完毕后进入均质罐暂存。

③氯化铵液生产复混肥基料

将氯化铵料浆、硫酸铵、氯化钾、磷酸二氢铵及有机质等原材料按比例混合，泵把料浆喷入回转窑进行造粒。

（2）进料工段

液体进料经过雾化泵、废液燃烧器喷入焚烧炉内进行焚烧处理，并补充天然气助燃。

#### 助燃系统

燃料采用天然气，经燃烧器喷入炉内助燃，天然气为长明火，选用功率带比例积分调节的燃烧器，节省天然气燃料，焚烧炉温度由天然气来控制，通过检测焚烧炉内温度，调整天然气的用量，这样可以减少优质燃料天然气的消耗量，节省运行成本。

焚烧炉设有供风口，主要用于天然气的燃烧，设置单独的助燃空气风机。二燃室设置单独的助燃空气风机，二次助燃空气风速为15-30m/s，在风的带动下，加强了烟气与空气的混合，延长了烟气在炉内的停留时间。

#### 鳞板炉焚烧系统

1、立式炉配鳞板炉

本方案焚烧废液采用的炉型为目前最先进的焚烧炉炉型，立式炉配鳞板炉，该炉的特点是焚烧炉温度可以控制。主要用于焚烧草甘膦母液制备焦磷酸钠。

焚烧炉的焚烧温度根据物料的种类来调节，该焚烧炉分为两段燃烧，一段燃烧是立式炉，调节温度700~750℃；二段燃烧是鳞板炉燃烧，鳞板炉的调节温度为800-850℃。

一段燃烧的目的是把高含盐废液烧成固体，根据废物中盐的种类，设定合适的焚烧温度以保证物料不焚烧成为融化的盐，焚烧后的固体落入二段焚烧的鳞板上，鳞板为耐高温耐腐蚀材质，物料在鳞板上利用有机废液和天然气继续焚烧，焚烧温度最高可以达到850℃，保证有机成分完全分解。

鳞板炉排采用变频调节，调整燃烧的盐在鳞片上的停留时间，可以使燃烧后的盐等固体废弃物有足够的停留时间，有机物彻底分解，不会有二噁英等有毒有害物质生成。

焚烧炉产生的烟气经高温旋分系统，气体进入二次燃烧室高温处理，二燃室的最高温度可达1100℃，保证了焚烧炉烟气中没有二噁英存在，固体落入二段焚烧的鳞板上，继续焚烧，保证有机成分完全分解。

液体废弃物从立式焚烧炉两侧进入，助燃的空气也由两侧进入，废物在焚烧炉内充分燃烧，焚烧后的炉渣由底部鳞片炉排出，落入破碎机内，经过破碎、冷却、降温后由出渣机带出，包装外运处理。

2、高温旋分

从焚烧炉出来的烟气，会含有少量的粉尘，利用高温旋分将其分离，分离后的粉尘主要是盐，盐落入二段炉焚烧后回收，烟气通过中心筒进入二次燃烧室。高温旋分可以将大量的粉尘分开。

3、二燃室

在二次燃烧室进行二次燃烧，燃料采用天然气，二次燃烧室有四台燃气枪，保证二次燃烧的烟气充分燃烧，保证有毒有害物质彻底分解，一氧化碳等指标达标，在这里碳氢化合物被进一步焚烧和分解。二燃室的尺寸能保证烟气在1100℃的温度下＞2秒钟的滞留时间。通过位于二燃室末端烟气出口烟道上的热电偶控制两个辅助燃烧器的火力大小，使二燃室温度稳定在设定值。

本装置采用SNCR的脱硝方法来去除烟气中的氮氧化物，脱硝剂采用氨水，二次燃烧的温度为1100度，出二次燃烧室后的烟气温度在950度左右，正好是脱硝反应的最佳温度，脱硝系统包括喷氨格栅反应器、安全控制系统，氨水计量系统，氨逃逸监测，钢架、喷射器等组成。氨水含量为20%，每套焚烧炉有两个喷氨格栅，布置在二次燃烧室后部，脱硝装置出口氨的逃逸率控制在不大于2.5Mg/NM3，脱硝反应温度为920度。 氨水储存供应系统包括液氨储罐、氨水泵，这些设备利用东方热力的脱硝系统供应过来，不再单独上设备。

本套装置设计脱硝效率在65%以上，从草甘膦同行业的烟气检测数据来看，都在300mg/m3,通过氨水脱硝后，氮氧化物低于150 mg/m3，完全可以满足排放要求，现场不设置储罐与其他设备，增加了氨水使用的安全性。

4、余热利用系统

二燃室出口处的烟气温度为1100℃左右，为了满足后续阶段烟气处理对温度的要求，减少二噁英类的再合成，本系统采用锅炉降温法，既使尾气温度降低又能充分利用焚烧产生的热能。

进入余热锅炉的烟气温度约为1100℃，余热锅炉出口烟气温度不低于600℃，额定蒸汽产生量为7t/h，蒸汽压力为1.25Mpa，温度为180℃。

烟气经过锅炉换热后，进入尾气净化系统。余热锅炉采用下部两侧锅桶，为了便于清灰配备激波吹灰器六套，实现运行时在线清灰。

5、急冷系统

本套装置设计采用急冷对烟气进行处理，处理的过程保证烟气的温度从550℃降低到200℃。

高温烟气从急冷塔底部进入，经过布气装置使烟气均匀地分布在塔内，急冷塔上设置喷头，喷入自来水或经处理的无毒无害废水，在短时间内迅速蒸发，带走热量，使得烟气温度在瞬间（0.8s）被降至200℃以下，且含水率（质量比）小于3%。由于烟气在200-550℃之间停留时间小于1s，因此防止了二噁英的再合成。

烟气在急冷的过程中，除了降温，还有洗涤、初步脱酸、除尘的作用。脱除的一部分飞灰从急冷塔底部排出，并且循环使用，等到吸收水达到饱和后送焚烧炉焚烧处理。

急冷补水采用锅炉定排水和洗涤除雾塔的置换液体来补充。

6、半干式脱酸系统

烟气经急冷塔冷却之后，进入半干式脱酸系统进行酸性物质的去除，半干式脱酸系统是本方案的主要除酸单元。该脱硫技术先进，脱硫效率可达80%以上。

半干法烟气脱酸是以32%NaOH为脱酸剂，脱酸剂通过压缩空气雾化到吸收塔中与SO2、HCl等发生气液化学反应；脱酸剂以雾的形式被喷入烟气中与SO2、HCl等发生气液化学反应的同时，得到干态产物。

从脱酸塔底部引入烟气，与喷入的吸收剂发生下列反应，从而将酸性物质去除：

2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O

2NaOH+SO3=Na2SO4+H2O

NaOH+HCl= NaCl+H2O

半干法烟气脱硫机理：脱硫剂以浆液的形式被喷入烟气中，NaOH雾滴与烟气中SO2、HCl等发生气液反应。

7、活性炭吸附系统

脱酸塔与布袋除尘器之间喷入活性炭粉。在烟气管道中，活性炭与烟气强烈混合，利用活性炭具有极大的比表面积和极强的吸附能力的特点，对烟气中的二噁英等污染物进行净化处理。活性炭喷入后在烟道中同烟气混合，进行初步吸附，然后混合均匀的烟气进入袋式除尘器，活性炭颗粒被吸附到滤袋表面，在滤袋表面继续吸附，从而提高二噁英类物质的去除效率。

系统中在袋式除尘器之前的烟气管路上设有旋转下料仓，保证活性炭粉与烟气混合均匀，活性炭用鼓风机输送。

为防止碱性物质吸附在后续的袋式除尘器上，使得滤袋吸潮，因此在管路上设置一套旋转下料仓进行氧化钙给料。

8、布袋除尘系统

烟气经过半干法脱酸、活性炭吸附后进入袋式除尘器，袋式除尘器是尾气除尘比较理想的设备，但是作为焚烧系统的除尘器对烟气进入除尘器的温度要求相对严格，所以必须严格控制进入除尘器的烟气温度，同时除尘器必须选择耐高温型材料。系统中除尘器采用压缩空气定期自动喷吹布袋，使有效过滤面积增大；布袋使用耐高温的高温型PPS纤维材料，防止因系统工况的变化损坏布袋。布袋除尘器采用气箱脉冲清洗式，清灰采用压缩空气，从滤袋背面吹出，使烟尘脱落。过滤面积800m2，设计阻力1470-1700Pa，正常压力下壳体漏风率≤2%。除尘效率大于99.9%。

除尘器采用PLC控制吹灰。距壳体1m处最大噪声级不超过85dB(A)。

除尘器的钢结构设计温度为200℃。可连续工作时间≥300天/年。灰斗容量满足最大含尘量8小时满负荷运行的要求。灰斗上设计有振动装置。

9、烟气吸收系统

本套系统要求排烟指标严格，所以在布袋除尘器后增加烟气湿法吸收装置，该装置采用碱洗涤除雾塔，用于本项目少量的Cl-、SO42-离子的吸收，吸收剂采用pH=10的碱液，烟气设置HCl、SO2的在线检测，随时调整碱液的投加量，保证烟气达标排放。为了保证洗涤塔碱液的洗涤效果，对碱液的pH值实现自动检测和控制。控制系统根据pH值的变化自动调节加碱量，使洗涤效果最佳，以克服人为因素而影响洗涤效果。

通过对烟气的洗涤，除去其中残存的酸性气体，烟气进口温度135℃，烟气出口温度降至60℃。除雾塔底部出水管设pH在线监测，随时调节pH值，从洗涤塔出来的废水经调节pH后进入循环水池，进行循环使用。净化液循环一段时间之后，无机物质增多，已经不适宜再进行烟气的净化，此时，净化液外排入急冷水池，重新配置一定浓度的净化液进行净化烟气。循环水池设为2格，交替使用、交替外排清理。

烟气切向进入洗涤塔底部，然后继续垂直往上通过布流层，酸性气体的吸收就发生在这个部位。通过带喷嘴的喷头将循环液扩散布到整个塔截面，确保所有气体都能够与循环液充分接触。最下层的喷头用来确保烟气进入布流层之前达到露点温度。洗涤塔上面有一个波纹状除雾器，通过该除雾器可从烟气流中去除所有液滴。除雾器带有冲洗喷头，可间歇地喷入高压清洁水清洗除雾器，去除可能沉淀其上的盐类物质。

洗涤除雾塔采用碱液中和吸收烟气中的酸性气体(SO2、HCl等)。碱液维持在一定的pH值，利用循环泵进行循环。洗涤除雾塔为圆柱塔体，塔体材质为玻璃钢，内装填料。布流层上面有一个波纹状除雾器，通过该除雾器可从烟气流中去除所有液滴。除雾器带有冲洗喷头，可间歇地喷入高压清洁水清洗除雾器，去除可能沉淀其上的盐类物质。

10、烟气加热系统

从湿法洗涤塔中出来的烟气温度约为70℃左右，由于烟气中含有大量的水汽，因此经过引风机后会在引风机中造成凝结水，并在经过烟囱后形成白烟，造成不良的视觉效果，且低温下含饱和水蒸汽的净烟气容易产生冷凝酸，含硫气体特别容易冷凝成腐蚀性的酸液（硫酸、亚硫酸），因此湿法脱酸后设置烟气加热器进行升温。本方案选用多管式蒸汽热交换式加热器，利用余热锅炉产生的蒸汽对净烟气升温至130℃以上，然后从烟囱排放至大气。

11、排气筒

排气筒高60m，出口直径为1.1m，进行防腐及保温处理。在烟囱前烟道上设置取样孔和取样平台等辅助设施，安装一套烟气在线检测系统，监视排放烟气的品质并反馈控制烟气净化系统的运行。烟气在线监测装置检测焚烧炉所排放烟气中的烟尘、二氧化硫、氯化氢、一氧化碳、氮氧化物、氨、含氧率、二氧化碳、烟气流速、压力、温度等。烟囱顶部设置指示灯和避雷针。

#### 回转窑焚烧系统

回转窑式焚烧炉：炉子主体部分为卧式的钢制圆筒，圆筒与水平线略倾斜安装，进料端略高于出料端，筒体可绕轴线转动。此种炉型燃料种类适应性强，用途广泛，基本适用于各类气、液、固燃料。运行时，废物从较高一端进入旋转炉，焚烧残渣从较低一端排出，液体废物可由固体废物夹带入炉中焚烧，或通过喷嘴喷入炉中焚烧。该设施的优点是可连续运转、进料弹性大，能够处理各种类型的固体和半固体危险废物，甚至液体废物，技术可行性指标较高，易于操作。

本套装置中回转窑主要用于焚烧草甘膦母液生产多聚磷酸钠和利用氯化铵液等造粒生产复混肥基料，物料通过压缩空气雾化喷入炉子内，通过调节天然气来控制炉膛温度。

1、焚烧草甘膦母液生产多聚磷酸钠

回转窑焚烧炉采用顺流式。液体从筒体的头部进入，助燃的空气由头部进入，随着筒体的转动缓慢地向尾部移动，完成干燥、燃烧的全过程；焚烧产生的烟气，由窑体尾部并入鳞板炉二次燃烧室处理。

一次助燃空气从窑头射入回转窑内，给回转窑提供必须的氧气量，炉膛温度控制在≥600℃。回转窑转速在0.1-1.1r/min间可调，废物在600℃的环境下停留10-15分钟，确保灼减率<5%。回转窑采用天然气助燃。回转窑分前端板、筒体、传动机构及支撑机构等几部分。

前端板布置有燃烧器、推杆给料机、空气入口、天然气喷嘴、仪表接口。前端板为自支撑结构，避免推杆给料机产生的推力传递到回转窑。前端板使用耐火材料进行保护。在下部设置一个废料收集器收集废物漏料。

回转窑后端通过烟道与鳞板炉二燃室相连，并将回转窑烟气导向二燃室。连接烟道安装有检修门、观察口、高温摄像装置、除渣接口、清渣口和仪表接口等。回转窑与连接烟道通过柔性连接。

回转窑前后的密封采用独特的摩擦式及迷宫式的组合式金属密封技术，由耐热钢片、弹簧钢片、耐火纤维毡组成，以适应窑体上下窜动、窑体长度伸缩、直径变化以及悬臂端轻微变形的要求。该种密封形式具有密封性好、耐高温、耐磨损、结构简单、便于维修等特点。密封组件能在回转窑窑内温度1000℃、窑内压力为-10mmH2O的条件下，提供可靠密封，防止烟气泄漏。

过量空气系数取a=1.4，废物燃烧不完全，部分有机物生成CO进入二燃室，由于CO本身具有很高的发热量，这部分热量在二燃室释放出来，降低了辅助燃料耗量。

回转窑焚烧温度控制在600-800℃，此温度区间可降低NOx的生成，减少废物中的气化盐堵塞换热器。同时废物灰渣在窑内停留10-15分钟，满足炉渣热灼减率＜5%的要求。

表面温度控制：回转窑内部的绝热设计保证其外表温度在120℃左右，避免HCl气体结露而造成炉壳腐蚀。

膨胀方式：线性两端自由膨胀。

空气助燃：采用风机进行助燃，助燃风机2台，1用1备，两台风机均为变频调速。

2、利用氯化铵液生产复混肥基料

（1）造粒料浆制备（物料混合）

通过管道输送将氯化铵液输送至混合槽内，与有机质、硫酸铵、磷酸二氢铵、氯化钾等根据配比要求按比例一起在混合槽进行初步混合溶解，为增强混合效果，槽内设置搅拌器。有机质、氯化钾等投料过程中会有少量粉尘产生，生产期间，混合槽为密闭槽体，搅拌均匀后料浆泵入回转窑喷浆造粒。

（2）造粒

造粒过程为：用泵把料浆喷入回转窑进行烘干、造粒，回转窑进口温度≥500℃，控制尾气温度在90-110℃，停留时间在≥18分钟中制得合格的产品，产品温度60~70℃，水份≤5%，造粒返料来源于半成品筛分下来的小颗粒，从回转窑的入料端连续加入。在回转窑侧面安装有多个喷嘴，喷嘴把造粒原料浆雾化成液滴喷向回转窑，液滴与返料颗粒碰撞接触，在颗粒表面包覆、固化。根据氯化铵、硫酸铵理化性质，二者在造粒过程中会受热分解，因此此工艺会产生废气（NH3、SO2、HCl、粉尘）。

（3）冷却

经筛分后温度约100℃的复混肥颗粒先进入滚筒冷却机进行冷却，冷却介质为空气，冷却后复混肥基料颗粒温度≤80℃。

（4）筛分、破碎及返料

经滚筒流化床造粒后粒径分布大致为1~7mm，经滚筒筛筛分，小颗粒直接作为滚筒造粒机的返料，合格颗粒进入冷却工序。筛分段会产生粉尘。

（5）包裹

在包裹机内将肥料颗粒表面包裹一层防结块剂，可防止肥料表面吸水，减少颗粒间的粘结，从而防止了肥料结块和粉尘，并降低肥料的吸湿程度。该工段废气污染物主要为粉尘。

（6）包装

经冷却后的复混肥基料颗粒经冷却斗提机提升至包裹机内包衣，然后进入包装机内自动计量包装。

（7）烟气处理

废气收集后统一处置，其中造粒、筛分和冷却尾气主要污染物为粉尘，且收集后可以作为产品出售，因此废气先进入一台旋风除尘器内进行简单的物料回收（除尘效率90%），然后进入文丘里洗涤+水喷淋洗涤塔内进行处理，尾气通过36m排气筒排放。由于上述废气中粉尘主要是氯化铵、硫酸铵、氯化钾等，均属于易溶于水的物质，项目设计系统总体粉尘去除效率为99%，氨去除效率96%。

#### 灰渣收集、运输、储存系统

1、草甘膦母液生产多聚磷酸钠、焦磷酸钠焚烧产生的灰渣

本焚烧系统中的灰渣主要来源有焚烧炉渣、余热锅炉的排灰以及袋式除尘器收集的飞灰。主要灰渣来自焚烧炉二段炉的灰渣，主要是盐，这部分盐从二段炉刮板出渣机排出，出渣炉渣冷却采用间接水冷方式，出渣温度<50℃。盐进入料仓，运输车运往仓库包装回收。

2、氯化铵液生产复混肥基料产生的灰渣

复混肥基料生产过程中主要的灰量为旋风除尘收集的灰，返回喷浆造粒机回用。

#### 工业转化草甘膦母液的化学反应式

草甘膦母液反应机理复杂，具体反应是个氧化、酸碱中和、缩合反应于一体的过程，草甘膦母液含有草甘膦、增甘膦、亚磷酸根等含磷有机物，这些在焚烧过程中转变成磷酸根，磷酸根和母液里的钠离子反应，生成磷酸二氢钠，然后再经过高温聚合，生成焦磷酸钠。草甘膦及增甘膦存在以氨基存在，在焚烧过程中氨基与焚烧炉内产生的氮氧化物反应，形成炉内焚烧反应，生产氮气。

1、鳞板炉转化草甘膦母液制备焦磷酸钠

[(H2PO3)CH2]2NCH2COONa

2、回转窑转化草甘膦母液制备多聚磷酸钠

### 物料平衡

本项目物料平衡见表3-20~3-22及图3-5~图3-10，氮、氯、硫元素平衡见图3-11~3-19。

表 3-20             副产粗品焦磷酸钠物料平衡

| 序号 | 投入 | 产出 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 |
|  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 1 | 草甘膦母液 | 6250 | 25500 | 粗品焦磷酸钠 | 2175 | 8874 |
| 2 | 天然气 | 340 | 1387.2 | 余热锅炉灰渣 | 20 | 81.6 |
| 3 | 空气 | 9036 | 36866.88 | 脱酸塔灰渣 | 1.5 | 6.12 |
| 4 | 软水 | 4000 | 16320 | 除尘器飞灰 | 13 | 53.04 |
| 5 | 碱液 | 5 | 20.4 | 尾气 | 13474.5 | 54975.96 |
| 6 | 活性炭 | 1.5 | 6.12 | 蒸汽 | 3900 | 15912 |
| 7 | 脱附剂 | 1.5 | 6.12 | 急冷塔排水 | 150 | 612 |
| 8 | 水 | 100 | 408 |  |  | 0 |
| 合计 | 19734 | 19734 | 80514.72 | 19734 | 80514.72 |

表 3-21             副产多聚磷酸钠物料平衡

| 序号 | 投入 | 产出 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 |
|  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 1 | 草甘膦母液 | 5000 | 15600 | 粗品多聚磷酸钠 | 2720 | 8486.4 |
| 2 | 磷酸 | 624.8 | 1949.376 | 余热锅炉灰渣 | 4.2 | 13.104 |
| 3 | 天然气 | 539 | 1681.68 | 脱酸塔灰渣 | 8 | 24.96 |
| 4 | 空气 | 11765 | 36706.8 | 除尘器飞灰 | 8 | 24.96 |
| 5 | 水 | 500 | 1560 | 尾气 | 15497.6 | 48352.512 |
| 6 | 碱液 | 6 | 18.72 | 蒸汽 | 4900 | 15288 |
| 7 | 活性炭 | 1.5 | 4.68 | 急冷塔排水 | 300 | 936 |
| 8 | 脱附剂 | 1.5 | 4.68 |  |  | 0 |
| 9 | 软水 | 5000 | 15600 |  |  | 0 |
| 合计 | 23437.8 | 73125.936 |  | 23437.8 | 73125.936 |

表 3-22         有机-无机复混肥基料物料平衡

| 序号 | 投入 | 产出 |
| --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 |
|  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 1 | 固体氯化钾 | 50.05 | 204.20 | 复混肥 | 4985.10 | 20339.21 |
| 2 | 磷酸二氢铵 | 49.58 | 202.29 | 烟气 | 8479.80 | 34597.58 |
| 3 | 氯化铵液 | 2397.67 | 9782.49 |  |  |  |
| 4 | 固体硫酸铵 | 127.80 | 521.42 |  |  |  |
| 5 | 腐殖酸 | 2057.00 | 8392.56 |  |  |  |
| 6 | 粉煤灰 | 1035.00 | 4222.80 |  |  |  |
| 7 | 空气 | 5300.00 | 21624.00 |  |  |  |
| 8 | 天然气 | 300.00 | 1224.00 |  |  |  |
| 9 | 雾化空气 | 928.80 | 3789.50 |  |  |  |
| 10 | 尾气喷淋塔补水 | 1214.00 | 4953.12 |  |  |  |
| 11 | 防结块剂 | 5.00 | 20.40 |  |  |  |
| 合计 | 13464.90 | 54936.79 |  | 13464.90 | 54936.79 |

### 焚烧产污环节分析

#### 草甘膦母液焚烧产污环节分析

1、废气

焚烧废气采用“二燃室（SNCR）+余热锅炉+烟气急冷+半干式脱酸+活性炭吸附+布袋除尘+洗涤脱酸+烟气加热”的烟气净化工艺和技术，尾气经加热器加热后通过60m（内径1100mm）烟囱排放。

焚烧炉系统废气排放主要是废物焚烧后产生的烟气，焚烧烟气污染物排放具有不稳定、不均衡性，污染物视焚烧废物和焚烧条件而定，主要有酸性气（SO2、NOx、HCl、CO）、烟尘、二噁英类物质等。

①酸性气体

SO2：一部分来自固废中含硫化合物的热分解和氧化燃烧，另一部分来自辅助燃料（天然气）燃烧。

NOx：主要来自固废中含氮化合物的热分解和氧化燃烧，少量来自空气成分中氮的热力燃烧产生。

HCl：固废中主要含氯有机物焚烧热分解产生。

CO：一部分来自固废碳化物的热分解，另一部分来自不完全燃烧，固废燃烧效率越高，排气CO含量就越少。

②烟尘

焚烧烟气中的烟尘是焚烧过程中产生的微小颗粒性物质，主要是被燃烧空气和烟气吹起的小颗粒灰分、未充分燃烧的碳等可燃物、因高温而挥发的盐类等在烟气冷却处理过程中冷凝或发生化学反应而产生的物质。

③二噁英类物质

焚烧产生二噁英类物质主要来自三方面：废物本身成份、炉内形成、炉外低温再合成。针对上述几种产生途径，本项目拟采取下列措施防止或削减在焚烧过程中产生二噁英：选用燃烧炉温度自动控制系统，使焚烧工艺温度严格控制在800～1100℃之间（800℃以上能完全分解），炉内CO的浓度在50ppm，O2的浓度在6%以上，烟气在燃烧室内停留时间在2秒以上，从而使易生成二噁英类物质完全分解。为了避免一些不确定性因素，在烟气处理系统中采用布袋除尘器，同时在布袋除尘器之前，喷入活性炭粉，以尽可能地吸附尚未分解和再合成的二噁英类物质，以确保二噁英类的排放浓度控制在规定的限值以内。

2、废水

焚烧系统废水主要包括：余热锅炉排水（W1-1）、洗涤除雾塔排水（W1-2）、急冷塔排水（W1-3）等。其中洗涤除雾塔洗涤废水进入循环水池，调节pH值后再打回脱酸塔，碱液反复循环喷淋后，喷淋液中盐份增高，需定期排出与余热锅炉排水一起送往急冷塔补充急冷水，急冷水反复循环喷淋浓度增高后送鳞板式焚烧炉焚烧处理，整个项目无废水外排。

3、固体废物

焚烧系统产生的固体废物主要包括：焚烧炉渣（S1-1）、半干式脱酸硫酸钠、氯化钠、飞灰等（S1-2），以及布袋除尘器扑集的飞灰（S1-3）；其中焚烧草甘膦母液产生的焚烧炉渣——焦磷酸钠、多聚磷酸钠作为产品外售，其余固体废物委托有资质的单位进行处置。

4、噪声

焚烧系统噪声源主要包括：提升机、各类电机、引风机、出渣机、各类风机和泵等。主要降噪措施包括：优先选用低噪声设备、高噪声设备加装消声器或隔音罩等。

本工程焚烧污染物产生情况具体见表3-23。

表 3-23       草甘膦母液焚烧系统产污环节分析

| 类别 | 编号 | 污染工序 | 主要污染物 | 污染防治措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1-1 | 焚烧炉尾气 | SO2、NOx、烟尘、HCl、CO、二噁英等 | 焚烧废气采用“二燃室焚烧+余热锅炉（激波清灰）+急冷塔＋半干式脱酸系统（32%的NaOH为脱酸剂）+活性炭喷射吸附系统+脉冲袋式除尘器＋洗涤除雾塔+烟气加热”的烟气净化工艺和技术，尾气经60m（内径1.1m）烟囱排放 | H=60m R=1.1m |
| 废水 | W1-1 | 余热锅炉排污 | SS、盐类 | 属于清净下水，集中收集送急冷塔 | 急冷塔补水 |
|  | W1-2 | 洗涤除雾塔排水 | pH、COD、SS、盐类 | 集中收集送急冷塔 | 急冷塔补水 |
|  | W1-3 | 急冷塔排水 | SS、盐类 | 集中收集送焚烧炉焚烧 | 送焚烧炉焚烧 |
| 固体 废物 | S1-1 | 焚烧炉渣 | 炉渣 | 粗品焦磷酸钠、多聚磷酸钠作为产品外售 | 外售 |
|  | S1-2 | 半干法脱酸 | 硫酸钠、氯化钠、飞灰等 | 委托有资质的单位处置 | 委托处置 |
|  | S1-3 | 飞灰 | 飞灰等 | 委托有资质的单位处置 |  |
| 噪声 | — | 焚烧设备、风机、机泵等 | — | 优先选用低噪声设备、高噪声设备加装消声器或隔音罩 | 厂界达标 |

#### 复混肥基料生产产污环节分析

1、废气

（1）G2-1：制浆工段会产生废气G2-1，该工序投料会有粉尘产生。

（2）G2-2：造粒工段会产生废气G2-2，该工段废气主要污染物为天然气燃烧烟气（SO2、NOx、烟尘）、粉尘、NH3、SO2、HCl、粉尘。

（3）G2-3：筛分工段会产生筛分废气G2-3，废气主要成分为粉尘。

（4）G2-4：冷却工序会产生干燥废气G2-4，废气主要成分为粉尘。

（5）G2-5：包裹工段会产生废气G2-5，废气的主要成分为粉尘。

（6）G2-6：包装工段会产生废气G2-6，废气的主要成分为粉尘。

2、废水

焚烧系统废水主要包括：文丘里洗涤器排水（W2-1）、喷淋洗涤塔排水（W2-2）。其中洗涤废水均进入循环水池，反复循环使用后，循环水中盐份增高，需定期排至混合槽用于料浆配置，整个项目无废水外排。

3、固体废物

焚烧系统产生的固体废物主要包括：旋风除尘器所收集的粉尘（S2-1），经返料系统返回至造粒机造粒，无固体废物外排。

4、噪声

焚烧系统噪声源主要包括：回转窑、冷却机、筛分机、包裹机、包装机等。主要降噪措施包括：优先选用低噪声设备、基础减振、高噪声设备加装消声器或隔音罩等。

本工程焚烧污染物产生情况具体见表3-24。

表 3-24               复混肥基料生产产污环节分析

| 类别 | 编号 | 污染工序 | 主要污染物 | 污染防治措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G2-1 | 制浆工段废气 | 粉尘、氨 | 制浆工段混合槽位于混料间，生产期间混合槽中硫酸铵、氯化铵和磷铵会分解释放少量氨气。设计在槽体上方安装集气罩，负压收集的废气在后续废气处理系统“旋风除尘+文丘里洗涤器+喷淋洗涤塔”得以净化 | H=36m R=1.5m |
|  | G2-2 | 造粒工段废气 | 粉尘、NH3、SO2、NOx、HCl、粉尘 | 废气采用“旋风除尘+文丘里洗涤器+喷淋洗涤塔”处理后经排气筒外排 | H=36m R=1.5m |
|  | G2-3~G2-6 | 筛分、冷却、包裹、包装废气 | 粉尘 |  |  |
| 废水 | W2-1 | 文丘里洗涤器排水 | SS、盐类 | 其中洗涤废水均进入循环水池，反复循环使用后，循环水中盐份增高，需定期排至混合槽用于料浆配置。 | 用于料浆配置 |
|  | W2-2 | 喷淋洗涤塔排水 | SS、盐类 |  |  |
| 固体 废物 | S2-1 | 旋风除尘器所收集的粉尘（S2-1） | 粉尘 | 收集的粉尘返回至造粒机造粒 | 回用于造粒 |
| 噪声 | / | 焚烧设备、风机、机泵等 | 噪声 | 优先选用低噪声设备、基础减振、高噪声设备加装消声器或隔音罩 | 厂界达标 |

## 运营期污染物产生及排放情况

### 废气产生及治理排放情况

根据本工程各工段产污环节分析，拟建项目运营期有组织废气主要包括：焚烧废气等。

1、草甘膦母液焚烧废气

草甘膦母液焚烧废气采用“二燃室焚烧（SNCR）+余热锅炉（激波清灰）+急冷塔＋半干式脱酸系统（32%的NaOH为脱酸剂）+活性炭喷射吸附系统+脉冲袋式除尘器＋洗涤除雾塔+烟气加热”的烟气净化工艺和技术，尾气经加热器加热后通过60m（内径1100mm）烟囱排放。

焚烧炉系统废气排放主要是废物焚烧后产生的烟气，焚烧烟气污染物排放具有不稳定、不均衡性，污染物视焚烧废物和焚烧条件而定，主要有酸性气体（SO2、NOx、HClHF、CO）、烟尘、二噁英类物质。

（1）SO2

焚烧炉采用天然气助燃，根据项目物料平衡，利用鳞板炉将草甘膦母液工业转化为焦磷酸钠时消耗天然气 475m3/h，烟气量为18140m3/h；利用回转窑将草甘膦母液工业转化为多聚磷酸钠时消耗天然气760m3/h，烟气量为17250 m3/h。所用天然气达到《天然气》（GB17820-2018）中的二类标准，即总含硫量小于或等于 100mg/m3，二氧化硫产生浓度分别为 8.8mg/m3、5.25mg/m3。

参考同行业的SO2检测值范围在 9.0～45mg/m3，保守确定本项目SO2的产生浓度以 50mg/m3计。

（2）NOx

物料燃烧中产生的 NOx主要分为热力型和燃料型2 种。

热力型 NOx：由空气中的氮气在高温下氧化而生成。在燃烧区域温度低于 1300℃时，NOx的生成量很小，只有当温度高于 1300℃时，NOx的生成量才明显增加；

燃料型 NOx：由燃料含有的氮化合物在燃烧过程中热分解，然后氧化生成。

参考同行业的 NOx检测值范围在 39.0～145mg/m3，保守确定本项目 NOx排放浓度为 150mg/m3计。

（3）烟尘

烟尘的来源，带出的少量物料尘，活性炭吸附跑出来的活性炭颗粒，不完全燃烧产生的颗粒。项目采用 二燃室焚烧+余热锅炉（激波清灰）+急冷塔＋半干式脱酸系统（32%的NaOH为脱酸剂）+活性炭喷射吸附系统+脉冲袋式除尘器＋碱洗涤除雾塔的烟气处理技术，烟气急冷+布袋除尘器+碱洗涤除雾塔三者结合，同行业的烟尘检测值范围在 0.52～48.8mg/m3，拟建项目烟尘处理系统在布袋除尘基础上增加了碱洗涤除雾塔，南通江山农药化工股份有限公司采用相同措施烟尘排放浓度可控制在 0.52mg/m3，本项目保守确定烟尘排放浓度30.0mg/m3。

（4）HCl

焚烧物料中含有的氯均为氯化钠，无有机氯，焚烧过程中基本无 HCl 产生，HCl 排放浓度保守按10mg/m3计。

（5）CO

只要控制好焚烧条件，CO 排放浓度均可达标排放，根据标准限值，本项目 CO 排放浓度定为 80mg/m3。

（6）二噁英

二噁英是含氯的碳氢化合物在燃烧过程中形成的，有氯和金属元素存在条件下的有机物燃烧均会产生二噁英。在焚烧中的二噁英的形成机理主要分为三大类：

①直接释放机理：焚烧原料中含有痕量的二噁英，由于二噁英具有热稳定性，尽管大部分在高温燃烧时得以分解，但仍会有一部分在燃烧以后排放出来；

②在燃烧炉膛中二噁英的生成（即高温气相反应）：由于氯源（氯气、PVC、HCl 等），二噁英前驱物和反应催化剂（Cu、Fe）的存在，当炉膛温度低于 850℃，停留时间小于 2s时，部分有机物就会与分子氯或者游离基反应生成二噁英；

③燃烧后的区域内二噁英的再生成（即低温异相催化反应）：废物在焚烧过程中和焚烧结束时，由于燃烧条件的变化导致二噁英重新生成，如焚烧不充分，烟气中存在过多的未燃尽物质，当遇到适量的过渡性金属，在 300～500℃的低温环境下，使高温燃烧分解的二噁英重新生成。

本项目主要采取以下措施控制二噁英的生成：

①在燃烧室内改变燃烧状况

本工艺在焚烧炉设计时为控制二噁英的排放，二燃室燃烧温度达到 1100℃；在焚烧炉和二燃室均送入二次空气，充分搅拌混合增强湍流度；烟气在二燃室内的停留时间多于 2s。在此条件下，二噁英的生成得到有效的控制。

②焚烧后处理——急冷塔

二燃室出口烟气经旋风分离器分离烟尘后直接进入急冷塔，此工艺中急冷塔是抑制二噁英产生的主要单元，急冷塔使烟气在 1S 内温度从 550℃急速冷却到 200℃，跨越了产生二噁英的温度区间。

③焚烧后处理——脱酸塔+布袋除尘

烟气经急冷塔后又经脱酸塔和布袋除尘，能有效的去除烟气中产生的二噁英。

④焚烧后处理——活性炭吸附+布袋除尘

在烟气中喷入活性炭吸附剂吸附，再用布袋除尘器捕集，能有效的去除烟气中产生的二噁英。

拟建项目进焚烧炉的浓缩母液含有的氯均为无机氯，以氯化钠的形式存在，在焚烧过程中二噁英的产生量较小，同时采取了如上的二噁英治理措施，可降低二噁英的排放量。

同行业的二噁英检测值范围在 0.013～0.041ng/m3，可满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）中表 3 要求。类比同行业检测值，保守确定本项目二噁英的排放浓度0.1ng/m3。

同类项目焚烧炉烟气中主要污染物排放情况见表3-25。

本项目类比可行性分析：

本项目工业转化本公司的草甘膦母液生产工业盐，本次评价拟类比镇江江南化工有限公司新增草甘膦母液定向转化装置（焚烧炉）技改项目、南通江山农药化工股份有限公司含磷母液资源化回收磷产品技改项目焚烧炉污染物产排情况，核算本项目污染物产排。本项目转化草甘膦母液制备工业盐与所类比的企业原料相同工艺类似，焚烧处置炉型相同或相近，处置规模与类比企业亦相同，烟气处置措施类似。通过类比分析，本次评价认为本项目焚烧炉污染物产排类比表所列两家焚烧炉污染物产排浓度较为合理。

表 3-25                             草甘膦母液工业转化同类项目焚烧污染物排放表

| 地市 | 项目名称 | 炉型 | 焚烧量 | 烟气治理措施 | 烟气量 Nm3/h | 各污染物排放浓度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SO2 mg/m3 | NOx mg/m3 | 烟尘 mg/m3 | HCl mg/m3 | 二噁英类 TEQng/m3 |  |
| 江苏 镇江 | 镇江江南化工有限公司新增草甘膦母液定向转化装置（焚烧炉）技改项目(2014 年) | 鳞板式 | 150t/d | 高温脱氮+烟气急冷+半干法脱硫（NaOH）+活性炭吸附+布袋除尘+湿法脱硫 | 18600 | 22.0 | 64.2 | 40.8 | `0.668 | 0.013～ 0.089 | 验收数据 |
| 江苏 南通 | 南通江山农药化工股份有限公司含磷母液资源化回收磷产品技改项目(三期) | 鳞板式 | 150t/d | 急冷塔+碱液吸收塔+ 活性炭吸附+布袋除尘器+碱喷淋+烟气加热 | 5680 | 9.0~16.0 | 39.0~57.0 | 0.52 | 2.17~9.78 | 0.019~0.041 | 验收数据 |
| 本次母液工业转化污染物参数取值 | 鳞板式 | 150t/d | 二燃室焚烧（SNCR）+余热锅炉（激波清灰）+急冷塔＋半干式脱酸系统（32%的NaOH为脱酸剂）+活性炭喷射吸附系统+脉冲袋式除尘器＋碱洗涤除雾塔+烟气加热 | 18356 | 50 | 150 | 28.5 | 10 | 0.1 | / |
|  | 回转窑 | 120t/d |  | 17250 | 50 | 150 | 28.5 | 10 | 0.1 | / |

表 3-26                        草甘膦母液焚烧废气中各污染物排放情况（保守类比）

| 排放源 | 污染物 | 产生状况 | 治理措施 | 去除率（%） | 排放状况 | 排放标准 | 排放参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气量(Nm3/h) | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 产生量(t/a) |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 排放量(t/a) | DB41/1066-2015 (mg/m3) | GB18484-2001 (mg/m3) | 《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》 |  |
| 拟建焚烧 炉P1 | SO2 | 18356 (17250) | 500 | 9.1780 | 66.0816 | 采用“烟气急冷+半干式脱酸系统（32%的NaOH为脱酸剂）+活性炭吸附+袋式除尘+碱洗脱酸”的烟气净化技术 | 90 | 50 | 0.9178 | 6.6082 | 200 | 200 | 200 | H=60m R=1.1m T=130℃ |
|  | NOx |  | 429 | 7.8669 | 56.6414 |  | 65 | 150 | 2.7534 | 19.8245 | 400 | 500 | 300 |  |
|  | 烟尘 |  | 1500 | 27.5340 | 198.2448 |  | 98.1 | 28.5 | 0.5231 | 3.7667 | 30 | 65 | 30 |  |
|  | CO |  | 72 | 1.3217 | 9.5158 |  | 0 | 72 | 1.3217 | 9.5158 | / | 80 | / |  |
|  | HCl |  | 100 | 1.8356 | 13.2163 |  | 90 | 10 | 0.1836 | 1.3216 | 30 | 60 | / |  |
|  | 二噁英TEQng/m3 |  | 5 ng/m3 | 0.0918mg/h | 0.6608g/a |  | 98 | 0.1ng/m3 | 0.0018mg/h | 0.0132g/a | / | 0.5 | / |  |

注：全年折算运行6480h计算（其中鳞板炉生产焦磷酸钠3360h，回转窑生产多聚磷酸钠3120h）。1g=103mg/m3=106μg/m3=109ng/m3＝1012pg/m3

2、混料间废气

固体磷酸二氢铵、硫酸铵原料储存于混料间，制浆工段混合槽位于混料间。原料堆存过程中磷酸二氢铵、硫酸铵会挥发出少量NH3，呈无组织排放。生产期间混合槽中硫酸铵、氯化铵和磷铵会分解释放少量氨气，设计在槽体上方安装集气罩，负压收集的废气在后续废气处理系统“旋风除尘+文丘里洗涤器+喷淋洗涤塔”得以净化，经P2排气筒排放。通过类比同类复混肥生产项目经验数据，在常温下磷酸二氢铵、硫酸铵中氮的流失率约为0.01%，则NH3产生及排放情况见下表。

表 3-27                  NH3产生情况一览表

| 原料名称 | 含氮量 | 原料用量t/a | 流失率 | 产生量 | 排放方式 | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸铵 | 21.21% | 521.424 | 0.01% | 0.0134 | 无组织 | 0.0134 |
| 磷酸二氢铵 | 12.17% | 202.2864 | 0.01% | 0.0030 | 无组织 | 0.0030 |

3、复混肥基料生产废气

①粉尘

本项目在混合搅拌、造粒、冷却、筛分、包裹、包装工艺将会产生一定量的粉尘，根据《第一次全国污染普查工业污染源产排系数手册》，物理法掺和肥料≤10万吨/年，工业粉尘产生量为0.66千克/吨-产品，项目年产成品复混肥基料20339t/a，则粉尘产生量为13.42t/a（3.29kg/h）。根据物料平衡，烟气量为8334m3/h，则粉尘产生浓度为394.77 mg/m3。本项目烟气采用旋风除尘+文丘里洗涤器+喷淋洗涤塔处理，综合除尘效率约99%，则粉尘排放浓度为3.95 mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1颗粒物30mg/m3的要求 。

②天然气燃烧废气

本项目喷浆造粒采用天然气燃烧加热，天然气消耗量为420m3/h，年运行时间4080h，则天然气用量为171.36万m3。依据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010版））燃烧 1万 m3 天然气SO2产生量 为 0.02Skg/万m3（天然气中硫含量约为100mg/m3），NOx产生量为 18.71kg/万m3，则 SO2产生量为0.3427t/a，NOx产生量为3.2061t/a。

③造粒废气

回转窑进口温度≥500℃，控制尾气温度在90-110℃，停留时间在≥18分钟中制得合格的产品，出口产品温度60~70℃，水份≤5%。根据原料的理化性质，氯化铵在100℃以上开始分解，反应如下：NH4Cl → NH3 + HCl，遇冷重新化合成颗粒极小的氯化铵；硫酸铵在280℃以上开始分解，反应如下：

遇冷后又重新化合成颗粒极小的硫酸铵。本项目为喷浆造粒，原料含水量较大，氯化铵、硫酸铵在造粒工段中分解产生的NH3和HCl、SO2较少。根据同类企业类比，复混肥基料生产过程中，1吨氯化铵会产生NH30.03kg、HCl 0.0644kg（分解量约为原料量的0.01%），本项目氯化铵液用量为9782.4936 t/a，其中氯化铵含量约35%，则造粒分解产生NH30.1088t/a，HCl0.2336t/a；硫酸铵分解量约为原料的0.01%，本项目硫酸铵用量为521.424 t/a，则会产生NH30.0090t/a，SO20.0253t/a；磷酸二氢铵分解量约为原料的0.01%，本项目磷酸二氢铵用量为202.2864 t/a，则会产生NH30.0030t/a。

尾气经旋风除尘+文丘里洗涤器+喷淋洗涤塔处理后外排，NH3和HCl吸收效率为96%。根据物料平衡，烟气量为8334m3/h，则NH3排放浓度为0.14mg/m3，速率为0.0012kg/h，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求；HCl的排放浓度为0.27mg/m3，速率为0.0023kg/h，SO2排放浓度为10.82mg/m3，速率为0.0902kg/h，能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）要求。复混肥基料生产尾气中各污染物排放情况见表 3-28。

表 3-28                                复混肥基料生产中污染物产排情况

| 排放源 | 污染物 | 产生状况 | 治理措施 | 去除率（%） | 排放状况 | 排放标准 | 排放参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气量(Nm3/h) | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 产生量(t/a) |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 排放量(t/a) | DB41/1066-2015(mg/m3) | GB14554-93（kg/h） | 《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》 |  |
| 复混肥基料生产尾气P2 | SO2 | 8334 | 10.82 | 0.0902 | 0.368 | 旋风除尘+文丘里洗涤器+喷淋洗涤塔 | 0 | 10.82 | 0.0902 | 0.368 | 200 | / | 200 | H=36m R=1.5m T=50℃ |
|  | NOx |  | 94.29 | 0.7858 | 3.2061 |  | 0 | 94.29 | 0.7858 | 3.2061 | 400 | / | 300 |  |
|  | 粉尘 |  | 394.67 | 3.2892 | 13.4200 |  | 99 | 3.95 | 0.0329 | 0.1342 | 30 | / | 30 |  |
|  | HCl |  | 6.87 | 0.0573 | 0.2336 |  | 96 | 0.27 | 0.0023 | 0.0093 | 30 | / | / |  |
|  | NH3 |  | 3.55 | 0.0296 | 0.1207 |  | 96 | 0.14 | 0.0012 | 0.0048 | / | 8.7 | / |  |

项目排气筒参数见表3-29。

表 3-29                                       排气筒参数一览表

| 排放源 | 排放参数 |
| --- | --- |
|  | 烟囱高度m | 出口内径m | 出口温度℃ | 排气量Nm3/h |
| 鳞板炉排气筒P1 | 60 | 1.1 | 130 | 18356 |
| 复混肥基料生产排气筒P2 | 36 | 1.5 | 50 | 8334 |

### 废水产生及治理排放情况

1、废水产生及治理情况

（1）生产废水

本项目生产废水主要包括：地面冲洗水、锅炉定排水、焚烧系统洗涤除雾废水、急冷塔废水等。

- 地面冲洗水，污染因子为COD、SS、石油类、TP等，污染物浓度类比同类项目。

- 锅炉定排水水质简单，回用于急冷塔补水，不外排。

- 焚烧系统洗涤除雾废水

本项目洗涤除雾塔循环用水量20m3/h，每小时补水0.3 m3，其中0.1 m3/h蒸发耗散，0.2m3/h排入急冷塔。洗涤除雾塔水循环使用一段时间后，水中灰分、无机盐等物质增多，不适宜再进行使用，此时废水中和后送焚烧炉焚烧，不外排。

- 急冷塔排水

急冷塔水循环使用一段时间后，水中灰分、无机盐等物质增多，不适宜再进行使用，此时废水中和后送焚烧炉焚烧，不外排。

- 复混肥基料生产烟气洗涤废水

本项目采用文丘里+水喷淋洗涤的方式对造粒、冷却等工段废气进行处理，项目设计洗涤塔内循环水槽一次性进水为160t，每小时补水1.5m3；每小时排水1.5m3/h进入文丘里洗涤器，最终进入烟气；随着烟气中水蒸气遇冷凝结，喷淋洗涤塔内水量增加2.786m3/h，由于洗涤废水中主要是溶解了大量的氯化铵、硫酸铵、磷酸二氢铵等，溶度较高，因此回用于混合槽2.786m3/h。

（2）生活污水

拟建项目生活污水量为1.6 m3/d（合528m3/a），经化粪池处理后，通过污水管网排入许昌市建安区第二污水处理厂处理。

（3）初期雨水

初期雨水量的最大产生量取暴雨公式计算前15min的雨量，生产区面积约0.3 hm2，初期雨水量约46m3。初期雨水经收集池池收集后，经泵提升后送往河南红东方污水处理站进行处理。

本项目废水产生及排放情况见表3-30。

表 3-30               废水产生及排放情况

| 废水类型 | 水量m3/d | 污染因子 | 产生浓度mg/L | 处理措施 | 排放浓度mg/L | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面冲洗水 | 0.117 | COD | 700 | 红东方现有污水处理设施：高效催化氧化+强化微电解+化学氧化预处理+水解酸化+厌氧+—级好氧+缺氧+二级好氧+深度氧化+混凝沉淀池 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准限值要求 | 排至许昌市建安区第二污水处理厂 |
|  |  | SS | 500 |  |  |  |
|  |  | TP | 5 |  |  |  |
|  |  | 石油类 | 80 |  |  |  |
| 锅炉定排水 | 2.4 | COD | 40 | / | 40 | 作为急冷塔补水 |
|  |  | SS | 40 | / | 40 |  |
| 鳞板炉烟气洗涤除雾废水（回转窑） | 4.8 | COD | 300 | / | 300 |  |
|  |  | SS | 600 | / | 600 |  |
|  |  | 盐分 | 4000 | / | 4000 |  |
| 生活污水 | 1.6 | COD | 400 | 化粪池 | 250 | 排至许昌市建安区第二污水处理厂 |
|  |  | 氨氮 | 35 |  | 24 |  |

### 固体废物源强分析

本项目运营后固体废物主要包括：焚烧车间产生的飞灰和炉渣、废耐火材料（3至5年更换一次）、半干法脱酸塔废渣，以及职工生活产生的生活垃圾等。运营期项目固体废物的产生及处置情况见表 3-31。

表 3-31                                      固体废物产生及处置情况

| 序号 | 固体废物名称 | 产生工序 | 产生量t/a | 属性 | 鉴别依据 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉渣 | 草甘膦母液副产焦磷酸钠 | 8874 | 产品 | 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017） | 外售 |
|  |  | 草甘膦母液副产多聚磷酸钠 | 8486 | 产品 |  |  |
|  |  | 氯化铵造粒 | 20339 | 产品 |  |  |
| 2 | 灰渣 | 鳞板炉配套烟气处理系统的余热锅炉、半干式脱酸塔、袋式除尘器收集的灰渣 | 203.78 | 危险废物 | 《国家危险废物名录》（2016年） | 送危险废物填埋场安全填埋 |
| 3 | 废耐火材料 | 焚烧（3至5年更换一次） | 40t/次 | 危险废物 |  |  |
| 4 | 生活垃圾 | 办公生活 | 3.0 | 生活垃圾 | / | 交由环卫部门处理 |

本项目危险废物汇总一览表见表3-32。

表 3-32                                       危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 产废周期/a | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余热锅炉灰渣、半干式脱酸塔、袋式除尘器收集的飞灰 | HW18 | 772-003-18 | 203.78 | 草甘膦母液焚烧过程产生的灰渣 | 固态 | / | T | 在厂内危废暂存间暂存，定期委托有资质的单位处置 |
| 2 | 废耐火材料 | HW49 | 900-041-49 | 40t/次 | 焚烧炉 | 固态 | 3~5 | T |  |

在项目区东南侧建180m2的危废暂存间，用于项目危险废物的暂存。

### 噪声源强分析

拟建项目噪声来自泵机、风机、离心机、空压机、运输车辆等，其声压级为75～95dB。 采用以下措施减轻噪声影响：①在同类设备中选用低噪声设备；②对大功率机泵加隔声罩， 进行隔音处理；③对压缩机进行消声、隔声、吸声及综合治理；④平面布置上，将高噪声 的机泵布置在远离厂界的区域，以减少对外环境的影响。

本项目焚烧工段噪声主要由焚烧系统的鼓风机、引风机和辅助系统的压缩机、引风机、破碎机、筛分机等设备引起，产生源强约为75~95dB（A），以上产生噪声的设备主要采取对部分高噪声设备加装隔音罩；相关建筑物在设计施工时选用隔声吸音材料，使工人可以在隔音消声性能好的操作间、控制室内工作；厂界外设置绿化带等。主要噪声源噪声声级及治理后效果见表3-33。

表 3-33                                   本项目主要噪声源一览表

| 产噪车间 | 产噪设备 | 数量 | 排放特征 | 源强核算方法 | 源强dB（A） | 治理措施 | 降噪量dB（A） | 排放源强 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混料间 | 集气风机 | 1 | 连续 | 经验系数和类比法 | 75~85 | 低噪设备、减振隔声、消声 | 20 | 65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 鳞板炉焚烧系统 | 破碎机 | 3 | 连续 |  | 85~90 | 低噪设备，电机加隔声罩 | 10~20 | 70 |  |
|  | 泵 | 5 | 连续 |  | 75~85 | 减振、车间隔音 |  | 65 |  |
|  | 风机 | 6 | 连续 |  | 95 | 低噪设备、加消声器 |  | 75 |  |
|  | 空压机 | 2 | 连续 |  | 90 | 减振、车间隔音 |  | 70 |  |
| 回转窑焚烧系统 | 风机 | 2 | 连续 |  | 95 | 低噪设备、加消声器 |  | 75 |  |
|  | 空压机 | 1 | 连续 |  | 90 | 减振、车间隔音 |  | 70 |  |
|  | 泵 | 2 | 连续 |  | 75~85 | 减振、车间隔音 |  | 65 |  |

### 非正常工况

本项目非正常排放为可分为几种情况：即焚烧尾气废气处理设施故障、暂存库废气处理设施故障、设备维修、二燃室爆燃及开停炉等。

#### 工况一：焚烧尾气废气处理设施故障

焚烧炉冷启动时由于尾气处理系统已正常开启，因此产生的尾气经处理后排放。本项目废气处理系统发生故障主要是：

1、给料机发生故障，不能向烟气中喷射活性炭，可能造成烟气中二噁英超标：草甘膦母液焚烧产生二噁英类物质的浓度在2～10ngTEQ/N m3，综合考虑本项目工艺技术控制水平，本工程二噁英类物质产生浓度为5ngTEQ/N m3，经过活性炭吸附，布袋除尘后，排放浓度可控制在0.1ngTEQ/N m3以下。由于多种原因，活性炭不喷或风机损坏，需更换备件或启用备用风机，一般在30分钟左右，最长不超过1小时。此种情况一年最多1～2次。参考相关文献关于垃圾焚烧废气处理研究结果【1】（【1】金宜英等，3个城市生活垃圾焚烧炉飞灰中二噁英类分析，环境科学，V0L.24．No.3，2003：21-25），在布袋除尘器内添加活性炭时，焚烧飞灰中二噁英类的总浓度从未加活性炭时的254ng/g增加到460ng/g，这主要是由于活性炭粉末被布袋除尘器收集进入飞灰，导致焚烧飞灰中二噁英类含量增加。从上述研究结果分析，即使无活性炭喷射，吸附在飞灰上的二噁英类，吸附量相当于有活性炭时候的55%，二噁英类处理效果约50-55%。类比分析可知，本工程如发生活性炭喷射故障，保守预计对二噁英类物质的处理效率可达到50%以上。考虑此时二噁英非正常排放，持续时间1小时，去除率按50%计算，则工业转化草甘膦母液时二噁英的排放浓度为2.5 ng/Nm3，排放速率为0.0459mg/h。

（2）布袋破损和喷吹阀发生故障，布袋除尘器装置效率下降。喷吹阀发生故障时，由于不能实施反吹因此布袋除尘器的阻力增大，通过布袋除尘器阻力的变化和值班人员的巡回检查就可以发现，喷吹阀更换容易且不会对布袋除尘器的除尘效率有明显的影响；而当布袋发生破损时，由于局部气流通畅因此使得布袋除尘器的阻力减小，另一个表现是烟气在线检测中显示的灰尘含量明显增高；此时中控室的控制人员应立即通知现场的巡检人员对布袋除尘器进行维护保养。本布袋除尘器为四室的独立结构，每检修一个室其他室均正常的工作，因此对尾气处理的排放没有影响，在检测出布袋泄漏到关掉泄漏室的阀门期间，时间大约为5分钟左右。考虑布袋除尘器破损等非正常工况，除尘效率降为60%，则工业转化草甘膦母液时烟尘排放浓度为600mg/m3，排放量为11.0136kg/h。

（3）脱酸系统故障导致SO2非正常排放情况，脱硫效率将为50%，则工业转化草甘膦母液时SO2排放浓度为250mg/m3，排放量为4.589kg/h。

（4）回转窑复混肥基料烟气处理系统故障导致非正常排放情况，粉尘处理效率降为60%，NH3、HCl吸收效率为50%。则粉尘排放浓度为157.87 mg/m3，排放量为1.3157 kg/h；HCl排放浓度为3.43mg/m3，排放量为0.0286kg/h；NH3排放浓度为1.78mg/m3，排放量为0.0148kg/h。

表 3-34        废气处理设施故障事故状态下烟气排放情况

| 系统 | 污染物 | 废气量（Nm3/h） | 持续时间（min） | 排放浓度 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业转化草甘膦母液 | 烟尘 | 18356 | 5 | 600mg/m3 | 11.0316 kg/h |
|  | SO2 |  | 60 | 250 mg/m3 | 4.589 kg/h |
|  | 二噁英 |  | 60 | 2.5 ng/m3 | 0.0459 mg/h |
| 回转窑复混肥基料烟气处理系统 | 粉尘 | 8334 | 60 | 157.87mg/m3 | 1.3157 kg/h |
|  | NH3 |  | 60 | 1.78mg/m3 | 0.0148 kg/h |
|  | HCl |  | 60 | 3.43mg/m3 | 0.0286 kg/h |

#### 工况二：鳞板炉二燃室爆燃

考虑最不利情况（当≥300pa），焚烧炉二燃室发生爆燃，此时设置在二燃室顶部的紧急排放烟囱自动打开，将爆燃产生的废气自动导出，以释放炉内压力，避免设备爆炸。爆燃时，瞬间高压气体泄出，之后烟气量同正常生产风量，情况稳定后紧急排放烟囱关闭，最长排放持续时间15分钟。爆燃时，部分未燃烧破坏完全的物质将直接排入大气，其中对外环境影响较大的主要为烟尘、SO2、NOx、二噁英类等。烟气排放情况见表3-35。

表 3-35          二燃室爆燃事故状态下废气排放情况

| 项目 | 工业转化草甘膦母液 |
| --- | --- |
| 标况烟气量（Nm3/h） | 18356 |
| 烟气温度℃（二燃室出口） | 1100 |
| 烟囱高度 | 24m |
| 烟囱内径 | 1.2m |
| 烟尘 | 27.5340kg/h |
| SO2 | 9.1780 kg/h |
| NOx | 4.5890 kg/h |
| 二噁英 | 0.0918mg/h |

#### 工况三：焚烧炉启动和停炉开炉时

焚烧炉的点火起始阶段需要引入柴油，焚烧炉必须装设可靠的点火器和熄火保护装置。焚烧炉升温过程中，只有焚烧炉焚烧温度达到标准规定值时，方可投入物料，此时，烟气中污染物排放量主要为柴油燃烧产生的污染物，小于焚烧炉正常运行时的排放量。停炉时，首先停焚烧系统，在确定烟气完全排出后，再停焚烧烟气处理系统和废水处理系统，由于所焚烧的废物量逐渐减少，烟气处理系统正常运行，此时，烟气中污染物排放量小于焚烧炉正常运行时的排放量。

#### 工况四：设备维修

焚烧炉装置的许多设备如鳞板炉、回转窑、余热锅炉、除尘器等，因有焚烧生成的化合物气体如SO2、HCl 等的存在，在检修时必须用空气进行置换后，检修人员才可进入器内进行检修，以防被设备内残存的有毒气体及窒息性气体引起中毒和窒息。置换后的污染空气送焚烧炉焚烧处理，达到排放标准后排空；而清理出的废耐火材料属于危险废物，拟交危废处置中心填埋处理。

## 污染源强汇总

### 拟建项目污染物排放情况汇总

拟建项目污染物排放情况见表 3-36。

### 全厂污染物汇总

项目技改前后污染物排放三笔帐一览表见表3-37，全厂污染物排放量见表3-38。

表 3-36                                  拟建项目污染物产生及排放情况汇总表

| 项目 | 产污环节 | 废气量 | 污染物因子 | 产生量t/a | 削减量（t/a） | 排放量t/a | 达标排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工业转化草甘膦母液烟气 60m排气筒（P1） | 18356 | SO2 | 66.0816 | 59.4734 | 6.6082 | 同时满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）及《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2015要求 |
|  |  |  | NOx | 56.6414 | 31.8169 | 19.8245 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 198.2448 | 194.4781 | 3.7667 |  |
|  |  |  | CO | 9.5158 | 0.0000 | 9.5158 |  |
|  |  |  | HCl | 13.2163 | 11.8947 | 1.3216 |  |
|  |  |  | 二噁英（g/a） | 0.6608 | 0.6476 | 0.0132 |  |
|  | 混料间无组织排放 | 混料间NH3无组织排放量为 0.0164/a |
|  | 有机-无机复混肥基料烟气36m排气筒（P4） | 8334 m3/h | SO2 | 0.368 | 0.0000 | 0.368 | 同时满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求 |
|  |  |  | NOx | 3.2061 | 0.0000 | 3.2061 |  |
|  |  |  | 烟尘 | 13.4200 | 13.2858 | 0.1342 |  |
|  |  |  | HCl | 0.2336 | 0.2242 | 0.0093 |  |
|  |  |  | NH3 | 0.1207 | 0.1159 | 0.0048 |  |
| 废水 | 生产废水 | 35.1m3/a | 本项目依托河南红东方化工股份有限公司厂区现有1200m3/d污水处理站一座，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准限值， 排往许昌市建安区第二污水处理厂 |
|  | 生活污水 | 480m3/a | 依托东方热力化粪池处理后排往许昌市建安区第二污水处理厂 |
| 固废 | 性质 | 产生量（t/a） | 消减量（t/a） | 排放量（t/a） | 措施 |
|  | 生活垃圾 | 3.0 | 3.0 | 0 | 交由环卫部门处理 |
|  | 一般固废 | 0 | 0 | 0 | / |
|  | 危险废物 | 243.78 | 243.78 | 0 | 交由危废处置中心填埋 |
|  | 合计 | 246．78 | 246．78 | 0 | / |

表 3-37                           项目技改前后污染物排放三笔帐一览表

| 污染因素 | 污染物 | 现有项目排放量 | 以新带老消减量 | 技改项目排放量 | 本项目实施后排放增减量 | 技改后项目排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨气（t/a） | 12.6250 | 12.6250 | 0.0212 | -12.6038 | 0.0212 |
|  | 烟尘（t/a） | 0.00001 | 0.0000 | 3.9009 | 3.9009 | 3.9009 |
|  | SO2（t/a） | 0.0009 | 0.0009 | 6.9762 | 6.9753 | 6.9762 |
|  | NOx（t/a） | 0.0135 | 0.0135 | 23.0306 | 23.0171 | 23.0306 |
|  | HCl（t/a） | 8.1640 | 8.1640 | 1.3310 | -6.8330 | 1.3310 |
|  | CO （t/a） | 0.0000 | 0.0000 | 9.5158 | 9.5158 | 9.5158 |
|  | 二噁英（g/a） | 0.0000 | 0.0000 | 0.0132g/a | 0.0132g/a | 0.0132g/a |
|  | 粉尘（t/a） | 1.3750 | 1.3750 | 0.0000 | -1.3750 | 0.0000 |
| 废水 | 废水（t/a） | 157857.30 | 157857.3000 | 515.1000 | -157342.2000 | 515.1 |
|  | COD（t/a） | 7.89 | 7.8929 | 0.0258 | -7.8671 | 0.0258 |
|  | NH3-N（t/a） | 0.79 | 0.7893 | 0.0026 | -0.7867 | 0.0026 |
| 固废 | 混合磷酸盐 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | 除尘器收集的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | 废导热油 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | 浓母液 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | 污水处理站污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 |

表 3-38                                本项目建成后全厂污染物排放三本帐（t/a）

| 项目 | 污染因子 | 现有项目排放量 | 以新带老消减量 | 本项目排放量 | 全厂排放量 | 本项目实施后排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟粉尘（t/a） | 10.6550 | 1.3750 | 3.9009 | 13.1809 | 2.5259 |
|  | HCl（t/a） | 19.9554 | 8.164 | 1.3310 | 13.1224 | -6.8330 |
|  | 氯甲烷（t/a） | 28.98 | 0 | 0 | 28.98 | 0 |
|  | 甲醇（t/a） | 44.29 | 17.2368 | 0 | 27.0532 | -17.2368 |
|  | 三乙胺（t/a） | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 |
|  | 甲缩醛（t/a） | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 |
|  | 亚磷酸二甲酯（t/a） | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 0 |
|  | 异丙胺（t/a） | 1.2902 | 0 | 0 | 1.2902 | 0 |
|  | 氨气（t/a） | 13.3547 | 12.625 | 0.0212 | 0.7509 | -12.6038 |
|  | 硫化氢（t/a） | 0.00072 | 0 | 0 | 0.00072 | 0 |
|  | SO2（t/a） | 0.0009（拟拆除） | 0.0009 | 6.9762 | 6.9762 | +6.9753 |
|  | NOx（t/a） | 0.01353（拟拆除） | 0.01353 | 23.0306 | 23.0306 | +23.0171 |
|  | CO | 0 | 0 | 9.5158 | 9.5158 | +9.5158 |
|  | 二噁英TEQng/m3 | 0 | 0 | 0.0132g/a | 0.0132g/a | +0.0132g/a |
| 废水 | 废水量（m3/a） | 376502.8 | 157857.3 | 515.1 | 219160.6 | -157342.2 |
|  | COD（t/a） | 28.3525 | 9.4714 | 0.0258 | 18.9069 | -9.4456 |
|  | NH3-N（t/a） | 0.5209 | 0.2368 | 0.0026 | 0.2867 | -0.2342 |
|  | TP | 0.1934 | 0.0079 | 0.0003 | 0.1858 | -0.0076 |
| 固体废物 | 生活垃圾（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 一般固体废物（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 危险废物（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 施工期污染源分析

### 施工内容及产污环节

本项目选址位于许昌精细化工园区，本项目建设占地主要为装置占地、建筑物占地、道路及回车场等，本项目施工周期共计12个月。施工期间需要进行土地开挖、平整、填方、土建等，对周边环境的影响主要表现为扬尘、噪声、废水、固废、生态破坏等方面，本环评针对这几个方面进行施工期对环境的影响评价。

本项目施工过程主要为主体工程、装修工程、安装工程、配套工程、绿化工程等。施工期各个主要的产污环节如下图所示：

图3-20   施工期产污环节图

施工期的主要污染物是施工过程中产生的扬尘、施工及运输车辆尾气、施工机械噪声、施工废水以及施工人员生活污水、建筑垃圾、弃土、施工人员生活垃圾等。主体工程建设和材料运输对区域生态及景观环境产生一定的影响。

综上所述，施工期主要污染源有施工扬尘、汽车尾气、施工弃土、施工噪声、施工人员生活污水、施工生活垃圾、建筑物垃圾等。在不同施工阶段污染因子的污染程度不同，主要环境影响因子是施工扬尘、施工噪声。

施工期污染源及污染物主要是粉尘、噪声、振动以及固体废物。

### 大气污染源分析

施工期大气污染物主要来源于施工扬尘，施工车辆、挖土机等燃油燃烧时排放的NOX、CO、烃类等污染物，最为突出的是施工扬尘。

#### 施工扬尘

施工扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，具体的表现主要为以下五个方面：

（1）施工场地的土方挖掘、装卸和运输过程产生的扬尘、填方扬尘、管网布设路面开挖产生的扬尘等，属无组织排放。

（2）施工物料的堆放、装卸过程产生的扬尘。在施工场地的物料堆场，若水泥、砂石等土建材料露天堆放不加覆盖，容易导致扬尘的发生。此类扬尘的产生条件及产生量与场地平整、土石方清挖过程的地面扬尘的情况基本相似。

（3）建筑物料的运输造成的道路扬尘。包括施工车辆行驶时产生的路面扬尘、车上物料的沿途散落和风致扬尘。路面扬尘与路况、天气条件密切相关。对施工车辆经过的路段而言，积尘相对较多，若不能经常清除、冲洗路面积尘，则车辆经过时引起的扬尘较一般交通路面大得多，尤其在干燥的天气条件下，对道路两侧的影响明显。

（4）施工场地的主要运输工具是汽车，在运输过程不可避免地要产生扬尘，特别是当气候条件不利时，扬尘现象就更严重。

本项目施工建设中的土方、弃土、建材等运输过程将有一定量的扬尘产生，扬尘状况与路面状况，路面湿度。施工扬尘通过洒水降尘后去除90%，可减少扬尘产生量。

#### 机械燃油废气

施工建设过程中，各种燃油机械，例如装载机、推土机、运输车辆等动力设备运转时以汽油、柴油为燃料，产生尾气中含有NOX、CO、THC等污染物。

一般情况下，在工程施工期间，施工机械、运输车辆及动力设备运转时，尾气中各种污染物的排放量不大，对周围环境的影响较小。

### 水污染源分析

#### 施工废水

施工废水主要为砂石料加工系统污水，砼现场搅拌产生废水、混凝土拌合冲洗污水、施工材料被雨水冲刷形成的污水以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成的污水。施工废水包括土方阶段降水和排水、结构阶段混凝土养护排水，各种运输车辆冲洗水，构筑物施工阶段来自建材、模板的清洗及供水系统的漏水。

施工废水排放量较难估算，其特点是悬浮物（SS）含量高，也是施工废水的主要污染因子，同时含有一定的油污。根据施工情况调查，建筑施工废水的悬浮物浓度为1500～3000mg/L，肆意排放会造成周边渠道的污染，必须妥善处置。

施工单位通过对施工废水进行临时隔油沉淀处理，处理后的尾水大部分回用于施工生产，其余可用于施工区降尘洒水，不向外排放。

#### 施工人员生活污水

施工期间，施工人员最多为30人，以施工人员生活用水量100L/人日、生活污水量按用水量的80%计，污水量为2.4m3/d。

类比同类工程施工人员污水排放情况如表3-39。

表 3-39          施工人员生活污水排放情况一览表

| 施工人数（人） | 污水量(m3/d) | CODcr(kg/d) | BOD5(kg/d) | 氨氮(kg/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 2.4 | 0.72 | 0.8 | 0.14 |

施工人员的生活、居住可依托现有厂区，施工营地不设置生活区。施工期生活污水经现有化粪池处理后排入市政污水管网经许昌市建安区第二污水处理厂处理后达标排放。

### 噪声污染源分析

建筑施工可分为土石方工程阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。各阶段的施工设备产生的施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工阶段有不同的噪声源。项目施工期噪声主要由建筑、安装施工引起。

施工噪声主要来源于施工机械，包括推土机、装载机、振捣棒、吊车、升降机、电锤、电锯、磨光机以及各类运输车辆。

施工期间的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。

现将本项目施工期噪声排放情况介绍如下：

（1）结构施工：即混凝土浇灌阶段，采用的主要设备有空压机、振捣器、电锯、运输车辆等，是车流量最大的施工阶段。运输车辆一般采用重型载重车，距离车辆行驶路线7.5m处噪声为85～95dB(A)。如采用大型车辆，其噪声级更高，如大型货运卡车的声功率级可达170dB(A)，自卸卡车在装卸石料等建筑材料时的声功率级为110dB(A)以上。

（2）装修阶段：常用设备有电钻、木工刨等，还有运输车辆。机械设备噪声级大都比较高，同时产生振动，大多为间歇性。这些机械和车辆的产生的噪声，施工期间多种机械噪声叠加，噪声达100dB(A)以上。

以上施工噪声源都会对周围居民等敏感点产生一定的影响，尤其是夜间施工。

因此，施工期的噪声影响是一个较大的问题。

根据本工程的特点，施工期间的主要机械设备及其噪声源强见表3-40。

表 3-40          建筑施工机械噪声源强           单位：dB(A)

| 施工 阶段 | 序号 | 设备名称 | 距离声源10m | 距离声源30m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 噪声级 | 平均噪声级 | 噪声级 | 平均噪声级 |
| 结构工程 阶段 | 1 | 搅拌机 | 74~87 | 79 | 65~88 | 70 |
|  | 2 | 振捣机、振捣器 | 75~88 | 81 | 66~97 | 72 |
|  | 3 | 吊车、塔吊 | 76~84 | 78 | 67~75 | 69 |
|  | 4 | 空压机 | 80～85 | 83 | 70~78 | 74 |
|  | 5 | 电锯 | 90～95 | 92 | 80~85 | 82 |
| 装修 阶段 | 6 | 电钻 | 85～95 | 88 | 70~82 | 73 |
|  | 7 | 切割机 | 85～95 | 88 | 70~80 | 71 |
|  | 8 | 多功能木工刨 | 90～95 | 92 | 80~85 | 82 |
|  | 9 | 砂轮锯 | 80～90 | 82 | 70~80 | 72 |

### 固体废物污染源分析

施工期固体废物主要由工程开挖回填的土石方、建筑垃圾、生活垃圾等组成。建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运。生活垃圾由专人收集，定点存放，定期委托许昌精细化工园区环卫部门统一清运填埋处理。

在挖掘、运土、回填等各个环节，都会产生较多的渣土和建筑垃圾。施工建筑垃圾包括装修过程中产生的装修垃圾，由于本项目建筑物结构形式主要为轻钢和框架，产生的建筑垃圾相对较少，类比同类项目，本项目施工建筑及装修垃圾产生量约45t。

项目施工期施工人员生活垃圾，施工人数为30人/d，生活垃圾产生量按每人1.0kg/d计算，则本项目生活垃圾产生量为30kg/d，则施工期生活垃圾总产生量 10.95t/a。

### 施工期生态环境

根据本项目建设施工的特点，本项目的生态环境影响主要表现在施工期的水土流失、植被破坏、损坏基础设施、破坏水土资源，将对当地水土资源及生态环境带来不利影响。

（1）水土流失

本项目的水土流失影响主要表现为建设期的挖填活动，将产生不同程度的地表扰动、植被破坏、土壤侵蚀，将对植被和表层土壤产生破坏，失去固土防冲能力，使场地内的水土流失强度较开挖前加大；临时堆料场区和弃渣场区地堆土松散，如果处置不当，可能也会引起水土流失。完工后工程建设区将被固化或绿化，水土流失将会很小；场地内临时堆料区等也将采取绿化措施，水土流失微弱。

（2）破坏水土资源

工程在建设过程中，破坏了原有植被、原地貌状态和自然侵蚀状态下的水文网络系统，极易诱发水土流失；外表层剥离物的颗粒物随水流进入下游河道，污染水质。

（3）损坏基础设施

工程在建设过程中，对原有植被、坡面排水系统造成不同程度的破坏，同时施工裸露地面面积增加，扰动了原土层和岩层，为溅蚀、面蚀、细沟侵蚀等土壤侵蚀的产生创造了一定的条件，也加剧水土流失。

（4）恶化生态环境

工程在建设过程中，将会产生新的坡面、断面，使地貌形态发生了改变，扰动地表将使土壤有机质流失，土壤结构遭到破坏土壤中的氮、磷和有机物及无机盐含量下降，同时，地表径流带入水域的悬浮物和其它有机、无机污染物的数量增加，使水体功能下降，造成生态环境的恶化。

在施工过程中，经开挖处或者清理的植被均遭到永久性毁坏。施工期践踏将使土壤板结、土壤孔隙变小、物理结构和化学性质的改变，并进而导致土壤层生物组成减少和（或）改变、影响土壤上植物的生长；地面植被减少，林木生长不良，导致植物抗病力下降，增加病虫害发生的机率。工程施工必毁坏一定的绿化和植被，减少植被数量和面积，致使区域植被截流涵养水分能力降低。

# 第四章  环境现状调查与评价

## 自然环境概况

### 地理位置

许昌县2016年底撤县设区，名建安区。建安区地处河南省中部，地理坐标东经113°35′~114°05′，北纬33°53′~34°11′，东与鄢陵县接壤，西与禹州市毗邻，北与长葛市为邻，南与漯河市临颍县相连，区境东西长46.8km，南北宽37.8km。京广铁路纵贯南北，京珠高速公路和107国道穿境而过，距国际航空港郑州国际机场仅40km。

许昌精细化工园区位于许昌东南部，距离许昌市6km，东距张潘镇1.5km，西距将官池镇4km。规划范围围绕枪张公路（S237）两侧，东至李庄村，南至秋湖村，西至王店村，北至前汪村，预留远期发展用地，规划总用地面积5.0km2。

本项目选址许昌精细化工园区河南红东方化工股份有限公司院内。河南红东方化工股份有限公司厂址北邻S237公路，南侧园区路为东方热力，东侧临园区道路，东南侧紧邻许昌信联实业，西侧隔园区道路为许昌市建安区第二污水处理厂，本项目位于东方热力院内，最近的环境敏感点为厂址西南460m的秋湖村。项目地理位置图见图1-1。

### 地形地貌

建安区境域地势由西北向东南倾斜，西北部丘陵最高点海拔175m，东南部平原最低点57.5m。地貌分丘陵和平原两个类型，其中丘陵面积115km2，占总面积的11.7%。丘陵顶部宽阔平缓，边缘多有放射状冲沟和岗间洼地分布。平原面积868.1km2，占耕地面积的88.3%，由黄河、清潩河、颍河而成，其间又形成条状微高地，平原及浅平洼地三种地貌。

许昌精细化工园区位于平原区，属淮河（清潩河）冲积平原地貌，地形平坦开阔，地貌单一，坡降不大，海拔标高63～66m左右。

### 地质构造及地震地质条件

依《河南省构造体系图》，许昌地区位于秦岭-富山东西向构造系的东段，与新华夏系第二沉降带华北凹陷交接复合。基地构造主要为近东西向断裂，即禹州-许昌断裂和鄢陵-太康断裂，切断了古生界和新生界部分地址。该断层为隐伏断层，地表无断层迹象。

建安区位于华北地震区许昌-南淮地震带。据资料记载，许昌地区主要历史地震有： 1522年的鄢陵-洧川地震，震级5.75级，震中烈度7度；1524年的临顾-张潘地震，震级6级，震中烈度8度。依据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）和《中国地震烈度区划图》（GB18306-2001），许昌市建安区的抗震设防烈度为7度。

### 区域气候特征

建安区属北暖温带季风气候区，热量资源丰富，雨量充沛，光照充足，无霜期长。自古气候温和湿润，适宜人类繁衍居住，冬无严寒，夏无酷夏，雨水充沛。因属大陆性季风气候，多旱、涝、风、雹等气象灾害。全市四季气候总的特征是：四季分明，春季干旱多沙；夏季炎热雨集中；秋季晴和气爽日照长；冬季寒冷少雨雪。主要气候特征见表4-1。

表4-1                 主要气象特征一览表

| 气象要素 | 特征 | 单位 | 许昌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 年平均气温 | ℃ | 14.5 |
|  | 极端最高气温 | ℃ | 41.9 |
|  | 极端最低气温 | ℃ | -19.6 |
| 日照 | 年平均日照时数 | h | 2170.2 |
| 无霜期 | 平均无霜期 | 天 | 217 |
| 降水量 | 年平均降水量 | mm | 705.6 |
|  | 年最大降水量 | mm | 1132.0 |
|  | 年最小降水量 | mm | 439.9 |
| 风 | 最大风频 | 东北偏北风 |
|  | 平均风速 | m/s | 2.7 |

### 水文特征

#### 地表水

许昌市建安区属淮河流域沙颍河水系。境内主要河流有清潩河、老潩河、小泥河、小洪河等，多年平均地表水资源11580万m3。项目所在区域水系见图4-1。项目所在地附近地表水体为厂址东边的小洪河、小黑河和新沟河。小洪河发源于长葛市，小黑河发源于建安区五女店镇。小洪河和小黑河在现有工程厂址东交汇，最终汇入新沟河，流向漯河市境内。小洪河、小黑河和新沟河均规划为Ⅳ类水体。

#### 地下水

区域地下水由近代冲积物组成，类型简单，全属第四系松散岩类孔隙水。根据其埋深，可分为浅层水和中深层水，以浅层水为主。许昌城区附近浅层地下水平均水位埋深8.5m，主要靠降水补给，其次为河渠侧渗及灌溉回归谁补给。

浅层地下水的流向由西北向东南方向流动，基本与地势倾斜方向一致，地下水力坡度很小，径流缓慢，侧向径流补给量与排泄量很小，靠人工开采排泄。深层地下水主要接受地下径流补给，其次为越流补给，其流向也为西北向东南方向，其排泄主要靠人工开采。

许昌精细化工园区地下水埋深2.7m，流向从西北向东南。浅层地下水（50m以内）属中等富水区，中层地下水（50m以内）属较富水区。

### 矿产资源

许昌市建安区境内已发现的矿藏有铁矿和煤矿。铁矿(磁铁矿)分布于桂村——石固一带，称武庄铁矿田，由武庄、磨李、翟庄等矿床组成。探明(C+D级)储量2.53亿吨，矿面平均品位为25%，埋深200~600m，属太古代火山——沉积变质铁矿。煤矿在角子山——许昌背斜两翼，灵井以西的兴源铺至泉店南侧，东西长7公里，南北1.8~2.8km，面积18.4km2，探明储量1.36亿吨。开口后，年产可达90万吨。

### 土壤

全区土壤分为3大土类，7个亚类、13个土属、19个土种。西部岗区以褐土为主，主要土种为黄土。质地为轻壤和沙壤，土壤有机质含量为1.19%；中部和东部的冲积平原上以潮土为主，主要土种是褐土化两合土和小两合土，土壤有机质含量1.24%；陈曹、五女店、张潘和将官池等乡镇以砂姜黑土为主，土壤质地粘重，有机质含量为1.14%。

经查询“国家土壤信息服务系统”中“中国1公里发生分类土壤图”，项目所在地土壤分类为潮土。

### 动、植物资源

该区域为农业开发悠久地区，人工植被基本上取代了天然植被，主要农作物有小麦、玉米、棉花、大豆、花生等。树木以杨树、桐树为主，果树有桃树及其它杂果。

许昌市建安区境内的自然森林植被大部分已遭到破坏，平原植物以农业植被为主，自然木本植被少见，多为人工林，自然植被多为草本植物。建安区动物区系属华北区的黄滩平原亚区，共有主要动物135种。

## 环境质量现状调查与评价

### 环境空气质量现状

#### 项目所在区域达标判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）（以下简称“导则”）要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。本次选择2018年为评价基准年，根据2018年许昌市环境质量报告，许昌市2018年环境空气质量监测结果见表4-2。

表 4-2      许昌市2018年基本污染物环境质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 μg/m3 | 标准值 μg/m3 | 占标率% | 区域达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年均浓度 | 15 | 60 | 25 | 达标 |
| NO2 | 年均浓度 | 39 | 40 | 97.5 | 达标 |
| PM10 | 年均浓度 | 101 | 70 | 144.3 | 不达标 |
| PM2.5 | 年均浓度 | 63 | 35 | 180 | 不达标 |
| CO | 日平均第95百分位数 | 1900 | 4000 | 47.5 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 | 179 | 160 | 111.9 | 不达标 |

由表4-2可知，许昌市2018年SO2、NO2年平均值可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM10、PM2.5年均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，CO日平均第95百分位数可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）区域达标判定要求，项目所在区域为不达标区，超标因子有PM10、PM2.5、O3。

许昌市环境空气污染主要是受到能源结构影响，大气污染物类型为粉尘型污染，此外，城市建设过程中，拆迁、施工工地的扬尘污染也是PM10重要的贡献来源。随着《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《许昌市2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》等环境治理工作的大力开展，通过清洁能源替代、提高集中供热燃煤锅炉污染物排放标准、施工扬尘治理等措施，将有效减少颗粒物排放，改善许昌市环境空气质量。

#### 补充监测布点

为掌握项目区大气环境质量状况，本次评价按以环境功能区为主兼顾均布性的原则布点，本次监测共布设6个监测点。各监测点位及距离、监测因子见表4-2~4-3和图1-2。

表 4-3      本次评价大气环境质量监测点位

| 编号 | 监测点名称 | 方位 | 功能区 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 卓庄 | 项目东北1460m | 主导风向上风向 | PM10、SO2、NO2、PM2.5、TSP、Pb、Hg、Cr、As、H2S、NH3、HCl、氟化物 |
| G2 | 东赵庄 | 项目厂区东侧1740m | 主导风向侧风向 |  |
| G3 | 秋湖 | 项目厂区西南490m | 主导风向下风向 |  |
| G4 | 南文庄 | 项目厂区西南2100m | 主导风向下风向 |  |
| G5 | 王店 | 项目厂区西1710m | 主导风向侧风向 |  |
| G6 | 项目所在地 | / |  |

表 4-4             二噁英监测点位

| 编号 | 监测点位 | 位置 | 功 能 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G3 | 秋湖 | 项目厂区西南490m | 主导风向下方向 | 二噁英 |
| G6 | 项目所在地 | / | / |  |

#### 监测因子、监测频率、监测时间

1、监测因子：PM10、SO2、NO2、PM2.5、TSP、Pb、Hg、Cr、As、H2S、NH3、HCl、氟化物、二噁英，监测期间同时观测风向、风速、气温、气压、低云量、总云量、雨、雾等气象资料。

2、监测时间：河南中昇质量检测有限公司于2018年3月7日~2018年3月13日对常规监测因子（PM10、SO2、NO2、PM2.5、TSP）进行了连续七天的采样监测；项目特征因子委托郑州谱尼测试技术有限公司于2018年3月15日~2018年3月21日对特征监测因子（Pb、Hg、Cr、As、H2S、NH3、HCl、氟化物）进行了连续七天的采样监测，于2018年3月18日~2018年3月20日对二噁英类进行了连续三天的采样监测。

表 4-5            环境空气质量监测因子、监测时间及监测频率

| 监测因子 | 监测时间 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| SO2、NO2 | 连续采样7天 | 1小时平均（02:00、08:00、14:00、20:00） | 每小时至少45分钟采样时间 |
|  |  | 24小时平均 | 每日至少20个小时采样时间 |
| TSP、PM10、PM2.5、 | 连续采样7天 | 24小时平均 | TSP应有24小时采样时间，其余因子每日至少20个小时采样时间 |
| Pb、、Hg、Cr、As、NH3、H2S、HCl、氟化物 | 连续采样7天 | 1小时平均（02:00、08:00、14:00、20:00） | 每小时至少45分钟采样时间 |
| 氟化物、HCl | 连续采样7天 | 24小时平均 | 每日至少20个小时采样时间 |
| 二噁英 | 连续采样3天 | 24小时平均 | 应有24小时采样时间 |

3、采样及分析方法

环境空气质量现状监测中采样点、采样环境、采样高度及采样频率的要求按照国家环保总局出版的《环境监测技术规范》和《空气与废气监测分析方法》有关要求和规定进行。各项监测因子的分析方法详见表4-6。

表 4-6           环境空气监测项目分析方法一览表

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 仪器设备 | 最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 甲醛吸收—副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ482—2009 | 722G可见分光光度计 | 小时值：0.007mg/m3 日均值：0.004 mg/m3 |
| NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ478—2009 | 722G可见分光光度计 | 小时值：0.015mg/m3 日均值：0.006 mg/m3 |
| PM10 | 重量法 | HJ618—2011 | AUW220D电子天平 | 0.010 mg/m3 |
| PM2.5 | 重量法 | HJ618—2011 | AUW220D电子天平 | 0.010 mg/m3 |
| Pb | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 小时值：3×10-3 mg/m3 |
| Hg | 原子荧光分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）（增补版） | 原子荧光光谱仪 | 小时值：3×10-6mg/m3 |
| Cr | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | 可见分光光度计 | 小时值：4×10-5mg/m3 |
| As | 原子荧光分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）（增补版） | 原子荧光光谱仪 | 小时值：2.4×10-6mg/m3 |
| H2S | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）（增补版） | 分光光度计 | 小时值： 0.001mg/m3 |
| NH3 | 次氯酸钠—水杨酸分光光度法 | HJ534—2009 | 分光光度计 | 小时值： 0.004mg/m3 |
| HCl | 离子色谱法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）（增补版） | 离子色谱仪 | 小时值：0.003mg/m3 日均值：0.003mg/m3 |
| 氟化物 | 滤膜采样氟离子选择电极法 | HJ480—2009 | 离子计 | 小时值：0.9μg/m3 |
| 二噁英类 | 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | HJ77.2-2008 | IE266高分辨气相色谱—质谱联用仪Waters AutoSpec Premier 美国 | / |

#### 大气环境质量现状评价

1、评价方法

式中：C现状（x，y）——环境空气保护目标及网格点（x，y）环境质量现状浓度，μg/m3；

C监测（j，t）——第j个监测点位在t时刻环境质量现状浓度（包括1h平均、8h平均或日平均质量浓度），μg/m3；

n——现状补充监测点位数。

根据现状监测数据的统计分析结果，采用单因子污染指数法，对评价范围内的大气环境质量现状进行评价。其计算公式为：

式中：Pi：某污染因子i的评价指数；

Ci：某污染因子i的一次浓度值，mg/Nm3；

Si：某污染因子i的大气环境质量标准值，mg/Nm3。

（2）统计结果

本次评价现状监测结果见表4-7、4-8、4-9、4-10。

表 4-7             环境空气质量现状监测统计结果

| 项目 | 编号 | 1小时浓度 | 超标率（%） | 最大值占标率（%） | 24小时浓度 | 超标率（%） | 最大值占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 (mg/m3) | G1 | 0.007~0.029 | 0 | 5.8 | 0.010~0.029 | 0 | 19.3 |
|  | G2 | 0.010~0.031 | 0 | 6.2 | 0.014~0.029 | 0 | 19.3 |
|  | G3 | 0.014~0.034 | 0 | 6.8 | 0.019~0.030 | 0 | 20.0 |
|  | G4 | 0.012~0.034 | 0 | 6.8 | 0.016~0.030 | 0 | 20.0 |
|  | G5 | 0.007~0.031 | 0 | 6.2 | 0.010~0.029 | 0 | 19.3 |
|  | G6 | 0.014~0.033 | 0 | 6.6 | 0.017~0.027 | 0 | 18.0 |
|  | C现状 | 0.026 | 0 | 5.2 | 0.024 | 0 | 16 |
| NO2 (mg/m3) | G1 | 0.020~0.027 | 0 | 13.5 | 0.023~0.027 | 0 | 33.8 |
|  | G2 | 0.020~0.029 | 0 | 14.5 | 0.024~0.028 | 0 | 35.0 |
|  | G3 | 0.021~0.028 | 0 | 14.0 | 0.025~0.030 | 0 | 37.5 |
|  | G4 | 0.020~0.030 | 0 | 15.0 | 0.023~0.031 | 0 | 38.8 |
|  | G5 | 0.021~0.029 | 0 | 14.5 | 0.024~0.030 | 0 | 37.5 |
|  | G6 | 0.021~0.029 | 0 | 14.5 | 0.024~0.029 | 0 | 36.3 |
|  | C现状 | 0.027 | 0 | 33.8 | 0.027 | 0 | 33.8 |
| PM10 (mg/m3) | G1 | / | / | / | 0.103~0.115 | 0 | 76.7 |
|  | G2 | / | / | / | 0.112~0.119 | 0 | 79.3 |
|  | G3 | / | / | / | 0.117~0.129 | 0 | 86.0 |
|  | G4 | / | / | / | 0.122~0.131 | 0 | 87.3 |
|  | G5 | / | / | / | 0.113~0.118 | 0 | 78.7 |
|  | G6 | / | / | / | 0.114~0.128 | 0 | 85.3 |
|  | C现状 | / | / | / | 0.123 | 0 | 82 |
| PM2.5 (mg/m3) | G1 | / | / | / | 0.033~0.047 | 0 | 62.7 |
|  | G2 | / | / | / | 0.041~0.057 | 0 | 76.0 |
|  | G3 | / | / | / | 0.051~0.063 | 0 | 84.0 |
|  | G4 | / | / | / | 0.056~0.068 | 0 | 90.7 |
|  | G5 | / | / | / | 0.040~0.051 | 0 | 68.0 |
|  | G6 | / | / | / | 0.048~0.059 | 0 | 78.7 |
|  | C现状 | / | / | / | 0.054 | 0 | 72 |
| TSP (mg/m3) | G1 | / | / | / | 0.153~0.163 | 0 | 54.3 |
|  | G2 | / | / | / | 0.159~0.175 | 0 | 58.3 |
|  | G3 | / | / | / | 0.167~0.189 | 0 | 63.0 |
|  | G4 | / | / | / | 0.181~0.193 | 0 | 64.3 |
|  | G5 | / | / | / | 0.151~0.174 | 0 | 58.0 |
|  | G6 | / | / | / | 0.161~0.187 | 0 | 62.3 |
|  | C现状 | / | / | / | 0.179 | 0 | 59.7 |
| 铅 (mg/m3) | G1 | ND（﹤3×10-3） | 0 | / | / | / | / |
|  | G2 | ND（﹤3×10-3） | 0 | / | / | / | / |
|  | G3 | ND（﹤3×10-3） | 0 | / | / | / | / |
|  | G4 | ND（﹤3×10-3） | 0 | / | / | / | / |
|  | G5 | ND（﹤3×10-3） | 0 | / | / | / | / |
|  | G6 | ND（﹤3×10-3） | 0 | / | / | / | / |
|  | C现状 | ND（﹤3×10-3） | 0 | / | / | / | / |
| 汞 (mg/m3) | G1 | ND（﹤3×10-6） | 0 | / | / | / | / |
|  | G2 | ND（﹤3×10-6） | 0 | / | / | / | / |
|  | G3 | ND（﹤3×10-6） | 0 | / | / | / | / |
|  | G4 | ND（﹤3×10-6） | 0 | / | / | / | / |
|  | G5 | ND（﹤3×10-6） | 0 | / | / | / | / |
|  | G6 | ND（﹤3×10-6） | 0 | / | / | / | / |
|  | C现状 | ND（﹤3×10-6） | 0 | / | / | / | / |
| 铬 (mg/m3) | G1 | ND（﹤4×10-5） | 0 | / | / | / | / |
|  | G2 | ND（﹤4×10-5） | 0 | / | / | / | / |
|  | G3 | ND（﹤4×10-5） | 0 | / | / | / | / |
|  | G4 | ND（﹤4×10-5） | 0 | / | / | / | / |
|  | G5 | ND（﹤4×10-5） | 0 | / | / | / | / |
|  | G6 | ND（﹤4×10-5） | 0 | / | / | / | / |
|  | C现状 | ND（﹤4×10-5） | 0 | / | / | / | / |
| 砷 (mg/m3) | G1 | ND（﹤2.4×10-6） | 0 | / | / | / | / |
|  | G2 | ND（﹤2.4×10-6） | 0 | / | / | / | / |
|  | G3 | ND（﹤2.4×10-6） | 0 | / | / | / | / |
|  | G4 | ND（﹤2.4×10-6） | 0 | / | / | / | / |
|  | G5 | ND（﹤2.4×10-6） | 0 | / | / | / | / |
|  | G6 | ND（﹤2.4×10-6） | 0 | / | / | / | / |
|  | C现状 | ND（﹤2.4×10-6） | 0 | / | / | / | / |
| 硫化氢 (mg/m3) | G1 | 0.002~0.008 | 0 | 80.0 | / | / | / |
|  | G2 | 0.002~0.008 | 0 | 80.0 | / | / | / |
|  | G3 | 0.001~0.007 | 0 | 70.0 | / | / | / |
|  | G4 | 0.004~0.008 | 0 | 80.0 | / | / | / |
|  | G5 | 0.004~0.008 | 0 | 80.0 | / | / | / |
|  | G6 | 0.004~0.009 | 0 | 90.0 | / | / | / |
|  | C现状 | 0.007 | 0 | 70.0 | / | / | / |
| 氨 (mg/m3) | G1 | 0.024~0.131 | 0 | 65.5 | / | / | / |
|  | G2 | 0.039~0.136 | 0 | 68.0 | / | / | / |
|  | G3 | 0.019~0.137 | 0 | 68.5 | / | / | / |
|  | G4 | 0.022~0.127 | 0 | 63.5 | / | / | / |
|  | G5 | 0.019~0.124 | 0 | 62.0 | / | / | / |
|  | G6 | 0.029~0.128 | 0 | 64.0 | / | / | / |
|  | C现状 | 0.103 | 0 | 51.5 | / | / | / |
| HCl (mg/m3) | G1 | ND（﹤3×10-3） | 0 | / | ND（﹤3×10-3） | 0 | / |
|  | G2 | ND（﹤3×10-3） | 0 | / | ND（﹤3×10-3） | 0 | / |
|  | G3 | ND（﹤3×10-3） | 0 | / | ND（﹤3×10-3） | 0 | / |
|  | G4 | ND（﹤3×10-3） | 0 | / | ND（﹤3×10-3） | 0 | / |
|  | G5 | ND（﹤3×10-3） | 0 | / | ND（﹤3×10-3） | 0 | / |
|  | G6 | ND（﹤3×10-3） | 0 | / | ND（﹤3×10-3） | 0 | / |
|  | C现状 | ND（﹤3×10-3） | 0 | / | ND（﹤3×10-3） | 0 | / |
| 氟化物 (μg/m3) | G1 | 1.13~1.98 | 0 | 9.9 | 0.90~1.20 | 0 | 17.1 |
|  | G2 | 0.99~1.96 | 0 | 9.8 | 0.72~1.02 | 0 | 14.6 |
|  | G3 | 1.00~1.86 | 0 | 9.3 | 1.13~1.46 | 0 | 20.9 |
|  | G4 | 0.95~1.82 | 0 | 9.1 | 0.93~1.80 | 0 | 25.7 |
|  | G5 | 1.04~2.07 | 0 | 10.4 | 0.90~1.65 | 0 | 23.6 |
|  | G6 | 1.03~1.59 | 0 | 8.0 | 1.18~1.83 | 0 | 26.1 |
|  | C现状 | 1.81 | 0 | 9.1 | 1.32 | 0 | 19.6 |

表 4-8          大气环境现状监测二噁英类结果统计表

| 监测点 | 监测时间 | 浓度 （TEQ pg /m3） | 评价标准 （TEQ pg /m3） | 超标率（%） | 最大值占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G3 | 2018.3.18 | 0.11 | 1.65 | 0 | 6.67 |
|  | 2018.3.19 | 0.11 | 1.65 | 0 | 6.67 |
|  | 2018.3.20 | 0.12 | 1.65 | 0 | 7.27 |
| G6 | 2018.3.18 | 0.15 | 1.65 | 0 | 9.09 |
|  | 2018.3.19 | 0.10 | 1.65 | 0 | 6.06 |
|  | 2018.3.20 | 0.16 | 1.65 | 0 | 9.70 |
| C现状 | 0.14 | 1.65 | 0 | 8.48 |

表 4-9             G3（秋湖村）二噁英类分析结果

| 监测日期 | 2018.3.18 | 2018.3.19 | 2018.3.20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二噁英类 | 实测 浓度 | 毒性当量（TEQ） | 实测 浓度 | 毒性当量（TEQ） | 实测浓度 | 毒性当量（TEQ） |
|  | pg/m3 | TEF | pg/m3 | pg/m3 | TEF | pg/m3 | pg/m3 | TEF | pg/ m3 |
| 多氯代二苯并呋喃 | 2.3.7.8-T4CDF | 0.059 | 0.1 | 0.0059 | 0.088 | 0.1 | 0.0088 | 0.071 | 0.1 | 0.0071 |
|  | 1.2.3.7.8-P5CDF | 0.069 | 0.05 | 0.0035 | 0.123 | 0.05 | 0.0061 | 0.084 | 0.05 | 0.0042 |
|  | 2.3.4.7.8- P5CDF | 0.087 | 0.5 | 0.0435 | 0.076 | 0.5 | 0.0379 | 0.109 | 0.5 | 0.0545 |
|  | 1.2.3.4.7.8-H6CDF | 0.079 | 0.1 | 0.0079 | 0.148 | 0.1 | 0.0148 | 0.095 | 0.1 | 0.0095 |
|  | 1.2.3.6.7.8-H6CDF | 0.069 | 0.1 | 0.0069 | 0.082 | 0.1 | 0.0082 | 0.079 | 0.1 | 0.0079 |
|  | 2.3.4.6.7.8- H6CDF | 0.132 | 0.1 | 0.0132 | 0.108 | 0.1 | 0.0108 | 0167 | 0.1 | 0.0167 |
|  | 1.2.3.7.8.9- H6CDF | 0.045 | 0.1 | 0.0045 | 0.015 | 0.1 | 0.0015 | 0.049 | 0.1 | 0.0049 |
|  | 1.2.3.4.6.7.8- H7CDF | 0.261 | 0.01 | 0.0026 | 0.399 | 0.01 | 0.0040 | 0.321 | 0.01 | 0.0032 |
|  | 1.2.3.4.7.8.9- H7CDF | 0.035 | 0.01 | 0.0003 | 0.039 | 0.01 | 0.0004 | 0.042 | 0.01 | 0.0004 |
|  | O8CDF | 0.137 | 0.001 | 0.0001 | 0.286 | 0.001 | 0.0003 | 0.185 | 0.001 | 0.0002 |
| 多氯代二苯并对二噁英 | 2.3.7.8-T4CDD | 0.006 | 1 | 0.0055 | 0.007 | 1 | 0.0070 | ＜0.006 | 1 | 0.0032 |
|  | 1.2.3.7.8-P5CDD | 0.013 | 0.5 | 0.0066 | ＜0.006 | 0.5 | 0.0014 | 0.007 | 0.5 | 0.0035 |
|  | 1.2.3.4.7.8-H6CDD | 0.008 | 0.1 | 0.0008 | 0.010 | 0.1 | 0.0010 | 0.013 | 0.1 | 0.0013 |
|  | 1.2.3.6.7.8-H6CDD | 0.027 | 0.1 | 0.0027 | 0.019 | 0.1 | 0.0019 | 0.033 | 0.1 | 0.0033 |
|  | 1.2.3.7.8.9-H6CDD | 0.016 | 0.1 | 0.0016 | 0.011 | 0.1 | 0.0011 | 0.023 | 0.1 | 0.0023 |
|  | 1.2.3.4.6.7.8-H7CDD | 0.106 | 0.01 | 0.0011 | 0.095 | 0.01 | 0.0009 | 0.136 | 0.01 | 0.0014 |
|  | O8CDD | 0.119 | 0.001 | 0.0001 | 0.145 | 0.001 | 0.0001 | 0.168 | 0.001 | 0.0002 |
| 二噁英类总量I-TEQ | — | — | 0.11 | — | — | 0.11 | — | — | 0.12 |

表 4-10          G6（项目所在地）二噁英类分析结果

| 监测日期 | 2018.3.18 | 2018.3.19 | 2018.3.20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二噁英类 | 实测 浓度 | 毒性当量（TEQ） | 实测 浓度 | 毒性当量（TEQ） | 实测浓度 | 毒性当量（TEQ） |
|  | pg/m3 | TEF | pg/m3 | pg/m3 | TEF | pg/m3 | pg/m3 | TEF | pg/ m3 |
| 多氯代二苯并呋喃 | 2.3.7.8-T4CDF | 0.085 | 0.1 | 0.0085 | 0.088 | 0.1 | 0.0088 | 0.078 | 0.1 | 0.0078 |
|  | 1.2.3.7.8-P5CDF | 0.151 | 0.05 | 0.0075 | 0.107 | 0.05 | 0.0053 | 0.152 | 0.05 | 0.0076 |
|  | 2.3.4.7.8- P5CDF | 0.126 | 0.5 | 0.0629 | 0.084 | 0.5 | 0.0419 | 0.132 | 0.5 | 0.0659 |
|  | 1.2.3.4.7.8-H6CDF | 0.186 | 0.1 | 0.0186 | 0.096 | 0.1 | 0.0096 | 0.162 | 0.1 | 0.0162 |
|  | 1.2.3.6.7.8-H6CDF | 0.105 | 0.1 | 0.0105 | 0.064 | 0.1 | 0.0064 | 0.111 | 0.1 | 0.0111 |
|  | 2.3.4.6.7.8- H6CDF | 0.178 | 0.1 | 0.0178 | 0.122 | 0.1 | 0.0122 | 0.211 | 0.1 | 0.0211 |
|  | 1.2.3.7.8.9- H6CDF | 0.029 | 0.1 | 0.0029 | 0.008 | 0.1 | 0.0008 | 0.032 | 0.1 | 0.0032 |
|  | 1.2.3.4.6.7.8- H7CDF | 0.520 | 0.01 | 0.0052 | 0.331 | 0.01 | 0.0033 | 0.578 | 0.01 | 0.0058 |
|  | 1.2.3.4.7.8.9- H7CDF | 0.070 | 0.01 | 0.0007 | 0.038 | 0.01 | 0.0004 | 0.063 | 0.01 | 0.0006 |
|  | O8CDF | 0.399 | 0.001 | 0.0004 | 0.302 | 0.001 | 0.0003 | 0.542 | 0.001 | 0.0005 |
| 多氯代二苯并对二噁英 | 2.3.7.8-T4CDD | 0.005 | 1 | 0.0046 | ＜0.006 | 1 | 0.0030 | 0.007 | 1 | 0.0065 |
|  | 1.2.3.7.8-P5CDD | 0.015 | 0.5 | 0.0076 | ＜0.003 | 0.5 | 0.0008 | 0.014 | 0.5 | 0.0068 |
|  | 1.2.3.4.7.8-H6CDD | 0.012 | 0.1 | 0.0012 | 0.009 | 0.1 | 0.0009 | 0.013 | 0.1 | 0.0013 |
|  | 1.2.3.6.7.8-H6CDD | 0.027 | 0.1 | 0.0027 | 0.018 | 0.1 | 0.0018 | 0.023 | 0.1 | 0.0023 |
|  | 1.2.3.7.8.9-H6CDD | 0.017 | 0.1 | 0.0017 | 0.014 | 0.1 | 0.0014 | 0.020 | 0.1 | 0.0020 |
|  | 1.2.3.4.6.7.8-H7CDD | 0.123 | 0.01 | 0.0012 | 0.078 | 0.01 | 0.0008 | 0.137 | 0.01 | 0.0014 |
|  | O8CDD | 0.181 | 0.001 | 0.0002 | 0.158 | 0.001 | 0.0002 | 0.210 | 0.001 | 0.0002 |
| 二噁英类总量I-TEQ | — | — | 0.15 | — | — | 0.10 | — | — | 0.16 |

综上，该评价区域内各监测点的SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、氟化物均能满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准；Pb、NH3、H2S、Hg、As、Cr均能满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度；二噁英类可满足日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准要求，总体来说，项目区域环境空气现状质量状况较好。

### 地表水环境质量监测与评价

#### 地表水环境质量监测数据

参照《河南豫辰药业股份有限公司年产350吨阿托伐他汀M4产业化项目及年产5吨三叔丁基嘧啶项目环境影响报告书》中河南贝纳检测技术服务有限公司于2017年06月24日～2017年06月26日对地表水的监测，具体监测断面见表4-10。地表水检测方法见表4-11。

表 4-11    　       地表水现状监测断面及监测项目表

| 编 号 | 水 体 | 检 测 断 面 | 检测因子 | 检 测 频 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 小黑河 | 小洪河与小黑河交汇处上游100m | pH值、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、氟化物、硫化物、氰化物，同时记录河宽、水温、流速 | 连续检测3天，1天/次 |
| 2# | 小洪河 | 小洪河与小黑河交汇处上游100m |  |  |
| 3# | 新沟河 | 小洪河与小黑河交汇处下游500m |  |  |
| 4# | 新沟河 | 新沟河出境断面 |  |  |

表 4-12                 地表水检测方法

| 检测项目 | 方法名称 | 方法编号 | 检出限(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | 0.01(pH值) |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4 |
| 生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 0.01 |
| 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 | 4 |
| 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489-1996 | 0.005 |
| 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸-吡唑啉酮比色法） | HJ484-2009 | 0.004 |
| 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 | HJ/T 84-2016 | 0.006 |

#### 地表水环境质量现状评价

（1）评价方法

评价方法采用单项标准指数法对各评价因子进行单项水质参数评价，计算公式为：

式中：Sij—i污染物在j断面的污染指数；

Cij—i污染物在j断面的实测浓度（mg/L）；

Csi—i污染物评价标准（mg/L）；

对于pH，标准指数计算公式为：

式中：SpH，j——pH在j断面的污染指数；

pHj——j断面pH实测结果；

pHsd——pH评价标准下限；

pHsu——pH评价标准上限。

根据监测结果给出各评价因子的超标率、均值超标倍数，并采用标准指数法对各评价因子进行单项水质参数评价，分析纳污水体水质状况。

（2）统计结果

由于监测时小洪河与小黑河交汇处上游100m（小黑河）干枯断水，故仅有小洪河与小黑河交汇处上游100m（小洪河）、小洪河与小黑河交汇处下游500m（新沟河）、新沟河出境断面的地表水环境现状监测结果。小洪河与小黑河交汇处上游100m（小洪河）的水温19.3℃、水深0.53m、河宽21m，小洪河与小黑河交汇处下游500m（新沟河）的水温4.6℃、水深1.2m、河宽27.3m，由于新沟河出境断面截留无流速、流量，故无相关记录。地表水监测断面监测结果见表4-13。

表 4-13     地表水现状监测及评价统计结果    单位：mg/L，pH除外

| 因子 断面 | 浓度值 | 超标率 | 最大标准指数 | 最大超标倍数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小洪河与小黑河交汇处上游100m（小洪河） | pH | 8.54-8.57 | 0 | 0.785 | 0 | 6～9 |
|  | COD | 15.6-23.4 | 0 | 0.78 | 0 | 30 |
|  | BOD | 2.8-3.9 | 0 | 0.65 | 0 | 6 |
|  | 氨氮 | 0.245-0.288 | 0 | 0.192 | 0 | 1.5 |
|  | 悬浮物 | 81.7-99.8 | 0 | 0.399 | 0 | / |
|  | 总磷 | 0.060-0.079 | 0 | 0.263 | 0 | 0.3 |
|  | 氟化物 | 2.14-2.29 | 0 | 0.229 | 0 | 1.5 |
|  | 硫化物 | 0.060-0.079 | 0 | 0.263 | 0 | 0.5 |
|  | 氰化物 | 未检出 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 小洪河与小黑河交汇处下游500m（新沟河） | pH | 8.71-8.73 | 0 | 0.865 | 0 | 6～9 |
|  | COD | 23.4-36.7 | 67 | 1.223 | 0.223 | 30 |
|  | BOD | 3.90-7.78 | 33 | 1.297 | 0.297 | 6 |
|  | 氨氮 | 0.612-0.615 | 0 | 0.41 | 0 | 1.5 |
|  | 悬浮物 | 0.060-0.079 | 0 | 0.263 | 0 | / |
|  | 总磷 | 0.047-0.057 | 0 | 0.19 | 0 | 0.3 |
|  | 氟化物 | 11-126 | 0 | 0.504 | 0 | 1.5 |
|  | 硫化物 | 未检出 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|  | 氰化物 | 未检出 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 新沟河出境断面 | pH | 8.71-8.73 | 0 | 0.865 | 0 | 6～9 |
|  | COD | 23.4-36.7 | 67 | 1.223 | 0.223 | 30 |
|  | BOD | 3.90-7.78 | 33 | 1.297 | 0.297 | 6 |
|  | 氨氮 | 0.612-0.615 | 0 | 0.41 | 0 | 1.5 |
|  | 悬浮物 | 0.060-0.079 | 0 | 0.263 | 0 | / |
|  | 总磷 | 0.047-0.057 | 0 | 0.19 | 0 | 0.3 |
|  | 氟化物 | 11-126 | 0 | 0.504 | 0 | 1.5 |
|  | 硫化物 | 未检出 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
|  | 氰化物 | 未检出 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |

由上表可知，小洪河各项监测项目均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，新沟河除COD、BOD外均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，新沟河COD最大超标倍数为0.223，BOD最大超标倍数为0.297，超标原因主要是新沟河上游无天然径流，沿岸生活污水排入水体所致。

### 地下水环境质量现状监测与评价

#### 地下水环境质量现状监测

1、监测单位及监测因子

为了解项目所在区地下水环境质量，建设单位委托河南中昇质量检测有限公司于2018年7月6日~8日对区域地下水进行实测。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》地下水二级评价的要求，本次评价地下水环境现状监测结合区域地下水流向，选择5个地下水监测点，监测点布设及监测因子设置情况见表4-14及图1-2。

表 4-14           地下水监测点位及监测因子一览表

| 编号 | 井 位 | 功 能 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前汪坡 | 背景监测点 | pH、总硬度、溶解性总固体（全盐量）、耗氧量（CODMn法，以O2计）、氟化物、氯化物、铅、六价铬、同时记录水位，K+、Na+、Mg2+、Ca2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、 |
| 2 | 秋湖 | 背景监测点 |  |
| 3 | 东赵庄 | 背景监测点 |  |
| 4 | 北宋 | 控制监测点 |  |
| 5 | 篦子张 | 控制监测点 |  |

表 4-15              地下水检测方法

| 检测项目 | 检测方法 | 方法编号 | 检出限(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | 0.01(pH值) |
| 总硬度 （以CaCO3计） | EDTA滴定法 | GB/T 7477-1987 | 0.05 (钙镁mmol/L) |
| 溶解性总固体 | 重量法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） | 4 |
| 耗氧量 | 水质 高锰酸盐指数的测定 | GB 11892-89 | 0.5 |
| 氯化物 | 水质 氯化物的测定硝酸银滴定法 | GB/T 11896-1989 | 10 |
| 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 | HJ/T 84-2016 | 0.006 |

#### 地下水环境质量现状评价

（1）评价方法

评价方法采用单项标准指数法对各评价因子进行单项水质参数评价，计算公式为：

式中：—污染物在点的污染指数；

—污染物在点的实测浓度（mg/L）；

—污染物评价标准（mg/L）；

对于pH，标准指数计算公式为：

当

当

式中：—pH在点的污染指数；

—点pH实测结果；

—pH评价标准下限；

—pH评价标准上限。

（2）统计结果

本次地下水环境质量现状监测结果见表4-16。

表 4-16                              地下水现状监测及评价结果一览表                            单位：mg/L

| 监测点位 | 检测项目 | 2018.7.6 | 2018.7.7 | 2018.7.8 | 最小值 | 最大值 | 标准值 | 标准指数 | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 最小 | 最大 |  |
| 东赵庄 | pH | 6.97 | 6.94 | 6.92 | 6.92 | 6.97 | 6.5～8.5 | / | / | 0 |
|  | 总硬度 | 430 | 434 | 428 | 428 | 434 | 450 | 0.951 | 0.964 | 0 |
|  | 溶解性总固体 | 812 | 875 | 851 | 812 | 875 | 1000 | 0.812 | 0.875 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.15 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 1.15 | 3 | 0.183 | 0.383 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.2 | 0.750 | 0.800 | 0 |
|  | 硫化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0 | / | / | / | 0 |
|  | 氟化物 | 0.869 | 0.855 | 0.879 | 0.855 | 0.879 | 1 | 0.855 | 0.879 | 0 |
|  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0 | 0.05 | / | / | 0 |
|  | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0 | 0.05 | / | / | 0 |
|  | Na+ | 167 | 178 | 166 | 166 | 178 | / | / | / | 0 |
|  | K+ | 3.07 | 3.06 | 3.02 | 3.02 | 3.07 | / | / | / | 0 |
|  | Ca2+ | 189 | 187 | 191 | 187 | 191 | / | / | / | 0 |
|  | Mg2+ | 51.7 | 51.2 | 51.4 | 51.2 | 51.7 | / | / | / | 0 |
|  | CO32- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0 | / | / | / | 0 |
|  | HCO3- | 371 | 392 | 379 | 371 | 392 | / | / | / | 0 |
|  | Cl- | 224 | 223 | 224 | 223 | 224 | / | / | / | 0 |
|  | SO42- | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | / | / | / | 0 |
|  | 水位（m） | 59 |
| 北宋 | pH | 6.86 | 6.88 | 6.87 | 6.86 | 6.88 | 6.5～8.5 | / | / | 0 |
|  | 总硬度 | 408 | 403 | 405 | 403 | 408 | 450 | 0.896 | 0.907 | 0 |
|  | 溶解性总固体 | 925 | 862 | 905 | 862 | 925 | 1000 | 0.862 | 0.925 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数 | 0.57 | 0.76 | 0.78 | 0.57 | 0.78 | 3 | 0.190 | 0.260 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.43 | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.43 | 0.2 | 1.750 | 2.150 | 100 |
|  | 硫化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0 | / | / | / | 0 |
|  | 氟化物 | 0.594 | 0.578 | 0.599 | 0.578 | 0.599 | 1 | 0.578 | 0.599 | 0 |
|  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0 | 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0 |
|  | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0 | 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0 |
|  | Na+ | 170 | 183 | 179 | 170 | 183 | / | / | / | 0 |
|  | K+ | 3.18 | 3.26 | 2.82 | 2.82 | 3.26 | / | / | / | 0 |
|  | Ca2+ | 234 | 242 | 238 | 234 | 242 | / | / | / | 0 |
|  | Mg2+ | 76.5 | 76.2 | 76.5 | 76.2 | 76.5 | / | / | / | 0 |
|  | CO32- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0 | / | / | / | 0 |
|  | HCO3- | 487 | 493 | 490 | 487 | 493 | / | / | / | 0 |
|  | Cl- | 208 | 209 | 209 | 208 | 209 | / | / | / | 0 |
|  | SO42- | 242 | 238 | 234 | 234 | 242 | / | / | / | 0 |
|  | 水位（m） | 58 |
| 篦子张 | pH | 7.44 | 7.52 | 7.48 | 7.44 | 7.52 | 6.5～8.5 | / | / | 0 |
|  | 总硬度 | 123 | 125 | 124 | 123 | 125 | 450 | 0.273 | 0.278 | 0 |
|  | 溶解性总固体 | 490 | 538 | 514 | 490 | 538 | 1000 | 0.490 | 0.538 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 3 | 0.077 | 0.093 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.2 | 1.050 | 1.250 | 100 |
|  | 硫化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0 | / | / | / | 0 |
|  | 氟化物 | 0.239 | 0.235 | 0.242 | 0.235 | 0.242 | 1 | 0.235 | 0.242 | 0 |
|  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0 | 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0 |
|  | 六价铬 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.05 | 0.180 | 0.180 | 0 |
|  | Na+ | 177 | 171 | 177 | 171 | 177 | / | / | / | 0 |
|  | K+ | 3.06 | 2.97 | 2.8 | 2.8 | 3.06 | / | / | / | 0 |
|  | Ca2+ | 75 | 77 | 76 | 75 | 77 | / | / | / | 0 |
|  | Mg2+ | 22.4 | 22.9 | 23 | 22.4 | 23 | / | / | / | 0 |
|  | CO32- | 14 | 18 | 17 | 14 | 18 | / | / | / | 0 |
|  | HCO3- | 267 | 284 | 273 | 267 | 284 | / | / | / | 0 |
|  | Cl- | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | / | / | / | 0 |
|  | SO42- | 56 | 57 | 56 | 56 | 57 | / | / | / | 0 |
|  | 水位（m） | 57 |
| 前汪坡 | pH | 6.88 | 6.91 | 6.93 | 6.88 | 6.93 | 6.5～8.5 | / | / | 0 |
|  | 总硬度 | 327 | 325 | 330 | 325 | 330 | 450 | 0.722 | 0.733 | 0 |
|  | 溶解性总固体 | 875 | 893 | 886 | 875 | 893 | 1000 | 0.875 | 0.893 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数 | 0.75 | 1.15 | 1.15 | 0.75 | 1.15 | 3 | 0.250 | 0.383 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.39 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.39 | 0.2 | 1.750 | 1.950 | 100 |
|  | 硫化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0 | / | / | / | 0 |
|  | 氟化物 | 0.908 | 0.848 | 0.93 | 0.848 | 0.93 | 1 | 0.848 | 0.930 | 0 |
|  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0 | 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0 |
|  | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0 | 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0 |
|  | Na+ | 174 | 161 | 166 | 161 | 174 | / | / | / | 0 |
|  | K+ | 3.05 | 3.08 | 2.96 | 2.96 | 3.08 | / | / | / | 0 |
|  | Ca2+ | 237 | 232 | 230 | 230 | 237 | / | / | / | 0 |
|  | Mg2+ | 76.9 | 76.3 | 76.2 | 76.2 | 76.9 | / | / | / | 0 |
|  | CO32- | 26 | 34 | 30 | 26 | 34 | / | / | / | 0 |
|  | HCO3- | 475 | 482 | 478 | 475 | 482 | / | / | / | 0 |
|  | Cl- | 199 | 198 | 199 | 198 | 199 | / | / | / | 0 |
|  | SO42- | 196 | 190 | 196 | 190 | 196 | / | / | / | 0 |
|  | 水位（m） | 62 |
| 秋湖 | pH | 6.91 | 6.92 | 6.94 | 6.91 | 6.94 | 6.5～8.5 | / | / | 0 |
|  | 总硬度 | 435 | 430 | 433 | 430 | 435 | 450 | 0.956 | 0.967 | 0 |
|  | 溶解性总固体 | 990 | 986 | 952 | 952 | 990 | 1000 | 0.952 | 0.990 | 0 |
|  | 高锰酸盐指数 | 1.1 | 1.1 | 1.09 | 1.09 | 1.1 | 3 | 0.363 | 0.367 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.2 | 1.800 | 1.900 | 100 |
|  | 硫化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0 | / | / | / | 0 |
|  | 氟化物 | 0.6 | 0.59 | 0.611 | 0.59 | 0.611 | 1 | 0.590 | 0.611 | 0 |
|  | 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0 | 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0 |
|  | 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0 | 0.05 | 0.000 | 0.000 | 0 |
|  | Na+ | 166 | 171 | 176 | 166 | 176 | / | / | / | 0 |
|  | K+ | 2.94 | 2.89 | 3.06 | 2.89 | 3.06 | / | / | / | 0 |
|  | Ca2+ | 192 | 195 | 201 | 192 | 201 | / | / | / | 0 |
|  | Mg2+ | 71.1 | 71.1 | 71.3 | 71.1 | 71.3 | / | / | / | 0 |
|  | CO32- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 | 0 | / | / | / | 0 |
|  | HCO3- | 513 | 522 | 517 | 513 | 522 | / | / | / | 0 |
|  | Cl- | 237 | 236 | 237 | 236 | 237 | / | / | / | 0 |
|  | SO42- | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | / | / | / | 0 |
|  | 水位（m） | 60 |

由表4-15可以看出，监测期间各监测点监测因子除氨氮外均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，北宋、篦子张、前汪坡、秋湖地下水氨氮超标，分析原因主要为其浅水井受到地面农肥面源污染。

### 声环境质量现状监测与评价

#### 声环境质量现状监测

（1）监测点布置

厂界四周，共计4个点位。

（2）监测因子

现状监测为连续等效A声级。

（3）监测时间和频次

2018年3月8日~9日连续监测两天，每天昼夜各一次。

（4）监测方法

监测方法按《声环境质量标准》（GB3096—2008）执行，使用A声级。符合环境监测技术规范中规定的要求。

#### 声环境质量现状评价

（1）结果统计

噪声现状监测统计与评价结果见表4-17。

表 4-17             噪声现状监测统计评价结果（dB（A）

| 监测点位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
|  | 2018.3.8 | 2018.3.9 | 标准 | 达标情况 | 2018.3.8 | 2018.3.9 | 标准 | 达标情况 |
| 项目东侧 | 54.0 | 54.5 | 60 | 达标 | 42.3 | 42.4 | 50 | 达标 |
| 项目南侧 | 51.7 | 51.9 | 60 | 达标 | 41.7 | 41.1 | 50 | 达标 |
| 项目西侧 | 50.8 | 50.4 | 60 | 达标 | 41.3 | 41.5 | 50 | 达标 |
| 项目北侧 | 54.5 | 55.2 | 60 | 达标 | 44.2 | 44.2 | 50 | 达标 |

各监测点监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准要求。

### 土壤环境现状监测及评价

#### 监测布点

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中关于监测布点的要求，本项目分别在项目厂址内布置5个柱状点和2个表层点，在厂界外布置4个表层点。点位布设情况见表4-18及图4-1。

表4-18       土壤环境现状监测点位及取样要求一览表

| 监测点位 | 位置 | 取样要求 |
| --- | --- | --- |
| 厂区内 | 5个柱状样点 | 1#现有工程西北侧醋酸罐区 2#现有工程草甘膦车间西侧 3#现有工程西南侧罐区 4#现有工程东南侧罐区 5#拟建工程选址 | 在0~0.5 m、0.5~1.5 m、1.5~3 m 分别取样 |
|  | 2个表层样点 | 6#现有工程东侧园地 7#现有工程污水处理站附近 | 在0~0.2 m 取样 |
| 厂区外 | 4个表层样点 | 8#拟建项目西北侧50m农田 9#红东方厂区东侧100m农田 10#厂址东侧150m农田 11#厂区西南侧秋湖村农田 |  |

图4-1     土壤环境监测点位图

#### 监测因子及监测数据来源

表4-19       土壤环境现状监测因子及监测数据来源一览表

| 监测点位 | 监测因子 | 取样时间 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#现有工程西北侧醋酸罐区 | 表层 | Cd、Pb、Hg、Cr、As、Ni、Cu、Zn8项 | 2018.11.10 | 企业自行监测 |
|  |  | GB 36600 中规定的基本项目，即45项基本因子中去除Cd、Pb、Hg、Cr、As、Ni、Cu、Zn等8项已测因子，总计37项 | 2019.7.19 | 环评委托监测 |
|  | 中层 | GB 36600 中规定的基本项目，即45项基本因子 |  |  |
|  | 深层 |  |  |  |
| 2#现有工程草甘膦车间西侧 | 表层 | Cd、Pb、Hg、Cr、As、Ni、Cu、Zn8项 | 2018.11.10 | 企业自行监测 |
|  |  | GB 36600 中规定的基本项目，即45项基本因子中去除Cd、Pb、Hg、Cr、As、Ni、Cu、Zn等8项已测因子，总计37项 | 2019.7.19 | 环评委托监测 |
|  | 中层 | GB 36600 中规定的基本项目，即45项基本因子 |  |  |
|  | 深层 |  |  |  |
| 3#现有工程西南侧罐区 | 表层 | Cd、Pb、Hg、Cr、As、Ni、Cu、Zn8项 | 2018.11.10 | 企业自行监测 |
|  |  | GB 36600 中规定的基本项目，即45项基本因子中去除Cd、Pb、Hg、Cr、As、Ni、Cu、Zn等8项已测因子，总计37项 | 2019.7.19 | 环评委托监测 |
|  | 中层 | GB 36600 中规定的基本项目，即45项基本因子 |  |  |
|  | 深层 |  |  |  |
| 4#现有工程东南侧罐区 | 表层 | Cd、Pb、Hg、Cr、As、Ni、Cu、Zn8项 | 2018.11.10 | 企业自行监测 |
|  |  | GB 36600 中规定的基本项目，即45项基本因子中去除Cd、Pb、Hg、Cr、As、Ni、Cu、Zn等8项已测因子，总计37项 | 2019.7.19 | 环评委托监测 |
|  | 中层 | GB 36600 中规定的基本项目，即45项基本因子 |  |  |
|  | 深层 |  |  |  |
| 5#拟建工程选址 | 表层 | pH、Pb、Hg、Cr、As、Ni、Cu、Zn | 2018.3.7 | 环评委托监测 |
|  |  | 二噁英类 | 2018.3.18 | 环评委托监测 |
|  |  | 镉、挥发性有机物、半挥发性有机物共39项 | 2019.1.16 | 环评委托监测 |
|  | 中层 | GB 36600 中规定的基本项目，即45项基本因子 | 2019.7.19 | 环评委托监测 |
|  | 深层 |  |  |  |
| 6#现有工程东侧园地 | 表层 | Cd、Pb、Hg、Cr、As、Ni、Cu、Zn8项 | 2018.11.10 | 企业自行监测 |
|  |  | GB 36600 中规定的基本项目，即45项基本因子中去除Cd、Pb、Hg、Cr、As、Ni、Cu、Zn等8项已测因子，总计37项 | 2019.7.19 | 环评委托监测 |
| 7#现有工程污水处理站附近 | 表层 | Cd、Pb、Hg、Cr、As、Ni、Cu、Zn8项 | 2018.11.10 | 企业自行监测 |
|  |  | GB 36600 中规定的基本项目，即45项基本因子中去除Cd、Pb、Hg、Cr、As、Ni、Cu、Zn等8项已测因子，总计37项 | 2019.7.19 | 环评委托监测 |
| 8#拟建项目西北侧50m农田 | 表层 | GB 15618中规定的基本项目，Cd、Hg、As、Pb、Cr、Cu、Ni、Zn8项基本因子 | 2019.7.19 | 环评委托监测 |
| 9#红东方厂区东侧100m农田 | 表层 | GB 15618中规定的基本项目，Cd、Hg、As、Pb、Cr、Cu、Ni、Zn8项基本因子 | 2019.7.19 | 环评委托监测 |
| 10#厂址东侧150m农田 | 表层 | GB 15618中规定的基本项目，Cd、Hg、As、Pb、Cr、Cu、Ni、Zn8项基本因子 | 2019.7.19 | 环评委托监测 |
| 11#厂区西南侧秋湖村农田 | 表层 | GB 15618中规定的基本项目，Cd、Hg、As、Pb、Cr、Cu、Ni、Zn8项基本因子和特征因子二噁英，总计9项 | 2019.1.16 | 环评阶段监测 |

#### 土壤理化性质调查

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为一级评级的污染影响型项目，需在充分收集资料的基础上，根据土壤环境影响类型、建设项目特征与评价要求，有针对性的选择土壤理化特性调查内容，主要包括土体构型、土壤结构、土壤质地、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、空隙度等。

根据本项目土壤环境影响类型、项目特征与评价需要，评价搜集了拟建厂址西侧的岩土工程勘察报告，即《许昌东方热力有限公司集中供热项目岩土工程勘察报告》（许昌方圆勘测设计有限公司，2015.11），其内容包括土体构型、土壤颜色、土壤结构、土壤质地、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度等，详见表 4-20，调查内容符合导则附录C.1中相关要求。土壤剖面调查表见表4-21。

表4-20               土壤理化特性调查表

| 点号 | 项目选址 | 时间 | 2019.7.19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经度 | 113°56'52.12" | 纬度 | 33°59'22.28" |
| 层次 | 0-0.2m | 0.5~1.5m | 1.5-3m |
| 现场记录 | 颜色 | 灰褐、黄褐色 | 黄褐色 | 灰黄色 |
|  | 结构 | 团粒 | 团块 | 团块 |
|  | 质地 | 粉质粘土 | 粉土 | 粉质粘土 |
|  | 砂砾含量 | 无 | 无 | 无 |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 |
| 实验室测定 | pH | 8.1 | 8.1 | 8.2 |
|  | 阳离子交换量mol/kg | 25.8 | 22.2 | 24.6 |
|  | 氧化还原电位 | 573 | 562 | 558 |
|  | 饱和导水率/（mm/min） | 0.09 | 0.13 | 0.21 |
|  | 土壤容重/（g/cm3） | 1.37 | 1.32 | 1.42 |
|  | 孔隙度% | 44.6 | 49.6 | 44.2 |

表4-21              土体结构（土壤剖面）

| 点位 | 景观照片 | 土壤剖面照片 | 层次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拟建厂址 |  |  | 表层至0.2m：色杂，以灰黄色为主，以粉土为主，粉质粘土次之，有少量植物根系等，土质结构疏松，均匀性差，工程地质条件差。 |
|  |  |  | 0.5~1.5m：呈灰褐色，以粉质粘土为主，粉土次之，干强度中等，韧性中等，工程地质条件一般 |
|  |  |  | 1.5m至3m：呈灰褐、黄褐色，以粉质粘土为主，可塑状，中压缩性，干强度中等，韧性中等，稍有光泽，含少量铁锰质斑点。局部夹粉土薄层或透镜体。 |

#### 监测分析方法

按国家现行取样、监测分析方法进行，具体见表4-22。

表4-22            土壤分析方法及检出限一览表

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 仪器设备 | 最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 土壤pH值的测定 | NY/T 1377-2007 | PHSJ-6L实验室PH计 | / |
| Pb | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 | WYS2200原子吸收光度计 | 0.1mg/kg |
| Hg | 微波消解原子荧光法 | HJ 680-2013 | RGF-6200原子荧光光度计 | 0.002mg/kg |
| Cr | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2009 | WYS2200原子吸收光度计 | 0.01mg/kg |
| As | 微波消解原子荧光法 | HJ 680-2013 | RGF-6200原子荧光光度计 | 0.01mg/kg |
| Ni | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17139-1997 | WYS2200原子吸收光度计 | 5mg/kg |
| Cu | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17138-1997 | WYS2200原子吸收光度计 | 1mg/kg |
| Zn | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17138-1997 | WYS2200原子吸收光度计 | 0.5mg/kg |
| 二噁英类 | 土壤和沉积物二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱—高分辨质谱法 | HJ77.4-2008 | IE266高分辨气相色谱—质谱联用仪Waters AutoSpec Premier 美国 | 1.1×10-4ng/g |
| 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 | AA-6880原子吸收分光光度计 | 0.01 mg/kg |
| 四氯化碳 | 顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 | GC9720气相色谱仪 | 0.03 mg/kg |
| 氯仿 | 顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 | GC9720气相色谱仪 | 0.02 mg/kg |
| 氯甲烷 | 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 736-2015 | GCMC-QP2010SE气相色谱质谱联用仪 | 3μg /kg |
| 1,1-二氯乙烷 | 顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 | GC9720气相色谱仪 | 0.02 mg/kg |
| 1,2-二氯乙烷 | 顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 | GC9720气相色谱仪 | 0.01 mg/kg |
| 1,1-二氯乙烯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 | GC9720气相色谱仪 | 0.01 mg/kg |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 | GC9720气相色谱仪 | 0.008 mg/kg |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 | GC9720气相色谱仪 | 0.02 mg/kg |
| 二氯甲烷 | 顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 | GC9720气相色谱仪 | 0.02 mg/kg |
| 1,2-二氯丙烷 | 顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 | GC9720气相色谱仪 | 0.008 mg/kg |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 | GC9720气相色谱仪 | 0.02 mg/kg |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 | GC9720气相色谱仪 | 0.02 mg/kg |
| 四氯乙烯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 | GC9720气相色谱仪 | 0.02 mg/kg |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 | GC9720气相色谱仪 | 0.02 mg/kg |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 | GC9720气相色谱仪 | 0.02 mg/kg |
| 三氯乙烯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 | GC9720气相色谱仪 | 0.009 mg/kg |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 | GC9720气相色谱仪 | 0.02 mg/kg |
| 氯乙烯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 | GC9720气相色谱仪 | 0.02 mg/kg |
| 苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 | GC9720气相色谱仪 | 0.01 mg/kg |
| 氯苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 | GC9720气相色谱仪 | 0.005 mg/kg |
| 1,2-二氯苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 | GC9720气相色谱仪 | 0.02 mg/kg |
| 1,4-二氯苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 | GC9720气相色谱仪 | 0.008 mg/kg |
| 乙苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 | GC9720气相色谱仪 | 0.006 mg/kg |
| 苯乙烯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 | GC9720气相色谱仪 | 0.02 mg/kg |
| 甲苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 | GC9720气相色谱仪 | 0.006 mg/kg |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 | GC9720气相色谱仪 | 0.009 mg/kg |
| 邻二甲苯 | 顶空/气相色谱法 | HJ 741-2015 | GC9720气相色谱仪 | 0.02 mg/kg |
| 苯并[a]蒽 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | e2695高效液相色谱仪 | 4μg /kg |
| 苯并[a]芘 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | e2695高效液相色谱仪 | 5μg /kg |
| 苯并[b]荧蒽 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | e2695高效液相色谱仪 | 5μg /kg |
| 苯并[k]荧蒽 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | e2695高效液相色谱仪 | 5μg /kg |
| 䓛 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | e2695高效液相色谱仪 | 3μg /kg |
| 二苯并[a,h]蒽 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | e2695高效液相色谱仪 | 5μg /kg |
| 茚并[1,2,3-c,d]芘 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | e2695高效液相色谱仪 | 4μg /kg |
| 萘 | 高效液相色谱法 | HJ 784-2016 | e2695高效液相色谱仪 | 3μg /kg |
| 硝基苯* | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 | 0.09 mg/kg |
| 苯胺* | 气相色谱-质谱法 | EPA方法8270D2014 | 气相色谱质谱联用仪 | / |
| 2-氯酚* | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 | 0.06mg/kg |

#### 评价方法

本次评价按导则要求采用标准指数法对评价区土壤环境质量进行评价。并对所有监测数据进行汇总，给出样本数量、最大值、最小值、均值、标准差、检出率和超标率、最大超标倍数等。

#### 评价标准

厂界外农田执行执行《土壤环境质量 农用地土壤污染分析管控标准》(GB15618-2018)、厂界内《土壤环境质量 建设用地土壤污染分析管控标准》（GB36600-2018）二类用地筛选值。

#### 土壤环境监测现状评价

土壤环境质量监测结果见表4-23至4-29，统计分析结果及评价见 4-30。

表 4-23      项目土壤环境质量监测结果（厂界内1#~3#柱状样点）

| 监测因子 | 单位 | 检出 限 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# |
|  |  |  | 表层 | 中层 | 深层 | 表层 | 中层 | 深层 | 表层 | 中层 | 深层 |
| pH | - | - | 7.16 | 7.34 | 7.51 | 7.24 | 7.35 | 7.45 | 7.25 | 7.33 | 7.46 |
| 重 金 属 | 镉 | mg/kg | 0.01 | 0.92 | 0.88 | 0.67 | 0.91 | 0.98 | 0.77 | 1.06 | 0.88 | 0.77 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.002 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.019 | ND | ND |
|  | 砷 | mg/kg | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  | 铅 | mg/kg | 0.1 | 4.7 | 6.2 | 4.3 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 5.2 | 6.3 |
|  | 铜 | mg/kg | 1 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 21 | 22 | 24 |
|  | 镍 | mg/kg | 5 | 6 | 7 | 7 | 11 | 12 | 12 | 45 | 15 | 16 |
|  | 铬（六价） | mg/kg | 0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 挥发性有机物： |
| 四氯化碳 | mg/kg | 0.030 | 2.4×10-3 | 2.2×10-3 | 1.3×10-3 | 1.8×10-3 | 2.6×10-3 | 1.5×10-3 | 1.7×10-3 | 2.5×10-3 | 1.9×10-3 |
| 氯仿 | mg/kg | 0.020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯甲烷 | mg/kg | 0.003 | 8.0×10-3 | 11.9×10-3 | 8.9×10-3 | 7.0×10-3 | 1.08×10-2 | 7.3×10-3 | 6.5×10-3 | ND | 4.6×10-3 |
| 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 0.02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 0.008 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 0.02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | mg/kg | 0.02 | 9.04×10-2 | 1.45×10-1 | 6.51×10-2 | 3.15×10-2 | 5.45×10-2 | 5.81×10-2 | 8.65×10-2 | 2.59×10-2 | 5.95×10-2 |
| 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 0.008 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 0.02 | 1.7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2,2，-四氯乙烷 | mg/kg | 0.020 | 1.6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | mg/kg | 0.020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1- 三氯乙烷 | mg/kg | 0.020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 0.020 | 3.9×10-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | mg/kg | 0.009 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 0.020 | 3.31×10-2 | ND | 2.3×10-3 | 1.5×10-3 | 5.4×10-3 | 2.2×10-3 | 2.9×10-3 | 5.4×10-3 | 1.3×10-3 |
| 氯乙烯 | mg/kg | 0.020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | mg/kg | 0.010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯苯 | mg/kg | 0.005 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯苯 | mg/kg | 0.020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | mg/kg | 0.008 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | mg/kg | 0.006 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯乙烯 | mg/kg | 0.020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | mg/kg | 0.006 | ND | ND | ND | ND | ND | 1.4×10-3 | ND | ND | ND |
| 间，对-二甲苯 | mg/kg | 0.009 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 邻-二甲苯 | mg/kg | 0.020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 半挥发性有机物 |
| 硝基苯 | mg/kg | 0.09 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯胺 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2-氯酚 | mg/kg | 0.06 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并［a］蒽 | mg/kg | 0.004 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并［a］芘 | mg/kg | 0.005 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 苯并［b ］荧蒽 | mg/kg | 0.005 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并［k］荧蒽 | mg/kg | 0.005 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 䓛 | mg/kg | 0.003 | 0.2 | ND | ND | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二苯并［a,h］蒽 | mg/kg | 0.005 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 0.004 | ND | ND | ND | 0.2 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | mg/kg | 0.003 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

表 4-24      项目土壤环境质量监测结果（厂界内4#5#柱状样点）

| 监测因子 | 单位 | 检出 限 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4# | 5# |
|  |  |  | 表层 | 中层 | 深层 | 表层 | 中层 | 深层 |
| pH | - | - | 7.18 | 7.34 | 7.52 | 7.2 | 7.35 | 7.51 |
| 重 金 属 | 镉 | mg/kg | 0.01 | 1.06 | 0.672 | 0.081 | 0.510 | 0.473 | ND |
|  | 汞 | mg/kg | 0.002 | ND | 0.022 | 0.022 | 0.030 | 0.028 | 0.042 |
|  | 砷 | mg/kg | 0.01 | 0.02 | 5.60 | 5.93 | 13.66 | 13.86 | 14.44 |
|  | 铅 | mg/kg | 0.1 | 4.6 | 10.5 | 6.92 | 5.96 | 5.90 | 11.9 |
|  | 铜 | mg/kg | 1 | 9 | 18.4 | 16.2 | 26.8 | 27.2 | 29.5 |
|  | 镍 | mg/kg | 5 | 22 | 27.4 | 29.7 | 49.4 | 49.5 | 50.9 |
|  | 铬（六价） | mg/kg | 0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 挥发性有机物： |
| 四氯化碳 | mg/kg | 0.030 | 1.9×10-3 | 2.7×10-3 | 2.1×10-3 | ND | 2.1×10-3 | 2.7×10-3 |
| 氯仿 | mg/kg | 0.020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯甲烷 | mg/kg | 0.003 | 7.3×10-3 | 1.1×10-3 | ND | 7.9×10-3 | 7.2×10-3 | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 0.02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 0.008 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 0.02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | mg/kg | 0.02 | 5.95×10-2 | 8.30×10-2 | 2.50×10-2 | 6.72×10-2 | 6.34×10-2 | 1.04×10-1 |
| 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 0.008 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 0.02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2,2，-四氯乙烷 | mg/kg | 0.020 | ND | 1.2×10-3 | 1.3×10-3 | ND | ND | 2.0×10-3 |
| 四氯乙烯 | mg/kg | 0.020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1- 三氯乙烷 | mg/kg | 0.020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 0.020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | mg/kg | 0.009 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 0.020 | 1.3×10-3 | 5.5×10-3 | 7.4×10-3 | ND | 1.9×10-3 | 2.86×10-2 |
| 氯乙烯 | mg/kg | 0.020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | mg/kg | 0.010 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯苯 | mg/kg | 0.005 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯苯 | mg/kg | 0.020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | mg/kg | 0.008 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | mg/kg | 0.006 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯乙烯 | mg/kg | 0.020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | mg/kg | 0.006 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 间，对-二甲苯 | mg/kg | 0.009 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 邻-二甲苯 | mg/kg | 0.020 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 半挥发性有机物 |
| 硝基苯 | mg/kg | 0.09 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯胺 | mg/kg | 0.05 | ND | 0.271 | ND | ND | ND | ND |
| 2-氯酚 | mg/kg | 0.06 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并［a］蒽 | mg/kg | 0.004 | ND | ND | 0.1 | ND | ND | ND |
| 苯并［a］芘 | mg/kg | 0.005 | ND | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 苯并［b ］荧蒽 | mg/kg | 0.005 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并［k］荧蒽 | mg/kg | 0.005 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 䓛 | mg/kg | 0.003 | ND | ND | 0.1 | ND | ND | ND |
| 二苯并［a,h］蒽 | mg/kg | 0.005 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 0.004 | ND | ND | 0.2 | ND | ND | ND |
| 萘 | mg/kg | 0.003 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

表4-25      项目土壤环境质量监测结果（表层样点）

| 监测因子 | 单位 | 检出 限 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# |
| pH | - | - | 7.05 | 6.73 | 7.51 | 7.32 | 7.51 | 7.30 |
| 重 金 属 | 镉 | mg/kg | 0.01 | 0.71 | 0.99 | 0.530 | ND | 0.673 | 0.07 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.002 | ND | ND | 0.117 | 0.023 | 0.092 | ND |
|  | 砷 | mg/kg | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 8.96 | 7.54 | 6.7 | 0.5 |
|  | 铅 | mg/kg | 0.1 | 4.6 | 6.0 | 8.25 | 8.07 | 7.26 | 33.1 |
|  | 铜 | mg/kg | 1 | 21 | 7 | 21.3 | 36.8 | 17.5 | 22.1 |
|  | 镍 | mg/kg | 5 | ND | 22 | 30.0 | 27.6 | 22.4 | 32.2 |
|  | 锌 | mg/kg | 0.5 | / | / | 80.9 | 74.0 | 71.1 | ND |
|  | 铬（六价） | mg/kg | 0.01 | ND | 4.87 |  |  |  |  |
|  | 总铬 | mg/kg | 0.01 | / | / | 57.8 | 55.0 | 50.2 | 3.8 |
| 挥发性有机物： |
| 四氯化碳 | mg/kg | 0.030 | 2.6×10-3 | 2.2×10-3 | / | / | / | / |
| 氯仿 | mg/kg | 0.020 | ND | ND | / | / | / | / |
| 氯甲烷 | mg/kg | 0.003 | 8.7×10-3 | 6.0×10-3 | / | / | / | / |
| 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 0.02 | ND | ND | / | / | / | / |
| 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 0.01 | ND | ND | / | / | / | / |
| 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 0.01 | ND | ND | / | / | / | / |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 0.008 | ND | ND | / | / | / | / |
| 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 0.02 | ND | ND | / | / | / | / |
| 二氯甲烷 | mg/kg | 0.02 | 7.55×10-2 | 8.03×10-2 | / | / | / | / |
| 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 0.008 | ND | ND | / | / | / | / |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 0.02 | ND | ND | / | / | / | / |
| 1,1,2,2，-四氯乙烷 | mg/kg | 0.020 | ND | ND | / | / | / | / |
| 四氯乙烯 | mg/kg | 0.020 | ND | ND | / | / | / | / |
| 1,1,1- 三氯乙烷 | mg/kg | 0.020 | ND | ND | / | / | / | / |
| 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 0.020 | ND | ND | / | / | / | / |
| 三氯乙烯 | mg/kg | 0.009 | ND | ND | / | / | / | / |
| 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 0.020 | 3.8×10-3 | 3.7×10-3 | / | / | / | / |
| 氯乙烯 | mg/kg | 0.020 | ND | ND | / | / | / | / |
| 苯 | mg/kg | 0.010 | ND | ND | / | / | / | / |
| 氯苯 | mg/kg | 0.005 | ND | ND | / | / | / | / |
| 1,2-二氯苯 | mg/kg | 0.020 | ND | ND | / | / | / | / |
| 1,4-二氯苯 | mg/kg | 0.008 | ND | ND | / | / | / | / |
| 乙苯 | mg/kg | 0.006 | ND | ND | / | / | / | / |
| 苯乙烯 | mg/kg | 0.020 | ND | ND | / | / | / | / |
| 甲苯 | mg/kg | 0.006 | 4.9×10-3 | ND | / | / | / | / |
| 间，对-二甲苯 | mg/kg | 0.009 | ND | ND | / | / | / | / |
| 邻-二甲苯 | mg/kg | 0.020 | ND | ND | / | / | / | / |
| 半挥发性有机物 |
| 硝基苯 | mg/kg | 0.09 | ND | ND | / | / | / | / |
| 苯胺 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | / | / | / | / |
| 2-氯酚 | mg/kg | 0.06 | ND | ND | / | / | / | / |
| 苯并［a］蒽 | mg/kg | 0.004 | ND | ND | / | / | / | / |
| 苯并［a］芘 | mg/kg | 0.005 | 0.1 | 0.1 | / | / | / | / |
| 苯并［b ］荧蒽 | mg/kg | 0.005 | ND | ND | / | / | / | / |
| 苯并［k］荧蒽 | mg/kg | 0.005 | ND | ND | / | / | / | / |
| 䓛 | mg/kg | 0.003 | ND | ND | / | / | / | / |
| 二苯并［a,h］蒽 | mg/kg | 0.005 | ND | ND | / | / | / | / |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 0.004 | ND | ND | / | / | / | / |
| 萘 | mg/kg | 0.05 | ND | ND | / | / | / | / |

表 4-26           土壤二噁英类监测结果一览表

| 监测点 | 监测时间 | 浓度（ng-TEQ/kg） | 评价标准（ng-TEQ/kg） | 超标率（%） | 最大值占标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地5# | 2018.3.18 | 0.49 | 40 | 0 | 1.22 |
| 秋湖村11# | 2018.3.18 | 0.68 | 40 | 0 | 1.7 |
| 监测点位 | 项目所在地5# | 秋湖村11# |
| 监测日期 | 2018.03.18 |
| 二噁英类 | 实测（W） | 毒性当量（TEQ） | 实测（W） | 毒性当量（TEQ） |
|  | ng/kg | TEF | ng/kg | ng/kg | TEF | ng/kg |
| 多氯代二苯并呋喃 | 2.3.7.8-T4CDF | 0.43 | 0.1 | 0.043 | 0.73 | 0.1 | 0.073 |
|  | 1.2.3.7.8-P5CDF | 0.58 | 0.05 | 0.029 | 1.01 | 0.05 | 0.050 |
|  | 2.3.4.7.8- P5CDF | 0.31 | 0.5 | 0.153 | 0.57 | 0.5 | 0.285 |
|  | 1.2.3.4.7.8-H6CDF | 0.52 | 0.1 | 0.052 | 0.70 | 0.1 | 0.070 |
|  | 1.2.3.6.7.8-H6CDF | 0.45 | 0.1 | 0.045 | 0.48 | 0.1 | 0.048 |
|  | 2.3.4.6.7.8- H6CDF | 0.60 | 0.1 | 0.060 | 0.58 | 0.1 | 0.058 |
|  | 1.2.3.7.8.9- H6CDF | ＜0.08 | 0.1 | 0.004 | ＜0.11 | 0.1 | 0.006 |
|  | 1.2.3.4.6.7.8- H7CDF | 1.90 | 0.01 | 0.019 | 1.76 | 0.01 | 0.018 |
|  | 1.2.3.4.7.8.9- H7CDF | 0.26 | 0.01 | 0.003 | 0.21 | 0.01 | 0.002 |
|  | O8CDF | 1.65 | 0.001 | 0.002 | 1.16 | 0.001 | 0.001 |
| 多氯代二苯并对二噁英 | 2.3.7.8-T4CDD | ＜0.04 | 1 | 0.019 | ＜0.04 | 1 | 0.021 |
|  | 1.2.3.7.8-P5CDD | ＜0.10 | 0.5 | 0.024 | ＜0.09 | 0.5 | 0.024 |
|  | 1.2.3.4.7.8-H6CDD | ＜0.07 | 0.1 | 0.007 | ＜0.11 | 0.1 | 0.005 |
|  | 1.2.3.6.7.8-H6CDD | ＜0.14 | 0.1 | 0.014 | ＜0.11 | 0.1 | 0.005 |
|  | 1.2.3.7.8.9-H6CDD | ＜0.05 | 0.1 | 0.002 | ＜0.10 | 0.1 | 0.005 |
|  | 1.2.3.4.6.7.8-H7CDD | 0.77 | 0.01 | 0.008 | 0.72 | 0.01 | 0.007 |
|  | O8CDD | 3.89 | 0.001 | 0.004 | 3.43 | 0.001 | 0.003 |
| 二噁英类总量I-TEQ | — | — | 0.49 | — | — | 0.68 |

表 4-27           土壤监测结果统计分析及评价

| 监测因子 | 单位 | 检出限 | 标准 限值 | 浓度范围 | 平均值 | 检出率% | 最大标准指数 | 超标率% | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | - | 0.01 | / | 6.73~7.52 | / | / | / | / |  |
| 重 金 属 | 镉 | mg/kg | 0.01 | 65 | 0.07~1.06 | 0.712 | 100 | 0.016 | 0 | 0 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.002 | 38 | ND~0.117 | 0.044 | 42.85 | 0.003 | 0 | 0 |
|  | 砷 | mg/kg | 0.01 | 60 | 0.02~14.44 | 3.69 | 100 | 0.24 | 0 | 0 |
|  | 铅 | mg/kg | 0.1 | 800 | 4.2~33.1 | 7.76 | 100 | 0.041 | 0 | 0 |
|  | 铜 | mg/kg | 1 | 18000 | 7~36.8 | 20.61 | 100 | 0.002 | 0 | 0 |
|  | 镍 | mg/kg | 5 | 900 | 6~50.9 | 24.71 | 100 | 0.057 | 0 | 0 |
|  | 锌 | mg/kg | 0.5 | 250 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 铬（六价） | mg/kg | 0.01 | 5.7 | 3.8-4.8 | 4.55 | 38.09 | 0.84 | 0 | 0 |
| 挥发性有机物： |
| 四氯化碳 | mg/kg | 0.030 | 2.8 | ND~0.0027 | 0.0021 | 94.12 | 0.001 | 0 | 0 |
| 氯仿 | mg/kg | 0.020 | 0.9 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |
| 氯甲烷 | mg/kg | 0.003 | 37 | ND~0.0108 | 0.0073 | 88.24 | 0.0003 | 0 | 0 |
| 1,1-二氯乙烷 | mg/kg | 0.02 | 9 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |
| 1,2-二氯乙烷 | mg/kg | 0.01 | 5 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |
| 1,1-二氯乙烯 | mg/kg | 0.01 | 66 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 0.008 | 596 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | mg/kg | 0.02 | 54 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |
| 二氯甲烷 | mg/kg | 0.02 | 616 | ND~0.145 | 0.069 | 100 | 0.0002 | 0 | 0 |
| 1,2-二氯丙烷 | mg/kg | 0.008 | 5 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | mg/kg | 0.02 | 10 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |
| 1,1,2,2，-四氯乙烷 | mg/kg | 0.020 | 6.8 | ND ~0.002 | 0.0015 | 17.68 | 0.0003 | 0 | 0 |
| 四氯乙烯 | mg/kg | 0.020 | 53 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |
| 1,1,1- 三氯乙烷 | mg/kg | 0.020 | 840 | ND~0.0039 | 0.0039 | 5.88 | 0.00001 | 0 | 0 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | mg/kg | 0.020 | 2.8 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |
| 三氯乙烯 | mg/kg | 0.009 | 2.8 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | mg/kg | 0.020 | 0.5 | ND~0.0074 | 0.0068 | 88.24 | 0.015 | 0 | 0 |
| 氯乙烯 | mg/kg | 0.020 | 0.43 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |
| 苯 | mg/kg | 0.010 | 4 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |
| 氯苯 | mg/kg | 0.005 | 270 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |
| 1,2-二氯苯 | mg/kg | 0.020 | 560 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |
| 1,4-二氯苯 | mg/kg | 0.008 | 20 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |
| 乙苯 | mg/kg | 0.006 | 28 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |
| 苯乙烯 | mg/kg | 0.020 | 1290 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |
| 甲苯 | mg/kg | 0.006 | 1200 | ND~0.0049 | 0.0032 | 11.76 | 0.000001 | 0 | 0 |
| 间，对-二甲苯 | mg/kg | 0.009 | 570 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |
| 邻-二甲苯 | mg/kg | 0.020 | 640 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |
| 半挥发性有机物 |
| 硝基苯 | mg/kg | 0.09 | 76 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |
| 苯胺 | mg/kg | 0.05 | 260 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |
| 2-氯酚 | mg/kg | 0.06 | 2256 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |
| 苯并［a］蒽 | mg/kg | 0.004 | 15 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |
| 苯并［a］芘 | mg/kg | 0.005 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 94.12 | 0.067 | 0 | 0 |
| 苯并［b ］荧蒽 | mg/kg | 0.005 | 15 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |
| 苯并［k］荧蒽 | mg/kg | 0.005 | 151 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |
| 䓛 | mg/kg | 0.003 | 1293 | 0.1~0.2 | 0.13 | 17.64 | 0.0001 | 0 | 0 |
| 二苯并［a,h］蒽 | mg/kg | 0.005 | 1.5 | 0.1~0.2 | 0.13 | 17.64 | 0.133 | 0 | 0 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 0.004 | 15 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |
| 萘 | mg/kg | 0.05 | 70 | ND | ND | 0 | / | 0 | 0 |

评价区域土壤pH为6.73~7.52，为正常范围。

厂区内5个柱状点2个表层土壤监测点位土壤样品各因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值；厂区外4个表层土壤监测点位土壤样品各因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染分析管控标准》(GB15618-2018)中的筛选值。

### 生态环境现状调查与评价

#### 土地利用现状

项目位于许昌市建安区精细化工园区许昌东方热力有限公司院内，项目占地现状为工业用地，评价范围内厂区西侧、南侧为耕地，东侧、北侧为工业用地。

#### 农业生产现状

农田、果园和蔬菜种植地在评价区域内大面积分布，以小麦、玉米、油菜和豆类为主要农作物。

#### 植被

评价区域内存有少量天然植被，植物主要以粮食作物，人工种植果树和花卉，如小麦、玉米、红薯、豆类、棉花、烟草、花生、油菜、芝麻、辣椒、葡萄、梨树、苹果树、柳树、杨树、桐树、柏树、菊花、鸡冠花、栀子、丁香等。

#### 动物

评价区域动物主要是家禽、家畜和野生动物，家禽家畜以猪、牛、羊、鸡、马、猫、犬等，野生动物主要有喜鹊、乌鸦、麻雀、蝙蝠、燕子、啄木鸟、野鸭、野兔、田鼠、獾和黄鼬等。

项目内人为活动频繁，大型野生动物难见踪影，唯有田鼠活动频繁，并偶见野兔等小型兽类活动。

#### 水土流失现状

项目所在区域属于平原区，且平原多农田林网化，水土流失面积及退化土地面积较少，不属于河南省水土流失重点防治区中的监督区、保护区和治理区。

#### 生态现状评价结论

本项目用地为工业用地。项目区人类活动频繁，植被主要为栽培植被和少量天然植被，生物多样性较少，主要野生动物只有喜鹊、乌鸦、麻雀等，家禽牲畜有鸡、鸭、鹅、猪、狗、牛等。

项目所在区域属于平原区，且平原多农田林网化，水土流失面积及退化土地面积较少，不属于河南省水土流失重点防治区中的监督区、保护区和治理区。

受多年人为活动干扰影响，主要为人工作物和人工饲养动物，无国家及省市重点保护珍稀濒危物种，无自然保护区和文物保护单位等特殊敏感区。

## 产业政策及规划相符性分析

### 产业政策相符性分析

本项目为草甘膦尾液综合利用项目，与之相关的产业政策有《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）、《许昌市建设项目环境准入禁止、限制区域和项目名录（2015年版）》、《许昌市环境保护局关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施办法》（许环【2015】8号）、《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《许昌市2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》和《许昌市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》，本项目建设与相关产业政策符合性分析见表4-22。

表 4-18                                     产业政策符合性分析

| 产业政策的有关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正） |
| 化工石化 | / | 本项目属于鼓励类产业第三十八条环境保护与资源节约综合利用第15款“三废”综合利用及治理工程 | 符合 |
| 二、《许昌市建设项目环境准入禁止、限制区域和项目名录（2015年版）》 |
| 环境准入禁止区域与项目 | 1、禁止在污染物排放总量已经达到或超过控制指标的区域建设新增污染物排放量的项目 | 本项目所在区域尚有总量余量。 | 符合 |
|  | 2、禁止在自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹、居住文教区等环境敏感区内建设污染环境的项目 | 本项目所在区域不属环境敏感区。 | 符合 |
|  | 3、禁止在产业集聚区和专业园区外新建石化化工、医药、纺织化纤等污染和环境风险高、污染物排放量大以及涉及重金属、持久性有机污染物的项目 | 项目在专业园区内 | 符合 |
|  | 4、禁止新上在产业集聚区、各类园区与主导产业不符的化工类建设项目 | 项目工业转化草甘膦尾液生产盐及复混肥基料，与许昌精细化工园区主导产业相符 | 符合 |
| 环境准入限制区域与建设项目 | 1、限制产业集聚区和专业园区有污染物排放，而园区相应的污水处理、集中供热等环保基础设施不能同步配套建成投运的建设项目； | 园区相应的污水处理设施、集中供热设施均已建成 | 符合 |
|  | 2、严格限制新上农药类（含农药中间体）等化工生产企业，新上化工类生产项目必须入驻省、市已批准的化工专业园区 | 项目所在园区已通过审批，且本项目属于扩建工程，不属于新建 | 符合 |
| 三、《许昌市环境保护局关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施办法》（许环【2015】8号） |
| 工业准入优先区 | 对规划环评已经过审查的产业集聚区或园区，入驻建设项目的环评文件可适当简化；对污水集中处理设施完善的产业集聚区或园区，入驻建设项目的污水排放标准可执行间接排放标准。 | 项目位于许昌精细化工园区，属于工业准入优先区，规划环评已经过审查，污水集中设施完善，污水排放标准执行间接标准 | 符合 |
| 水污染防治重点单元 | 在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目 | 项目位于许昌县，属于水污染防治重点单元，本项目利用草甘膦尾液生产焦磷酸钠、多聚磷酸钠、复混肥，拉长产业链，非单纯新建和单纯扩大产能的项目 | 符合 |
| 大气污染防治重点单元 | 在属于《大气污染防治重点单元》的区域内，不予审批煤化工、火电、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目 | 项目属于大气污染防治重点单元，不在不予审批项目类别内 | 符合 |
| 四、《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》豫环攻坚办【2019】25号 |
| 开展工业企业无组织排放治理 | 2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”即：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP (总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。 | 生产过程收尘到位：本工程鳞板炉焚烧废气采用“二燃室焚烧（SNCR）+余热锅炉（激波清灰）+急冷塔＋半干式脱酸系统+活性炭喷射吸附系统+脉冲袋式除尘器＋碱洗涤除雾塔+烟气加热。回转窑利用草甘膦母液生产多聚磷酸钠焚烧烟气并入鳞板炉焚烧烟气治理系统回转窑利用氯化铵液生产复混肥基料，烟气经旋风除尘+文丘里洗涤器+喷淋洗涤塔处理后经排气筒外排； 物料运输抑尘到位：草甘膦母液原料采用管道输送，其他原料多为液体，采用专用罐体储存，固体原材料袋装储存于密闭车间内； 厂区道路除尘到位：厂区路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置； 裸露土地绿化到位：厂区内裸露土地全部绿化； 无组织排放监控到位：关键位置安装视频监控设施。 “一密闭”即：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料全部密闭，禁止露天堆放。 | 符合 |
| 推行重点行业清洁生产 | 2019年9月底前，组织各级环保管理部门及行业专家，完成铸造、陶瓷、耐材、破璃、棕刚玉等行业重点企业清洁生产检查，全面提升重点企业清洁生产水平。依据《清洁生产审核办法》（国家发展和改革委员会、环境保护部令第38号），实现钢铁、有色、建材、化工等行业重点企业强制性清洁生产审核全覆盖，完成60家规模以上企业强制性清洁生产审核。 | 河南红东方化工股份有限公司第二轮清洁生产审核自2015年4月开始启动，2015年10月15日，企业清洁生产审核通过了河南省环保厅组织的中期评估，于2015年11月底完成了全部审核工作，编制了审核报告。2016年3月通过了验收，豫清验【2016】27号。 | 相符 |
| 五、《许昌市2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》 |
| 重点行业全面执行特别排放限值。 | 2018年10月1日起，全市钢铁、化工、有色、水泥行业以及工业锅炉全面执行大气污染物特别排放限值。对未按期完成特别排放限值改造的企业，依法实施停产整治。 | 焚烧炉排气筒执行《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001、《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2015以及《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》就同一因子中更为严格的标准值；复混肥基料生产烟气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2015以及《河南省2019年工业炉窑污染治理方案》 | 符合 |
| 强化重点行业无组织排放治理 | 2018年10月底前，对已完成无组织排放治理任务的48家火电、钢铁、建材、有色、焦化企业开展回头看，确保对煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土、废渣等易产生粉尘的粉状、粒状物料及燃料实现密闭储存，实现“空中防扬散、地面防流失、地下防渗漏”。对治理不到位的企业，依法查处，并纳入秋冬季错峰停限产清单。 | 本项目已按《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》，对生产各环节产尘点进行了梳理，提出了针对性防治措施。 | 符合 |
| 实施工业炉窑深度治理。 | 全面淘汰环保工艺简易、治污效果差的单一重力沉降室、旋风除尘器、多管除尘器、水膜除尘器、生物降尘等除尘设施，淘汰水洗法、简易碱法、简易氨法、生物脱硫等脱硫设施，淘汰湿法脱硝、微生物法等脱硝设施。对达不到相关行业污染物排放标准或《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2015）的工业炉窑，按照“淘汰一批，替代一批，治理一批”的原则，分类提出整改要求，实施停产整治。 | 本项目鳞板炉焚烧废气采用“二燃室焚烧（SNCR）+余热锅炉（激波清灰）+急冷塔＋半干式脱酸系统+活性炭喷射吸附系统+脉冲袋式除尘器＋碱洗涤除雾塔+烟气加热，焚烧装置设置1座60m高排气筒，内径1.1m。回转窑利用草甘膦母液生产多聚磷酸钠焚烧烟气并入鳞板炉焚烧烟气治理系统回转窑利用氯化铵液生产复混肥基料，烟气经旋风除尘+文丘里洗涤器+喷淋洗涤塔处理后经排气筒外排，排气筒内径1.5m，高36m | 符合 |
| 六、许昌市污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018—2020年) |
| 打好产业结构优化调整攻坚战役 | 对环境空气质量达不到二级标准的县(市、区),严格执行建设项目主要废气污染物新增排放量倍量替代 | 本项目主要废气污染物新增排放量可满足倍量替代要求，替代源——许昌东方热力有限公司（为河南红东方化工股份有限公司全资子公司）锅炉烟气超低排放改造项目 | 符合 |
| 开展挥发性有机物污染综合治理 | 新建涉VOCs排放的工业企业要入园区发展,实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代 | 本项目位于许昌精细化工园区，项目建设不涉及VOCs排放 | 符合 |
| 七、许昌市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案 |
| 加强对重点企业的风险管控 | 加强对发制品、表面处理、涉重金属等重点行业企业的风险管控,尤其是经济技术开发区发制品集聚区、长葛市钢材市场等地区要重点监管,同时要切实发挥在线监测设施的作用,避免企业排放不达标废水对污水处理厂造成冲击。 | 本项目产品利用草甘膦尾液生产焦磷酸钠、多聚磷酸钠、复混肥，项目废水产生量很少，且依托现有污水处理设施处理满足要求后排入集聚区污水处理厂处理 | 符合 |
| 八、《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号 |
| 加大产业结构调整力度 | 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 本项目设置焚烧炉、回转窑属工业炉窑，项目选址位于许昌精细化工园区，不属于《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 符合 |
| 实施污染深度治理。 | 推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。 | 项目执行《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2015，废气排放满足标准要求；原料储存于密闭原料库内，混料槽上部设集气罩，负压收集，采用“旋风除尘+文丘里洗涤+喷淋塔”方式处理废气 | 相符 |
| 九、《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》豫环文[2019]84号 |
| 河南省2019年非电行业提标治理方案 | 开展钢铁、焦化、水泥、碳素（石墨）、平板玻璃（电子玻璃）等非电行业提标治理，力争达到超低排放水平，持续减少工业企业污染物排放总量，推动工业企业绿色发展转型。 | 本项目属于化学肥料制造，不属于方案中非电行业提标治理范围 | 相符 |
| 河南省2019年工业企业无组织排放治理方案 | 十六、其它行业无组织排放治理标准（仅摘录与本项目相关） 1.所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施。 2.所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。 3.厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。 4.对厂区道路定期洒水清扫。 5.除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。 6.企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 7.因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。 8.安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。 | 项目所用原辅材料多为液体，设有单独的罐区和密闭原料库储存；建设完成后所有地面和道路均完成硬化，对闲置裸露空地进行绿化；厂区道路定期洒水清扫；除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰转运车辆苫盖，装卸车时采取加湿等措施抑尘；企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施；关键位置和环节安装视频监控设施；要求排气筒P1、P2均设置在线监测系统，主要排放数据在企业随时公开。 | 相符 |
| 河南省2019年工业炉窑污染治理方案 | 加大工业炉窑淘汰力度：2019年10月底前，淘汰全省范围内所有炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；基本取缔燃煤热风炉、钢铁行业燃煤供热锅炉；有色行业基本淘汰燃煤干燥窑、燃煤反射炉、以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅；基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）；加快淘汰一批化肥行业固定床间歇式煤气化炉；高炉煤气、焦炉煤气实施精脱硫改造，煤气中硫化氢浓度小于 20毫克/立方米。 | 本项目所用立式炉、鳞板焚烧炉、回转窑焚烧炉不在淘汰范围内。 | 相符 |
|  | 暂未制订行业排放要求的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米执行，自 2019 年11月1日起达不到相关要求的，实施停产整治。全面淘汰环保工艺简易、治污效果差的单一重力沉降室、旋风除尘器、多管除尘器、水膜除尘器、生物降尘等除尘设施，水洗法、简易碱法、简易氨法、生物脱硫等脱硫设施。 对已有明确转型转产、退城入园、关闭退出规划的企业，可不再实施深度提标治理。 2021年 1 月 1 日起，所有位于省辖市建成区的有色（含氧化锌）、玻璃制品（玻璃纤维）、耐材、铁合金、陶瓷、砖瓦窑、刚玉、石灰企业的所有生产工序，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 10、 35、50 毫克/立方米。 | 本项目属于化学肥料制造，暂未制定行业排放要求，排放浓度经预测满足二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米；鳞板炉焚烧废气采用“二燃室焚烧（SNCR）+余热锅炉（激波清灰）+急冷塔＋半干式脱酸系统+活性炭喷射吸附系统+脉冲袋式除尘器＋碱洗涤除雾塔+烟气加热，焚烧装置设置1座60m高排气筒，内径1.1m。回转窑利用草甘膦母液生产多聚磷酸钠焚烧烟气并入鳞板炉焚烧烟气治理系统回转窑利用氯化铵液生产复混肥基料，烟气经旋风除尘+文丘里洗涤器+喷淋洗涤塔处理后经排气筒外排，排气筒内径1.5m，高36m |  |
|  | 2019 年9月底前，以煤（煤矸石、粉煤灰）、石油焦、渣油、重油等为燃料或原料的工业窑炉企业，要安装污染物 排放在线监测设施，并与环保部门联网。 | 本项目2根排气筒P1、P2均设置在线监测系统 |  |
| 河南省2019年挥发性有机物治理方案 | 推进化工、医药行业综合治理。强化源头控制，严格过程管理，推广采用先进的干燥、固液分离及真空设备，以连续、自动、密闭生产工艺替代间歇式、敞开式生产工艺，并采取停工退料等措施，加强非正常工况的过程控制。深化末端治理，在涉及VOCs 排放环节安装集气罩或密闭式负压 收集装置，采取回收或焚烧等方式进行治理。参照石化行业VOCs 治理要求，全面推进化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治。现代煤化工行业全面实施LDAR（泄漏检测与修复）治理，制药、农药、炼焦、涂料、油墨、胶粘剂、染料等行业逐步推广LDAR（泄漏检测与修复）治理工作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理，低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技 术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 | 本项目为化学肥料制造，根据工程分析，项目生产运行过程不涉及VOCs；生产期间混合槽中硫酸铵、氯化铵和磷铵会分解释放少量氨气，设计在槽体上方安装集气罩，负压收集的废气在后续废气处理系统“旋风除尘+文丘里洗涤器+喷淋洗涤塔”得以净化 | 相符 |

河南红东方化工股份有限公司草甘膦母液综合处理及资源化利用技改项目已在许昌市建安区发展和改革委员会备案，备案文号： 2018-411023-26-03-067305，由以上分析知，本项目建设符合国家产业政策及地方规定的要求。

### 许昌精细化工园区总体规划和规划环评

#### 规划年限

近期：2007-2010年；远期：2010-2020年。

#### 规划范围

许昌精细化工园区位于许昌县东南部，据许昌市6km，东距张潘镇区1.5km，西距将官池镇4km。规划范围围绕枪张公路两侧，东至小李村，南至秋湖村，西至王店村，北至前汪村，预留远期发展用地，规划总用地面积5.0km2。

#### 产业定位及主导产业

产业定位：许昌县域东部经济中心，以精细化工产业为主的工业园区。

主导产业：规划精细化工、轻纺、机械加工为主导产业。

#### 功能布局

1、布局结构

园区空间结构布局可以概括为“一轴、一环、三区”空间布局，一轴：枪张公路东西向道路发展轴线；一环：工业用地外围的环状道路；三区：中部精细化工产业区、外围其它二类工业区、东部的工业管理区；其它二类工业位于精细化工产业用地的外围，以减小精细化工企业对周边村庄及主要公路的影响。

2、工业用地布局

（1）用地规模及构成

园区工业主要以精细化工生产企业为主，通过整齐划一的路网来布置工业用地地块。规划工业用地总面积226.83ha，占园区总面积的75.61%。其中精细化工产业区占地99.59ha，占规划工业用地面积的43.91%；其它二类工业占地127.24ha、占规划工业用地面积的56.09%。

（2）用地布局

规划以现状企业为依托完善中部，向南北适当拓展，向西逐步延伸。从布局形态上看总体由河流自然分为东、中、西三个组团，其中东部和中部组团用地面积较大以工业企业为主；东部仅有少部分用地，为现状工业用地和管理用地。

3、居住

规划园区内不再安排居住用地；

4、仓储

园区内不再布置仓储用地，仓储用地可结合单位自建。

5、公共设施用地

规划园区的生活用地安排在张潘镇区，商业金融、文体科技、医疗保健、学校等公共服务设施均结合张潘镇总体规划进行安排。

#### 产业布局

精细化工产业区北部规划为轻纺产业区、中部精细化工产业区、南部规划为机械加工产业区。

#### 环保及基础设施建设

1、供热规划及调整情况

根据《许昌精细化工园区总体规划》（2007-2020），园区依托河南能信热电有限公司为集中供热热源。河南能信热电有限公司位于许昌市区东南部，负责向市区东部供热，其供热范围企业为8km，居民为15km。一期工程建设规模为2台210MW供热发电机组，目前已建成开始供热，供热能力为760t/h。

根据实际情况，该供热点距离园区较远，在8km以外，超出了河南能信热电有限公司供热范围。且中间村庄较多，管道不易铺设，工程量大能耗高，不易保证园区企业正常生产用热需要。为保障园区内企业用热，根据许昌县政府要求，园区内要建设集中供热项目。许昌县人民政府于2010年7月与许昌东方化工有限公司签订了《许昌精细化工园区集中供热特许经营协议》。

许昌东方化工有限公司工业锅炉节能改造项目（即园区集中供热项目）于2011年取得许昌市环保局的批复，批复文号为许环建审[2011]62号。根据许昌市环境保护局《关于许昌东方化工有限公司工业锅炉节能改造项目建设单位名称变更的意见》（2011年6月29日）建设单位变更为“许昌东方热力有限公司”。

项目总投资1.08亿元，项目分两期实施，一期建设两台75t/h循环流化床锅炉（两用一备），二期再建设1台75t/h循环流化床锅炉。项目建成后将替代河南红东方化工股份有限公司的3台20t/h链条炉（有1台尚未建设）、1台10t/h链条炉、1台4t/h链条炉以及园区内其他供热锅炉。热力管网累计长度4.5km，项目建成后每小时提供温度为450℃的蒸汽150t，年供热量为2.205×1015J，而热用户需要的蒸汽约为200℃、1.0MPa的蒸汽。根据批复，锅炉产蒸汽需经过降温减压后方可供给热用户，高温高压热蒸汽如直接冷却、降压，将损失大量的热量，为了充分利用余热余压，许昌东方热力有限公司建设利用余热余压发电技术改造项目于2013年3月取得许昌市环保局的批复，批复文号为许环建审[2013]48号，供热量为2852650GJ/a，可满足园区供热。

2、排水工程规划

园区采用雨污分流排水体制，雨水根据地形和河道，分区排放、就近入河。

（1）污水工程规划

许昌市建安区第二污水处理厂一期处理规模为1.5万t/d，二期处理规模3万t/d，进水水质为：COD：500mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、氨氮：30mg/L，服务范围为许昌市建安区第二污水处理厂辐射企业及张潘镇镇区，服务区面积6km2，服务人口6.25万人。根据园区给排水工程规划图，本项目选址位于园区污水处理厂收水范围内。

（2）雨水工程规划

雨水管道布置在道路两侧，充分利用地形，就近排入自然水体。

本项目为基本化学原料制造行业，位于园区的中部精细化工产业区，属二类工业用地，周边基础设施完善，项目建设符合许昌精细化工园区规划。

#### 园区规划环评符合性分析

鼓励行业：国家产业政策鼓励类的农药、医药中间体等精细化工项目；有利于集聚区产业链延伸的精细化工项目；市政基础设施以及有利于节能减排的技术改造项目；

限制行业：不属于精细化工及相关配套产业的项目；国家产业政策限制类项目；

禁止行业：高耗能、重污染、废水排放量大的非精细化工项目。

本项目位于许昌精细化工园区，河南红东方化工股份有限公司采用亚磷酸二烷基酯法生产草甘膦原药，该工艺在生产草甘膦原药的同时产生大量草甘膦尾液（约30000t/a）。本项目利用草甘膦母液生产粗品焦磷酸钠和多聚磷酸钠，利用草甘膦尾液（氯化铵液）生产复混肥基料，对企业产生的有毒有害废物进行安全处置，转化为无害物品，防止发生二次污染。符合园区规划环评准入条件要求。

综上，本项目为化工废物综合利用项目，现状占地为机械加工工业用地，目前园区规划正在修编，许昌精细化工园区控制性详细规划（调整）将项目所处的园区ZP03-4-1号地块行业分类调整为化学原料及化学制品制造业，因此项目符合许昌精细化工园区总体规划和规划环评的要求。

## 饮用水源保护区

### 河南省城市集中式饮用水源保护区划

许昌市建安区居民饮用水涉及北汝河地表水饮用水水源保护区和麦岭地下水饮用水源保护区，根据《河南省城市集中式饮用水源保护区划》，其具体范围如表4-23所示。

表 4-19                   饮用水源保护区范围

| 保护区名称 | 保护区级别 | 具体范围 |
| --- | --- | --- |
| 北汝河地表水饮用水源保护区 | 一级保护区 | 北汝河大陈闸至单庄村的水域及两侧50m的陆域 |
|  |  | 颍汝干渠渠首至魏都区任庄桥的水域及两侧50m的陆域 |
|  | 二级保护区 | 北汝河单庄村至鲁渡村的水域及两侧1000m的陆域 |
|  |  | 北汝河大陈闸至单庄村一级保护区外1000m内的陆域 |
|  |  | 颍汝干渠渠首至魏都区任庄桥一级保护区外1000m内的陆域 |
|  |  | 马湟河北汝河入口处至河东姚村的水域及两侧1000m的陆域 |
|  |  | 文化河和颍汝干渠交汇处至311国道的水域及两侧1000m的陆域 |
|  |  | 运粮河和颍汝干渠交汇处至311国道的水域及两侧1000m的陆域 |
|  | 准保护区 | 北汝河鲁渡至汝州焦枝铁路桥的水域及两侧1000m的陆域 |
|  |  | 马湟河河东姚村以上的水域及两侧1000m的陆域 |
|  |  | 文化河襄城县311国道以上的水域及两侧1000m的陆域 |
|  |  | 运粮河襄城县311国道以上的水域及两侧1000m的陆域 |
| 麦岭地下水饮用水源保护区（共10眼井） | 一级保护区 | 开采井外围50m的区域 |

本项目选址距离两个城市集中式饮用水源保护区均有较远距离，距离项目选址最近的保护区区域为颍汝干渠在魏都区任庄桥处水域及两侧1000m的陆域，属于北汝河地表水饮用水源二级保护区，位于本项目厂址的西北方向约18km。项目选址不在区域城市集中式饮用水源保护区范围内。

### 河南省乡镇集中式饮用水源保护区划

根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），许昌县乡镇饮用水源划分为：

（1）许昌县将官池镇地下水井(共1眼井)

一级保护区范围:水厂厂区及外围东27米、西20米、南25米、北15米的区域。

（2）许昌县蒋李集镇地下水井(共1眼井)

一级保护区范围:水厂厂区及外围西至008县道、南15米的区域。

（3）许昌县五女店镇地下水井(共1眼井)
一级保护区范围:水厂厂区及外围西5米、南2米、北10米的区域。

（4）许昌县小召乡地下水井(共1眼井)

一级保护区范围:水厂厂区及外围15米的区域。

（5）许昌县艾庄乡地下水井(共1眼井)
一级保护区范围:水厂厂区及外围东29米、西6米、南28米、北10米的区域

与本项目最近的乡镇饮用水源为将官池镇水厂地下水井，相距6.5km，不在河南省乡镇集中式饮用水源保护区范围内，不会对区域城市集中式引用水源造成不利影响。

## 区域污染源情况调查

区域污染源情况见表4-24。

表 4-20          区域污染源情况一览表

| 编号 | 企业名称 | 污染物产排（t/a） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大气污染物 | 水污染物 | 特征污染物 |
|  |  | 烟(粉)尘 | SO2 | NOx | COD | 氨氮 | 废水量 |  |
|  |  | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 | 排放量 |  |
| 1 | 河南红东方化工有限公司（现有、在建） | 10.655014 | 0.0009 | 0.01353 | 25 | 1.29 | 205000 | HCl:11.7、氯甲烷:28.98、三乙胺：0.17 |
| 2 | 河南豫辰药业股份有限公司 | 21 | 35.97 | 28.33 | 2.95 | 0.2 | 55252 | NMCH:23 |
| 3 | 河南慧锦药业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 许昌恒生制药有限公司 | 0.48 | 2.69 | 1.87 | 0.16 | 0.016 | 699 | 甲醇:2.9 |
| 5 | 许昌凯特精细化工厂 | / | / | / | 0.065 | 0.0065 | 432 | 甲苯:0.009 |
| 6 | 河南省净寰新能源科技有限公司 | 2.36 | 6.48 | 3.15 | / | / | / | / |
| 7 | 许昌豪丰化学科技有限公司 | / | / | / | 1.16 | 0.09 | 14580 | HCl:0.075、丁醇:1.84 乙酸乙酯:1、氯苯:0.18、四氢呋喃:0.28 |
| 8 | 许昌珠峰电工材料有限公司 | / | / | / | 0.026 | 0.0036 | 416 | 非甲烷总烃:0.2192、甲醛:0.044、醋酸乙酯:0.218 |
| 9 | 河南博业电气材料有限公司 | 0.049 | 0.204 | 1.02 | 0.1049 | 0.0435 | 3987 | / |
| 10 | 东方热力 | 技改前 | 31.65 | 92.55 | 277.65 | 2.5 | 0.25 | 49870 | / |
|  |  | 技改后 | 13.82 | 51.59 | 120.91 | 5.0266 | 0.5023 | 100322 | / |
| 11 | 河南中天恒信生物化学科技有限公司 | 0.02 |  |  | 0.0212 | 0.0022 | 0.528 | 二甲苯：3.791 |

## 项目选址合理性分析

参照《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T 176-2005）及其修改方案、《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)、《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）》（环发[2004]58号）、许昌市城市总体规划、张潘镇总体规划修编(2017-2030)、许昌市“十三五”生态环境保护规划、许昌市大气污染防治相关要求，本项目选址与相关标准、技术规范、规划等的相符性分析见表4-25所示。

表 4-21                             本项目选址与相关规划和污染防治要求的相符性分析

| 标准、规范、规划等 | 相关要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T 176-2005）及其修改方案 | 厂址选择应符合城市总体发展规划和环境保护专业规划，符合当地的大气污染防治、水资源保护和自然生态保护要求，并应通过环境影响和环境风险评价 | 本项目选址位于许昌精细化工园区工业用地范围内，本项目的建设可解决河南红东方化工股份有限公司草甘膦母液回收处理、及氯化钠和磷元素资源的综合利用问题。项目建设符合《许昌精细化工园区总体规划》、规划环评审查意见、《河南省城市集中式饮用水源保护区划》、《河南省乡镇集中式饮用水源保护区划》等要求。项目符合许昌市相关环保及规划要求。项目不在大气、地表水保护区和自然保护区内，符合当地的大气污染防治、水资源保护和自然生态保护要求 | 符合 |
|  | 厂址选择应综合考虑危险废物焚烧厂的服务区域、交通、土地利用现状、基础设施状况、运输距离及公众意见等因素 | 本项目选址位于许昌精细化工园区工业用地范围内，项目处理河南红东方化工股份有限公司内部草甘膦母液，项目周边道路、污水处理基础设施较为完善，并征求周边公众意见，得到周边公众的理解与支持 | 符合 |
|  | 不允许建设在《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中规定的地表水环境质量I类、II类功能区和《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定的环境空气质量一类功能区，即自然保护区、风景名胜区、人口密集的居住区、商业区、文化区和其它需要特殊保护的地区 | 本项目不在《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中规定的地表水环境质量I类、II类功能区和《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定的环境空气质量一类功能区，即自然保护区、风景名胜区、人口密集的居住区、商业区、文化区和其它需要特殊保护的地区。 | 符合 |
|  | 焚烧厂内危险废物处理设施距离主要居民区以及学校、医院等公共设施的距离应根据当地的自然、气象条件，通过环境影响评价确定 | 拟建项目厂界设50m卫生防护距离。目前，防护距离内无现状居民区、学校、医院等保护目标。同时，要求防护距离范围内不得新建居民、学校、医院等环境敏感目标。 | 符合 |
|  | 应具备满足工程建设要求的工程地质条件和水文地质条件。不应建在受洪水、潮水或内涝威胁的地区；受条件限制，必须建在上述地区时，应具备抵御100年一遇洪水的防洪、排涝措施 | 本项目位于许昌精细化工园区工业用地范围，项目工程地质条件和水文地质满足工程建设要求。 | 符合 |
|  | 厂址选择时，应充分考虑焚烧产生的炉渣及飞灰的处理与处置，并宜靠近危险废物安全填埋场。 | 本项目产生的灰渣，运至河南省危险废物集中处置中心安全填埋 | 符合 |
|  | 应有可靠的电力供应。应有可靠的供水水源和污水处理及排放系统 | 本项目位于许昌精细化工园区，有可靠的电力设施、供水水源，项目位于许昌市建安区第二污水处理厂服务范围内。 | 符合 |
| 《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001) | 各类焚烧厂不允许建设在GHZBl中规定的地表水环境质量I类、II类功能区和GB 3095中规定的环境空气质量一类功能区，即自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护地区。集中式危险废物焚烧厂不允许建设在人口密集的居住区、商业区和文化区。各类焚烧厂不允许建设在居民区主导风向的上风向地区。 | 本项目不在《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中规定的地表水环境质量I类、II类功能区和《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定的环境空气质量一类功能区，即自然保护区、风景名胜区、人口密集的居住区、商业区、文化区和其它需要特殊保护的地区。项目主导风向下风向2.0km内无居民区 | 符合 |
| 《危险废物和医疗废物处置送审建设项目环境影响评价技术原则（试行）》（环发【2004】58号） | 符合当地发展规划、环境保护规划、环境功能区划 | 本项目选址位于许昌精细化工园区工业用地范围内，本项目的建设可解决河南红东方化工股份有限公司草甘膦母液回收处理、及氯化钠和磷元素资源的综合利用问题。项目建设符合《许昌精细化工园区总体规划》、规划环评审查意见、《河南省城市集中式饮用水源保护区划》、《河南省乡镇集中式饮用水源保护区划》等要求。项目符合许昌市相关环保及规划要求。项目不在大气、地表水保护区和自然保护区内，符合当地的大气污染防治、水资源保护和自然生态保护要求 | 符合 |
|  | 减少因缺乏联系而使公众产生过度担忧，得到公众支持 | 征求周边公众意见，得到周边公众的理解与支持 | 符合 |
|  | 确保城市市区和规划区边缘的安全距离，不得位于城市主导风向上风向。 | 项目位于许昌市东南部，距离许昌市6km，位于城市主导风向的侧风向 | 符合 |
|  | 确保与重要目标(包括重要的军事设施、大型水利电力设施、交通通讯主要干线、核电站、飞机场、重要桥梁、易燃易爆危险设施等)的安全距离。社会安定、治安良好地区，避开人口密集区、宗教圣地等敏感区。危险废物焚烧厂厂界距居民区应大于1000米。根据环保部第36号公告（2013年6月8日），对《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行了修改，修改后的危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离应依据环境影响评价结论确定，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。 | 本项目选址位于许昌精细化工园区工业用地范围内，远离市区，不属于人口密集区、宗教圣地等敏感区，属社会安定、治安良好地区。本项目厂界设50m卫生防护距离，目前卫生防护距离内无现状居民区、学校、医院等保护目标 | 符合 |
|  | 不属于河流溯源地、饮用水源保护区，不属于自然保护区、风景区、旅游度假区，不属于国家、省(自治区)、直辖市划定的文物保护区，不属于重要资源丰富区 | 项目不属于河流溯源地、饮用水源保护区、自然保护区、风景区、旅游度假区、国家、省(自治区)、直辖市划定的文物保护区、重要资源丰富区 | 符合 |
|  | 避开现有和规划中的地下设施。可以常年获得危险废物和医疗废物供应 | 场地地势平坦，项目所在地无现有和规划的地下水设施。项目位于许昌精细化工园区，主要处理河南红东方化工股份有限公司内部草甘膦母液，可常年获得工业废物供应和降低运输风险 | 符合 |
|  | 避免自然灾害多发区和地质条件不稳定地区(废弃矿区、塌陷区、崩塌、岩堆、滑坡区、泥石流多发区、活动断层、其他危及设施安全的地质不稳定区) | 项目所在区域不属于废弃矿区、塌陷区、崩塌、岩堆、滑坡区、泥石流多发区、活动断层、其他危及设施安全的地质不稳定区等自然灾害多发区和地址条件不稳定地区 | 符合 |
|  | 有实施应急救援的水、电、通讯、交通、医疗条件 | 本项目位于许昌精细化工园区内，园区基础设施基本建设完成，有实施应急救援的水、电、通讯、交通条件。同时厂区周边交通方便，东距张潘镇3.6km，西距许昌市约6km，有实施救援的医疗条件 | 符合 |
| 许昌市城市总体发展规划 | 城市规划区范围包括：长葛市、许昌县、魏都区和襄城县的部分镇乡 城镇发展指引：张潘镇，许昌县东部经济区的服务中心，县域中心镇，以发展精细化工产业和旅游业为主的城镇；西工东居，工业用地主要布局在邓庄站场的东侧，与东城区产业集聚区联动发展。 | 项目位于许昌县张潘镇，项目在城市规划区的发展备用地，具体位置见图4-3。 本项目位于许昌精细化工园区内，项目的建设可解决河南红东方化工股份有限公司草甘膦母液回收处理及氯化钠和磷元素资源的综合利用问题 | 符合 |
| 许昌市建安区土地利用总体规划（2010~2020年） | 发展布局：“一心一轴两翼两带两区”，“一心”即新老城区，“一轴”即新元大道综合发展轴，“两翼”即高铁组团经济综合实验区、先行示范区和中医药文化示范基地，“两带”即东部生态休闲产业带和西部都市农业产业带，“两区”即高产农业示范区和高效农业示范区。 | 项目位于许昌市建安区张潘镇，用地性质为建设用地，具体位置见图4-4。 | 符合 |
| 张潘镇总体规划修编(2017-2030) | 城镇布局结构可以概括为：一轴一带、两心三区。 三区：是指产业集聚区、农机装备工业区和中心镇区生活区。产业集聚区位于张潘镇区西，修编后规划范围为三洋铁路以东，新107国道以西，许由路东延以南，总用地3.5km2。 园区发展定位：集生物农药、生物医药及其中间体产品及新材料为龙头兼顾医药化工和农药化工的精细化工特色产业基地。 | 本项目选址位于许昌精细化工园区工业用地范围内，项目建设符合张潘镇总体规划修编(2017-2030)、《许昌精细化工园区总体规划》、规划环评审查意见，项目在镇域及集聚区内的位置见图4-4。 本项目的建设可解决河南红东方化工股份有限公司草甘膦母液回收处理及氯化钠和磷元素资源的综合利用问题，有利于实现其固体废物的处理和综合利用，发展循环经济。 | 符合 |
| 许昌市“十三五”环保规划 | 产业集聚区与十大产业链项目联动准入要求：对于涉及化工行业的张潘镇精细化工专业园区、襄城县循环经济产业集聚区，限制与主导产业不相符的产业，鼓励依托化工产品积极开发和延长下游精细化工产业链条。 推动工业固体废物安全处置与综合利用。以电厂等大宗固废产业企业为重点,严格固体废物企业内部贮存管理,并加大循环使用和综合利用,从源头减少固体废弃物的产生。 | 本项目位于许昌精细化工园区，项目的建设综合利用固体废物——草甘膦母液，用于生产粗品工业盐，与集聚区主导产业相符，固体废物循环使用，且利于延长下游化工产业链条。 | 符合 |
| 许昌市污染防治攻坚战三年行动实施方案(2018~2020年) | 对环境空气质量达不到二级标准的县(市、区),严格执行建设项目主要废气污染物新增排放量倍量替代。 加强工业料堆场管理。全面强化工业企业料堆场抑尘措施,对工业企业厂区内贮存的各类易产生扬尘的物料实行密闭,不能密闭的,设置高于堆放物高度的严密围挡,并采取有效苫盖措施防治扬尘污染;粉状物料实行封闭式储存和运输;加强厂区内物料运送、倒运、装卸扬尘管理。 | 本项目主要废气污染物新增排放量可满足倍量替代要求，替代源——许昌东方热力有限公司（为河南红东方化工股份有限公司全资子公司）锅炉烟气超低排放改造项目 本项目粉状、粒状原料及产品均采用密闭仓库贮存，物料运输过程要求做好覆盖措施，加强厂区内物料运送、倒运、装卸扬尘管理。 | 符合 |

# 第五章 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响分析

### 施工期环境空气影响分析

施工期对大气环境影响最大的是施工扬尘，其次为运输及一些动力设备运行产生的NOX、CO和总烃（THC）。

（1）施工扬尘影响分析

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q = 0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表5-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。

表5-1  在不同车速和地面清洁度的汽车扬尘状况（单位：kg/辆·km）

| P 车速 | 0.1 （kg/m2） | 0.2 （kg/m2） | 0.3 （kg/m2） | 0.4 （kg/m2） | 0.5 （kg/m2） | 1 （kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10（km/h） | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15（km/h） | 0.153167 | 0.2575596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25（km/h） | 0.255279 | 0.429326 | 0.581910 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

表5-1可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1 (V50- V0 )3 e-1.023W

其中：Q——起尘量，kg/吨·年；

V50——距地面50m 处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

V0——与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表5-2。

表 5-2                 不同粒径的沉降速度

| 粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径（μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm 时，沉降速度为1.005 m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。

为避免周边敏感点受到扬尘的影响，必须对施工扬尘进行控制，本环评建议采取如下措施：

1、设置围挡。施工场地周围宜设置不低于1.8m的遮挡围墙，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸。

2、 合理设置堆场。建材、渣土等等严禁随意露天堆放，设置于专门的堆场内；堆场周边应设置防风网，堆料等加盖蓬布并定期洒水，保持堆料表面湿度；考虑周边敏感点的分布情况，堆场应设置于场地中部，远离周边敏感点；合理制定施工计划，减少堆场的堆放量，施工垃圾应及时清运。

3、 选择合理施工方式。施工过程中应采取边施工边洒水的方式防止扬尘的产生；在大风天气停止灰土拌合等易产生扬尘的施工作业；与建筑较高处进行建材、建筑垃圾、渣土等的运输时，应当用容器垂直运输，禁止凌空抛掷。

4、 加强运输管理。进入施工场地的车辆车速应该限制在5km/h以内，禁止超载；做好汽车的保养维护，减少因车辆原因导致的粉料洒落、逸散；运输砂土等易起尘材料时应加盖篷布；场地内设置车辆冲洗设施，运输车辆应当冲洗干净后方可出场；合理选择运输路线，尽量避开居民聚居区等敏感目标；临时运输道路应及时进行硬化；道路路面及时清扫，保持清洁，并经常性洒水。

施工扬尘量将随管理手段的提高而降低，如管理措施得当，可减少扬尘量约90%左右，对周围大气环境的影响能控制在可接受范围内。

（2）运输车辆及机械设备尾气影响分析

项目施工期间燃油机械设备较多，且一般采用轻柴油作为动力。使用柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等作业时会产生一些废气，其中主要污染物为NOx、CO、THC等。这些废气局限于施工现场和运输沿线，运输时间较短。对周围环境影响较小。

汽车尾气为无组织排放，评价要求施工过程对运输车辆加强管理，减少其怠速行驶时间，汽车需按环保部门相关要求定期进行尾气检测，合格后方可上路，运输汽车尾气对周围环境的影响不大。

### 施工期水环境影响分析

施工期间的废水主要为施工废水、施工人员的生活污水。

（1）施工废水

施工废水包括砂石冲洗水、混凝土养护水、设备车辆冲洗水等，废水中含有大量的泥沙与悬浮物（SS浓度在3000 mg/L左右），另有少量油污，基本无有机污染物，经设置临时隔油沉淀处理后用于施工场地洒水降尘，对环境影响较小。

（2）生活污水

建设期施工队伍生活污水产生量为2.4m3/d，排入厂区现有污水处理站处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准后，进入许昌市建安区第二污水处理厂深度处理，最终排入新沟河，对周围水环境影响很小。

### 施工期声环境影响

由工程污染源分析可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，且各施工阶段均有大量的机械设备于现场运行，单体设备声源声级均在76 dB(A)～110 dB(A)之间。

这些施工设备均无法防护，在露天施工，噪声随着距离的衰减按下式计算：

L2=L1－20lg（r2/r1）

式中：L2、L1——距离声源r1、r2 处的噪声声级；

r1、r2——距离声源的距离。

计算时，r1＝1m。

根据本项目施工建设内容，本项目施工期间使用的施工机械主要有空压机、电锯、电钻、挖掘机、装载机、载重汽车等，施工设备在施工时随距离的衰减见表5-3。

表 5-3                     施工设备噪声衰减

| 声源名称 | 噪声 强度 | 距声源不同距离处的噪声值/dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 200m | 300m | 500m |
| 空压机 | 110 | 84 | 78 | 74 | 72 | 70 | 64 | 60 | 56 |
| 震捣棒 | 105 | 79 | 73 | 69 | 67 | 65 | 59 | 55 | 51 |
| 电锯、电钻 | 90 | 64 | 58 | 54 | 52 | 50 | 44 | 40 | 36 |
| 挖掘机、载重汽车 | 83 | 57 | 51 | 47 | 45 | 43 | 37 |  |  |
| 推土机、装载机 | 85 | 59 | 53 | 49 | 47 | 45 | 39 |  |  |

施工期间多种机械噪声叠加，叠加后的噪声增加3～8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。根据类比调查，噪声达100dB(A)以上。

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，表中所列施工机械噪声的昼间限值为70dB(A)，夜间限值为55dB(A)。

在施工过程中，施工机械噪声将成为主要噪声源，在不计房屋、树木、空气等的影响下，距施工场地边界100m 处，其最大影响声级可达70 dB(A)，距施工场地边界500m处，其最大影响声级可达56 dB(A)。若考虑房屋、树木等的减噪作用，按减噪15 dB(A)考虑，则施工场地两侧100m 处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间70dB(A)、夜间55dB(A)的要求。

由前述分析可知，昼间施工离场地100m即可满足标准要求。夜间施工场地离居民点大于300m时，方可满足标准要求。

根据预测结果， 由于附近敏感点的距离均在460m以上，项目离周围敏感点比较远，所以即使夜间工作时也不会影响周围居民。

### 固体废物对周围环境的影响

（1）废土石方

建设方在施工过程中应严格按规范运输，安排专人负责清运，防止随地散落、随意倾倒建筑垃圾的现象发生。项目用地现状为农田，由于表层土壤为耕作土壤，具有一定的肥力，本评价要求在施工前期土地平整阶段，将表层土挖出，设置专门的临时堆放场并进行遮盖，厂区四周设置围挡，防止扬尘；另外，采取相应的措施防止雨水的冲刷造成水土的流失，表层土壤保存留待施工后期的绿化用土。

（2）建筑垃圾

各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等）将产生大量建筑垃圾，必须按照市容环卫、环保和建筑业管理部门的有关规定进行处置，将混凝土块连同弃土、砖瓦、弃渣等外运至指定的垃圾堆放场所或用于回填低洼地带，建筑垃圾中钢筋等回收利用，其它用封闭式废土运输车及时清运，不能随意抛弃、转移和扩散，防止出现将垃圾随意倒入附近河道的现象。

（3）生活垃圾

施工人员产生的生活垃圾运往许昌县精细化工园区市政部门指定的垃圾填埋场进行卫生填埋填埋。

项目施工期的各类固体废物均得到合理处置，对周围环境的影响较小。

### 施工期生态影响分析

本项目施工期生态环境影响主要为项目施工导致土层裸露，进而导致水土流失等。水土流失与建设厂址的土壤母质、降雨、地形、植被覆盖等因素密切相关。施工期土地平整和基础开挖期间由于清除了部分现有地表植被，降低了绿化覆盖率，在瞬时降雨强度较大的情况下，易形成水土流失现象。施工期的弃土弃渣如不采取覆盖和围档等措施随意堆放，在瞬时降雨强度较大的情况下，也易形成水土流失现象。

为控制本项目施工期生态影响，建议采取以下措施：

1、 在工程总体规划中必须考虑工程对生态环境的影响，将生态损失纳入工程预算；在工程勘察、设计、施工过程中，除考虑工程本身高质、高效原则以外，也必须考虑减少生态损失的原则。

2、 施工期活动尽力缩小范围，减少生态环境的暂时损失，减少工程对生态的破坏范围。

3、提高工程施工效率，缩短施工时间，施工中挖出的土方应及时回填，需临时堆放不能及时运出的应有专门的堆放场所。施工弃土的临时堆放场要有必要的遮盖，并设置围挡，防止雨水的冲刷进而造成水土的流失。施工过程中清理的表层土壤应单独收集后暂存于临时堆放场内，用于施工后期的绿化用土。

4、施工过程中，应严格管理施工队伍，对施工人员、施工机械和施工车辆应按严格按规定的路线行驶，不得随意破坏非施工区的地表植被。

5、根据总平布置，在施工后期，将保存的表层土壤平整用于绿化用土，在厂界四周种植一些对废气抗性都比较强的绿化树种，如大叶女贞、大叶黄杨、桂花、侧柏、大叶香樟、冬青、苏铁、芭蕉、臭椿、苦楝、梧桐、银杏、桑树、紫穗槐、银桦树、夹竹桃等。植被种植和绿化，增强地表的固土能力，可以有效减轻施工扬尘和水土流失的发生。绿化不仅能改善和美化厂区环境，植物叶茎还能阻滞和吸收大气中的CO2、SO2等有害物质，树木树冠能阻挡、过滤和吸附大气中的粉尘、吸收并减弱噪声声能，草地的根茎叶可固定地面尘土防止飞扬。

## 运营期环境空气影响评价

### 项目所在地气象特征

#### 许昌气候概况

本项目厂址所在地许昌市建安区，位于河南省中部，地势平坦，海拔高度均在100m以下。该地区的气候属于北暖温带大陆性季风气候，最明显的气候特征是四季分明，光照充足，冷暖适宜，雨热同期。概括起来说该地区全年各季节的气候表现为春季气候凉爽，冬季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季多受北方南伸的冷高压控制，不断有冷空气南下侵袭，致使空气干燥而且寒冷；春季冷空气势和逐渐衰退，暖湿空气开始增强，气温回升迅速，但冷暖交替气温变化剧烈，冷锋过境时风力较大。夏季以低气压系统为主，暖湿空气活跃，容易产生阵性降水。秋季冷空气势力开始增强，暖湿空气势力逐渐减弱，降水也逐渐减少。该地气候主要受北半球西风带大气环流制约。

#### 多年地面气象要素

许昌市属暖温带季风气候区，光照充足，热量丰富，降水适中，无霜期长，四季分明，夏季炎热，冬季寒冷，春季干旱，秋季凉爽。根据许昌市气象站（编号：57089，N34°1′48″，E113°52′12″，海拔66.8m）数据统计，多年主要气候特征及气象要素见表5-4，多年风向玫瑰图见图5-1。

表 5-4               近20年气候要素平均值统计表

| 时间 | 气温 | 气压 | 相对湿度 | 降水量 | 蒸发量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均 | 极端最高 | 极端最低 | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 |
| 月份 | ℃ | ℃ | ℃ | hpa | % | mm | mm |
| 1 | -1.4 | 20.7 | -15.9 | 1018.2 | 67 | 9.6 | 52.1 |
| 2 | 1.2 | 25.4 | -15.2 | 1016.5 | 59 | 12.4 | 74.9 |
| 3 | 7.8 | 31.3 | -10.1 | 1011.7 | 56 | 22.5 | 158.0 |
| 4 | 15.2 | 35.3 | -2.1 | 1005.8 | 57 | 42.5 | 223.8 |
| 5 | 21.2 | 39.5 | 5.5 | 1000.9 | 59 | 58.2 | 280.7 |
| 6 | 25.9 | 41.5 | 10.5 | 996.2 | 59 | 78.5 | 309.0 |
| 7 | 27.8 | 41.0 | 15.8 | 994.3 | 78 | 201.3 | 225.9 |
| 8 | 25.6 | 39.5 | 13.6 | 997.9 | 80 | 220.3 | 191.5 |
| 9 | 20.7 | 39.3 | 5.5 | 1005.6 | 74 | 68.7 | 159.5 |
| 10 | 14.7 | 34.6 | -1.1 | 1011.7 | 71 | 43.6 | 128.9 |
| 11 | 7.1 | 26.7 | -10.3 | 1016.0 | 68 | 26.5 | 81.2 |
| 12 | 0.6 | 26.3 | -17.3 | 1017.9 | 64 | 9.7 | 53.9 |
| 全年 | 14.3 | 41.5 | -17.3 | 1007.7 | 72 | 691.6 | 1907.9 |

图5-1  多年风向玫瑰图

#### 常规地面气象观测资料

评价收集了许昌市气象观测站2017年全年逐日、逐时气象观测资料，包括风向、风速、总云量、低云量、干球温度统计结果。

（1）温度

年平均温度的月变化情况见表5-5，年平均温度的月变化曲线见图5-2。

表 5-5                年平均温度的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 1.8 | 4.1 | 8.6 | 16.2 | 21.8 | 24.8 | 28.0 | 26.3 | 21.6 | 14.3 | 9.4 | 3.4 |

图5-2年平均温度的月变化曲线图

（2）风速

年平均风速的月变化情况见表5-6，年平均风速的月变化曲线见图5-3；季小时平均风速的日变化情况见表5-7，季小时平均风速的日变化曲线见图5-4。

表 5-6                    年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.3 |

图5-3 年均风速的月变化曲线图

表 5-7             季小时平均风速的日变化情况一览表

| 风速(m/s) 小时(h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.73 | 1.71 | 1.71 | 1.77 | 1.75 | 1.88 | 1.91 | 2.24 | 2.63 | 3.12 | 3.48 | 3.53 |
| 夏季 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.55 | 1.55 | 1.58 | 1.75 | 2.33 | 2.53 | 2.70 | 2.92 | 3.09 |
| 秋季 | 1.70 | 1.66 | 1.81 | 1.72 | 1.68 | 1.72 | 1.69 | 1.83 | 2.39 | 2.83 | 2.96 | 2.81 |
| 冬季 | 1.82 | 1.89 | 1.94 | 1.87 | 1.74 | 1.81 | 1.81 | 1.88 | 2.08 | 2.70 | 3.17 | 3.28 |
| 风速(m/s) 小时(h) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 3.58 | 3.60 | 3.71 | 3.56 | 3.49 | 2.81 | 2.26 | 1.94 | 1.87 | 1.89 | 1.80 | 1.76 |
| 夏季 | 3.00 | 3.18 | 3.32 | 3.22 | 3.13 | 2.70 | 2.02 | 1.57 | 1.67 | 1.70 | 1.67 | 1.57 |
| 秋季 | 2.83 | 2.87 | 2.87 | 2.70 | 2.25 | 1.66 | 1.46 | 1.51 | 1.60 | 1.67 | 1.59 | 1.68 |
| 冬季 | 3.38 | 3.36 | 3.34 | 3.07 | 2.52 | 2.07 | 2.03 | 2.05 | 1.95 | 2.07 | 1.90 | 1.97 |

图5-4  季小时平均风速的日变化曲线

由表5-6表5-7及图5-3-图5-4可知：①全年平均风速2.3m/s，在全年中以7月份的平均风速最大，为2.6m/s；以9月份的平均风速最小，为1.7m/s。②在全天中，春季以16时的风速最大，以24时的风速最小；夏季以15时的风速最大，以4时的风速最小；秋季以11时的风速最大，以19时的风速最小；冬季以13时的风速最大，以5时的风速最小。显然，全天中以中午前后扩散最为有利，以夜晚的输送扩散能力较差。

（3）风向、风频：

年均风频的月变化统计结果见表5-8，年均风频的季变化及全年风频统计结果见表5-9，全年及各季节的风频玫瑰图见图5-5。

表 5-8                                      年年均风频的月变化

| 风频(%) 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 13.44 | 19.76 | 9.68 | 3.63 | 2.55 | 2.55 | 5.78 | 6.05 | 5.91 | 3.63 | 2.02 | 2.96 | 2.55 | 2.96 | 2.96 | 6.85 | 6.72 |
| 二月 | 10.27 | 14.14 | 7.44 | 2.53 | 1.34 | 2.23 | 5.80 | 7.29 | 13.10 | 14.88 | 5.06 | 1.93 | 2.53 | 2.83 | 2.53 | 3.42 | 2.68 |
| 三月 | 9.95 | 12.90 | 5.24 | 2.82 | 3.90 | 6.32 | 9.01 | 6.32 | 8.06 | 4.57 | 3.63 | 1.88 | 3.09 | 5.65 | 8.47 | 7.12 | 1.08 |
| 四月 | 8.47 | 8.75 | 2.22 | 1.39 | 3.33 | 2.78 | 6.81 | 8.89 | 14.44 | 13.61 | 4.58 | 4.03 | 5.42 | 3.75 | 5.14 | 5.28 | 1.11 |
| 五月 | 10.08 | 7.80 | 3.76 | 2.82 | 2.55 | 4.97 | 6.59 | 8.06 | 18.82 | 12.77 | 5.65 | 2.15 | 3.23 | 1.88 | 3.49 | 3.76 | 1.61 |
| 六月 | 8.47 | 8.06 | 6.25 | 2.64 | 4.86 | 4.44 | 8.33 | 10.97 | 14.72 | 9.86 | 3.75 | 2.08 | 2.64 | 2.64 | 2.08 | 4.58 | 3.61 |
| 七月 | 9.81 | 12.77 | 4.17 | 2.02 | 2.69 | 4.84 | 7.12 | 13.31 | 23.12 | 10.62 | 1.88 | 2.28 | 0.40 | 1.21 | 0.67 | 1.75 | 1.34 |
| 八月 | 21.24 | 11.96 | 2.82 | 2.15 | 3.36 | 4.57 | 8.47 | 8.74 | 8.20 | 4.17 | 0.81 | 1.75 | 2.02 | 2.55 | 3.23 | 5.38 | 8.60 |
| 九月 | 12.78 | 8.75 | 2.92 | 3.19 | 2.78 | 5.97 | 7.92 | 9.86 | 13.89 | 6.11 | 2.64 | 1.81 | 1.81 | 2.78 | 4.44 | 6.53 | 5.83 |
| 十月 | 21.51 | 16.53 | 6.18 | 2.15 | 1.61 | 4.44 | 6.45 | 4.97 | 6.32 | 6.05 | 3.36 | 2.28 | 1.88 | 1.61 | 3.23 | 5.91 | 5.51 |
| 十一月 | 12.78 | 13.06 | 8.19 | 2.92 | 1.11 | 2.92 | 5.14 | 9.72 | 9.72 | 6.11 | 4.86 | 3.75 | 3.75 | 5.69 | 6.25 | 3.06 | 0.97 |
| 十二月 | 15.59 | 11.69 | 4.03 | 1.75 | 1.34 | 1.75 | 3.23 | 4.03 | 7.39 | 10.62 | 4.97 | 4.84 | 6.05 | 6.85 | 7.93 | 7.66 | 0.27 |

表 5-9                                 年均风频的季变化及年均风频

| 风频(%) 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 9.51 | 9.83 | 3.76 | 2.36 | 3.26 | 4.71 | 7.47 | 7.74 | 13.77 | 10.28 | 4.62 | 2.67 | 3.89 | 3.76 | 5.71 | 5.39 | 1.27 |
| 夏季 | 13.22 | 10.96 | 4.39 | 2.26 | 3.62 | 4.62 | 7.97 | 11.01 | 15.35 | 8.20 | 2.13 | 2.04 | 1.68 | 2.13 | 1.99 | 3.89 | 4.53 |
| 秋季 | 15.75 | 12.82 | 5.77 | 2.75 | 1.83 | 4.44 | 6.50 | 8.15 | 9.94 | 6.09 | 3.62 | 2.61 | 2.47 | 3.34 | 4.62 | 5.17 | 4.12 |
| 冬季 | 13.19 | 15.23 | 7.04 | 2.64 | 1.76 | 2.18 | 4.91 | 5.74 | 8.66 | 9.54 | 3.98 | 3.29 | 3.75 | 4.26 | 4.54 | 6.06 | 3.24 |
| 全年 | 12.91 | 12.19 | 5.23 | 2.50 | 2.63 | 4.00 | 6.72 | 8.17 | 11.95 | 8.53 | 3.58 | 2.65 | 2.95 | 3.37 | 4.21 | 5.13 | 3.29 |

图5-5 全年及各季风频玫瑰图

由表5.-9可以看出，该地近年2017年最多风向为N风，频率12.91%；次多风向为NNE风，频率12.19%，全年静风频率3.29%。按扇形方位统计，N~NE扇形方位的风频之和为30.33%，项目所在地2017年主导风向为N~NE。

#### 常规高空气象探测资料

项目周围50km范围内无高空气象探测数据，最近的探空气象站编号为57083，气象站纬度34.72°N经度113.65°E；高空气象探测数据采用环保部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室的中尺度气象模拟数据，数据年限为2017年。

采用的原始数据由地形高度、土地利用、陆地—水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国USGS数据，模式采用美国国家环境预报中心的NCEP再分析数据为原始数据，采用中尺度气象模式MM5模拟生成，水平网格分辨率为27km×27km，覆盖华北地区。高空探空气象数据参数包括：时间（年、月、日、时）、探空数据层数、每层的气压、离地高度、干球温度、露点温度和风向、风速。

### 环境空气影响预测

#### 预测模式

本项目评价等级为一级，采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERMOD模式系统进行预测。AERMOD可基于大气边界层数据特征模拟点源、面源、线源、体源等排放的污染物在短期（小时平均、日平均）、长期（年平均）的浓度分布，适用于农村或城市地区、简单或复杂地形。模式使用每小时连续预处理气象数据模拟大于等于1小时平均时间的浓度分布，适用于评价范围小于等于50km的一级评价项目。

AERMOD系统包括AERMOD扩散模式、AERMET气象预处理和AERMAP地形预处理模块。AERMET气象预处理所需的气象资料来自于许昌市地面气象数据，时间为2017年1月1日到2017年12月31日。中尺度探空气象数据来自于中尺度数值预报模式MM5的模拟结果，时间为2017年1月1日到2017年12月31日。AERMAP地形预处理所需的DEM数据由http://srtm.csi.cgiar.org/提供。

模式中地表参数见表5-10。

表 5-10                 地表特征参数表

| 序号 | 扇区 | 时段 | 正午反照率 | BOWEN | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-360 | 冬季(12,1,2月) | 0.6 | 1.5 | 0.01 |
| 2 |  | 春季(3,4,5月) | 0.14 | 0.3 | 0.03 |
| 3 |  | 夏季(6,7,8月) | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
| 4 |  | 秋季(9,10,11月) | 0.18 | 0.7 | 0.05 |

#### 预测范围和内容

1、预测范围

本次大气预测范围为以污染源为中心边长5km的正方形，本次预测采用矩形网格，将大气评价范围全部包括在内，网格距为50m。

2、环境空气保护目标及计算点

根据导则要求，预测计算点应包括评价范围内环境空气敏感点、预测范围网格点以及区域最大浓度点。

3、模型主要参数设置

①估算模式参数的选择污染源的参数选择主要污染物及排放参数；环境温度取当地多年平均温度；计算点距地面的高度取0；计算区域选择农村；不考虑建筑物下洗；考虑地形高程影响；气象数据选择全部稳定度和风速组合；不考虑熏烟情况。

②进一步预测模式考虑地形的影响；网格间距50m；所有预测点离地高度均为0；考虑烟囱出口下洗现象；不考虑建筑物下洗；SO2考虑扩散过程的衰减；NO2考虑化学反应；考虑浓度的背景值叠加。

4、预测内容及预测情景

拟建项目所在区域属于不达标区，超标的基本污染物为NO2、PM10、PM2.5，按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，不达标区的评价项目应预测如下内容：

（1）项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。

（2）项目正常排放条件下，预测评价叠加大气环境质量限期达标规划（简称“达标规划”）的目标浓度后，环境空气保护目标和网格点主要污染物保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况；对于项目距排放的主要污染物仅有短期浓度限值的，评价其短期浓度叠加后的达标情况。对于无法获得达标规划目标浓度场或区域污染源清单的评价项目，需评价区域环境质量的整体变化情况。由于许昌市未编制大气环境质量限期达标规划，本项目需针对NO2、PM10开展区域环境质量的整体变化评价。

（3）项目非正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的1h最大浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。

（4）大气环境防护距离

对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

同时考虑卫生防护距离的设置情况。

针对拟建项目性质及所在区域的环境特征，按照导则要求，确定本项目大气环境影响评价的预测内容和评价要求，具体见表5-11。

表 5-11                   预测情景

| 评价对象 | 污染源 | 污染源排放形式 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不达标区评价项目 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 长期浓度 | SO2、NO2、PM10、HCl、NH3和二噁英贡献值的最大浓度占标率 |
|  | 新增污染源-区域消减污染源-以新带老污染源 | 正常排放 | 短期浓度 | HCl、NH3叠加后的短期浓度的达标情况 |
|  |  |  | 长期浓度 | 现状浓度超标的污染物NO2和PM10：评价年平均质量浓度变化率 |
|  |  |  |  | 现状达标的污染物SO2叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率 |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
| 大气环境防护距离 | 新增污染源 | 正常排放 | 短期浓度 | 大气环境防护距离 |

由于工艺组合较多，排放方案繁复，且预测因子较多，预测工作比较庞杂，本次考虑污染源强按排气筒进行简化，考虑最不利影响，鳞板炉排气筒P1各因子排放速率各工艺对比取最大值，见表5-12。

#### 污染源

本项目所在区域为不达标区，本次采取许昌东方热力超低排放改造及草甘膦母液综合处理及资源化利用项目作为本项目替代源的消减方案；新增污染源排放参数见表5-12~5-14，替代污染源消减方案排放参数见表5-15~5-16。

表 5-12                               本项目有组织源强正常工况排放参数

| 点源编号 | 点源名称 | X坐标 | Y坐标 | Z坐标 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气出口速度 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价因子 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 |  | m | m | m | m | m | m/s | ℃ | h |  |  | kg/h |
| P1 | 草甘膦母液焚烧烟气排气筒 | 1378 | -772 | 63 | 60 | 1.1 | 8.77 | 130 | 7200 | 正常 | SO2 NOx 烟尘 CO HCl 二噁英 | 0.9178 2.7534 0.5231 1.3217 0.1836 0.0018mg/h |
| P2 | 复混肥基料生产尾气排气筒 | 1384 | -772 | 63 | 36 | 1.5 | 1.84 | 50 | 4080 | 正常 | SO2 NOx 粉尘 HCl NH3 | 0.0902 0.7858 0.0329 0.0023 0.0012 |

表 5-13                             本项目无组织排放源正常工况参数

| 面源编号 | 面源名称 | 面源起始点 | Z坐标 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北夹角 | 面源初始排放高度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价因子 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 |  | m | m | m | m | m | ° | m | h |  |  | kg/h |
| S1 | 混料间 | 1370 | -797 | 62 | 32 | 22 | 0 | 6 | 4080 | 正常 | NH3 | 0.0040 |

表 5-14                               本项目有组织源强非正常工况排放参数

| 点源编号 | 点源名称 | X坐标 | Y坐标 | Z坐标 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气出口速度 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价因子 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 |  | m | m | m | m | m | m/s | ℃ | h |  |  | kg/h |
| P1 | 草甘膦母液焚烧烟气排气筒 | 1390 | -771 | 63 | 60 | 1.1 | 8.77 | 130 | 1 | 非正常 | 烟尘 SO2 二噁英 | 11.0316 4.589 0.0459mg/h |
| P3 | 二燃室 | 1382 | -735 | 63 | 24 | 1.2 | 8.77 | 1100 | 0.25 | 非正常 | 烟尘 SO2 NOx 二噁英 | 27.5340 9.1780 4.5890 0.0918 mg/h |
| P2 | 回转窑复混肥基料烟气排气筒 | 1367 | -767 | 63 | 36 | 1.5 | 1.84 | 50 | 1 | 非正常 | 粉尘 NH3 HCl | 1.3157 0.0148 0.0286 |

表 5-15                                   区域替代源消减方案

| 被替代污染源 | 坐标/m | 年排放时间/h | 污染物年排放量/（t/a） | 拟被替代时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 烟尘 | SO2 | NOx |  |
| 东方热力超低排放改造 | 1303 | -826 | 7000 | -17.83 | -40.96 | -156.74 | 2017年10月 |

表 5-16                                     以新带老污染源

| 被替代污染源 | 坐标/m | 年排放时间/h | 污染物年排放量/（t/a） | 拟被替代时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 颗粒物 | SO2 | NOx |  |
| 草甘膦母液综合处理及资源化利用项目导热油炉 | 1207 | -483 | 96 | 0.000014 | 0.0009 | 0.01353 | 2019年 |
| 草甘膦母液综合处理及资源化利用项目十二水磷酸三钠烘干粉尘 | 1210 | -511 | 7200 | 1.35 | / | / | 2019年 |

#### 环境空气影响预测结果

1、本项目贡献质量浓度预测

本项目贡献质量浓度预测结果见表5-17~表5-22。

表 5-17              SO2贡献值预测结果表

| 序号 | 点名称 | 点坐标(x，y) | 浓度类型 | 贡献值(mg/m3) | 出现时间 | 评价标准(mg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秋湖 | 719，-1182 | 1小时 | 0.002325 | 17010116 | 0.5 | 0.47 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000201 | 170613 | 0.15 | 0.13 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000035 | 平均值 | 0.06 | 0.06 | 达标 |
| 2 | 前汪 | 1038，773 | 1小时 | 0.001559 | 17041109 | 0.5 | 0.31 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000129 | 170627 | 0.15 | 0.09 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000023 | 平均值 | 0.06 | 0.04 | 达标 |
| 3 | 李庄 | 2544，29 | 1小时 | 0.001487 | 17051109 | 0.5 | 0.30 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000185 | 170511 | 0.15 | 0.12 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000015 | 平均值 | 0.06 | 0.02 | 达标 |
| 4 | 卓庄 | 2516，404 | 1小时 | 0.001357 | 17052508 | 0.5 | 0.27 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000162 | 170511 | 0.15 | 0.11 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000012 | 平均值 | 0.06 | 0.02 | 达标 |
| 5 | 后汪 | 14701，211 | 1小时 | 0.002046 | 17121511 | 0.5 | 0.41 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000207 | 170202 | 0.15 | 0.14 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000021 | 平均值 | 0.06 | 0.03 | 达标 |
| 6 | 翟庄 | 21011，126 | 1小时 | 0.00194 | 17051107 | 0.5 | 0.39 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000177 | 170511 | 0.15 | 0.12 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000017 | 平均值 | 0.06 | 0.03 | 达标 |
| 7 | 王店 | -401，-500 | 1小时 | 0.001511 | 17052108 | 0.5 | 0.30 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000126 | 170521 | 0.15 | 0.08 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000009 | 平均值 | 0.06 | 0.02 | 达标 |
| 8 | 东赵庄 | 3249，-869 | 1小时 | 0.001539 | 17061307 | 0.5 | 0.31 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000124 | 170108 | 0.15 | 0.08 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000008 | 平均值 | 0.06 | 0.01 | 达标 |
| 9 | 吴庄村 | 2897，876 | 1小时 | 0.001187 | 17031809 | 0.5 | 0.24 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000114 | 170511 | 0.15 | 0.08 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000008 | 平均值 | 0.06 | 0.01 | 达标 |
| 10 | 板凳张 | 3,128,847 | 1小时 | 0.001578 | 17031809 | 0.5 | 0.32 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000156 | 170111 | 0.15 | 0.10 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000009 | 平均值 | 0.06 | 0.01 | 达标 |
| 11 | 吴湾村 | -619，762 | 1小时 | 0.000909 | 17071807 | 0.5 | 0.18 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000071 | 170804 | 0.15 | 0.05 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000006 | 平均值 | 0.06 | 0.01 | 达标 |
| 12 | 柳林董村 | 3441，728 | 1小时 | 0.001459 | 17031809 | 0.5 | 0.29 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000138 | 170111 | 0.15 | 0.09 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000008 | 平均值 | 0.06 | 0.01 | 达标 |
| 13 | 南文庄 | -67，-2796 | 1小时 | 0.000868 | 17010116 | 0.5 | 0.17 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000056 | 170101 | 0.15 | 0.04 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000007 | 平均值 | 0.06 | 0.01 | 达标 |
| 14 | 坟台 | 530，-3214 | 1小时 | 0.002054 | 17033008 | 0.5 | 0.41 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000289 | 171003 | 0.15 | 0.19 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000026 | 平均值 | 0.06 | 0.04 | 达标 |
| 15 | 网格 | 905，-769 | 1小时 | 0.003898 | 17011713 | 0.5 | 0.78 | 达标 |
|  |  | 1405，-519 | 日平均 | 0.000688 | 170912 | 0.15 | 0.46 | 达标 |
|  |  | 1255，-1169 | 全时段 | 0.000118 | 平均值 | 0.06 | 0.20 | 达标 |

表 5-18                NO2贡献值预测结果表

| 序号 | 点名称 | 点坐标(x,y) | 浓度类型 | 贡献值(mg/m3) | 出现时间 | 评价标准(mg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秋湖 | 719，-1182 | 1小时 | 0.006841 | 17010116 | 0.20 | 3.42 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000597 | 170613 | 0.08 | 0.75 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000106 | 平均值 | 0.04 | 0.26 | 达标 |
| 2 | 前汪 | 1038，773 | 1小时 | 0.005143 | 17070307 | 0.20 | 2.57 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000387 | 170627 | 0.08 | 0.48 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000067 | 平均值 | 0.04 | 0.17 | 达标 |
| 3 | 李庄 | 2544，29 | 1小时 | 0.004415 | 17051109 | 0.20 | 2.21 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.00055 | 170511 | 0.08 | 0.69 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000044 | 平均值 | 0.04 | 0.11 | 达标 |
| 4 | 卓庄 | 2516，404 | 1小时 | 0.004133 | 17031809 | 0.20 | 2.07 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000482 | 170511 | 0.08 | 0.60 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000035 | 平均值 | 0.04 | 0.09 | 达标 |
| 5 | 后汪 | 14701，211 | 1小时 | 0.006313 | 17121511 | 0.20 | 3.16 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000638 | 170202 | 0.08 | 0.80 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000063 | 平均值 | 0.04 | 0.16 | 达标 |
| 6 | 翟庄 | 21011，126 | 1小时 | 0.006059 | 17051107 | 0.20 | 3.03 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000552 | 170511 | 0.08 | 0.69 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000053 | 平均值 | 0.04 | 0.13 | 达标 |
| 7 | 王店 | -401，-500 | 1小时 | 0.004542 | 17052108 | 0.20 | 2.27 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000377 | 170521 | 0.08 | 0.47 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000028 | 平均值 | 0.04 | 0.07 | 达标 |
| 8 | 东赵庄 | 3249，-869 | 1小时 | 0.004774 | 17112809 | 0.20 | 2.39 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000373 | 170108 | 0.08 | 0.47 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000024 | 平均值 | 0.04 | 0.06 | 达标 |
| 9 | 吴庄村 | 2897，876 | 1小时 | 0.00352 | 17031809 | 0.20 | 1.76 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000336 | 170511 | 0.08 | 0.42 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000022 | 平均值 | 0.04 | 0.05 | 达标 |
| 10 | 板凳张 | 3128，847 | 1小时 | 0.004923 | 17012510 | 0.20 | 2.46 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000462 | 170111 | 0.08 | 0.58 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000026 | 平均值 | 0.04 | 0.06 | 达标 |
| 11 | 吴湾村 | -619，762 | 1小时 | 0.002769 | 17071807 | 0.20 | 1.38 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.00023 | 170804 | 0.08 | 0.29 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000018 | 平均值 | 0.04 | 0.04 | 达标 |
| 12 | 柳林董村 | 3441，728 | 1小时 | 0.004511 | 17012510 | 0.20 | 2.26 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.00041 | 170111 | 0.08 | 0.51 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000024 | 平均值 | 0.04 | 0.06 | 达标 |
| 13 | 南文庄 | -67，-2796 | 1小时 | 0.002568 | 17010116 | 0.20 | 1.28 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000167 | 170101 | 0.08 | 0.21 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000019 | 平均值 | 0.04 | 0.05 | 达标 |
| 14 | 坟台 | 530，-3214 | 1小时 | 0.006247 | 17010113 | 0.20 | 3.12 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000973 | 170105 | 0.08 | 1.22 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000082 | 平均值 | 0.04 | 0.21 | 达标 |
| 15 | 网格 | 1355，-719 | 1小时 | 0.011893 | 17081516 | 0.20 | 5.95 | 达标 |
|  |  | 1255，-1119 | 日平均 | 0.002221 | 170603 | 0.08 | 2.78 | 达标 |
|  |  | 1355，-469 | 全时段 | 0.000386 | 平均值 | 0.04 | 0.96 | 达标 |

表 5-19             PM10贡献值预测结果表

| 序号 | 点名称 | 点坐标(x，y) | 浓度类型 | 贡献值(mg/m3) | 出现时间 | 评价标准(mg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秋湖 | 719，-1182 | 日平均 | 0.000103 | 170613 | 0.15 | 0.07 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000018 | 平均值 | 0.07 | 0.03 | 达标 |
| 2 | 前汪 | 1038，773 | 日平均 | 0.000064 | 170627 | 0.15 | 0.04 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000011 | 平均值 | 0.07 | 0.02 | 达标 |
| 3 | 李庄 | 2544，29 | 日平均 | 0.000092 | 170511 | 0.15 | 0.06 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000007 | 平均值 | 0.07 | 0.01 | 达标 |
| 4 | 卓庄 | 2516，404 | 日平均 | 0.000081 | 170511 | 0.15 | 0.05 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000006 | 平均值 | 0.07 | 0.01 | 达标 |
| 5 | 后汪 | 14701，211 | 日平均 | 0.000099 | 170202 | 0.15 | 0.07 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.00001 | 平均值 | 0.07 | 0.01 | 达标 |
| 6 | 翟庄 | 21011，126 | 日平均 | 0.000084 | 170511 | 0.15 | 0.06 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000008 | 平均值 | 0.07 | 0.01 | 达标 |
| 7 | 王店 | -401，-500 | 日平均 | 0.000061 | 170521 | 0.15 | 0.04 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000005 | 平均值 | 0.07 | 0.01 | 达标 |
| 8 | 东赵庄 | 3249，-869 | 日平均 | 0.000059 | 170108 | 0.15 | 0.04 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000004 | 平均值 | 0.07 | 0.01 | 达标 |
| 9 | 吴庄村 | 2897，876 | 日平均 | 0.000056 | 170511 | 0.15 | 0.04 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000004 | 平均值 | 0.07 | 0.01 | 达标 |
| 10 | 板凳张 | 3128，847 | 日平均 | 0.000079 | 170111 | 0.15 | 0.05 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000004 | 平均值 | 0.07 | 0.01 | 达标 |
| 11 | 吴湾村 | -619，762 | 日平均 | 0.00003 | 170718 | 0.15 | 0.02 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000003 | 平均值 | 0.07 | 0.00 | 达标 |
| 12 | 柳林董村 | 3441，728 | 日平均 | 0.000071 | 170111 | 0.15 | 0.05 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000004 | 平均值 | 0.07 | 0.01 | 达标 |
| 13 | 南文庄 | -67，-2796 | 日平均 | 0.000027 | 170101 | 0.15 | 0.02 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000003 | 平均值 | 0.07 | 0.00 | 达标 |
| 14 | 坟台 | 530，-3214 | 日平均 | 0.000132 | 170101 | 0.15 | 0.09 | 达标 |
|  |  |  | 全时段 | 0.000012 | 平均值 | 0.07 | 0.02 | 达标 |
| 15 | 网格 | 1405，-469 | 日平均 | 0.000311 | 170912 | 0.15 | 0.21 | 达标 |
|  |  | 1405，-369 | 全时段 | 0.000052 | 平均值 | 0.07 | 0.07 | 达标 |

表 5-20                 HCl贡献值预测结果表

| 序号 | 点名称 | 点坐标(x，y) | 浓度类型 | 贡献值(mg/m3) | 出现时间 | 评价标准(mg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秋湖 | 719，-1182 | 1小时 | 0.000388 | 17010116 | 0.05 | 0.78 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000033 | 170613 | 0.015 | 0.22 | 达标 |
| 2 | 前汪 | 1038，773 | 1小时 | 0.000225 | 17041109 | 0.05 | 0.45 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.00002 | 170627 | 0.015 | 0.14 | 达标 |
| 3 | 李庄 | 2544，29 | 1小时 | 0.000242 | 17051109 | 0.05 | 0.48 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.00003 | 170511 | 0.015 | 0.20 | 达标 |
| 4 | 卓庄 | 2516，404 | 1小时 | 0.000216 | 17051109 | 0.05 | 0.43 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000026 | 170511 | 0.015 | 0.18 | 达标 |
| 5 | 后汪 | 14701，211 | 1小时 | 0.000301 | 17121511 | 0.05 | 0.60 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000031 | 170202 | 0.015 | 0.21 | 达标 |
| 6 | 翟庄 | 21011，126 | 1小时 | 0.000275 | 17051107 | 0.05 | 0.55 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000025 | 170511 | 0.015 | 0.17 | 达标 |
| 7 | 王店 | -401，-500 | 1小时 | 0.000239 | 17052108 | 0.05 | 0.48 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.00002 | 170521 | 0.015 | 0.14 | 达标 |
| 8 | 东赵庄 | 3249，-869 | 1小时 | 0.000231 | 17050609 | 0.05 | 0.46 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.00002 | 170108 | 0.015 | 0.13 | 达标 |
| 9 | 吴庄村 | 2897，876 | 1小时 | 0.000194 | 17031809 | 0.05 | 0.39 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000019 | 170511 | 0.015 | 0.13 | 达标 |
| 10 | 板凳张 | 3128，,847 | 1小时 | 0.000254 | 17031809 | 0.05 | 0.51 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000025 | 170111 | 0.015 | 0.17 | 达标 |
| 11 | 吴湾村 | -619，762 | 1小时 | 0.000139 | 17071807 | 0.05 | 0.28 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.00001 | 170718 | 0.015 | 0.06 | 达标 |
| 12 | 柳林董村 | 3441，728 | 1小时 | 0.000233 | 17031809 | 0.05 | 0.47 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000023 | 170111 | 0.015 | 0.15 | 达标 |
| 13 | 南文庄 | -67，-2796 | 1小时 | 0.000143 | 17010116 | 0.05 | 0.29 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000009 | 170101 | 0.015 | 0.06 | 达标 |
| 14 | 坟台 | 530，-3214 | 1小时 | 0.000315 | 17033008 | 0.05 | 0.63 | 达标 |
|  |  |  | 日平均 | 0.000039 | 170101 | 0.015 | 0.26 | 达标 |
| 15 | 网格 | 855，-769 | 1小时 | 0.000599 | 17011713 | 0.05 | 1.20 | 达标 |
|  |  | 1405，-469 | 日平均 | 0.000094 | 170912 | 0.015 | 0.62 | 达标 |

表 5-21              二噁英贡献值预测结果表

| 序号 | 点名称 |  | 点坐标(x，y) | 浓度类型 | 浓度增量(pg/m3) | 出现时间 | 评价标准(pg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秋湖 |  | 719，-1182 | 日平均 | 3.00E-04 | 170613 | 1.65 | 0.02 | 达标 |
|  |  |  |  | 全时段 | 1.00E-04 | 平均值 | 0.60 | 0.02 | 达标 |
| 2 | 前汪 |  | 1038，773 | 日平均 | 2.00E-04 | 170627 | 1.65 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  |  | 全时段 | 0.00E-04 | 平均值 | 0.60 | 0 | 达标 |
| 3 | 李庄 |  | 2544，29 | 日平均 | 3.00E-04 | 170511 | 1.65 | 0.02 | 达标 |
|  |  |  |  | 全时段 | 0.00E+00 | 平均值 | 0.60 | 0 | 达标 |
| 4 | 卓庄 |  | 2516，404 | 日平均 | 3.00E-04 | 170511 | 1.65 | 0.02 | 达标 |
|  |  |  |  | 全时段 | 0.00E+00 | 平均值 | 0.60 | 0 | 达标 |
| 5 | 后汪 |  | 14701，211 | 日平均 | 3.00E-04 | 170202 | 1.65 | 0.02 | 达标 |
|  |  |  |  | 全时段 | 0.00E-04 | 平均值 | 0.60 | 0 | 达标 |
| 6 | 翟庄 |  | 21011，126 | 日平均 | 2.00E-04 | 170511 | 1.65 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  |  | 全时段 | 0.00E+00 | 平均值 | 0.60 | 0 | 达标 |
| 7 | 王店 |  | -401，-500 | 日平均 | 2.00E-04 | 170521 | 1.65 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  |  | 全时段 | 0.00E+00 | 平均值 | 0.60 | 0 | 达标 |
| 8 | 东赵庄 |  | 3249，-869 | 日平均 | 2.00E-04 | 170108 | 1.65 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  |  | 全时段 | 0.00E+00 | 平均值 | 0.60 | 0 | 达标 |
| 9 | 吴庄村 |  | 2897，876 | 日平均 | 2.00E-04 | 170511 | 1.65 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  |  | 全时段 | 0.00E+00 | 平均值 | 0.60 | 0 | 达标 |
| 10 | 板凳张 |  | 3128 ，847 | 日平均 | 2.00E-04 | 170111 | 1.65 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  |  | 全时段 | 0.00E+00 | 平均值 | 0.60 | 0 | 达标 |
| 11 | 吴湾村 |  | -619，762 | 日平均 | 1.00E-04 | 170718 | 1.65 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  |  | 全时段 | 0.00E+00 | 平均值 | 0.60 | 0 | 达标 |
| 12 | 柳林董村 |  | 3441，728 | 日平均 | 2.00E-04 | 170111 | 1.65 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  |  | 全时段 | 0.00E+00 | 平均值 | 0.60 | 0 | 达标 |
| 13 | 南文庄 |  | -67，-2796 | 日平均 | 1.00E-04 | 170101 | 1.65 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  |  | 全时段 | 0.00E+00 | 平均值 | 0.60 | 0 | 达标 |
| 14 | 坟台 |  | 530，-3214 | 日平均 | 4.00E-04 | 171003 | 1.65 | 0.02 | 达标 |
|  |  |  |  | 全时段 | 0.00E-04 | 平均值 | 0.60 | 0 | 达标 |
| 15 | 网格 |  | 1355，-469 | 日平均 | 9.00E-03 | 170912 | 1.65 | 0.05 | 达标 |
|  |  |  | 1505，31 | 全时段 | 1.00E-04 | 平均值 | 0.60 | 0.02 | 达标 |

表 5-22             NH3贡献浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 点坐标(x，y) | 浓度类型 | 浓度增量(mg/m3) | 出现时间 | 评价标准(mg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秋湖 | 719，-1182 | 1小时 | 0.000347 | 17083124 | 0.20 | 0.17 | 达标 |
| 2 | 前汪 | 1038，773 | 1小时 | 0.000224 | 17082403 | 0.20 | 0.11 | 达标 |
| 3 | 李庄 | 2544，29 | 1小时 | 0.000395 | 17032408 | 0.20 | 0.20 | 达标 |
| 4 | 卓庄 | 2516，404 | 1小时 | 0.0003 | 17032408 | 0.20 | 0.15 | 达标 |
| 5 | 后汪 | 14701，211 | 1小时 | 0.000484 | 17103008 | 0.20 | 0.24 | 达标 |
| 6 | 翟庄 | 21011，126 | 1小时 | 0.000691 | 17022705 | 0.20 | 0.35 | 达标 |
| 7 | 王店 | -401，-500 | 1小时 | 0.000165 | 17081004 | 0.20 | 0.08 | 达标 |
| 8 | 东赵庄 | 3249，-869 | 1小时 | 0.000532 | 17090519 | 0.20 | 0.27 | 达标 |
| 9 | 吴庄村 | 2897，876 | 1小时 | 0.000176 | 17032408 | 0.20 | 0.09 | 达标 |
| 10 | 板凳张 | 3128，847 | 1小时 | 0.000387 | 17100702 | 0.20 | 0.19 | 达标 |
| 11 | 吴湾村 | -619，762 | 1小时 | 0.000095 | 17081822 | 0.20 | 0.05 | 达标 |
| 12 | 柳林董村 | 3441，728 | 1小时 | 0.000323 | 17100702 | 0.20 | 0.16 | 达标 |
| 13 | 南文庄 | -67，-2796 | 1小时 | 0.000059 | 17102318 | 0.20 | 0.03 | 达标 |
| 14 | 坟台 | 530，-3214 | 1小时 | 0.000553 | 17021307 | 0.20 | 0.28 | 达标 |
| 15 | 网格 | 1405，-769 | 1小时 | 0.006037 | 17032408 | 0.20 | 3.02 | 达标 |

根据表5-17~表5-22，项目各污染源正常排放下SO2的小时浓度、日均浓度，NO2的小时浓度、日均浓度，PM10、二噁英的日均浓度，HCl的小时浓度、日均浓度，NH3的小时浓度最大浓度占标率均≤100%；项目各污染源正常排放下SO2、NO2、PM10和二噁英的年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%。

2、叠加后环境质量浓度预测

本项目考虑以新带老污染源及区域消减污染源后，叠加现状环境质量浓度的预测结果见表5-23~表5-26（注：①表中贡献值为叠加以新带老污染源、区域削减污染源后的质量浓度；由于缺乏二噁英的长期监测数据，本次评价二噁英年平均浓度不再进行现状浓度的叠加）。

表 5-23       叠加后HCl环境质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 点坐标(x， y) | 浓度类型 | 浓度增量(mg/m3) | 出现时间 | 背景浓度(mg/m3) | 叠加背景后的浓度(mg/m3) | 评价标准(mg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秋湖 | 719，-1182 | 日平均 | 0.000033 | 170613 | 0.0025 | 0.002533 | 0.015 | 16.89 | 达标 |
| 2 | 前汪 | 1038，773 |  | 0.00002 | 170627 | 0.0025 | 0.00252 | 0.015 | 16.80 | 达标 |
| 3 | 李庄 | 2544，29 |  | 0.00003 | 170511 | 0.0025 | 0.00253 | 0.015 | 16.87 | 达标 |
| 4 | 卓庄 | 2516，404 |  | 0.000026 | 170511 | 0.0025 | 0.002526 | 0.015 | 16.84 | 达标 |
| 5 | 后汪 | 14701，211 |  | 0.000031 | 170202 | 0.0025 | 0.002531 | 0.015 | 16.87 | 达标 |
| 6 | 翟庄 | 21011，126 |  | 0.000025 | 170511 | 0.0025 | 0.002525 | 0.015 | 16.83 | 达标 |
| 7 | 王店 | -401，-500 |  | 0.00002 | 170521 | 0.0025 | 0.00252 | 0.015 | 16.80 | 达标 |
| 8 | 东赵庄 | 3249，-869 |  | 0.00002 | 170108 | 0.0025 | 0.00252 | 0.015 | 16.80 | 达标 |
| 9 | 吴庄村 | 2897，876 |  | 0.000019 | 170511 | 0.0025 | 0.002519 | 0.015 | 16.79 | 达标 |
| 10 | 板凳张 | 3128，847 |  | 0.000025 | 170111 | 0.0025 | 0.002525 | 0.015 | 16.83 | 达标 |
| 11 | 吴湾村 | -619，762 |  | 0.00001 | 170718 | 0.0025 | 0.00251 | 0.015 | 16.73 | 达标 |
| 12 | 柳林董村 | 3441，728 |  | 0.000023 | 170111 | 0.0025 | 0.002523 | 0.015 | 16.82 | 达标 |
| 13 | 南文庄 | -67，-2796 |  | 0.000009 | 170101 | 0.0025 | 0.002509 | 0.015 | 16.73 | 达标 |
| 14 | 坟台 | 530，-3214 |  | 0.000039 | 170101 | 0.0025 | 0.002539 | 0.015 | 16.93 | 达标 |
| 15 | 网格 | 1405，-469 |  | 0.000094 | 170912 | 0.0025 | 0.002594 | 0.015 | 17.29 | 达标 |

表 5-24             叠加后NH3环境质量浓度预测结果表

| 序号 | 点名称 | 点坐标(x，y) | 浓度类型 | 浓度增量(mg/m3) | 出现时间 | 背景浓度(mg/m3) | 叠加背景后的浓度(mg/m3) | 评价标准(mg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秋湖 | 719，-1182 | 1小时 | 0.000347 | 17083124 | 0.103 | 0.103347 | 0.2 | 51.67 | 达标 |
| 2 | 前汪 | 1038，773 |  | 0.000224 | 17082403 | 0.103 | 0.103224 | 0.2 | 51.61 | 达标 |
| 3 | 李庄 | 2544，29 |  | 0.000395 | 17032408 | 0.103 | 0.103395 | 0.2 | 51.70 | 达标 |
| 4 | 卓庄 | 2516，404 |  | 0.0003 | 17032408 | 0.103 | 0.1033 | 0.2 | 51.65 | 达标 |
| 5 | 后汪 | 14701，211 |  | 0.000484 | 17103008 | 0.103 | 0.103484 | 0.2 | 51.74 | 达标 |
| 6 | 翟庄 | 21011，126 |  | 0.000691 | 17022705 | 0.103 | 0.103691 | 0.2 | 51.85 | 达标 |
| 7 | 王店 | -401，-500 |  | 0.000165 | 17081004 | 0.103 | 0.103165 | 0.2 | 51.58 | 达标 |
| 8 | 东赵庄 | 3249，-869 |  | 0.000532 | 17090519 | 0.103 | 0.103532 | 0.2 | 51.77 | 达标 |
| 9 | 吴庄村 | 2897，876 |  | 0.000176 | 17032408 | 0.103 | 0.103176 | 0.2 | 51.59 | 达标 |
| 10 | 板凳张 | 3128，847 |  | 0.000387 | 17100702 | 0.103 | 0.103387 | 0.2 | 51.69 | 达标 |
| 11 | 吴湾村 | -619，762 |  | 0.000095 | 17081822 | 0.103 | 0.103096 | 0.2 | 51.55 | 达标 |
| 12 | 柳林董村 | 3441，728 |  | 0.000323 | 17100702 | 0.103 | 0.103323 | 0.2 | 51.66 | 达标 |
| 13 | 南文庄 | -67，-2796 |  | 0.000059 | 17102318 | 0.103 | 0.103059 | 0.2 | 51.53 | 达标 |
| 14 | 坟台 | 530，-3214 |  | 0.000553 | 17021307 | 0.103 | 0.103553 | 0.2 | 51.78 | 达标 |
| 15 | 网格 | 1405，-769 |  | 0.006037 | 17032408 | 0.103 | 0.109038 | 0.2 | 54.52 | 达标 |

表 5-25          叠加后SO2环境质量浓度预测结果

| 序号 | 点名称 | 点坐标(x，y) | 浓度类型 | 叠加背景后的浓度(mg/m3) | 评价标准(mg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秋湖 | 719，-1182 | 年平均 | 0.0168 | 0.06 | 28.00 | 达标 |
| 2 | 前汪 | 1038，773 |  | 0.016787 | 0.06 | 27.98 | 达标 |
| 3 | 李庄 | 2544，29 |  | 0.016779 | 0.06 | 27.97 | 达标 |
| 4 | 卓庄 | 2516，404 |  | 0.016776 | 0.06 | 27.96 | 达标 |
| 5 | 后汪 | 14701，211 |  | 0.016785 | 0.06 | 27.98 | 达标 |
| 6 | 翟庄 | 21011，126 |  | 0.016782 | 0.06 | 27.97 | 达标 |
| 7 | 王店 | -401，-500 |  | 0.016774 | 0.06 | 27.96 | 达标 |
| 8 | 东赵庄 | 3249，-869 |  | 0.016773 | 0.06 | 27.95 | 达标 |
| 9 | 吴庄村 | 2897，876 |  | 0.016772 | 0.06 | 27.95 | 达标 |
| 10 | 板凳张 | 3128，847 |  | 0.016773 | 0.06 | 27.96 | 达标 |
| 11 | 吴湾村 | -619，762 |  | 0.016771 | 0.06 | 27.95 | 达标 |
| 12 | 柳林董村 | 3441，728 |  | 0.016773 | 0.06 | 27.95 | 达标 |
| 13 | 南文庄 | -67，-2796 |  | 0.016771 | 0.06 | 27.95 | 达标 |
| 14 | 坟台 | 530，-3214 |  | 0.016791 | 0.06 | 27.98 | 达标 |
| 15 | 网格 | 1255，-1119 |  | 0.016883 | 0.06 | 28.14 | 达标 |
| 1 | 秋湖 | 719,-1182 | 98%保证率日平均浓度 | 0.040053 | 0.15 | 26.70 | 达标 |
| 2 | 前汪 | 1,038,773 |  | 0.040028 | 0.15 | 26.69 | 达标 |
| 3 | 李庄 | 2544,29 |  | 0.040012 | 0.15 | 26.67 | 达标 |
| 4 | 卓庄 | 2,516,404 |  | 0.04001 | 0.15 | 26.67 | 达标 |
| 5 | 后汪 | 14,701,211 |  | 0.040016 | 0.15 | 26.68 | 达标 |
| 6 | 翟庄 | 21,011,126 |  | 0.04001 | 0.15 | 26.67 | 达标 |
| 7 | 王店 | -401,-500 |  | 0.040082 | 0.15 | 26.72 | 达标 |
| 8 | 东赵庄 | 3249,-869 |  | 0.040008 | 0.15 | 26.67 | 达标 |
| 9 | 吴庄村 | 2,897,876 |  | 0.040007 | 0.15 | 26.67 | 达标 |
| 10 | 板凳张 | 3,128,847 |  | 0.040006 | 0.15 | 26.67 | 达标 |
| 11 | 吴湾村 | -619,762 |  | 0.040019 | 0.15 | 26.68 | 达标 |
| 12 | 柳林董村 | 3,441,728 |  | 0.040006 | 0.15 | 26.67 | 达标 |
| 13 | 南文庄 | -67,-2796 |  | 0.040006 | 0.15 | 26.67 | 达标 |
| 14 | 坟台 | 530,-3214 |  | 0.040006 | 0.15 | 26.67 | 达标 |
| 15 | 网格 | 1155,-519 |  | 0.040350 | 0.15 | 26.90 | 达标 |

表 5-26          叠加后二噁英环境质量浓度预测结果

| 序号 | 点名称 | 点坐标(x，y) | 浓度类型 | 浓度增量(pg/m3) | 出现时间 | 背景浓度(pg/m3) | 叠加背景后的浓度(pg/m3) | 评价标准(pg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秋湖 | 719，-1182 | 日平均 | 3.00E-4 | 170613 | 1.400E-4 | 4.40E-04 | 1.65 | 0.03 | 达标 |
| 2 | 前汪 | 1038，773 |  | 2.00E-4 | 170627 | 1.400E-4 | 3.40E-04 | 1.65 | 0.02 | 达标 |
| 3 | 李庄 | 2544，29 |  | 3.00E-4 | 170511 | 1.400E-4 | 4.40E-04 | 1.65 | 0.03 | 达标 |
| 4 | 卓庄 | 2516，404 |  | 3.00E-4 | 170511 | 1.400E-4 | 4.40E-04 | 1.65 | 0.03 | 达标 |
| 5 | 后汪 | 14701，211 |  | 3.00E-4 | 170202 | 1.400E-10 | 4.40E-04 | 1.65 | 0.03 | 达标 |
| 6 | 翟庄 | 21011，126 |  | 2.00E-4 | 170511 | 1.400E-4 | 3.40E-04 | 1.65 | 0.02 | 达标 |
| 7 | 王店 | -401，-500 |  | 2.00E-4 | 170521 | 1.400E-4 | 3.40E-04 | 1.65 | 0.02 | 达标 |
| 8 | 东赵庄 | 3249，-869 |  | 2.00E-4 | 170108 | 1.400E-4 | 3.40E-04 | 1.65 | 0.02 | 达标 |
| 9 | 吴庄村 | 2897，876 |  | 2.00E-4 | 170511 | 1.400E-4 | 3.40E-04 | 1.65 | 0.02 | 达标 |
| 10 | 板凳张 | 3128，847 |  | 2.00E-4 | 170111 | 1.400E-4 | 3.40E-04 | 1.65 | 0.02 | 达标 |
| 11 | 吴湾村 | -619，762 |  | 1.00E-4 | 170718 | 1.400E-4 | 2.40E-04 | 1.65 | 0.01 | 达标 |
| 12 | 柳林董村 | 3441，728 |  | 2.00E-4 | 170111 | 1.400E-4 | 3.40E-04 | 1.65 | 0.02 | 达标 |
| 13 | 南文庄 | -67，-2796 |  | 1.00E-4 | 170101 | 1.400E-4 | 2.40E-04 | 1.65 | 0.01 | 达标 |
| 14 | 坟台 | 530，-3214 |  | 4.00E-4 | 171003 | 1.400E-4 | 5.40E-04 | 1.65 | 0.03 | 达标 |
| 15 | 网格 | 40972，093 |  | 9.00E-4 | 170912 | 1.400E-4 | 1.04E-03 | 1.65 | 0.06 | 达标 |

根据表5-23~表5-26，叠加现状浓度，区域达标因子SO2的年均浓度及98%保证率日均浓度均满足环境质量标准要求；叠加现状浓度后NH3小时浓度，HCl、二噁英日均浓度均满足环境质量要求。相应预测等值线分布图见图5-6~图5-10。

项目所在的许昌市属于不达标区，且未编制大气环境质量限期达标规划；根据导则要求，需开展NO2和PM10超标污染物的区域环境质量变化评价。评价结论如下：

（1）NO2区域环境质量变化评价

本 项 目源在所有网格点上的年平均贡献浓度的算术平均值 = 4.4664E-02 (ug/m3)，区域削减源在所有网格点上的年平均贡献浓度的算术平均值 = 8.9708E-02 (ug/m3)，实施削减后预测范围的年平均浓度变化率 k = -50.21%，浓度变化率 k <= -20%, 因此区域环境质量整体改善。预测结果见图5-11。

图5-11  NO2区域环境质量变化评价结果

（2）PM10区域环境质量变化评价

本项目源在所有网格点上的年平均贡献浓度的算术平均值 = 7.0735E-03 (ug/m3)，区域削减源在所有网格点上的年平均贡献浓度的算术平均值 = 2.5295E-02 (ug/m3)，实施削减后预测范围的年平均浓度变化率 k = -72.04%，浓度变化率 k <= -20%, 因此区域环境质量整体改善。预测结果见图5-12。

图5-12  PM10区域环境质量变化评价结果

3、非正常排放环境空气影响预测

非正常工况条件下，各污染物对环境空气敏感点的最大小时浓度贡献值见表5-27~5-28。

表 5-27               工况一各点位最大小时浓度

| 序号 | 点名称 | SO2 | NH3 | HCl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度增量(mg/m3) | 占标率% | 是否超标 | 浓度增量(mg/m3) | 占标率%) | 是否超标 | 浓度增量(mg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| 1 | 秋湖 | 0.020679 | 4.14 | 达标 | 0.000096 | 0.05 | 达标 | 0.000185 | 0.37 | 达标 |
| 2 | 前汪 | 0.011434 | 2.29 | 达标 | 0.000077 | 0.04 | 达标 | 0.00015 | 0.30 | 达标 |
| 3 | 李庄 | 0.011582 | 2.32 | 达标 | 0.000044 | 0.02 | 达标 | 0.000085 | 0.17 | 达标 |
| 4 | 卓庄 | 0.011527 | 2.31 | 达标 | 0.000031 | 0.02 | 达标 | 0.000061 | 0.12 | 达标 |
| 5 | 后汪 | 0.014503 | 2.90 | 达标 | 0.000093 | 0.05 | 达标 | 0.000179 | 0.36 | 达标 |
| 6 | 翟庄 | 0.01289 | 2.58 | 达标 | 0.000094 | 0.05 | 达标 | 0.000181 | 0.36 | 达标 |
| 7 | 王店 | 0.012743 | 2.55 | 达标 | 0.000044 | 0.02 | 达标 | 0.000086 | 0.17 | 达标 |
| 8 | 东赵庄 | 0.011061 | 2.21 | 达标 | 0.000098 | 0.05 | 达标 | 0.00019 | 0.38 | 达标 |
| 9 | 吴庄村 | 0.010261 | 2.05 | 达标 | 0.00002 | 0.01 | 达标 | 0.000038 | 0.08 | 达标 |
| 10 | 板凳张 | 0.012728 | 2.55 | 达标 | 0.000055 | 0.03 | 达标 | 0.000107 | 0.21 | 达标 |
| 11 | 吴湾村 | 0.005938 | 1.19 | 达标 | 0.000029 | 0.01 | 达标 | 0.000056 | 0.11 | 达标 |
| 12 | 柳林董村 | 0.010807 | 2.16 | 达标 | 0.000039 | 0.02 | 达标 | 0.000076 | 0.15 | 达标 |
| 13 | 南文庄 | 0.005618 | 1.12 | 达标 | 0.000015 | 0.01 | 达标 | 0.000028 | 0.06 | 达标 |
| 14 | 坟台 | 0.015015 | 3.00 | 达标 | 0.000093 | 0.05 | 达标 | 0.00018 | 0.36 | 达标 |
| 15 | 网格 | 0.030588 | 6.12 | 达标 | 0.000329 | 0.16 | 达标 | 0.000637 | 1.27 | 达标 |

表 5-28            工况二各点位最大小时浓度

| 序号 | 点名称 | SO2 | NO2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度增量(mg/m3) | 占标率% | 是否超标 | 浓度增量(mg/m3) | 占标率% | 是否超标 |
| 1 | 秋湖 | 0.017293 | 3.46 | 达标 | 0.008181 | 4.09 | 达标 |
| 2 | 前汪 | 0.014896 | 2.98 | 达标 | 0.007716 | 3.86 | 达标 |
| 3 | 李庄 | 0.010196 | 2.04 | 达标 | 0.004801 | 2.40 | 达标 |
| 4 | 卓庄 | 0.011127 | 2.23 | 达标 | 0.005302 | 2.65 | 达标 |
| 5 | 后汪 | 0.018044 | 3.61 | 达标 | 0.009107 | 4.55 | 达标 |
| 6 | 翟庄 | 0.015844 | 3.17 | 达标 | 0.006467 | 3.23 | 达标 |
| 7 | 王店 | 0.012988 | 2.60 | 达标 | 0.0063 | 3.15 | 达标 |
| 8 | 东赵庄 | 0.01991 | 3.98 | 达标 | 0.009959 | 4.98 | 达标 |
| 9 | 吴庄村 | 0.009523 | 1.90 | 达标 | 0.004626 | 2.31 | 达标 |
| 10 | 板凳张 | 0.014122 | 2.82 | 达标 | 0.006882 | 3.44 | 达标 |
| 11 | 吴湾村 | 0.006681 | 1.34 | 达标 | 0.003568 | 1.78 | 达标 |
| 12 | 柳林董村 | 0.010539 | 2.11 | 达标 | 0.005163 | 2.58 | 达标 |
| 13 | 南文庄 | 0.005022 | 1.00 | 达标 | 0.002825 | 1.41 | 达标 |
| 14 | 坟台 | 0.018275 | 3.66 | 达标 | 0.009762 | 4.88 | 达标 |
| 15 | 网格 | 0.034145 | 6.83 | 达标 | 0.015642 | 7.82 | 达标 |

由表5-27~5-28可知，非正常情况下，废气对周围环境影响较大，应及时维护保养废气处理装置，避免非正常工况的发生。

### 防护距离

1、大气环境防护距离

根据导则要求，采用进一步预测模型模拟评价基准年内，本项目所有污染源对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布。自底图上标注从厂界起所有超过环境质量短期浓度标准值得网格区域，以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离。根据预测结果，正常排放时，本项目所有污染源对厂界外主要污染物的小时平均浓度贡献值和日均浓度贡献值均不超过环境质量标准限值；因此，本项目不设置大气环境防护距离。

2、卫生防护距离

计算公式（选自《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T13201—91）。

式中：Cm：标准浓度限值；

QC：工业企业有害气体排放量可以达到的控制水平，kg/h；

L：工业企业所需卫生防护距离，m；

γ：有害气体排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D：计算系数。根据卫生防护距离计算公式计算的正常工况下、非正常状况下各无组织排放单元排放的主要污染物的卫生防护距离列于表5-29。

表 5-29              卫生防护距离计算参数及计算结果

| 污染源 | 污染物 | 排放量（kg/h） | 面积（m2） | 高度（m） | 小时标准（mg/m3） | 计算结果（m） | L（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混料间 | NH3 | 0.00402 | 704 | 6 | 0.20 | 1.319 | 50 |

根据工程分析，本工程运行过程中无组织面源主要是混料间NH3的无组织排放。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T1301-91）：按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离，经计算，混料间应设置50m的卫生防护距离。本项目卫生防护距离包络线图详见图5-13。由图可知，距离本项目最近的敏感点为厂址西南侧480m的秋湖村，不在本项目环境防护距离区域内。本项目环境防护距离内目前无无居民住宅、学校、医院等敏感目标，要求当地相关部门禁止在防护距离内建设新居民点、学校、医院等环境敏感建筑物。

### 小结

（1）许昌市PM2.5、PM10、NO2三个因子浓度年均值超二级标准，因此项目所在区域为不达标区，且未编制大气环境质量限期达标规划，本项目已按要求找到替代源的削减方案。根据预测结果，本项目新增污染源正常排放下各污染物小时平均和24小时平均浓度贡献值的最大浓度占标率均≤100%；本项目新增污染源正常排放下各污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%。对区域现状浓度超标污染物NO2和PM10进行区域环境质量变化评价的结果表明，在落实区域污染源削减方案的前提下，本项目实施后区域NO2和PM10的环境质量将整体改善。对区域现状浓度达标的SO2年平均质量浓度和SO2叠加背景浓度后保证率日平均质量浓度均符合环境质量标准。HCl、NH3、二噁英仅有短期浓度限值，叠加背景浓度后短期浓度符合环境质量标准。综上，评价认为本项目对大气环境的影响可以接受。

（2）非正常工况，废气对周围的环境影响较大，应及时维护保养废气处理装置，避免非正常工况的发生。

（3）防护距离

根据环境防护距离、卫生防护距离的计算结果，本项目混料间需设置50m的卫生防护距离，卫生防护距离内无居民住宅等敏感目标，要求当地相关部门禁止在防护距离内建设新居民点、学校、医院等环境敏感建筑物。

## 运营期地表水环境影响分析

项目废水由生产废水、生活污水、初期雨水组成。其中，生产废水主要为车间冲洗废水、锅炉排污水、焚烧系统洗涤除雾废水、急冷塔排水、复混肥基料生产烟气洗涤废水等。采用分类收集、分质处理的方案处理厂内各股废水：①	锅炉定排水水质简单，回用于急冷塔补水，不外排；②洗涤除雾塔水，低浓度的吸收水可送入急冷水池用于急冷，减少洗涤水的排放；洗涤除雾塔水循环使用一段时间后，水中灰分、无机盐等物质增多，不适宜再进行使用，此时废水中和后送焚烧炉焚烧，不外排，循环使用周期为30天，30天更换一次；③急冷塔水循环使用一段时间后，水中灰分、无机盐等物质增多，不适宜再进行使用，此时废水中和后送焚烧炉焚烧，不外排；④	复混肥基料生产烟气洗涤废水溶解了大量的氯化铵、硫酸铵、磷酸二氢铵等，溶度较高，回用于混合槽2.786m3/h；⑤地面冲洗水、初期雨水等具有与处理物料类似组分的潜在污染，主要含有COD、悬浮物、石油类等污染因子，收集后通过河南红东方污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准限值要求后，排至许昌市建安区第二污水处理厂。

排入新建污水处理站的废水水量、水质见表5-30。

表 5-30      排入河南红东方污水处理站的废水污染物一览表

| 序号 | 废水类别 | 产生量（m3/d） | 污染物产生情况 | 处理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染物 | 浓度（mg/L） |  |
| 1 | 地面冲洗废水 | 0.117 | COD | 700 | 经河南红东方污水处理站处理后排入许昌市建安区第二污水处理厂 |
|  |  |  | SS | 500 |  |
|  |  |  | TP | 5 |  |
|  |  |  | 石油类 | 80 |  |

表 5-31   污水处理站各处理单元COD、BOD5、TP、SS去除效率估算

| 序号 | 处理单元 | COD去除率（%） | TP去除率（%） | SS去除率（%） | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物化处理单元 | 89.7 | 11.4 | 70.0 | / |
| 2 | 生化处理单元 | 85.6 | / | 54.2 | / |
| 3 | 深度氧化处理单元 | 21.1 | 94.9 | 14.8 | / |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准限值要求 | 200 | 1.0 | 150 | 10 |

根据表5-30、表5-31中的数据估算，本项目废水经河南红东方现有污水处理站处理后，各污染物排放浓度能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准限值要求，经许昌市建安区第二污水处理厂处理后最终排入新沟河。

本项目废水排入许昌市建安区第二污水处理厂的可行性分析：

《许昌县第二污水处理厂工程污水处理工艺变更环境影响分析报告》和许昌市环境保护局关于该变更环境影响分析报告的批复（许环建审【2011】249号）。根据该环境影响报告表，污水处理厂位于许昌县张潘镇前汪村，东邻红东方，北距豫S237省道（枪张公路）200m，西邻小洪河故道。污水处理厂基本情况如下：

（1）设计规模：工程总规模

工程设计污水处理规模为1.5万m3/d。

（2）处理工艺及水质、水量：

工程采用格栅+旋流沉砂池+水解酸化+C-Orbel氧化沟+混凝沉淀+砂滤工艺，处理工艺流程：污水经管道收集后，经过粗细格栅及提升泵房、沉砂池后，进入厌氧池、卡鲁塞尔氧化沟、二沉池后进入深度处理，紫外线消毒处理后的出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A排放标准，排入老小洪河。

本项目排放废水为地面冲洗水，水量很小，仅为0.117 m3/d，项目废水污染物主要为COD、SS、TP、石油类，经红东方污水处理站处理后可满足污水处理厂进水水质要求。

许昌县第二污水处理厂收水范围为将官池镇东部和张潘镇全镇的生活污水，同时收集区域内经各企业污水处理站处理后的工业废水，本项目位于许昌精细化工园区，位于其收水范围内；项目排水量0.117 m3/d，远小于污水处理厂日处理能力，项目废水排入许昌县第二污水处理厂处理可行。综上所述，从水质、水量及处理工艺上来说，本项目废水排入许昌县第二污水处理厂是可行的。

综上，本项目建设对区域水环境影响不大。

## 运营期声环境影响分析

### 评价目的及评价范围

（1）评价目的通过对本项目各种噪声源对环境影响的预测，评价项目声源对环境影响的程度和范围，找出存在问题，为提出切实的防治措施提供依据。

（2）评价范围：建设项目边界外200m范围。

### 噪声源

本项目噪声主要来源于焚烧系统的鼓风机、引风机和辅助系统的压缩机、引风机等设备。对部分高噪声设备加装消声器或隔音罩；相关建筑物在设计施工时选用隔声吸音材料，使工人可以在隔音消声性能好的操作间、控制室内工作；厂界外设置绿化带等。主要噪声源噪声声级及治理后效果见表5-32。

表 5-32            本项目噪声源一览表

| 序号 | 位置 | 噪声源 | 噪声值dB（A） | 数量（台） | 距厂界最近距离m | 防治措施 | 治理后噪声值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存库 | 集气风机 | 85 | 3 | 9 | 低噪设备、减振隔声、消声 | 65 |
| 2 | 混料间 | 集气风机 | 85 | 1 | 20 | 低噪设备、减振隔声、消声 | 65 |
| 3 | 鳞板炉焚烧系统 | 破碎机 | 90 | 3 | 20 | 低噪设备，电机加隔声罩 | 70 |
|  |  | 泵 | 85 | 5 | 9 | 减振、车间隔音 | 65 |
|  |  | 风机 | 95 | 6 | 20 | 低噪设备、加消声器 | 75 |
|  |  | 空压机 | 90 | 2 | 10 | 减振、车间隔音 | 70 |
| 4 | 回转窑焚烧系统 | 风机 | 95 | 2 | 36 | 低噪设备、加消声器 | 75 |
|  |  | 空压机 | 90 | 1 | 10 | 减振、车间隔音 | 70 |
|  |  | 泵 | 85 | 2 | 10 | 减振、车间隔音 | 65 |

### 预测模式

预测过程根据工程主要高噪声设备在厂区内的分布状况和源强声级值，结合噪声现状监测结果，本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测计算模式，具体如下：

（1）室外声源

式中：LA(r)--点声源在预测点产生的A声级；

Lp(r0)--参考位置r0处的倍频带声压级；

r--预测点距声源的距离，m；

r0--参考位置距声源的距离，m；

ΔLi--i倍频带A计权网格修正值，dB；

A--各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见导则正文）。

（2）室内声源

①如下图所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处倍频带声压级：

式中：LP1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，

LW为某个声源的倍频带声功率级，

r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，

R为房间常数，

Q为方向因子。

②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

③计算出室外靠近围护结构处的声压级：

④将室外声级LP2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源

式中：第i个倍频带的声功率级LW：

S为透声面积，m2。

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为LW，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

（3）噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA i，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA，j，在T时间内该声源工作时间为t，j，则预测点的总等效声级为：

式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。

### 预测结果及评价

本项目24小时连续运行，在正常工况时噪声源强稳定，昼间和夜间产生的噪声水平具有一致性，其对环境噪声的贡献值昼、夜相同，因此本项目重点对运营期噪声进行预测。噪声影响预测结果见表5-33和图5-14。

表 5-33             厂界噪声预测结果表

| 序 号 | 预测点 | X坐标m | Y坐标m | 贡献值 | 背景值 | 叠加值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼/夜 |  |
| 1 | 北厂界 | 27.75 | 135.48 | 39.66 | 52.50 | 42.40 | 52.72 | 44.25 | 60/50 | 达标 |
| 2 | 东厂界 | -1.58 | -98.29 | 28.13 | 51.90 | 41.30 | 51.92 | 41.50 |  | 达标 |
| 3 | 南厂界 | -253.26 | 122.45 | 23.13 | 50.80 | 41.50 | 50.81 | 41.56 |  | 达标 |
| 4 | 西厂界 | -113.16 | 282.9 | 24.33 | 53.20 | 44.20 | 53.21 | 44.24 |  | 达标 |

根据表5-33噪声预测结果分析可知：项目建成后，各测点昼间、夜间厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，本项目建成后噪声对周边环境影响较小。

## 运营期地下水影响分析

### 水文地质条件

#### 气象水文

1、气象

许昌市市位于北亚热带和暖温带过渡地带，属于暖温带季风型气候。四季分明，气候温和，光热资源充足，雨量适中，但时空分布不均，夏季雨水集中，冬春雨水稀少，春夏之间多出现干热风，年日照时数2151.1h。多年平均气温14.6℃，一月份平均气温0.6℃。7月份平均气温27.4℃。平均降水量762.2mm，年平均降雨87.3天，无霜期217天。

许昌市市属中纬度温暖带半湿润季风气候区，热量资源丰富，光能充足，雨量适中，无霜期长。除西部禹州市有部分山区岗地外，其余为平原地区，气候差异不大。气候特点是:冬春干旱，夏季多雨，属北暖温带季风气候区，雨季多集中在七、八、九三个月，降雨量占全年的54.7%。历年平均年降水量为721.45 mm( 1977~2000年)，最大降水量为1060.9 mm （1984年)，最小降水量仅430.6 mm（1988年)，最大年为最小年的2.46倍；年降水量的变差系数为0.30蒸发量多年平均值为1538.9 mm;多年月平均最大为169.4 mm，月平均最小36.3 mm，四、五、六三个月蒸发量最大，十二月与翌年元月最小。蒸发量随降水量增大而减小，反之亦然，但总的特点是蒸发量大于降水量。多年平均气温14.7℃，以七月份气温最高，月平均27. 7℃，一月份最低，月平均0.6℃。极端最高气温41. 9 ℃（1972年7月19日)，极端最低气温一17.6℃（1955年1月6日)。

#### 水文

本次调查区区域范围内属于淮河流域沙颍河水系，评价调查区内主要河流为新沟河及其支流小洪河。

新沟河发源于长葛县东部，经建安区东部流入临颍县境内，自西北向东南贯穿临颍县东北部的王孟、沃城、王岗三个乡镇，境内支流主要是小洪河、上枣枝河和下枣枝河，均属排涝河道。新沟河总流域面积414km2，其中临颍流域面积146km2，长度24.1km。上枣枝河于10+500m处汇入新沟河，上枣枝河入口以下控制流域面积为285.4 km2；下枣枝河于20+200m处汇入新沟河，下枣枝河入口以下控制流域面积375.4 km2；小洪河在18+400m处汇入新沟河，小洪河入口以下控制面积329.8 km2。新沟河属平原地貌，地势由西北向东南倾斜，自然坡度为1/3000～1/4000，地面高程在54.5～56.0m，平均地面比降为1/3500。区域水系图见图4-1。

### 地形地貌

许昌市地处豫西山地向黄淮海平原过渡地区，处于伏牛山余脉向东平原过渡地区，东西长117km，南北宽53 km，东西狭长。地势总体上表现为西北高、东南低，西部属低山丘陵区，地面高程200-1000m；中部山前,岗地区地面高程70-200 m，坡降2.5-8‰地形起伏不平，自然植被稀少；东部冲积平原区地面高程50—190m，微向东南倾，坡降0.3-2.5‰，地形较平坦。

许昌市地貌景观呈东西向分带，根据地貌成因及形态组合，分为冲积平原、剥蚀丘陵和剥蚀堆积岗地三大类。其中平原面积2163.1km2，占全市总面积53.2%。山地、低山丘陵面积1159.6 km2，占全市总面积的28.8%岗地面积729. 8 km2，占全市总面积的18%。

### 地层与构造

#### 区域地层

该区域属平原区，地表无基岩出露，完全被新生界地层覆盖。据地表物探和深部钻探资料知，上元古界、奥陶系上统、志留系、泥盆系、石炭系下统、侏罗系及白至系地层在区域缺失。其它地层由老到新分述如下:

（1）太古界登封群(Ardn )

主要分布于长葛北石固一许昌市一带松散沉积层之下。岩性以斜长角闪片岩、角闪变粒岩为主，夹黑云母变粒岩、浅粒岩及磁铁石英岩。属郭家窑组下部，钻孔揭露厚度大于281m。

（2）寒武系(Є)

岩性主要为一套灰一灰白色厚层灰岩、白云质灰岩，白云岩及鲕状灰岩等，岩溶裂隙发育，总厚486~1109m。

（3）奥陶系中统马家沟组(O2 )

上部为深灰色厚层状灰岩、角砾状灰岩夹白云质灰岩;下部为薄层状泥灰岩，泥质白云岩夹页岩，泥灰岩局部含砾，岩溶发育，厚30~49.49 m。与下伏寒武系上统及上覆石炭系中统均呈平行不整合接触。

（4）石炭系中、上统(C2+C3 )

①中统本溪组(C2b )

零星分布于禹县浅井、长庄以北山前地带。下部为紫红、灰白、灰黄等杂色铝土岩，底部夹透镜状或鸡窝状赤铁矿层;上部为灰色薄一厚层状铝土矿层。厚度2~16m。

- 上统太原组(C3t )

下部为灰色厚层状灰岩夹2~8层煤线；中部为灰、灰黄色砂质页岩、泥质页岩、砂岩夹灰岩，夹3~7层煤线；上部为灰、深灰色厚层状灰岩含隧石团块或条带灰岩夹砂质页岩及煤线1~4层。厚51-105 m。

（5）二叠系(P)

本系划分为下统山西组和下石盒子组;上统上石盒子组和石千峰组。

①下统(P1)

i山西组(P1s)：为灰、灰黑、青灰等色砂质泥岩，泥岩夹浅黄色细粒石英砂岩及煤层，底部为灰色细砂岩或粉砂岩，有时相变为泥岩。厚10-65m。

ii下石盒子组(P1x)：为灰白、褐黄色中粒长石石英砂岩，暗灰、灰色粉砂岩夹灰黄、青灰色砂质泥岩、泥岩及煤层。厚22-71m。

②上统(P2)

i上石盒子组(P2s )：下段为灰黄、黄绿、米黄等色砂质泥岩、细砂岩、泥岩夹紫红、灰黄色斑块泥岩、炭质泥岩和煤层(线)，厚403-689m。

上段为灰白、浅褐黄色厚层至巨厚层状中粗粒长石石英砂岩(平顶山砂岩)，其上部为青灰、灰黄色中厚层状中细粒长石石英砂岩、粉砂岩及泥岩，底部有时可见砂砾岩透镜体。厚58-99 m。

ii石千峰组(P2Sh)：下部为紫红色、灰白色中厚层状细至中粒石英砂岩夹灰黄色细粒长石石英砂岩，紫红色泥岩;中部为紫红色厚层状中细粒石英砂岩夹紫红色粉砂岩、泥岩及透镜状砾岩；上部为紫红色中厚层状细至中粒石英砂岩。出露厚度445m。

（6）第三系(R)

为一套冲积沉积物相，岩性为棕红、棕黄色细砂、中细砂、粉砂、粉质粘土及粘土，厚度较大，顶板埋深140~185 m。主要成分为石英、长石及少量云母和暗色矿物，具明显水平层理。在406 m深度内有4-6个明显的沉积旋回，砂层6-9层，砂层厚度34.15~81.70 m。

（7）第四系(Q)

在区域内分布广泛，各统发育齐全。上部岩性主要以黄色粉土为主，夹细砂、粉砂，中部为细砂与粉土互层;下部为粉质粘土、粘土夹细砂。砂层单层厚度一般5~8m，总厚度40 m左右，第四系总厚度150 m。

#### 区域构造

许昌市在大地构造上处于中朝准地台的南部，区域地质构造单元上属于中朝准地台之华北坳陷的通许凸起，早第三纪以后，嵩箕台隆继续上隆，该区域随着华北坳陷整体下沉，接受沉积，才与嵩箕台隆分开，呈现今日面貌。基底为太古界、古生界组成的近东西向鞍状复式背斜。

断裂构造发育，区内主构造形迹有近东西向断裂、北东向断裂、北西向断裂。晚第三纪以后由南北差异运动转为整体下沉，沉积了较厚的上第三系和第四系地层。

图5-15 区域第四系地质图

### 评价区水文地质条件及地下水开发利用现状与规划

#### 地下水类型及含水层分布特征

该区域浅层地下水含水层属松散岩类孔隙水，类型为潜水，由上更新统(Q3)及全新统(Q4)河流泛滥冲积物组成，厚度30~40m，其岩性组成主要为粘质粉土、黑色粘土、粉质粘土，偶夹粉砂，为黄河古泛流带沉积物。砂层埋深10 m左右，单井出水20~40 m3/L，水位埋深6~8 m，渗透系数3.27 m/d。

#### 浅层地下水流场特征

为精确了解评价区的浅层含水层地下水埋深、地下水流向等特征，项目组对评价区内的十余眼浅井地下水水位进行了调查和统测，绘制了评价区7月份等水位线图及水文地质剖面图(见图5-16，5-17)。

从评价区等水位线图上可以看出，评价区内浅层地下水以潜水为主，地下水水力坡度较小，与地形坡度基本保持一致。

图5-16 区域浅层地下水水文地质图

图5-17 评价区综合水文地质图

图5-18 评价区等水位线图（2017年7月）

图5-19 评价区I~I′地层岩性结构剖面图

#### 地下水补给、径流和排泄

本区域浅层地下水直接接受大气降水补给，水位动态随季节变化，水位峰值一般出现在每年丰水期的8~9月份，滞后降水5~15天，水位最低值出现在每年枯水期的3~6月份。同时，地下水也接受河、渠入渗补给。

浅层地下水的径流方向与地表径流基本一致，由北西向南东径流，水力坡度3‰左右，径流速度迟缓。

排泄方式主要是向下游径流排泄，此外，当地农村农田灌溉用水，也利用主要取自浅层地下水（浅水井），因而人工开采亦为浅层地下水的排泄方式之一。

#### 地下水开发利用现状与规划

评价区内目前地下水开发利用程度较低，仅为周围分散居民点设有浅水水井，用于农田灌溉。同时评价区内目前也没有地下水开发利用规划。

### 水文地质试验

为调查本区域内环境水文地质条件，评价单位特委托河南地矿集团中昊建设工程有限公司对河南红东方化工股份有限公司日处理150t草甘膦尾液项目场区进行了环境水文地质勘察试验。

#### 包气带渗水试验

1、试验点位置

为了查明拟建项目场地包气带渗透性能，本次在场地内共选取3个点进行试坑双环渗水试验，具体位置见下附图。

2、试验方法

（1）设备的安装

①选定试验位置，开挖至试验目的层土后再下挖一个30cm的渗水试坑，清平坑底；

②将直径分别为25cm和50cm的两个试环按同心圆状压入坑底，深约5～8cm，确保试环周边不漏水；

③在内环及内、外环之间铺2cm厚的粒径5～8mm的粒料作缓冲层。

（2）试验步骤

①同时向内环和内、外环之间渗水，保持环内水柱高度均在10cm左右，开始进行内环注入流量量测；

②开始每隔5min量测一次渗水量，连续量测5次；之后每隔15min量测一次，连续量测2次；以后每隔30min量测一次并持续量测多次；

- 第n次和第n-1次渗水量之差小于第n+1次渗水量的10%，试验结束；

- 用洛阳铲探明渗水实验的渗入深度。

图5-20 野外渗水试验装置图

（3）参数计算

试坑双环渗水试验按下列公式计算试验层的渗透系数：

（4-1）

式中  K---试验土层渗透系数，cm/s；

Q---内环最后一次渗水量，L/min；

F---内环底面积，cm2。

H---试验水头，cm；

Ha---试验土层毛细上升高度，cm，取经验值；

Z---渗水实验的渗入深度，cm。

工作区各试点的稳定流量及渗透系数计算结果见表5-34。

表 5-34河南红东方化工股份有限公司日处理150t 草甘膦尾液项目渗水试验结果计算统计一览表

| 编号 | 位置 | 试验类型 | 渗透系数（K） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 双环 | cm/s | m/d |
|  |  | Q（L/min） | F（cm2） | H（cm） | Ha（cm） | Z（cm） |  |  |
| 1 | 场区北部 | 0.008333 | 452.39 | 10 | 160 | 70 | 1.3434E-04 | 0.12 |
| 2 | 场区中部 | 0.033333 | 452.39 | 10 | 120 | 145 | 8.2838E-04 | 0.72 |
| 3 | 场区南部 | 0.006667 | 452.39 | 10 | 160 | 70 | 1.0748E-04 | 0.09 |

按照防污性能划分标准：《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610—2010）规范中“表6 天然包气带防污性能分级参照表”进行了防污性能分级，则工作区包气带浅表部岩土防污性能为弱。

表 5-35          天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数k≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数k≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜k≤1×10-4cm/s,且分布连续、稳定。 |
| 弱 | 岩土层不满足上述“强”和“中”的条件 |

#### 抽水试验

为了求取拟建项目场地浅层地下水的渗透系数，在拟建项目场地共布置了2组单孔稳定流抽水试验，具体位置见图。

根据现场抽水试验资料，分别利用潜水井稳定流经验公式法、h2-lgt直线图法、水位恢复法进行参数计算求解。

抽水试验经验公式：K=

式中Q—涌水量(m3/d)；

H —含水层厚度（m）；

S —抽水孔降深（m）；

rω—抽水孔半径（m）；

R —影响半径（m）。

根据上式计算含水层相关渗透系数，计算成果见下表。

表 5-36                抽水试验成果表

| 孔号 | 位置 | 孔深 （m） | 含水层 厚度（m） | 降深 （m） | 静止水位 （m） | 涌水量 （m3/h） | 计算方法 | 渗透系数（m/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场区中部 | 约30 | 8.3 | 7.31 | 3.65 | 13.5 | 经验公式法 | 5.40 |
|  |  |  |  |  |  |  | S-lgt直线图法 | 5.91 |
| 2 | 场区南部 | 约25 | 7.6 | 6.03 | 3.02 | 55 | 经验公式法 | 4.48 |
|  |  |  |  |  |  |  | S-lgt直线图法 | 4.75 |

根据抽水试验数据成果，并参考工作区及邻近区域以往抽水试验结果，本次调查采用S-lgt直线图法作为渗透系数的最终确定方法，1号抽水孔的渗透系数为5.91m/d、2号抽水孔的渗透系数为4.75m/d。

### 地下水环境影响预测

#### 水文地质模型概划及数学模型选择

评价区浅层地下水含水层属松散岩类孔隙水，类型为潜水，其岩性组成主要为粘质粉土、黑色粘土、粉质粘土，偶夹粉砂，含水层分布稳定，地层岩性变化不大，水文地质模型可概划为均值、各向同性，地下水流动符合达西定理，水量、水质预测评价可采用相关数学模型公式。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》(HJ610-2016)，本次采用地下水水溶质运移解析法中的——维稳定流动一维水动力弥散模式进行预测与评价。一维稳定流动一维水动力弥散模式预测模型公式如下：

式中：x——预测点至污染源强距离（m）；

C－t时刻x处的地下水浓度（mg/L）；

C0——废水浓度（mg/L）；

D——纵弥散系数（m2/d）

t——预测时段（d）；

u——地下水流速（m/d）；

erfc(x)——余误差函数。

#### 预测评价水文地质参数的确定

1、地下水流速

地下水流速可以利用水利坡度及渗透系数求出，具体计算公式为：

u＝KI/ne

式中：u——地下水流速（m/d）；

K——渗透系数（m/d），取5.91m/d（根据抽水试验结果）；

I——水利坡度，0.0005。

ne——有效孔隙度，无量纲。（根据《水文地质手册》所给有效孔隙度经验值，卵石、粉细砂ne取0.45）

水流速度：u= K×I/ ne=5.91×0.0005/0.45=0.007m/d

2、纵向弥散系数确定

纵向弥散度αL 可以由图5-21确定。图5-21为根据世界范围内所收集到的百余个水质模型中所计算出的孔隙介质的纵向弥散度αL 及有关资料与参数作出的lgαL—lgLs。基准尺度Ls 是指研究区大小的度量，一般用溶质运移到观测孔的最大距离表示。本项目从保守角度考虑Ls 选1000m，则αL=10。

纵向弥散系数：DL=αL×u=10×0.007=0.07m2/d

图5-21    孔隙介质数值模型的lgαL—lgLs 关系

#### 污染物迁移预测情景设定

1、预测情景

正常工况下，地下水可能的污染源为各管线、储槽、污水池等跑冒漏滴。项目建设均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）等相关规范的要求进行防渗处理，正常工况下污水不会渗漏进入地下造成污染。因此，本次模拟预测情景主要针对非正常工况进行设定。

本次设计已对原料液罐区（场区北部）、危废处置生产区（场区中部）、危废暂存区（场区南部）地面进行了防渗处理，且对原料液罐区（场区北部）周围设置了围堰、导流沟、及事故水收集池，以防止非正常工况下，废水外渗造成浅层地下水污染。因此，本次非正常工况主要可能因为设施防渗层老化、腐蚀、破裂等发生污染物泄漏，废水外泄污染物对包气带土壤、地下水水源可能产生的影响。

2、预测时段

本次地下水影响预测时段：废水下渗污染物迁移100d、1000d、5000d（典型时间节点），场区下游污染物迁移随距离变化情况。

3、预测因子及评价标准

本次地下水影响预测选取COD、TP为预测因子，评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类。

项目沉淀池为钢筋混凝土结构，防渗措施满足《给排水构筑物工程施工及验收规范（GB 50141-2008）》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597），正常情况下，沉淀池渗水系数应小于1×10-10cm/s，沉淀池容积约10m3（池壁和池底的浸湿面积24m2），即每天约有0.0207m3污水渗漏。

非正常情况下，选厂沉淀池可能因为设施防渗层老化、腐蚀、破裂等发生污染物泄漏，非正常情况泄漏量按正常情况的100倍考虑，即每天约有2.07m3污水渗漏。特征污染物以COD700mg/L，TP5mg/L计算，估算出进入地下水中COD为1449 g/d，TP为10.35 g/d。

4、预测源强

根据前述最不利污染状况分析，预测源强取生产废水（地面冲洗水）水质主要因子，见表5-37。

表 5-37              预测主要污染因子浓度

| 废水名称 | 产生量 （m3/d） | COD (mg/L) | TP(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产废水（地面冲洗水） | 2.07 | 700 | 5 |

#### 预测结果

（1）场区下游地下水COD污染预测结果及评价

根据预测结果表5-38可知，在非正常工况下生产废水（地面冲洗水）暂存设施、输送管线发生污水渗漏影响，第100d时COD影响到距离源强10m处，最大浓度为40.62mg/L；第1000d时COD影响到距离源强27m处，最大浓度为6.30mg/L；第5000d时COD影响到距离源强245m处，最大浓度为0.132mg/L。

表 5-38             不同时间点COD污染预测结果

| 预测年限 | 最大影响距离（m） | 最大浓度距离（m） | COD最大贡献浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 12 | 3 | 40.62 |
| 1000 | 38 | 14 | 6.30 |
| 5000 | 89 | 44 | 2.36 |

图5-22  100 天COD浓度与距离关系曲线

图5-23 1000 天COD浓度与距离关系曲线

图5-24  5000天COD浓度与距离关系曲线

（2）场区下游地下水TP污染预测结果及评价

根据预测结果表5-39可知，在非正常工况下生产废水（地面冲洗水）暂存设施、输送管线发生污水渗漏影响，第100d时TP影响到距离源强12m处，最大浓度为0.29mg/L；第1000d时TP影响到距离源强33m处，最大浓度为0.045mg/L；第5000d时TP影响到距离源强70m处，最大浓度为0.0169mg/L。

表 5-39             不同时间点TP污染预测结果

| 预测年限 | 最大影响距离（m） | 最大浓度距离（m） | TP最大贡献浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 12 | 3 | 0.29 |
| 1000 | 33 | 14 | 0.045 |
| 5000 | 70 | 44 | 0.0169 |

图5-25  100 天TP浓度与距离关系曲线

图5-26  1000 天TP浓度与距离关系曲线

图5-27  5000 天TP浓度与距离关系曲线

### 地下水环境风险分析

#### 数学模型选择

评价区浅层地下水含水层属松散岩类孔隙水，类型为潜水，其岩性组成主要为粘质粉土、黑色粘土、粉质粘土，偶夹粉砂，含水层分布稳定，地层岩性变化不大，水文地质模型可概划为均值、各向同性，地下水流动符合达西定理，水量、水质预测评价可采用相关数学模型公式。适宜采用地下水水溶质运移解析法中的——维稳定流动一维水动力弥散模式进行预测与评价。一维稳定流动一维水动力弥散模式预测模型公式如下：

erfc(

式中：x——预测点至污染源泉强距离（m）；

C－t时刻x处的地下水浓度（mg/L）；

C0——废水浓度（mg/L）；

D——纵弥散系数（m2/d）

t——预测时段（d）；

u——地下水流速（m/d）；

erfc(x)——余误差函数。

#### 预测评价水文地质参数的确定

根据前述，地下水流速取0.007m/d；纵向弥散系数确定取0.07m2/d。

#### 污染物迁移预测情景设定

1、预测情景

本次设计已对原料液罐区（场区北部）、危废处置生产区（场区中部）、危废暂存区（场区南部）地面进行了防渗处理，且对原料液罐区（场区北部）、危废暂存区（场区南部）周围设置了围堰、导流沟、及事故水收集池。本项目环境风险事故假设废液储罐底部破损，且罐基础的防渗层出现裂缝，则造成的废液漏出罐体后，再通过罐基混凝土和防渗层的裂缝渗入包气带，污染地下水。

2、预测时段

本次地下水影响预测时段：罐区储液下渗，污染物迁移100d、1000d、5000d（典型时间节点），下游污染物迁移随距离变化情况。

3、预测因子

本次地下水风险预测选取草甘膦母液、磷酸为预测因子。

4、预测源强

本次地下水环境风险分析物质泄漏源强参考《建设项目环境风险评价技术导则(HJ169-2018)》F.1.1液体泄漏计算公式：

QL——液体泄漏速率，kg/s

Cd——液体泄漏系数，取0.65

A——裂口面积，裂口尺寸参考《建设项目环境风险评价技术导则(HJ169-2018)》附录E表E.1所假定的泄漏孔径10mm，m2

ρ——泄漏液体密度，kg/m3

h——裂口之上液位高度，取最大储液高度，m

P-Po——储罐内外压差，Pa

表 5-40               罐区储液泄漏源强计算一览表

| 参数 污染物 | Cd | A（m2） | ρ（kg/m3） | H（m） | Q漏L（kg/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 草甘膦母液 | 0.65 | 0.00008 | 130 | 11.3 | 0.142275 |
| 磷酸 | 0.65 | 0.00008 | 850 | 7 | 0.732174 |

废液漏出罐体后，再通过罐基混凝土和防渗层的裂缝渗入包气带，漏液入渗源强参考《建设项目环境风险评价技术导则(HJ169-2018)》F.1.1液体泄漏计算公式，Cd液体泄漏系数取0.55；h裂口之上液位高度取各罐基围堰高度，取1m；本次评价要求罐基承台及承台以上环墙的混凝土抗渗等级不宜小于P6，则罐基混凝土极限拉应变εtu取1×10-4，裂口面积A以εtu结合各罐基尺寸进行计算。

表 5-40          罐基漏液入渗源强计算一览表

| 参数 污染物 | Cd | A（m2） | ρ（kg/m3） | H（m） | Q渗L（kg/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 草甘膦母液 | 0.55 | 0.000002 | 130 | 1 | 0.000895 |
| 磷酸 | 0.55 | 0.0000003 | 850 | 1 | 0.000878 |

#### 预测结果

本次预测影响浓度范围限值为各检测指标的检出限，其中草甘膦 (液相色谱法) 检出限为0.005mg/L，磷酸检出限为0.007mg/L，当预测结果小于检出限时则视同对地下水环境几乎没有影响。

根据预测结果表5-42可知，在事故工况下草甘膦母液储液发生泄漏、入渗，第100d时草甘膦母液最大影响范围为下游18m处（位于本项目场地边界以内），最大浓度为37.596mg/L；第1000d时草甘膦母液最大影响范围为下游56m处（位于本项目场地边界以内），最大浓度为5.252mg/L；第5000d时草甘膦母液最大影响范围为下游135m处（位于本项目场地边界以内），最大浓度为1.669mg/L；由表5-40可知，草甘膦母液事故条件下，对包气带最大入渗强度为0.000895 kg/s，入渗量极小，且草甘膦母液各时间点对罐区下游最大影响范围均在场地边界以内，因此其事故条件下的污染影响是可控的，其污染影响可通过应急措施，和事后土壤修复工程以减缓、消除。

表 5-41             不同时间点草甘膦母液污染预测结果

| 预测年限 | 最大影响距离（m） | 最大浓度距离（m） | 最大贡献浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 18 | 4 | 37.59638878 |
| 1000 | 56 | 16 | 5.251589569 |
| 5000 | 135 | 50 | 1.669204692 |

图5-28  100 天草甘膦母液浓度与距离关系曲线

图5-29 1000 天草甘膦母液浓度与距离关系曲线

图5-30  5000天草甘膦母液浓度与距离关系曲线

根据预测结果表5-43可知，在事故工况下磷酸储液发生泄漏、入渗，第100d时磷酸最大影响范围为下游19m处（位于本项目场地边界以内），最大浓度为245.822mg/L；第1000d时磷酸最大影响范围为下游60m处（位于本项目场地边界以内），最大浓度为34.337mg/L；第5000d时磷酸最大影响范围为下游145m处（位于本项目场地边界以内），最大浓度为10.914mg/L；由表5-40可知，磷酸事故条件下，对包气带最大入渗强度为0.000878 kg/s，入渗量极小，且磷酸各时间点对罐区下游最大影响范围均在场地边界以内，因此其事故条件下的污染影响是可控的，其污染影响可通过应急措施，和事后土壤修复工程以减缓、消除。

表 5-42                不同时间点磷酸污染预测结果

| 预测年限 | 最大影响距离（m） | 最大浓度距离（m） | 最大贡献浓度（mg/l） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 19 | 4 | 245.822542 |
| 1000 | 60 | 16 | 34.33731642 |
| 5000 | 145 | 50 | 10.91403068 |

图5-31 100 天磷酸浓度与距离关系曲线

图5-32 1000 天磷酸浓度与距离关系曲线

图5-33  5000天磷酸浓度与距离关系曲线

#### 分析结论

综上分析，本项目制定了一系列地下水风险防范措施，在采取有效的风险防范措施后，项目的地下水环境风险水平可以接受。

## 运营期固体废物影响分析

### 一般固体废物环境影响分析

本项目职工生活产生生活垃圾。本项目职工20人，生活垃圾产生量0.5kg/（人•日）计，年工作300天，则生活垃圾产生量约3t/a，设垃圾箱收集后由环卫部门统一处理，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。

### 危险废物环境影响分析

按照《国家危险废物名录》（2016版）：项目生产过程产生的飞灰、余热锅炉灰渣、半干法脱酸塔灰渣、废耐火材料属于危险废物，在厂内危废暂存间暂存，定期委托有资质的单位处置。

1、余热锅炉灰渣

根据表3-20副产粗品焦磷酸钠物料平衡知，工业转化草甘膦母液生产粗品焦磷酸钠时余热锅炉灰渣产生量为20kg/h，运行时间4080h/a，则生产粗品焦磷酸钠时余热锅炉灰渣产生量为81.6t/a；根据表3-21副产多聚磷酸钠物料平衡知，工业转化草甘膦母液生产粗品多聚磷酸钠时余热锅炉灰渣产生量为4.2kg/h，运行时间3120h/a，则生产粗品多聚磷酸钠时余热锅炉灰渣产生量为13.104t/a。

2、半干法脱酸塔灰渣

根据表3-20副产粗品焦磷酸钠物料平衡知，工业转化草甘膦母液生产粗品焦磷酸钠时余热锅炉灰渣产生量为1.5kg/h，运行时间4080h/a，则生产粗品焦磷酸钠时半干法脱酸塔灰渣产生量为6.12t/a；根据表3-21副产多聚磷酸钠物料平衡知，工业转化草甘膦母液生产粗品多聚磷酸钠时半干法脱酸塔灰渣产生量为8kg/h，运行时间3120h/a，则生产粗品多聚磷酸钠时半干法脱酸塔灰渣产生量24.96t/a。

3、除尘器飞灰

根据表3-20副产粗品焦磷酸钠物料平衡知，工业转化草甘膦母液生产粗品焦磷酸钠时除尘器飞灰产生量为13kg/h，运行时间4080h/a，则生产粗品焦磷酸钠时除尘器飞灰产生量为53.04t/a；根据表3-21副产多聚磷酸钠物料平衡知，工业转化草甘膦母液生产粗品多聚磷酸钠时除尘器飞灰产生量为8kg/h，运行时间3120h/a，则生产粗品多聚磷酸钠时除尘器飞灰产生量24.96t/a。

4、废耐火材料

焚烧炉耐火材料三年需更换一次，产生量40t/a。

本项目危险废物汇总一览表见表5-44。

表 5-43             本项目危险废物汇总一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 产废周期/a | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余热锅炉灰渣 | HW18 | 772-003-18 | 94.704 | 余热锅炉 | 固态 | / | T | 在厂内危废暂存间暂存，定期委托有资质的单位处置 |
| 2 | 半干式脱酸塔灰渣 |  |  | 31.08 | 半干式脱酸塔 | 固态 | / | T |  |
| 3 | 袋式除尘器收集的飞灰 |  |  | 78 | 袋式除尘器 | 固态 | / | T |  |
| 4 | 废耐火材料 | HW49 | 900-041-49 | 40t/次 | 焚烧炉 | 固态 | 3-5 | T |  |

项目产生的危险废物在厂内危废暂存间暂存后，定期交由有《危险废物经营许可证》并可以处置该类废物的单位进行处理处置，并严格执行危险废物转移联单制度。危险固废应由专业技术人员和车辆运输，按照危险废物转运联单等相关制度要求进行转运和处理，做好记录、存档备案，确保危险固废安全运输和处置。

综上所述，通过以上措施，本项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对周围环境不会造成影响，亦不会造成二次污染。

## 运营期土壤影响分析

### 评价等级与评价范围

经查《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于第十五项“化学原料和化学制品制造业-36基本化学原料制造”、“化学原料和化学制品制造业-37肥料制造”，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A要求，本项目为Ⅰ类项目。项目为污染影响型，项目占地规模为1.16hm2，占地属于小型；根据现场调查，项目周边分布有耕地等敏感区域，故所处区域为敏感区域。结合《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中污染影响型评价工作等级划分表1-36，本项目土壤等级判定结果为一级。评价范围为厂址所在区域及厂界外1000m范围内。

### 评价范围内土地利用情况及土壤类型分布

本项目所在区域及区域外1000m范围内隶属于许昌精细化工园区以及许昌县张潘镇，厂区现状土地利用为工业用地，根据区域土地利用总体规划，本项目评价范围内规划土地用途为工业用地和耕地。

### 预测评价范围与时段

预测评价范围与现状调查范围一致，均为厂址所在区域及厂界外1000m范围内。

本次评价预测时段为运行期。

### 污染影响途径

根据工程分析，本项目不涉及重金属使用和排放，废气特征因子为焚烧炉尾气中的酸性气体（SO2、NOx、HCl、CO）、二噁英和颗粒物。

同时，结合项目特点，考虑液体物料、生产废水、废液通过地面漫流的形式渗入周边土壤的土壤污染途径。

本项目液体原辅材料罐区储罐储存，由泵通过管道输送至生产车间；桶装辅料储存于专用仓库贮存，通过叉车送至生产车间。本项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂处理；地面冲洗废水纳入红东方现有污水处理站处理；项目产生固废，收集后暂存于厂区内现有的暂存场所。正常工况下，本项目潜在土壤污染源均达到设计要求，防渗性能完好，对土壤影响较小；非正常工况下，项目主要土壤环境影响源及影响因子识别如表5-45。

表 5-45    土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工况 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 主要特征因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排气筒 | 正常工况：处理后经排气筒排放 | 大气沉降 | 氨气、烟尘、SO2、NOx、HCl、CO 、二噁英 | 无沉降因子 |
| 生产废水 | 正常工况：经管线排至污水处理站 | 无 | COD、SS、TP、石油类 | 无地表漫流 |
| 固体废物 | 正常工况：分类暂存，设置危废暂存间 | 无 | / | / |
| 原料罐区、化学品仓库区 | 非正常工况：原料储罐破裂 | 原料罐破裂，导致液体原料发生泄漏，沿地面漫流渗入仓库外裸露土壤 | 草甘膦母液、磷酸、氯化铵液、碱液、COD | 草甘膦母液 |
| 车间/场地 | 非正常工况：防渗层破损 | 车间/场地内防渗层破损，车间内跑冒滴漏污染物通过防渗层垂直入渗进入包气带 | 草甘膦母液、磷酸、氯化铵液、碱液、COD | 草甘膦母液 |
| 物料输送管线 | 非正常工况：管线破损 | 管线破损，污染物垂直入渗进入包气带 | 草甘膦母液、磷酸、氯化铵液、碱液、COD | 草甘膦母液 |
| 污水收集管线 | 非正常工况：管线破损 | 管线破损，污染物垂直入渗进入包气带 | COD、氨氮、SS等 | COD |

注：特征因子选取原则为相较于其他液体原辅料物质储存量较大且毒性最大的物质。

### 情景设置

项目焚烧烟气二噁英类排入空气后经重力沉降和雨水冲刷等综合作用，可能在周边土壤沉积。根据Nadal等人对西班牙塔拉戈纳的Montcada生活垃圾焚烧厂周边土壤二噁英类浓度研究，该焚烧厂在采取活性炭吸附实现欧盟0.1ng-TEQ/m3的排放浓度限值后，周边土壤中的二嗯英类含量与之前没有显著差异。参考西班牙Montcada生活垃圾焚烧厂的有关研究，在保证处理效率和正常排放的情况下，基本不会引起土壤二噁英类浓度的显著积累，但仍建议项目在厂址周边多植树，尽可能减轻二噁英类沉降对土壤造成的不利影响，同时改善项目周边生态环境。工程营运期产生的废气主要是焚烧烟气，其中含有的微量二噁英类，可能沉降至评价区周围土壤地面。二噁英类有机物沉降至土壤上，如果暴露在阳光下，几天后就会分解；但如果埋在土壤中，其半衰期为10年以上，有可能污染土壤。本项目对焚烧烟气采取了严格的治理措施，可将二噁英类对土壤的影响降至最低，确保土壤环境质量不会出现恶化。

预测情景：相较于车间、场地、管线区等，本项目原料罐区物料储存量最大且浓度最高，且防渗能力与车间/场地相仿。本次选取最大可能及最不利条件预测情景，即液体原料罐被外力损伤、老化或其他原因致使原料罐破裂、液体原料平铺于围堰中、原料罐区地面防渗设施破损，大量有机原料短时间内泄漏、并沿着地面漫流渗入罐区外裸露土壤。

### 评价标准

本项目区域为建设用地中的第二类用地，根据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值进行土壤污染风险筛查。

氨气、烟尘、SO2、NOx、HCl、CO 、二噁英

### 预测与评价方法

(1) 方法选取

本项目为土壤污染影响型建设项目，评价工作等级为二级，本次评价选取HJ964-2018 附录 E 推荐土壤环境影响预测方法一，该方法适用于某种物质可概化为以面源形式进入土壤环境的影响预测，包括大气沉降、地面漫流等，较为符合本项目可能发生的土壤污染途径分析结果。具体方法如下：

a)单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

∆S = n(Is − Ls − Rs)/(ρb × A × D)

式中：

∆S——单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；表层土壤中游离酸或游 离碱浓度增量，mmol/kg；

Is ——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；预测评 价范围内单位年份表层土壤中游离酸、游离碱输入量，mmol；

Ls——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g； 预测评价范围内单位年份表层土壤中经淋溶排出的游离酸、游离碱的量，mmol；

Rs——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g； 预测评价范围内单位年份表层土壤中经径流排出的游离酸、游离碱的量，mmol；

ρb——表层土壤容重，kg/m3；

A——预测评价范围，m2；

D——表层土壤深度，一般取 0.2 m，可根据实际情况适当调整；

n——持续年份，a。

b）单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算：

S = 𝑆^ + ∆𝑆

式中：

𝑆^——单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

S——单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg。

(2) 参数选择

表 5-46     土壤环境影响预测参数选择

| 序号 | 参数 | 单位 | 取值 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Is | g | 3120000 | 假设每年发生1次草甘膦母液原料罐泄漏事故，发生泄漏后，液体平铺于围堰中，企业及时启动应急预案，将围堰内泄漏液体抽出，遗留在围堰内的液体设高度为0.01m，围堰面积2400m2，由此计算得出围堰内草甘膦母液残留量约3120kg |
|  | Ls | g | 0 | 按最不利情景，不考虑排出量 |
|  | Rs | g | 0 | 按最不利情景，不考虑排出量 |
|  | ρb | kg/m3 | 2000 | 区域地勘报告 |
|  | A | m2 | 5813000 | 现有厂区及周边1000m范围 |
|  | D | m | 0.2 | 一般取值 |
|  | Sb | g/kg | / | GB36600-2018 未对草甘膦污染物设置筛选值和管制值，因此本次评价仅考虑土壤中草甘膦物质的增量 |

### 预测结果

原料罐区草甘膦母液泄漏预测情景下的土壤影响预测结果如下，如本项目原料罐持续泄漏20年，则本次评价范围内单位质量表层中草甘膦母液的增量（∆S）将为 0.0268 g/kg。

表 5-47          土壤环境影响预测结果

| 持续年份（年） | 单位质量表层土壤中草甘膦母液的增量（g/kg) |
| --- | --- |
| 1 | 0.00134 |
| 2 | 0.00268 |
| 3 | 0.00402 |
| 4 | 0.00536 |
| 5 | 0.0067 |
| 10 | 0.0134 |
| 15 | 0.0201 |
| 20 | 0.0268 |

### 预测评价结论

(1)现状土壤环境质量监测结果表明：本项目各监测点土壤监测指标均达标，低于GB36600-2018 第二类建设用地筛选值，项目区域土壤环境质量良好。

(2) 本项目在事故状态下液体物料、生产废水、废液通过地面漫流的形式渗入周边土壤，可能会造成土壤环境影响。根据情景预测结果，本项目原料罐区草甘膦母液原料罐破裂泄漏事故如持续 20 年，则评价范围内单位质量表层中草甘膦母液的增量为0.0268 g/kg，可能会对区域土壤环境造成影响。

(3)本项目采取的土壤、地下水防治措施

本项目占地范围内的土壤环境质量无超标点位。对土壤可能产生影响的途径为液态物料、生产废水、废液通过地面漫流的形式渗入周边土壤的土壤污染途径以及大气沉降进入周边土壤

本项目依托现有储罐，储罐位于地面，对土壤和地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理。储罐区已按一般污染防治区的要求采取了防渗措施，能有效降低对土壤的污染影响。

此外，建设单位在项目营运期还应充分重视其自身环保行为，将从源头控制、过程防控和跟踪监测方面进一步加强对土壤环境的保护措施。

源头控制：在物料输送和贮存过程中，加强跑冒滴漏管理，降低物质泄漏和污染土壤环境的隐患。

过程防控：厂区内涉及化学品区域，均设置为硬化地面或围堰；根据分区防渗原则，厂区内各罐区、装置区、仓库区、危废暂存间等通过分区防渗和严格管理，地面防渗措施满足《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的防渗要求。

跟踪监测：企业应定期进行罐区、装置区、仓库区等区域上下游动态监测，保证项目建设不对土壤和地下水造成污染。此外，企业还应加强对防渗地坪的维护，保证防渗效果。

综上，本项目厂区各监测点土壤监测指标均不超标，低于GB36600-2018 第二类建设用地筛选值。本项目设置有完善的废水收集系统，罐区、装置区、仓库区、危废暂存间等均采取有效的防渗措施，能有效降低对土壤的污染影响。此外，本项目评价范围及周边区域均为工业用地，无土壤环境敏感目标，区域土壤污染敏感程度较低。本项目在落实土壤环保措施的前提下，项目建设对厂区及周围土壤环境的影响可接受。

## 生态环境影响分析

建设期：拟建项目在现有厂区建设，不另征地，基本不会引起区域植物覆盖率下降，生物量减小很少。

运营期：本项目建成投产后，外排废气污染物主要包括粉尘、酸性气体、二噁英类和恶臭气体，如果对污染控制不当，会对周边植物造成影响。大气污染对农业的危害首先表现在植物生产上，一是大气中的污染物直接影响到植物的生长和发育，二是大气污染引起的酸雨对植被的影响，三是随工业废气排放微量有毒物质，不论是大气中还是随雨水降落，都可能对区域植被造成影响。

本工程设有烟气处理车间，对焚烧烟气采取了严格的治理措施，可将二噁英类对土壤的影响降至最低。综上，烟气经处理后，污染物排放量大大减少，且采用60m高烟囱排放，污染物落地浓度较低，达标排放的废气对附近农业作物的影响较小。同时建议项目应重视对焚烧烟气的治理，加强管理，尽可能减少项目焚烧烟气污染物排放量，保护区域生态环境。

# 第六章 环境保护措施及其可行性论证

## 运营期污染防治措施

### 废气污染防治措施及评述

#### 废气收集系统

鳞板炉烟气处理系统排放的废气主要是焚烧尾气。焚烧尾气中主要污染物为不完全燃烧产物、烟尘、酸性气体、二噁英类等，采取“二燃室焚烧+余热锅炉（激波清灰）+急冷塔＋半干式脱酸系统（32%的NaOH为脱酸剂）+活性炭喷射吸附系统+脉冲袋式除尘器＋碱洗涤除雾塔+烟气加热”组合工艺处理后，经60m高排气筒达标排放。

回转窑生产复混肥基料排放的尾气，主要污染物为粉尘、酸性气体、NH3等，采取“旋风除尘+文丘里洗涤器+喷淋洗涤塔”处理后，经36m高排气筒达标排放。

拟建项目废气收集处理系统见图6-1。考虑用回转窑生产多聚磷酸钠和用鳞板炉生产焦磷酸钠反应机理及烟气成份基本相同，所以考虑共用一套尾气处理系统。在工程控制上可以实现，具体操作如下：

1、从工艺上来确认，把含磷母液焚烧来看，焚烧的母液基本相同，焚烧的工况是基本一致，所以烟气也基本一致，这样采用同样的烟气处理系统是可行的。

2、从设备上来看，烟气都进入二次燃烧，两套装置交替运行，当运行回转窑时，不运行鳞板炉，当运行鳞板炉时，不运行回转窑，烟气切换在鳞板炉高温旋分和回转窑进入二次燃烧烟管处设置插板阀，交替切换，保证烟气不互相流动。

从上面可以看出，烟气成份一致，处理工艺可行，同时设备上不存在运行不可控，烟气成份一致，走同一套烟气处理系统是可行的；同时要求排气筒P1、P2均设置在线监测系统，便于生产运行时环保主管部门的监督管理。

图6-1 本项目废气处理汇总图

#### 焚烧炉烟气治理措施

焚烧车间排放的废气主要是焚烧尾气。焚烧尾气中主要污染物为不完全燃烧产物、烟尘、酸性气体、二噁英等，不能用单独一种方法去除，为最大限度的去除烟气中的有害成分，达到最佳效果，拟建项目焚烧尾气拟采用干法和湿法联合处理，经“烟气急冷+半干式脱酸系统+活性炭吸附+袋式除尘+碱洗脱酸”工艺处理后，经60m排气筒达标排放。

烟气净化原理：本项目采用低氮燃烧，二燃室增加SNCR，控制NOx产生量；余热锅炉的出口烟气，经急冷塔在短时间内，使烟气温度急速下降，抑制二噁英类再生成，烟气在急冷的过程中，除了降温，还有洗涤、初步脱酸、除尘的作用；经过急冷后的烟气进入半干式脱酸系统，以32%NaOH为脱酸剂，脱酸剂通过压缩空气雾化到吸收塔中与SO2、HCl等发生气液化学反应，脱酸剂以雾的形式被喷入烟气中与SO2、HCl等发生气液化学反应的同时，得到干态产物；脱酸塔与布袋除尘器之间喷入活性炭粉，在烟气管道中，活性炭与烟气强烈混合，利用活性炭具有极大的比表面积和极强的吸附能力的特点，对烟气中的二噁英等污染物进行净化处理，然后混合均匀的烟气进入袋式除尘器，活性炭颗粒被吸附到滤袋表面，在滤袋表面继续吸附，从而提高二噁英类物质的去除效率；净化除尘后的烟气进入洗涤除雾塔完成脱酸过程；烟气再进入加热器将烟气升温大约130°C，最后尾气通过引风机由60m烟囱排入大气。各污染物的排放浓度达到《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）标准。本系统主要包括六大部分：其一：炉内低氮燃烧，二燃室SNCR，可以将烟气中NOx含量控制在标准以下。其二：急冷塔。高温烟气从急冷塔底部进入，经过布气装置使烟气均匀地分布在塔内，急冷塔上设置喷头，喷入自来水或经处理的无毒无害废水，在短时间内迅速蒸发，带走热量，使得烟气温度在瞬间（0.8s）被降至200℃以下，且含水率（质量比）小于3%。由于烟气在200-550℃之间停留时间小于1s，因此防止了二噁英的再合成。烟气在急冷的过程中，除了降温，还有洗涤、初步脱酸、除尘的作用。其三：半干式脱酸系统。烟气经急冷塔冷却之后，进入半干式脱酸系统进行酸性物质的去除，半干式脱酸系统是主要除酸单元。半干法烟气脱酸是以32%NaOH为脱酸剂，脱酸剂通过压缩空气雾化到吸收塔中与SO2、HCl等发生气液化学反应；脱酸剂以雾的形式被喷入烟气中与SO2、HCl等发生气液化学反应的同时，得到干态产物。该脱硫技术先进，脱硫效率可达80%以上。其四、活性炭喷射装置。活性炭起到吸附二噁英类等有害物质。活性炭喷射量连续可调，可最大限度的吸收产生的二噁英类，可吸收其他的残留物，操作简单，易于维护。其五：布袋除尘器。采用定期自动喷吹布袋除尘器，使有效过滤面积增大；布袋使用耐高温的高温型PPS纤维材料，防止因系统工况的变化损坏布袋。布袋除尘器采用气箱脉冲清洗式，清灰采用压缩空气，从滤袋背面吹出，使烟尘脱落。其六：碱洗涤除雾塔。烟气切向进入洗涤塔底部，然后继续垂直往上通过布流层，酸性气体的吸收就发生在这个部位。通过带喷嘴的喷头将循环液扩散布到整个塔截面，确保所有气体都能够与循环液充分接触。最下层的喷头用来确保烟气进入布流层之前达到露点温度。洗涤塔上面有一个波纹状除雾器，通过该除雾器可从烟气流中去除所有液滴。除雾器带有冲洗喷头，可间歇地喷入高压清洁水清洗除雾器，去除可能沉淀其上的盐类物质。其七：烟气加热器。经过处理后的烟气由于温度较低不利于扩散且烟气中含有水汽，经过烟囱后易形成白烟，不利于达标污染物在大气中的扩散，容易造成小范围污染。为了解决形成白烟的问题，对烟气进行烟气加热，将温度提升至130℃，解决烟气中水汽对烟囱的腐蚀和烟囱冒白烟问题。

1、烟尘治理措施评述

本项目焚烧尾气中烟尘首先在急冷塔去除颗粒较大部分，再经高效布袋除尘器去除粒径较小部分，最后经湿式脱酸塔进一步除尘。项目拟采取的气箱脉冲布袋除尘器是一种新型、高效的过滤式除尘器，其过滤负荷较高，滤袋使用寿命长、运行安全可靠。构造由壳体、灰斗、排灰装置、脉冲清灰系统等部分组成。当含尘气体从进风口进入后，首先碰到进出风口中间斜隔板气流便转向流入灰斗，同时气流速度变慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接落入灰斗，起到预收尘的作用，进入灰斗的气流随后折向上通过内部的滤袋，粉尘被捕集在滤袋外表面，清灰使提升阀关闭，切断通过该除尘室的过滤气流，随即脉冲阀开启，向滤袋内喷入高压空气，以清除滤袋外表面上的灰尘，收尘室的脉冲喷吹宽度和清灰周期由专用的清灰程序控制器自动连续进行。该除尘组合是一种成熟的处理工艺，在国内多家同类厂已投入使用，理论除尘效率可达99.9%以上，本次评价取98.1%的除尘效率是十分可靠的，可以保证焚烧尾气中的烟尘稳定达标。

2、酸性气体治理措施评述

对于焚烧烟气中的酸性气体常用湿法、干法、半干法三种方法之一或组合使用均可，且上述脱酸方式对于粉尘也均具有一定的效果。为确保烟气达标，本项目拟采取“半干法吸收+湿法脱酸”组合工艺控制焚烧尾气中酸性气体排放，组合工艺控制焚烧尾气中酸性气体排放是有效的，投资较大但综合了各方式的优点。废气净化效率总体较高，工艺路线基本合理能够满足对HCl、HF、SO2的去除率不低于90%，可以保证焚烧尾气长期达标排放。项目采用的治理措施对酸性气体的去除是有效的。

3、二噁英类治理措施评述

二噁英类在焚烧炉内的产生主要有三种途径：

①高温合成高温合成即高温气相生成PCDD。在废物进入焚烧炉内初期干燥阶段，除水分外含碳氢成分的低沸点有机物挥发后与空气中的氧反应生成水和二氧化碳，形成暂时缺氧状况，使部分有机物同氯化氢反应，生成PCDD。焚烧技术标准中根据一氧化碳浓度判断供氧不足状况，一氧化碳浓度与PCDD浓度成正比关系。

②从头合成在低温(250～350℃)条件下大分子碳(残碳)与飞灰基质中的有机或无机氯生成PCDD。残碳氧化时，有65%～75%转变为一氧化碳，约1%转为氯苯转变为PCDD，飞灰中碳的气化率越高，PCDD的生成量也越大。

③前驱物合成不完全燃烧及飞灰表面的不均匀催化反应可形成多种有机气相前驱物，如多氯苯酚和二苯醚，再由这些前驱物生成PCDD。高温燃烧产生含铝硅酸盐的原始飞灰中含有不挥发过渡金属和残碳。飞灰颗粒形成了大的吸附表面。飞灰颗粒在出炉膛冷却的同时，颗粒表面上的不完全燃烧产物之间，不完全燃烧产物与其它前驱物之间发生多种表面反应，另一方面与不挥发金属及其盐发生多种缩合反应，生成表面活性氯化物，再经过多种复杂的有机反应生成吸附在飞灰颗粒表面上的PCDD。焚烧温度为750℃且氧过剩时最易生产不完全燃烧物。

项目采取以下措施控制二噁英类的产生：

- 燃烧控制：根据国外焚烧处理厂的实践资料表明，通过良好的燃烧控制，国外目前一般通过“三T”控制（即烟气温度、停留时间、燃烧空气的充分混和），可使废物中的原生二噁英99.99%得以分解。同时，根据国外焚烧厂的实践经验，CO浓度与二噁英浓度有一定的相关性。在炉中烟气要和二级空气充分混和（搅拌），需要通过设计来调整空气速度、空气量和注入位置，减少CO，以减少二噁英的生成。经给料装置送入焚烧炉内由一燃室燃烧，液体废物经加压泵喷入炉内雾化燃烧，燃烧产生的烟气则进入二燃室。选用燃烧炉温度自动控制系统，使二燃室焚烧温度严格控制在1100℃以上(PCDD/PCDF等在800℃以上能完全分解)，炉内CO的浓度在60ppm，O2的浓度在6%以上，烟气在燃烧室内停留时间在2秒以上，从而使生成的二噁英类PCDD/PCDF等物能完全分解。在开炉等非正常工况条件下，应加强自动监控，通过加助燃天然气使焚烧温度迅速达到1100℃后，才可进料焚烧，以确保二噁英类污染物完全分解。

②急冷控制：废物在二燃室充分燃尽后，高温烟气经余热锅炉后进入急冷塔，通过喷淋水雾将排出的尾气在1s内急冷至200°C以下，防止二噁英类再合成。

③末端污染防治控制：为了避免一些不确定性因素，尽可能减少PCDD/PCDF等二噁英类对环境可能产生的污染，将经急冷后废气喷射活性炭除去二噁英类等有毒有害气体；再经布袋除尘器处理；最后经碱液喷淋处理装置处理后排放。最终二噁英类的去除率超过98%，有效削减二噁英类污染物。如焚烧物中含有氯化塑料或多氯联苯物质，此时焚烧产生的二噁英类也完全能实现达标排放。

通过源头控制和焚烧炉尾气治理，项目二噁英类去除效率可以长期稳定达到98%以上，可以保证焚烧尾气中的二噁英类稳定达标排放。

4、运行及烟气监控

项目焚烧系统配套有完善的自动测控仪表对焚烧温度、压力、物位、流量、水质分析、过程进行自动监控、自动调节、自动报警和安全保护；对烟气治理设施的活性炭喷射量设置实时监控记录。在烟囱上设置尾气在线监测系统，实时监测向大气中排放的经过焚烧处理的废气成分，如烟尘、二氧化硫、氯化氢、一氧化碳、氮氧化物、氨、含氧率、二氧化碳、烟气流速、压力、温度等。在线监测数据与各级环保部门联网。当其中某项指标超限时，在控制室产生声光报警，同时启动联锁保护程序，使整个焚烧系统处于正常工作状态。该焚烧炉尾气处理工艺已在江苏省洪泽蓝天化工科技有限公司、张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司、河南省危险废物集中处置中心等国内多个危废焚烧处置项目中应用，效果良好，相关工程环保竣工验收监测数据见表6-1。其中，河南省危险废物集中处置中心工程于2009年7月取得了环评批复并开工建设，于2014年7月通过环保验收，稳定运营至今。其焚烧车间设有一套日处理能力30t废物的回转窑焚烧系统，年运行时间300天，设计规模为10000t/a。其焚烧系统主体工艺为“回转窑+二燃室”，尾气净化工艺为“急冷+干法脱酸（活性炭、消石灰喷射）+布袋除尘+湿法脱酸”。本项目新建一台30t/d的鳞板炉焚烧系统，具有广泛的适用性和灵活性，能焚烧多种液体和固体废物的同时保证燃烬率。此外，本项目采用“烟气急冷+半干式脱酸系统（32%的NaOH为脱酸剂）+活性炭吸附+袋式除尘+洗涤除雾塔”尾气净化工艺与河南省危险废物集中处置中心类似。河南省危险废物集中处置中心原环评批复要求安装脱硝塔，该企业实际运行通过炉型设计和燃烧控制降低了烟气中的氮氧化物，预留了脱硝装置位置。类比河南省危险废物集中处置中心焚烧系统验收监测及例行监测数据可知，通过采用上述尾气净化工艺，项目废气可以满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）要求。同时，由于验收数据为一次检测值，代表性差，因此，本次项目各污染物排放浓度限值综合考虑《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）以及相关工程环评报告中污染物排放浓度限值要求，具体详见表3-25。

表 6-1        国内同类工程焚烧炉尾气验收监测数据

| 污染因子 | 张家港华瑞回转窑（2015年验收监测 | 洪泽蓝天回转窑（2016年验收监测） | 河南天辰回转窑（2013年验收监测） | 河南天辰回转窑（2016. 3日常监测） | 排放标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DB41/1066-2015(mg/m3) | GB18484-2001(mg/m3) |  |
| 烟尘 | 6.3 | 24 | 28 | 42.1 | 30 | 65 | 达标 |
| SO2 | 12 | 20 | 128 | 49 | 200 | 200 | 达标 |
| NOx | 132 | 80 | 144 | 160 | 400 | 500 | 达标 |
| CO | ＜7 | 1.5 | 13 | 52 | / | 80 | 达标 |
| HCl | 6.67 | 4.5 | ND | 7.6 | 30 | 60 | 达标 |
| HF | 0.55 | 0.000162 | 0.043 | 4.6 | 6 | 5.0 | 达标 |
| AS+Ni | ＜0.286 | 0.067 | 0.092 | 0.03 | / | 1 | 达标 |
| Cr+Sn+Sb+Cu+Mn | ＜0.912 | 0.126 | 0.063 | 0.0981 | / | 4 | 达标 |
| 二噁英TEQng/m3 | 0.089 | 0.061 | 0.106 | / | / | 0.5 | 达标 |

综上所述，项目通过以上各方法的综合使用，其燃烧控制、治理方案等满足《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》要求，本项目采用的焚烧尾气治理措施可行。

#### 复混肥基料生产烟气治理措施

复混肥基料生产排放的废气主要污染物为天然气燃烧废气、粉尘、HCl和NH3等，不能用单独一种方法去除，为最大限度的去除烟气中的有害成分，达到最佳效果，拟建项目焚烧尾气拟采用干法和湿法联合处理，经“旋风除尘+文丘里洗涤器+喷淋洗涤塔”工艺处理后，经36m排气筒达标排放。

1、粉尘治理措施评述

旋风除尘器除尘机理是使含尘气流作旋转运动，借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。在普通操作条件下，作用于粒子上的离心力是重力的5～2500倍，所以旋风除尘器的效率显著高于重力沉降室。利用这一个原理基础成功研究出了一款除尘效率为百分之九十以上的旋风除尘装置。它适用于非黏性及非纤维性粉尘的去除，大多用来去除5μm以上的粒子，并联的多管旋风除尘器装置对3μm的粒子也具有80～85%的除尘效率它属于中效除尘器，且可用于高温烟气的净化，是应用广泛的一种除尘器，多应用于锅炉烟气除尘、多级除尘及预除尘。

文丘里洗涤器是指由文丘里管凝聚器和除雾器组成的一种湿式除尘器，是通过含尘气体与液滴或液膜的接触、撞击等作用，使尘粒从气流中分离出来的设备。文丘里洗涤器一般包括文丘里管（简称文氏管）和脱水器两部分。文丘里洗涤器的除尘包括雾化、凝聚和脱水三个过程，前两个过程在文氏管内进行，后一个过程在脱水器内进行。文氏管是由收缩管、喉管和扩散管三部分组成。含尘气体进入收缩管，气速逐渐增加。气流的压力逐渐变成动能，进入喉管时，流速达到最大值。水通过喉管周边均匀分布的若干小孔进入，然后在高速气流冲击下被高度雾化。喉管处的高速低压使气流达到饱和状态。同一尘粒表面附着的气膜被冲破，使尘粒被水润湿。因此，在尘粒与水滴或尘粒之间发生激烈的碰撞和凝聚。进入扩散管后，气流速度降低，静压回升，以尘粒为凝结核的凝聚作用加快。凝结有水分的颗粒继续凝聚碰撞，小颗粒凝结成大颗粒，并很容易被脱水器捕集分离，使气体得以净化，除尘效率可达90%~99%。

喷淋洗涤塔：水雾经过填料层后全部回到洗涤塔底部的水箱内循环利用，洗涤外加装一套自动搅拌加药系统，使喷淋液保持在一定的pH，不会造成废气因为中和液偏差而造成处理效果出现不均匀或漏处理等现象。废气由下而上穿过填料层循环吸收剂由塔顶通过液体分布器，均匀地喷到填料层中，沿着填料层表面向下流动，进入循环水箱。由于上升气体和下降吸收剂在填料中不断接触，上升气流中流质的浓度愈来愈低，到塔顶达到排放要求。气体在喷淋塔塔内经过碱性洗液的喷淋洗涤过程，具有除尘的作用，除尘效率可达90%。

综上，本项目所采取的“旋风除尘+文丘里洗涤器+喷淋洗涤塔”组合工艺，保守估计，综合除尘效率可达99%以上。

2、HCl、NH3治理措施评述

主要脱除废气中的恶臭气体和酸洗气体，气体从塔体下方进气口进入净化塔，迅速充满进气段空间，然后均匀地通过均流段上升到第一级填料吸收段。在填料的表面上，混合废气被有效截留，随吸收液流入下部贮液槽。未完全截留气体继续上升进入第一级喷淋段。在喷淋段中吸收液从均布的喷嘴高速喷出，形成无数细小雾滴，与混合气体充分混合接触，继续发生有效截留，然后气体上升到二级填料段、喷淋段进行与第一级类似的截留过程。第二级与第一级喷嘴密度不同，喷液压力不同，截留混合气体浓度范围也有所不同。在喷淋段及填料段两相接触的过程也是传热与传质的过程。通过控制空塔流速与滞留时间保证这一过程的充分与稳定。

复混肥基料生产废气中HCl及易产生恶臭味的NH3充分与碱性水雾接触混合并且发生中和反应，形成较好的气液两相交和。经过喷淋后的水雾再在洗涤塔内的填料层内形成一个多孔接触面较大的处理层，进一步的对HCl和NH3进行吸收有机废气进行治理。NH3和HCl吸收效率可达96%。

#### 无组织废气污染控制措施

本项目无组织排放废气主要为复混肥基料混料过程中产生挥发的少量氨基。主要采用以下措施进行防治：

（1）混料间无组织废气

生产期间混合槽中硫酸铵、氯化铵和磷铵会分解释放少量氨气，设计在槽体上方安装集气罩，负压收集的废气在后续废气处理系统“旋风除尘+文丘里洗涤器+喷淋洗涤塔”得以净化，经P2排气筒排放。

（2）焚烧车间无组织废气

由于本项目工艺从进料到烟气排放均处于微负压状态，减少无组织排放的废气。因此，整个焚烧装置正常情况下不存在泄漏现象。系统采用工业控制机、PLC组成集散控制系统对焚烧过程进行动态监控，可及时了解系统的运行状况。当自动监控系统失灵时，或焚烧处理设施因故障应急排出和设施维修保养而停用时，自动停止装置启动，马上停炉。同时，应急系统自动启动，以保证焚烧炉处于负压状态，防止炉内气体爆炸或有害气体外泄到车间内。

#### 焚烧炉排气筒高度及数量设置合理性分析

（1）排气筒高度合理性

本项目建设完成后，鳞板炉工业转化草甘膦母液规模为150t/d，即6250kg/h。参照《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）表1标准要求，焚烧量≥2500kg/h的焚烧装置排气筒最低允许高度50m，本项目草甘膦母液焚烧尾气经鳞板炉烟气处理系统处理达标后通过一根60m高的排气筒排放。大气环境影响预测表明，污染物对环境影响较小。综合以上分析，本项目鳞板炉配套设置60m高排气筒满足标准要求，设置合理。

回转窑转化氯化铵液生产复混肥基料，根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015），排气筒高度不应低于15m，排气筒周围200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。排气筒P2周围200m范围内最高建筑物为东方热力锅炉房，高33m，因此复混肥基料配套排气筒P2高度36m，设置合理。

（2）排气筒数量合理性

本项目鳞板炉焚烧废气采用“二燃室焚烧＋余热锅炉（激波清灰）+急冷塔＋半干式脱酸系统＋活性炭喷射吸附系统＋脉冲袋式除尘器＋碱洗涤除雾塔＋烟气加热，焚烧装置设置1座60m高排气筒，内径1.1m。草甘膦母液利用回转窑生产多聚磷酸钠产生的烟气并入鳞板炉二燃室及烟气治理系统（共用一根排气筒）；

本项目回转窑利用氯化铵液生产复混肥基料，烟气经旋风除尘+文丘里洗涤器+喷淋洗涤塔处理后经排气筒外排，排气筒内径1.5m，高36m。

首先，生产多聚磷酸钠、焦磷酸钠和生产复混肥基料的工艺不一样，前者是700度温度下资源转化转化，后者是400度温度下烘干，因此60m排气筒和36m排气筒两工艺条件下排放的废气种类不同，执行的排放标准不同，故采用不同的排气筒排放便于日常环境管理。

其次，焦磷酸钠和多聚磷酸钠不能同时生产；回转窑不能同时生产多聚磷酸钠和复混肥基料，且高温转化草甘膦母液生产多聚磷酸钠时需配套鳞板炉二燃室及后续烟气处理系统；回转窑两种生产工艺采用的是自动化控制系统，系统设置了生产条件下的尾气走向（工艺程序设置了自动开启和闭合对应的管道阀门，确保烟气走向与生产工艺一致），故不会出现两个工艺生产情况下烟气互相交叉排放的情况。

第三，两个排气筒设置了两套处理系统，出口均设置了在线检测装置，并于管理部门联网。两套在线监测装置的检测因子涉及两套系统全因子，运行管理上可以实现无盲区全时段控制和监管；

第四，生产焦磷酸钠与生产多聚磷酸钠共用一套焦磷酸钠的烟气处理系统，由于处理系统负荷限制，不存在这两种产品同时生产的条件。

因此，项目设施2根排气筒，分别排放不同处理措施排放的废气是合理可行的，同时，2套在线监测设备的设置，可使运行管理上可以实现全时段管理。

综上，本项目大气污染防治措施可行。

### 废水污染防治措施及评述

1、生产废水

生产废水主要为车间冲洗废水、锅炉排污水、焚烧系统洗涤除雾废水、急冷塔排水、复混肥基料生产烟气洗涤废水等。采用分类收集、分质处理的方案处理厂内各股废水：①	锅炉定排水水质简单，回用于急冷塔补水，不外排；②洗涤除雾塔吸收水主要是吸收的粉尘焦磷酸钠，微量的氯化钠，吸收后的液体在循环时，形成低浓度含焦磷酸钠和微量氯化钠的溶液，然后低浓度的吸收水在送入急冷水池用于急冷，然后低浓度的吸收水在送入急冷水池用于急冷；循环使用一段时间后，水中灰分、无机盐等物质增多，不适宜再进行使用，此时废水中和后送焚烧炉焚烧，不外排；③急冷塔水循环使用一段时间后，水中灰分、无机盐等物质增多，不适宜再进行使用，此时废水中和后送焚烧炉焚烧，不外排；④	复混肥基料生产烟气洗涤废水溶解了大量的氯化铵、硫酸铵、磷酸二氢铵等，溶度较高，回用于混合槽2.786m3/h；⑤其他生产废水（约0.117m3/d）、初期雨水等具有与处理物料类似组分的潜在污染，主要含有COD、悬浮物、石油类等污染因子，收集后送河南红东方污水处理站（高效催化氧化+强化微电解+化学氧化预处理+水解酸化+厌氧+—级好氧+缺氧+二级好氧）处理能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准限值要求；河南红东方污水处理站处理规模1200m3/d，现有污水处理量705.94m3/d，有能力接收本项目废水。厂区废水经红东方污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准限值要求后排入许昌市建安区第二污水处理厂处理。

在贮存液体或污泥状废弃物时，会有可能因操作过程的失误或贮存设施的破损渗漏出少量的废液，这种液体中含有大量的有机物和细菌，若直接排放将会严重污染环境。

综上，本项目水污染防治措施可行。

### 固体废物污染防治措施及评述

#### 固废处置措施综述

本项目产生的固体废物主要有焚烧炉渣、飞灰、废耐火材料（3至5年更换一次）、半干法脱酸塔废渣、生活垃圾等。项目固体废物产生具体情况见表5-43。

#### 固体废物治理措施分析

按照《国家危险废物名录》（2016版）：项目产生的焚烧炉渣、飞灰、废耐火材料、半干法脱酸塔废渣，送危险废物填埋场安全填埋。生活垃圾则由当地环卫部门统一处置。本项目所产生的固体废物均能合理处置，不会产生二次污染。

#### 固体废物污染防治措施评述

本项目产生的固体废物通过以上方法处理处置后，对周围环境不会造成影响，亦不会造成二次污染，所采取的治理措施是可行的，不会对周围的环境产生影响。必须指出的是，危废处理处置前在厂内危废仓库内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，在厂内存放时要有防风、防雨、防晒、防渗漏措施，避免其对周围环境产生污染。

贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告2013年第36号）》中相关修改内容，有符合要求的专用标志。

根据上述相关规范，危废的暂存措施要做到：

①采取室内贮存方式，设施内要有安全照明设施和观察窗口；设置环境保护图形标志和警示标志。清楚地标明废物类别、数量、主要成分、盛装日期、危险特性等；

②按类别放入相应的容器内，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，不同的危险废物分开存放并设有隔离间隔断；贮存区内禁止混放不相容危险废物；

③堆放场为封闭砖混构筑物，设耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，基础设置至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。室内四周设置围堰，具有防渗、防晒、防雨和防风的效果；

④建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存；

⑤贮存区考虑相应的集排水和防渗设施；贮存区符合消防要求；

⑥建立定期巡查、维护制度；

本项目危险废物贮存设施基本情况见表6-2。

表 6-2             项目危险废物暂存间基本情况

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地 面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物暂存间 | 余热锅炉灰渣 | HW18 | 772-003-18 | 项目区东南侧 | 180m2 | 袋装 | 100t | 不超过1年 |
| 2 |  | 半干式脱酸塔灰渣 |  |  |  |  | 袋装 | 40t |  |
| 3 |  | 袋式除尘器收集的飞灰 |  |  |  |  | 袋装 | 80t |  |
| 4 |  | 废耐火材料 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 堆存 | 40t |  |

### 噪声治理措施

根据本项目噪声源特征，在设计和设备采购阶段，即选用先进的低噪声设备，如低噪的风机、空压机等，从而从声源上降低设备本身的噪声。采取声学控制措施，对空压机、风机、水泵等采用建筑隔声，避免露天布置，在风机出入风口加消声器，进出风口软连接等处理。空压机属于低频噪声源，通过选用低噪机型、采用抗性消声器、机座加设减震垫、空压机进出口与管道连接处建设采用隔振软接头、空压机表面包覆隔声材料等措施减少噪声辐射，并视条件设置单机隔音罩或集中设隔声房。各类泵采用内涂吸声材料，外覆隔声材料等方式处理，并视条件进行减震和隔声处理。另外，在车间及厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙等，以减少对车间外或厂区外声环境的影响。对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可实现厂界达标，能满足环境保护的要求。

### 地下水及土壤保护措施

#### 地下水及土壤污染防治措施

一、源头上控制对地下水的污染

为了保护地下水环境，采取措施从源头上控制对地下水的污染：

①实施清洁生产和循环经济，减少废水、废气、固废等污染物的排放量；

②严格按照国家相关规范要求，工艺装置、管道、设备、污水和固废储存及处理构筑物均采取对应的防渗或防腐措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降低到最低程度；

③危废贮存仓库均为单元式货架，最底层货架距离地面高度超过10cm，避免危险废物与地面的直接接触，危险废物均使用符合规范的容器收集，源头避免了危废贮存渗滤液的产生；

- 生产废水、初期雨水等在厂界内收集后通过管线送河南红东方现有污水处理站处理；污水管道有部分地埋管线，要求按《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T 50934-2013）对管道进行防腐，并敷设在采取防渗措施的管沟内，并要求设置渗漏液检查井，若管道老化、腐蚀可能出现污染物滴漏现象，可及时发现，不会渗入地下影响地下水。且定期巡视，及时发现泄漏避免污染地下水；

⑤收集的危险废物及时送焚烧车间处理，减少废物堆存的时间；危废贮存仓库负责人定期检查危险废物贮存容器，进一步降低危险废物滴漏等事故产生的可能性。

二、在厂内不同区域实施分区防治

防渗处理是防止地下水污染的重要环保保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线。依据项目区域水文地质情况及项目特点，提出如下污染防治措施及防渗要求：本项目厂区应划分为简单防渗区、一般防渗区及重点防渗区。污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。简单防渗区满足地面硬化要求；一般污染区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)；重点防渗区的防渗设计应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求。厂区防渗分区划分及防渗等级见表6-3，设计采取的各项防渗措施具体见表6-4，厂区地下水防渗分区图见图6-2。

表 6-3          厂区污染区划分及防渗等级一览表

| 分区 | 定义 | 厂内分区 | 防渗等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非污染区 | 除污染区的其余区域 | 办公室、操作间、配电间、设备间 | 不需设置防渗等级，一般地面硬化 |
| 一般污染区 | 无毒性或毒性小的生产装置区 | 化肥基料、焦磷酸钠储库 | 防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s的防渗性能。 |
| 重点污染区 | 危害性大、毒性较大的生产装置区、物料储罐区 | LNG罐区、危废暂存库、原料液罐区、事故池、混料间、生产装置区、烟气处理区、初期雨水池、污水输送管道、闸门等 | 防渗池的厚度应相当于渗透系数≤1.0×10-10cm/s的防渗性能 |

表 6-4                                     拟建项目涉及采取的防渗处理措施

| 序号 | 主要环节 | 防渗措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产装置区 | 设置于地面以上，便于跑冒滴漏的直接观察；严格按照防渗设计规范，采用高标号的防水混凝土；地坪做严格的防渗措施；修建降水和浸淋水的集水设施（集水沟和集水池），并在四周设置围堰和边沟，一旦发生跑冒滴漏，确保不污染地下水，重点污染区的防渗设计须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。 |
| 2 | 危废暂存库、原料液罐区 | 仓库地面防渗，防渗设计必须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求。贮存场所应建有堵截泄露的裙角，地面与裙角要有兼顾防渗的材料建造，墙面应防吸附，地面必须硬化耐腐蚀且表面无裂隙，防渗层渗透系数≤10-10cm/s |
| 3 | 混料间 | 料坑内进行防腐防渗处理，池壁外侧做防水防渗层，料坑防渗设计必须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求（6.3.1基础必须防渗，防渗层渗透系数≤10-10cm/s））。 |
| 4 | 废液、烟气处理、污水输送管道、阀门 | ①对管道、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品；②在工艺条件允许的情况下，管道置在地上，如出现渗漏问题及时解决；③对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专门防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后统一排入污水收集池；④场地内各集水池等蓄水构筑物应采用防水混凝土并结合防水砂浆构建建筑主体，施工小缝应采用外贴式止水带和外涂防水涂料相结合使用，作好防渗措施。 |

三、防渗具体要求

1、重点污染防治区（LNG罐区、危废暂存库、原料液罐区、事故池、混料间、生产装置区、烟气处理区、初期雨水池、污水输送管道）

（1）地面防渗

抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P10，其厚度不宜小于150mm；

（2）罐区防渗

环墙式罐基础的防渗层应符合下列要求：

①膜上保护层，可采用长丝无纺土工布，其规格不宜小于600g/m2；

②HDPE土工膜，厚度宜为2.0mm；

③膜下保护层，可采用长丝无纺土工布，其规格不宜小于600g/m2，也可采用不含尖锐颗粒的中细砂层，砂层厚度不宜小于100mm；

④防渗层应由中心坡向四周，坡度不宜小于1.5%。

罐基础承台及环墙基础防渗应符合下列要求：

①承台及承台以上环墙的混凝土抗渗等级不宜小于P6；

②承台及承台以上环墙内表面应刷聚合物水泥防水涂料；

①	承台顶面应找坡，由中心坡向四周，坡度不宜小于0.3%。

罐区内地面防渗应符合下列要求：

①罐区地面抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P10，其厚度不宜小于150mm；

②渗混凝土地面应设置缩缝和变形缝，接缝处等细部构造应做防渗处理。

（3）事故池、初期雨水池

结构厚度大于250 mm。混凝土的抗渗等级不低于P8，水池内厚度不小于1.0mm表面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料或喷涂厚度不小于1.5 mm以上聚脲等防水涂料。

（4）地下管道防渗措施

建设过程中地应进行充分的防渗措施。厂区内污水输送管道不能与地下介质直接接触，常用的防渗措施主要有抗渗钢筋混凝土管沟或HDPE膜防渗层。本项目可根据需求选择一种，具体要求参照《石油化工工程防渗技术防渗规范》(GB/T50934-2013)中关于地下污油(水)管道防渗设计标准。采用以上措施后，可以有效避免本项目运行过程中对地下水的污染。

2、一般污染防治区（腐殖酸、粗品焦磷酸钠、氯化钾储库）

一般污染防治区抗渗混凝土厚度不宜小于100mm,，抗渗等级不低于P6，强度等级不低于C25，水灰比不宜大于0.50。

防渗等级可达性分析：

上述措施中，重点污染防治区防治措施、一般污染防治区措施均参考GB/T50934-2013《石油化工工程防渗技术规范》中“重点污染防治区”、“一般污染防治区”中推荐措施。

其中GB/T50934-2013《石油化工工程防渗技术规范》与HJ610-2016《环境影响评价技术导则地下水环境》中“重点污染防治区”、“一般污染防治区”要求一致。即《石油化工工程防渗技术规范》所推荐的防渗措施可满足《环境影响评价技术导则地下水环境》防渗要求。因此上述措施防渗等级可以达到相应要求。

#### 地下水环境跟踪监测

为及时准确掌握场区周围地下水环境质量状况，应根据《地下水环境监测技术规范》HJ/T164-2004的要求及地下水监测点位布设原则，在场区附近及下游布设地下水水质监测井。

监测方案为：

（1）对于整个场区的监测。在场区北边界上游设置一口监测井，用于背景监测；在场区生产废水收集池下游设置一口监测井，用于监测项目生产运营中对地下水水质的影响，并作为长期监测井和事故应急处置井；在场区南边界下游设置一口监测井，用于监测地下水污染状况下，污染物的扩散迁移。

（2）监测井结构：监测和为长期监测井和事故应急井的孔径，要求不小于A200mm，背景值监测井孔径可略小。为避免污染物沿孔壁深入地下，孔口以下3m（或至潜水面）宜用粘土或水泥止水，下部为滤水管，底部视井深情况设计沉砂管；

（3）监测层位及频率：监测层位为潜水，每月采样一次；

（4）监测项目：pH、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、氟化物、铅、六价铬；

（5）监测数据处理：监测结果要按规定及时建立档案，并定期向园区管理部门汇报，对于常规监测数据应该公开，特别是对场区附近居民公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事帮，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄露污染源，及时采取对应应急措施。

#### 地下水监测数据管理

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向场安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每周监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施。

管理措施

（1）防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。场环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。

（2）场环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

（3）建立地下水监测数据信息管理系统，与场环境管理系统相联系。

（4）根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本场环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

技术措施：

（1）按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164－2004）要求，及时上报监测数据和有关表格。

（2）在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告场安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：

① 了解全场生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每月一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向；

② 周期性地编写地下水动态监测报告；

③ 定期对污染区的生产装置进行检查。

#### 地下水环境信息公开计划

根据HJ610-2016的要求，项目应制定地下水环境跟踪监测与信息公开计划。

1、地下水环境跟踪监测报告

项目应以建设单位为项目跟踪监测的责任主体，进行项目营运期的地下水跟踪监测工作，并按照要求进行地下水跟踪监测报告的编制工作，地下水环境跟踪监测报告的内容，一般应包括：

（1）建设项目所在场地及其影响区地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度。

（2）生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录、维护记录。

2、地下水环境跟踪监测信息公开

根据HJ610-2016要求，项目应制定地下水环境跟踪监测的信息公开计划，定期公开地下水环境质量现状，公布内容应包括建设项目特征因子的地下水环境监测值。

本次地下水环境跟踪监测信息公开计划的内容根据2015年1月1日施行《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）的相关要求及规定进行要求。

（1）地下水跟踪监测信息公开的内容

建设项目可单独公开地下水跟踪监测信息或随项目其他环境公开信息一同公开发布，公开的主要内容应包括以下方面：

①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤突发环境事件应急预案；

⑥其他应当公开的环境信息。

（2）地下水跟踪监测信息公开方式

可通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，采取以下一种或者几种方式予以公开：

①公告或者公开发行的信息专刊；

②广播、电视等新闻媒体；

③信息公开服务、监督热线电话；

④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；

⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

（3）地下水跟踪监测信息公开时间

如项目纳入为市重点排污单位企业，需在环境保护主管部门公布重点排污单位名录后90日内公开其环境信息。环境信息有新生成或者发生变更的，重点排污单位应当自环境信息生成或者变更之日起30日内予以公开。

#### 地下水应急预案和应急处置

应急预案：制定整个场区各企业的地下水污染事故应急预案，并与其他应急预案相协调。地下水应急预案应包指以下内容：

1、应急预案的日常协调和指挥机构；

2、相关部门在应急预案中的职责和分工；

3、地下水环境保护目标的确定，采取的紧急处置措施和潜在污染源评估；

4、特大事故应急救援组织、状况和人员、装备情况，平时的训练和演习；

5、特大事故的社会支持和援助，应急救援的经费保障。

应急处置：一旦发现地下水出现异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

1）当确定发生地下水异常情况时，按照制定的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报主管领导及上级部门，通知附近地下水用户，密切关注地下水水质变化情况；

2）组织专业队体对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生点、分析事故原因，尽量将事故影响控制住，采取紧急措施切断生产装置或设施，防止事故扩散、蔓延及发生连锁反应，尽可能减少事故造成的人员伤害和财产损失；

3）当通过监测发现地下水已经受到污染时，根据监测井的反馈信息，对污染区地下水进行人工抽采，形成地下水漏斗，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散，并抽取已污染的地下水送场区污水处理站处理；

4）必要时，请求社会应急力量协助处理；

5）对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施；

6）受污染地下水的修复往往还要包括土壤的修复。地下水和土壤是相互作用的，如果只治理了受污染的地下水而不治理土壤，由于雨水的淋滤或地下水位的波动，污染物会再次进入地下水体，形成交叉污染，使地下水的治理前功尽弃。

检漏系统及应急抽水系统

检漏系统：为防止因污水管跑冒滴漏对地下水的污染，应设置管网检漏系统，该系统包括人工巡查、仪器检测、在线数据采集与监控及统计报表等部分。首先配备专门人员巡检，利用检漏线缆、超声检漏仪、听漏仪等仪器对管线漏点进行探测，最后在线对数据进行采集与监控，定期监视形成报表。

应急抽水系统：该系统包括专业抽水技术人员、应急抽水井、抽水泵三部分，用于事故状态下的应急处置。其中第一类和第二类监测井既作为水质监测井，也作为事故应急处置井。抽水的功率根据行地下水的实际情况确定，若发生事故，在污染物泄露1天后，根据场区水文地质条件，按照三个月将该区污染物的质点全部抽走的要求核算出抽水井每天应该抽走的水量。抽走的地下水送场区污水处理站处理，达标后返还生产系统使用。同时每月都要对抽水水质进行检测，以确定受污染的地下水全部被抽走。

7）最后，应对已产生污染的区域进行土壤修复治理工作。

## 施工期污染防治措施

### 环境空气污染防治措施

本项目施工期废气的主要来源为施工扬尘、施工机械运行产生的无组织排放的废气以及装修废气等，其中以施工扬尘对空气环境质量影响最大。评价建议施工单位在施工过程中采取以下措施：

（1）施工期间，建设单位在施工区域边界设置1.8m高彩钢板围档；封闭施工现场，采用密目安全网，以减少结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；脚手架在拆除前，先将脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘。

（2）施工场地需每日洒水抑尘，尤其是土石方、基础施工阶段；遇有4级以上大风天气，不进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并做好遮掩工作，最大限度地减少扬尘；在大风日加大洒水量及洒水次数。结构及装修施工阶段需采取帷幕遮挡施工。

（3）实行硬地坪施工。工地的场内道路和建筑材料堆放地必须硬化，桩基础工地进行硬化处理，实行硬地坪施工。工地出入口必须设置车辆冲洗、排水设施。

（4）施工过程中使用的水泥、石灰、沙石、涂料等易起尘的建筑材料应设置围挡、采用防尘布覆盖， 并尽量利用附近的现有库房堆放，尽量减少搬运环节，搬运时防止包装袋破裂。

（5）采用预拌混凝土和预拌砂浆，禁止现场搅拌混凝土和砂浆。

（6）严禁从建筑物高处向下倾倒垃圾，施工现场严禁焚烧各类废弃物。

（7）加强施工现场运输车辆管理。混凝土等建筑材料运输应采取封闭运输方式，工地出入口必须设置车辆冲洗、排水设施，驶入工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，限制车速，严禁超高、超载运输；必须有遮盖和防护措施，易撒露物质全部实行密闭运输，有效抑制粉尘和二次扬尘污染；并且合理安排行车路线，尽量避开居民聚居区等敏感目标。

（8）项目应选用油耗低、效率高、废气排放达标的施工机械；加强管理与施工机械的维护，保证施工机械及运输车辆尾气达标。

（9）专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁；

施工场地扬尘污染防治，要按照许昌市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的要求：严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”,严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”,严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控,并与当地主管部门联网。

采取以上措施后施工扬尘将得到一定程度的控制，从而减轻对周围环境的影响，措施在技术上可行，对周围环境及环境敏感点的影响较小。

### 水污染防治措施

1、地表水污染防治措施

为减小施工废水对地表水环境的影响，建设单位拟采取以下措施：

（1）施工区的砂石料冲洗水等施工水，含砂量高，采用沉淀池处理后循环利用的方式，废水完全利用，不排放。

（2）施工现场不进行机械维修，在固定地点进行设备及车辆冲洗，设备及车辆冲洗废水经隔油沉淀池处理后达标排放，做到不以渗坑、渗井或漫流方式排放。

（3）合理安排施工期，避免在雨天进行土方作业；雨天对粉状物料堆放场所和临时存渣场进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷。

（4）项目应加强管理，做好机械的日常维护保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象；并且雨天对各类机械进行遮盖防雨。

2、地下水污染防治措施

为减小施工废水对地下水环境的影响，建设单位拟采取以下措施：

（1）对施工现场设置的隔油池、沉淀池等进行防渗处理，并及时清理。

（2）施工基坑严格管理，做好防渗防漏处理，以防污染土壤和地下水环境。

（3）现场存放的油料和化学溶剂等物品设专门的库房，地面做防渗漏处理，废弃的油料和化学溶剂集中处理，不得随意倾倒。

（4）不利用生活垃圾和废弃物回填沟、坑等。

采取以上措施后施工废水将得到妥善处理，对周围环境的影响较小，措施在

技术上可行。

### 噪声污染防治措施

为进一度减小项目建设对周围环境的影响，评价建议：建设单位采取如下噪声防治措施，以减小对周围环境影响。

（1）合理安排施工时间，尽可能避免大量高噪声设备同时施工；合理安排工期，减少施工噪声影响的持续时间。

（2）选用低噪声设备和工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的使用减振机座，降低噪声。

（3）合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量机械设备。

（4）合理安排运输路线，尽量减少夜间运输量；限制大型载重车的车速；对运输车辆定期维修、养护。

（5）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工。

由于本项目距离敏感点较远，项目施工期噪声对周围环境产生的影响不大。

### 固体废物污染防治措施

项目在施工建设过程中，将产生一定量的固体废弃物，包括废土石方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。评价建议固体废物污染防治措施如下：

（1）施工过程中，挖掘的土壤表层土壤用于绿化，废弃土石方应及时清运至符合要求的渣土消纳场处理。

（2）施工中减少施工固体废物的产生，工程结束后，对施工中产生的固体废物全部清除。

（3）对生活垃圾加强管理，及时交由环卫清运处理，用垃圾桶收集，垃圾堆放点不排放生活污水，不倾倒建筑垃圾，禁止生活垃圾用于回填，以防止对地下水的污染。

（4）对施工固体废物暂存点采取必要的防渗、防水土流失措施，避免对土壤、地下水等造成影响。

（5）施工生产废料的处理：对钢筋、钢板下脚料进行分类回收，交废品收购站处理，建筑垃圾（如废砖等）集中堆放并及时清运.

（6）完工清场的固体废物处理处置：对所有施工作业面和施工活动区的施工废弃物彻底清理处置，运至弃渣场，垃圾堆放点、设置厕所的地点在厕所清理后进行消毒。

项目施工期的各类固体废物均可得到合理处置，对周围环境的影响较小。

### 生态保护措施

1、工程占地

（1）在施工过程中对施工区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填（即将表层比较肥沃的土壤分层剥离，集中堆放；在施工结束后回填土按次序分层覆土，最后将表层比较肥沃的土铺在最上层）。

（2）施工设置杂货区、垃圾箱，明确卫生责任区，确定责任人，并定期打扫清除。

2、水土流失防治措施

（1）项目土方施工尽量避开雨季，取土时保留表土以用于绿化。

（2）在大雨到来前做好相应水保应急工作，如压实新产生的裸露地表松土等，同时雨季尽量缩小土方工程的工作面，避免同时产生较多裸露地表。

（3）在施工地设置工程挡土墙、挡土坝，在适当的位置修建多处沉沙池，使降雨径流中沙土沉淀，并及时清理沉淀池。

（4）开挖用土以及临时堆放的土方及时压实，并选取最佳的堆放坡度，以免遇雨流失，在堆土场附近，挖好排水沟，避免雨季时高浊度水流入附近环境。

（5）对于已经完成的堆土区，加强绿化工作，尽快完善绿地和各种裸露地面绿化工作，降低水土流失的可能性。

（6）施工现场地及道路进行硬化。对于由于其它原因而未做到硬化的部位，进行定期压实。

采取以上措施后，项目施工期对生态环境的影响较小，措施在技术上可行。

## “三同时”验收内容

本项目环保投资1661万元，占投资总额8000万元的20.8%。本项目“三同时”环保措施验收内容及分项投资见表6-5~6-6。

表 6-5                                       “三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 处理效果、执行标准及拟达到要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 地面冲洗废水、初期雨水 | COD、SS、氨氮、TP、石油类等 | 地面冲洗废水、初期雨水依托河南红东方现有污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准限值要求后排入许昌市建安区第二污水处理厂处理 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准限值要求 |
|  | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | 生活污水依托东方热力现有化粪池处理后排入许昌市建安区第二污水处理厂处理 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求 |
| 废气 | 鳞板炉烟气处理系统 | 烟尘、CO、SO2、NOx、HCl、二噁英类等 | 二燃室焚烧（SNCR）+余热锅炉（激波清灰）+急冷塔＋半干式脱酸系统（32%的NaOH为脱酸剂）+活性炭喷射吸附系统+脉冲袋式除尘器＋碱洗涤除雾塔+烟气加热（1套，60m高排气筒P1排放），废气在线监测。 | 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001） 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015） |
|  | 混料间废气 | NH3 | 在混合槽体上方安装集气罩，负压收集的废气在后续废气处理系统“旋风除尘+文丘里洗涤器+喷淋洗涤塔”得以净化，经P2排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 复混肥基料生产废气 | SO2、NOx、粉尘、HCl、NH3 | 旋风除尘+文丘里洗涤器+喷淋洗涤塔处理达标后，经36m高排气筒P2排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）、 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 固体废物 | 焚烧装置 | 灰渣 | 交危险废物填埋场安全填埋处置 | 100%合法化处置，不产生二次污染 |
|  | 设备检修 | 废耐火材料 | 交危险废物填埋场安全填埋处置 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门收集处理 |  |
| 土壤、地下水 | 危废暂存库、混料间、生产装置区、储罐区等 |  | 地面设置防渗层、罐区设置围堰、设置地下水跟踪三口 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求 |
| 噪声 | 鼓风机、引风机、空压机等设备噪声 | 噪声 | 文明施工、建筑隔声、隔音板、吸音材料、减振 | 施工期达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声达到《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 事故应急措施 | 罐区均设置1.3m高的围堰，围堰内容积3120 m3，在罐区西南设1座500m3事故池，兼做原料液罐区初期雨水池。生产区四周设集水沟槽，并与混料间东侧1座250m3事故池相连，用于收集生产区初期雨水、消防废水。初期雨水及事故废水收集后分批进入红东方现有污水处理站处理。 严格按防火规范布置平面，站内的电气设备及仪表按防爆等级选用；LNG供气站内所有设备、管线均应做防雷、防静电接地；安装火灾设备检测仪表、消防自控设施；天然气储配、供应站要划定禁火区域，禁绝一切火源；站区内设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。配置消防器材、加强防爆电气设备的日常巡视和检查工作。罐区附近安装可燃气体检测探头，实时监控气体泄漏情况。 建立事故应急措施和管理体系、应急计划。环境风险评估，风险应急预案编制。 | 确保事故发生时对环境影响较小 |
| 环境管理（机构、监测） | 制定相关规章制度，设置环保机构，配备了环保专业管理人员1~2名，烟气在线检测系等。 | / |
| 清污分流、排污口规范化设置 | 废水：建设雨水管网、污水管网系统；雨污分流、清污分流；设1个雨水排口。废气：排气筒按照排污口整治要求进行，2个排气筒均需配套在线监测系统，设置便于采样、监测的采样口或采样平台，并设置醒目的环保标志牌。 | / |
| 环境防护距离设置 | 混料间库设置50m的卫生防护距离。目前，防护距离内无现状居民区、学校、医院等保护目标。 | / |
| 其他 | 所有地面和道路均硬化，对闲置裸露空地进行绿化；厂区道路定期洒水清扫；除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰转运车辆苫盖，装卸车时采取加湿等措施抑尘；企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施；关键位置和环节安装视频监控设施； | 《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》中的“五到位、一密闭”，以及《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》 |

表 6-6             拟建项目环保投资表

| 污染源 | 环保设施名称 | 环保投资 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 依托红东方现有污水处理站 | / |
| 废气 | 鳞板炉烟气处理系统：二燃室焚烧（SNCR）+余热锅炉（激波清灰）+急冷塔＋半干式脱酸系统（32%的NaOH为脱酸剂）+活性炭喷射吸附系统+脉冲袋式除尘器＋碱洗涤除雾塔+烟气加热（1套，60m高排气筒P1排放） | 1200 |
|  | 复混肥基料生产废气：旋风除尘+文丘里洗涤器+喷淋洗涤塔处理达标后，经36m高排气筒P2排放；在混合槽体上方安装集气罩，负压收集的废气在后续废气处理系统“旋风除尘+文丘里洗涤器+喷淋洗涤塔”得以净化，经P2排气筒排放 |  |
| 固废 | 危废暂存库 生活垃圾桶 | 30 |
| 噪声 | 隔声建筑、减振、消声等设施 | 50 |
| 土壤、地下水防渗 | 危废暂存库、焚烧车间破碎间和混料间、废液罐区等防渗 | 60 |
| 烟气在线监测 | 烟气在线监测系统 | 200 |
| 清污分流管网建设 | 厂区污水管网、雨水收集管网、初期雨水收集装置建设 | 20 |
| 风险、应急措施 | 环境风险评估，风险应急预案编制 | 5 |
|  | 事故池500m3、初期雨水池250 m3等 | 80 |
|  | 个人防护设备、火灾消防设备 | 10 |
|  | 备用应急物资 | 3 |
|  | 人员培训及应急预案演练 | 3 |
| 合计 | 1661 |

## 小结与建议

（1）本项目鳞板炉焚烧废气采用“二燃室焚烧+余热锅炉（激波清灰）+急冷塔＋半干式脱酸系统（32%的NaOH为脱酸剂）+活性炭喷射吸附系统+脉冲袋式除尘器＋碱洗涤除雾塔+烟气加热，焚烧装置设置1座60m高排气筒P1。”组合工艺净化；复混肥基料生产烟气经“旋风除尘+文丘里洗涤器+喷淋洗涤塔”处理后外排，排气筒P2高36m。项目采取上述废气治理措施后，污染物排放浓度均能达到国家排放标准的要求；项目混料间产生的恶臭气体负压收集在后续废气处理系统“旋风除尘+文丘里洗涤器+喷淋洗涤塔”得以净化，经P2排气筒排放。

（2）项目废水分类收集、分质处理后进依托河南红东方现有污水处理站，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准限值要求后，排入许昌市建安区第二污水处理厂。

（3）项目产生的焚烧炉渣、飞灰、废耐火材料属于危险废物，送本项目填埋场安全填埋；生活垃圾则由当地环卫部门统一处置。

（4）项目采用低噪声设备、隔声、消声等噪声防治措施，能够达到降低噪声的作用，经降噪后噪声预测均能满足环境标准，不会产生扰民现象。

（5）危废暂存库、焚烧车间、混料间、废液罐区、排污管线等应采取相应的地下水污染防渗措施；并制定应急预案，防止泄漏物质或废水排放对土壤、地表水和地下水的污染。

（6）本项目需加强管理，严格落实本报告提出的各项事故风险防范措施、制定事故应急预案，尽可能杜绝各类事故的产生和发展，避免当地环境受到污染。

# 第七章 环境风险评价

根据《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》（环管字057号）精神，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77）号以及《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号），对本项目进行环境风险评价。拟通过本项目中物质危险性分析、工艺系统危险性判断和环境敏感度分级，划分评价等级，识别项目中的潜在危险源并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

## 风险识别

### 风险识别的范围

本次环境风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。生产设施风险识别范围主要有：焚烧炉、尾气处理装置、贮存场所等。所涉及的物质风险识别范围包括：液化天然气、草甘膦母液、磷酸等。

### 物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B作为识别标准，对前面所确定的物质风险识别范围内有毒有害、易燃易爆物质，进行危险性识别。通过对本项目所涉及的主要物质进行危险性识别，本项目涉及的主要风险物质包括草甘膦母液（高浓度有机废液，母液有机物浓度高，成分复杂、碱性）、LNG（液化天然气的储存温度为-162℃，低温、易挥发、易燃易爆，并且具有热膨胀性、汽化性、易扩散性以及静电荷集聚性）、磷酸等，它们的危险特性见表7-1~7-3。

表 7-1               草甘膦危险、危害特性一览表

| 标识 | 中文名：草甘膦 | 英文名：glyphosate technical material | 分子式：C3H8NO5P | 分子量：169 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS 号：1071-83-6 | UN 编号：2588 | 危险货物编号：61904 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 非挥发性白色或微黄色粉状物 |
|  | 沸点（℃） | 230 | 熔点（℃） | 465.8 |
|  | 相对密度（水=1） | 1.74 | 相对密度（空气=1） | 无资料 |
|  | 燃烧热（kj/mol） | 无资料 | 饱和蒸汽压（kPa） | 无资料 |
|  | 溶解性 | 25°C时在100ml水中的溶解度为1.2g，不溶于一般有机溶剂，其异丙胺盐完全溶解于水。 |
| 毒性及健康危害 | 接触限值 | 未制定标准 |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入 |
|  | 毒性 | 低毒性 ，LD50：5628mg/kg(大鼠经口)；15800mg/kg(兔经皮) LC50：82776mg/m3，4小时(大鼠吸入) |
|  | 健康危害 | 低毒有机磷除草剂。中毒可引起恶心、呕吐、头痛、乏力、出汗、流涎、瞳孔缩小等。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 非易燃、非易爆 | 建规火险分级 | 无资料 |
|  | 闪点（℃） | 230 | 自燃温度（℃） | 无资料 |
|  | 爆炸下限（V%） | 无资料 | 爆炸上限（V%） | 无资料 |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。受高热分解放出有毒的气体。具有腐蚀性。 |
|  | 灭火措施 | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 泄漏处置 | 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集运至废物处理场所处置。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |

表 7-2                   天然气理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：天然气 | 英文名：Methane |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：CH4 | 分子量：16.05 | UN编号：NO.1971 |
|  | 危险性类别 第2.1类易燃气体 | CAS号：74-82-8 | 危规号：21007 |
| 理化性质 | 性状：无色、无臭气体 |
|  | 主要用途：是重要的有机化工原料，可用作制造炭黑、合成氨、甲醇以及其它有机化合物，亦是优良的燃料。 |
|  | 最大爆炸压力：（100kPa）：6.8 | 溶解性：微溶于水溶于乙醇和乙醚 |
|  | 沸点/℃-161.5 | 相对密度：(水=1）约0.415（-164℃） |
|  | 熔点/℃-182.6 | 蒸汽密度：(空气=1）0.55 |
|  | 燃烧热值（kj/mol）：889.5 |
|  | 临界温度/℃：-82.1 | 临界压力/Mpa:4.6 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：CO、CO2和水蒸气 |
|  | 闪点/℃ -188 | 火灾危险性：甲 |
|  | 爆炸极限5～14％ | 聚合危害 不聚合 |
|  | 引燃温度/℃482～632 | 稳定性 稳定 |
|  | 最大爆炸压力/Mpa 0.717 | 禁忌物 强氧化剂、卤素 |
|  | 最小点火能（mj):0.28 | 燃烧温度（℃）：2020 |
|  | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。灭火器 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |
| 毒性 | 接触限值：瑞士TWA10000ppm6700mg/m3JAN1993 毒理资料：小鼠吸入42浓度60min麻醉 |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入 健康危害：急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合症。 |

表 7-3             磷酸的理化性质及危险特性表

| 名称特性 | 磷酸phosphoric acid / orthophosphoric acid |
| --- | --- |
| 标识 | 分子式 | H3PO4 | 分子量 | 98 |
|  | CAS号 | 7664-38-2 | 危险化学品序号 | 2790 |
| 组成与性状 | 主要成分 | 纯品 |
|  | 外观与性状 | 纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味 |
|  | 主要用途 | 金属表面处理剂，磷酸盐原料制品，有机反应催化剂，耐火材料添加剂，活性碳处理剂等 |
| 燃爆特性与消防 | 危险特性 | 遇金属反应放出氢气，能与空气形成爆炸性混合物。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。具有腐蚀性。 |
|  | 灭火方法 | 用雾状水保持火场中容器冷却。用大量水灭火。 |
| 理化特性 | 熔、沸点 | 熔点：42.4℃，沸点：260℃ |
|  | 相对密度 | （水=1）1.87，（空气=1）3.38 |
|  | 饱和蒸气压 | 0.67kPa（25℃） |
|  | 溶解性 | 与水混溶，可混溶于乙醇 |
| 对人体健康的危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮肤吸收 |
|  | 健康危害 | 蒸汽或雾对眼、鼻、喉有刺激性。口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或休克。皮肤或眼接触可致灼伤。慢性影响：鼻粘膜萎缩、鼻中隔穿孔 |
|  | 慢性影响 | 长期反复皮肤接触，可引起皮肤刺激 |
| 急救措施 | 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，就医 |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医 |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即人工呼吸，就医 |
|  | 食入 | 误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清，就医 |
| 预防措施 | 密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。可能接触其蒸汽时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。戴化学安全防护眼镜，穿胶布耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。工作现场禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |
| 泄漏应急处理 | 隔离泄露污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄露：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄露：收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 储运注意事项 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与碱类、H发泡剂等分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |

### 生产系统风险识别

拟建项目整个工艺过程主要是母液焚烧。

1、装置各单元的危险、有害因素分析

依据物质的危险、有害特性分析，本装置生产过程中涉及空气压缩及其它用电设备等存在火灾、爆炸、腐蚀、中毒、窒息等危险有害性。依据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），本装置火灾的危险性分类为乙类。 生产过程中主要单元的主要危险、有害性分析详见表 7-4。

表 7-4        生产过程各单元主要危险、有害性分析

| 序号 | 单元名称 | 主要物质 | 危险因素 | 主要危险、有害性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LNG储罐 | 天然气 | 泄漏 | 火灾、爆炸 |
| 2 | 草甘膦母液储罐 | 草甘膦母液 | 泄漏 | 毒性 |
| 3 | 焚烧炉 | 待处理废物、天然气 | 爆燃 | 炉膛爆燃、中毒、窒息 |
| 4 | 磷酸储罐 | 85%磷酸 | 泄漏 | 爆炸、中毒、腐蚀性 |

2、危险物质储存情况

本项目危险物料储存情况见表7-5。

表 7-5         本项目危险物料储存情况一览表

| 物质 | 草甘膦母液 | 磷酸 | LNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 容器类型 | 立式罐 | 立式罐 | 卧式罐 |
| 容积（m3） | 3400/2500 | 200 | 100 |
| 数量 | 各1个 | 1个 | 1用1备 |
| 充填系数（%） | 90 | 90 | 80 |
| 最大单个罐储量（t） | 3060 | 180 | 32.4 |
| 储存温度 | 常温 | 常温 | -162℃ |
| 火灾危险性 | 泄漏 | 火灾 | 火灾、爆炸 |
| 压力 | 常压 | 常压 | 0.84MPa |
| 存放位置 | 原料罐区 | 原料罐区 | LNG供气站 |

### 生产过程风险识别

1、装置单元的危险、有害因素分析

依据物质的危险、有害特性分析，本装置生产过程及生产过程中涉及车辆运输、空气压缩及其它用电设备等存在火灾、爆炸、腐蚀、中毒、窒息等危险有害性。依据《建筑设计防火规范》（50016—2014），本装置火灾的危险性分类为乙类。生产过程中主要单元的主要危险、有害性分析详见表7-6。

表 7-6      生产过程各单元主要危险、有害性分析

| 序号 | 单元名称 | 主要物质 | 危险因素 | 主要危险、有害性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焚烧炉、二燃室 | 待处理废物 | 点火 | 炉膛爆燃、中毒、窒息 |

2、辅助设施的危险、有害因素分析

从本项目工程特点和当地的环境敏感程度看，本项目环境风险事故主要来自废液储罐底部破损，且罐基础的防渗层出现裂缝，废液漏出罐体后，再通过罐基混凝土和防渗层的裂缝渗入包气带，污染地下水，以及液化天然气供气站的泄漏、火灾爆炸风险。

### 重大危险源辨识

根据本项目所用化学品情况，划分功能单元。凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。参考《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的相关规定，本项目新建液化天然气LNG供气站1座，其中100 m³LNG罐2个（一用一备），充填系数80%，天然气贮存量约32.4＜50t，不属于重大危险源。

### 风险识别结果

风险识别结果见表7-7。

表 7-7              建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供气站 | LNG储罐 | 甲烷 | 泄漏、火灾、爆炸 | 火灾爆炸释放的污染物在大气中的扩散 | 周围村庄 |
| 2 | 原料液罐区 | 原料液储罐 | 草甘膦母液、磷酸 | 泄漏 | 泄漏物质向地表水、地下水扩散 | / |
| 3 | 焚烧生产区 | 回转窑、鳞板炉 | 爆燃时，部分未完全燃烧的物质烟尘、SO2、NOx、二噁英类等 | 泄漏 | 烟尘、SO2、NOx、二噁英类等在大气中扩散 | 周围村庄 |

## 环境保护目标

1、大气环境风险保护目标

根据现场调查，确定主要环境风险保护目标分布现状见表7-8。

表 7-8           大气环境风险保护目标一览表

| 序号 | 目标名称 | 相对方位 | 距风险源距离(m) | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1000m |
| 1 | 秋湖村 | 西南 | 760 | 2150人 |
| 2 | 前汪村 | 北 | 875 | 2390人 |
| 3 | 李庄 | 东 | 995 | 850人 |
| 1000-2000m |
| 4 | 卓庄 | 东北 | 1300 | 540人 |
| 5 | 后汪村 | 北 | 1475 | 1260人 |
| 6 | 翟庄 | 东北 | 1600 | 420人 |
| 7 | 吴庄 | 东北 | 1840 | 260人 |
| 8 | 王店村 | 西 | 1830 | 650人 |
| 9 | 东赵庄村 | 东 | 1725 | 1120人 |
| 10 | 翟庄 | 东北 | 1585 | 630人 |
| 2000-3000m |
| 11 | 柳林董村 | 东 | 2135 | 1200人 |
| 12 | 吴湾 | 西北 | 2260 | 300人 |
| 13 | 花沟村 | 东北 | 2485 | 2360人 |
| 14 | 北文庄 | 西 | 2875 | 650人 |
| 15 | 南文庄 | 西南 | 2400 | 1050人 |
| 16 | 坟台村 | 南 | 2760 | 600人 |
| 17 | 北宋 | 东南 | 2260 | 720人 |
| 18 | 篦子张 | 东南 | 2580 | 1400人 |
| 3000-4000m |
| 19 | 新集村 | 西 | 3180 | 3500人 |
| 20 | 湖徐村 | 西北 | 3370 | 1800人 |
| 21 | 吴庄 | 西北 | 3700 | 740人 |
| 22 | 铁炉村 | 东北 | 3500 | 550人 |
| 23 | 寨张村 | 东北 | 3510 | 450人 |
| 24 | 张潘镇区 | 东 | 3935 | 4600人 |
| 25 | 许庄 | 东南 | 3950 | 670人 |
| 26 | 轩桥村 | 东南 | 3550 | 1220人 |
| 27 | 大范村 | 南 | 3535 | 1660人 |
| 28 | 郭集 | 西南 | 3050 | 2500人 |
| 29 | 牛村 | 西南 | 3250 | 800人 |
| 30 | 谢庄村 | 东北 | 3855 | 480人 |
| 31 | 马棚杨村 | 东北 | 3885 | 500人 |
| 32 | 塔东村 | 西北 | 3950 | 820人 |
| 33 | 汪场 | 东 | 3475 | 80人 |
| 4000-5000m |
| 34 | 塔南村 | 西北 | 4300 | 600人 |
| 35 | 后王庄 | 西北 | 4440 | 550人 |
| 36 | 新郭庄 | 西北 | 4120 | 300人 |
| 37 | 王黑桥 | 西北 | 4400 | 110人 |
| 38 | 周庄 | 西北 | 4300 | 900人 |
| 39 | 魏堂 | 西北 | 4560 | 150人 |
| 40 | 小韩庄 | 西 | 4895 | 620人 |
| 41 | 高楼陈 | 西 | 4900 | 700人 |
| 42 | 陈村 | 西南 | 4080 | 660人 |
| 43 | 西王庄 | 西南 | 4340 | 280人 |
| 44 | 前范村 | 南 | 4050 | 1130人 |
| 45 | 巢村 | 南 | 4130 | 400人 |
| 46 | 前杨村 | 南 | 4200 | 350人 |
| 47 | 安村李 | 东北 | 4380 | 170人 |
| 48 | 校尉张村 | 东北 | 4400 | 2300人 |
| 49 | 坡张村 | 东北 | 4375 | 1050人 |
| 50 | 坡卢村 | 北 | 4550 | 860人 |
| 51 | 张湾村 | 西北 | 4870 | 220人 |
| 52 | 涂庄 | 东 | 4450 | 630人 |
| 53 | 柏茗村 | 北 | 4820 | 1800人 |
| 54 | 孟庄 | 东 | 4810 | 700人 |

2、地下水环境风险保护目标

由于本项目地下水环境风险评价范围内无民用水井、水窖，因此，地下水环境风险敏感目标为场区范围内潜水。

## 源项分析

### 事故源项

风险事故的特征及其对环境的影响包括火灾、爆炸、化学品泄漏等几个方面，针对已识别出的危险因素和风险类型，确定最大可信事故。

1、停水、停电

本公司的焚烧炉在废弃物处理过程中的任意时刻，如发生停水、停电，均可自动停炉。

2、危险废物泄漏

考虑危险废物收运和贮存过程中泄露造成的风险事故：

在危险废物储存过程中存在贮存容器密闭性不好，或管线、阀门破裂，或项目区域受到大风等自然灾害袭击，导致所储存的废物散落进入环境造成污染事故，下渗污染地下水和周围环境。

3、火灾、爆炸考虑助燃物质、焚烧装置、电气系统等造成的火灾、爆炸事故：

（1）待处理的各种废物多为易燃或可燃物料，在储存等过程中，若因其逸出、泄漏造成积聚等，遇明火或激发能量，有引起火灾、爆炸的危险；

（2）如果对废物的分拣制度管理不严，致爆炸物等进入焚烧炉，或者配伍过程出现失误，或者操作不当引起的温度、压力突变，有致炉膛爆炸的危险；

（3）电气老化、绝缘破损、短路、私拉乱接、超负荷用电、过载、接线不规范、发热、电器使用管理不当等易引起电缆着火，若扑救不及时，有烧毁电器、仪表，使火灾蔓延的可能；

（4）因自然灾害（如雷电）等其它因素的影响，也有可能引起火灾、爆炸事故。

4、焚烧炉尾气处理设施故障

焚烧尾气处理设施故障，导致焚烧尾气中污染气体去除率降低，造成环境空气污染物排放量增加。

5、中毒、窒息等伴生风险

（1）由于待处理的危险废物大多具有一定毒性及致病菌，因此在收集、运送、储存等过程中，因长期接触，有致病或中毒的危险；

（2）焚烧过程中生成的二氧化硫、氯化氢、一氧化碳等气体具有不同程度的毒性，因泄漏或长期吸入，有引起窒息或中毒的危险；

（3）发生火灾时产生的一氧化碳、二氧化碳及其它有毒有害气体，可造成人员的二次伤害；

（4）没有严格遵守工艺指标，或指标控制不当，致二噁英类等有害物质未能彻底除去，在泄漏或排放后引起人员中毒；

（5）设备检修时未用空气进行置换，设备内残存的有毒气体及窒息性气体引起中毒和窒息。

### 最大可信事故

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事。最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并不意味着其它事故不具环境风险。在项目生产、贮存、运输等过程中，存在诸多事故风险因素，风险评价不可能面面俱到，只能考虑对环境危害最大的事故风险。

本项目为草甘膦母液综合处理系统，涉及的高温反应系统仅为回转窑、鳞板炉焚烧系统，此外涉及的储存装置主要为：草甘膦母液储罐、磷酸储罐、LNG储罐。在生产过程中可能发生二燃室爆燃超压，导致二燃室顶部的紧急排放烟囱自动打开，部分未燃烧破坏完全的物质（如烟尘、SO2、NOx、二噁英类等）将直接排入大气；以及储罐的阀门、输送管线破损导致的泄漏。以上事故的发生具有一定的环境风险，可能造成废气进入大气引起环境空气超标，废水直接流入地表水造成污染， 但相比LNG储罐泄漏事故，其余事故的发生主要涉及原料液泄漏，采用贮罐设置的围堰或应急事故池、基础防渗处理等对废液进行有效收集，地表水环境风险不再预测；地下水环境风险预测见5.5.7节；由表5-28二燃室爆燃时敏感点污染物浓度均可达标；而LNG泄漏事故涉及甲烷进入大气，LNG火灾、爆炸产生的CO等进入大气扩散，可能对厂区工作人员和周围居民造成一定的伤害。因此，本评价确定的最大可信事故为LNG储罐泄漏及引发的火灾、爆炸事故。

### 最大可信事故概率

根据环境风险评价实用技术和方法（胡二邦主编），设备容器破裂泄漏的事故概率在1×10-5/a；而在国内石油化工系统泄漏并引发火灾爆炸事故占总泄漏事故的28.5%，因此LNG 储罐发生泄漏并形成蒸汽云爆炸的事故概率为2.85×10-6/a。评价综合考虑本项目技术水平、管理规范、安全防范措施等，给出拟建项目的泄漏事故发生概率取值为1×10-5/a，发生蒸汽云爆炸的事故概率为2.85×10-6/a。

储罐区可能发生的突发环境风险事故为储罐泄漏和火灾两种类型。

经过对天然气泄漏导致的火灾爆炸事故原因的调查分析，事故原因可归纳为：

1. 内因：罐体、管道、阀门等腐蚀老化；仪表失灵、管理不善、操作失误等；工艺控制(如温度、压力、流量、传热等)不正常。

2. 外因：多发生在雷雨闪电、火灾、碰撞等其他设施发生事故时；

### 事故源强确定

1、LNG储罐泄漏事故源强

对于储罐，最常见的事故为储罐的管道、接头和阀门等辅助设备易发生泄漏。泄漏量的计算主要包括确定泄漏口尺寸、泄漏速率的计算和泄漏量的计算等，管径Φ50mm，本评价假定管径的20%裂口发生泄漏，事故发生后10min处理完毕。LNG储罐泄漏，容器内是在沸点附近的超低温，相对压力略大于1标压。这种情况的小孔泄漏，是作为两项物泄漏出来。由于温度极低，气体部分密度大于空气，加上考虑液滴后，混合气体密度远大于空气，因此应当作重质气体进行扩散计算，扩散过程中，液态部分仍会不断气化为蒸汽。对于两相混合物，后续扩散建议采取SLAB模式。LNG 泄漏量按《建设项目环境风险评价技术导则》中推荐的两相流泄漏速率公式计算。

软件计算结果如下：

物质气液两相混合物泄漏

两相混合物温度 = -161.49 (℃)

两相混合物密度 = 2.3874E+02 (Kg/m3)

其中液体密度 = 4.2410E+02 (Kg/m3)

其中气体密度 = 1.7506E+00 (Kg/m3)

喷射流的初始截面积 = 3.4863E-03 (m2)

喷射流的初始流速 = 34.45 (m/s)

两相混合物泄漏速率 = 2.8675E+01 (kg/s)

其中纯气体速率 = 9.2288E-02 (kg/s)

液态比例 = 1

当前环境空气密度 = 1.2056E+00 (Kg/m3)

扩散过程中，液态部分仍会不断气化为蒸气。对于两相混合物，后续扩散建议采用SLAB模式。

2、LNG泄漏火灾次生污染事故时不完全燃烧产生CO产生量

不完全燃烧产生CO 计算方法如下：

式中：G一氧化碳——CO 排放量，kg/s；

q——燃料的不完全燃烧率，%，取值2%；

C——燃料中的碳含量，%，取75%；

Q——参与燃烧的燃料的量，t/s。

本项目考虑天然气泄漏后燃烧，假设泄漏的天然气全部参与燃烧，即28.675kg/s，则CO排放速率1.002kg/s。

表 7-9          建设项目大气风险源强一览表

| 序号 | 风险事故情形描述 | 危险单元 | 危险物质 | 影响途径 | 释放或泄露速率（kg/s） | 释放或泄露时间/min | 最大释放或泄露量t | 其他事故参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LNG储罐泄露 | LNG供气站 | CH4 | 大气扩散 | 28.675 | 10 | 17.205 | / |
| 2 | LNG泄漏火灾次生污染事故 |  | CO |  | 1.002 | 10 | 0.126 | / |

## LNG泄漏风险预测与评价

### 预测模型筛选

理查德森数可由下式计算：

理查德森数 Ri = 5.43624，,Ri≥1/6，为重质气体。扩散计算建议采用 SLAB 模式。

### 事故源参数

LNG泄漏事故源参数见表7-10。

表 7-10                 事故源参数一览表

| 分子量 WMS(g) | 分子量 WMS(g) | 蒸气定压比热容 CPS (J/Kg.K) | 常压沸点 TBP(℃) | 沸点时的汽化热 DHE(J/Kg) | 液体比热容 CPSL (J/Kg.K) | 液体密度 RHOSL (Kg/m3) | 饱和压力常数 SPB(--) | 饱和压力常数 SPC(K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.04 | 16.04 | 2240 | -161.49 | 509880 | 3349 | 424.1 | 597.84 | -7.16 |

### 气象参数

1、最不利气象条件

最不利气象条件取F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%；

2、最常见气象条件

根据2017年气象统计结果，出现频率最高的稳定度为D，风速2.81m/s，日最高平均气温32℃，年平均湿度70。

### 大气毒性终点浓度值选取

经查阅，甲烷毒性终点浓度-1为260000mg/m3，毒性终点浓度-2为150000mg/m3。

### 预测范围和内容

1、预测范围

本次大气预测范围为以污染源为中心边长5km的正方形，本次预测采用矩形网格。

2、环境空气保护目标及计算点

根据导则要求，预测计算点应包括评价范围内环境空气敏感点、预测范围网格点。

3、预测内容

（1）给出下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度，以及预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围。

（2）给出各关心点的有毒有害物质浓度随时间变化情况，以及关心点的预测浓度超过评价标准时对应的时刻和持续时间。

### 预测结果

1、下风向不同距离处CH4的浓度分布

（1）CH4轴线/质心最大浓度

CH4轴线/质心最大浓度分布图见图7-1。

图7-1 CH4轴线/质心最大浓度分布图

（2）各阈值的廓线对应的位置

甲烷毒性终点浓度-1为260000mg/m3，甲烷毒性终点浓度-2为150000mg/m3，此二阈值及以上，均无对应位置，因计算浓度均小于此阈值，最大影响区域计算结果见图7-2，网格点浓度分布见图7-3。

图7-2 最大影响范围计算结果图

由图7-1~7-3知，泄漏事故发生后，短时间内近距离空气中汽油浓度迅速升高，随着时间的推移，近距离内汽油浓度逐渐降低，远距离处的汽油浓度逐渐增加。在最不利气象条件（F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%）时，下风向轴线浓度均低于给定阈值：甲烷毒性终点浓度-1、甲烷毒性终点浓度-2。

图7-3 泄漏后甲烷浓度分布图

2、关心点有毒有害物质浓度随时间变化情况

关心点CH4浓度随时间的变化见表7-11。

表 7-11                           关心点CH4浓度随时间变化表

| 序号 | 类型 | 名称 | 最大浓度¦时间(min) | 5min | 6min | 7min | 8min | 9min | 10min | 11min | 12min | 13min | 14min | 15min | 16min | 17min | 18min | 19min | 20min | 21min | 22min | 23min | 24min | 25min | 26min | 27min | 28min | 29min | 30min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 敏感点1 | 秋湖 | 5.99E+03¦11 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.04E+03 | 5.99E+03 | 5.68E+03 | 5.99E+03 | 5.99E+03 | 5.99E+03 | 5.99E+03 | 5.99E+03 | 5.99E+03 | 5.99E+03 | 5.68E+03 | 5.04E+03 | 4.43E+03 | 3.84E+03 | 3.31E+03 | 2.84E+03 | 2.42E+03 | 2.06E+03 | 1.75E+03 | 1.48E+03 | 1.26E+03 |
| 2 | 敏感点2 | 前汪 | 0.00E+00¦11 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 3 | 敏感点3 | 李庄 | 0.00E+00¦11 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 4 | 敏感点4 | 卓庄 | 0.00E+00¦11 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 5 | 敏感点5 | 后汪 | 0.00E+00¦11 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 6 | 敏感点6 | 翟庄 | 0.00E+00¦11 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 7 | 敏感点7 | 王店 | 1.41E-02¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.34E-04 | 0.00E+00 | 2.17E-04 | 4.86E-03 | 7.80E-03 | 1.02E-02 | 1.19E-02 | 1.31E-02 | 1.38E-02 | 1.41E-02 | 1.40E-02 | 1.36E-02 | 1.29E-02 | 1.20E-02 | 1.10E-02 | 9.94E-03 | 8.90E-03 | 7.90E-03 | 6.95E-03 | 6.09E-03 |
| 8 | 敏感点8 | 东赵庄 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 9 | 敏感点9 | 吴庄村 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 10 | 敏感点10 | 板凳张 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 11 | 敏感点11 | 吴湾村 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 12 | 敏感点12 | 柳林董村 | 0.00E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 13 | 敏感点13 | 南文庄 | 9.71E+01¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.38E-01 | 2.05E+00 | 5.22E+00 | 1.11E+01 | 2.06E+01 | 3.42E+01 | 5.19E+01 | 7.31E+01 | 9.71E+01 |
| 14 | 敏感点14 | 坟台 | 1.83E-01¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.64E-04 | 2.97E-03 | 7.84E-03 | 1.70E-02 | 3.17E-02 | 5.26E-02 | 7.94E-02 | 1.11E-01 | 1.46E-01 | 1.83E-01 |

关心点甲烷浓度随时间变化情况见图7-4。

图7-4 关心点甲烷浓度随时间变化图

## LNG储罐火灾爆炸事故风险预测与评价

### 预测模型筛选

计算模式采用《建设项目环境风险评价技术导则》推荐的多烟团模式，模式如下：

式中： c（x, y,0）——下风向地面(x,y)坐标处的空气中污染物浓度，mg/m3；

x0 , y0, z0 ——烟团中心坐标；

Q ——事故期间烟团的排放量；

σx 、σy 、σz——为 x、y、z方向的扩散参数，m。常取σx =σy

### 气象参数

1、最不利气象条件

最不利气象条件取F类稳定度，1.5m/s风速，温度25℃，相对湿度50%；

2、最常见气象条件

根据2017年气象统计结果，出现频率最高的稳定度为D，风速2.81m/s，日最高平均气温32℃，年平均湿度70。

### 大气毒性终点浓度值选取

经查阅， CO毒性终点浓度-1为380mg/m3，毒性终点浓度-2为95mg/m3。

### 预测范围和内容

1、预测范围

本次大气预测范围为以污染源为中心边长5km的正方形，本次预测采用矩形网格。

2、预测内容

给出下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度，以及预测浓度达到不同毒性终点浓度的最大影响范围。

### 预测结果

LNG泄漏发生火灾事故时，伴生CO扩散预测结果见表7-12。

表 7-12               泄漏事故CO预测结果

| 气象条件 | 风速1.5m/s，D稳定度 | 风速1.5m/s，F稳定度 | 风速2.81m/s，D稳定度 | 风速2.81m/s，F稳定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大落地浓度（mg/m3） | 11.9358 | 0.0000 | 11.9358 | 0.0060 |
| 最大落地浓度出现的距离m | 970.7 | 1906.2 | 970.7 | 3261.9 |
| 半致死浓度出现的距离m | / | / | / | / |
| 伤害阈浓度出现距离 | / | / | / | / |
| 短时间接触容许浓度范围m | / | / | / | / |
| 毒性终点浓度-1出现的距离m | / | / | / | / |
| 毒性终点浓度-2出现的距离m | / | / | / | / |

由上表可知，本项目发生LNG泄漏发生火灾事故时，伴生CO最大落地浓度均低于半致死浓度、伤害阈浓度、短时间接触容许浓度、短时间接触容许浓度、毒性终点浓度的要求；为避免危险化学品泄漏事故可能带来的不利影响，建议事故时及时做好秋湖村居民的紧急疏散工作，疏散至风险源1km以外的范围内。

## LNG储罐爆炸事故影响预测

本项目LNG 储罐泄漏时可能形成射流，如果在裂口处被点炸，则形成喷射火焰；若甲烷没有立即点燃，高压下释放出的天然气湍流喷射扩散，形成可爆炸云团，当这种云团点燃或爆炸时，会产生一种敞口的爆炸蒸汽烟云或形成闪烁火焰。在闪烁火焰范围内的人群会受到伤害甚至死亡。

### 预测模式

蒸气云爆炸是指当泄漏到空气中的可燃气体与空气混合，其浓度处于爆炸极限范围内时，遇到点火源发生的爆炸现象。估算蒸气云爆炸破坏半径来评估灾害的严重程度，灾害严重程度是用总的财产损失值来体现的。蒸气云爆炸造成的人员伤亡情况估算，可将危险源周围由里向外依次划分为死亡区、重伤区、轻伤区和安全区。

蒸气云爆炸(VCE)是一类经常发生且后果十分严重的爆炸事故。采用TNT当量法估计蒸气云爆炸的严重程度。

用TNT当量法预测蒸气云爆炸严重度的原理：假定一定百分比的蒸气云参与了爆炸，对形成冲击波有实际贡献，并以TNT 当量来表示蒸气云爆炸的威力。

用下式来估计蒸气云爆炸的TNT 当量WTNT：

式中：WTNT—蒸气云的TNT 当量，kg；

A—蒸气云的TNT 当量系数，取值范围0.02％～14.9％；

Wf—蒸气云中燃料的总质量，kg；

Qf—燃料的燃烧热，kJ/ kg；

QTNT—TNT 爆炸热，kJ/kg，其值为4.12～4.69×103kJ/ kg。

经计算知：蒸汽云的TNT当量为 21538.8049778761kg，考虑地面反射作用时死亡半径：42.3 m，重伤半径109.9 m，轻伤半径197.1 m，财产损失半径127.5 m。蒸气云爆炸模型伤害范围见图7-5。

、

图7-5 蒸气云爆炸模型伤害范围图

### 小结

（1）本项目LNG储罐泄漏事故及火灾爆炸事故伴生CO扩散，CH4、CO下风向轴线浓度均低于相应毒性终点浓度要求；爆炸事故时蒸汽云的TNT当量为 21538.8049778761kg，虑地面反射作用时死亡半径： 42.3 m，重伤半径109.9 m，轻伤半径197.1 m，财产损失半径127.5 m。死亡半径范围内均无常住居民。

（2）各项预防和应急措施是确保危险废物处置项目安全正常运行的前提，必须认真落实。针对上述风险，企业需制定相应的风险应急措施。本项目的事故在自控系统和相应的备用设备齐全以及风险防范措施落实到位的情况下，风险是可以接受的。

## 环境风险防范措施

### 焚烧炉废气处理系统事故风险防范措施

1、减少烟气事故排放风险对策

（1）由专人负责日常环境管理工作，制订环保管理人员职责和环境污染防治措施制度，加强焚烧炉废气治理设施的监督和管理。对操作人员进行岗位培训，严格按操作规程进行操作，严禁违章作业。

（2）加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决。

（3）焚烧烟气配备SO2、NOx、CO、HCl、烟尘等的自动监测系统，对废气污染治理效果进行在线监测。

（4）在炉温较低时采用天然气助燃，确保焚烧炉温度，杜绝二噁英非正常排放；对布袋除尘系统和排气管道应经常检验其气密性，查看其是否堵塞或破损，必要时进行更换；严格控制急冷塔出口温度以及喷水量，使水分完全雾化、蒸发，降低水分对布袋除尘器的布袋产生影响，设备停运时，布袋除尘器进行保温。

（5）加强项目集中控制，包括主体关键装置采用分散控制系统（DCS）进行集中监视和控制，在DCS发生全局性或重大故障时，能进行紧急停炉、停机操作；对独立的控制系统和控制设备，能在集中控制室进行系统工艺和运行工况监视和独立操作。

（6）加强焚烧烟气处理工序的安全措施，一旦烟气处理系统出现异常，自动报警系统自动报警。此时停止所有可燃物进入，燃烧炉进入关闭程序。焚烧炉的燃烧段必须保证温度达到工艺要求，使废物充分燃烧。

（7）针对焚烧过程中尤其是焚烧易燃易爆物时可能存在的炉体气压急剧变化，对炉体专设测压及卸压系统，一旦发现炉压过高，则采取卸压措施确保焚烧过程的安全。尽量避免易燃易爆危险物直接入焚烧炉，采取必要的预处理措施降低其爆炸性后再进入焚烧炉。

（8）严格控制设备及其安装质量：对设备、管线、泵、阀、报警器监测仪表定期检、保、修；设备及电气按规范和标准安装，定期检修，保证完好状态。

2、减少烟气事故排放的措施

（1）半干法除酸系统故障防范措施

在生产过程中加强对喷射系统的检修工作，确保其正常运行。在发生故障的情况下，尽可能减少更换时间，减轻事故排放对环境的影响。

活性炭喷射系统故障防范措施：焚烧过程中要确保活性炭喷射系统的正常运行，保证对二噁英类等的吸附作用。活性炭喷射系统进行自动控制和实时监控，平时加强风机的保养工作，减少风机损坏的可能性。一旦出现活性炭喷射系统故障和风机损坏，即使更换备件和启用备用风机。加上后序布袋过滤器表面积有活性炭反应层，对重金属、二噁英类等的吸附仍然有效，因此活性炭喷射系统短时间故障不会对噁英类去除产生很大的影响。

（2）布袋除尘器泄漏故障防范措施

正常情况下，布袋可在停炉检修时按使用周期成批更换，保证过滤效率。一旦运行过程中布袋发生泄漏，在线监测仪可根据浓度变化立即发现，可逐一隔离检查更换，不会造成烟尘超标。

（3）除二噁英类系统故障防范措施

控制二噁英类主要是控制二燃室大于1100°C，且烟气停留时间在2s以上，运行过程中应通过自动控制系统，确保炉温和烟气停留时间在正常设计要求范围内，确保二噁英类的有效控制。由于以上故障的发生率很低和排除故障的时间较短，超标的可能性不大。二噁英类净化发生故障，是指活性炭喷射故障或布袋泄漏，两者同时发生故障的可能性极小，因此可以保持一定的二噁英类净化效率。当发生故障时，应尽量缩短设备更换时间，减轻事故状态下二噁英类排放对环境的影响。

### 原料液罐区泄漏事故风险防范措施

（1）原料液罐区遵守防火设计规范要求，有应急救援设施和救援通道、应急疏散通道。

（2）储罐设计液位计和高液位报警装置，防止超装泄漏。

（3）具备地表防渗、强制排风功能，罐区设置围堰，防止废液泄漏外流影响周围环境。

（4）罐区配备砂土、蛭石或其它惰性材料，以便于吸收小量泄露的废液。对于大量泄漏的废液，设置事故排水系统，避免进入雨水管网，并设置消防应急泵，将泄漏的废液用大量水进行冲洗，稀释后排入厂区事故池。

（5）加强日常维护与管理，定期检漏和测量管壁厚度。为使检漏工作制度化，应确定巡查检漏的周期，设立事故急修班组，日夜值班。加强维护保养，所有管线、阀件都应固定牢靠、连接紧密、严密不漏。

### 事故池风险防范措施

1、原料液罐区事故池容积确定与核算

拟建项目风险事故排水包括物料泄漏量、消防水量、雨水量等，能够储存事故排水的储存设施包括事故水池、防火堤内或围堰内有效容积等。因此，为确保环境风险事故废水不排入外环境，应急事故水池容积的确定必须基于事故废水最大产生量和事故排水系统储存设施最大有效容积来确定。

《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）规定的计算方法：对一般的新建、改建、扩建和技术改造的建设项目，其应急事故水池容量按下式计算。

式中：（V1+V2+V雨）max 为应急事故废水最大计算量（m3）；

V1为最大一个容量的设备（装置）或贮罐的物料贮存量（m3），最大储罐容积3400m3，充装系数0.9，则最大储罐存储量月3060m3；

V2为在装置区或贮罐区一旦发生火灾爆炸及泄漏时的最大消防用水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护邻近设备或贮罐（最少 3 个）的喷淋水量（m3），根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50971-2014）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）等有关规定确定；拟建项目储罐暂存物质主要为草甘膦母液、氯化铵液、液碱、磷酸等，均为不可燃物质，因此本项目消防水量取 0。

V雨为发生事故时可能进入该废水收集系统的当地的最大降雨量，应按许昌地区暴雨强度计算公式确定。

V3为事故废水收集系统的装置或罐区围堰内净空容量（m3）。

表 7-13             应急事故池容积核算

| 运行工况 | 风险事故状态 |
| --- | --- |
| 计算区域 | 罐区 |
| 最大储存量V1（m3） | 3060 |
| 最大消防水量 V2（m3） | 0 |
| 最大降雨量 V雨（m3） | 42 |
| 围堰内容积（m3） | 3120 |

根据表7-13，围堰内容积已能满足事故水池容量要求，考虑到罐区内储罐较多，存储量大，设计拟在在罐区西南增设1座500m3事故池。

2、生产区事故池容积确定与核算

根据3.2.10.1节，本项目暂存库为丙类库房，火灾延续时间1小时，消防水量为162m3，事故池有效容积应不小于一次火灾最大消防水量，根据本项目消防水量及火灾持续时间，确定事故池有效容积不小于200m3；本项目生产区占地面积约0.3hm2，经计算：本项目生产区内每次收集前15分钟的初期雨水量为46m3，建议生产区初期雨水收集池容积取50m3；经与建设单位沟通，将生产区初期雨水池与消防废水事故池合建，池容250m3，位于混料间东侧。收集池设置电动闸门，降雨初期，雨水经过管道收集后进入收集池，收集池达到一定的液位以后，自动关闭进水闸，清洁雨水进入雨水管网系统。初期雨水分批排入河南红东方污水处理站进行处理。

### 供气站LNG储罐的风险防范措施

站区设计时，要严格遵守《城镇燃气设计规范》GB50028-93、《建筑设计防火规范》GB50016 等各项规定，科学合理地将风险事故影响降低到最小。

为避免项目发生爆炸等风险事故对环境造成不利影响，储槽站必须按照安全、消防等部门的要求，搞好各种消防、安全设施及环境风险防范与应急措施。

①严格按防火规范布置平面，站内的电气设备及仪表按防爆等级选用；

②站内所有设备、管线均应做防雷、防静电接地；

③安装火灾设备检测仪表、消防自控设施；

④站场内利用道路进行功能分区，将生产区和生活区分开，减少了生产区和生活区的干扰，减少危险隐患，同时便于生产管理；

⑤天然气储配、供应站要划定禁火区域，禁绝一切火源；站区内设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。

⑥配置消防器材、加强防爆电气设备的日常巡视和检查工作。

⑦制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故。

⑧罐区附近安装可燃气体检测探头，实时监控气体泄漏情况。

### 应急预案

1、应急预案主要内容

公司在生产过程中，必须在强化生产安全与环境风险管理的基础上，制定和不断完善事故应急预案。应急预案应按照《关于印发〈突发环境事件应急预案管理暂行办法〉的通知》（环发[2010]113号）和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）进行编制，应急预案需要明确和制定的内容见表7-14。

表 7-14                   应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急预案适用范围 | 明确应急预案的适用范围。一般应针对各个危险废物经营设施所在场所分别制定应急预案；并细化到各个生产班组、生产岗位和人员 |
| 2 | 单位基本情况及周围环境综述 | （1）单位基本情况； （2）危险废物及其经营设施基本情况； （3）周边环境状况。 |
| 3 | 启动应急预案的情形 | 明确启动应急预案的条件和标准。如即将发生或已经发生危险废物溢出、火灾、爆炸等事故时，应当启动应急预案 |
| 4 | 应急组织机构 | （1）应急组织机构、人员与职责：明确事故报警、响应、善后处置等环节的主管部门与协作部门及其职责。要建立应急协调人制度。应急协调人必须常驻单位/厂区内或能够迅速到达单位/厂区应对紧急状态，必须经过专业培训，具备相应的知识和技能，熟悉应急预案； （2）外部应急/救援力量：明确发生事故时应请求支援的外部应急/救援力量名单及其可保障的支持方式和能力。 |
| 5 | 应急响应程序－事故发现及报警（发现紧急状态时） | 明确发现事故时，应当采取的措施及有关报警、求援、报告等程序、方式、时限要求、内容等。明确哪些状态下应当报告外部应急/救援力量并请求支援，哪些状态下应当向邻近单位及人员报警和通知。 （1）内部事故信息报警和通知； （2）向外部应急/救援力量报警和通知； （3）向邻近单位及人员报警和通知。 |
| 6 | 应急响应程序－事故控制（紧急状态控制阶段） | 明确发生事故后，各应急机构应当采取的具体行动措施。包括响应分级、警戒治安、应急监测、现场处置等。 （1）响应分级：明确事故的响应级别。可根据事故的影响范围和可控性，分成完全紧急状态、有限的紧急状态和潜在的紧急状态等三级；（2）警戒与治安； （3）应急监测：明确事故状态下的监测方案，包括监测泄漏、压力集聚情况，气体发生的情况，阀门、管道或其他装置的破裂情况，以及污染物的排放情况等； （4）现场应急处置措施：明确各事故类型的现场应急处置的工作方案。包括控制污染扩散和消除污染的紧急措施；预防和控制污染事故扩大或恶化的措施；污染事故可能扩大后的应对措施等； （5）应急响应终止程序。 |
| 7 | 应急响应程序－后续事项（紧急状态控制后阶段） | 明确发生事故后，各应急机构应当采取的具体行动措施。包括响应分级、警戒治安、应急监测、现场处置等 （1）响应分级：明确事故的响应级别。可根据事故的影响范围和可控性，分成完全紧急状态、有限的紧急状态和潜在的紧急状态等三级；（2）警戒与治安； （3）应急监测：明确事故状态下的监测方案，包括监测泄漏、压力集聚情况，气体发生的情况，阀门、管道或其他装置的破裂情况，以及污染物的排放情况等； （4）现场应急处置措施：明确各事故类型的现场应急处置的工作方案。包括控制污染扩散和消除污染的紧急措施；预防和控制污染事故扩大或恶化的措施；污染事故可能扩大后的应对措施等； （5）应急响应终止程序； （6）应急响应程序－后续事项（紧急状态控制后阶段）。 |
| 8 | 人员安全救护 | 明确紧急状态下，对伤员现场急救、安全转送、人员撤离以及危害区域内人员防护等方案。撤离方案应明确什么状态下应当建议撤离 |
| 9 | 应急装备 | 列明应急装备、设施和器材清单，包括种类、名称、数量、存放位置、规格、性能、用途和用法等信息。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演建议建设单位根据本预案建立健全企业相关机构和相应软、硬间设施，并进行有关人员的配置和培训。企业还应定期组织环境风险应急预案的演练，通过演练，一方面使企业有关人员熟悉应对风险的各步操作，另一方面还可以验证事故应急救援预案的合理性，发现与实际不符合的情况，及时进行修订和完善。 |
| 11 | 事故报告 | 规定向政府部门或其他外部门报告事故的时限、程序、方式和内容等。一般应当在发生事故后立即以电话或其他形式报告，在发生事故后5~15日以书面方式报告，事故处理完毕后应及时书面报告处理结果。 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 13 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

2、应急预案的部分具体内容

本次环评参照其他类似的项目，初步给出应急预案的部分内容。

图7-6应急组织

图7-7 应急流程

3、成立应急组织机构

成立应急组织机构，由应急领导机构、应急保障机构、信息管理和联络机构、应急响应机构和应急组织机外部救援力量等组成，由总经理担任首要应急协调人，明确相关人员和职责。同时，与当地一些单位和政府各职能部门保持密切的联系，如建安区公安局、消防大队、急救中心、环境保护局、卫生局、疾病预防控制中心和安全生产监督局，明细上述外部救援单位联系方式。形成事故发现及报警（发现紧急状态时）、事故控制（紧急状态控制阶段）、应急响应程序—后续事项（紧急状态控制后阶段）的应急响应程序。应急领导机构由总经理担任首要应急协调人，主要职责：在日常工作中，负责制订和管理应急预案，配置应急人员、应急装备，对外签订相关应急支援协议等；在事故发生时，负责应急指挥、调度、协调等工作，包括就是否需要外部救援力量作出决策。应急协调人必须熟悉厂区的应急预案，厂区的所有生产运行情况，厂区危险废物的位置、特性、应急状态下的处理方法，厂区内所有记录的位置，厂区的平面布置，周边的环境状况和危险源，外部救援力量的联系人和联系方式等。具有调动人员、设备、资金和协调所有应急响应措施等实施应急预案的权利。应急保障机构的首要联系人由安环科科长担任，该机构职责：在日常工作中，负责应急准备，如应急所需物资、设施、装备、器材的准备及维护等；在事故发生时，负责提供物资、动力、能源、交通运输等事故应急的保障工作。信息管理和联络机构职责：在事故发生时，负责对内外信息报送和传达等任务。应急响应机构首要联系人为生产部部长，该机构的职责：在事故发生时，负责警戒治安、应急监测、事故处理、人员安全救护等工作。

4、应急响应

根据所发事故的大小，确定相应的预案级别及分级响应程序。

对于IV级（一般环境事件），事故的有害影响局限在各车间之内，并且可被现场的操作者遏制和控制在公司局部区域内，启动三级响应：由该车间的车间主任负责应急指挥；组织相关人员进行应急处置。

对于III级（较大环境事件），事故的有害影响超出车间范围，但局限在公司的界区之内并且可被遏制和控制在公司区域内。启动二级响应：由公司应急领导小组负责指挥，组织相关应急小组开展应急工作。

III级（较大环境事件）事故：

①第一时间向单位董事会报警，必要时向外部救援力量请求帮助；

②根据本预案采取先期应急措施；

③外部救援力量到达现场后，协助本公司应急响应人员一起处置事故。对于II级（重大环境事件）及I级（特别重大环境事件），事故影响超出工公司控制范围的，启动一级应急响：由公司应急指挥领导小组总指挥执行；应当根据严重的程度，通报市、省或者国家相关部门，由相关部门决定启动相关预案、并采取相应的应急措施。遇政府成立现场应急指挥部时，移交政府指挥部人员指挥并介绍事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置。

（1）厂外级突发环境事件应急响

应厂外级环境事件是对企业的生产和人员安全造成重大危害和威胁，严重影响到周围环境和人员安全，造成或可能造成人员伤亡、财产损失和环境破坏，需要动用外部应急救援力量和资源进行应急处置的环境事件。当发生厂外级环境事件时，企业内部应急力量予以先期处置，并由应急指挥部第一时间请求建安区环保、消防、公安和医疗等相关力量协助。待外部应急力量到达现场后，与企业内部应急力量共同处置事故。具体应急响应措施如下：①启动厂外级应急响应程序，企业内部应急力量予以先期处置，控制事故危险源，及时进行人员疏散和转移，同时开展抢险救援，防止扩大事故范围和事故程度；②上报建安区政府、环保局、安监局，并在应急过程中连续上报；③视事件变化情况，联系建安区环保、消防、公安和医疗等，并接应外部应急求援力量，配合其进行全力抢救抢险；④事故后现场恢复和清理，洗消废水收集处理后外排；⑤事故原因调查、事故总结，事故信息最终报告建安区政府、环保局和安监局；⑥针对事故原因，进行生产、储存环节改进，加强事故预防，并对应急预案进行改进完善，提高应急效率。

（2）厂内级突发环境事件应急响应

厂内级突发环境事件是对车间内生产安全和人员安全造成较大危害和威胁，造成或者可能造成人员伤亡、财产损失和环境破坏，需要调度企业内部相关应急力量进行应急处置的环境事件。当发生厂内级环境事件时，上报建安区环保局、安监局，原则上由企业内部组织应急救援力量处置，应急指挥部视情况请求建安区环保、消防、公安和医疗等相关力量协助，协助进行应急监测以及事故处置。具体应急响应措施如下：①启动厂内级应急响应程序，控制并消除事故危险源，同时进行车间人员疏散与转移；②报告建安区环保局、安监局；③视情况联系建安区环保、消防、公安和医疗等相关力量协助；④事故后现场恢复和清理；⑤事故原因调查、事故总结、事故信息最终报告建安区环保局、安监局；⑥针对事故原因，进行生产、储存环节改进，加强事故预防，并对应急预案进行改进完善，提高应急效率。

（3）车间级突发环境事件应急响应车间级突发环境事件是对企业某套装置或产品车间范围的生产安全和人员安全以及周边环境造成较小危害和威胁。当发生车间级环境事故时，应急处置原则上由各相关车间自行处置，应急指挥部视情况通知有关应急力量待命。具体应急响应措施如下：

①启动车间级应急响应程序，开展应急救援；

②事故后现场恢复和清理；

③事故原因调查、事故总结，事故处理后报告建安区环保局；

④针对事故原因，进行生产、储存环节改进，加强事故预防，并对应急预案进行改进完善，提高应急效率。

5、应急保障

（1）应急物资装备保障

本公司在主要危险区域都配置了应急救援物资，安环部门为应急装备的管理和维护责任人，每年在应急演练时，对应急装备的使用方法进行培训教育。

（2）应急队伍保障本公司成立应急抢险队伍，组员包括消防人员、专业工艺人员、堵漏人员、仪表方面操作工、电工、维修人员、围堵作业人员组成。应急抢险队名单每6个月更新1次。

（3）通信与信息保障公司各部门负责人手机保持24小时开机状态；各部门配备无线对讲机，并设定统一应急通讯频率；制定并定期更新《紧急联络图》（全厂紧急联络方式及联系号码）。整个厂区的电信电缆线路包括对讲电话线路、火灾自动报警系统线路，各系统的电缆均各自独立，自成系统。整个厂区的报警系统采用消防报警系统、手动报警和电话报警系统相结合方式。

（4）保障制度整个厂区建立应急救援设备、物资维护和检修制度，由专人负责设备或物质的维护、定期检查与更新。

（5）外部救援保障单位互助体系：建设单位和周边企业将建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。公共援助力量：厂区还可以联系建安区公共消防队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。紧急情况下，公司应及时联系通报给邻近企业公司内的紧急状况，提示他们做好应急联动。

6、突发事故的信息报送

发生火灾、爆炸、中毒、伤亡事故、环境污染和人员伤害等事故，在第一时间，按事故类别向公安、消防、安全监督、环境保护、卫生等部门报告，其他政府部门的信息上报，由应急领导机构首要应急协调人指令有关人员立即通过电话或派员向政府有关部门报告、通报事故情况。当发生突发环境事件时，第一时间拨打12369环境保护热线。

内部报告：当发生事故后，必须立即以电话形式向建安区环保局报告，在事故发生后5～15日内书面方式报告，事故处理完毕后立即书面报告处理结果。

信息上报：发生突发环境事件后，事故发生部门应立刻向应急响应机构首要联系人报告，报告内容包括：报告人身份姓名，发生事故的时间、地点、设备设施、类型、状况、化学品名、有无人员伤亡与被困人员、已采取的应急措施等，应急响应机构首要联系人接报后向应急救援领导小组通报，启动应急预案。

信息通报：由建安区环保根据公司上报情况和环境保护部门的现场勘察情况由书面形式向可能受影响的区域通报：发生事故的时间、地点、类型、状况、化学品名、公司名称、污染程度、有无被困人员、已采取的应急措施或将要采取的措施、事故可能的原因和影响范围、需要增援和救援的需求等。

7、应急措施与应急监测

制定切断污染源方案，防止污染物向外部扩散，应急处置危险废物泄露，配备应急过程中使用的药剂及工具。设定危险区域，制定事故现场隔离区和事故现场隔离方法。仓库及生产车间应有备用护目镜、防毒面具、耐酸碱手套、洗眼器等相关的救生装置，以应付突发性环境污染事故的处理需要。

对于危险废物的燃烧及爆炸，根据燃烧爆炸气体、液体、固体的毒性及划定的危险区域，确定相应的防护等级，做好事后救生、控险、排险、灭火、清理和警示。本项目重点关注的地下水事故应急措施、防洪应急措施如下：

（1）地下水事故应急措施

应急响应预案是地下水应急的重要措施。一旦发现地下水收到影响，立即启动应急措施控制影响。

- 一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案，查明并切断污染源。

②探明地下水污染深度、范围和污染程度。根据探明的地下水污染情况，将已有的监测井作为污水抽出-处理井，在必要时进一步布置截渗井，进行试抽工作。

③依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。

④将抽取的地下水进行集中收集处理。

⑤当地下水中特征污染物浓度满足地下水功能区划标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

（2）应急监测

当事故发生时，由各车间主任负责监测泄漏、压力集聚情况，阀门、管道及其他装置的破裂情况，污染物的排放情况等，相关信息提供给应急人员，为其选择合适的应急装备和个人防护措施作出科学指导。

突发环境事件时，应急响应机构应迅速通知环境监测站相关监测人员赶赴现场，根据事件的实际情况，迅速确定监测方案，及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内做出判断，以便对事件及时正确进行处理。

事故发生后，应针对不同事故类型，因地制宜开展应急监测：烟气处理系统事故故障：可对焚烧烟气中的烟尘、硫氧化物、氮氧化物、氯化氢、氧、一氧化碳、二氧化碳、烟气黑度、二噁英类进行监测。并设置厂界无组织废气监控点，监测氨、臭气浓度。

废水处理设施事故：可对污水处理设施进出口进行监测，监测项目为pH值、COD、SS、氨氮、总磷、石油类、总铅、总铬。

渗滤液泄漏：可对厂区内废物贮存场所附近地下水和土壤进行监测，其中地下水：pH、氨氮、硝酸盐（以N计）、高锰酸盐指数、氯化物。土壤：pH值、二噁英。

8、应急救援终止与恢复

按照应急终止的条件和应急终止的程序，确保当事故污染源已得到有效控制，应急工作结束。开展应急终止后的行动，调查事故原因，明确责任，总结经验教训，并对突发环境事件应急预案进行修订，对应急仪器、设备及装备进行维护、保养。

配合政府相关部门做好事故的善后工作。安置受灾人员，赔偿受灾人员损失。组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，在相关部门的监管下，对受污染生态环境进行恢复。

# 第八章 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析包括对工程建设的社会、经济和环境效益简要分析。一个项目的建设必将对环境、社会产生一系列的外部影响，因此，将项目运行产生的环境效益、环境代价纳入到项目各项经济指标中，综合论证项目建设的环境经济合理性，可为工程的建设的完善、合理提供依据。从而促进项目―社会、经济、环境‖效益的协调发展。

## 经济效益分析

本项目的运行经费有可靠的保证，有良好的经济效益与发展前景。本工程总投资8000万元，年产值约2465万元，投经济效益良好，抗风险能力较强，是可行的项目。

表 8-1                 工程经济指标一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 经济指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 8000 |
| 2 | 年均营业收入 | 万元 | 2465 |
| 3 | 总成本费用 | 万元 | 909 |
| 4 | 年均利润总额 | 万元 | 1556 |

产品外售实现了较好的经济效益；拟建项目通过建设余热锅炉回收蒸汽，实现节能降耗，蒸汽并网外售实现经济利益；从污水处理运行上讲，回收了物料中大量的磷元素，减少了废水总磷浓度，节省了沉淀除磷药剂的量和费用；项目作为危废处置项目，减少了危废的产生及处置量，拟建项目避免了高昂的固废处置费用。

综上分析，项目实现草甘膦母液的综合利用，同时作为危废处置项目，具有较强的经济效益。

## 社会效益分析

草甘膦尾液处置是草甘膦企业经济建设的一个重要组成部分，也是环境保护的一个重要环节。废物的危害具有长期性和潜伏性，一旦造成污染，必将人民的生命和财产造成巨大的损失。本项目建成后，经过严格的收集、运输及处理，使各种的废物都得到了有效的治理，有利于人民的身心健康，有利于环境的改善，也有利于许昌市以及周边地区经济的可持续发展。

本项目实施后的社会效益主要体现在以下方面：

1、副产草甘膦母液的综合利用，是对危险废物的无害化处置、同时变废为宝，对农药行业及农药危废的处置具有积极的影响，起到示范作用；

2、综合利用固废的同时，也是产业链的延伸，有利用提高企业的竞争力，扩大企业知名度，更好的开拓市场；

3、可增加当地财政收入，提高当地人民收入和生活水平，促进当地经济较快的发展。

## 环境影响损益分析

（1）工程环保投资估算本项目在营运过程中产生的废水、废气及噪声等污染物对周围环境造成一定的影响，因此必须采取相应的环保措施，并保证其环保投资，以使环境影响降到最小程度。工程的环保投资估算见表6-6。本项目的环保投资约1661万元，占总投资的20.8%。与国内同类项目比较，其环保投资额度是合理的。

同时，分析可知，企业注重环保，投入大量资金，保证各类污染物达标排放，追求利润和保护环境的平衡，做到企业发展与环境保护相辅相成。

（2）环境影响损益分析本项目本身就是一项环境保护工程，同时项目采取了较完善可靠的废气、废水、噪声和固体废弃物治理措施，可使排入环境的污染物最大程度的降低，具有明显的环境效益，具体表现在：

①焚烧车间排放的废气主要是焚烧尾气。草甘膦焚烧尾气中主要污染物为不完全燃烧产物、烟尘、酸性气体、二噁英等，不能用单独一种方法去除，为最大限度的去除烟气中的有害成分，达到最佳效果，本项目焚烧尾气拟采用干法和湿法联合处理，新建尾气净化系统，经“二燃室焚烧（SNCR）+余热锅炉（激波清灰）+急冷塔＋半干式脱酸系统（32%的NaOH为脱酸剂）+活性炭喷射吸附系统+脉冲袋式除尘器＋碱洗涤除雾塔+烟气加热”的组合工艺处理后，通过60m高烟囱达标排放。复混肥基料生产烟气经“旋风除尘+文丘里洗涤器+喷淋洗涤塔”处理后外排，排气筒高36m。项目采取上述废气治理措施后，污染物排放浓度均能达到国家排放标准的要求。

②生产废水主要为车间冲洗废水、锅炉排污水、焚烧系统洗涤除雾废水、急冷塔排水、复混肥基料生产烟气洗涤废水等。采用分类收集、分质处理的方案处理厂内各股废水：	锅炉定排水水质简单，回用于急冷塔补水，不外排；洗涤除雾塔水循环使用一段时间后，水中灰分、无机盐等物质增多，不适宜再进行使用，此时废水中和后送焚烧炉焚烧，不外排；急冷塔水循环使用一段时间后，水中灰分、无机盐等物质增多，不适宜再进行使用，此时废水中和后送焚烧炉焚烧，不外排；	复混肥基料生产烟气洗涤废水溶解了大量的氯化铵、硫酸铵、磷酸二氢铵等，浓度较高，回用于混合槽2.786m3/h；其他生产废水（约0.117m3/d）、初期雨水等具有与处理物料类似组分的潜在污染，主要含有COD、悬浮物、石油类等污染因子，收集后送河南红东方污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准限值要求后，排入许昌市建安区第二污水处理厂处理。

③各噪声设备在采取了一系列的降噪措施后可以减少对周围环境的影响，确保噪声不扰民。

④本项目产生的固体废物主要有焚烧车间产生的灰渣、废耐火材料（3年更换一次）及生活垃圾等。本项目严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，项目产生的焚烧飞灰、废耐火材料属于危险废物，送危险废物填埋场安全填埋；生活垃圾则由当地环卫部门统一处置。本项目产生的固体废物通过以上方法处理处置后，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会造成二次污染。

⑤本项目设置规范化排污口，设置废水、废气自动监控系统，确保污染物稳定达标排放。总之，本项目在确保环保资金和污染治理设施到位的前提下，项目产生的“三废”在采取合理的处理处置措施后，可明显降低其对环境的危害，各项污染物均达标排放，并取得一定的经济效益。由此可见，本项目环保投资具有较好的环境经济效益。

本项目实施后，由于采用了先进的工艺技术和生产设备，运用科学的管理办法，企业经营过程可获取的利润较同行业更高一些，投资回收期更短，有较明显的经济效益，可促进企业快速发展。同时，本工程属于环保工程，其建设投产能够大大减轻废物对我们赖以生存的环境造成的污染，其环境效益非常显著。本项目选址位于许昌精细化工园区工业用地范围内，对人群的不利影响较小。本工程采用先进的环保技术措施，不仅安全环保的集中处置废物，而且可避免对周边环境造成二次污染。由以上分析可知，本项目的经济效益显著，社会效益良好。在采取切实可行的环保措施后，可以大幅度减少污染物的排放量。由此说明，该项目在环境经济上是可行的。

# 第九章 环境管理与监测计划

本项目在施工期和运行期将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解项目排放的污染物对环境造成的影响情况，并及时采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以达到预定的目标。

## 环境管理要求及制度

环境管理是环境保护的重要组成部分。通过严格的环境管理，可以有效地预防和控制环境污染和生态破坏，保证人们生产和生活健康有序地进行，保障社会经济可持续发展。

### 环境管理机构

根据我国有关环保法规的规定，企业内应设置环境保护管理机构，配备专职人员。其基本任务是负责企业的环境管理和事故应急处理。并逐步完善环境管理制度，以便使环境管理工作走上正规化、科学化的轨道。建议该项目设置1～2名专职环保管理人员，负责公司的环境管理以及对外的环保协调工作，履行环境管理职责和环境监控职责，具体如下：

环境管理职责：

(1)贯彻执行环境保护法规和标准；

(2)建立各种环境管理制度，并经常检查监督；

(3)编制项目环境保护规划并组织实施；

(4)领导并组织实施项目的环境监测工作，建立监控档案；

(5)抓好环境教育和技术培训工作，提高员工素质；

(6)建立项目有关污染物排放和环保设施运转的规章制度；

(7)负责日常环境管理工作，并配合环保管理部门做好与其它社会各界有关环保问题的协调工作；

(8)制定突发性事故的应急处理方案并参与突发性事故的应急处理工作；

(9)定期检查监督环保法规执行情况，及时和有关部门联系落实各方面的环保措施，使之正常运行。

环境监控职责：

(1)制定环境监测年度计划和实施方案，并建立各项规章制度加以落实；

(2)组织完成项目的环境监控计划规定的各项监控任务，负责做好监测报告呈报工作；

(3)在项目出现突发性污染事故时，积极参与事故的调查和处理工作；

(4) 组织并监督环境监测计划的实施；

(5)在环境监测基础上，建立项目的污染源档案，了解项目污染物排放量、排放源强、排放规律及相关的污染治理、综合利用情况。

### 设计、招标阶段环境管理

在项目设计阶段，设计单位应将环境影响报告书中提出的环保措施列入设计和投资概算中，建设单位应对环保措施进行方案审查，及时提出修改意见。

在项目设备招标阶段，建设单位应向承包商提出采购设备的环保要求，并列入招标内容。承包商(分包商)应选择有较高资质，环保管理水平高、环保业绩好的单位，承包合同中应明确环境保护内容，中标后应编制详细的环保实施方案，并同连同施工计划一起呈报项目经理部及有关环保部门，批准后方可实施。

### 施工期环境管理

施工期环境管理是组织实施环保设施的“三同时”和防止施工过程对环境造成的污染。建设单位的环保机构在施工开始后应配备专职管理人员1~2人负责施工期的环境管理和监督。

（1）工程项目的施工承包合同中，应包括环境保护的条款。其中应包括施工中在环境污染预防和治理方面对承包的具体要求，如施工噪声污染，废水、扬尘和废气等排放治理，施工垃圾处理处置等内容。

（2）建设单位应安排公司环保员参加施工场地的环境监测和环境管理工作。施工期间现场监理人员应对各施工队伍的施工环保实施计划进行检查监督，对施工中的排污情况进行监督。若施工队有违反环保实施计划操作的应及时制止；造成重大污染事故的，应及时进行调查处理，直到法律追究。

（3）加强对施工人员的环境保护宣传教育，增强施工人员环境保护和劳动安全意识，杜绝人为引发环境污染事件的发生。

（4）各施工队伍（承包商）应配备一名环保员，根据承包工程的环境问题提出环保实施计划，并根据审批的计划进行实施、监督、管理，对发生的污染事故应组织处理，并及时向建设单位的环保机构和地方环保行政管理部门报告。

（5）定时监测施工区域和附近地带大气中TSP及飘尘的浓度，定时检查施工现场污水排放情况和施工机械和噪声水平，以便及时采取措施，减少环境污染。

（6）加强施工期的风险防范措施，制定并落实施工期的风险应急预案。

### 运行期环境管理

本项目正式营运前，建设单位必须向负责审批环境影响报告书的环保行政主管部门提交建设项目竣工环保验收申请报告，说明环保设施运行情况、效果以及达到的标准，并出具环保验收监测报告。经验收合格后，方可正式投入使用。

建设项目建成后，将对周围环境产生一定的影响，因此建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，以便及时了解拟建项目对环境造成影响的情况，并采取相应措施，消除不利因素，减轻环境污染，使各项环保措施落到实处，以期达到预定的目标。营运阶段的环境管理重点是各项环保措施的落实、环保设施运行的管理和维护以及污染事故的防范和应急。

#### 环保制度

（1）三同时制度在项目筹备、实施和建设阶段，应严格执行三同时，确保各三废处理等环保设施能够和生产工艺“同时设计、同时施工、同时投产使用”。

（2）报告制度凡实施排污许可证制度的排污单位，应执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等，具体要求应按省环保厅制定的重点企业月报表实施。项目排污发生重大变化、污染治理设施改变或项目改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目，必须按《建设项目环境保护管理条例》等要求，报请有审批权限的环保部门审批，经审批同意后方可实施。

（3）污染治理设施的管理、监控制度

本项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染治理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须纳入到日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台帐。

（4）固体废物管理制度

①根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，建设单位应制定―危险废物转移联单制度，这是实施危险废物从摇篮到坟墓的全过程管理的主要手段，确保危险废物在收集、运输、贮存、处理、处置全过程采用―危险废物转移联单进行监督、管理。

②建设单位作为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。

③本项目危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装、容器和贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关要求张贴标识。

#### 环保奖惩条例

各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护环保治理设施、节省原料的工作者实行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染及原材料浪费者一律予以重罚。

#### 环境管理要求

（1）加强固体废物在厂内堆存期间的环境管理；加强对危险固废的收集、储存、运输等措施的管理。

（2）加强管道、设备的保养和维护。安装必要的用水监测仪表，减少跑、冒、滴、漏，最大限度地减少用水量。

（3）加强拟建项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按报告书的要求认真落实环境监测计划；各排污口的设置和管理按有关规定执行。

（4）加强全厂职工的安全生产和环境保护知识的教育。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。

## 污染物排放清单

建设项目工程组成及风险防范措施见表9-1，污染物排放清单见表9-2~9-3。

表 9-1                                  工程组成及风险防范措施

| 工程组成 | 风险源 | 主要风险防范措施 | 向社会信息公开要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 焚烧生产区 | 加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决；加强项目集中控制，包括主体关键装置采用分散控制系统（DCS）进行集中监视和控制，在DCS发生全局性或重大故障时，能进行紧急停炉、停机操作；焚烧烟气配备SO2、NOx、CO、HCl、烟尘等的自动监测系统，对废气污染治理效果进行在线监测；加强焚烧烟气处理工序的安全措施，一旦烟气处理系统出现异常，自动报警系统自动报警。此时停止所有可燃物进入，燃烧炉进入关闭程序；加强对活性炭喷射系统以及布袋除尘器等的检修工作，确保其正常运行。 生产区四周设集水沟槽，并与混料间东侧1座250m3收集池相连，用于收集生产区初期雨水。初期雨水及事故废水收集后分批进入红东方现有污水处理站处理。 | 根据《环境信息公开办法（试行）》要求向社会公开相关企业信息 |
|  | 混料间 | 按照GB18597-2001设置和管理，设防渗以及渗滤液收集系统 |  |
| 贮运工程 | 危险废物暂存库 |  |  |
|  | 储罐区 | 罐区均设置1.3m高的围堰，围堰内容积3120 m3，在罐区西南设1座500m3事故池，兼做初期雨水池。生产区四周设集水沟槽，并与混料间东侧事故池（池容250 m3）相连，用于收集生产区初期雨水和消防废水。防止废液泄漏外流影响周围环境；加强日常维护与管理，定期检漏；设置消防应急泵。 |  |
|  | LNG供气站 | 严格按防火规范布置平面，站内的电气设备及仪表按防爆等级选用；站内所有设备、管线均应做防雷、防静电接地；安装火灾设备检测仪表、消防自控设施；天然气储配、供应站要划定禁火区域，禁绝一切火源；站区内设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。配置消防器材、加强防爆电气设备的日常巡视和检查工作。罐区附近安装可燃气体检测探头，实时监控气体泄漏情况。 |  |

表 9-2                                         污染物排放清单

| 工艺 | 污染源 | 年生产时间h | 污染物排放信息 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染物 | 治理措施 | 运行参数 | 排污口参数 | 去除效率 | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量t/a |  |
| 工业转化草甘膦母液烟气 | P1 | 7200 | SO2 | 采用“烟气急冷+半干式脱酸系统（32%的NaOH为脱酸剂）+活性炭吸附+袋式除尘+碱洗脱酸”的烟气净化技术 | 连续风量，18356 Nm3/h | H=60m R=1.1m T=130℃ | 90 | 50 | 0.9178 | 6.6082 | 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015） |
|  |  |  | NOx |  |  |  | 65 | 150 | 2.7534 | 19.8245 |  |
|  |  |  | 烟尘 |  |  |  | 98.1 | 28.5 | 0.5231 | 3.7667 |  |
|  |  |  | CO |  |  |  | 0 | 72 | 1.3217 | 9.5158 |  |
|  |  |  | HCl |  |  |  | 90 | 10 | 0.1836 | 1.3216 |  |
|  |  |  | 二噁英TEQng/m3 |  |  |  | 98 | 0.1 | 0.0018 | 0.0132 |  |
| 复混肥基料生产尾气P4 | P2 | 4080 | SO2 | 旋风除尘+文丘里洗涤器+喷淋洗涤塔 | 8334 Nm3/h | H=36m R=1.5m T=50℃ | 0.00 | 10.82 | 0.0902 | 0.368 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  |  | NOx |  |  |  | 0.00 | 94.29 | 0.7858 | 3.2061 |  |
|  |  |  | 粉尘 |  |  |  | 99.00 | 3.95 | 0.0329 | 0.1342 |  |
|  |  |  | HCl |  |  |  | 96.00 | 0.27 | 0.0023 | 0.0093 |  |
|  |  |  | NH3 |  |  |  | 96.00 | 0.14 | 0.0012 | 0.0048 |  |
| 有组织排放总计 | SO2 | 6.9762 | / |
|  | NOx | 23.0306 |  |
|  | 颗粒物 | 3.9009 |  |
|  | HCl | 1.3309 |  |
|  | 二噁英 | 0.01328 |  |
|  | NH3 | 0.0048 |  |
| 混料间 | 无组织废气1 | 4080 | NH3 | / | / | 长32m×宽22m×高8m | / | / | 0.0095 | 0.0164 |  |
| 无组织排放总计 | NH3 | 0.0164 |  |
| 地面冲洗水 | 7200 | COD | 依托河南红东方污水处理站处理后排入许昌市建安区第二污水处理厂 | 0.117m3/d | / |  | 50 | 0.0000002438 | 0.0000019305 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |
|  |  | SS |  |  | / |  | 10 | 0.0000000488 | 0.0000003861 |  |
|  |  | TP |  |  | / |  | 0.5 | 0.0000000024 | 0.0000000193 |  |
|  |  | 石油类 |  |  | / |  | 1 | 0.0000000049 | 0.0000000386 |  |
| 生活污水 | 7200 | COD | 化粪池处理后排入污水处理厂 | 1.6 | / |  | 50 | 0.0000033333 | 0.0000264000 |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | / |  | 5 | 0.0000003333 | 0.0000026400 |  |
| 焚烧灰渣 | / | / |  | 203.78 | / | / | / | / | / |  |
| 废耐火材料 | / | / |  | 40t/次 | / | / | / | / | / |  |
| 生活垃圾 | / | / | 交环卫部门处理 | 3.0 | / | / | / | / | / |  |

表 9-3                                     污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/（mg/m3） | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间/（min） | 年发生频次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业转化草甘膦母液 | 废气处理设施故障 | 烟尘 | 600 | 11.0316 | 5 | / | 对废气处理措施及时维护保养 |
|  |  |  | SO2 | 250 | 4.589 | 60 |  |  |
|  |  |  | 二噁英 | 2.5 ng/m3 | 0.0459 mg/h | 60 |  |  |
| 3 | 回转窑复混肥基料烟气处理系统 |  | 粉尘 | 157.87 | 1.3157 | 60 | / | 对废气处理措施及时维护保养 |
|  |  |  | NH3 | 1.78 | 0.0148 | 60 |  |  |
|  |  |  | HCl | 3.43 | 0.0286 | 60 |  |  |
| 4 | 鳞板炉二燃室 | 爆燃 | 烟尘 |  | 27.5340 | 15 | / | 根据原料热值合理配比，控制天然气用量 |
|  |  |  | SO2 |  | 9.1780 |  |  |  |
|  |  |  | NOx |  | 4.5890 |  |  |  |
|  |  |  | 二噁英 |  | 0.0918mg/h |  |  |  |

## 环境监测计划

本项目在施工期和运行期均会对环境质量造成一定影响，因此，除了加强环境管理，还应定期进行环境监测，了解项目在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，最大程度上减轻不利影响。

建设单位应设立专职环境监测人员负责运行期环境质量的日常监测工作、或委托当地环境监测站或得到环境管理部门认可的有资质单位进行监测，监测结果上报当地环境保护主管部门。

### 排污口规范化设置

根据国家《关于开展排污口规范化整治试点工作的通知》、《环境保护图形标志》(GB15562.1～2-95)的规定，本工程针对污水排放口、固定噪声污染源扰民处和固体废弃物贮存（处置）场所等要进行规范化设置，规范排污单位排污行为。

（1）废气：废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，烟囱或烟道应设置永久采样孔，并安装采样监测平台，其采样口由授权的环境监察支队和环境监测中心站共同确认。焚烧炉废气还需配套建设烟气排放在线监测系统，并与地方环保部门联网。焚烧处置设施在线监控数据应与省监控平台的联网，将相关设备的压力、温度、开关度、料位等工况参数上传至省监控平台。

（2）废水：本项目区内雨污分流，生产废水依托河南红东方污水处理站处理；洁净雨水设1个雨水排放口，在雨水排放口附近醒目处，设置环保图形标志牌。

（3）噪声：按规定对固定噪声进行治理，并在边界噪声敏感点、且对外界影响最大处设置标志牌。

（4）固体废弃物贮存场所规范化整治：对厂内多种固体废物，应设置专用的临时贮存设施或堆放场地，并做好安全防护工作，防止发生二次污染。厂内临时贮存或堆放的场地应设置环保图形标志牌。

（5）设置标志牌要求：生活垃圾箱、进出口处设置醒目标志牌。固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995，GB15562.2-1995）规定制作。

### 环境监测计划

#### 监测目的

环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，开展环境监测的目的在于：

（1）检查项目施工期存在的对裸露施工面的保护以及施工扬尘、施工废水等环境问题，以便及时处理；

（2）检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态；

（3）了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行；

（4）了解项目有关的环境质量监控实施情况；

（5）为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。

#### 施工期监测计划

（1）大气监测计划

施工期间的废气主要为施工作业扬尘和运输车辆产生的尾气和扬尘等。

监测项目：TSP、NOx。

监测位置：施工场区四周。

监测频率：施工期间每个季度监测一次，每次连续监测两天，每天四次。

监测方法：按照相关环境监测技术规范进行。

（2）声环境监测计划

施工期间，作业机械设备和施工车辆向周围环境排放噪声。

监测项目：等效连续A声级，Leq(A)。

监测位置：在施工场区四周、施工车辆经过的路段设置噪声监测点。

监测频率：施工期每两个月监测一期，每期一天（昼夜各一次）。

监测方法：按照相关环境监测技术规范进行。

#### 运营期监测计划

本项目污染源监测计划：

本项目焚烧装置设施监测结合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18598-2001）、《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)、《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》及《排污单位自行监测技术指南 农药制造业》，具体为：

- 大气污染源监测计划：

应对草甘膦母液焚烧烟气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氨等污染因子，以及氧、一氧化碳、一燃室和二燃室温度等工艺指标实行在线监测，并与当地环保部门联网；烟气黑度应每月至少采样监测1次；尾气中的二噁英类采样检测频次不少于1次/年。

应对复混肥基料生产尾气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氨等污染因子，以及氧、一氧化碳、温度等工艺指标实行在线监测，实行在线监测，并与当地环保部门联网。

厂界无组织排放废气中的颗粒物、臭气浓度等污染因子，每半年监测一次。

- 废水污染源监测计划

对拟依托的红东方污水处理设施进出口废水每季度监测1次，监测因子为pH、COD、SS、氨氮、总磷、石油类等；对雨水排放口有流动水排放时按日监测（若监测一年无异常，可放宽至每季度开展一次监测），监测因子为pH、COD、SS。

本项目全厂环境质量监测计划：

(1)大气环境质量监测：在厂界外上风向及下风向厂界处设2个监测点，每年至少采样监测1次，监测氨、硫化氢、HCl、颗粒物、SO2、NOx、二噁英类。

(2)声环境质量监测：在厂界布设4个点，每半年监测一次，一次监测两天，每天昼夜各测一次。

(3)土壤环境质量监测：在厂区罐区附近、厂界外下风向设2个监测点，每3年测一次，监测项目为pH值、二噁英类。

(4)地下水跟踪监测：在厂内上游、下游共设3个地下水监测井，具体位置见图3-1。每年监测一次，监测因子：水位、pH值、氨氮、硝酸盐、高锰酸盐指数、氯化物、氟化物等。

上述污染源监测及环境质量监测建设单位可自行或委托当地环境监测站或得到环境管理部门认可的有资质单位进行监测，监测结果以报告形式上报当地环保部门。当地环保局应对本项目的环境管理及监测的具体执行情况加以监督。

环境监测计划见表9-4。

表 9-4                                         环境监测计划一览表

| 设施名称 | 类别 | 监测点 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 废气 | 鳞板炉烟气处理系统排气筒 | SO2、NOx、CO、HCl、PM10、NH3、烟气量、温度、含氧率 | 在线监测 | 《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2001、《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2015 |
|  |  |  | 二噁英类 | 每年1次 |  |
|  |  | 复混肥基料生产尾气排气筒 | SO2、NOx、CO、HCl、PM10、NH3、烟气量、温度、含氧率 | 在线监测 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2015 |
|  |  | 厂界无组织排放 | NH3 | 每半年1次 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 废水 | 红东方污水处理设施进出口废水 | pH、COD、SS、氨氮、总磷、石油类等 | 每季度1次 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级排放标准 |
|  |  | 雨水排放口 | pH、COD、SS | 有流动水排放时按日监测 |  |
|  | 噪声 | 厂界 | Leq | 每季度1次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 环境质量监测 | 大气环境 | 厂区上风向、下风向厂界设2个点 | 氨、HCl、PM10、SO2、NOx、二噁英类 | 每半年1次 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）、二噁英参照日本环境空气质量标准（年均浓度） |
|  | 土壤环境 | 厂区罐区附近、秋湖共设2个点 | pH值、二噁英类 | 每3年1次 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染分析管控标准》（GB36600-2018）、《土壤环境质量 农用地土壤污染分析管控标准》(GB15618-2018) |
|  | 地下水环境 | 厂内上游、下游，共设3个点 | 水位、pH值、氨氮、硝酸盐、高锰酸盐指数、氯化物、氟化物等 | 每年1次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |

## 规范排污口

项目按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2－1995）中有关规定执行。

图9-1 环境保护图形标志—排放口（源）

环境保护图形标志-排放口（源）的形状及颜色见表9-5。

表 9-5              标志的形状及颜色说明

| 项目 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

## 污染物总量指标

### 总量控制因子

根据国务院《关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2011]26号）、《国务院办公厅关于转发环境保护部―十二五‖主要污染物总量减排考核办法的通知》（国办发[2013]4号）以及《河南省人民政府关于印发河南省“十二五”主要污染物排放总量控制规划的通知》要求，确定本项目总量控制（考核）因子为：

污染物总量控制因子：废气中的SO2、NOx；废水中COD、氨氮。

### 总量控制指标

#### 废水

根据工程分析，项目外排废水包括地面冲洗水和生活污水，项目外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，出水进入许昌县第二污水处理厂进一步处理后排入新沟河，许昌县第二污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准：COD为50mg/L、氨氮5mg/L，则本项目水污染物排放情况见表9-6，全厂水污染物排放量见表9-7。

表 9-6              本项目主要水污染物排放情况

| 种类 | 污染物名称 | 出厂量 | 入环境量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度 | 出厂量 | 入环境浓度 | 入环境量 |
| 废水 | 废水量 | / | 515.1m3/a | / | 515.1m3/a |
|  | COD | 150mg/L | 0.0773 t/a | 50 mg/L | 0.0258t/a |
|  | 氨氮 | 25mg/L | 0.0129t/a | 5 mg/L | 0.0026t/a |

表 9-7                 全厂主要水污染物排放情况

| 项目 指标 | 现有工程 | 以新带老消减量 | 本项目 | 全厂 | 本项目实施后排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量（m3/a） | 376502.8 | 157857.3 | 515.1 | 219160.6 | -157342.2 |
| COD（t/a） | 28.3525 | 9.4714 | 0.0258 | 18.9069 | -9.4456 |
| 氨氮（t/a） | 0.5209 | 0.2368 | 0.0026 | 0.2867 | -0.2342 |

#### 废气

根据工程分析，本项目排放烟尘4.0991t/a、SO26.9762t/a、NOx 23.0306t/a，废气中SO2、NOx作为总量控制指标，在许昌市内平衡。本项目大气污染物排放情况见表9-8，全厂大气污染物排放量见表9-9。

表 9-8            本项目主要大气污染物排放情况

| 项目 | 产污环节 | 废气量 | 污染物因子 | 产生量t/a | 削减量（t/a） | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 草甘膦母液焚烧烟气排气筒（P1） | 18356m3/h | SO2 | 66.0816 | 59.4734 | 6.6082 |
|  |  |  | NOx | 56.6414 | 36.8169 | 19.8245 |
|  |  |  | 烟尘 | 198.2448 | 194.4781 | 3.7667 |
|  | 有机-无机复混肥基料烟气排气筒（P4） | 8334 m3/h | SO2 | 0.368 | 0.0000 | 0.368 |
|  |  |  | NOx | 3.2061 | 0.0000 | 3.2061 |
|  |  |  | 粉尘 | 13.4200 | 13.2858 | 0.1342 |
| 合计 | SO2 | 6.9762 |
|  | NOx | 23.0306 |
|  | 颗粒物 | 3.9009 |

表 9-9             全厂主要大气污染物排放情况

| 项目 指标 | 现有工程 | 以新带老消减量 | 本项目 | 全厂 | 本项目实施后排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2（t/a） | 0.0009 | 0.0009 | 6.9762 | 6.9762 | 6.9753 |
| NOx（t/a） | 0.01353 | 0.01353 | 23.0306 | 23.0306 | 23.0171 |
| 颗粒物（t/a） | 10.6550 | 1.3750 | 3.9009 | 13.1809 | 2.5259 |

### 本项目总量控制指标建议

根据本项目工程分析的污染物排放情况，总量控制指标建议值见表9-10。

表 9-10              污染物排放总量控制指标建议

| 总量控制因子 | SO2 | NOx | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目总量t/a | 6.9762 | 23.0306 | 0 | 0 |

拟建项目所需SO2、NOx总量指标从许昌东方热力有限公司（为河南红东方化工股份有限公司全资子公司）锅炉烟气超低排放改造项目形成的“可替代总量指标”中调剂。技改前SO2排放量为92.55t/a，技改后SO2排放量为41.43t/a，减少51.12t/a，NOx排放量为277.65t/a，技改后NOx排放量为118.37t/a，减少159.29t/a，能够满足本项目需要。

# 第十章 评价结论与建议

## 项目概况

为处理企业生产过程中产生的草甘膦尾液，河南红东方化工股份有限公司拟投资8000万元在许昌精细化工园区许昌东方热力有限公司院内新建草甘膦母液综合处理及资源化利用技改项目。新建2套焚烧系统，其中①鳞板式焚烧系统1套，规模为150t/d，工业转化草甘膦母液25500 t/a，用于生产焦磷酸钠。②回转窑焚烧系统1套，规模为150t/d，工业转化草甘膦母液15600t/a，用于生产多聚磷酸钠；此系统也可处理氯化铵液（9782t/a），用于生产复混肥基料。本项目的建成有助于循环经济的发展，改善当地居民生活环境质量和水平，具有很好的社会效益和环境效益。

## 产业政策及规划相符性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类，符合产业政策；项目符合《许昌市建设项目环境准入禁止、限制区域和项目名录（2015年版）》、《许昌市环境保护局关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施办法》（许环【2015】8号）要求；符合《河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案》、《许昌市2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》和《许昌市2018年持续打好打赢水污染防治攻坚战工作方案》中的相关要求；目前项目已在许昌市建安区发展和改革委员会备案，备案文号：2018-411023-26-03-067305。因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策。

项目选址位于许昌精细化工园区东方热力公司院内，在厂区南侧预留空地上建设，不另新征土地。项目用地性质为工业用地，项目选址符合许昌精细化工园区总体规划。本项目利用草甘膦母液生产焦磷酸钠和聚合磷酸钠，利用草甘膦尾液（氯化铵液）生产复混肥基料，防止发生二次污染，符合园区规划主导行业及环境准入要求。

## 选址合理性分析

本项目为草甘膦母液综合利用项目，参照《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T 176-2005）及其修改方案、《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)、《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）》（环发[2004]58号）、《许昌市城市总体规划（2015-2030）》、《张潘镇总体规划修编(2017-2030)》、《许昌市“十三五”生态环境保护规划》、许昌市大气污染防治相关要求，本项目选址符合《许昌精细化工园区总体规划》及其规划环评审查意见，与相关标准、技术规范、规划相符。

## 环境质量现状

大气环境：根据许昌市2018年环境空气质量监测结果，项目所在区域为不达标区，超标因子有PM10、PM2.5、O3。

补充监测：评价区域内SO2、NO2、CO、TSP、PM10、PM2.5监测结果均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；HCl、Pb、NH3、H2S、氟化物、Hg、Cr、As满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区最高容许浓度一次在要求，说明厂址区域环境空气质量较好。

地表水环境：评价区域内小洪河各项监测项目均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，新沟河除COD、BOD外均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，新沟河COD最大超标倍数为0.223，BOD最大超标倍数为0.297，超标原因主要是新沟河上游无天然径流，沿岸生活污水排入水体所致。

地下水环境：监测期间各监测点监测因子除氨氮外均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，北宋、篦子张、前汪坡、秋湖地下水氨氮超标，分析原因主要为其浅水井受到地面农肥面源污染。

声环境：本项目四厂界昼、夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，均未出现超标情况，区域声环境质量现状较好。

土壤环境：评价区域土壤pH为6.73~7.52，为正常范围。厂区内5个柱状点2个表层土壤监测点位土壤样品各因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值；厂区外4个表层土壤监测点位土壤样品各因子均满足厂区外4个表层土壤监测点位土壤样品各因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染分析管控标准》(GB15618-2018)中的筛选值。

## 污染物排放情况

### 废水

本项目生产废水主要包括：地面冲洗水、锅炉定排水、焚烧系统洗涤除雾废水、急冷塔废水等。其中锅炉定排水水质简单，回用于急冷塔补水，不外排；焚烧系统洗涤除雾废水、急冷塔循环水循环使用一段时间后，水中灰分、无机盐等物质增多，废水中和后送焚烧炉焚烧，不外排；复混肥基料生产烟气洗涤废水溶解了大量的氯化铵、硫酸铵、磷酸二氢铵等，浓度较高，因此回用于复合肥制浆混合槽。地面冲洗水废水产生量约0.117m3/d，依托红东方现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准限值要求后排入建安区第二污水处理厂处理。生活污水依托东方热力现有化粪池处理后，排入建安区第二污水处理厂处理。本项目建成后废水依托现有污水处理站处理在处理效果及规模上可行。

### 废气

1、草甘膦母液焚烧废气

焚烧炉系统废气排放主要是废物焚烧后产生的烟气，主要污染物有酸性气体（SO2、NOx、HCl、CO）、烟尘、二噁英类物质。

废气采用“二燃室焚烧（SNCR）+余热锅炉（激波清灰）+急冷塔＋半干式脱酸系统（32%的NaOH为脱酸剂）+活性炭喷射吸附系统+脉冲袋式除尘器＋洗涤除雾塔+烟气加热”的烟气净化工艺和技术，达到《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）要求后，尾气经加热器加热后通过60m（内径1100mm）烟囱排放。

2、混料间废气

固体磷酸二氢铵、硫酸铵原料储存于混料间，制浆工段混合槽位于混料间。原料堆存过程中磷酸二氢铵、硫酸铵会挥发出少量NH3，呈无组织排放。生产期间混合槽中硫酸铵、氯化铵和磷铵会分解释放少量氨气，设计在槽体上方安装集气罩，负压收集的废气在后续废气处理系统“旋风除尘+文丘里洗涤器+喷淋洗涤塔”得以净化，经36m（内径1500mm）排气筒排放。

3、复混肥基料生产废气

复混肥生产废气主要污染物有粉尘、SO2、NOx、NH3和HCl，尾气经旋风除尘+文丘里洗涤器+喷淋洗涤塔处理，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）后，经36m高排气筒外排。

### 噪声

本项目主要噪声源为各类泵、离心机、空压机和风机产生的噪声，噪声级在75~95dB（A）之间。通过对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施治理，能够确保各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

### 固体废物

本项目运营后固体废物主要包括：焚烧车间产生的飞灰和炉渣、废耐火材料（3至5年更换一次）、半干法脱酸塔废渣，以及职工生活产生的生活垃圾等。焚烧车间产生的飞灰和炉渣、废耐火材料、半干法脱酸塔废渣为危险废物送危险废物填埋场安全填埋；生活垃圾交由环卫部门统一处理。固废均能得到合理处置。

## 环境影响预测结论

1、大气环境影响

（1）许昌市PM2.5、PM10、NO2三个因子浓度年均值超二级标准，因此项目所在区域为不达标区，且未编制大气环境质量限期达标规划，本项目已按要求找到替代源的削减方案。根据预测结果，本项目新增污染源正常排放下各污染物小时平均和24小时平均浓度贡献值的最大浓度占标率均≤100%；本项目新增污染源正常排放下各污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%。对区域现状浓度超标污染物NO2和PM10进行区域环境质量变化评价的结果表明，在落实区域污染源削减方案的前提下，本项目实施后区域NO2和PM10的环境质量将整体改善。对区域现状浓度达标的SO2年平均质量浓度和SO2叠加背景浓度后保证率日平均质量浓度均符合环境质量标准。HCl、NH3二噁英仅有短期浓度限值，叠加背景浓度后短期浓度符合环境质量标准。综上，评价认为本项目对大气环境的影响可以接受。

（2）非正常工况下，工况三情况下NH3小时浓度出现超标；事故情况下，废气对周围的环境影响较大，应及时维护保养废气处理装置，避免非正常工况的发生。

（3）防护距离

根据环境防护距离、卫生防护距离的计算结果，本项目混料间需设置50m的卫生防护距离，现状卫生防护距离内无居民住宅等敏感目标，要求当地相关部门禁止在防护距离内建设新居民点、学校、医院等环境敏感建筑物。

2、地表水环境影响

项目生活污水产生量480m3/a，经东方热力化粪池处理后排入建安区第二污水处理厂处理；生产废水产生量35.1m3/a，依托红东方现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准限值要求后排入建安区第二污水处理厂处理，最终排入新沟河。本项目建设对区域地表水环境影响不大。

3、声环境影响

本项目建成后，通过采取有效隔声、消声等降噪措施，厂界声环境能够达标。厂界噪声噪声贡献值叠加背景值后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中的2类标准，区域声环境功能不下降。

4、固体废物环境影响

本项目产生的各种固体废弃物均得到有效处理或处置，不会造成二次污染。

5、地下水环境影响

项目废水依托红东方现有污水处理站处理，在采取分区域防渗后，项目建设不会对区内地下水水质造成影响。发生污染物泄漏事故后，必须立即启动应急预案，分析污染事故的发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，抽出污水送污水处理场集中处理，使污染扩散得到有效抑制，最大限度地保护下游地下水水质安全，将损失降到最低限度。

6、环境风险分析

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，项目不存在重大危险源，最大可信度事故为LNG储罐泄漏事故。

建设单位应加强管理避免事故发生，一旦发生，应采取应急预案，将影响减至最小。本项目需加强管理，严格落实本报告提出的各项事故风险防范措施、制定事故应急预案，尽可能杜绝各类事故的产生和发展，避免当地环境受到污染。本项目建成后，在确保环境风险防范措施落实的基础上，风险水平是可以接受的。

## 污染防治措施合理性

1、废气

本项目工业转化草甘膦母液的焚烧烟气，采用“二燃室焚烧+余热锅炉（激波清灰）+急冷塔＋半干式脱酸系统（32%的NaOH为脱酸剂）+活性炭喷射吸附系统+脉冲袋式除尘器＋洗涤除雾塔+烟气加热”烟气净化处理工艺，处理达标后的焚烧烟气通过60m高排气筒排空合理。

复混肥基料生产烟气采用“旋风除尘+文丘里洗涤器+喷淋洗涤塔”组合工艺处理达标后通过36m高排气筒排放合理。

2、废水

本项目厂内排水系统采用清污分流、雨污分流体制。

地面冲洗水废水产生量约0.117m3/d，依托红东方现有污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准限值要求后排入建安区第二污水处理厂处理。生活污水依托东方热力现有化粪池处理后，排入建安区第二污水处理厂处理。本项目建成后废水依托现有污水处理站处理在处理效果及规模上可行。

3、固体废物

本项目运营后固体废物主要包括：焚烧车间产生的飞灰和炉渣、废耐火材料（3至5年更换一次）、半干法脱酸塔废渣，以及职工生活产生的生活垃圾等。焚烧车间产生的飞灰和炉渣、废耐火材料、半干法脱酸塔废渣为危险废物送危险废物填埋场安全填埋；生活垃圾交由环卫部门统一处理。固废均能得到合理处置，不会产生二次污染

4、噪声

本工程噪声源主要来自风机、空压机、破碎机等设备运转噪声，优先选用节能低噪机电设备，加强设备维护，提高自动化控制水平，风机、水泵尽量设置在机房内，并安装隔振底座，排气管道外侧应包覆隔音材料，管道与支架之间安装隔垫，以降低噪声污染；破碎、粉碎、空气动力设施等振动设备应采取减震降噪处理。

5、地下水

在厂内不同区域实施分区防治：在危废暂存库、混料间、原料液罐区、事故池、初期雨水池等重点污染防渗区地面加强防渗处理，使其符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)防渗要求，以有效防治污染物渗入地下。各污水输送管道、阀门均需采取必要的防渗措施。设地下水跟踪监测井，定期对厂区地下水监控井水质进行监测，及时准确掌握厂址及下游地区地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化。

## 公众意见采纳情况

根据建设单位提供的《草甘膦母液综合处理及资源化利用技改项目环境影响评价公众参与说明》，建设单位通过网络公示（企业自有网站2019.1.4及项目所在地公共媒体网站—许昌日报电子报2019.1.5）、报纸公示（许昌日报2019.1.5）等方式进行了项目公示，并发放了公众意见调查表，公示期间建设单位未接收到公众反馈的公众意见调查表，亦未有公众对项目建设提出意见和建议。项目建设单位河南红东方化工股份有限公司做出承诺：项目建设要严格按照国家有关规定以及审批后的环境影响报告书中提出的有关减轻或消除不良环境影响的措施逐条认真落实，确保对周围环境的影响以及对周边群众的生产生活影响降到最低限度。

## 环境影响经济损益分析

本项目属废物利用及处置工程，促进本地区环保事业的发展，其建设投产能够降低废物排放造成生态环境污染破坏的可能性，改善了人居环境质量，其环境效益非常显著。因此，本项目的实施对建安区的经济、环境、社会可持续发展具有明显效益。

## 环境管理和监测计划

本环评提出了环境管理及监测计划，建设单位应参照执行，必须制定全面的、长期的环境管理制度，落实环境影响报告书提出的主要环保措施、环境监测计划、环境管理要求及制度和“三同时”验收内容。

## 总结论与建议

综上所述，本项目有助于实现废物资源化，有利于促进循环经济的发展。本项目符合国家、河南省及许昌市的有关产业政策和相关规划。生产过程中采用了清洁的生产工艺，所采用的污染防治措施技术经济可行，能保证各种污染物稳定达标排放，污染物的排放符合总量控制的要求，预测表明该工程正常排放的污染物对周围环境和环境保护目标的影响较小，环境风险可接受。在落实本报告书提出的各项环保措施要求，严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。

项目建成运行后，建设单位还需做好以下工作：

（1）认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。

（2）安装烟气在线监测仪自动监测、自动记录全厂废气排放情况。并将自动监测的数值化结果与环境管理部门监测系统联网，监测数据在厂区门口用电子屏形式公示。二噁英类每年定期进行监测。

（3）加强宣传教育力度，将本项目的各项防治措施及效果进行公示，减轻周围公众对本项目的疑虑。

（4）加强企业科学化管理力度，进入厂区的各类固废经分类之后尽快得到处理，减少事故风险。

（5）采取有效措施防止发生各种事故，针对不同的事故类型制定各种事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识，加强防治措施的运行管理，定期对设备设施进行保养检修，消除事故隐患。

（6）落实各项污染防治措施，确保各污染物因子长期稳定达标排放，减少排放的污染物对周边环境的影响。

（7）建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度。

# Text boxes

拟建工程

现有工程

图 例

现有工程

拟建工程

土壤评价范围

生活用水

洗涤除雾塔

急冷塔

地面冲洗水

余热锅炉

循环冷却水

新鲜水

2.0

1.6

化粪池

0.13

0.013

河南红东方污水处理站

许昌县第二污水处理厂

1.6

0.117

1.717

7.2

2.4

4.8

2.4

东方热力软水制备系统

168.0

东方热力循环冷却水系统

9.6

9.6

7.2

165.6

蒸汽并网

38.466

0.4

复混肥基料喷淋塔补水

29.136

29.136

泵

高温旋分

助燃风机

天然气燃烧器

鳞板式焚烧炉（二段）

焚烧炉主炉

（一段）

草甘膦母液

粗品包装

冷却刮板

循环冷却水

粗破

细破

余热锅炉

急冷塔

脱酸塔

布袋除尘器

烟气洗涤

活性炭

烟囱

碱液

灰份

灰份

灰份

危废交有资质单位填埋处置

旋转下料阀

烟气加热

碱液

二次燃烧室（SNCR）

软化水

急冷水池

废液

去急冷塔

废水送焚烧炉

脱附剂

旋转下料阀

天然气燃烧器

锅炉定排水

混合

回转窑（造粒干燥）

NPK、有机质

氯化铵液

混合

磷酸

草甘膦母液

旋风除尘

文氏洗涤塔

鳞板炉二燃室及烟气处理系统

去混合搅拌

冷却机

喷淋洗涤塔

烟囱

放空

筛分

多聚磷酸钠粗品

粉尘进入文氏洗涤塔

细料反回造粒

B

B

包装

A

A

B

复混肥基料

A

基础工程

主体工程

装修工程

安装工程

配套、绿化工程

扬尘、废气、施工废水、生活污水、噪声

噪声

噪声

渣土

建筑垃圾

装修垃圾

①鳞板炉工业转化草甘膦母液

烟尘、酸性气体、二噁英类

鳞板炉配套“二燃室（SNCR）+余热锅炉+烟气急冷+半干式脱酸+活性炭吸附+布袋除尘+洗涤脱酸+烟气加热”烟气净化系统

排气筒P1

粉尘、酸性气体、NH3

“旋风除尘+文丘里洗涤器+喷淋洗涤塔”烟气净化系统

排气筒P2

③回转窑生产复混肥基料

②回转窑工业转化草甘膦母液

烟尘、酸性气体、二噁英类