《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项时批复的名称，不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产500台/套节能型风能美式变电站技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 许昌昌顺电气设备有限公司 |
| 法人代表 | 孟庆发 | 联系人 | 王伟强 |
| 通讯地址 | 许昌经济开发区开元路与瑞祥路交叉口 |
| 联系电话 | 13837421888 | 传真 | / | 邮政编码 | 461000 |
| 建设地点 | 许昌经济技术产业集聚区（含许昌经济开发区）开元路与瑞祥路交叉口 |
| 立项审批部门 | 许昌经济技术开发区管理委员会 | 项目代码 | 2019-411071-38-03-063022 |
| 建设性质 | 技改 | 行业类别及代码 | 其他输配电及控制设备制造（代码：C3829） |
| 占地面积 （平方米） | 10000 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） | 60 | 环保投资占总投资比例 | 30% |
| 评价经费 | \ | 预期投产日期 | 2020年4月 |
| 1项目由来 许昌昌顺电气设备有限公司位于许昌经济开发区开元路与瑞祥路交叉口，成立于2007年5月，是一家专业从事风能美式变电站生产销售的企业，厂区总占地面积10000m2。2010年2月委托许昌环境工程研究有限公司编制完成《许昌昌顺电气设备有限公司年产500台/套节能型风能美式变电站项目环境影响报告表》，2010年3月25日，许昌市环境保护局对该项目进行了审批（许环建审〔2010〕59号）。2013年7月18日，许昌市环境保护局组织相关工作人员对该项目进行竣工环保验收，并出具了竣工环保验收意见（许环建验〔2013〕27号）。 经过公司多年发展，现有生产能力、生产技术已不能满足市场需求。为保证公司稳定发展和适应国家减排任务要求，许昌昌顺电气设备有限公司拟投资200万元，提出了“年产500台/套节能型风能美式变电站技术改造项目”，在保持厂区产能不变的前提下，利用现有生产车间东南角区域，新建1座干式喷漆房及电烤箱、电焊机等设备。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，该项目须进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号）及《关于修改<建设 |

建设项目基本情况

项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）的规定，本项目属于“二十七、电气机械和器材制造业 78 电气机械及器材制造 其他（仅组装的除外）”，环境影响评价管理类别为环境影响报告表。 对照《河南省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）》、《许昌市环境保护局审批环境影响评价文件的建设项目目录（2016年本）》，本项目审批部门为许昌市生态环境局。 受许昌昌顺电气设备有限公司委托，河南哲达环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，即组织有关技术人员，在现场踏勘和收集研究有关资料的基础上，结合国家有关环保法律法规，本着“科学、公正、客观”的态度，开展项目的环境影响评价工作，依据导则和有关技术规定编制了本项目环境影响报告表。 2产品方案与规模 本项目实施后产品方案和生产规模不变，依旧为年产500台节能型风能美式变电站。 3项目组成 本项目利用现有车间东南角区域，新建1座干式喷漆房，使用环保型水性漆，配套新增烘干室、电焊机等设备。废气处理工艺采用“吸附浓缩+催化燃烧”方式，并将现有喷粉线固化废气处理设施（UV光氧催化+活性炭吸附）拆除，一并引至“吸附浓缩+催化燃烧”装置处理，新增电焊机焊接烟尘采用袋式除尘器收集处理，以满足减排要求。其他生产工序、公辅工程及环保设施均依托现有工程。具体内容见表1。

建设项目基本情况

续表1 工程组成情况一览表 类别 工程名称 建设内容 备注 主体工程 喷漆工序 1座干式喷漆房，占地面积160m2。配套建设1座烘干室（电烤箱20 m2）。 现有车间东南角 焊接工序 新增各类焊机26台 现有车间焊接区 辅助工程 办公室 1座2F建筑，建筑面积200m2，位于生产车间西北角。 依托现有 公用工程 供电 由经济技术开发区变电站供电 供水 自来水管网供水 排水 雨污分流，生活污水经厂区化粪池处理后由市政管网排入许昌屯南污水处理厂深度处理后排入灞陵河。前处理废水经碱中和、白云石沉淀、调节pH后间歇性排入污水管网进入许昌屯南污水处理厂深度处理。 环保工程 废气治理 固化废气：由UV光氧催化+活性炭吸附处理工艺改为吸附浓缩+催化燃烧处理工艺，处理后由15m排气筒排放，与喷漆线共用1套废气处理设施。 以新带老 喷漆废气、腻子烘干废气：经吸附浓缩+催化燃烧处理后由15m排气筒排放 新建 焊接烟尘、腻子打磨粉尘：经集气罩收集，布袋除尘器处理后15m排气筒排放，与现有焊接区共用1套废气处理设施 依托现有 噪声治理 基础减振，隔声 新建 固废 6m2危险废物暂存间 依托现有 4依托可行性分析 4.1车间依托关系 本次技改工程用地为现有工程《许昌昌顺电气设备有限公司年产500台/套节能型风能美式变电站项目》所占土地，在现有生产车间东南角区域建设，利用现有工程车间及办公设施。 4.2废水治理设施依托关系 本次技改工程利用现有工程员工，不新增劳动定员，不新增生活污水；本次技改工程不新增产能，前处理线处理能力不发生变化，因此不新增生产废水。

建设项目基本情况

4.3固废治理设施依托关系 技改工程依托现有工程危险废物暂存间（6m2）。位于厂区东北角，污水处理站南侧。根据现场勘查，现有工程危险废物暂存间已使用3m2。技改工程危险废物4个月转运一次，一年转运3次，主要为废活性炭、废催化剂。有机废气处理设施使用的活性炭每4年更换1次，催化剂每5年更换1次，更换后存放于危废暂存间。因此，技改工程预计使用危险废物暂存间面积为1m2，现有工程危险废物暂存间可以满足要求。 5原辅材料及能源消耗情况 根据企业提供的资料，技改项目新增的原辅材料主要为环保型水性漆、焊丝。具体情况见表2，原辅材料成分见表3，原辅材料性质见表4。 表2 技改项目原辅材料消耗情况一览表 序号 名称 日用量 年用量 备注 1 水性环氧防腐底漆 8.17kg 2.45t 20kg/桶 2 水性环氧富锌底漆 8.1kg 2.43t 20kg/桶 3 环氧固化剂 3.27kg 0.98t 5kg/桶 4 水性含氟丙烯酸面漆 4.07kg 1.22t 20kg/桶 5 水性氟碳面漆 4.1kg 1.23t 20kg/桶 6 面漆固化剂 1.63kg 0.49t 5kg/桶 7 焊丝 10kg 3.0t / 8 腻子 1kg 0.3t / 9 电 400度 12万度 / 表3 技改项目原辅材料成分 序号 原料名称 成分 1 水性环氧防腐底漆 水性环氧树脂40%，颜填料40%，水15%，助剂5% 2 水性环氧富锌底漆 水性环氧树脂35%，锌粉60%，助剂5% 3 环氧固化剂 环氧树脂胺加成物85%，水性溶剂15% 4 水性含氟丙烯酸面漆 水性羟基氟丙乳液70%，颜填料20%，水5%，助剂5% 5 水性氟碳面漆 水性氟碳树脂70%，颜填料20%，水5%，助剂5% 6 面漆固化剂 聚异氰酸酯树脂85%，水性溶剂15% 7 腻子 滑石粉60%；不饱和聚酯树脂30%；苯乙烯10%

建设项目基本情况

表4 技改项目主要原辅材料性质 序号 原料名称 主要性质 1 水性氟碳树脂 水性氟碳乳液树脂是特种丙烯酸酯类、特种氟树脂共聚物阴离子型乳液，作为水性氟碳涂料的主要成膜材料，具有优异的耐候性、耐水性、耐污染性、耐化学品性与溶剂型氟碳树脂相差不大。比其他普通丙烯酸水性乳液性能要强很多，并且其中没有有机溶剂，因此它对人体没有危害，对环境没有污染，对砖石建筑表面有极佳的附着力和抗粉化性能。它的出现和发展改善人类对生活环境环保的要求。 2 水性环氧树脂 水性环氧树脂是指环氧树脂以微粒或液滴的形式分散在以水为连续相的分散介质中而配得的稳定分散体系。由于环氧树脂是线型结构的热固性树脂，所以施工前必须加入水性环氧固化剂，在室温环境下发生化学交联反应，环氧树脂固化后就改变了原来可溶可熔的性质而变成不溶不熔的空间网状结构，显示出优异的性能。水性环氧树脂涂料除了具有溶剂型环氧树脂涂料的诸多优点： 一是适应能力强，对众多底材具有极高的附着力，固化后的涂膜耐腐蚀性和耐化学药品性能优异，并且涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、电气绝缘性能优异等； 二是环保性能好，还具有不含有机溶剂或挥发性有机化合物含量较低，不会造成空气污染，因而满足当前环境保护的要求； 三是真正水性化，以水作为分散介质，价格低廉、无气味、不燃，储存、运输和使用过程中的安全性也大为提高； 四是操作性佳，水性环氧树脂涂料的施工操作性能好，施工工具可用水直接清洗，可在室温和潮湿的环境中固化，有合理的固化时间，并保证有很高的交联密度。这是通常的水性丙烯酸涂料和水性聚氨酯涂料所无法比拟的。水性环氧树脂以其突出的性能优势，使制备得到的水性环氧树脂涂料同样具有优异的性能，从而在水性产品大家族里地位越来越重要，专家认为水性环氧树脂在环保化的今天，前景十分开阔。 3 环氧树脂 胺加成物 环氧树脂与过量二元胺反应生成的改性胺，固化物透明，不需要熟化，不吸潮泛白，臭味小，粘度400~500mpa·s/25℃，操作性能较好。去掉过量胺后的加成物毒性低，固化物无毒，可用于饮用水槽的内壁涂层等与人类饮食有关的领域。 4 水性羟基 氟丙乳液 本涂料电泳成膜固化后，外观平整光亮、硬度高、附着力强,有优良的耐盐雾性和优异的户外耐候性。 5 聚异氰酸 酯树脂 是由脂肪族和芳香族的二异氰酸酯单体加成而来。将二异氰酸酯加聚反应为聚异氰酸酯的原因，除了职业健康方面问题外，还有聚合后可以提高聚异氰酸酯的官能度，聚合后，聚异氰酸酯的官能度大于2，与共反应物（如醇和胺类）反应后可以得到立体网状交联结构，漆膜的交联密度高，漆膜具有较高的抗性和耐性。

6产品喷涂方案 技改项目不新增产能，增加1套干式喷漆房及部分焊接设备对现有部分产品进行喷涂作业。现有工程产品喷涂方式为喷粉，年喷粉500台节能型风能美式变电站，技改项目完成后，全厂喷涂方案调整为年喷粉250台节能型风能美式变电站，年喷漆250台节能型风能美式变电站。技改项目喷漆工序包括喷涂2 道底漆（无气喷涂）、喷涂2道面漆（无气喷涂）。 根据设计单位提供的数据，涂料用量可采用以下公式计算。 根据设计单位提供资料：面漆和底漆均为水性涂料，与固化剂的比例分别为底漆：固化剂=5:1，面漆：固化剂=5:1。根据公式计算，本项目喷漆工序涂料使用参数及涂料用量见表5。涂料中各组分含量见表6。

建设项目基本情况

建设项目基本情况

表5 技改项目涂料使用参数及涂料用量一览表 涂料 名称 δ（μm） ρ（g/m3） S（m2） η（%） NV（%） ε（%） m（t） 涂装面积 （m2/台） 处理量 （台/年） 涂装面积（m2/a） 总用量（t/a） 各组分用量（t/a） 配置水性环氧防腐底漆 100 2.53 30 250 7500 100 80.8 80 2.94 水性环氧防腐底漆 固化剂 2.45 0.49 配置水性环氧富锌底漆 100 2.91 30 250 7500 100 93.3 80 2.92 水性环氧富锌底漆 固化剂 2.43 0.49 配置水性含氟丙烯酸面漆 120 1.16 30 250 7500 100 89.1 80 1.46 水性含氟丙烯酸面漆 固化剂 1.22 0.24 配置水性氟碳面漆 120 1.17 30 250 7500 100 89.1 80 1.48 水性氟碳 面漆 固化剂 1.23 0.25

建设项目基本情况

表6 技改项目涂料用量及组分含量一览表 类别 年用量（t/a） 固体份占比% 固体份含量（t/a） 挥发分占比% 挥发分含量（t/a） 水占比% 水含量（t/a） 配置水性环氧防腐底漆 水性环氧防腐底漆 2.45 80 1.96 5 0.12 15 0.37 固化剂 0.49 85 0.42 15 0.07 / / 配置水性环氧富锌底漆 水性环氧富锌底漆 2.43 95 2.31 5 0.12 / / 固化剂 0.49 85 0.42 15 0.07 / / 配置水性含氟丙烯酸面漆 水性含氟丙烯酸面漆 1.22 90 1.10 5 0.06 5 0.06 固化剂 0.24 85 0.20 15 0.04 / / 配置水性氟碳面漆 水性氟碳 面漆 1.23 90 1.11 5 0.06 5 0.06 固化剂 0.25 85 0.21 15 0.04 / / 合计 8.8 / 7.73 / 0.58 / 0.49 根据表6，项目使用的底漆VOCs含量为64g/L，面漆VOCs含量为68g/L，参照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求（征求意见稿）》表1水性涂料中挥发性有机化合物（VOCs）含量要求，机械设备涂料（其他）底漆VOCs含量≤250g/L，面漆VOCs含量≤300g/L，由此可判断本项目使用的水性涂料为低VOCs含量的涂料。 7主要设备与装备 技改项目主要设备及设施情况见表7。 表7 技改项目主要设备及设施一览表 序号 设备名称 规格 数量 用途 1 干式喷漆房 / 1座 喷漆 2 电烤箱 / 1座 烘干 3 氩弧焊机 315型 4台 焊接 4 手弧焊机 315型 5台 焊接 5 手弧焊机 250型 2台 焊接 6 二氧化碳保护焊机 350型 10台 焊接 7 二氧化碳保护焊机 300型 5台 焊接 8劳动定员及工作制度 本次技改项目依托厂区现有工程员工，不新增劳动定员。年工作300天，每天1班，

建设项目基本情况

每班8h。 9产业政策 9.1《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性 对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，项目不属于限制类、淘汰类，视为允许类。 项目已在许昌经济技术开发区管委会备案，项目代码2019-411071-38-03-063022。 9.2《许昌市建设项目环境准入禁止、限制区域和项目名录（2015 年版）》符合性 对照《许昌市建设项目环境准入禁止、限制区域和项目名录（2015 年版）》，项目位于许昌经济技术产业集聚区，不属于环境准入禁止、限制区域，项目类型不属于环境准入止和限制类项目。 9.3许昌市环境保护局《关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施办法》许环[2015]8 号文符合性 对照《许昌市环境保护局关于深化建设项目环境影响评价制度改革实施办法》（许环〔2015〕8号）文可知，本项目位于许昌市许昌经济技术产业集聚区（含许昌经济开发区）瑞祥路西段，应参照工业准入优先区的环境准入政策执行。 主体功能区划重点开发区域中省级产业集聚区、各省辖市人民政府规范设立的工业园区或专业园区，要以实现环境资源优化配置为目标，引导工业项目向园区集聚，科学高效利用环境容量，推动产业转型升级。在属于《水污染防治重点单元》的区域内，不予审批煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在属于《大气污染防治重点单元》的区域内，不予审批煤化工、火电、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；在属于《重金属污染防控单元》的区域内，不予审批新增铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相应项目。（符合我省重大产业布局的项目除外） 本项目属于二类工业项目（机械、电子），项目所在区域属于《大气污染重点防治单元》和《水污染重点防治单元》，不属于《水污染防治重点单元》中不予审批的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；也不属于《大气污染防治重点单元》不予审批的新增铅、铬、镉、

建设项目基本情况

汞、砷等重金属污染物排放的相应项目。项目建设符合（许环〔2015〕8号）文件相关要求。 9.4《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号）及《关于印发许昌市2019年气污染防治攻坚战实施方案的通知》（许环攻坚〔2019〕4号）符合性 文件要求，强化VOCs（挥发性有机物）污染防治：严格建设项目环境准入，提高涉VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量消减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 本项目位于许昌市许昌经济技术产业集聚区（含许昌经济开发区）瑞祥路西段，属于技改项目，厂址位于工业园区，用地为工业用地，使用的水性漆、固化剂均为低VOCs含量的原料，排放的有机废气经密闭负压收集+吸附浓缩+催化燃烧处理后，由15m高排气筒达标排放，并有合理的倍量替代来源，满足文件要求，项目的建设符合豫环攻坚办〔2019〕25号及许环攻坚办〔2019〕4号文相关要求。 9.5《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）符合性 根据文件要求，结合“河南省2019年挥发性有机物治理方案”文件要求：推进工业涂装整治升级。改进涂装工艺，提高涂着效率，金属件涂装行业推广使用3C1B（三涂一烘）或2C1B（两涂一烘）等紧凑型涂装工艺，采用内外板全自动、静电喷涂技术，喷漆房、烘干室配置密闭收集系统。平面木质家具制造行业，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。加强末端治理，喷漆、流平和烘干等生产环节应处于全封闭车间内，并配备高效有机废气收集系统，有机废气收集率不低于80%，其中整车制造企业有机废气收集率不低于90%。整车制造企业收集的有机废气需采用蓄热式焚烧（RTO）处理方式，其他企业低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。 本次技改项目新增1座干式喷漆房，用于金属件涂装作业，采用两涂一烘涂装工艺，

建设项目基本情况

喷漆、流平环节位于封闭式干式喷漆房内，烘干环节位于封闭式电烤箱内，喷漆房、烘干室均配置密闭收集系统，有机废气收集率≥90%，选用吸附浓缩+催化燃烧工艺处理有机废气，处理后的排放浓度可以满足《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中表面涂装业建议排放浓度和建议去除效率的要求。 9.6《许昌市人民政府关于印发许昌市污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）的通知》（许政[2018] 24 号）符合性 文件要求：新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应加强废气收集，优先采用热力焚烧技术（RTO/TO）、催化燃烧技术（RCO/CO）、吸附+燃烧技术等高效处理工艺。禁止建设生产和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，全面取缔露天和敞开式喷涂作业。 本项目属于技改项目，喷漆线使用的水性漆、固化剂属于低VOCs含量的原辅材料，喷漆房、烘干室均配置密闭收集系统，有机废气收集率≥90%，选用吸附浓缩+催化燃烧工艺处理有机废气，有机废气排放浓度能够满足相关排放标准的要求。 9.7《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（环大气[2019]53号）符合性 （三）工业涂装VOCs综合治理。 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。 加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。推广使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产

建设项目基本情况

线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。 本项目使用的水性漆、固化剂均为低VOCs含量的涂料。水性漆、固化剂为桶装，存放于密闭原料间内，设置有单独的调漆间。喷漆线采用封闭式干式喷漆房，喷漆工艺为两涂一烘涂装工艺，调配、喷漆、流平、烘干产生的有机废气采取吸附浓缩+催化燃燃烧（RCO）装置处理后高空排放，可以满足文件要求。 9.8《关于印发“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的通知》（环大气〔2017〕121号）符合性 （1）总体要求与目标 ①总体要求。以改善环境空气质量为核心，以重点地区为主要着力点，以重点行业和重点污染物为主要控制对象，推进VOCs 与NOx 协同减排，强化新增污染物排放控制，实施固定污染源排污许可，全面加强基础能力建设和政策支持保障，因地制宜，突出重点，源头防控，分业施策，建立VOCs 污染防治长效机制，促进环境空气质量持续改善和产业产业绿色发展。 ②主要目标。到2020 年，建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCs 污染防治管理体系，实施重点地区、重点行业VOCs 污染减排，排放总量下降I0%以上。通过与NOx 等污染物的协同控制，实现环境空气质量持续改善。 （2）治理重点 ①重点地区。京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等16 个省（市）。 ②重点行业。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs 污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs 排放来源等，确定本地VOCs 控制重点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征，研究制定行业生产调控措施。 ③重点污染物。加强活性强的VOCs 排放控制，主要为芳香烃、烯烃、炔烃、醛类等。各地应紧密围绕本地环境空气质量改善需求，基于O3 和PM2.5 来源解析，确定

建设项目基本情况

VOCs 控制重点。对于控制O3 而言，重点控制污染物主要为间/对-二甲苯、乙烯、丙烯、甲醛、甲苯、乙醛、1,3-丁二烯、1,2,4-三甲基苯、邻-二甲苯、苯乙烯等；对于控制PM2.5 而言，重点控制污染物主要为甲苯、正十二烷、间/对-二甲苯、苯乙烯、正十一烷、正癸烷、乙苯、邻-二甲苯、1,3-丁二烯、甲基环己烷、正壬烷等。同时，要强化苯乙烯、甲硫醇、甲硫醚等恶臭类VOCs 的排放控制。 （3）主要任务 ①加大产业结构调整力度。 1）加快推进“散乱污”企业综合整治。各地要全面开展涉VOCs 排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。 列入淘汰类的，依法依规予以取缔，做到“两断三清”，即断水、断电，清除原料、 清除产品、清除设备；列入搬迁改造、升级改造类的，按照发展规模化、现代化产业的原则，制定改造提升方案，落实时间表和责任人；对“散乱污”企业集群，要制定总体整改方案，统一标准要求，并向社会公开，同步推进区域环境综合整治和企业升级改造。实行网格化管理，建立由乡、镇、街道党政主要领导为“网格长”的监管制度，明确网格督查员，落实排查和整改责任。京津冀大气污染传输通道城市于2017 年9 月底前完成“散乱污”企业综合整治工作。重点地区其他城市于2017 年底前基本完成涉VOCs“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，2018 年底前依法依规完成清理整顿工作。 涉VOCs 排放的“散乱污”企业主要为涂料、油墨、合成革、豫胶制品、塑料制品、化纤生产等化工企业，使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂和其他有机溶剂的印刷、家具、钢结构、人造板、注塑等制造加工企业，以及露天喷涂汽车维修作业等。 2）严格建设项目环境准入提高VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目。新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs 建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs 排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。

建设项目基本情况

3）实施工业企业错峰生产 各地应加大工业企业生产季节性调控力度，充分考虑行业产能利用率、生产工艺特点以及污染排放情况等，在夏秋季和冬季，分别针对O3 污染和PM2.5污染研究提出行业错峰生产要求，引导企业合理安排生产工期，降低对环境空气质量影响。 ②加快实施工业源VOCs 污染防治 1）全面实施石化行业达标排放；2）加快推进化工行业VOCs 综合治理；3）加大工业涂装VOCs 治理力度；4）深入推进包装印刷行业VOCs 综合治理；5）因地制宜推进其他工业行业VOCs 综合治理。 ③深入推进交通源VOCs 污染防治 1）统筹推进机动车VOCs 综合治理；2）全面加强油品储运销油气回收治理。 ④有序开展生活源农业源VOCs 污染防治 1）推进建筑装饰行业VOCs 综合治理；2）推动汽修行业VOCs 治理；3）开展其他生活源VOCs 治理；4）积极推进农业农村源VOCs 污染防治。 ⑤建立健全VOCs 管理体系 1）加快标准体系建设；2）建立健全监测监控体系；3）实施排污许可制度；4）加强统计与调查；5）加强监督执法；6）完善经济政策。 ⑥保障措施 1）加强协同配合；2）制定实施方案；3）强化科技支撑；4）加强调度考核；5）加强信息公开与公众参与。 本项目位于许昌经济技术产业集聚区，位于污染防治方案中的重点地区。项目生产过程中产生的有机废气经吸附浓缩+催化燃烧（RCO）装置处理后，由15m 排气筒排放。有机废气排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2 二级标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162 号建议的排放浓度及去除率。项目建设符合“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案要求。 综上所述，本项目符合国家、地方相关政策要求。

建设项目基本情况

9项目选址合理性与规划符合性 9.1项目周围环境概况 本项目位于许昌经济技术产业集聚区（含许昌经济开发区）开元路与瑞祥路交叉口，厂区东邻许继配电股份有限公司，南邻瑞祥路，西邻开元路，北邻许昌金龙电器制造有限公司。项目车间东北距汪庄58m，北距王刘庄546m，西北距刘庄486m、罗庄319m，西南距神火佳苑602m、老户陈村1156m，东南距徐庄村922m、龙祥花园1319m、开发区管委会1621m、百瑞劳伦斯花园1541m，东距龙湖景园、瑞祥新村1501m。项目所在厂区东距灞陵河1007m。 9.2 土地与规划文件 许昌昌顺电气设备有限公司所占土地为许昌德创电器有限公司闲置场地（现已变更为许昌中正电子科技有限公司），根据德创电器国有土地使用证（许市国用（2007）第005000181号），该块宗地用途为工业用地（221）；根据德创电器建设用地规划许可证（许建规地2006-35），项目用地符合城市规划要求。 9.3与《许昌市城市总体规划（2015-2030）》及《许昌经济技术开发区分区规划及核心区城市设计—土地利用规划图》相关规划相符性分析 对照《许昌市城市总体规划（2015-2030）》，本项目所在地用地性质为工业用地，符合规划要求。对照《许昌经济技术开发区分区规划及核心区城市设计—土地利用规划图》，本项目所在地用地性质为一类工业用地，该宗地用途与用地性质一致，符合规划要求。本项目在许昌市城市总体规划中位置见附图3，在许昌经济技术开发区中位置见附图4。 9.4与《河南许昌经济技术开发区总体发展规划环境影响报告书（2006-2020）》相符性分析 9.4.1开发区总体发展规划调整建议 （1）用地布局调整建议：将延安路、运粮河阳光大道和清泥河闭合区域规划的居住用地调整为一类工业用地；现状瑞达化工厂址南侧即阳光大道、屯田路、紫光路和外环围合区域的工业用地由一类工业用地调整为二类工业用地；阳光大道北侧、开元路西侧，由于靠近瑞达化工，建议将居住用地调整为一类工业用地。在调整的居住用地和工

建设项目基本情况

业用地周围设置20m 的绿化保护带。 （2）给水规划：2020 年，开发区工业新鲜用水量由规划的5.3×104t/d，调整为 1.2×104t/d；生活用水量由规划的2.52×104t/d，调整为1.8×104t/d。近期新鲜用水量控制在1.5~1.8 万t/d。 （3）污水处理厂：根据开发区供水量的变化，并结合许郑办〔2007〕84 号《许昌市人民政府办公室关于印发许昌市城市污水处理厂规划布局意见的通知》，建议将污水处理厂规模近期由规划的5 万t/d 减至3 万t/d，远期保持不变。 （4）地下水防护：预防地下水的污染，确保居民饮用水安全。在规划布局中，避免布设地下、半地下储罐等措施；加强城市给水管网建设，逐步关闭自备水井；在规划实施过程中，需要做好地下水的防护，避免对地下水的污染。 （5）危险废物收集贮存中心：建设危险废物收集贮存中心。在规划实施过程中，加强对开发区危险废物的管理工作。 9.4.2鼓励引进的项目和优先发展的行业 （1）机电电子装备制造业 （2）现代信息产业，包括通讯电缆制造业 （3）新材料产业 （4）生物医药产业 （5）高薪技术产业 （6）仓储物流业。 9.4.3项目引进原则： （1）进区项目应是高科技含量高的、产品附加值高的项目，其生产工艺、设备和环保设施应达同类国际先进水平，至少是国内先进水平； （2）废水经预处理可达到园区污水处理厂的接管标准，并确保不影响污水处理厂的处理效果，“三废”排放能实现稳定达标排放； （3）投资强度不低于120 万元/亩的工业项目。 9.4.4限制和禁止引进的项目和行业 （1）不符合开发区产业定位、污染排放较大的行业；

建设项目基本情况

（2）投资强度低于120 万元/亩的工业项目； （3）以扩张生产能力、扩张生产规模为主的低水平重复建设项目； （4）废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物、及盐份含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目； （5）工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目； （6）一切国家法律、行政法规禁止的项目。这类项目包括：Ⅰ国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目、明令淘汰项目；Ⅱ生产方式落后、高耗能、严重浪费资源和污染资源的项目；Ⅲ污染严重，破坏自然生态和损害人体健康无治理技术或难以治理的项目；Ⅳ严禁引进不符合经济规模要求，经济效益差，污染严重的“十五小”及“新 五小”企业。在判断该类项目时要参考《关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合 控制信贷风险有关问题的通知》发改产业[2004]746 号、《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》、《禁止外商投资产业目录》等。 9.4.5规划环评符合性分析结论 本项目位于许昌经济技术产业集聚区（含许昌经济技术开发区），其选址符合产业布局，项目属于机电电子装备制造业，不属于《河南许昌经济开发区总体发展规划环境影响报告书》（2006-2020）限制和禁止引进的项目和行业。因此，建设项目符合规划环评要求。 9.5与许昌经济技术产业集聚区发展规划（2009—2020）跟踪评价负面清单相符性分析 根据《许昌经济技术产业集聚区发展规划（2009—2020）环境影响跟踪评价报告书 》园区后续发展负面清单见表8。

建设项目基本情况

表8 许昌经济技术产业集聚区发展规划发展负面清单 序号 分类 负面清单 1 管理要求 禁止入驻国家产业结构调整指导目录淘汰、限制类项目 2 装备制造 ①禁止入驻农用运输车(三轮汽车、低速载货车)等不符合国家现行产业政策的装备制造行业； ②禁止入驻非数控金属切削机床、剪板机、折弯机、弯管机制造项目； ③禁止入驻水污染物中涉重金属排放的装备制造企业； ④禁止建设独立的电镀生产线； ⑤限制含有电镀生产工艺的企业入驻； ⑥限制高温磷化工艺； ⑦限制有铬钝化工艺 3 发制品业 ①禁止生产能力在150万条以下的企业入驻； ②禁止建成区内现有发制品企业低水平单纯扩大生产能力和生产规模； ③禁止建成区内新建分散的含过酸、漂染、水洗等污染工序及使用含有苯、醛等有毒有害物质帘子胶的发制品项目 4 生物产业 ①禁止新建青霉素工业盐、6-氨基青霉烷酸、化学法生产7-氨基头孢烷酸、7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸、青霉素V、氨苄青霉素、羟氨苄青霉素、头孢菌素c发酵、土霉素、四环素、氯霉素、林可霉素、庆大霉素、双氢链霉素、丁胺卡那霉素、麦迪霉素、柱晶白霉素等抗生类药物；维生素C、维生素B1、维生素B2、维生素B12等维生素类药物；安乃近、咖啡因等神经系统类药物；扑热息痛、环丙氟哌酸、氟哌酸、氟嗪酸、利福平、柯柯豆碱等其他类药物； ②禁止新建硫酸新霉素、去甲基金霉素、金霉素、链霉素、大观霉素、红霉素、麦白霉素、卷曲霉素、去甲万古霉素、洁霉素、阿霉素、利福霉素、赖氨酸、谷氨酸等废水排放量大的发酵类制药项目； ③禁止单纯新建化学合成原料药项目，可依托产业链适度发展污染较小的化学创新药项目； ④禁止建设P3、P4生物安全实验室 对照表8，本项目不在许昌经济技术产业集聚区发展规划环境影响跟踪评价负面清单之列，符合许昌经济技术产业集聚区发展规划。

建设项目基本情况

| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1现有项目简介 许昌昌顺电气设备有限公司位于许昌经济技术产业集聚区（含许昌经济开发区）开元路与瑞祥路交叉口，现有生产车间内建有1条节能型风能美式变电站生产线，生产规模为年生产500台节能型风能美式变电站。根据调查和企业提供资料，现有工程环评审批及验收情况见表8。 表8 现有工程环评及验收情况一览表 类别 项目名称 生产规模 环评批复 主要建设内容 建设和验收情况 现有工程 许昌昌顺电气设备有限公司项目年产500台/套节能型风能美式变电站环境影响报告表 | 年生产500台/套节能型风能美式变电站 许环建审[2010]59号 生产车间一栋，建筑面积4700m2，内部设置剪板机、塔冲床、折弯机、压力机、切割机、焊机、前处理线、喷粉线、固化室及配套的环保设施 2010年6月动工建设，2011年5月建成试生产，2013年8月6日通过了许昌市环境保护局组织的竣工验收，验收文号：许环建验[2013]27号 许昌昌顺电气设备有限公司项目年产500台/套节能型风能美式变电站环境影响登记表 年生产500台/套节能型风能美式变电站 | 备案号：20194110000200000052 新增塔冲、折弯机、冲床、母排机、平面磨床、波纹片机等设备用于切割组装，不新增产能 / 2现有项目基本情况 根据调查和企业提供资料，现有工程基本情况见表9。 |
| --- | --- | --- |

建设项目基本情况

表9 现有工程基本情况一览表 序号 类别 内容 1 项目名称 年产500台/套节能型风能美式变电站项目 2 建设地址 许昌经济技术产业集聚区（含许昌经济开发区）开元路与瑞祥路交叉口 3 占地面积 10000m2 4 生产规模 年生产500台/套节能型风能美式变电站 5 劳动定员 40人 6 工作制度 年工作300天，每天1班，每班8h 7 排水 现有工程废水主要包括办公生活污水和生产废水。生产废水主要为表面处理脱脂、水洗、酸洗废水，经碱中和、白云石沉淀处理后，收集于防渗沉淀池，调节PH至中性，间歇排放至城市污水管网，进许昌市屯南三达水务有限公司处理；生活污水经化粪池后排入市政污水管网，最终进入许昌市屯南三达水务有限公司进行处理。 3现有工程产品方案 根据建设单位提供资料，现有工程产品方案见表10。 表10 现有工程产品方案及规模一览表 产品名称 单位 产量 节能型风能美式变电站 台/套 500 4现有工程主要设备 现有工程主要设备情况见表11。

建设项目基本情况

| 表11 现有工程主要设备及设施一览表 序号 设备名称 型号 数量 产地 1 数控液压塔冲床 VT-300 1 江苏金方圆 2 数控转塔冲 ET-300 1 江苏金方圆 3 数控液压折弯机 PR6C-225-YYXC 1 江苏金方圆 4 数控折弯机 100/3100-PR6C 1 江苏金方圆 5 数控折弯机 220/4100 1 江苏亚威 6 数控液压闸式剪板机 VR4×4000 1 江苏金方圆 7 冲床 60T 4 徐锻集团 8 冲床 60T 2 安徽中奥 9 双柱开式可倾压力机 J23-40A 2 石家庄 10 母排机 SDYJ40 1 昆明昆开 11 平面磨床 M7130S 1 杭州机床厂 12 波纹片机 / 1 苏州琛发 13 松下电阻焊机 YR-500S 1 唐山松下 14 松下等离子弧切割机 YP-100PS 1 唐山松下 15 松下二氧化碳气体保护焊机 YD-350KR | 2 唐山松下 16 交流电阻焊机 YK-405FL 1 唐山松下 17 松下IGBT直流氩弧焊机 TC-315TX 1 唐山松下 18 松下弧焊机 YK-350AA 5 唐山松下 19 德国OBO螺柱储能电源 TS310 1 德国进口 20 前处理 脱脂池 4.5m×1.5m×2m 1 / 水洗池Ⅰ 4.5m×1.5m×2m 1 / 酸洗池 4.5m×1.5m×2m 1 / 水洗池Ⅱ 4.5m×1.5m×2m 1 / 磷化池 4.5m×1.5m×2m 1 / 表调池 | 4.5m×1.5m×2m 1 / 水洗池Ⅲ 4.5m×1.5m×2m 1 / 5现有工程原辅材料用量 现有工程原辅材料用量见表12。 表12 现有工程原辅材料消耗情况一览表 序号 名称 年用量 备注 1 板材 250t 邯郸钢铁 2 焊丝 6t 天津金桥 3 CO2 800瓶 瓶装 4 喷涂塑粉 6t 外购 |
| --- | --- | --- |

建设项目基本情况

表12 现有工程原辅材料消耗情况一览表 序号 名称 年用量 备注 5 空调 500台 外购 6 CN30隔离开关 500个 外购 7 真空断路器 500个 外购 8 空气断路器 500个 外购 9 传感器 500个 外购 10 变压器 500个 外购 11 无磷脱脂剂 0.27t 碳酸钠、氢氧化钠及少量表面活性剂组成 12 酸洗剂 0.24t 20%盐酸 13 中和剂 0.03t 碳酸钠 14 表调剂 0.02t 钛金属盐、硫酸氧基钛混合液 15 磷化剂 0.27t 磷酸锰铁盐混合液 16 促进剂 0.08t 硝酸盐、亚硝酸盐 6现有工程生产工艺及产污环节 （1）现有工程生产工艺

建设项目基本情况

现有工程生产工艺流程说明： 1.板材加工：将购进的板材经剪板机剪成需要的规格尺寸，然后在冲床上进行冲孔加工。之后通过各种吨位数控折弯机对平板弯曲成形，再根据产品规格进行钣金处理、焊接作业。 2.表面处理：焊接后的结构件进行表面处理，采取前处理、喷粉形式。 现有工程喷粉前处理采用槽浸式处理工艺。 （1）槽浸式前处理工艺 a、脱脂：向脱脂槽中添加脱脂剂（使用无磷脱脂剂，主要成分碳酸钠、氢氧化钠及少量的表面活性剂）和自来水，浓度2.5%-5%，浸渍15-20min后将工件吊起沥水，沥净后工件进入水洗工序。 b、脱脂后水洗：该段水洗方式为浸洗，时间为1-2 min。 c、酸洗：部分工件易生锈，需进行酸洗，以去除表面的氧化物质。工件放入酸洗池中去除表面氧化皮，酸洗采用工业盐酸，酸洗时间不宜过长，以5-15分钟为宜，经酸洗后的工件应立即放入水池中清洗，清洗时间为30-60秒；酸洗主要利用10%-15%的盐酸进行。 d、酸洗后水洗：采用槽浸式水洗去除表面残留的酸液、盐类化合物等物质，水洗时间1-2min。 e、表调：经酸洗后，使金属表面晶格结构受到破坏，导致晶核和反应的自由能减少，如直接进行磷化处理，将导致磷化膜粗糙变厚，且磷化膜的生长速度变慢，磷化膜的耐腐蚀性与柔韧性降低，故需通过表调作业使金属表面得到调整和活化，消除金属工件经强酸性除锈所引起的腐蚀不均等缺陷。先向槽液添加表调剂，浓度为3‰-5‰，槽液pH 控制在7.0-9.0（弱碱性），浸渍时间2-3min。表调处理后工件进入磷化工序。 f、磷化：磷化原理：在一定的温度下，使工件在以磷酸盐为主的溶液中进行化学反应，使表面生成一层不溶性的磷酸盐保护膜。磷化可分为锌系、锰系、铁系等，本工程采用锰铁系磷化剂。磷化液温度38-40℃左右，槽内设有加热盘管，采用热水间接加热方式，磷化液浓度3%～5%，总酸22～30，磷化处理时间为15-20min。磷化槽液定期经板框压滤机去除磷化渣后返回磷化槽回用。

建设项目基本情况

板框压滤机去除磷化渣后返回磷化槽回用。 g、磷化后水洗：采用浸渍方式去除附着在工件上的磷化液和磷化渣，时间为1-2min。之后自然风干。 （2）喷粉处理 现有工程设置1 套自动静电粉末喷涂系统，工作原理为：在喷粉室内喷涂过程中，喷枪与工件之间形成一个高压电晕放电电场，当粉末粒子由喷枪口喷出经过放电区时，便补集了大量的电子，成为带负电的微粒，在静电吸引的作用下，被吸附到带正电荷的工件上。当粉末附着厚度至70-150μm 时，则会发生“同性相斥”的作用，不能再吸附粉末，从而使各部分的粉层厚度均匀，然后进入烘干炉内进行熔化、流平、固化，控制温度为180-210℃，经固化后，在工件的磷化膜上形成均匀的粉末涂层，涂层厚度为70-150μm。 3.组装：经表面处理后的工件与外购电气组件等进行组装。检验合格的入库待发货。 （2）现有工程产污环节及主要环保设施 结合现有工程生产工艺流程，根据现场调查及企业提供资料，现有工程主要产污环节及采取的主要环保设施见表13。

建设项目基本情况

表13 现有工程环保设施一览表 项目 产生工段 污染物 治理措施 废水 办公废水 办公生活 pH、COD、BOD5、 SS、氨氮 经化粪池后通过厂区总排口排入许昌屯南三达水务有限公司 前处理废水 水洗 pH、COD、BOD5、SS、氨氮、磷酸盐、锰 经碱中和、白云石沉淀、调节pH后间歇性通过厂区总排口排入许昌屯南三达水务有限公司深度处理。 废气 焊接烟尘 焊接 颗粒物 经集气罩收集，布袋除尘器处理后15m排气筒排放 酸雾 酸洗 HCl 酸雾吸收塔，15m排气筒 喷粉废气 喷粉 颗粒物 二级回收系统，滤筒过滤器处理后，15m排气筒排放 固化废气 固化 非甲烷总烃 UV光氧催化+活性炭吸附 噪声 机械设备 / 隔声、减振、消声等 固体废物 一般固废 机加工 边角料 一般固废暂存处，定期外售 生活垃圾 员工 生活垃圾 环卫部门统一清运 危险废物 机械设备 废液压油 存放于危险废物暂存间，由许昌美特桥架股份有限公司代为转移至中环信环保科技有限公司处置 酸洗 酸洗渣 磷化 磷化渣 污水处理站 污泥 废气治理 废活性炭 废灯管 7现有工程污染物排放情况 本次评价收集到了现有工程环评报告（2010年）、验收监测报告（2013年）以及建设单位自行监测数据（2018年、2019年），评价拟结合收集到的各项资料对现有工程的污染物排放情况进行分析评价。 （1）废水 根据《许昌昌顺电气设备有限公司年产500台/套节能型美式变电站项目竣工环境保护验收监测报告》（许环监验（2013）第Y-08号），2013年6月3~6月5日对厂区总排放口处进行检测，监测结果如下：

建设项目基本情况

| 表14 污水处理站出口监测结果 单位mg/L(pH除外) 监测点位 监测时间 pH COD 氨氮 SS 锰 锌 流量*（m3/d） 厂区总排口 2013.6.3 7.58~7.71 37.4 0.091 39 0.042 未检出 2.63 2013.6.4 7.36~7.42 23.6 0.113 32 0.068 未检出 2013.6.5 7.46~7.62 29.5 0.085 36 0.165 | 未检出 三日均值 / 30.2 0.096 36 0.092 未检出 / 《污水综合排放标准》表4二级标准 6~9 150 25 150 5.0 5.0 / 许昌市屯南三达水务有限公司进水标准 / 400 43 200 / / / *注：流量根据《许昌经济技术技术产业集聚区发展规划（2009-2020）环境影响跟踪评价报告书》统计数据得出。 验收监测结果表明pH、COD、氨氮、SS、锰、锌排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 二级标准及许昌屯南三达水务有限公司接管要求，达标排放。 （2）废气 根据《许昌昌顺电气设备有限公司年产500台/套节能型美式变电站项目竣工环境保护验收监测报告》（许环监验（2013）第Y-08号），2013年6月3~6月5日对现有喷粉过滤除尘器出口、酸雾吸收塔出口处进行检测，监测结果如下： 表15 喷粉粉尘监测结果 监测点位 监测时间 监测次数 粉尘 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 喷粉线过滤除尘器出口 2013.6.3 1 25.8 4.31×10-2 2 21.4 2.76×10-2 3 21.1 2.47×10-2 均值 23.0 3.18×10-2 2013.6.4 1 26.0 3.33×10-2 2 29.8 4.35×10-2 3 22.5 3.49×10-2 均值 26.0 3.72×10-2 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 / 120 3.5 |
| --- | --- |

建设项目基本情况

| 表16 酸雾吸收塔废气监测结果 监测点位 监测时间 监测次数 HCl 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 酸雾吸收塔出口 | 2013.6.3 1 8.73 / 2 10.0 / 3 6.92 / 均值 8.55 0.035 2013.6.4 1 7.02 / 2 7.15 / 3 10.1 / 均值 8.09 0.033 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 / 100 0.26 验收监测结果表明，现有工程喷粉工序、酸洗工序排放的粉尘、HCl排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。 许昌祥瑞职业健康检测评价有限公司于2019年7 月4日对现有工程喷粉固化炉废气处理设施排放口、焊接烟尘净化设施排放口进行了检测，监测结果如下： 表17 固化废气监测结果 监测点位 监测时间 监测 次数 废气量 （Nm3/h） 非甲烷总烃 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 固化废气处理设施排放口 2019.7.4 1 759 10.26 7.79×10-3 2 806 10.29 8.29×10-3 3 823 10.25 8.44×10-3 均值 796 10.27 | 8.17×10-3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 / / 120 10 《关于开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫攻坚办[2017]162 号）表面涂装业 / / 60 / 监测结果表明，现有工程固化废气浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，同时满足《关于开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫攻坚办[2017]162 号）表面涂装业排放建议值要求。 |
| --- | --- | --- |

建设项目基本情况

表18 焊接烟尘监测结果 监测点位 监测时间 监测 次数 废气量 （Nm3/h） 非甲烷总烃 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 焊接烟尘净化设施排放口 2019.7.4 1 5964 20.1 0.12 2 5875 20.5 0.12 3 5907 20.4 0.121 均值 5915 20.3 0.121 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 / / 120 3.5 监测结果表明，现有工程焊接烟尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。 （3）噪声 根据《许昌昌顺电气设备有限公司年产500台/套节能型美式变电站项目竣工环境保护验收监测报告》（许环监验（2013）第Y-08号），2013年6月3~6月4日对现有工程厂界噪声进行检测，监测结果如下： 表19 现有工程厂界噪声监测结果一览表 点位 时段 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 昼间 2013.6.3 58.2 57.6 55.8 56.3 2019.6.4 58.9 58.8 56.1 57.5 执行标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 2类标准：昼间60dB（A） 验收监测数据表明，现有工程东、南、西、北厂界昼间噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，可以做到达标排放。 （4）固废 根据企业提供资料，现有工程固体废物排放情况具体见表20。

建设项目基本情况

| 表20 现有工程固废产生及排放情况一览表 序号 固废名称 产生量 性质 处置措施 1 废液压油 0.02t/年 危险废物HW08 900-202-08 存放于危险废物暂存间，由许昌梅特桥架股份有限公司代为转移至中环信环保科技有限公司处置 2 酸洗渣 0.01t/a 危险废物HW17 346-064-17 3 磷化渣 0.01t/a 危险废物HW17 346-065-17 4 污泥 0.05t/a 危险废物HW49 802-006-49 5 废活性炭 0.18t/a 危险废物HW49 900-041-49 6 废灯管 0.05t/a 危险废物HW29 900-023-29 7 边角料 10t/a 一般固废 存放于一般固废间，定期外售 11 生活垃圾 3.6t/a 一般固废 送垃圾填埋场卫生填埋 8现有工程存在问题及整改建议措施 根据“以新带老”原则，本评价对现有工程存在的环保问题提出整改措施如下： 表21 现状存在的环保问题及整改措施一览表 序号 环保问题 整改措施 1 喷粉固化废气经UV光氧催化+活性炭吸附处理后由15m排气筒排放 现有工程喷粉固化废气引至本次技改项目拟建的“吸附浓缩+催化然后”装置处理后，经15m排气筒排放 9现有工程污染物排放情况 技改项目实施后，通过“以新带老”措施后，污染物消减量见表22。 表22 “以新带老”措施污染物消减量一览表 项目 污染物 现有工程排放量（t/a） 技改后现有工程排放量（t/a） 以新带老消减量（t/a） 废水 废水量 1126 1126 0 COD 0.034 0.034 0 氨氮 0.0017 0.0017 0 SS 0.0405 0.0405 0 锰 0.0001 0.0001 0 磷酸盐 0.0026 0.0026 0 废气 颗粒物 0.3732 0.3732 0 HCl 0.0816 0.0816 0 非甲烷总烃 | 0.0196 0.0012 0.0184 |
| --- | --- |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1地理位置 许昌市位于河南省中部，北及西北与郑州市的新郑市、新密市和登封市相依，西及西南与平顶山和汝州市、郏县毗邻，南与漯河市临颍县相接，东与周口地区的西华县和扶沟县相连，东北与开封市的尉氏县接壤。地理坐标为北纬33°16′～34°24′，东经113°03′～114°190′，南北宽53km，东西长约149km，市域总面积4996km2。 本项目位于许昌经济技术产业集聚区（含许昌经济开发区）瑞祥路西段，地理位置见附图1。 2地形、地貌 许昌地处西山地向黄淮海平原过渡地区，处于伏牛山余脉向东平原过渡地区，地势大体由西北向东南倾斜，地面坡降由百分之一过渡到二千分之一；许昌市西部为低山丘陵，最高点为禹州市大洪寨山，海拔1150m；东部为淮海平原西缘，最低为鄢陵县陶城乡，海拔50m。项目所在区域地势平坦。 3地质 许昌市位于华北段块区南部，秦岭段褶带东端，全为隐伏构造。据河南省基岩地质图所示许昌地质由地层、构造、地震三部分组成全貌地质构造。 地层：许昌市境内出露地层由老到新分为中下元中届，寒武系，奥陶系、碳系、二叠系、上第三系和第四系。中下元古界，分布于长葛市后河北及禹州市浅井以北等地。寒武系及奥陶系，主要分布在禹州市；碳系二叠系，主要有铝土矿层，铝土页岩或铁矿，主要分布在禹州市的方山、神垕；上第三系、第四系，主要分布于建安区、长葛市、鄢陵县、禹州市的平原地区。 构造：许昌市构造位置为中朝淮地，台西南部Ⅳ级构造，嵩箕穹褶断束。构造特征主要为褶皱和断裂。 地震：许昌市属许昌——淮南地震带，为嵩山东侧地震活动区，是河南省中部中强地震多发地。 4气候、气象 许昌市属暖温带季风气候区，光照充足，热量丰富，降水适中，无霜期长，四季分

建设项目所在地自然环境社会环境简况

明，夏季炎热，冬季寒冷，春季干旱，秋季凉爽。年平均气温14.7℃，极端最低气温-17.4℃，极端最高气温41.9℃，年平均降水量727.7mm，年均日照时数2170.2小时，无霜期216天，年均风速2.6m/s。 5水文 许昌市境内河流主要有颍河、清潩河，灞陵河、北汝河、汶河、人工河颍汝干渠等 以及白沙、佛耳岗和纸坊水库，均属淮河流域沙颍河水系。本项目所在区域主要河流为 清潩河。 灞陵河：颍河支流，上游与颍汝干渠相连，经许昌魏都区，在汇入运粮河污水后入清潩河，再汇入颍河。 区域地下水由近代冲积物组成，类型简单，属第四系松散岩类孔隙水。根据其埋深 可分为浅层水和中深层水，以浅层水为主。市区附近浅层水平均水位埋深8.5m，主要靠 降水补给，其次为河渠侧渗及灌溉回归水补给。地下水流向自西北向东南。区域浅层地 下水因接受清潩河补给埋深较浅，一般在2.5~3.2m，丰水期清潩河补给地下水，枯水期地下水补给清潩河，水位年变幅1.0~1.5m。 6土壤植被 许昌市全市土壤分为六个土类，十四个亚类，二十五个土属和四十六个土种，六个 土类为棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、石质土和粗骨土，其中褐土、潮土、砂礓黑土为 三个主要土类。 许昌市属华北区豫西山地和黄淮平原植物区，全市有维管束植物124 科、411 属、 719 种，其中野生植物448 种、栽培植物271 种。许昌建成区绿化覆盖面积21.68km2，城市建成区绿地率37.89%，建成区绿化覆盖率达到42.68%，人均公共绿地面积9.3m2。许昌市东城区属许昌市市区，天然植被残存较少，已为人工植被替代。 社会环境简况（社会经济结构、交通运输、文物保护等）： 1行政区划及人口 许昌市辖二市二县二区，分别为禹州市、长葛市、襄城县、鄢陵县、魏都区、建安区，共有45 个乡、32 个镇。2017 年末市总人口454.4 万人，其中城镇人口153.5 万人，乡村人口275.4 万人，人口自然增长率为4.45‰。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

许昌经济技术开发区位于许昌市市区西南部，下辖长村张乡政府和龙湖街道办事处，与市区紧密相邻，1994 年10 月成立，1997 年11 月经河南省人民政府批准升级 为省级开发区，2010 年12 月经国务院批准晋升为国家级经济技术开发区。2007 年4 月，许昌市委、市政府决定开发区代管许昌县的长村张乡和魏都区七里店办事处徐庄、 罗庄、老户陈社区。代管区域面积59.5 平方公里（其中城市规划区面积16.6 平方公 里），下辖23 个村（社区），2 个城市社区，总人口8 万余人。 2社会经济结构 2018年全年完成生产总值2830.6亿元、增长8.6%，总量和增速分居全省第4位、第2位；一般公共预算收入166.1亿元、增长14.4%，税收占比超过70%。突出稳定工业增长。规模以上工业增加值增长8.5%，高于全国、全省2.3个和1.3个百分点，工业竞争力居全省第3位。190个重点项目完成年度投资1206亿元，全社会固定资产投资增长10.2%。社会消费品零售总额873.8亿元、增长10.1%。 许昌经济技术开发区根据自身发展情况和市委、市政府工作要求，确立了“高新技术引领、产业特色鲜明、基础设施完善、产城融合发展”的目标定位，以“两群四链”为载体、“五个区中园”建设为抓手，强力推动项目建设引领，带动全区经济社会发展。两群是：装备制造产业集群、生物医药产业集群，四链是：电力装备产业链、电梯产业链、智能装备产业链、生物医药产业链。2019年1-6月，全区生产总值同比增长7.9%，增速居全市第4位；规模以上工业增加值同比增长8.8%，增速居全市第3位；规模以上工业企业主营业务收入同比增长20.9%，增速居全市第2位；固定资产投资同比增长6.8%，增速居全市第3位。 3交通运输 许昌市区距郑州新郑国际机场仅50 千米，有高速公路直达机场，便利的交通条件使其区位优势更加明显。京广铁路纵贯南北，京珠高速公路与许昌至南阳、许昌至兰考到日照、许昌至登封到洛阳、许昌至扶沟到亳州的高速公路以许昌市为中心形成“米”字形的高速公路框架。高速公路与辖区内密如蛛网的县乡公路相互衔接，构成了纵横交织的交通运输网络。许昌成为名副其实的豫南公路港。“西气东输”天然气输气主管道线路傍市区东侧而过。区位、交通、人文和资源优势给许昌以市区为中心的新兴工业城市带

建设项目所在地自然环境社会环境简况

来了广阔的发展空间。 4文物、古迹 汉魏故城位于建安区张潘镇古城村，1986 年被河南省人民政府公布为省级文物保护单位；春秋楼古建筑群属河南省人民政府公布的省级文物保护单位；华佗墓在建安区苏桥乡石寨村，墓内安葬着三国时代杰出的医学家华佗；曹丞相府景区位于许昌市老城中心的繁华地带，是国内目前第一个全方位展示曹魏文化的主题景区，也是许昌市重点旅游项目。另境内还有射鹿台、霸陵桥、张公祠、毓秀台等文物古迹。 本项目评价区域内尚未发现重要文物和风景名胜区等。

环境质量现状

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境等）： 1环境空气质量现状 1.1区域环境空气质量现状达标情况 根据《许昌市环境监测年鉴（2018年度）》，2018年许昌市环境空气质量如下： 表23 2018年许昌市环境空气质量现状评价表（单位：CO为mg/m3，其余为μg/ m3） 污染物 年评价指标 浓度现状 标准值 占标率（%） 达标情况 PM2.5 年均值 65 35 185.7 不达标 24小时平均第95百分位数 145 75 193.3 不达标 PM10 年均值 115 70 164.3 不达标 24小时平均第95百分位数 163 150 108.7 不达标 CO 年均值 1.2 / / / 24小时平均第95百分位数 1.9 4 47.5 达标 NO2 年均值 39 40 97.5 达标 24小时平均第98百分位数 47 80 58.8 达标 O3 年均值 112 | / / / 日最大8小时滑动平均的第90百分位数 37 160 23.1 达标 SO2 年均值 15 60 25 达标 24小时平均第98百分位数 28 150 18.7 达标 由表23可知，2018年许昌市PM2.5、PM10超标，NO2、CO、O3、SO2达标，所在区域空气质量为不达标区。 1.2特征因子环境质量 本次评价特征因子为非甲烷总烃，项目现状资料引用河南松筠检测技术有限公司2018年8月1日~8月7日对《许继电气股份有限公司年产10万套机柜产品加工喷漆生产线技改项目》的现状检测数据，具体监测点及监测结果详见表14。 表24 环境空气质量现状监测统计结果一览表（单位mg/m3） 监测点位 与本项目的距离 监测因子 浓度范围 污染指数范围 超标率（%） 标准限值 龙湖景园 东1501m 非甲烷总烃 （1h平均浓度） 0.41~0.56 0.21~0.28 0 2.0 老户陈村 西南1156m 非甲烷总烃 （1h平均浓度） 0.43~0.57 0.22~0.29 0 2.0 |
| --- | --- |

环境质量现状

由表24可知，项目区域非甲烷总烃现状环境质量均能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总一次值要求（2.0 mg/m3）。 1.3区域环境质量达标规划 为确保完成国家和河南省下达的空气质量改善目标，使得辖区内环境得到有效治理，不足现阶段环境短板，打好污染防治攻坚战，许昌市人民政府于2018年11月发布了《许昌市人民政府关于印发许昌市污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）的通知》（许政[2018]24号），计划对现阶段影响区域达标的主要污染物分阶段提出了明确的目标要求。通过打好产业结构优化调整、能源结构优化调整、运输结构优化调整、城乡扬尘全面清洁、工业企业绿色升级改造、柴油货车污染治理、重污染天气应急应对、环境质量监控全覆盖八个标志性攻坚战役等手段，实现如下目标： （1）2018年度全市PM2.5年均浓度达到59μg/ m3以下，PM10年均浓度达到95μg/ m3以下，全年优良天数达到220天以上； （2）2019年度全市PM2.5年均浓度达到48μg/ m3以下，PM10年均浓度达到95μg/ m3以下，全年优良天数达到246天以上； （3）2020年度全市PM2.5年均浓度达到40μg/ m3以下，PM10年均浓度达到92μg/ m3以下，全年优良天数比例达到75%以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。 （4）2021年全市PM2.5年均浓度达到国家环境空气质量二级标准（≤35μg/ m3）。 由项目工程分析可知，项目排放的污染物预测最大落地浓度较小，对周边环境影响较小，不会增加区域污染负荷，因此本项目建设具备环境可行性。 2地表水环境质量现状 项目所在区域的河流为灞陵河，根据《许昌市环境监测年鉴（2018年度）》灞陵河许由路桥断面水质的监测数据知：pH年均值8.0，COD年均值22mg/L，氨氮年均值0.46mg/L，总磷年均值为0.05 mg/L，均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值要求，项目区域地表水环境质量较好。 3地下水环境质量现状 根据《许昌市环境监测年鉴》（2018年度），许昌市地下水水质为：总硬度年均值

环境质量现状

141mg/L，高锰酸盐指数年均值0.7mg/L，氨氮年均值0.043mg/L，氯化物年均值7.5mg/L，硝酸盐年均值1.12mg/L，亚硝酸盐年均值0.003mg/L，主要水质指标均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4声环境质量现状 本项目位于许昌经济技术产业集聚区（含许昌经济开发区），所在区域属2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的2类功能区标准。 该企业自建成至今，周边环境变化不大，可以参考现有工程竣工环境保护验收监测时的监测数据进行类别，监测时间为2013年6月3~6月4日，具体监测结果见表25。 表25 厂界噪声监测结果一览表 点位 时段 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 昼间 2013.6.3 58.2 57.6 55.8 56.3 2019.6.4 58.9 58.8 56.1 57.5 执行标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 2类标准：昼间60dB（A） 由监测数据可知，厂区东、南、西、北厂界昼间噪声监测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 5土壤环境质量现状 项目位于许昌市经济技术开发区，周边均为工业企业，项目用地属于建设用地第二类用地中的工业用地。参照《许昌经济技术产业集聚区发展规划（2009—2020）环境影响跟踪评价报告书》2019年02月11对区域土壤环境现状监测结果可知，罗庄村、长村张、屯北村各土壤监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值标准要求。区域土壤环境现状良好。 6生态环境质量现状 项目区周围主要以城市生态系统为主，无大面积自然植被，主要植被为人工栽植草木，评价范围内无划定的自然保护区，项目周边生态环境现状一般。

环境质量现状

主要环境保护目标（列出各单位保护级别）： 本项目主要保护目标见表26。 表26 项目周边主要环境保护目标一览表 环境要素 敏感点 方位 距离 性质 规模 保护级别 地表水 灞陵河 E 1007m 地表水 小河 《地表水环境质量标》（GB3838-2002）Ⅳ类 大气环境 汪庄 NE 58m 村庄 600人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 王刘庄 N 546m 村庄 700人 刘庄 NW 486m 村庄 500人 罗庄 NW 319m 村庄 1000人 神火佳苑 SW 602m 小区 800人 老户陈 SW 1156m 村庄 600人 徐庄村 SE 922m 村庄 1200人 龙祥花园 SE 1014m 小区 800人 开发区管委会 SE 1621m 办公 600人 百瑞劳伦斯花园 SE 1541m 小区 1200人 龙湖景园 E 1501m 小区 1000人 瑞祥新村 E 1501m 小区 1200人 声环境 汪庄 NE 58m 村庄 600人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 执行标准 执行内容 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 COD BOD5 氨氮 pH 30mg/L 6mg/L 1.5mg/L | 6～9 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 项目 SO2 μg/m3 NO2 μg/m3 CO mg/m3 O3 μg/m3 PM2.5 μg/m3 PM10 μg/m3 年均值 60 40 / / 35 70 24小时平均 150 80 4 160 75 150 1小时平均 500 200 10 / / / 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 昼间[dB（A）] 夜间[dB（A）] 60 50 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类（单位：mg/L，pH除外） pH 总硬度 氨氮 氯化物 硝酸盐 硫酸盐 亚硝酸盐 6.5～8.5 450 0.5 250 20 250 1.0 《大气污染物综合排放标准详解》 非甲烷总烃一次值2.0 mg/m3 |
| --- | --- | --- |

评价适用标准

| 污染物排放 标 准 | 执行标准 项目 标准值 单位 类别 数值 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4二级标准 pH / / 6~9 COD mg/L / 150 氨氮 mg/L / 25 BOD mg/L / 30 SS mg/L / 150 总锰 mg/L / 5.0 总锌 mg/L / 5.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2二级标准 颗粒物 mg/m3 无组织排放监控浓度限值 1.0 mg/m3 最高允许排放浓度 120 kg/h 最高允许排放速率 3.5 非甲烷总烃 mg/m3 无组织排放监控浓度限值 2.0 mg/m3 最高允许排放浓度 120 kg/h 最高允许排放速率 10 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值 非甲烷总烃 mg/m3 监控点处1h平均浓度 6 mg/m3 监控点处任意一次浓度值 20 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装业 非甲烷总烃 mg/m3 建议排放浓度 60 % 建议去除效率 70% 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 环境 噪声 dB（A） 昼间 60 夜间 50 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（G18599-2001）及其修改单 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| --- | --- |

评价适用标准

| 总量控制指标 | 1废水： 本次技改项目依托厂区现有工程员工，不新增劳动定员。因此无新增生活废水产生。技改项目不新增产能，前处理工序工件处理量无变化，因此无生产废水产生。COD、氨氮排放量均为0。 根据现有工程环评报告、验收报告、《许昌经济技术产业集聚区发展规划（2009—2020）环境影响跟踪评价报告书》，现有工程综合废水（生活废水+生产废水）排放量为1126t/a，COD出厂排放量为0.036t/a，氨氮出厂排放量为0.0001t/a。本次项目完成后，全厂水污染物排放量（出厂量）为COD：0.036t/a，氨氮：0.0001t/a，入环境量为COD：0.0338t/a，氨氮：0.0017t/a。 2废气： 本次技改项目产生的非甲烷总烃经过“吸附浓缩+催化燃烧”处理后，排放量为0.0274t/a。现有工程挥发性有机物总排放量为0.0196t/a，通过本次项目新建的“吸附浓缩+催化燃烧”装置处理后，以新带老削减量为0.0184t/a。则技改项目实施后，全厂有机废气排放量为0.0286t/a。 |
| --- | --- |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 图2 技改项目工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 本次技改项目不新增产能，增加1套干式喷漆房及部分焊接设备对现有部分产品进行喷涂作业。现有工程产品喷涂方式为喷粉，年喷粉量为500台节能型风能美式变电站，技改项目完成后，全厂喷涂方案调整为年喷粉250台节能型风能美式变电站，年喷漆250台节能型风能美式变电站。现有工程机加工、前处理、喷粉工艺流程情况见P21。 （1）喷底漆、烘干：底漆在调漆间调配好后送至喷漆室，在喷漆室由人工均匀喷涂一道底漆。喷漆后，工件在喷漆室内短暂停留，进行流平，约15min。流平后送入电烤箱进入干燥阶段，气温高时自然晾干，温度低时采取电加热烘干。喷漆和干燥过程中产生的有机废气经1 套“吸附浓缩+催化燃烧装置”处理，处理后由15m 高排气筒排放。 （2）焊接：干燥后的工件进行焊接作业，产生的焊接烟尘依托现有焊接区废气处理系统处理，由15m高排气筒排放。 （3）涂腻子、打磨：在腻子打磨室内进行涂腻子，由人工用腻子刀将腻子涂于有缺陷的工件表面，涂抹腻子时烘干室不加热，待腻子涂抹平整后工人离开，再开始加热烘干，采取电加热，加热温度不超过80℃，腻子烘干时挥发的有机废气经抽风管道输送至1 套“吸附浓缩+催化燃烧装置”处理后，由15m 高排气筒排放。烘干后在腻子打磨室内打磨平整，打磨时产生的粉尘废气经袋式除尘器处理后排放。

建设项目工程分析

（4）喷面漆、烘干：打磨平整后的工件进入喷漆室，底漆和面漆喷涂在1 间喷漆室内进行。面漆在调漆间调配好后送至喷漆室，在喷漆室由人工均匀喷涂一道底漆。喷漆后，工件在喷漆室内短暂停留，进行流平，约15min。流平后送入电烤箱进入干燥阶段，气温高时自然晾干，温度低时采取电加热烘干。 干燥后的工件自然冷却，并观察工件表面的涂层是否平滑无暇，对存在瑕疵的工件需进行补漆处理，直至合格。喷漆和干燥过程中产生的有机废气经1 套“吸附浓缩+催化燃烧装置”处理，处理后由15m 高排气筒排放。 （5）组装：各工件与外购的电子器件按要求组装为成品，检验合格后入库。

建设项目工程分析

| 产污环节分析 1建设期主要污染工序 本项目利用现有车间进行设备的安装调试，无土建工程。 2营运期主要污染工序 表27 营运期主要污染工序一览表 类别 排放源 主要污染因子 污染防治措施 废气 喷底漆 非甲烷总烃、颗粒物 吸附浓缩+催化燃烧，15m排气筒高空排放 底漆干燥 非甲烷总烃 喷面漆 非甲烷总烃、颗粒物 面漆干燥 非甲烷总烃 调漆 非甲烷总烃 腻子烘干 非甲烷总烃 焊接 颗粒物 袋式除尘器，15m排气筒 腻子打磨 颗粒物 袋式除尘器，15m排气筒 噪声 生产车间 机械噪声 基础减震、隔声 固废 一般 固废 焊接 除尘器收集的粉尘 存放于一般固废暂存间，定期外售。 腻子打磨 喷底漆 废漆桶、废固化剂桶、漆渣 喷面漆 危险 废物 有机废气处理设施 | 废过滤棉、废活性炭、废催化剂 暂存于危险废物暂存间，交由有资质的单位处理 |
| --- | --- |

建设项目工程分析

运营期主要污染源及污染物 1水污染源分析 本次技改项目依托厂区现有工程员工，不新增劳动定员。因此无新增生活废水产生。 本次技改项目不新增产能，前处理工序工件处理量无变化，仅后续产品喷涂方案发生了变化，现有工程喷涂方案为年喷粉500台节能型风能美式变电站，技改项目完成后，全厂喷涂方案调整为年喷粉250台节能型风能美式变电站，年喷漆250台节能型风能美式变电站，因此无新增生产废水产生。 2大气污染源分析 项目废气主要为焊接烟尘，腻子打磨废气、腻子烘干废气，调漆、喷漆、干燥废气。 2.1焊接烟尘 焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的蒸气经氧化和冷凝形成，电焊烟尘的化学成分，取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料成分及其蒸发的难易。焊接烟尘主要来自焊条的药皮，少量来自焊芯及被焊工件，根据《环境保护实用技术手册》中的数据，采用实心焊丝材料时，电焊的发尘量一般为8g/kg。 技改项目使用的焊接设备主要为氩弧焊、手弧焊、二保焊，均使用实心焊丝，施焊时产生的焊接烟尘主要是MnO2、Fe2O3等金属氧化物。项目使用焊丝量为3t/a，每天焊接3h，发尘量按8g/kg计，则焊接过程中烟尘产生量为24kg/a，经固定式集气罩收集后，引至现有焊接区袋式除尘器处理由15m高排气筒排放。项目焊接工序有效工作时间为每年900h，集气罩收集效率为90%，除尘效率为95%，风机风量为6000m3/h，则技改项目焊接烟尘有组织排放量为1.08kg/a；部分颗粒物会在车间自然沉降（沉降率为50%），只有少部分排出车间外，则焊接烟尘无组织排放量为1.2kg/a。 2.2腻子打磨粉尘 涂腻子后需进行打磨处理，根据企业提供的资料，粉尘产生量约为腻子用量的1%，项目腻子用量0.3t/a，年运行时间600h，则粉尘产生量为0.003t/a，产生速率为0.005kg/h。打磨室密闭，粉尘经集气罩收集后引至现有焊接区带式除尘器处理（收集效率为90%，除尘效率为95%），风机风量6000m3/h，则腻子打磨粉尘排放浓度为0.03mg/m3，排放量为0.0001t/a，排放速率为0.0002kg/h。腻子打磨粉尘无组织排放量为0.0003t/a。

建设项目工程分析

2.3腻子烘干废气 腻子烘干时，按照最不利情况考虑，腻子中有有机溶剂全部以废气形式排出（非甲烷总烃）。项目腻子用量0.3t/a，苯乙烯含量10%，烘干时间600h/a，则非甲烷总烃产生量为0.03t/a，产生速率为0.05kg/h。风机风量20000m3/h，密闭条件下废气收集效率可以达到90%，“吸附浓缩+催化燃烧”净化效率可以达到95%以上，则腻子烘干废气排放量为0.0014t/a，排放浓度为0.115mg/m3，排放速率为0.0023kg/h。无组织排放量为0.003t/a。 2.4调漆、喷漆、烘干废气 根据表5技改项目涂料使用参数及涂料用量、表6技改项目涂料用量及组分含量表可知，项目水性漆和固化剂总用量为8.8t/a，其中固体份含量为7.73t/a，挥发分含量为0.58t/a，水含量为0.49t/a。 喷涂前底漆与固化剂、面漆与固化剂按比例先进行混合调漆。调漆间、喷漆室、烘干室均密闭，按照最不利情况考虑，漆料中有机挥发份全部以废气形式排出。调漆工作时间150h/a，喷漆时间为600h/a，烘干时间为1200h/a。 喷涂前底漆、面漆与固化剂按比例先进行混合调漆。喷漆房、烘干房均密闭，按照最不利情况考虑，漆料中有机挥发份全部以废气形式排出。固体份在工件上的附着率80%，则漆料中固体份的20%进入漆雾废气。喷漆过程约有35%的有机废气在喷涂过程中挥发，5%的有机废气在调漆过程中挥发，60%的有机废气在烘干过程中挥发。密闭条件下漆雾收集效率可以达到95%，处理效率可达到95%，有机废气收集效率可以达到95%，处理效率可达到95%以上（吸附浓缩+催化燃烧），其余5%无组织排放。项目调漆间、喷漆室和电烤箱设计为紧邻排列，喷漆室废气经过滤后，和其他室体产生的废气一同经抽风管道收集至主风管道，再引入一套“吸附浓缩+催化燃烧”装置进行处理，处理后废气经15m 高排气筒达标排放。漆料平衡图见图3。喷漆废气产排情况见表28。

建设项目工程分析

图3 技改项目漆料平衡图

建设项目工程分析

表28 项目有机废气产排情况一览表 排放类型 污染因子 产生浓度mg/m3 产生量t/a 处理效率 年排放小时数 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 有组织 调漆 非甲烷总烃 4.7 0.0276 95% 150h 0.235 0.0047 0.0014 喷漆 颗粒物 122.5 1.4687 95% 600h 6.125 0.1225 0.0735 非甲烷总烃 31.5 0.1619 95% 1.575 0.0135 0.0081 烘干 非甲烷总烃 31.8 0.3306 95% 1200h 1.59 0.0138 0.0165 最不利情况合计 颗粒物 122.5 1.4687 95% / 6.125 0.1225 0.0735 非甲烷总烃 68 0.5201 95% 3.4 0.032 0.0260 无组织 调漆 非甲烷总烃 / 0.0014 / 150h / 0.0093 0.0014 喷漆 颗粒物 / 0.0773 / 600h / 0.1288 0.0773 非甲烷总烃 / 0.0085 / 0.0142 0.0085 烘干 非甲烷总烃 / 0.0174 / 1200h / 0.0145 0.0174 合计 颗粒物 / 0.0773 / / / 0.1288 0.0773 非甲烷总烃 / 0.0273 / 0.038 0.0273 注：本项目按最不利的情况核算污染物排放量，即调漆、喷漆、烘干产生的污染物同时排放。 由表28知，项目最不利情况下所排放的非甲烷总烃（浓度3.4mg/m3，速率0.032kg/h）、颗粒物（浓度6.125mg/m3，速率0.1225kg/h）排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，有机废气排放浓度满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中表面涂装业排放建议值要求（非甲烷总烃排放浓度60mg/m3、建议去除率70%）。 2.5漆雾处理措施 喷漆工序漆雾的处理一般分为干法和湿法，湿式处理使用水来过滤漆雾，耗水量大，运行费用高；干式处理方式不使用水，没有废液产生，污染小，运行费用低。干式处理在喷漆室中广泛使用，漆雾处理方式比较见表29。

建设项目工程分析

表29 漆雾处理处理方法比较 喷漆室类型 项目 干式 湿式 干式滤袋喷漆室 水帘喷漆室 除漆雾效率 95%~98%，条件：正确地选择过滤器，并正常更换 80%~90%，条件：充分满足水气 比（1.5~2.5），水幕要保持均匀 维护 保养 内容 根据过滤器的前后压差更换过滤材料 泵、配管、过滤器的检查与清理 检修频率 每月更换1次 每月清理1 次 日常维护难易程度 简单 较易保养 性能和稳定性 较稳定 较稳定 特征 适用于生产大批量及涂料用量大的箱房、车体等的大型涂装线 性能稳定，适用作为连续式生产 的中小型涂装室 项目设1 座干式喷漆房，设置前端上方进风，后端排放的送排风系统。喷漆时，房外新鲜空气由进风口经过进风过滤器净化后从喷漆房前端上方的送风口进入到喷漆房，在工件周围形成由前向后的微正压风气流，使喷漆时产生的漆雾随气流附着在喷枪前面的工件表面，绕过工件的少量漆雾随气流进入后侧喷漆房内壁上的干式漆雾过滤器，漆雾不会向四周弥散。漆雾通过干式漆雾过滤器去除颗粒物后的有机废气再经浓缩吸附催化燃烧净化装置（吸附浓缩+催化燃烧）处理后经15m 高排气筒排放。 2.6有机废气处理措施 喷漆废气含有漆雾，经过滤后直接由管道进入有机废气处理装置内，调漆间、腻子烘干室和电烤箱均设置前端上方进风，后端排放的送排风系统，房外新鲜空气由进风口经过进风过滤器净化后从室体前端上方的送风口进入到室体内，在工件周围形成由前向后的微正压风气流，产生的废气随气流进入后侧内壁上抽风口，废气不会向四周弥散。废气收集方式是可行的。 目前对于气态有机物污染物采用的治理的方法有很多种，其中常用的主要有：吸附法、催化燃烧法、直接燃烧法等等，这些方法在应用中各有特点和利弊。处理方式对比详见表30。

建设项目工程分析

表30 有机废气处理方法比较 工艺名称 技术原理 适用范围 净化效率 使用寿命 运行费用 吸附法 用活性炭作为吸附剂，把废气中有机气体吸附到固相表面进行浓 缩，从而达到净化废气的方法. 大风量、低浓度、不含尘、干燥的、常温废气 初期净化效率可达90%，需要经常更换或再生 活性炭每个吸附周期需更换。设备正常工作达10 年以上 活性炭必须经常更换，运行维护成本很高。 催化燃烧 法（RCO） 利用催化剂的催化作用来降低有机物的化学氧化反应的温度条 件，从而实现节能、安全的目的。 小风量、中高浓度、不含尘、高温或常温气 可长期保持 95%以上 催化剂3 年上，设备正常工作达10 年以上 除风机能耗外，其他运行费用较低 直接燃烧法（RTO） 直接燃烧法 大风量、中浓 度、含使催化剂毒物质废气 可长期保持 95%以上 设备正常工作达10 年以上 需不间断提供燃料维持燃烧，运行维护费用最高 吸附浓缩+催化燃烧法 有机的结合了吸附法和催化燃烧法的各自优势，达到节能、降耗、环保、经济等目的 大风量、低浓度、 不含尘、常温废气 可长期保持97% 以上 催化剂3年以上，活性炭4年以上， 设备正常工作达10年以上 净化效率最高，整体运行费用最低 根据《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（环大气[2019]53号）、《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）、许昌市人民政府关于印发许昌市污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）的通知》（许政[2018] 24 号）等文件要求：工业涂装VOCs综合治理，喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。VOCs排放达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 项目涂装工序调漆、喷漆、烘干有机废气特点是风量大、浓度低，故采用活性炭吸附处理，再经脱附浓缩后催化燃烧。既减少了废活性炭的产生量，又将有机废气彻底催化分解，防止二次污染。同时企业将现有工程固化有机废气处理设施（活性炭吸附+UV光氧催化设施）拆除后，全厂有机废气收集后统一经过“吸附浓缩+催化燃烧”装置处理，可以实现增产减污的目的。

建设项目工程分析

工作原理如下： （1）吸附浓缩装置 吸附箱采用碳钢制作，内部装有一定量的活性炭，并设置高温检测装置，当含有机物的废气经风机的作用，经过活性炭吸附层（整齐堆放），有机物质被活性炭特有的作用力截留在其内部，活净气体排出。经过一段时间后，活性炭达到饱和状态时，停止吸附，此有机物己被浓缩在活性炭内。活性炭选用蜂窝状活性炭。 （2）催化燃烧装置 催化燃烧装置内设助燃器，助燃器实质为电加热装置，浓缩后的有机废气浓度较高，加热到300°C左右时，在催化剂的作用下极易燃烧，不使用助燃剂助燃。当气源被助燃器加热达到有机物的沸点时，有机物从活性炭内跑出来，进入催化室进行催化分解，在催化剂的帮助下分解成CO2和H2O，同时释放出能量，利用释放出的能量再进入吸附 床脱附，此时助燃器完全停止工作，有机废气在催化燃烧室内维持自燃，尾气再生，循环进行，直至有机物完全从活性炭内部分离，至催化室分解，活性炭得到了再生，有机 物得到催化分解处理。为防止脱附气体温度过高产生危险，脱附箱内部设置温度检测探 头租喷淋系统，一旦脱附气体温度过高且补新风都无法降低温度时，喷淋系统将启动。 活性炭脱附工作原理：采用电加热将空气加热至70-90°C，热空气进入活性炭吸附 箱，将活性炭吸附的有机溶剂带出，进入到催化燃烧装置。催化燃烧装置设置助燃器， 设置电加热管，采用电加热方式，使催化床温度达到300°C左右时，催化燃烧床开始反 应，有机废气通过催化剂的作用分解成水和二氧化碳，同时释放能量，利用废气燃烧产 生的热能，与空气通过热交换装置进行热交换能量后外排，此时不需要外加热。加热后 的热空气用于活性炭再生脱附。 催化燃烧：利用催化剂做中间体，使有机气体在较低的温度下，变成无害的水和二氧化碳气体。催化剂采用堇青石蜂窝陶瓷体作为第一载体，γ-Al2O3为第二载体。以贵金属Pd、Pt等为主要活性组份。正常VOC燃烧温度在800-900度才能裂解成水和二氧化碳，但是在催化剂的环境下，只需要300°C左右就可以进行催化燃烧反应。此反应是一种无火焰，有亮光的燃烧反应。 将饱和的活性炭解析出来的有机气体通过脱附引风机作用送入净化装置，首先通

建设项目工程分析

过除尘阻火器系统，然后进入换热器，再送入到加热室，通过加热装置，使气体达到燃烧反应温度，通过催化床的作用，使有机气体分解成二氧化碳和水，再进入换热器与低温气体进行热交换，使进入的气体温度升高达到反应温度，如达不到反应温度，这样加热系统就可以通过自控系统实现补偿加热，使它完全燃烧，这样节省了能源。 工艺流程见图4。 图4 吸附浓缩+催化燃烧装置工艺流程图 该装置的主要特点： ①可再生使用的吸附剂。吸附剂饱和后通过脱附，催化剂可通过活化长期使用。附器具有炭层多，分布均匀、稳定气流压降小，吸附性能好的优异性能。 ②催化剂起燃温度低。含烃类物质的废气在通过催化剂床层时，碳氧分子和氧分子分别被吸附在催化剂表面并被活化，在起燃温度（约300°C)下，催化剂即可启发氧化反应，生成二氧化碳和水，燃烧温度约350-420°C，且在达到起燃温度后，无需外界供热，与直接燃烧法相比，其催化起燃温度降低1倍，运行能耗低。 ③活性炭-催化燃烧系统的余热利用结构，通过热风循环换热单元，实现了脱附吸 热与氧化放热平衡，维持催化床自反应，能量损失少，能耗低。 ④采用蓄热催化的技术，能够最大化的稳定催化反应温度，同时延长催化剂的使用寿命。 ⑤设有超温报警、故障报警、欠压报警等，风压开关检测风机运行状态，同时有

建设项目工程分析

过载、缺相保护。 ⑥催化燃烧装置顶部设有防爆装置，保证设备安全。 ⑦吸附浓缩+催化燃烧装置使用峰窝状活性炭，蜂窝状活性炭经过耐水处理二次烧制，具有机械强度高、耐水、耐强酸的特性，床层的阻力（压降）很小，使用寿命长。 根据同类装置资料，该设备运行费用见表31。 表31 吸附浓缩+催化燃烧装置运行费用 易耗品名称 更换周期 年均费用（万元） 催化剂 5年 1 活性炭 4年 1 阀门密封圈 2年 0.2 风机皮带、减震垫等 1年 0.2 其他 / 0.2 总计 / 2.6 由上表可知，该处理设备年平均维护费用2.6万左右，可以为建设单位最大化地降低维护成本。吸附浓缩+催化燃烧装置投资约50万元/套，具有初期投资高后运行成本低的特点，且能对有机废气有很好的去除效率。更换下来的废活性炭属于危险废物，需交由有资质单位处置。 由以上分析可知，吸附浓缩+催化燃烧装置在经济上是合理的，在技术上是可行的。 3噪声 技改项目营运期噪声主要来源于各设备运转噪声，主要生产设备噪声源强及控制措施见表32。 表32 技改项目噪声源强一览表 序号 污染源 数量 源强 dB（A） 与各边界距离（m） 治理措施 降噪效果dB（A） 东 南 西 北 1 喷漆室 1 80 19 94 93 45 隔声、消 声、减振 ≥30 2 打磨 3 90 37 98 75 47 ≥30 3 焊机 26 80 39 94 76 47 ≥30 4 风机 2 85 12 98 97 40 ≥30 4固体废物 项目固体废物分为一般固废和危险废物，其中一般固废主要为除尘器收集的粉尘、废漆桶、废固化剂桶、漆渣，危险废物主要为废过滤棉、废活性炭、废催化剂。

建设项目工程分析

（1）除尘器收集的粉尘 根据工程分析，焊接工段除尘器收集的粉尘量为0.02052t/a，成分主要为金属粉尘。腻子打磨工段除尘器收集的粉尘量为0.0026t/a，成分主要为滑石粉和树脂粉末。这部分固废在厂区集中收集后交由环卫部门统一清运。 （2）废漆桶、废固化剂桶、漆渣 废漆桶产生量为366个/a，约重0.85kg/个，废固化剂桶产生量294个/a，约重 0.2kg/个。漆渣产生量为1.4278t/a。根据《国家危险废物名录》（2016）相关内容，使用水性漆产生的各类物质不属于危险废物，但废漆桶、废固化剂桶、漆渣其存放、处置等过程均要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行管理，不得随意处置。 4.2危险废物 （1）废过滤棉 项目喷漆室采用过滤棉对漆雾进行过滤捕集，附着漆雾的附着，过滤棉需定期更换。根据有关资料，过滤棉每平方米约250g，漆雾过滤量约为750g/m2，根据本项目漆雾产生量计算得项目废过滤棉（包含过滤的漆渣）产生量约为0.4759t/a。过滤棉每个月更换1 次，更换量约39.7kg/次。根据《国家危险废物名录》，更换下来的废过滤棉属于危险废物，废物类别HW49 其他废物，废物代码900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 （2）废活性炭 项目有机废气采用吸附浓缩+催化燃烧进行处理，吸附浓缩装置主要采用蜂窝状活性炭进行吸附，活性炭吸附饱和后进行脱附，可循环使用。根据同类装置技术资料，活性炭吸附箱内加装的活性炭量为3m3（0.5t/m3），更换周期为每4年更换一次，每次更换量为1.5t，则平均每年废活性炭产生量为0.375t。根据《国家危险废物名录》，废物类别HW49其他废物，废物代码为900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 （3）废催化剂 项目有机废气采用吸附浓缩+催化燃烧进行处理，催化燃烧装置中的催化剂主要为

建设项目工程分析

贵金属Pd、Pt。根据同类装置技术资料，催化剂单次填充量为0.3t，更换周期为每5年更换一次，则平均每年废催化剂产生量为0.06t。根据《国家危险废物名录》，废物类别HW49其他废物，废物代码为900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 废过滤棉、废活性炭、废催化剂收集后，分类暂存于厂区现有危险废物暂存间内，委托有资质的单位处置。根据现场调查，厂区内现有危险废物暂存间布置在生产车间东侧，已按照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001 及2013 年修改单）中的相关要求，铺设有防渗防腐层、设置有警示标志。 4.3生活垃圾 本次技改项目喷漆室工人由其他工位调配，不新增员工，因此不新增生活垃圾。 项目固体废物产排情况及处置措施见表33。 表33 项目固体废物产生量及处理方式 污染物名称 类别 产生量 处理方式 除尘器收集的粉尘 一般固废 0.02312t/a 收集存放于一般固废暂存间，外售 废漆桶 0.3111t/a 废固化剂桶 0.0588t/a 漆渣 1.4278t/a 废过滤棉 危险废物 0.3t/a 分类收集后存放于危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 废活性炭 0.375t/a 废催化剂 0.06t/a 5全厂污染物变化及“三本账”核算 本次项目完成后，全厂污染物变化情况见表34。

建设项目工程分析

表34 全厂污染物变化及“三本账”核算表 项目 污染物 现有项目 排放量 本项目预测排放量 以新带老 消减量 全厂预测 排放总量 排放增减量 废水 废水量（t/a） 1126 0 0 1126 0 COD（t/a） 0.034 0 0 0.034 0 氨氮（t/a） 0.0017 0 0 0.0017 0 SS（t/a） 0.0405 0 0 0.0405 0 锰（t/a） 0.0001 0 0 0.0001 0 磷酸盐（t/a） 0.0026 0 0 0.0026 0 废气 颗粒物（t/a） 0.3732 0.0747 0 0.4479 +0.0747 HCl（t/a） 0.0816 0 0 0.0816 0 非甲烷总烃（t/a） 0.0196 0.0274 0.0184 0.0286 +0.009 固体废物 废液压油 0 0 0 0 0 酸洗渣 0 0 0 0 0 磷化渣 0 0 0 0 0 污泥 0 0 0 0 0 废活性炭 0 0 0 0 0 废灯管 0 0 0 0 0 边角料 0 0 0 0 0 生活垃圾 0 0 0 0 0 除尘器收集的粉尘 0 0 0 0 0 废漆桶 0 0 0 0 0 废固化剂桶 0 0 0 0 0 漆渣 0 0 0 0 0 废过滤棉 0 0 0 0 0 废活性炭 0 0 0 0 0 废催化剂 0 0 0 0 0

项目主要污染物产量及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大 气 污 染 物 | 焊接 | 焊接烟尘 | 有组织 | 4mg/m3 | 21.6kg/a | 0.2mg/m3 | 1.08kg/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 1.2kg/a | / | 1.2kg/a |
|  | 腻子打磨 | 颗粒物 | 有组织 | 0.83mg/m3 | 2.7kg/a | 0.03mg/m3 | 0.1kg/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.3kg/a | / | 0.3kg/a |
|  | 腻子烘干 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 2.3mg/m3 | 27kg/a | 0.115mg/m3 | 1.4kg/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 3kg/a | / | 3kg/a |
|  | 调漆、喷漆、烘干 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 68mg/m3 | 0.520t/a | 3.4mg/m3 | 0.0260t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.0273t/a | / | 0.0273t/a |
|  |  | 颗粒物 | 有组织 | 122.5mg/m3 | 1.4687t/a | 6.125mg/m3 | 0.0735t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.0773t/a | / | 0.0773t/a |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 一般固废 | 除尘器收集的粉尘 | / | 0.02312t/a | / | 0 |
|  |  |  | 废漆桶 | / | 0.3111t/a | / | 0 |
|  |  |  | 废固化剂桶 | / | 0.0588t/a | / | 0 |
|  |  |  | 漆渣 | / | 1.4278t/a | / | 0 |
|  |  | 危险废物 | 废过滤棉 | / | 0.3t/a | / | 0 |
|  |  |  | 废活性炭 | / | 0.375t/a | / | 0 |
|  |  |  | 废催化剂 | / | 0.06t/a | / | 0 |
| 噪 声 | 项目噪声主要来自生产设备运行过程中产生的噪声，源强在80~90dB (A)。经距离衰减、加装减震基础等措施后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 |
| 主要生态影响： |

环境影响分析

营运期环境影响分析 1地表水环境影响分析 本次技改项目依托厂区现有工程员工，不新增劳动定员。因此无新增生活废水产生。 本次技改项目不新增产能，前处理工序工件处理量无变化，仅后续产品喷涂方案发生了变化，现有工程喷涂方案为年喷粉500台节能型风能美式变电站，技改项目完成后，全厂喷涂方案调整为年喷粉250台节能型风能美式变电站，年喷漆250台节能型风能美式变电站，因此无新增生产废水产生。 现有工程废水主要为前处理废水和生活废水，产生量为1126t/a。生产废水经碱中和、白云石沉淀处理后，收集于防渗沉淀池，调节PH至中性，间歇排放至城市污水管网，进许昌市屯南三达水务有限公司处理；生活污水经化粪池后排入市政污水管网，最终进入许昌市屯南三达水务有限公司进行处理。 许昌市屯南三达水务有限公司位于位于许昌市经济技术开发区工农路与瑞昌路交叉口，占地84亩，总投资2.3 亿元，由厦门三达膜科技公司采取BOT 模式建设，设计处理能力为日处理污水6万m3/d。许昌市屯南三达水务有限公司自2013年年底正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为2.3万m3。该污水处理厂采用先进的污水处理设备，主体工艺采用初沉预处理+水解酸化+好氧+混凝沉淀+过滤处理工艺，废水污染物排放浓度为：COD：30mg/L；BOD：10mg/L；SS：10mg/L；氨氮：1.5mg/L；动植物油：1mg/L。 根据《许昌昌顺电气设备有限公司年产500台/套节能型美式变电站项目竣工环境保护验收监测报告》（许环监验（2013）第Y-08号），2013年6月3~6月5日对现有污水处理站出口处进行了检测，验收监测结果表明：现有工程污水处理站出口pH、COD、氨氮、SS、锰、锌排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 二级标准及许昌市屯南三达水务有限公司接管要求，达标排放。 2地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610—2016）附录A，本项目属于Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水影响评价。 为防止项目区浅层地下水受到污染，评价建议项目区内生产区、化粪池、前处理池、

环境影响分析

污水处理站、漆料间、喷漆室、危废暂存间等为重点污染区防渗区，办公区域为一般防渗区。 一般防渗区要求地面防渗通过在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。废水输送采用压力输送。 重点防渗区措施为：采用耐酸防腐地砖及人工防渗膜进行防渗防腐，并对危废暂存间、漆料间、调漆间、喷漆房地面、内墙采取防渗措施。地面防渗层建设按照《建筑防腐蚀构造》（08J333）建设，可采用防腐地砖→混凝土地面（50～100mm 厚）→砂层（级配碎石150～200mm 厚）→高密度聚乙烯防渗膜（2.0mm ）→土工布（300g/m2）→基础（素土夯实），涂覆防水防渗漆，保证渗透系数不大于1.0×10-9cm/s。同时对漆料间设置围堰，围堰高度为0.2m。 由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免地下水受到污染。 3大气环境影响分析 3.1污染源清单 根据工程分析，本次评价预测均按项目最不利情况进行预测，项目大气环境预测污染源参数见表35、36。 表35 项目污染物排放点源参数一览表 点源 名称 评价 因子 排气筒参数 烟气出口速度（m/s） 年排放小时数（h） 标准限值(μg/m 3) 排放工况 评价因子源强（kg/h） H/m φ/m 出口温度/℃ 吸附浓缩+催化燃烧装置排气筒 非甲烷 总烃 15 0.6 70 10.72 1200 2000 正常 0.0343 颗粒物 450 正常 0.1225 袋式除尘器排气筒 颗粒物 15 0.6 25 5.36 900 450 正常 0.0014

环境影响分析

表36 项目污染物排放矩形面源参数一览表 面源名称 评价因子 面源 长度 面源 宽度 面源 高度 与正北夹角 面源初始排放高度 年排放 小时数 排放 工况 评价因子源强 / / m m m ° m h / kg/h 喷漆打磨焊接区 非甲烷总烃 25 15 12 90 12 1200 正常排放 0.043 颗粒物 25 15 12 90 12 900 正常排放 0.0328 3.2评价等级与计算结果 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的估算模式（AERSCREEN），在不考虑地形、建筑物下洗、岸边烟熏情况下计算项目污染源的最大环境影响，并计算相应浓度占标率，估算模型参数见表37。本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果见表38。 表37 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 城市 人口数(城市人口数) 60000 最高环境温度 41.9 °C 最低环境温度 -17.4°C 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 是 地形数据分辨率(m) 90 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o /

环境影响分析

表38 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 吸附浓缩+催化燃烧装置排气筒 非甲烷总烃 2000 5.0578 0.2529 / 颗粒物 450 18.0636 4.0141 袋式除尘器排气筒 颗粒物 450 0.2064 0.0459 喷漆打磨焊接区 非甲烷总烃 2000 35.4830 1.7741 / 颗粒物 450 27.0661 6.0147 本项目Pmax最大值出现为喷漆打磨焊接区域排放的PM10，Pmax值为6.0147%，Cmax为27.0661μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价项目不进行进一步预测与分析，只对污染物排放量进行核算。 由表38可知，项目有组织排放的PM10最大落地浓度小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准限值要求，非甲烷总烃最大落地浓度小于《大气污染物综合排放标准详解》一次值：2.0mg/m3。且各污染物最大落地浓度占标率小于10%，对周边环境影响较小。 本项目大气污染物排放量核算表见表39。 表39 项目废气排放量核算表 污染物 核算排放浓度 核算排放速率 核算年排放量 有组织废气 非甲烷总烃 / 0.0343kg/h 0.0274t/a 颗粒物 / 0.0014kg/h 0.0747t/a 无组织废气 非甲烷总烃 / 0.043kg/h 0.0504t/a 颗粒物 0.0328kg/h 0.0788t/a 大气污染物排放总量 非甲烷总烃 / / 0.1941t/a 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状不达标区域需预测环境空气保护目标主要污染物的短期浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。利用AERSCREEN估算模式进行预测，结果见表40、41。

环境影响分析

表40 环境空气保护目标预测结果一览表 离散点名称 吸附浓缩+催化燃烧装置排气筒 非甲烷总烃 颗粒物 预测浓度（μg/m3） 占标率Pi(%) 预测浓度（μg/m3） 占标率Pi(%) 汪庄 3.0136 0.1507 10.7629 2.3917 王刘庄 0.6963 0.0348 2.4869 0.5527 刘庄 0.7240 0.0362 2.5858 0.5746 罗庄 0.9618 0.0481 3.4351 0.7661 神火佳苑 0.5867 0.0293 2.0955 0.4657 老户陈 0.2754 0.0138 0.9835 0.2185 徐庄村 0.3604 0.0180 1.2873 0.2861 龙祥花园 0.2164 0.0108 0.7729 0.1718 开发区管委会 0.1863 0.0093 0.6655 0.1479 百瑞劳伦斯花园 0.2068 0.0103 0.7387 0.1642 龙湖景园 0.2067 0.0103 0.7382 0.1640 瑞祥新村 0.2067 0.0103 0.7383 0.1641 表41 环境空气保护目标预测结果一览表 离散点名称 袋式除尘器排气筒 喷漆打磨焊接区 颗粒物 非甲烷总烃 颗粒物 预测浓度（μg/m3） 占标率Pi(%) 预测浓度（μg/m3） 占标率Pi(%) 预测浓度（μg/m3） 占标率Pi(%) 汪庄 0.1217 0.0270 12.6230 0.6311 9.6287 2.1397 王刘庄 0.0285 0.0063 1.4758 0.0738 1.1257 0.2502 刘庄 0.0296 0.0066 1.5638 0.0782 1.1929 0.2651 罗庄 0.0401 0.0089 2.4067 0.1203 1.8358 0.4080 神火佳苑 0.0244 0.0054 1.1723 0.0586 0.8942 0.1987 老户陈 0.0113 0.0025 0.5569 0.0278 0.4248 0.0944 徐庄村 0.0147 0.0033 0.7159 0.0358 0.5461 0.1213 龙祥花园 0.0088 0.0020 0.4429 0.0221 0.3378 0.0751 开发区管委会 0.0075 0.0017 0.3778 0.0189 0.2882 0.0640 百瑞劳伦斯花园 0.0084 0.0019 0.3999 0.0200 0.3051 0.0678 龙湖景园 0.0084 0.0019 0.4129 0.0206 0.3150 0.0700 瑞祥新村 0.0084 0.0019 0.4114 0.0206 0.3138 0.0697 由表40、41可知，项目主要污染物非甲烷总烃、颗粒物对周围环境空气保护目标的贡献值未超过标准要求，最大占标率未超过10%，对周围环境影响较小。

环境影响分析

3.3无组织废气厂界达标分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式计算本项目非甲烷总烃无组织废气对厂界外最大浓度贡献值，预测结果见表42。 表42 无组织废气的厂界预测值 监控点位 项目 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 监控浓度限值(μg/m3) 达标性 排放源与厂界的距离（m） 19 68 75 45 / / 非甲烷总烃 贡献值（μg/m3） 35.3841 14.1190 19.3370 27.4830 2000 达标 由表42可知，无组织排放的非甲烷总烃对四周厂界浓度贡献值均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准无组织排放监控浓度限值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装业企业边界挥发性有机物排放建议值要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂内VOCs无组织排放限值要求。 3.4与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）满足性分析 对照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中对有机废气无组织排放控制要求满足性分析情况详见表43。 表43 项目无组织废气排放控制要求满足性分析一览表 序号 环节 要求内容 建设内容 1 VOCs物料储存无组织排放控制要求 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中 项目购进的涉VOCs的水性漆、水性固化剂等均采用原厂包装桶，暂存于原料间，严格按照操作规程非取用加盖密封，满足相关要求 盛装VOCs物料容器或包装袋应处于室内或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施专用场地，容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口保持密闭 2 VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 液态VOCs物料采用密闭管道输送，采用非管道输送转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车 项目液态VOCs物料为水性漆、水性固化剂，在调漆间调好后，采用密闭容器送至喷漆房，物料转移和输送满足相关要求

环境影响分析

续表43 项目无组织废气排放控制要求满足性分析一览表 序号 环节 要求内容 建设内容 3 工艺过程无组织VOCs排放控制要求 液态VOCs物料采用密闭管道方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投放。无法密闭投放的，应密闭空间内操作，或局部气体收集，废气排至VOCs废气收集处理系统 项目液态VOCs物料采用桶泵给料方式，并在密闭的喷漆房内进行，收集的废气排至VOCs废气收集处理系统，满足相关要求 质量比重占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程采用密闭设备或密闭空间内操作，废气应排至废气收集系统；无法密闭应采用局部收集装置 企业应设置台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向及VOCs含量信息，台账保存不少于3年 设置专人管理，设置台账记录VOCs物料信息；设置开停工操作规程，保障停工后涉VOCs密闭保存，退料废气经收集后排至VOCs废气收集处理系统，满足相关要求 载有VOCs物料的设备及管道应在开停工、检修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并密闭盛装，退料废气应排放至VOCs废气收集处理系统 4 VOCs排放控制要求 废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定 项目产生的VOCs废气采用“吸附浓缩+催化燃烧”处理设施，处理效率为95%，经处理后满足相关国家标准，且采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品的规定，废气排放浓度及处理效率满足GB16297及豫环攻坚办[2017]162号要求 收集废气中非甲烷总烃初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不低于80%，采用原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外 综上所述，技改项目满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求。 3.5大气环境防护距离 本项目大气污染物下风向最大占标率均小于相应环境质量标准的10%，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）知，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值的，不需要设置大气环境防护距离。

环境影响分析

3.6卫生防护距离 本评价根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/TB13201-91）的有关规定，针对本项目颗粒物的无组织排放卫生防护距离进行计算，可按下式计算： 式中：Cm—标准浓度值（mg/m3），非甲烷总烃取2.0mg/m3。 L—工业企业所需卫生防护距离，m。 r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次。根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定，其中A取为470，B取为0.021，C取为1.85，D取为0.84。 —工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。 根据现有工程环评报告（2010年）、验收监测报告（2012年）等资料，推算出全厂污染物无组织排放情况如下：HCl无组织排放速率为0.051kg/h，非甲烷总烃无组织排放速率为0.0125kg/h。评价建议将现有工程喷粉线调整至拟建喷漆房西侧，与喷漆烘干、打磨区域封闭至1座单独密闭喷涂工艺单元内；现有工程前处理池单独封闭，分别计算各自的卫生防护距离。计算参数取值和计算结果见表44、45。 表44 前处理单元卫生防护距离计算结果 面源名称 污染物 名称 无组织排放量QC (kg/h) 标准值 Cm(mg/m3) 参数值 卫生防护 距离（m） r(m) A B C D 前处理单元 HCl 0.051 0.05 45 470 0.021 1.85 0.84 45.104 表45 喷涂工艺单元卫生防护距离计算结果 面源名称 污染物 名称 无组织排放量QC (kg/h) 标准值 Cm(mg/m3) 参数值 卫生防护 距离（m） r(m) A B C D 喷涂工艺单元 非甲烷总烃 0.0125 2.0 45 470 0.021 1.85 0.84 0.109

环境影响分析

根据表44计算结果，厂区前处理单元卫生防护距离取整后为50m，即以前处理单元边界向外50m范围内为卫生防护距离区域。卫生防护范围为：南侧、西侧落在厂区内，东厂界外40m，北厂界外41m。 根据表45计算结果，厂区喷涂工艺单元卫生防护距离取整后为50m，即以喷涂工艺单元边界向外50m范围内为卫生防护距离区域。卫生防护范围为：南侧、西侧落在厂区内，东厂界外40m，北厂界外16m。 根据现场调查，前处理单元、喷涂工艺单元各自卫生防护距离内无环境敏感点。距离厂区最近的敏感点为厂区东北侧58m的汪庄，其不在卫生防护距离范围内。因此，从卫生防护距离角度分析，项目选址是可行的。 4声环境影响分析 建设项目在生产过程中，主要噪声源为各生产设备，噪声源强为80~90dB（A）。均位于车间内。通过选购低噪声设备、采取减振垫、消声器、门窗、厂房隔音后可降低噪声20dB（A）。根据设备分布情况及距离厂界的距离，将声源简化为点声源。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本评价采用以下模式对噪声进行预测： 4.1噪声源衰减 设备声源传播到受声点的距离为r，厂房高度为a，厂房的长度为b，对于靠近墙面中心为r距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）：当r≤а/π，噪声传播途中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减；当а/л≤r≤b/π时，声源面可近似退化为线源，声压源计算公式为： Lr=L0-101ogr/r0； 当r>b/л时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为： Lr=L0-201ogr/r0 式中：Lr—距噪声源距离为r处声级值，[dB（A）]； L0—距噪声源距离为r0处声级值，[dB（A）]； r—关心点距噪声源距离，m； r0—距噪声源距离，r0取1m。 预测时，根据判别结果，取合适公式进行预测。

环境影响分析

4.2噪声源叠加 当预测点受多声源叠加影响时，采用噪声叠加公式： 式中：L—总声压级，[dB（A）]； Li—第i个声源的声压级，[dB（A）]； n—声源数量。 采用噪声衰减及叠加模式，计算项目噪声对四周厂界的贡献值，结果见表46。 表46 噪声贡献值预测一览表 位置 距离（m） 贡献值[dB(A)] 本底值（昼间） [dB(A)] 预测值（昼间）[dB(A)] 达标 分析 东厂界 20 47.8 58.5 58.8 达标 西厂界 31 43.7 58.2 58.4 达标 南厂界 68 39.6 55.9 56.0 达标 北厂界 19 48.1 56.9 56.9 达标 汪庄 110 34.7 / / 达标 预测结果表明，本次项目噪声源对各厂界的叠加值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，不会对周围环境产生明显的影响。 5固体废物环境影响分析 5.1一般固废 项目生产时产生的废漆桶（0.3111t/a）、废固化剂桶（0.0588t/a）、漆渣（1.4278t/a）、除尘器收集的粉尘（0.02312t/a）均属于一般固废，收集存放于一般固废暂存间，定期外售。 5.3危险废物 废过滤棉产生量约为0.4759t/a，废物类别HW49其他废物，废物代码为900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 废活性炭产生量约为0.375t/a，废物类别HW49其他废物，废物代码为900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 废催化剂产生量约为0.06t/a，废物类别HW49其他废物，废物代码为900-041-49，

环境影响分析

含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 项目产生的危废分类分区暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文[2012]18号）要求，本项目危险废物的贮存、运输及管理措施如下： （1）固体废物收集后，按类别放入相应的容器内。废物贮存容器有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生放应等特性。贮存时间不得超过一年。 （2）贮存场所内禁止混放不相容危险废物。按照危险废物特性分类进行收集、贮存，禁止危险废物混入非危险废物中储存。 （3）固体废物暂存库室内做积水沟，库房地面及内墙裙（高1m）、积水沟、集水池均采取防渗措施，防止危废渗滤液进入土壤污染地下水。防渗层由地面至底层分别为耐磨面层→混凝土地面（50mm厚）→砂层（5mm厚）→土工布（300g/m2）→高密度聚乙烯防渗膜（2.0mm）→土工布（300g/m2→砂层（30mm厚）→基础（素土夯实）。库房经以上防渗处理后，防渗系数可小于10-10cm/s，不会对地下水产生影响。 （4）建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入及运出日期等详细记录在案并长期保存。 （5）库房内采取全面通风的措施，设有安全照明设施，同时暂存间应加锁管理，并在入口处设置警示标志、干粉灭火器。 根据现场调查，厂区内现有危险废物暂存间布置在厂区东北角，已按照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001 及2013 年修改单）中的相关要求，铺设有防渗防腐层、设置有警示标志。 6土壤环境影响分析 6.1评价等级 本项目为“二十七、电气机械和器材制造业 78 电气机械及器材制造 其他（仅组装的除外）”，设备表面进行喷涂，属于污染影响型项目。 根据《环境影响评价技术导 则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，项目类别为制造业设备制造，为Ⅰ类项目。

环境影响分析

项目占地面积为10000m2 （约为1hm2），小于5 hm2，项目占地规模属于小型。 根据现场调查项目周边均为工业企业，即本项目环境敏感程度属于不敏感。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行) 》（HJ64-2018）污染影响型评价工作等级划分表，本项目土壤环境影响评价工作为二级。 6.2评价范围 根据大气预测结果，项目大气落地范围主要聚集在项目周边 50m 范围内，预测评价范围与现状调查评价范围一致，即项目周界外 200m 范围内。 6.3预测评价时段 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），以及本项目的排污特点，本项目污染土壤的途径主要有以下两种： ①生产过程中产生的废气污染物通过沉降或降水进入土壤，造成土壤污染； ②生产过程中产生的固体废物若不按照要求储存和处置可能会造成土壤污染。 土壤环境影响识别结果见下表。 表47 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段 污染影响型 生态影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其他 盐化 碱化 酸化 其他 建设期 / / / / / / / / 营运期 √ / / √ / / / / 服务期满后 / / / / / / / / 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√” 项目生产过程中产生的危险废物经集中收集后委托有资质的单位处理，项目厂区建有一座危废暂存间，且按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）的要求进行了防渗和封闭处理，在此处存放的危废采用袋装或桶装形式，可以有效防止固废对土壤的污染影响。故本项目重点考虑废气污染物通过大气沉降对土壤环境影响，进行预测分析，预测时段选取服务年限10a。 6.4预测因子 本项目土壤环境影响预测因子主要选择对土壤环境影响较重的特征污染因子非甲烷总烃计，因《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

环境影响分析

中未规定非甲烷总烃计质量标准，故评价不再进行影响预测分析。 6.5污染防治措施 结合本次评价土壤的实际情况，将本项目场区分为重点防渗区、一般防渗区和普通防渗区，并提出以下保护措施。重点防渗区技术要求：等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数 K≤1×10-7cm/s； 或参照 GB18598执行；一般防渗区技术要求：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系 数 K≤1×10-7cm/s；简单防渗区技术要求：一般地面硬化。 ①重点防渗区：生产区、化粪池、前助理池、污水处理站、漆料间、喷漆房、危废暂存间。 指污染地下水环境的物料泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域。对于本项目重点污染防治区，参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）进行防渗设计。 ②一般防渗区： 办公区域。一般防渗区应采取如下防渗方案：水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度不小于 150mm、混凝土强度等级不宜小于 C30、混凝土抗渗等级不小于P6）并在其周围设置防腐、防渗的排水沟。 采用以上严格的防渗措施后，本项目不会因生产活动而造成对土壤的影响。同时要求建设单位按规定对固废进行相应的处理和处置，并作好相应的产生、出入口、处理处置的记录台账，发生随意丢弃的可能性较小。 6.5结论 根据《许昌经济技术开发区产业集聚区跟踪环评》区域土壤环境现状监测结果，项目所在区域各监测点表层样及柱状样各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准限值。 7环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素、建设项目的建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害和易燃易爆等物质泄露所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接收的水平。 （1）风险调查

环境影响分析

本项目涉及到的化学品为水性漆涂料，依据《建设项目环境风险评价技术导则》 （HJ169-2018）附录 B 表 B.1 突发环境事件风险物质及临界量，本项目生产原料中涉及到的突发环境事件风险物质为其他危险物质（类别2），临界量为 50t，本项目全厂最大储存量 8.8t。 （2）风险潜势初步判别 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C 危险物质及工艺系统危险性（P）的分级，本项目涉及一种危险物质，该物质总量与临界量比值 Q 为0.176 ＜1，当 Q＜1 时，项目风险潜势为 I。 （3）评价等级判定 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级分级，环境风险潜势为 I，可进行简单分析，评价等级判定见下表： 表48 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险废物、环境影响途径、环境影响后果、风险措施等方面给出定性说明。 （4）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），最大可信事故指：在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。根据本工程所用物料情况及采用设备的性能分析，确定项目的最大可信事故为储存单元的涂料、危险废物发生泄漏。 （5）环境风险分析 涂料、危险废物发生泄漏未及时处理，挥发出的有机废气污染大气环境，涂料发生泄漏未及时处理，排入外环境。 （6）风险防范措施 企业应加强对厂区的风险管理工作，防止风险事故的发生，本项目风险防范措施一览表如下：

环境影响分析

表49 风险防范措施一览表 序号 项目 防范措施 1 总图布置 车间的布置遵守《建筑设计防火规范》等有关规定和其它安全卫生规范 的有关规定，安全防护距离和疏散通道等。 2 建筑安全防范措施 根据本项目各单项工程的爆炸和火灾危险性定类，本工程消防设计中各类专 业均应按照国家防火防爆有关规范执行，各主要构件、装修材料的耐火性均应符合防火规范内相应的耐火等级。对出入口、防火防爆设计均按照《工业 企业总平面设计规范》、《建筑设计防火规范》有关规定设置。 3 生产、 储运管 理风险防范措施 厂区的油漆涂料、危险废物分类存放，存放于仓库内，库内禁止吸烟，通风 良好。建立油类物质、涂料领用登记制度，按需领用。 4 电气、 电讯安全防范措施 应根据危险区域的等级，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备。采用三相五线制加漏电保护体制。禁止使用临时线路，尽可能少用移动式电 具。如必须使用，要有严格的安全措施。建立和健全电气安全规章制度和安 全操作规程，并严格执行。按规定定期进行防雷检测，保持完好状态，使之 有可靠的保护作用。对职工进行电气安全教育，掌握触电急救方法，严禁非电工进行电气操作。 5 消防及火灾报警系统 厂区应配备灭火器 6 应急处理事故应急措施 泄漏应急处理：禁止无关人员进入污染区，及时将泄漏物转移到防渗容器内，不要直接接触泄漏物，确保安全情况下堵漏 7 其他风险防范措施 喷漆废气处理装置出现故障时，也会发生一定量有机废气未经处理直接排放到大气中的现象。防止此类事故主要是加强对设备、设施的维护，确保设备保持正常的运转状态，一旦发生此类事故，应立即切断气源、中止正常生产，同时采取应急措施，抢修设备以免事故扩大。加强对职工的职业培训、教育，职工要有高度的安全责任心、慎密的态度，并且要熟悉相应的业务，有熟练的操作技能，具备有关物料、设备、设施、防止工艺参数变动及泄漏等的危险，危害知识和应急处理能力，在紧急情况下能采取正确的应急方法，事故发生时有自救、互救的能力；加强对新职工的安全教育、专业培训和考核，新进企业人员必须经过严格的三级安全教育和专业培训，并经考试合格后方可上岗。同时，要严格进行管理。 （7）风险评价结论 本项目环境风险主要是泄漏产生的环境污染事故。 项目按环评要求落实风险防范措施后风险事故发生的几率不大，对环境的造成不利影响在可接受风险水平内。在落实截污防渗措施条件下，泄漏的危险物质可以全部收集，不会排入环境对其造成污染和危害。涂料、危险废物泄漏挥发的有机气体量不大，在充分采纳本报告提出的环境风险防范保护措施与建议，以及认真执行国家有关法律、法规

环境影响分析

和标准相关要求的前提下，其潜在的危险、有害因素可以得到较好的控制，从环境保护角度出发，风险程度可以得到有效降低，达到可以接受的程度。 8总量控制 本次技改项目依托厂区现有工程员工，不新增劳动定员。因此无新增生活废水产生。技改项目不新增产能，前处理工序工件处理量无变化，因此无生产废水产生。COD、氨氮排放量均为0。 根据现有工程环评报告、验收报告、《许昌经济技术产业集聚区发展规划（2009—2020）环境影响跟踪评价报告书》，现有工程综合废水（生活废水+生产废水）排放量为1126t/a，COD出厂排放量为0.034t/a，氨氮出厂排放量为0.0017t/a。本次项目完成后，全厂水污染物排放量（出厂量）为COD：0.034t/a，氨氮：0.0017t/a，入环境量为COD：0.034t/a，氨氮：0.0017t/a。 本次技改项目产生的非甲烷总烃经过“吸附浓缩+催化燃烧”处理后，排放量为0.0274t/a。现有工程挥发性有机物总排放量为0.0196t/a，通过本次项目新建的“吸附浓缩+催化燃烧”装置处理后，以新带老削减量为0.0184t/a。则技改项目实施后，全厂有机废气排放量为0.0286t/a。 9有机废气倍量替代 本项目有机废气替代源为“《许昌永昌印务有限公司烟标装潢80万箱／年技术及设备升级改造项目环境影响评价报告表》中原有工程技术改造”。根据《许昌永昌印务有限公司烟标装潢80万箱／年技术及设备升级改造项目环境影响评价报告表》（批文号：许环建审[2016]16号）知，该公司原有排放量为23.85t/a，改扩建工程（新增40万箱）有机废气实际排放量为1.65t/a，本期工程“以新带老”削减量为22.2t/a，厂区有机废气排放总量为3.3t/a，最终减少有机废气量为20.55t/a。许昌经济技术开发区区域“倍量替代”已使用2.826t/a，目前剩余17.1552t/a。本次技改项目实施后，全厂有机废气排放量为0.0286t/a，能满足本项目有机废气倍量（0.0572t/a）替代要求。 10环保投资概算及“三同时”验收 项目总投资200万元，环保投资60万元，环保投资及“三同时”验收项目见表50。

环境影响分析

表50 环保投资及“三同时”验收一览表 项目 类别 处理 对象 建设内容 处理效果 投资 （万元） 验收 情况 现有工程 废水 生活 污水 化粪池1座，50m3 废水经管网排入许昌屯南三达水务有限公司处理后达标排放 / 已验收 生产 废水 碱中和池、白云石沉淀池、pH调节池、暂存池 经碱中和、白云石沉淀、调节pH后达到《污水综合排放标准》表4二级标准，间歇性排入污水管网进入许昌屯南污水处理厂深度处理。 / 已验收 废气 焊接 烟尘 袋式除尘器+15m排气筒 满足《大气综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 / 已验收 酸雾 酸雾吸收塔+15m排气筒 满足《大气综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 / 已验收 喷粉 废气 二级回收系统，滤筒过滤器，15m排气筒 满足《大气综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 / 已验收 固化 废气 UV光氧催化+活性炭吸附，15m排气筒 满足《大气综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 / 已验收 噪声 设备 噪声 基础减震、厂房隔音 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 / 已验收 固体废物 一般 固废 一般固废暂存间1处，12m2 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 / 已验收 危险 废物 危险废物暂存间1处，6m2 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 / 已验收 本次项目 废气 固化 废气 吸附浓缩+催化燃烧，15m排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及（豫环攻坚办〔2017〕162号）表面涂装业要求 58 以新 带老 喷漆 废气 吸附浓缩+催化燃烧，15m排气筒 本次 腻子烘干废气 本次 焊接 烟尘 袋式除尘器，15m排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 依托现有工程 已验收 腻子打磨粉尘 依托现有工程 已验收

环境影响分析

续表50 环保投资及“三同时”验收一览表 项目 类别 处理 对象 建设内容 处理效果 投资 （万元） 验收 情况 本次项目 噪声 设备 噪声 基础减震、厂房隔音 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 2.0 本次 固体废物 一般 固废 一般固废暂存间1处，12m2 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 依托现有工程 已验收 危险 废物 危险废物暂存间1处，6m2 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 依托现有工程 已验收 合计 60 / 注：现有工程固化废气处理设施（活性炭吸附+UV光氧催化）拆除后，与本次项目共用1套新建的“吸附浓缩+催化燃烧”装置处理有机废气。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接 | 焊接烟尘 | 依托现有焊接区袋式除尘器，15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求 |
|  | 腻子打磨 | 颗粒物 | 依托现有焊接区袋式除尘器，15m排气筒 |  |
|  | 腻子烘干 | 非甲烷总烃 | 集气罩，“吸附浓缩+催化燃烧”装置，15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求及（豫环攻坚办[2017]162号）表面涂装业排放建议值要求 |
|  | 调漆、喷漆、烘干 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 干式喷漆房，“吸附浓缩+催化燃烧”装置，15m排气筒 |  |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 粉尘 | 收集存放于一般固废暂存间，定期外售。 | 得到妥善处置，不会产生二次污染 |
|  | 调漆 | 废漆桶、废固化剂桶 |  |  |
|  | 喷漆 | 漆渣 |  |  |
|  | 有机废气处理设施 | 废过滤棉 | 分类收集后存放于危险废物暂存间，交有资质的单位处置。 |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废催化剂 |  |  |
| 噪 声 | 项目噪声主要来自生产设备运行过程中产生的噪声，源强在80~90dB (A)。经距离衰减、加装减震基础等措施后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 |
| 生态保护措施及预期效果： |

结论与建议

一、结论 1 项目概况 许昌昌顺电气设备有限公司“年产500台/套节能型风能美式变电站技术改造项目”位于许昌经济技术产业集聚区瑞祥路西段现有生产车间内。项目总投资200万元，环保投资60万元，主要生产设备有干式喷漆房、电烤箱、焊机等，生产工艺为：工件—调漆—喷底漆—干燥—焊接—涂腻子—打磨—喷面漆—干燥—组装—成品。 2 符合国家产业政策 （1）对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，项目不属于限制类、淘汰类，视为允许类。 （2）对照《许昌市建设项目环境准入禁止、限制区域和项目名录（2015年版）》，项目选址不属于环境准入禁止、限制区域，项目类型不属于环境准入禁止和限制类项目。查阅《许昌市环境保护局关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施办法》许环[2015]8号，项目所在区域属于工业准入优先区，不属于《水污染防治重点单元》中不予审批的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；也不属于《大气污染防治重点单元》不予审批的新增铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相应项目 （3）对照《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（环大气[2019]53号）、《关于印发“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的通知》（环大气〔2017〕121号）、《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号）、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）、《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）、《许昌市人民政府关于印发许昌市污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018—2020 年）的通知》（许政[2018] 24 号）、《关于印发许昌市2019 年大气污染防治攻坚实施方案的通知》（许环攻坚[2019]4 号）等文件要求，项目使用的水性漆、固化剂均为低VOCs含量的原料，排放的有机废气经密闭负压收集+吸附浓缩+催化燃烧处理后，由15m高排气筒达标排放，排放浓度和去除效率均能满足豫环攻坚办〔2017〕162号排放建议值及处理效率要

结论与建议

求，并有合理的有机废气倍量替代来源，满足上述文件要求。 项目已在许昌经济技术开发区管理委员会备案，项目代码2019-411071-38-03 -063022。 综上所述，本项目的建设符合国家和地方产业政策。 3 选址合理性 （1）本项目位于许昌经济技术产业集聚区瑞祥路西段，厂区东邻许继配电股份有限公司，南邻瑞祥路，西邻开元路，北邻许昌金龙电器制造有限公司。项目车间东北距汪庄58m，北距王刘庄546m，西北距刘庄486m、罗庄319m，西南距神火佳苑602m、老户陈村1156m，东南距徐庄村922m、龙祥花园1319m、开发区管委会1621m、百瑞劳伦斯花园1541m，东距龙湖景园、瑞祥新村1501m。项目所在厂区东距灞陵河1007m。 （2）许昌昌顺电气设备有限公司所占土地为许昌德创电器有限公司闲置场地（现已变更为许昌中正电子科技有限公司），根据德创电器国有土地使用证（许市国用（2007）第005000181号），该块宗地用途为工业用地（221）；根据德创电器建设用地规划许可证（许建规地2006-35），项目用地符合城市规划要求。 （3）对照《许昌市城市总体规划（2015-2030）》可知，本项目所在地用地性质为工业用地，符合规划要求。对照《许昌经济技术开发区分区规划及核心区城市设计—土地利用规划图》，本项目所在地用地性质为一类工业用地，该宗地用途与用地性质一致，符合规划要求。 （4）对照《河南许昌经济技术开发区总体发展规划环境影响报告书（2006-2020）》，本项目位于许昌经济技术产业集聚区（含许昌经济技术开发区），其选址符合产业布局，项目属于机电电子装备制造业，不属于《河南许昌经济开发区总体发展规划环境影响报告书》（2006-2020）限制和禁止引进的项目和行业。因此，建设项目符合规划环评要求。 综上所述，本项目用地性质为工业用地，符合《许昌市城市总体规划（2015-2030）》、《许昌经济技术开发区分区规划及核心区城市设计—土地利用规划图》；项目类型为机电电子装备制造业，符合许昌经济技术产业集聚区（含许昌经济技术开发区）主导产业要求，选址合理。

结论与建议

4区域环境质量现状 根据《许昌市环境监测年鉴（2018年度）》，项目所在区域环境空气质量CO、O3、SO2、NO2满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，其余PM2.5、PM10超标，项目所在区域空气质量为非达标区。项目区域非甲烷总烃现状环境质量均能够满足《大气污染物综合排放标准详解》非甲烷总烃一次值浓度限值要求。项目排放的污染物预测最大落地浓度较小，对周边环境影响较小，不会增加区域污染符合，因此本项目建设具备环境可行性。 根据《许昌市环境监测年鉴（2018年度）》灞陵河许由路桥断面水质监测数据，其主要水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准限值要求，项目区域地表水环境质量较好。 根据《许昌市环境监测年鉴》（2018年度），许昌市地下水水质主要水质指标均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水质良好。 依据《许昌昌顺电气设备有限公司年产500台/套节能型美式变电站项目竣工环境保护验收监测报告》（许环监验（2013）第Y-08号）监测数据，厂区东、南、西、北厂界昼/夜间噪声监测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值要求。 5环境影响及污染防治措施结论 5.1水环境影响评价及污染防治措施结论 本次技改项目依托厂区现有工程员工，不新增劳动定员。因此无新增生活废水产生。 本次技改项目不新增产能，前处理工序工件处理量无变化，仅后续产品喷涂方案发生了变化，现有工程喷涂方案为年喷粉500台节能型风能美式变电站，技改项目完成后，全厂喷涂方案调整为年喷粉250台节能型风能美式变电站，年喷漆250台节能型风能美式变电站，因此无新增生产废水产生。 现有工程废水主要为前处理废水和生活废水，产生量为1126t/a。生产废水经碱中和、白云石沉淀处理后，收集于防渗沉淀池，调节PH至中性，间歇排放至城市污水管网，进许昌市屯南三达水务有限公司处理；生活污水经化粪池后排入市政污水管网，最终进入许昌市屯南三达水务有限公司进行处理。

结论与建议

5.2大气环境影响评价及污染防治措施结论 项目大气污染物主要为焊接烟尘，腻子打磨废气、腻子烘干废气，调漆、喷漆、干燥废气。 项目焊接烟尘产生量为24kg/a，采取固定式集气罩收集后，引至引至现有焊接区袋式除尘器处理由15m高排气筒排放。集气罩收集效率为90%，除尘效率为95%，则技改项目焊接烟尘有组织排放量为1.08kg/a，排放浓度为0.2mg/m3；部分颗粒物会在车间自然沉降（沉降率为50%），只有少部分排出车间外，则焊接烟尘无组织排放量为1.2kg/a。可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 腻子打磨粉尘产生量为0.003t/a，产生速率为0.005kg/h。打磨室密闭，粉尘经集气罩收集后引至现有焊接区带式除尘器处理（收集效率为90%，除尘效率为95%），腻子打磨粉尘排放浓度为0.03mg/m3，排放量为0.0001t/a，排放速率为0.0002kg/h。腻子打磨粉尘无组织排放量为0.0003kg/a。可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求 腻子烘干时，按照最不利情况考虑，腻子中有有机溶剂全部以废气形式排出（非甲烷总烃）。则腻子烘干过程中非甲烷总烃产生量为0.03t/a，产生速率为0.05kg/h。废气收集效率90%，“吸附浓缩+催化燃烧”净化效率95%，则腻子烘干废气排放量为0.0014t/a，排放浓度为0.115mg/m3，排放速率为0.0023kg/h。无组织排放量为0.003t/a。可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 调漆、喷漆、烘干废气按照最不利情况考虑，其有机废气（非甲烷总烃）产生量为0.5474t/a，漆雾（颗粒物）产生量为1.546t/a。项目调漆间、喷漆室和电烤箱设计为紧邻排列，喷漆室废气经过滤后，和其他室体产生的废气一同经抽风管道收集至主风管道，再引入一套“吸附浓缩+催化燃烧”装置进行处理，处理后废气经15m 高排气筒达标排放。收集效率按95%，处理效率95%计，则非甲烷总烃有组织排放量为0.0260t/a，排放浓度为3.4mg/m3，排放速率为0.032kg/h，无组织排放量为0.0273t/a；颗粒物有组织排放量为0.0735t/a，排放浓度为6.125mg/m3，排放速率为0.1225kg/h，无组织排放量为0.0773t/a；可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，有机废气排放浓度、处理效率均满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放

结论与建议

建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中表面涂装业排放建议值要求（非甲烷总烃排放浓度60mg/m3、建议去除率70%）。 本项目建设过程中，有机废气处理方式选择“吸附浓缩+催化燃烧”工艺，并且拟拆除现有工程固化废气处理设施（活性炭吸附+UV光氧催化），一并引入“吸附浓缩+催化燃烧”装置处理。通过以新带老措施后，现有工程有机废气排放量减少了0.0184t/a，能够降低项目对周围环境的影响和污染负荷。 经预测，技改有组织排放的颗粒物的最大落地浓度为18.0636ug/m3，最大浓度占标率为4.0141%；有组织排放的非甲烷总烃的最大落地浓度为5.0578ug/m3，最大浓度占标率为0.2529%；无组织排放的非甲烷总烃的最大落地浓度为35.4830ug/m3，最大浓度占标率为1.7741%；无组织排放的颗粒物的最大落地浓度为27.0661ug/m3，最大浓度占标率为6.0147%；项目排放的颗粒物及非甲烷总烃最大落地浓度值均未出现超标现象。项目排放的非甲烷总烃对敏感点的浓度低于《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的一次值2.0mg/m3，颗粒物对敏感点的浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准值。因此，本项目经处理后排放的大气污染物对评价范围内的大气环境影响较小，不会改变评价范围内的大气环境功能，不会对评价范围内的环境保护目标造成明显的影响。 项目无组织排放的非甲烷总烃对四周厂界浓度贡献值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准无组织排放监控浓度限值（4.0mg/m3），满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）非甲烷总烃特别排放限值要求（监控点处1h平均浓度值6mg/m3）和河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫攻坚办【2017】162号中企业边界建议值2.0mg/m3的要求。 评价建议将现有工程喷粉线调整至拟建喷漆房西侧，与喷漆烘干打磨区封闭至1座单独密闭喷涂工艺单元内；现有工程前处理池单独封闭，分别计算各自的卫生防护距离。 经计算，厂区前处理单元卫生防护距离取整后为50m，即以前处理单元边界向外50m范围内为卫生防护距离区域。卫生防护范围为：南侧、西侧落在厂区内，东厂界外40m，北厂界外41m。

结论与建议

经计算，厂区喷涂工艺单元卫生防护距离取整后为50m，即以喷涂工艺单元边界向外50m范围内为卫生防护距离区域。卫生防护范围为：南侧、西侧落在厂区内，东厂界外40m，北厂界外16m。 根据现场调查，前处理单元、喷涂工艺单元各自卫生防护距离内无环境敏感点。距离厂区最近的敏感点为厂区东北侧58m的汪庄，其不在卫生防护距离范围内。 5.3噪声环境影响评价及污染防治措施结论 项目主要是生产设备运行时产生的噪声，噪声源强在70~85dB（A），通过选购低噪声设备、采取减振垫、消声器、门窗、厂房隔音后可降低20dB（A）。预测结果表明，本次项目噪声源对各厂界的叠加值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对敏感点汪庄（东北58m）的贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）二级标准要求。项目正常生产时对周围声环境影响较小。 5.4固体废物环境影响评价及污染防治措施结论 项目生产时产生的废漆桶（0.3111t/a）、废固化剂桶（0.0588t/a）、漆渣（1.4278t/a）、除尘器收集的粉尘（0.02312t/a）均属于一般固废，收集存放于一般固废暂存间，定期外售。 废过滤棉产生量约为0.4759t/a，废物类别HW49其他废物，废物代码为900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 废活性炭产生量约为0.375t/a，废物类别HW49其他废物，废物代码为900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 废催化剂产生量约为0.06t/a，废物类别HW49其他废物，废物代码为900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。 项目产生的危废分类分区暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 根据现场调查，厂区内现有危险废物暂存间布置在厂区东北角，已按照《危险废物贮存控制标准》（GB18597-2001 及2013 年修改单）中的相关要求，铺设有防渗防腐层、设置有警示标志。本次项目产生的各类危险废物可依托现有危险废物暂存间进行暂存。

结论与建议

6土壤环境影响分析 项目对土壤可能产生影响的途径主要为生产过程中产生的废气污染物通过沉降或降水进入土壤，造成土壤污染；或生产过程中产生的固体废物若不按照要求储存和处置可能会造成土壤污染。 通过采取严格的防渗措施后，项目不会因生产活动而造成对土壤的影响。同时要求建设单位按规定对固废进行相应的处理和处置，并作好相应的产生、出入口、处理处置的记录台账，发生随意丢弃的可能性较小。而且根据大气环境影响预测，在正常工况下，项目排放的废气落地浓度均较小，占标率较低，短时间内不会对当地土壤环境造成明显影响，不会对当地土壤环境造成明显影响。项目建设对周围土壤环境影响较小 7环境风险分析 本项目环境风险主要是涂料、危险废物泄漏产生的环境污染事故。 项目按环评要求落实风险防范措施后风险事故发生的几率不大，对环境的造成不利影响在可接受风险水平内。在落实截污防渗措施条件下，泄漏的危险物质可以全部收集，不会排入环境对其造成污染和危害。涂料、危险废物泄漏挥发的有机气体量不大，在充分采纳本报告提出的环境风险防范保护措施与建议，以及认真执行国家有关法律、法规和标准相关要求的前提下，其潜在的危险、有害因素可以得到较好的控制，从环境保护角度出发，风险程度可以得到有效降低，达到可以接受的程度。 8总量控制 本次技改项目依托厂区现有工程员工，不新增劳动定员。因此无新增生活废水产生。技改项目不新增产能，前处理工序工件处理量无变化，因此无生产废水产生。COD、氨氮排放量均为0。 根据现有工程环评报告、验收报告、《许昌经济技术产业集聚区发展规划（2009—2020）环境影响跟踪评价报告书》，现有工程综合废水（生活废水+生产废水）排放量为1126t/a，COD出厂排放量为0.036t/a，氨氮出厂排放量为0.0001t/a。本次项目完成后，全厂水污染物排放量（出厂量）为COD：0.036t/a，氨氮：0.0001t/a，入环境量为COD：0.0338t/a，氨氮：0.0017t/a。 本次技改项目产生的非甲烷总烃经过“吸附浓缩+催化燃烧”处理后，排放量为

结论与建议

0.0274t/a。现有工程挥发性有机物总排放量为0.0196t/a，通过本次项目新建的“吸附浓缩+催化燃烧”装置处理后，以新带老削减量为0.0184t/a。则技改项目实施后，全厂有机废气排放量为0.0286t/a。 9有机废气倍量替代 本项目有机废气替代源为“《许昌永昌印务有限公司烟标装潢80万箱／年技术及设备升级改造项目环境影响评价报告表》中原有工程技术改造”。根据《许昌永昌印务有限公司烟标装潢80万箱／年技术及设备升级改造项目环境影响评价报告表》（批文号：许环建审[2016]16号）知，该公司原有排放量为23.85t/a，改扩建工程（新增40万箱）有机废气实际排放量为1.65t/a，本期工程“以新带老”削减量为22.2t/a，厂区有机废气排放总量为3.3t/a，最终减少有机废气量为20.55t/a。许昌经济技术开发区区域“倍量替代”已使用2.826t/a，目前剩余17.1552t/a。本次技改项目实施后，全厂有机废气排放量为0.0286t/a，能满足本项目有机废气倍量（0.0572t/a）替代要求。 二、建议 1、该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度。 2、完善企业管理制度，提高企业管理人员和生产人员的素质，加强环境管理，确保环境保护措施得到贯彻落实，环保设施能够正常稳定运行。 结论：许昌昌顺电气设备有限公司“年产500台/套节能型风能美式变电站技术改造项目”符合国家和地方产业政策，符合用地政策及相关规划。项目建成后，产生的废水、废气、噪声、固废在采取防治措施后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项污染防治措施的基础上，项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，项目在此建设可行。

# Text boxes

废料、噪声

噪声

废料、噪声

废料、噪声

磷化渣

废液、酸雾

图1   现有工程生产工艺流程及产污环节图

清洗废水

清洗废水

废液

废液

非甲烷总烃

粉尘

清洗废水

焊接烟尘

组装

检验发货

喷粉

风干

水洗3

磷化

水洗2

酸洗

水洗1

脱脂

固化

表调

焊接

钣金

折弯

塔冲

剪板

原材料

非甲烷总烃、颗粒物、漆渣

非甲烷总烃

焊接烟尘

非甲烷总烃

工件

喷底漆

干燥

焊接

涂腻子

打磨

喷面漆

干燥

组装

成品外售

调漆

非甲烷总烃、废漆桶、废固化剂桶

非甲烷总烃、颗粒物、漆渣

非甲烷总烃

颗粒物

图1    生产工艺流程及产污环节图