《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出该项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明该项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

| 项目名称 | 年产500MWH储能电池项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 许昌巨领能源科技有限公司 |
| 法人代表 | 付玉龙 | 联系人 | 张骏 |
| 通讯地址 | 许昌市许昌经济技术开发区五里岗路智能装备产业园3号-4号厂房 |
| 联系电话 | 13771942126 | 传真 | / | 邮政编码 | 461000 |
| 建设地点 | 许昌经济技术产业集聚区（含许昌经济开发区）五里岗路智能装备产业园3号-4号厂房 |
| 立项审批部门 | 许昌经济技术开发区管理委员会 | 批准文号 | 2018-411053-41-03-074927 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | C3849其他电池制造 |
| 占地面积 (平方米) | 24568 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 （万元） | 100000 | 其中：环保投资(万元) | 13 | 环保投资占总投资比例 | 0.013% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 | 2019年4月 |
| 1.项目由来 随着中国快速发展的经济对新型电池需求的增加，新型电池工业已成为全球经济发展的一个新热点。许昌巨领能源科技有限公司抓住商机，拟投资100000万元，租赁许昌经济技术产业集聚区（含许昌经济开发区）五里岗路智能装备产业园闲置厂房（3号-4号厂房，租赁合同见附件3），建设年产500MWH储能电池项目。本项目生产的储能电池具有清洁、廉价、长效等优点，是世界唯一通过“摇篮到摇篮”全生命周期清洁认证的电池。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院253号令）的相关规定，该项目应开展环境影响评价工作，并编制环境影响评价文件。另根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第44号）及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定的相关规定（生态环境部令 第1号），本项目属于“二十七、电气机械和器材制造业”-“78电气机械及器材制造”中的“其他（仅组装的除外）”类别，应编制环境影响报告表，应编制环境影响报告表。 受许昌巨领能源科技有限公司委托（委托书见附件1），我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，组织有关技术人员，在现场踏勘、资料收集、调查研究和征求当地环保部门意见的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，并结合该项目有关资料，编制了该项目的环境影响报告表。 项目租赁现有闲置厂房进行建设。根据现场勘查，本项目尚未开工建设。 3.地理位置及周围环境概况 本项目位于许昌经济技术产业集聚区（含许昌经济开发区）五里岗路智能装备产业园3号-4号厂房，地理位置图见附图1。 项目东临五里岗路；北侧为精智机器厂房（加工生产变压器外壳箱体）、惠捷电气厂房（加工生产变压器外壳箱体）；南侧紧邻空地，隔空地为南外环路；西侧为废弃建筑。距离本项目较近的敏感目标有南侧约186m处的三桥村居民、东侧约280m处的长村张乡中心幼儿园和西北侧约460m处的吴楼村。项目周围环境概况及敏感点示意图见附图2。 4.项目主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见表1。 表1 项目主要经济技术指标 序号 名称 单位 数量 备注 1 总投资 万元 100000 企业自筹 2 占地面积 平方米 25262.86 包含厂房占地、厂区道路占地 3 建筑面积 平方米 24568 包含3#厂房面积10730m2，4#厂房面积11618m2以及3#-4#厂房连通区面积2220m2 4 劳动定员 人 38 均不在厂区内食宿 5 工作制度 / 三班制，每班8h，年工作300天 / 5.项目组成及建设内容 该项目主要建设内容包括主体、辅助、公用、环保等工程，详见表2。 表2 项目组成及建设内容 工程类别 工程内容 建设规模 备注 主体工程 生产厂房 包含3#厂房、4#厂房以及3#-4#厂房中间连起来的建筑，均为1层，层高均为12m，总占地面积24568m2，总建筑面积24568m2。其中： ①3#厂房占地面积148×72.5=10730m2，建筑面积10730m2，主要布置负极压片生产线，以及预留生产区； ②3#-4#厂房连通区占地面积148×15=2220m2，建筑面积2220m2，主要布置正极压片生产线； ③4#厂房占地面积148×78.5=11618m2，建筑面积11618m2，主要布置全自动组装线。 租赁现有，钢结构 辅助工程 办公区 在3#厂房、4#厂房东侧隔出办公区，占地面积992m2，建筑面积992m2 公用工程 供电 由开发区供电所供电，厂区设有1台1000kW和1台600kW的变压器。 / 供水 由开发区自来水管道供水 / 排水 生活污水经化粪池处理后与去离子水制备浓水一起经厂区废水总排口，排入市政污水管道，进入许昌市屯南三达水务有限公司进一步处理。 / 环保工程 废水治理 1座2m3化粪池 环评建议 固废治理 1处20m2一般固废暂存场所，垃圾收集箱若干 环评建议 噪声治理 基础减振、厂房隔声等 环评建议 防渗措施 化粪池及污水管道做防渗处理；生产厂房应采取地面硬化等防渗措施，电解液贮存区防渗，设立必要的围堰及收集沟等 环评建议 6.项目产品方案及规模 项目年产500MWH储能电池，其主要产品方案及规模详见表3。 表3 项目主要产品方案及生产规模一览表 序号 产品名称 规格、型号 产量 备注 1 储能电池 2.94KWH/只 17万只/a 总储能为500MWH/年 其中项目电池所使用的正、负极材料均外购，正、负极片均在厂区内生产，电解质溶液也在厂区内配置。 产品图片如下： 产品展示图 产品内部构造示意图 7.项目主要原辅材料消耗 该项目营运期主要原辅材料消耗情况见表4。 表4 项目主要原辅材料消耗一览表 名称 规格型号/成分 年耗量 日常存储量及位置 备注 负极片生产原料 负极颗粒 磷酸钛钠STP+石墨+碳黑+粘合剂的混合颗粒 5000t/a 150t，原料库 外购，袋装 正极片生产原料 正极颗粒 锰酸锂LMO+石墨+碳黑+粘合剂的混合颗粒 8145t/a 200t，原料库 外购，袋装 电解质配置原料 硫酸钠 固态，袋装 717.06t/a 20t，原料库 外购 硫酸锂 固态，袋装 540.94t/a 18t，原料库 外购 电池组装配件 塑料盒 / 17万个/a 5000个，电池车间 外购 卡箍 / 17万个/a 5000个，电池车间 外购 长线 / 17万根/a 5000根，电池车间 外购 短线 / 17万根/a 5000根，电池车间 外购 底盘 / 17万个/a 5000个，电池车间 外购 弹簧 / 17万个/a 5000个，电池车间 外购 顶盖 / 17万个/a 5000个，电池车间 外购 线头 / 119万个/a 3.5万个，电池车间 外购 拉杆 / 17万个/a 5000个，电池车间 外购 螺帽 / 17万个/a 5000个，电池车间 外购 垫片 / 34万个/a 1万个，电池车间 外购 密封圈 / 34万个/a 1万个，电池车间 外购 不锈钢 卷状，上面涂有胶 1000m2/a 30m2，电池车间 外购，用作集流板 碳黑 粉末状 16.3625t/a 0.5t，电池车间 外购，刷在集流板上 隔膜 卷状 600m2/a 20m2，电池车间 / 主要原辅材料的理化性质如下： 表5 原辅材料主要成分的理化性质一览表 名称 理化性质 磷酸钛钠 分子式为NaH2(PO4)3，是一种聚阴离子型材料，具有NASICON快离子导体结构，三维的聚阴离子骨架使其具有高离子传导率和高结构稳定性的优点。但由于其本征电导率低，往往通过碳包覆、和导电材料复合等方法提高其导电性，并用作钠离子电池负极材料。而由于钠的沉积电位比锂高0.4V，磷酸钛钠在用作钠离子电池负极时，只能发生钠离子的嵌入和脱出反应，严重限制了其比能量。而在用作锂离子电池负极材料时，更低的放电电压使其可以发生转化反应，发挥更高的比容量。且与其他转化型负极材料相比，原位碳包覆的磷酸钛钠负极材料具有良好的导电骨架，其无定型产物能更好地分散于导电骨架中，结构稳定性好，生成的磷酸盐具有良好的锂离子传导性，可以加快锂离子的传输，从而使磷酸钛钠负极材料表现出优良的倍率性能和循环性能。 碳黑 又名炭黑，是一种无定形碳。轻、松而极细的黑色粉末，表面积非常大。 石墨 是元素碳的一种同素异形体，常温下单质碳的化学性质比较稳定，不溶于水、稀酸、稀碱和有机溶剂；不同高温下与氧反应燃烧，生成二氧化碳或一氧化碳；在卤素中只有氟能与单质碳直接反应；在加热下，单质碳较易被酸氧化；在高温下，碳还能与许多金属反应，生成金属碳化物。碳具有还原性，在高温下可以冶炼金属。 粘合剂 主要成分为苯乙烯丙烯酸共聚物。具有高粘度、高触变性，粒径微细，粘结力强，耐老化性优良，稳定性佳。 苯乙烯（C8H8）：是用苯取代乙烯的一个氢原子形成的有机化合物，乙烯基的电子与苯环共轭，不溶于水，溶于乙醇、乙醚中，暴露于空气中逐渐发生聚合及氧化。工业上是合成树脂、离子交换树脂及合成橡胶等的重要单体。 丙烯酸（C3H4O2）：是有机化合物，是最简单的不饱和羧酸，由一个乙烯基和一个羧基组成。纯的丙烯酸是无色澄清液体，带有特征的刺激性气味。它可与水、醇、醚和氯仿互溶。 共聚物：是由两种或更多单体聚合所形成的聚合物。共聚物的结构中具有至少两种结构单元，结构单元之间以化学键连接。 锰酸锂 分子式为LiMn2O4，是一种典型的离子晶体，作为电极材料具有价格低、电位高、环境友好、安全性能高等优点。 硫酸钠 无色、透明、大的结晶或颗粒性小结晶。分子式Na2SO4，分子量142.06，熔点884℃，沸点1404℃。不溶于乙醇，溶于水，溶于甘油。 硫酸锂 分子式Li2SO4，分子量109.94，无色单斜晶体或白色结晶状粉末，溶于水，不溶于丙酮和无水乙醇。由浓水溶液中结晶出的一水合硫酸锂十分稳定。有治疗躁狂抑郁性精神病的作用。 隔膜 将电池正、负级板分隔开来，防止两极接触造成短路，并且能使电解质中的离子通过，白色超薄膜。本项目使用人造棉作隔膜，人造棉是棉型人造短纤维的俗称。主要品种为以纤维素或蛋白质等天然高分子化合物的原料经过化学加工纺制的如棉型黏胶短纤维。 8.项目营运期主要设备 该项目主要设备见表6。 表6 项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号、主要技术规格 数量 备注 1 负极压片设备 球状压制机 含1套小袋开袋站（带称重计量装置）、密闭物料输送管道 1台 压片 2 正极压片设备 球状压制机 含1套小袋开袋站（带称重计量装置）、密闭物料输送管道 1台 压片 3 电解质配置设备 混合机 / 1套 电解质原料混合 4 沉淀储罐 / 1套 电解液静置沉淀 5 罐装站储罐 / 1套 电解质暂存 6 全自动组装生产线 智能机器人 / 22个 7 冲压机 18T 1台 8 激光焊机 / 1台 9 公用辅助设施 去离子水制备输送系统 0.5t/h 1套 / 10 压缩空气系统 / 1套 / 11 氮气制备输送系统 / 1套 / 9.产业政策符合性分析 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（发改委[2013]21号令），本项目属于“第一类 鼓励类”中“十九、轻工-16、锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等新型锂原电池”；且项目已在许昌经济技术开发区管理委员会备案，项目代码为：2018-411053-41-03-074927（详见附件2），因此该项目符合国家有关产业政策。 10.规划相符性分析 （1）与许昌市城市总体规划的相符性分析 1）城市性质 中原城市群地区性中心城市，中原经济区交通和物流枢纽城市，全国重要先进制造业基地，汉魏历史文化名城。 2）城市职能 ①基于中原崛起战略的职能：中原经济区“三化”协调、“四化”同步发展先行区；中原经济区商贸和物流枢纽；中原经济区先进制造业基地。 ②基于许昌城乡综合竞争力提升的职能：中原城市群地区中心城市；郑州都市区南部生态休闲消费中心；豫中南地区创新创业基地。 ③基于许昌区域形象塑造的职能：汉魏文化名城，国内知名旅游目的地和汉魏文化特色城市；林水特色生态城市，宜居、宜业、宜游、宜学、宜商魅力城区。 3）城市规模 人口规模：2020年中心城区人口规模125万人； 2030年中心城区人口规模190万人。 用地规模：2020年中心城区建设用地135平方公里，人均建设用地控制在108平方米以内；2030年中心城区建设用地189平方公里，人均建设用地99.73平方米。 4）城市总体布局 总体规划提出许昌中心城区构建“紧凑、集约、生态”型的城市空间形态，形成“一核两心、一轴三廊，绿环五片、组团发展”的“丰”字形空间结构。 “一核”：位于建安大道与永兴路之间，由市城乡一体化示范区主中心和行政文化中心组成的市域“复合城市中心”。重点培育高端服务功能。 “两心”：分别是老城商业中心和城乡一体化示范区副中心。老城商业中心是文化旅游商业服务中心；城乡一体化示范区副中心是许昌县的行政文化综合服务中心。 “一轴”：沿文峰路形成的主城区中部南北向发展轴。自南向北分别串联老城商业中心、行政文化中心、城乡一体化示范区主中心和城乡一体化示范区副中心，是引导城市空间向北拓展的主轴。 “三廊”：沿主城区内三条东西向干道形成的发展廊道。自北向南分别是新元大道、永兴路和许继大道-莲城大道。新元大道从城乡一体化示范区副中心通过，永兴路从城乡一体化示范区主中心通过，许继大道-莲城大道从老城商业中心和行政文化中心通过，引导主城区东中西三个区域互动发展，构建紧凑的城市发展格局。 “五片”：包括主城南片区、主城北片区、东北片区、东南片区和西南片区。主城南片区：行政文化和居住功能区。主城北片区：商务办公和居住功能区。东北片区：产业区。东南片区：产业和生活综合区。西南片区：产业和生活综合区。 根据《许昌市城市总体规划图（2015-2030）》（见附图4），该项目用地性质为工业用地，符合规划。 （2）许昌经济技术开发区规划及入区符合性分析 许昌经济技术开发区位于许昌市市区西南部，下辖长村张乡政府和龙湖街道办事处，与市区紧密相邻，1994年10月成立，1997年11月经河南省人民政府批准升级为省级开发区，2010年12月经国务院批准晋升为国家级经济技术开发区。2007年4月，许昌市委、市政府决定开发区代管许昌县的长村张乡和魏都区七里店办事处徐庄、罗庄、老户陈社区。代管区域面积59.5平方公里（其中城市规划区面积16.6平方公里），下辖23个村（社区），2个城市社区，总人口8万余人。 许昌市经济技术产业集聚区规划范围为：西外环以东，南外环以北，五里岗路以西，许由路及新兴路以南，占地面积16.6平方公里。许昌市经济技术产业集聚区属于许昌经济技术开发区范围内，故本次评价以许昌经济技术开发区规划环评为准。 1）规划范围 根据《河南许昌经济开发区总体发展规划环境影响报告书》及《河南省环境保护厅关于河南许昌经济开发区总体发展规划环境影响报告书的审查意见》（豫环审[2009]302号），河南许昌经济开发区（2010年12月经国务院批准晋升为国家级经济技术开发区）规划范围为：西外环以东，南外环以北，五里岗路以西，许由路及新兴路以南，总面积约为16.6km2。主要规划产业发展定位为巩固烟草配套、发制品产业，大力发展机电装备、生物医药、新材料、现代信息产业。 2）主导产业 烟草配套产业、发制品产业，大力发展机电装备产业、现代信息产业、新材料产业、生物医药产业。 3）限制和禁止的项目和行业 ①不符合开发区产业定位、污染排放较大的行业； ②投资强度低于120万元/亩的工业项目； ③以扩张生产能力、扩张生产规模为主的低水平重复建设项目； ④废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物及盐分含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目； ⑤工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目； ⑥一切国家法律、行政法规禁止的项目。这类项目包括：a.国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目、明令淘汰项目；b.生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染资源的项目；c.污染严重，破坏自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目；d.严禁引进不符合经济规模要求，经济效益差，污染严重的“十五小及新五小”企业。 4）许昌经济技术开发区入区原则 依据许昌经济技术开发区规划环评，在总体评价开发区总体发展规划的基础上，提出了经济技术开发区建设项目环保准入条件。入区项目原则如下： ①坚持高起点，发展技术含量高、附加价值高，引进符合国家产业政策和清洁生产要求的、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目； ②提高产品的关联度，发展系列产品，力求发挥各项目间的最佳协同效应； ③鼓励具有先进的、科学的环境管理水平，符合经济开发区产业定位的企业入区； ④注意生产装置的规模效益，鼓励在产业园内建设具有国际竞争能力的符合经济规模的生产装置； ⑤根据本地区环境承载能力控制经济技术开发区合理的发展规模，严格控制特殊污染因子项目的排放总量； ⑥在项目选择上应优先引进无污染、轻污染的工业企业入驻，严格控制污染排放较为严重的企业，特别是生产工艺中有特异污染因子排放的项目应慎重。 5）产业空间布局 根据总体规划用地布局，结合现状，规划三个居住区，分别布置在新兴路以南许由路以北，清泥河南段两侧、屯南、屯北村周围。 工业用地主要依托现状工业，以清泥河及居住用地分隔为三个开发区；清泥河以西阳光大道两侧、许由路以南工农路两侧及屯里路两侧。三个开发区分别布置六大支柱产业：国家电力电子系统产业园（占地212hm2）、机电装备产业、烟草配套产业、现代生物医药产业、新材料产业、发制品产业。 6）主导产业、空间布局、准入条件等相符性分析 本项目属于机电装备配套产业，符合主导产业政策。 本项目与许昌经济技术规划环评准入条件相符性分析见下表。 表7 项目与许昌经济技术规划环评准入条件相符性分析一览表 类别 内容 相符性分析 准入条件 鼓励类 1、机电电子制造业；2、现代信息产业，包括通信电缆制造业；3、新材料产业；4、生物医药产业；5、高新技术产业；6、仓储物流业。7、除以上行业外，还需遵循以下原则：①进区项目应使高科技含量高的、产品附加值高的项目，其生产工艺、设备和环保设施应达同类国际先进水平，至少是国内先进水平；②废水经预处理可达到园区污水处理厂的接管标准，并确保不影响污水处理厂的处理效果，“三废”排放能实现稳定达标排放；③投资强度不低于120万元/亩的工业项目 本项目属于机电装备配套产业。①项目生产工艺、设备和环保设施达到国内先进水平；②废水经预处理可达到园区污水处理厂的接管标准，且不影响污水处理厂的处理效果，“三废”排放能实现稳定达标排放；③项目总投资100000万元，占地面积24568m2（36.85亩），投资强度在2574万元/亩，符合经济开发区产业定位 限制和禁止类 不符合开发区产业定位、污染排放较大的行业； / 投资强度低于120万元/亩的工业项目； / 以扩张生产能力、扩张生产规模为主的低水平重复建设项目； / 废水含难降解的有机污染物、“三致”污染物及盐分含量较高的项目；废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目； / 工艺废气中含有难处理的、有毒有害物质的项目； / 一切国家法律、行政法规禁止的项目。这类项目包括：a.国际上和国家各部门禁止或准备禁止生产的项目、明令淘汰项目；b.生产方式落后、高能耗、严重浪费资源和污染资源的项目；c.污染严重，破坏自然生态和损害人体健康又无治理技术或难以治理的项目；d.严禁引进不符合经济规模要求，经济效益差，污染严重的“十五小及新五小”企业。 / 项目主要为电气机械和器材制造，属于《河南许昌经济开发区总体发展规划环境影响报告书》主导产业，符合主导产业政策，不属于限制和禁止引进的项目；项目污染物处理方式符合许昌经济技术开发区相关管理要求，且能实现达标排放。因此，本项目建设符合许昌经济技术开发区规划环评准入条件。 根据《许昌经济开发区总体规划及核心区土地利用规划图》（见附图5），该项目用地性质为工业用地，符合规划。根据许昌市城乡规划局经济技术开发区分局出具的关于项目的规划证明（见附件4），项目所在地用地性质为工业用地，符合开发区空间发展规划。 11.能源供给与给排水 （1）供电 该项目用电由许昌经济技术开发区供电所提供，厂区设有1台1000kW和1台600kW的变压器。 （2）给水 项目用水主要为主要为员工办公生活用水、生产用水和设备冷却水补充用水，使用自来水，由开发区自来水管道供给。全厂用水总量为4956m3/a。 （3）排水 项目无工艺废水产生；循环冷却水循环使用，不外排；主要废水为职工办公生活污水和去离子水制备浓水。生活污水经化粪池处理后与去离子水制备浓水一起经厂区废水总排口，排入市政污水管道，进入许昌市屯南三达水务有限公司进一步处理。 （4）其他 ①去离子水制备 本项目配置1套能力为0.5t/h的去离子水制备装置以供应生产线需求。去离子水制备采用的工艺为“砂滤+碳滤+反渗透（PVC）”。操作无需人工看守，水满自动停机，无水自动开机，自动控制器定时冲洗前置波料，Ic微电脑控制器自动冲洗反渗透膜，原水、去离子水电导率在线显示。设备产去离子水电导率≤5us/cm，去离子水制备效率能达到80%以上。 ②氮气制备 本项目氮气由制氮机制备，采用变压吸附方式制氮，经过2级纯化，纯度99.999%。制氮机排气压力0.4-0.6MPa，备有10m3储气罐。空气经压缩机压缩后进入空气储罐，利用加压吸附、降压解吸的原理从空气中吸附和释放氧气，从而分离出氮气。 制氮机是以空气为原料，利用物理方法将其中的氧和氮分离而获得氮气的设备。与传统制氮法相比，它具有工艺流程简单、自动化程度高、产气快、能耗低，产品纯度可在较大范围内根据用户需要进行调节，操作维护方便、运行成本较低、装置适应性较强等特点。 项目电解液静置沉淀工序需使用高纯氮气进行保护。 12.劳动定员及工作制度 营运期劳动定员为38人，均不在厂区内食宿。工作制度为三班制，每班8小时，年工作时间为300天。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，根据现场查看，项目尚未开工建设，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1.地理位置 许昌市位于河南省中部，北及西北与郑州市的新郑市、新密市和登封市相依，西及西南与平顶山和汝洲市、郏县毗邻，南与漯河市临颍县相接，东与周口地区的西华县和扶沟县相连，东北与开封市的尉氏县接壤。地理坐标为北纬33°16′~34°24′，东经113°03′~114°190′。南北宽53km，东西长约149km，市域总面积4996km2。 本项目位于许昌经济技术开发区。河南许昌经济开发区具有得天独厚的区位优势。依托主城，距许昌市区中心仅3公里，是一个入住密集、交通便利、工业发达、环境优美的新兴工业城区。工业门类齐全，已建成了以机电电力装备、烟草配套、发制品、生物医药、纳米新材料、现代信息等为支柱的产业结构。 2.地形地貌 许昌市处于伏牛山余脉向东平原过渡地区。地势大体由西向东南倾斜，地面坡降由百分之一过渡到二千分之一，平均坡度0.2～0.5‰；西部为低山丘陵，最高海拔1150m；东部为黄淮海平原西缘，最低海拔50m。地势西北高，东南低，自西北向东南缓慢倾斜。地貌景观呈东西向分带，按地貌成因及形态组合，可分为平原、山地和岗地三大类，其中平原面积3638km2，山地面积521.2km2，岗地面积836.8km2，分别占全市总面积的72.81%，10.43%，16.75%。项目所在地属于平原区，地形单一，地势平坦开阔，有利于本项目建设。 3.气象气候 许昌市属暖温带季风气候区，光照充足，热量丰富，降水适中，无霜期长，四季分明，夏季炎热，冬季寒冷，春季干旱，秋季凉爽。主要气候特征见下表。 表8 许昌市主要气候特征一览表 气象要素 特征名称 数据 备注 气温 年平均气温 14.7℃ / 极端最高气温 41.9℃ 1972年7月19日 极端最低气温 -17.4℃ 1955年1月6日 7月份平均气温 27.5℃ / 1月份平均气温 0.63℃ / 日照 年平均日照时数 2170 2h / 太阳辐射 年平均辐射总量 112.5千卡/cm2 / 无霜期 平均无霜期 216天 / 降水量 年平均降水量 727.7mm / 年最大降水量 1132mm 1964 年 年最小降水量 414.3mm 1961年 风 主导风向 东北偏北风 出现频率为11% 平均风速 2.6m/s / 4.水资源条件 （1）地表水文 许昌市属淮河流域沙颍河水系，河道流域面积较大的主要河流有清潩河、北汝河和颍汝干渠。清潩河是颍河最大的支流，源于新郑市，先后经长葛市、许昌县、魏都区、临颍县和鄢陵县，于鄢陵县汇入颍河，市境内支流有石梁河、小泥河、新沟河等；颍河干渠为人工河流由北汝河襄城县大陈闸枢纽工程起自西南向东北穿越文化河、运粮河、颍河等。全长43.2km，渠道最大宽度48m，最大输入量56.5m3/s。 2016年2月26日，许昌市政府向全市发出通知，原“清泥河”更名为“灞陵河”。灞陵河全长约20公里。它发源于许昌县，流经市区西部，在许昌经济开发区汇入小泥河。小泥河向东南流淌，在临颍县北部汇入清潩河。灞陵河目前的径流量约为每秒3立方米。 距离项目最近的地表水体为项目西南侧约450m处的灞陵河。 （2）地下水 许昌市以浅层地下水为主，主要靠降水渗透补水，该市地下水多年平均为5.64亿m3，可用量为4.8亿m3，水资源严重不足，再加上地下水的超量无序开采，日益加剧了水的供需矛盾，地下水位以年均0.54m的速度下降，中深层地下水平均每年下降4mm，形成了以许昌市和长葛市为中心的两个漏斗区，面积达187km2。浅层水的补给来源主要是大气降水的入渗，入渗系数在0.20左右，平水年份补给量约1300万立方米。其次是地表水体补给，另外还有一部分是灌溉用水的回渗，多年平均补给量为1405万m3。浅层地下水的流向由西北向东南方向流动，基本与地势倾斜方向一致，地下水力坡度很小，径流缓慢，侧向流经补给量与排泄量都很小，靠人工开采排泄。深层地下水主要接受地下径流补给，其次为越流补给，多年平均补给量为159万m3。其流量也为从西北向东南方向，其排泄主要靠人工开采。 5.土壤类型 许昌市全市土壤分为六个土类，十四个亚类，二十五个土属和四十六个土种，六个土类为棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、石质土和粗骨图。其中褐土、潮土、砂礓黑土为三个主要土类。 6.矿产资源 许昌拥有得天独厚的自然资源。现已探明的矿藏有煤、铝、矾土、耐火粘土、水泥灰岩、油土、石英沙等34 种；煤的探明储量约36 亿吨，多分布在襄城县、禹州市的西部。耐火粘土种类齐全，储量达1 亿吨，占全省储量的一半；铝土矿储量1亿吨，占全省的30%；天然油石矿矿质优良，是全国最大的油石基地之一。 7.生物多样性 许昌市属华北区豫西山地和黄淮平原植物区，全市有维管束植物124科、411属、719种，其中野生植物448种、栽培植物271种。许昌市动物区系属于华北区的黄淮平原亚区，全市共有主要动物135种。 据调查，项目周边500m范围内尚未发现列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。 8.文物古迹 许昌历史悠久，人杰地灵，境内文物古迹众多，其中的汉魏故城、关羽辞曹挑袍的灞陵桥、关羽秉烛夜读的春秋楼、曹操射鹿台、练兵台、屯田处、曹丕登基受禅台、神医华佗墓等三国胜迹颇为有名，因三国文化丰富，许昌被国家列入“三国文化旅游圈”的重要城市之一。经现场调查，评价范围500米内无相关文物古迹。 9.集中饮用水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办[2007]125号）和《许昌市城市集中式饮用水水源地环境保护规划》（许政[2008]62号），许昌市饮用水源保护区分为地表水和地下水水源保护区规划，主要有北汝河地表水饮用水源保护区、麦岭地下水饮用水源保护区、禹州颍河地表水饮用水源保护区、长葛地下水饮用源地保护区。 本项目位于许昌经济技术开发区，不涉及饮用水源保护区。

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） 1.环境空气 本项目位于许昌经济技术产业集聚区（含许昌经济开发区）五里岗路智能装备产业园3号-4号厂房，处于许昌市区范围内，大气环境质量现状参照2017年度《许昌市环境监测年鉴》中的数据说明，2017年大气监测统计结果显示：市区二氧化硫年均值为24µg/m3；二氧化氮年均值为44µg/m3；PM10年均值为107µg/m3；PM2.5年均值为63µg/m3；CO日均值为1.2mg/m3，O3 8小时平均值为108µg/m3。本区域中二氧化氨、PM10和PM2.5浓度已超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，主要原因是近年机动车数量快速增加及施工场地多。但是，目前环境空气质量尚能满足《河南省2017年持续打好打赢大气污染防治攻坚战行动方案》的要求，即到2017年年底，全省PM10年均浓度达到108µg/m3以下，PM2.5年均浓度达到74µg/m3以下。 2.地表水 距离项目最近的地表水体为项目西南侧约450m处的灞陵河。灞陵河全长约20公里。它发源于许昌县，流经市区西部，在许昌经济开发区汇入小泥河。小泥河向东南流淌，在临颍县北部汇入清潩河。评价以许昌市清潩河高村桥断面水质情况为准。根据2017年度《许昌市环境监测年鉴》中的监测数据： 表9 地表水现状监测与评价结果 单位：mg/L，pH无量纲 监测断面 监测项目 平均值 超标倍数 水体功能 清潩河高村桥断面 pH 8.0 0 Ⅳ类 COD 20 0 BOD5 2.3 0 氨氮 0.631 0 从监测结果可以看出，清潩河高村桥断面水质中各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准的规定限值要求。 3.地下水 根据2017年度《许昌市环境监测年鉴》，许昌市地下水水质为：pH7.8~8.4，总硬度年均值179mg/L，耗氧量年均值1.6mg/L，氨氮年均值0.084mg/L，氟化物年均值0.32mg/L，总大肠菌群年均值26个/L。主要水质指标均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 4.声环境 根据2017年度《许昌市环境监测年鉴》中功能区噪声监测统计数据，工业集中区环质量昼间57.3dB(A)，夜间46.9dB(A)，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 5.生态环境 本项目场址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一，生态敏感性低。本项目场址所在地区及周边无自然生态保护区和风景名胜区，生态环境状况良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，评价范围内没有发现有文物、名胜古迹和稀有动、植物种群等需特殊保护对象。主要环境保护目标见表10。 表10 主要环境保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 X Y 三桥村 0 -280 居民 大气环境 声环境 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 S 186m 长村张乡中心幼儿园 354 0 师生 大气环境 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 E 280m 吴楼村 -440 420 居民 NW 460m 灞陵河 / / / 地表水环境 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 SW 450m 备注：以项目厂址中心为原点，横向为X轴，竖向为Y轴。

| 环境质量标准 | 1.《环境空气质量标准》﹙GB3095-2012﹚表1二级 μg/m3 污染物名称 SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO（mg/m3） O3 1小时平均 500 200 / / 10 200 24小时平均 150 80 150 75 4 160（8小时） 年均值 60 40 70 35 / / 2.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1 Ⅳ类 mg/L，pH无量纲 污染物名称 pH COD BOD5 氨氮 Ⅳ类标准值 6~9 30 6 1.5 3.《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类 mg/L，pH无量纲 污染物 pH 氨氮 总硬度 耗氧量 氟化物 总大肠菌群 浓度限值 6.5~8.5 0.5 450 3.0 1.0 3.0个/100mL 4.《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.营运期废水执行《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表2间接排放标准及许昌市屯南三达水务有限公司进水水质要求 mg/L 污染因子 pH COD BOD5 SS NH3-N 《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表2间接排放标准 6~9 150 - 140 30 许昌市屯南三达水务有限公司进水水质要求 6~9 400 180 200 43 2.营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 3.《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
| 总量控制指标 | 本环评建议污染物总量指标 项目废水建议指标为：出厂区的废水污染物总量建议指标为COD 0.1328t/a、NH3-N 0.0089t/a。排入地表水的总量建议指标为COD 0.0380t/a，NH3-N 0.0019t/a。 |

1.工艺流程简述（图示）： 根据现场勘查，项目租赁现有闲置厂房进行建设，无土建工程，因此不再对施工期作评价。根据现场勘察，本项目尚未开工建设。项目污染影响时段主要为运营期。 项目生产工艺主要包含正、负极压片生产工序，以及电池组装工序（含电解液配置工序）。其工艺流程及产污环节详见图1~图5。 （1）正、负极压片 图1 正、负极压片生产工艺流程及产污环节示意图 正、负极压片生产工艺流程简述： 外购的正、负极颗粒使用小袋开袋站投料（带称重计量装置），通过密闭输送管道输送至球状压制机压制成片，合格产品即为正、负极片。残次品由正、负极造粒厂家回收重新生产。 本项目外购的正、负极颗粒较大，且含有粘合剂，不考虑投料粉尘；压片过程为常温冷压。该生产工序主要污染物为噪声、残次品。 （2）电池组装 图2 电池盒组装及电解液灌注生产工艺流程及产污环节示意图 注：*堆叠情况详见下图： 图3 堆叠情况示意图 电池组装工艺流程简述： ①电池盒组装：首先将成卷不锈钢（外购时涂有胶，不在厂区内涂胶）经切片成集流板（堆叠前刷一层碳黑粉，使其与电极片紧密结合），将成卷人造棉经穿孔和切割成隔膜，将塑料盒、电线头装配成盒，再与正极片和负极片按堆叠顺序进行堆叠，堆叠成松装盒，然后装上顶盖进行压缩、激光焊接成为未注电解质的电池盒。 ②电解质配置：先将硫酸钠、硫酸锂和去离子水按照一定的比例在混合机内混合均匀，外购的硫酸钠、硫酸锂固体颗粒较大，不考虑混料粉尘；为了保证电解质的质量，然后将混合均匀的电解质液体在储罐中静置沉淀，上清液经密闭管道转移到罐装站储罐内暂存待用，沉渣由厂家回收。 注：激光焊接是利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法，即激光辐射加热工件表面，表面热量通过热传导向内部扩散，通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率等参数，使工件熔化，形成特定的熔池。因此不产生焊接烟气。 ③电解质灌注：将配置好的电解质渗透到未注电解质的电池盒内，过量的电解质液体过滤和回收到罐装站储罐。 ④最终组装：电解质罐注后，与其他弹簧、螺帽、密封圈等配件经最终组装密封成电池产品。经检验成品电池入库，不合格的残次品（主要是电池储能达不到规格要求）与客户友好协商，低价外售。 本项目电池组装工序在密闭的全自动组装生产车间内进行（电解质配置工序除外）。全自动组装生产线图示如下： 图4 电池全自动组装生产线示意图 （5）去离子水制备工艺 项目设有1套0.5t/h去离子水制备设备，采用“砂滤+碳滤+反渗透（PVC）”工艺，其中，石英砂、活性炭过滤属于粗滤，仅去除水中的大颗粒物质，不会产生废水；反渗透膜过滤属于精滤，进一步除去水中的细小颗粒及未除去的Ca、Mg盐类等，会产生浓水。 其制备工艺流程如下： 图5 去离子水工艺流程及产污环节示意图 2.营运期产污环节分析 （1）废气 项目营运期无废气产生。 （2）废水 项目无工艺废水产生；主要废水为职工办公生活污水和去离子水制备浓水。 另外，由于本项目生产设备、物料储存和输送均位于厂房内部，厂区裸露地面不存在化学品污染风险，因此，本评价不考虑初期雨水。 （3）噪声 主要来源于生产厂房内球状压制机、各类风机、泵等高噪声设备运行时产生的噪声。 （4）固废 一般工业固体废物：①不合格的正、负极片残次品，②不锈钢切片生产集流板产生的废钢边角料，③隔膜穿孔与切割过程中产生的废隔膜边角料，④不合格的电池残次品，⑤去离子水制备设备更换的滤芯、反渗透膜，⑥电解质溶液沉淀沉渣； 生活垃圾：职工办公生活产生的生活垃圾。 3.营运期源强分析 3.1废水 本项目用水主要为员工办公生活用水和生产用水。 （1）生活用、排水 项目劳动定员为38人，均不在厂区内食宿。参照河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41T385-2014），用水定额取40L/(人·d)，则项目员工生活用水量为1.52m3/d（456m3/a），产污系数按0.8计，则项目员工生活污水产生量为1.22m3/d（366m3/a）。经类比同类项目，生活污水主要污染物及产生浓度分别为COD300mg/L、BOD5180mg/L、SS200mg/L、NH3-N25mg/L。 评价建议设1座2m3化粪池，生活污水经化粪池处理后与去离子水制备浓水一起经厂区废水总排口，排入市政污水管道，进入许昌市屯南三达水务有限公司进一步处理。 （2）生产用水 项目生产用水主要为电解质配置工序，使用去离子水。生产用去离子水随电解质进入产品中，无工艺废水产生。 项目设有1套0.5t/h去离子水制备设备，采用“砂滤+碳滤+反渗透（PVC）”工艺，其中，石英砂、活性炭过滤属于粗滤，仅去除水中的大颗粒物质，不会产生废水；反渗透膜过滤属于精滤，进一步除去水中的细小颗粒及未除去的Ca、Mg盐类等，会产生浓水。去离子水制备效率能达到80%以上，项目去离子水总用量为12m3/d（3600m3/a），需要新鲜自来水量15m3/d（4500m3/a）。去离子水制备浓水产生量为3m3/d（900m3/a），该部分废水主要成分为SS和盐分等，无其他的有毒有害物质，属清净下水。类比同行业废水水质，该部分废水污染物产生浓度分别约为COD50mg/L、SS30mg/L，经厂区废水总排口，排入市政污水管道。 综上，项目用水总量为16.52m3/d（4956m3/a），废水产生总量为4.22m3/d（1266m3/a），包含生活污水（1.22m3/d，366m3/a）和去离子水制备浓水（3m3/d，900m3/a）。 项目水平衡见下图。 图6 项目厂区水平衡示意图 t/d 项目废水产排情况见下表： 表11 项目营运期废水产排情况一览表 废水种类 废水量 主要污染物产排情况 m3/d m3/a 污染物 COD BOD5 SS NH3-N 去离子水制备浓水 3 900 产生浓度（mg/L） 50 / 30 / 产生量（t/a） 0.0450 / 0.0270 / 排放浓度（mg/L） 50 / 30 / 排放量（t/a） 0.0450 / 0.0270 / 生活污水 1.22 366 产生浓度（mg/L） 300 180 200 25 产生量（t/a） 0.1098 0.0659 0.0732 0.0092 化粪池处理效率% 20 15 40 3 排放浓度（mg/L） 240 153 120 24.25 排放量（t/a） 0.0878 0.0560 0.0439 0.0089 厂区废水总排口废水 4.22 1266 排放浓度（mg/L） 104.90 44.23 56.00 7.03 排放量（t/a） 0.1328 0.0560 0.0709 0.0089 《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表2间接排放标准 150 - 140 30 许昌市屯南三达水务有限公司进水水质要求 400 180 200 43 3.3 噪声 项目营运期噪声主要来源于生产厂房内球状压制机、各类风机、泵等高噪声设备运行时产生的噪声，噪声源强约为75~85dB（A）。 3.4 固体废物 该项目的固体废物主要为一般工业固废和职工生活垃圾。 （1）一般工业固废 不合格的正、负极片残次品：主要为压片过程中不合格的正、负极片，产生量约13t/a。收集后暂存于厂区一般固废暂存场，由正、负极造粒厂家回收重新生产。 废钢边角料：不锈钢切片生产集流板产生的废钢边角料，约1m2/a，收集后暂存于厂区一般固废暂存场，定期由厂家回收再利用。 废隔膜边角料：隔膜穿孔与切割过程中产生的废隔膜边角料，约0.6m2/a，收集后暂存于厂区一般固废暂存场，定期由厂家回收再利用。 不合格的电池残次品：主要为产品检验储能达不到规格要求的电池，产生量控制在25ppm，约5只/年，与客户友好协商，低价外售。可不作工业固废考虑。 去离子水制备设备更换的滤芯、反渗透膜：项目去离子水制备设备石英砂、活性炭及反渗透膜装置长时间使用后，由于过滤杂质增多会影响过滤效果，因此，需要定期进行更换，类比同行业生产情况，项目更换的石英砂、活性炭、反渗透膜量约0.1t/a，厂家更换时直接返回厂家处理。 电解质溶液沉淀沉渣：根据企业提供资料，该沉渣产生量约0.2t/a，由厂家回收。 （2）生活垃圾 项目职工人数为38人，职工生活垃圾产生量按每人每天平均0.5kg计，年工作天数300天，则项目生活垃圾年产生量为5.7t/a。生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门定期清运。

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （366m3/a） | COD | 300mg/L；0.1098t/a | 废水总量1266m3/a COD 104.90mg/L；0.1328t/a BOD5 44.23mg/L；0.0560t/a SS 56.00mg/L；0.0709t/a NH3-N 7.03mg/L；0.0089t/a |
|  |  | BOD5 | 180mg/L；0.0659t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L；0.0732t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L；0.0092t/a |  |
|  | 去离子水制备浓水 （900m3/a） | COD | 50mg/L；0.0450t/a |  |
|  |  | SS | 30mg/L；0.0270t/a |  |
| 固 体 废 物 | 压片工序 | 正、负极片残次品 | 13t/a | 厂家回收 |
|  | 集流板生产 | 废钢边角料 | 1m2/a | 厂家回收 |
|  | 隔膜穿孔与切割 | 废隔膜边角料 | 0.6m2/a | 厂家回收 |
|  | 检验工序 | 电池残次品 | 5只/年 | 低价外售 |
|  | 去离子水制备设备 | 定期更换的滤芯、反渗透膜 | 0.1t/a | 厂家回收 |
|  | 配置电解质 | 沉渣 | 0.2t/a | 厂家回收 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 5.7t/a | 委托环卫部门定期清运 |
| 噪 声 | 项目营运期噪声主要来源于高噪声设备运行时产生的噪声，噪声源强约为75~85dB(A)，采取基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减后，项目各厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，最近敏感点处噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |
| 主要生态影响 项目租赁现有闲置厂房进行建设，不新增用地，无土建工程，对周围生态环境无明显影响。 |

1.营运期环境影响分析 1.1 地表水环境影响分析 项目营运期废水主要为生活污水和去离子水制备浓水，废水产生总量为4.22m3/d（1266m3/a）。经计算，经化粪池预处理后的生活污水和去离子水制备浓水混合废水排放浓度及排放量分别为COD104.90mg/L、0.1328t/a，BOD544.23mg/L、0.0560t/a，SS56.00mg/L、0.0709t/a，NH3-N7.03mg/L、0.0089t/a，满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表2间接排放标准和许昌市屯南三达水务有限公司进水水质要求。生活污水经化粪池处理后与去离子水制备浓水一起经厂区废水总排口，排入市政污水管道，进入许昌市屯南三达水务有限公司进一步处理。 进入污水厂处理可行性分析： 许昌市屯南三达水务有限公司位于许昌经济技术开发区南部灞陵河以东，工农路与昌平路交叉口西南角，一期工程已于2013年12月投入试运行，处理规模3.0万m3/d，配套管网长25.097公里，采用A2/O工艺，截止目前平均进厂污水量已达到2.8万m3/d，尚有余量，进水水质分别为COD≤400mg/L，BOD5≤180mg/L，SS≤200mg/L，氨氮≤43mg/L；出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。一期工程配套建设有人工湿地，经人工湿地处理后出水水质应满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体要求，即COD≤30mg/L，BOD5≤6mg/L，氨氮≤1.5mg/L。 许昌市屯南三达水务有限公司服务范围为西外环以东、南外环以北、京广铁路以西、瑞祥西路以南，灞陵河、幸福渠以西、以南区域，根据实际调查情况，本项目厂址位于许昌市屯南三达水务有限公司收水范围内，本项目废水排入许昌市屯南三达水务有限公司进行深度处理可行。 通过采取上述措施后，本项目运营期产生的废水对周围地表水环境影响较小。 1.2 声环境影响分析 项目营运期噪声主要来源于生产厂房内球状压制机、各类风机、泵等高噪声设备运行时产生的噪声，噪声源强约为75~85dB（A）。营运期各高噪声设备的噪声值见表12。 表12 主要高噪声设备噪声源 单位：dB（A） 序号 设备名称 数量 噪声源强 噪声治理措施 治理后生产厂房外1m处噪声 1 球状压制机 2台 75 基础减震，风机消声，车间、厂房隔声等 46.4 2 风机 若干 85 3 泵 若干 85 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本环评采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的推荐模式进行预测。 （1）衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： 式中： LA(r) —距离声源r米处噪声预测值，[dB(A)]； LA(r0) —距离声源r0米处噪声预测值，[dB(A)]； r0 —参照点到声源的距离，（m）； r —预测点到声源的距离，（m）。 （2）噪声预测 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，[dB(A)]； Leqb—预测点的背景值，[dB(A)]。 各噪声源经过距离衰减后，对项目厂界及最近敏感点处噪声预测结果见表13。 表13 厂区厂界及最近敏感点处噪声预测值 单位：dB（A） 预测点 项目 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 声环境敏感点三桥村 生产厂房 距离 1m 1m 1m 1m 186m 贡献值 46.4 46.4 46.4 46.4 1.0 背景值（昼/夜） / / / / 57.3/46.9 预测值（昼/夜） 46.4/46.4 46.4/46.4 46.4/46.4 46.4/46.4 57.3/46.9 执行标准（昼/夜） 60/50 60/50 60/50 60/50 60/50 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 由上表可知，项目营运期间各厂界昼夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，最近敏感点（三桥村）处昼夜间噪声预测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，项目营运期噪声对周围环境影响较小。 1.3 固体废物影响分析 该项目的固体废物主要为一般工业固废和职工生活垃圾。 （1）一般工业固废 不合格的正、负极片残次品：主要为压片过程中不合格的正、负极片，产生量约13t/a。收集后暂存于厂区一般固废暂存场，由正、负极造粒厂家回收重新生产。 废钢边角料：不锈钢切片生产集流板产生的废钢边角料，约1m2/a，收集后暂存于厂区一般固废暂存场，定期由厂家回收再利用。 废隔膜边角料：隔膜穿孔与切割过程中产生的废隔膜边角料，约0.6m2/a，收集后暂存于厂区一般固废暂存场，定期由厂家回收再利用。 不合格的电池残次品：主要为产品检验储能达不到规格要求的电池，产生量控制在25ppm，约5只/年，与客户友好协商，低价外售。可不作工业固废考虑。 去离子水制备设备更换的滤芯、反渗透膜：项目去离子水制备设备石英砂、活性炭及反渗透膜装置长时间使用后，由于过滤杂质增多会影响过滤效果，因此，需要定期进行更换，类比同行业生产情况，项目更换的石英砂、活性炭、反渗透膜量约0.1t/a，厂家更换时直接返回厂家处理。 电解质溶液沉淀沉渣：根据企业提供资料，该沉渣产生量约0.2t/a，由厂家回收。 （2）生活垃圾 营运期职工生活垃圾产生量5.7t/a。生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运。 综上，该项目采取以上措施后固废均得到合理有效的处理，对环境的影响较小。 1.4 地下水和土壤环境影响分析 本项目对地下水的影响主要对象为浅层地下水，可能对地下水产生影响的环节有装置内液体物料泄漏，若在没有防渗时，泄漏物质污染土壤进而污染地下水。所以本次对地下水的防渗提出要求。 （1）完善项目废水收集设施，化粪池及污水管道做防渗处理，以减少事故废水任意漫流对土壤和地下水造成的污染。 （2）生产厂房应采取地面硬化等防渗措施，电解液贮存区防渗，设立必要的围堰及收集沟，减少事故废水的入渗量，以减轻对土壤和地下水的影响。 （3）事故废水经收集后，应及时处理，不应长期储存放置。 （4）应定时定期对事故应急设施及其配套管网进行维护，保证应急设施能随时投入运行。 在采取上述措施后，本项目对地下水和土壤的影响很小。 2.总量分析 （1）废气污染物总量控制指标 本项目营运期无废气产生，不涉及废气总量控制指标。 （2）废水总量控制指标 项目废水主要为生活污水和去离子水制备浓水，外排废水总量为1266m3/a，COD、氨氮出厂浓度分别为104.90mg/L、7.03mg/L，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和许昌市屯南三达水务有限公司进水水质要求，进入许昌市屯南三达水务有限公司，并通过人工湿地深度处理，处理后主要污染物排放浓度达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准（COD≤30mg/L、氨氮≤1.5mg/L），排入灞陵河。 本项目新增出厂排放量为： COD总量=废水排放量总量×废水出厂浓度=1266×104.90×10-6 =0.1328（t/a） 氨氮总量=废水排放量总量×废水出厂浓度=1266×7.03×10-6 =0.0089（t/a）。 本项目新增入环境排放量： COD总量=废水排放量总量×废水入河浓度=1266×30×10-6 =0.0380（t/a） 氨氮总量=废水排放量总量×废水入河浓度=1266×1.5×10-6 =0.0019（t/a）。 （3）本环评建议污染物总量指标 项目废水建议指标为：出厂区的废水污染物总量建议指标为COD 0.1328t/a、NH3-N 0.0089t/a。排入地表水的总量建议指标为COD 0.0380t/a，NH3-N 0.0019t/a。 本项目新增总量将按照河南省人民政府发布的《河南省主要污染物排放总量预算管理办法》执行，按照倍量替代的原则，从许昌市预支增量中予以解决，使项目建设满足区域总量控制指标及“区域增产不增污”的要求。 3.选址可行性分析 本项目位于许昌经济技术产业集聚区（含许昌经济开发区）五里岗路智能装备产业园3号-4号厂房。项目东临五里岗路；北侧为精智机器厂房（加工生产变压器外壳箱体）、惠捷电气厂房（加工生产变压器外壳箱体）；南侧紧邻空地，隔空地为南外环路；西侧为废弃建筑。距离本项目较近的敏感目标有南侧约186m处的三桥村居民、东侧约280m处的长村张乡中心幼儿园和西北侧约460m处的吴楼村。 项目主要为电气机械和器材制造，属于《河南许昌经济开发区总体发展规划环境影响报告书》主导产业，符合主导产业政策，不属于限制和禁止引进的项目；项目污染物处理方式符合许昌经济技术开发区相关管理要求，且能实现达标排放。因此，本项目建设符合许昌经济技术开发区规划环评准入条件。根据《许昌市城市总体规划图（2015-2030）》及《许昌经济开发区总体规划及核心区土地利用规划图》，该项目用地性质为工业用地，符合规划。根据许昌市城乡规划局经济技术开发区分局出具的关于项目的规划证明，项目所在地用地性质为工业用地，符合开发区空间发展规划。 本项目营运过程产生的废水、噪声经采取相应措施后均能达标排放，固废能得到合理的处理和处置。对环境影响较小。 综上所述，评价认为从环保角度分析，该项目选址可行。 4.环保投资 本项目总投资为100000万元，其中工程环保投资约为13万元，占项目总投资的0.013%。工程环保设施及环保投资估算见表14。 表14 环保投资估算一览表 类别 污染源 环保设施/验收内容 环保投资（万元） 废水 生活污水、去离子水制备浓水 1座2m3化粪池。生活污水经化粪池处理后与去离子水制备浓水一起经厂区废水总排口，排入市政污水管道，进入许昌市屯南三达水务有限公司进一步处理 2 噪声 设备噪声 基础减震、厂房隔声、风机安装消声器等 4 固废 不合格的正、负极片残次品，废钢边角料，废隔膜边角料，不合格的电池残次品，去离子水制备设备更换的滤芯、反渗透膜，电解质溶液沉淀沉渣 1处20m2一般固废暂存场所 2 生活垃圾 垃圾收集箱若干，集中收集后，由当地环卫部门定期清运 其他 防渗措施 化粪池及污水管道做防渗处理；生产厂房应采取地面硬化等防渗措施，电解液贮存区防渗，设立必要的围堰及收集沟 5 合计 13 5.环保验收 本项目竣工环保验收内容详见表15。 表15 竣工环保设施验收一览表 类别 污染源 验收内容 验收标准 废水 生活污水、去离子水制备浓水 1座2m3化粪池。生活污水经化粪池处理后与去离子水制备浓水一起经厂区废水总排口，排入市政污水管道，进入许昌市屯南三达水务有限公司进一步处理 满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表2间接排放标准和许昌市屯南三达水务有限公司进水水质要求 噪声 设备噪声 基础减震、厂房隔声、风机安装消声器等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 一般工业固废 1处20m2一般固废暂存场所 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单 生活垃圾 垃圾收集箱若干，集中收集后，由当地环卫部门定期清运 / 其他 防渗措施 化粪池及污水管道做防渗处理；生产厂房应采取地面硬化等防渗措施，电解液贮存区防渗，设立必要的围堰及收集沟 设置

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水、去离子水制备浓水 | COD BOD5 SS NH3-N | 生活污水经化粪池处理后与去离子水制备浓水一起经厂区废水总排口，排入市政污水管道，进入许昌市屯南三达水务有限公司进一步处理 | 满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表2间接排放标准和许昌市屯南三达水务有限公司进水水质要求 |
| 固 体 废 物 | 压片工序 | 正、负极片残次品 | 厂家回收 | 合理处理处置，影响较小 |
|  | 集流板生产 | 废钢边角料 | 厂家回收 |  |
|  | 隔膜穿孔与切割 | 废隔膜边角料 | 厂家回收 |  |
|  | 检验工序 | 电池残次品 | 低价外售 |  |
|  | 去离子水制备设备 | 定期更换的滤芯、反渗透膜 | 厂家回收 |  |
|  | 配置电解质 | 沉渣 | 厂家回收 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 项目营运期噪声主要来源于高噪声设备运行时产生的噪声，噪声源强约为75~85dB(A)，采取基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减后，项目各厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，最近敏感点处噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |
| 生态保护措施及预期效果： / |

一、结论 1.项目概况 许昌巨领能源科技有限公司年产500MWH储能电池项目为新建项目，租赁许昌经济技术产业集聚区（含许昌经济开发区）五里岗路智能装备产业园3号-4号厂房进行建设。项目总投资100000万元，总占地面积25262.86m2，总建筑面积24568m2，生产工艺主要包含正、负极压片生产工序，以及电池组装工序（含电解液配置工序）。建成后可年产17万只2.94KWH/只的储能电池，总储能为500MWH/a。劳动定员为38人，均不在厂区内食宿。工作制度为三班制，每班8小时，年工作时间为300天。 2.产业政策相符性分析 经查《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（发改委[2013]21号令），本项目属于“第一类 鼓励类”中“十九、轻工-16、锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等新型锂原电池；锂离子电池、氢镍电池、新型结构（卷绕式、管式等）密封铅蓄电池等动力电池；储能用锂离子电池和新型大容量密封铅蓄电池；超级电池和超级电容器”；且项目已在许昌经济技术开发区管理委员会备案，项目代码为：2018-411053-41-03-074927，因此该项目符合国家有关产业政策。 3.项目选址可行性分析 本项目位于许昌经济技术产业集聚区（含许昌经济开发区）五里岗路智能装备产业园3号-4号厂房。项目东临五里岗路；北侧为精智机器厂房（加工生产变压器外壳箱体）、惠捷电气厂房（加工生产变压器外壳箱体）；南侧紧邻空地，隔空地为南外环路；西侧为废弃建筑。距离本项目较近的敏感目标有南侧约186m处的三桥村居民、东侧约280m处的长村张乡中心幼儿园和西北侧约460m处的吴楼村。 项目主要为电气机械和器材制造，属于《河南许昌经济开发区总体发展规划环境影响报告书》主导产业，符合主导产业政策，不属于限制和禁止引进的项目；项目污染物处理方式符合许昌经济技术开发区相关管理要求，且能实现达标排放。因此，本项目建设符合许昌经济技术开发区规划环评准入条件。根据《许昌市城市总体规划图（2015-2030）》及《许昌经济开发区总体规划及核心区土地利用规划图》，该项目用地性质为工业用地，符合规划。根据许昌市城乡规划局经济技术开发区分局出具的关于项目的规划证明，项目所在地用地性质为工业用地，符合开发区空间发展规划。 本项目营运过程产生的废水、噪声经采取相应措施后均能达标排放，固废能得到合理的处理和处置。对环境影响较小。 综上所述，评价认为从环保角度分析，该项目选址可行。 4.环境质量现状 （1）环境空气 参照2017年度《许昌市环境监测年鉴》中的数据说明，2017年大气监测统计结果显示：市区二氧化硫年均值为24µg/m3；二氧化氮年均值为44µg/m3；PM10年均值为107µg/m3；PM2.5年均值为63µg/m3；CO日均值为1.2mg/m3，O3 8小时平均值为108µg/m3。本区域中二氧化氨、PM10和PM2.5浓度已超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）地表水 评价以许昌市清潩河高村桥断面水质情况为准。根据2017年度《许昌市环境监测年鉴》中的监测数据，清潩河高村桥断面水质中各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准的规定限值要求。 （3）地下水 根据2017年度《许昌市环境监测年鉴》，许昌市地下水主要水质指标均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 （4）声环境 根据2017年度《许昌市环境监测年鉴》中功能区噪声监测统计数据，工业集中区环质量昼间57.3dB(A)，夜间46.9dB(A)，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 5.营运期对环境的影响与防治措施 （1）废气 项目营运期无废气产生。 （2）废水 项目营运期废水主要为生活污水和去离子水制备浓水，废水产生总量为4.22m3/d（1266m3/a）。生活污水经化粪池处理后与去离子水制备浓水一起经厂区废水总排口，排入市政污水管道，进入许昌市屯南三达水务有限公司进一步处理。对周围地表水环境影响较小。 （3）噪声 项目营运期噪声主要来源于生产厂房内球状压制机、各类风机、泵等高噪声设备运行时产生的噪声，噪声源强约为75~85dB（A），采取基础减振、厂房隔声等措施。经预测，项目营运期间各厂界昼夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，最近敏感点（三桥村）处昼夜间噪声预测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，项目营运期噪声对周围环境影响较小。 （4）固体废物 该项目的固体废物主要为一般工业固废和职工生活垃圾。 一般工业固废：不合格的正、负极片残次品，废钢边角料，废隔膜边角料由厂家回收；不合格的电池残次品低价外售；去离子水制备设备更换的滤芯、反渗透膜由厂家回收；电解质溶液沉淀沉渣由厂家回收。 生活垃圾：集中收集后，由环卫部门定期清运。 综上，本项目产生的固废均得到合理有效的处理，固废对环境的影响较小。 （5）地下水防渗 本次对地下水的防渗提出要求：①完善项目废水收集设施，化粪池及污水管道做防渗处理，以减少事故废水任意漫流对土壤和地下水造成的污染。②生产厂房应采取地面硬化等防渗措施，电解液贮存区防渗，设立必要的围堰及收集沟，减少事故废水的入渗量，以减轻对土壤和地下水的影响。③事故废水经收集后，应及时处理，不应长期储存放置。④应定时定期对事故应急设施及其配套管网进行维护，保证应急设施能随时投入运行。在采取上述措施后，本项目对地下水和土壤的影响很小。 6.环保投资 本项目总投资为100000万元，其中工程环保投资约为13万元，占项目总投资的0.013%。 7.总量控制 项目废水建议指标为：出厂区的废水污染物总量建议指标为COD 0.1328t/a、NH3-N 0.0089t/a。排入地表水的总量建议指标为COD 0.0380t/a，NH3-N 0.0019t/a。 二、评价建议与要求 1、按照环保“三同时”要求，切实落实废气、废水、噪声防治措施，并加强日常管理，确保各类污染物达标排放，并接受当地环保部门监督检查。 2、生活垃圾要集中定点收集，纳入生活垃圾清运系统，不得随意乱扔乱丢。 3、固体废物要及时整理，集中收集，放置指定地点，定期清运。 4、增强环保意识，加强员工环保知识培训。 5、加强项目区的绿化美化工作，提高生态环境质量。 综上所述，许昌巨领能源科技有限公司年产500MWH储能电池项目符合国家有关产业政策，符合许昌市和许昌经济开发区规划，选址可行。项目营运期采取的污染防治措施有效可行；产生的废气、废水、噪声均能够达标排放，固体废物得到合理有效处置。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目拟选厂址的建设是可行的。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围环境概况及敏感点示意图 附图3 项目厂区平面布置图 附图4 本项目在许昌市城市总体规划中的位置图 附图5 本项目在许昌经济技术开发区分区规划及核心区城市设计中的位置图 附图6 项目及周边现状照片 附件1 项目委托书 附件2 项目备案确认书 附件3 项目厂房租赁合同 附件4 许昌市城乡规划局经济技术开发区分局出具的关于项目的规划证明 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

负极颗粒

正极颗粒

压片

压片

噪声、残次品

负极片

不锈钢（涂有胶）

切片

集流板（刷碳黑粉）

塑料盒、电线头

废钢

装配

堆叠*

人造棉

穿孔与切割

废料

隔膜

装配盒

正极片、负极片

松装盒

压缩、激光焊接

顶盖

未注电解液的电池盒

硫酸钠

硫酸锂

去离子水

沉渣

混合

沉淀

上清液

罐装站储罐

N2

电解质

N2

电解质渗透

过量电解质过滤和回收

其他弹簧、螺帽、密封圈等配件

组装密封

成品电池入库

残次品

检验

正极片

正极片

集流板

集流板

负极片

负极片

隔膜

······

1组（1.5V/电极片×4片=6V）

共8组（48V）

装配盒

······

噪声、残次品

正极片

随电解质进入产品

去离子水

12

4.22

浓水3

去离子水制备

15

办公生活

1.22

0.30

1.52

新鲜水16.52

化粪池

1.22

污水处理厂

自来水

石英砂过滤器

活性炭过滤器

反渗透膜过滤

去离子水

粗滤

精滤

更换的滤芯

更换的滤芯

更换的反渗透膜、浓水