许环建审〔2020〕1号

许昌市生态环境局

关于平煤隆基新能源科技有限公司

年产4GW高效单晶硅电池片（二期）项目

环境影响报告书的批复

平煤隆基新能源科技有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91411025MA3XBM3445）上报的由河南咏蓝环境科技有限公司编制完成的《平煤隆基新能源科技有限公司年产4GW高效单晶硅电池片（二期）项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉。该项目审批事项已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目位于襄城县产业集聚区平煤隆基新能源科技有限公司厂区内，扩建项目占地73617.55m2，新建16条生产线，新增产能为年产2GW高效单晶硅电池片，扩建后全厂总产能为年产4GW高效单晶硅电池片。主要建设内容为主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程等。

三、你公司应按照有关规定，向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

四、项目外排污染物应满足以下要求：

（一）废气

1、制绒机酸洗、返工片清洗机酸洗及石英管清洗机酸洗废气经设备玻璃罩密闭负压收集，化学品间酸储罐废气经呼吸孔密闭收集，废气经收集后分别采用2套二级碱喷淋塔处理，尾气通过2根25m高排气筒排放。HCl、NOx、氟化物的排放浓度应满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)限值要求。

2、扩散炉制结反应废气由密闭炉腔内直接接管道引出后，采用2套一级碱喷淋塔处理，处理后通过2根25m高排气筒排放。Cl2的排放浓度应满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)限值要求。

3、刻蚀机刻蚀废气经设备玻璃罩密闭负压收集后，采用2套四级酸碱喷淋塔处理，处理后尾气通过2根25m高排气筒排放。净化后的尾气中NOx、氟化物浓度应满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)限值要求；硫酸雾的排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)限值要求。

4、PSG清洗机酸洗废气及石墨舟清洗机酸洗废气经设备玻璃罩密闭负压收集，采用2套二级碱喷淋塔处理，尾气通过2根25m高排气筒排放。氟化物排放浓度应满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)限值要求。

5、镀氧化铝膜废气由管道引入GNBS设备中处理，内设燃烧器+水喷淋装置，燃烧后废气通过石墨舟酸洗废气的碱喷淋塔排气筒排放。

6、PECVD炉镀氮化硅膜过程中产生的硅烷废气采用2套燃烧桶+袋式除尘器+水喷淋塔+酸喷淋塔处理，净化后的废气由2根25m高排气筒排放；处理后废气中颗粒物的排放浓度应满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)限值要求，NH3排放应满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)限值要求。

7、丝网印刷、烘干及烧结工序，产生的有机废气经设备玻璃罩密闭负压收集后合并采用2套“沸石转轮吸附+RTO燃烧塔”处理，净化后的废气由2根高25m排气筒排放。NMHC的排放浓度应满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚〔2017〕162号文）中的排放建议值要求（非甲烷总烃80mg/m3），并安装VOCs在线自动监测装置，且与环保部门联网。

8、项目新建2台6t/h燃气热水锅炉，年运行时间30天（合计720h），燃料为清洁能源天然气，锅炉采用“低氮燃烧器+烟气循环技术”，燃烧废气经1根15m高排气筒排放。尾气中颗粒物排放浓度，NOx、SO2排放浓度应满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)限值要求和《河南省2019年度锅炉综合整治方案》限值要求。同时对一期工程的2台4t/h燃气锅炉完成低氮改造。待集中供热能满足项目生产要求时，应拆除所有天然气锅炉。

9、本项目扩建工程污水处理站酸性废水收集池、生物处理池加盖密闭，酸性废水暂存过程中产生的酸性废气经密闭负压收集后采用1套一级碱喷淋塔处理，尾气通过1根15m高排气筒排放。氟化物排放浓度应满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）。恶臭气体负压收集后引入1套生物除臭滤池处理，处理后的废气通过1根15m高的排气筒排放。NH3、H2S排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2限值要求。

（二）废水

# 扩建工程产生的废水包括生产废水（浓酸废水、浓碱废水、稀酸废水、稀碱废水、酸雾塔排水、硅烷塔排水）、生活污水及清净下水等。生产废水采用“二级物化除氟+安邦脱氮+A/O生化”工艺处理（其中物化除氟处理能力7200m3/d，安邦脱氮及A/O生化处理能力6200m3/d）；生活污水经A/O生化处理，废水排放浓度应满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表2中间接排放标准和污水处理厂进水水质标准要求，外排废水经污水管网汇入襄城中州水务污水处理有限公司第一污水处理厂进一步处理。项目污水处理站安装废水在线监控设施，并与市监控中心联网。

# （三）固体废物

# 项目一般固废为废电池片、污水处理站脱水污泥。配套建设1座1080m2的一般固废暂存间；污水处理站配套建设200m2污泥暂存场用于污泥的厂区暂存。危险废物为实验室废液、废矿物油、废化学品容器及酸碱废手套，新建120m2的危废暂存间进行厂区暂存，定期交有资质单位进行安全处置。危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关控制要求分类分区放置于厂内危废暂存间，定期委托有资质的单位处置。

（四）噪声

项目噪声主要为生产设备、风机、空压机、冷却塔及变压器等产生的噪声。工程选用低噪声设备，并对各高噪声设备采取减振、消声、隔声、距离衰减等降噪处理后，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

五、本项目涉及盐酸、硫酸、硝酸、氢氟酸、硅烷、氨气及三氯氧磷等危险化学品，化学品库设置1座30m3的液体泄漏事故池；TMA间设2个TMA燃烧柜；污水处理站事故废水设置731m3的事故水池；生产车间安装有毒有害气体泄漏报警系统和探头。

六、项目废气污染物排放量为VOCs3.27t/a、SO20.012t/a、NOX7.47t/a；废水污染物排放量（出厂量）为COD36.60t/a、氨氮为0.35t/a，公司应安装VOCS自动监控设备并与环保部门联网。

七、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可投入正式运行。如果今后国家或我省颁布新的污染物排放标准，届时项目应按新的排放标准执行。

八、项目自本批复下达之日起，超过5年方决定开工建设的，环境影响评价文件应报我局重新审核。如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

2020年2月6日

抄送：许昌市生态环境综合行政执法支队，许昌市生态环境局襄城分局，河南咏蓝环境科技有限公司。