许环建审〔2019〕43号

许昌市生态环境局

关于许昌市岩屿石材有限公司年加工5万平方米

石材项目环境影响报告表的批复

许昌市岩屿石材有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91411002MA4744YW10）上报的由江苏圣泰环境科技股份有限公司编制完成的《许昌市岩屿石材有限公司年加工5万平方米石材项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

- 《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。

- 你公司应按照《关于印发建设项目环境影响评价信息公开机制方案的通知》（环发〔2015〕162号）要求，主动公开业经批准的《报告表》，做好建设项目环境信息公开工作，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

四、项目外排污染物应满足以下要求：

1、废水。项目切割、精加工、水抛工段均采用湿法作业，设备运行过程中使用水抑尘，湿法作业过程产生的废水收集后进入厂内两级沉淀池，全部回用不外排。生活污水经化粪池处理，定期清运不外排。

2、废气。本项目废气主要包括石料装卸废气、打磨废气以及粘结废气。项目石料不得露天堆放，原料库密闭，库内设置水喷淋装置，在装卸过程中降低起尘量。项目打磨工序采取干式作业，在封闭车间内对打磨工序进行二次封闭，打磨工位上方设置集气罩对打磨时产生的粉尘进行收集，收集后的废气进入脉冲袋式除尘器进行处理后经15m高排气筒排放。颗粒物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准限值要求。

项目在封闭车间内对粘结工序进行二次密闭，利用风机吸风制造负压环境，项目粘结工序产生的有机废气收集后引入“UV光氧催化+活性炭吸附装置”进行处理，处理达标后经15m高排气筒排放。废气污染物排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（非甲烷总烃排放限值120mg/m3），同时能够满足《关于开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫攻坚办[2017]162 号）限值要求。

3、噪声。项目噪声主要由切割机、雕刻机、线条机、水抛机、倒角机和风机等设备产生，采取隔音减振措施后需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、固废。项目固体废物主要为生活垃圾、废边角料、除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣、废UV灯管、废活性炭、废胶水桶。废边角料、除尘器收集粉尘、沉淀池沉渣收集后暂存于一般固废暂存间（20m2）定期外售；废UV灯管、废活性炭、废胶水桶为危险废物，收集后暂存于危险废物暂存间（5m2）定期交有资质单位进行处理。生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。

五、项目非甲烷总烃排放量为0.0157t/a，根据许昌市生态环境局东城区分局出具的审核意见，本项目新增VOC总量从“许绝电工股份有限公司年产3000吨电工层压木生产项目”中进行倍量替代。

六、项目建设严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可投入正式运行。如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

七、项目自本批复下达之日起，超过5年方决定开工建设的，环境影响评价文件应报我局重新审核。项目的性质、规模、地点、采用的工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

2019年12月31日

抄送：许昌市生态环境综合行政执法支队，许昌市生态环境局东城区分局，江苏圣泰环保科技股份有限公司。