HK2018079HP-B

建设项目环境影响报告表

（报批版）

| 项目名称： | 许昌长葛洗砚池（长葛北）220千伏输变电工程（变更） |
| --- | --- |
| 建设单位： | 国网河南省电力公司许昌供电公司 |

编制单位：武汉华凯环境安全技术发展有限公司

编制日期：二O一九年三月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态环境敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

许昌长葛洗砚池（长葛北）220千伏输变电工程（变更）

环境影响报告表技术审查意见修改索引

| 序号 | 专家意见 | 修改情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善项目工程变更原因的说明。 | 完善项目工程变更原因的说明。 | 详见P5。 |
| 2 | 完善变电站站址周边环境现状情况介绍，补充相关照片、图件并进行详细描述说明。逐一核实输电线路环境保护目标情况，完善与本工程相对位置关系说明以及示意图。对线路拟跨越的建筑物情况进行细化描述。 | 完善变电站站址周边环境现状情况介绍。 | 详见P21。 |
|  |  | 补充相关照片、图件并进行详细描述说明。 | 详见P22图2-2，P31图4-4。 |
|  |  | 逐一核实输电线路环境保护目标情况，完善与本工程相对位置关系说明以及示意图。 | 详见P31表4-3。 |
|  |  | 对线路拟跨越的建筑物情况进行细化描述。 | 详见P31表4-3。 |
| 3 | 补充输电线路跨越河南许昌长葛双洎河国家湿地公园生态环境专题论证情况回顾。 | 补充输电线路跨越河南许昌长葛双洎河国家湿地公园生态环境专题论证情况回顾。 | 详见P49。 |
| 4 | 完善输电线路在郑万高铁沿线环境现状监测情况说明与环境影响分析。 | 完善输电线路在郑万高铁沿线环境现状监测情况说明 | 详见P45。 |
|  |  | 完善输电线路在郑万高铁沿线环境影响分析。 | 详见P68、P120。 |
| 5 | 细化施工期环境保护具体要求以及拟采取的环保措施评价。 | 细化施工期环境保护具体要求以及拟采取的环保措施评价。 | 详见P64。 |

目  录

一、建设项目基本情况	4

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	22

三、评价适用标准	24

四、环境保护目标	26

五、环境质量状况	44

六、 建设项目工程分析	51

七、项目主要污染物产生及预计排放情况	54

八、环境影响分析	56

九、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	75

十、结论与建议	86

附录	93

专题Ⅰ 电磁环境影响专题评价	94

附件

附件1：国网河南省电力公司许昌供电公司《关于委托编制许昌长葛洗砚池（长葛北）220千伏输变电工程（变更）等4项输变电工程环境影响评价报告表的函》；

附件2：相关环保手续；

附件3：相关协议

附件4：许环辐审[2018]11号《关于许昌长葛洗砚池（长葛北）220千伏输变电工程（变更）等4个项目环境影响评价执行标准的意见》；

附件5：许昌长葛洗砚池（长葛北）220千伏输变电工程（变更）电磁环境及噪声现场监测报告；

附件6：类比监测报告；

附件7：专家意见。

附图

附图1：本工程地理位置图

附图2：洗砚池220kV变电站总平面布置图

附图3：配套220kV输电线路路径方案图

附图4：杆塔基础图

附图5：2025年许昌供电区110kV及以上电网规划图

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 许昌长葛洗砚池（长葛北）220千伏输变电工程（变更） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 国网河南省电力公司许昌供电公司 |
| 法人代表 | 吴加新 | 联系人 | 于芳雷 |
| 通讯地址 | 河南省许昌市魏都区莲城大道288号 |
| 联系电话 | 0374-2616697 | 传真 | 0374-2616697 | 邮政 | 0374-2616697 |
| 建设地点 | 河南省许昌长葛市 |
| 立项 审批部门 | 许昌省发展和改革委员会 | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | 442电力供应 |
| 占地面积 (平方米) | 15200.2 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 15792 | 其中：环保 投资(万元) | 81 | 环保投资占 总投资比例 | 0.51％ |
| 预期投产日期 | 2020年 |

1编制依据 1.1 环境保护法规条例和文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订，自2018年12月29日起施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订，自2018年1月1日起施行）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（自2018年12月29日起施行）； （5）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）； （6）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令44号）及《建设项目环境影响评价分类管理名录（修改）》（中华人民共和国生态环境部令第1号）（2018年4月28日起施行）； （7）《电磁辐射环境保护管理办法》（原国家环境保护局第18号令）； （8）《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》（豫政〔2018〕30号）； （9）《许昌市人民政府办公室关于印发许昌市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（许政办〔2018〕8号）； （10）《国家危险废物名录》（原环境保护部令第39号）。 （11）《许昌市环境污染防治攻坚战指挥部文件关于在城市建成区内实行“封土行动”的通知》（许环攻坚〔2017〕11号）； （12）《河南省辐射污染防治条例》（河南省第十二届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过，自2016年3月1日起实施）； （13）《许昌市人民政府关于印发许昌市污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）的通知》（许政[2018]24号）。 1.2相关的标准和技术导则 （1）《声环境质量标准》（GB3096-2008）； （2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； （3）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； （4）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）； （5）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）； （7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （8）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （10）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）。 1.3 行业规范 （1）《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）。 1.4 工程资料 （1）《国网许昌供电公司关于委托编制许昌长葛洗砚池（长葛北）220千伏输变电工程（变更）等4个项目环境影响评价报告表的函》； （2）《许昌长葛洗砚池（长葛北）220kV输变电工程可行性研究报告》（2018年6月 许昌鲲鹏电力设计咨询有限公司）。 （3）《许昌长葛洗砚池（长葛北）220kV输变电工程跨越河南许昌长葛双洎河国家湿地公园影响专题报告》（2018年12月 河南农业大学） 2工程进展情况及环评工作过程 2018年6月，许昌鲲鹏电力设计咨询有限公司完成了本工程的可行性研究报告《许昌长葛洗砚池（长葛北）220kV输变电工程可行性研究报告》。 2016年2月河南省环境保护厅以豫环审[2016]85号文对《许昌长葛洗砚池（长葛北）220千伏输变电工程环境影响报告表》已进行了批复。在本工程设计过程中，由于线路规划调整，长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路及颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路选线较原环评发生了重大变动，建设单位国网河南省电力公司许昌供电公司根据《中华人民共和国环境影响评价法》的要求，于2018年8月委托武汉华凯环境安全技术发展有限公司（以下称“我公司”）进行本工程的环境影响评价工作。我公司于2018年9月对工程所在区域进行了实地踏勘和调查，收集了工程资料和自然环境资料，并委托湖北东都检测有限公司进行了电磁环境及声环境的现状监测。2018年10月河南农业大学对许昌长葛洗砚池（长葛北）220kV输变电工程跨越河南许昌长葛双洎河国家湿地公园得生态影响进行了现场调查和专题论证。 在上述环境影响评价工作的基础上，结合本工程特点及实际情况，根据相关的技术规范、技术导则要求，进行了环境影响预测及评价，提出了相应的环境保护措施，在上述工作的基础上，编制完成了《许昌长葛洗砚池（长葛北）220千伏输变电工程（变更）环境影响报告表》。 3 工程概况 3.1工程变更情况 由于郑许轻轨建设占用变电站西侧区域土地，同时线路沿线产业聚集区规划调整用地，导致原线路规划用地被占用，因此新建线路需进行部分调整。建设单位对拟建洗砚池（长葛北）220千伏变电站布置形式及配套的长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路及颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路路径进行了调整。工程调整前后对比见表1-1，工程调整前后环境敏感目标对比表见表1-2。调整前后站址及配套的220kV输电线路路径走向对比图见图1-1。 表1-1 工程调整前后对比一览表 序号 项目 组成 工程调整前 工程调整后 变化情况 1 新建洗砚池（长葛北）220千伏变电站 终期规模：3×180MVA主变压器，220kV出线6回；本期规模：1×180MVA主变压器，220kV出线3回。 终期规模：3×180MVA主变压器，220kV出线6回；本期规模：1×180MVA主变压器，220kV出线3回。 无变化 主变及220kV配电装置户外布置 全户内布置 影响程度减小 无环境保护目标 同调整前 无变化 2 新建长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路 线路起于220kV洗砚池变，止于长颍线220kV输电线路37#塔附近，线路全长8.9km，其中同塔双回架设8.5km，单回路架设0.4km。 起于洗砚池220kV变电站，止于长颍线#51塔，线路全长8.95km，其中同塔双回路架设8.7km，双回电缆敷设0.25km。 由于线路规划调整，输电线路长度增加0.05km，π接点位置发生变化，0.25km由架空线路改为电缆线路。 从220kV 洗砚池变北侧出现后，左转向西行至尚庄南后，左转向西南方向跨越黄金大道、跨越京港澳高速公路后，左转沿京港澳高速公路西侧且与其并行向南跨越双洎河，行至草场东后向西前行至长颍220kV 线路37#杆处剖接长颍220kV 线路。 线路从220kV洗砚池变向西采用电缆出线钻越郑许轻轨后上电缆终端杆，后沿规划工业路路西绿化带向南行至舒庄西后，右转向西沿规划路行至双洎河河东后，左转向西南方向跨越双洎河、华夏大道、京港澳高速公路后，左转沿京港澳高速公路路西规划绿化带向南跨越郑万高速铁路、园谢110kV线路、郑许轻轨铁路后至陆庄北后，右转至耿庄东原长颍220kV线路51#塔南40米处将原长颍220kV线路π开。 输电线路路径约4.3km向东南偏移且横向位移超过500m部分约3.8km。 评价范围内电磁环境敏感目标和声环境敏感目标共1处，为临近住宅 评价范围内电磁环境敏感目标和声环境敏感目标共3处，跨越2处，临近1处；生态敏感目标1处 影响程度增大 3 新建颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路 线路起于220kV洗砚池变，止于220kV颍川变，线路全长15.7km，全线单回路架设 起于颍川220kV变电站，止于洗砚池220kV变电站，线路全长17.1km，单回路架设。 由于线路规划调整，输电线路长度增加1.8km。 从洗砚池220kV 变北侧出线，右转向东至路庄东南侧，再右转向东南方向至小郭寺村西南侧，转向正南至小河董西南侧，右转向西南方向经石桥李村南侧跨越双洎河后至刘彦庄西南侧后，左转跨越长南路至贾庄北侧，右转向西南方向行至终端塔进入颍川220kV变电站。 从洗砚池220kV变220kV间隔向北出线上终端塔后，右转向东尽量沿规划道路行走，跨越郑万高速公路后斜向东至老岗坡西南后，沿郑阜高铁西侧向南行至规划园林路路南后，右转沿园林路南侧向西至规划中原路路西后，沿规划中原路路西并躲避村庄向南跨越双洎河及长南路，右转向西与颍董110kV线路平行架设至萧庄东后,左转跨越颍董110kV线路后，右转向西至至终端塔进入颍川变电站。 输电线路路径约9.3km发生偏移且横向位移超过500m部分约4.2km。 评价范围内电磁环境敏感目标和声环境敏感目标共9处，跨越3处，临近6处 评价范围内电磁环境敏感目标和声环境敏感目标共23处，跨越9处，临近14处 影响程度增大 图1-1本工程线路调整前后对比图 表1-2工程变更前后环境敏感目标对比表 项目 原环评环境敏感目标 调整后环境敏感目标 环境敏感目标 1：前白村王庄九组蒋中亮住宅 2：路庄村一组朱春平住宅 3：刘庄营村五组辛伟红住宅 刘庄营村五组辛国锋住宅 4：大赵庄村十组刘仕伟住宅 大赵庄村十组刘水建住宅 大赵庄村十组郭根凤板材加工厂 大赵庄村十组付雪亮冲压件厂 大赵庄村十组赵中民钢材加工厂 5：王庄村十三组肖应举轴承厂 1：郑万铁路河南段项目部 清茂农牧有限公司 2：前白村王庄九组蒋中亮住宅 3：尚杨寨村杨新明住宅 4：柳庄营村张远住宅 柳庄营村靳豹子住宅 柳庄营村顾智杰住宅 5：路庄村路书闲住宅 路庄村村委会 6：石桥路村张国战住宅 石桥路村李英明住宅 石桥路村李伟住宅 8：新魏庄村魏喜民住宅 9：岗张村张伟明住宅 陆明住宅 张保卫粮食加工厂 10：张浩军钢铁加工厂 小明星幼儿园 天城汽车维修店 鑫白聚钢构厂 河南光耀机械制造 11：长葛市驰恒商贸有限公司 闲置仓库 根据环境保护部办公厅关于印发《输变电建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办辐射【2016】84号），线路偏移超过500m路段长度为6km，超过原环评阶段线路长度的30%。线路调整后环境敏感目标增加17处超过原环评阶段环境敏感目标的30%。因此本线路调整属于重大变动，需重新进行环境影响评价。 3.2工程一般特性 本工程包括新建220kV洗砚池变电站工程、配套2200kV输电线路工程、间隔扩建工程。 （1）新建洗砚池（长葛北）220千伏变电站工程：站址位于长葛市大周镇辛庄东北方向200米，和尚杨寨西南方向300米处。总占地面积7892.2m2，全户内布置，规划主变容量3×180MVA，220千伏出线6回；本期建设主变容量1×180MVA，220千伏出线3回。 （2）配套220kV输电线路工程： ① 新建长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路：起于洗砚池220kV变电站，止于长颍线#51塔，线路全长8.95km，其中同塔双回路架设8.7km，双回电缆敷设0.25km。 ②新建颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路：起于颍川220kV变电站，止于洗砚池220kV变电站，线路全长17.1km，单回路架设。 （3）间隔扩建工程 颍川220kV变电站扩建220kV出线间隔1个，不新增占地。 本工程项目组成见表1-2，地理位置图见附图1。 表1-2 项目组成表 项目组成 新建220kV洗砚池变电站；配套2200kV线路工程、间隔扩建工程 建设内容 项目 规模 主体工程 新建220kV洗砚池变电站 规划规模 3×180MVA主变压器，220kV出线6回 本期规模 1×180MVA主变压器，220kV出线3回 布局 全户内布置 占地面积 7892.2m2 配套220kV输电线路 输电线路 长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路 颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路 电压等级 220kV 220kV 线路回路数 2回 1回 线路长度 同塔双回路架设8.7km，双回电缆敷设0.25km 单回架空线路17.1km 架设方式 双回电缆，同塔双回 单回路 杆塔数量 27 53 杆塔类型 2F3、2F4、220GSD 2C3、2F3、2F4 导线型号 YJLW03-127/220-1×2000交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套电缆、2×JL/G1A-500/45型钢芯铝绞线 地形分布 100%为平地 所经行政区 许昌市 间隔扩建工程 颍川220kV变电站扩建220kV间隔1个 辅助工程 综合变电楼 公用工程 供水设施，排水设施，场地，道路 环保工程 化粪池及65m3事故油池一座 3.2.1变电站工程 3.2.1.1变电站总平面布置 许昌长葛洗砚池220kV变电站为全户内变电站，站区征地面积7892.2m2，围墙内占地面积6452.5m2。站区设置一栋2层综合变电楼，一层设置主变压器室、220kVGIS室、110kVGIS室、10kV配电室，主变压器室布置在综合楼南侧，110kVGIS室布置在综合楼东北侧，220kVGIS室布置在综合楼西北侧，220kV向北出线；10kV配电室布置在综合楼中部一层，电容器室布置在综合楼中部二层。二次设备室布置在综合楼东部一层，资料室布置在综合楼东部二次。化粪池布置在综合楼东南角，事故油池布置在变电站南侧中部。进站道路由变电站南侧道路引入。 变电站总平面布置示意图见图1-2。 图1-2 本工程变电站总平面布置示意图 3.2.1.2公用工程 （1）供水 许昌长葛洗砚池220kV变电站采用在站内打深井取水方式作为站区内生活和消防绿化水源。 （2）排水 变电站为全自动化无人值班变电站，生活污水主要来自值守、检修人员。少量生活污水经化粪池处理后，定期清理，不外排。 3.1.1.3 劳动定员 本工程变电站为无人值班变电站。 3.1.1.3变压器油及事故油池 许昌长葛洗砚池220kV变电站主变采用SFSZ-240000/220三相三绕组自然油循环自冷有载调压变压器，正常情况下变压器油不外排，仅在事故和检修过程中的失控状态下才可能造成变压器油的泄漏。变压器下方设有事故油坑，并在其上铺装卵石，在变电站内建有容积为65m3的事故油池与事故油坑相连，用于收集贮存变压器漏油事故产生的变压器油。 3.1.2输电线路工程 3.1.2.1线路路径走向 （1）长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路 线路从220kV洗砚池变向西采用电缆出线钻越郑许轻轨后上电缆终端杆，后沿规划工业路路西绿化带向南行至舒庄西后，右转向西沿规划路行至双洎河河东后，左转向西南方向跨越双洎河、华夏大道、京港澳高速公路后，左转沿京港澳高速公路路西规划绿化带向南跨越郑万高速铁路、园谢110kV线路、郑许轻轨铁路后至陆庄北后，右转至耿庄东原长颍220kV线路51#塔南40米处将原长颍220kV线路π开。新建线路全长8.95km，其中同塔双回路架设8.7km，双回电缆敷设0.25km。 （2）颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路 线路从洗砚池220kV变220kV间隔向北出线上终端塔后，右转向东尽量沿规划道路行走，跨越郑万高速公路后斜向东至老岗坡西南后，沿郑阜高铁西侧向南行至规划园林路路南后，右转沿园林路南侧向西至规划中原路路西后，沿规划中原路路西并躲避村庄向南跨越双洎河及长南路，右转向西与颍董110kV线路平行架设至萧庄东后,左转跨越颍董110kV线路后，右转向西至至终端塔进入颍川变电站。新建线路全长17.1km，单回路架设。 3.1.2.2导线 本工程电缆线路均采用YJLW03-127/220-1×2000交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚乙烯护套电缆，架空线路均采用2×JL3/G1A-500/45钢芯铝绞线。本工程输电导线基本参数见表1-3。 表 1-3 输电导线参数表 项目 YJLW03-127/220-1×2000 允许最高工作电压（kV） 252 电缆载流量（A） 1948 导体截面（mm2） 2000 导体外径（mm） 139.2 架空导线型号 2×JL3/G1A-500/45 根数（根）/直径（mm） 铝 48/3.6 钢 7/2.8 计算截面（mm2） 铝股 483.58 钢股 43.10 综合 531.63 计算外径（mm） 30.0 长期允许载流量（A） 1016 3.1.2.3杆塔、基础及导线对地和交叉跨越距离 （1）杆塔 根据本期220kV输电线路导线型号、地形条件和气象条件，参照《国家电网公司输变电工程通用设计-220kV送电线路分册》、参照《220kV输电线路钢管杆标准化设计图集》中的塔型，长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路共采用2F3、2F4、220GSD 型共27基；颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路采用2C3、2F4型杆塔共53基。杆塔具体参数见表1-4。 表1-4 本工程杆型一览表 编号 杆塔型号 呼称高（m） 基数 长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路 1 2F3-SZ1 24 2 27 3 33 1 2 2F3-SZ2 30 2 3 2F3-SZK 48 2 51 4 57 1 4 2F4-SJ1 21 3 30 2 5 2F4-SJ2 30 1 6 2F4-SJ4 21 2 30 1 7 2F4-SDJ 21 1 30 1 8 220GSD 21 1 合计 27 9 2C3-ZB1 24 6 27 3 30 5 10 2C3-ZB2 30 4 11 2C3-ZB3 39 3 12 2C3-ZM1 21 10 13 2C3-ZMK 51 2 14 2C3-J1 21 1 27 1 15 2C3-J2 21 1 16 2C3-J3 21 3 30 2 17 2C3-J4 21 5 30 1 18 2C3-DJ2 18 1 19 2F3-SZ1 27 2 20 2F4-SJ4 21 1 21 2F4-SDJ 21 2 合计 53 （2）基础 根据本工程沿线的地质和水文条件，结合杆塔型式和施工条件，本工程角钢塔均采用斜柱柱板式基础，位于经济作物基地中的钢管杆采用灌注桩基础。 （3）导线对地距离 根据《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定220kV输电线路导线对地最小允许距离取值见表1-4。 表1-4 不同地区220kV导线的对地最小允许距离 序号 线路经过地区 最小距离(m) 1 居民区 7.5 2 非居民区 6.5 3 导线与树木之间的最小垂直距离 4.5 4 边导线与建筑物之间的最小净空距离（最大计算风偏下） 5.0 5 边导线与建筑物之间的最小水平距离（在无风情况下） 2.5 6 导线与树木之间的最小净空距离 4.0 7 导线与建筑物之间的最小垂直距离 6.0 （4）交叉跨越距离 根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定，220kV输电线路导线对各种被跨越物的最小垂直距离见表1-5。 表1-5 220kV线路导线与道路及各种架空线路交叉跨越的距离 被跨越物名称 最小距离(m) 计 算 条 件 公路路面 等级公路 8.0 导线最大弧垂 铁路 电气轨 12.5 导线最大弧垂 电力线 至导线或地线 4.0 导线最大弧垂 房屋 居民屋顶 6.0 导线最大弧垂 （5）交叉跨越情况 本工程配套220kV输电线路共跨越河流2次，高速公路1次，铁路3次，110kV线路2次。主要交叉跨越情况见表1-6。 表 1-6 本工程交叉跨越情况 项目 长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路 备注 颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路 备注 河流 双洎河1次（一档跨越） 跨越 双洎河1次（一档跨越） 跨越 铁路 郑万高铁1次，郑许轻轨1次（杆塔高度36~42m） 跨越 郑万高铁1次（杆塔高度36~42m） 跨越 高速公路 京港澳高速1次（杆塔高度36~42m） 跨越 / 跨越 110kV线路 110kV青汇线1次 跨越 110kV颍董线1次 跨越 3.1.3间隔扩建工程 本期在220kV颍川变电站内扩建1个220kV出线间隔，占用东数第一出线间隔，不新增占地。本工程扩建间隔示意图见图1-3。 图1-3 220kV颍川变间隔扩建示意图 3.2工程占地及物料、资源等消耗 本工程占地情况见表1-7。 表 1-7 工程占地情况一览表 项目性质 永久占地（m2） 临时占地（m2） 施工扰动面积（m2） 占地性质 变电站 7892.2 0 7892.2 建设用地 输电线路 4946 2362 7308 农业用地，建设用地 合计 12838.2 2362 15200.2 / 本工程涉及到的物料主要是钢筋混泥土及工程所需要的各种设备，钢筋混泥土可在当地购买，特殊大件设备采用铁路～公路联运方式运至长葛市区后用汽车车经公路运送到站址。 3.3施工工艺及方法 3.3.1变电站工程 3.3.1.1变电站基础施工方案 （1）建筑物基础 站内综合楼，地基采用天然地基，基础采用柱下钢筋混凝土独立基础和墙下条形基础。 （2）变压器基础 主变采用天然地基，基础采用大块式混凝土结构，基础持力层为第2 层粉质粘土层，基础埋深1.5 米。 3.3.1.2施工营地、站场布置情况 利用变电站站内空地作为施工临时用地、施工营地，不另行设置施工临时占地。 3.3.1.3施工方案 （1）土石方工程与地基处理方案 土建工程地基处理方案包括：场地平整、排水沟基础、设备支架基础、主变基础开挖、浇筑、回填、碾压处理等。 场地平整顺序：将场地有机物、表层耕植土清除堆放至指定的地方。将填方区的填土分层夯实填平，整个场地按设计标高进行平整。 场地平整施工时宜避开雨季，严禁大雨期进行回填施工，并应做好防雨及排水措施。 （2）混凝土工程 为了保证混凝土质量，工程开工以前，掌握近期天气情况，尽量避开大的异常天气，做好防雨措施。基础施工期，以先打桩、再开挖、后做基础为原则。 （3）电气施工 站区建筑物内的电气设备视土建部分进展情况机动进入，但须以保证设备的安全为前提。另外，须与土建配合的项目，如接地母线敷设等可与土建同步进行。 3.3.2 输电线路工程 （1）电缆敷设线路段 电缆沟施工工艺流程主要包括施工材料的准备、电缆沟基槽开挖、浇筑混凝土底板垫层、电缆沟墙体砌筑、电缆沟压顶混凝土施工、电缆沟扁铁安装、电缆沟粉刷、电缆沟底找坡压光、覆盖电缆沟盖板。电缆沟施工期主要的环境影响为基槽开挖产生的弃土、弃渣影响。 电缆敷设施工工艺流程主要包括管道基槽开挖、底层挖平、导管底铺混凝土底板垫层、电缆穿管敷设、试牵引、敷设电缆。电缆穿管施工期主要的环境影响为管道基槽开挖产生的弃土、弃渣影响。 （2）架空线路 1）施工准备 施工准备阶段主要是施工备料及施工道路的建设。工程所需砂石材料均为当地购买，采用汽车、人力两种运输方式。 2）塔基基础施工方案 在基坑开挖前要熟悉开挖基坑的施工图及施工技术手册，了解基坑的尺寸等要求。对于杆塔基础的坑深，应以设计图纸的施工基面为基础。 基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土堆渣的防护，避免坑内积水以及影响周围环境和破坏植被，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 基础施工时，尽量缩短基坑曝露时间，尽量做到随挖随浇制基础，同时做好基面及基坑的排水工作；基坑开挖较大时，尽量减小对基底土层的扰动。 3）塔杆组立、架线施工 工程所用直线塔或耐张塔根据塔杆结构特点分解组立。导线采用张力牵引放线，防止导线磨损，需设置张力场和牵引场（即牵张场地）。 张力牵引放线施工示意如图1-3所示。 图1-3 施工场地牵张场示意图 3.3.2.3施工营地 本工程新建输电线路工程施工时各施工点人一般少于20人，单塔施工时间很短，不另行设置施工营地。 3.3.2.4工程开挖弃土处置 根据本线路工程所挖土具有土方量较小、分散等特点，在建设期开挖回填后多余的土方就地平整在征地范围内杆塔周围区域，基础开挖后及时回填，然后撒上草种或者采取人工绿化措施；位于农田内的杆塔在施工结束后尽快清理施工迹地，并尽快复垦。 3.3.3 间隔扩建工程 3.3.3.1基础施工方案 本工程需扩建220kV颍川变东数第一出线间隔，间隔扩建均于变电站站内进行，不新增占地。支架型式与前期一致，采用钢管杆，基础采用重力式刚性基础，地基采用天然地基。 3.3.3.2 施工营地、站场布置情况 颍川220kV变电站扩建间隔在站区征地范围内进行。 3.3.3.3 施工方案 （1）土石方工程与地基处理方案 土建工程地基处理方案包括：设备支架基础开挖、浇筑、回填、碾压处理等。 （2）混凝土工程 为了保证混凝土质量，工程开工以前，掌握近期天气情况，尽量避开大的异常天气，做好防雨措施。基础施工期，以先打桩、再开挖、后做基础为原则。 3.4主要经济技术指标 3.4.1 投资额 本工程主要经济技术指标见表1-8。 表 1-8 本工程主要经济技术指标 序号 项目 单位 指标 1 洗砚池220kV变电站新建工程 万元 8906 2 长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路 万元 3224 3 新建颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路 万元 3375 4 颍川220变电站扩建间隔 万元 467 合计 万元 15792 3.4.2 建设周期 本工程计划于2020年建成投运。 3.4.3环保投资 本工程总投资15792万元，其中环境保护投资81万元，占工程总投资的0.51%，具体见表1-9。 表1-9 本工程环保投资估算表 序号 项 目 投资估算（万元） 一 工程环保投资 66 1 变电站事故油池 8 2 污水处理设施 3 3 噪声治理费用 5 4 施工期扬尘污染防治措施 15 5 生态恢复及补偿费用 35 二 其它环保费用 15 6 环境影响评价费 7 7 竣工环保验收费 8 三 环保投资费用合计 81 四 总投资 15792 五 环保投资占总投资比例 0.51% 3.5与政策、法规、标准及规划的相符性 本工程属于国家发展改革委第21号令公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目属于其中“第一类 鼓励类”项目中的“电网改造与建设”项目，符合国家产业政策。 本工程位于长葛市，本工程选址选线取得了长葛市国土资源局、长葛市城乡规划局书面同意意见（附件2）。本工程输电线路跨越双洎河国家湿地公园，已取得河南省林业局等部门的书面同意文件，见附件2。因此，符合当地城乡发展的规划。 本工程属于《许昌供电区2025年110kV及以上电压等级电网规划》中拟建的220kV输变电项目，符合许昌市的电网规划。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1 与本项目有关的原有污染情况 与本工程有关的原有工程为颍川220kV变电站和长颍线220kV输电线路，颍川220kV变电站产生工频电场强度、工频磁感应强度、噪声、生活污水和固体废物环境影响，长颍线220kV输电线路产生工频电场强度、工频磁感应强度和噪声环境影响。 1.1 颍川220kV变电站原有工程概况 （1）原有工程规模 颍川220kV变电站原有规模见表1-10。 表1-10 颍川220kV变电站原有规模 序号 主设备名称 单位 已建规 1 主变压器 MVA 2×180 2 220kV出线 回 3 （2）供水 颍川220kV变电站生活及消防水源采用地下水。 （3）排水 颍川220kV变电站站内的排水主要为雨水和站内值班（守）人员的生活污水。生活污水经地埋式污水处理装置处理后，定期清理，不外排。雨水经站内排水管道排至站外。 1.2 颍川220kV变电站已有环境保护措施 （1）电磁环境 对高压一次设备采用了均压措施；站内电气设备进行了合理布局；选用了具有抗干扰能力的电气设备，设置了防雷接地保护装置；站内配电构架的高度、对地距离和相间均保持了一定距离，设备间连线离地面的亦保持了一定高度，从而保证了围墙外工频电场强度满足标准。 （2）噪声 颍川220kV变电站优化了平面布置，以尽量减少噪声对站外环境的影响；对产生大功率电磁振荡的设备采取了必要的屏蔽，将机箱的孔、口、门缝的连接缝密封；通过采取均压措施、选择高压电气设备和导体等以及按晴天不出现电晕校验选择导线等措施，消除电晕放电噪声。 （3）水环境 颍川220kV变电站实行雨污分流制排水，雨水经雨水口、砂井及管道排至站外农灌沟渠；站内生活污水经污水井及管道排入地埋式污水处理装置处理后定期清理，不外排。 （4）固体废物 站内设有垃圾桶等生活垃圾收集设施，生活垃圾经收集后由当地环卫部门集中收集外运，统一处理。 （5）事故变压器油处置设施 颍川220kV变电站前期已建事故油池，满足变压器发生事故时，变压器油通过地下排油管道汇入站内事故油池，变压器废油交由具有相应危险废物回收处置资质的单位进行回收处置。主变压器下设置有卵石层和储油坑，通过事故排油管与总事故油池相连。颍川220kV变电站投运至今，未出现过变压器油泄露事故。 （6）生态保护措施 颍川220kV变电站站内道路进行了硬化，站外排水沟等水土保持设施亦已修筑。 颍川220kV变电站站内已建环境保护设施现状照片见图1-4。 地埋式污水处理装置 污水井盖 事故油池 主变压器及下方储油坑 图1-5 颍川220kV变电站站内环境保护设施现状照片 1.3颍川220kV变电站及220长颍线环境保护手续履行情况 2011年4月，河南省环境保护厅以豫环辐验【2011】47号《河南省环境保护厅关于220千伏长葛东（颍川）输变电工程竣工环境保护验收的批复》对颍川220kV变电站及220长颍线进行了验收批复（附件3）。 2 与本项目有关的原有主要环境问题 经现场踏勘和现状监测，不存在与本项目有关的原有环境问题。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

# 三、评价适用标准

| 环境质量标准 | 根据许昌市环境保护局许环辐审[2018]11号《关于许昌长葛洗砚池（长葛北）220千伏输变电工程（变更）等4个项目环境影响评价执行标准的意见》（包括本工程），本工程执行标准如下： 1、电磁环境 环境中工频电场强度和工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值，配套220kV输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所执行10kV/m的工频电场强度控制限值，电磁环境评价标准限值见表3-1。 表3-1 工频电场强度、工频磁感应强度评价标准值 项目 评价标准 标准来源 工频电场强度 公众曝露控制限值4000V/m 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） 配套220kV输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所控制限值10kV/m 工频磁感应强度 公众曝露控制限值100μT 2、声环境 洗砚池220kV变电站所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区环境噪声限值。 输电线路及环境敏感目标位于乡村地区执行1类标准，位于城镇居住、商业、工业混杂区执行2类标准，邻近或者跨越交通干线两侧一定范围内时执行4a类标准；临近或者跨越铁路干线两侧一定范围内时执行4b类标准。声环境评价标准限值见表3-2。 表3-2 声环境质量标准限值 评价标准 标准来源 昼间55dB（A） 夜间45dB（A） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能区 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区 昼间70dB（A） 夜间55dB（A） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境功能区 昼间70dB（A） 夜间60dB（A） 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4b类声环境功能区 |
| --- | --- |
| 污染物排放或控制标准 | 洗砚池220kV变电站运行期厂界环境噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外2类声环境功能区厂界环境噪声排放限值。 施工场界环境噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），噪声排放执行标准限值见表3-3。 表3-3 噪声评价标准值 项目 评价标准 标准来源 噪声 昼间70 dB（A），夜间55 dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间60dB（A），夜间50 dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外2类声环境功能区厂界环境噪声排放限值 |
| 总量控制指标 | 无 |

# 四、环境保护目标

1评价范围 1.1、电磁环境 洗砚池220kV变电站及颍川220kV变电站为站界外40m； 220kV电缆线路为电缆管廊两侧边缘各外延5m范围； 220kV架空输电线路边导线地面投影外两侧各40m范围内的带状区域。 1.2、声环境 洗砚池220kV变电站及颍川220kV变电站为围墙外200m； 220kV架空输电线路边导线地面投影外两侧各40m范围内的带状区域。 1.3、生态环境 洗砚池220kV变电站及颍川220kV变电站为围墙外200m； 220kV架空输电线路跨越双洎河路段为边导线地面投影外两侧各1000m范围内的带状区域；其他路段为边导线地面投影外两侧各300m范围内的带状区域。 2 评价工作等级 2.1电磁环境 依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），长葛220kV洗砚池变电站为全户内式。因此，本工程变电站电磁环境影响评价工作等级为三级。 本工程220kV架空输电线路边导线投影外两侧各15m范围内存在电磁环境敏感目标，因此，输电线路电磁环境影响评价工作等级为二级。 2.2 声环境 依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本工程所处的声环境功能区为2类地区，因此，本工程声环境影响评价工作等级为二级。配套220kV输电线路声环境影响预测按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）规定采用类比评价。 2.3 生态环境 依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），本工程影响区域为一般区域，占地面积0.015200km2≤2km2，长度26.05km≤50km，因此，本工程生态影响评价工作等级为三级。 3 环境保护目标 3.1生态敏感目标 根据环境状况调查，本工程评价范围内不涉及世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，也不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、饮用水源保护区等重要生态敏感区。本工程新建长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路跨越双洎河国家湿地公园保育区、恢复重建区、宣教展示区共约310m；新建颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路跨越双洎河国家湿地公园保育区和恢复重建区共约280m。本工程生态环境敏感目标概况见表4-1，图4-1、4-2。 表4-1 本工程生态环境敏感目标 生态敏感区 性质 行政区域 本工程与其方位及距离 环境影响因素 双洎河国家湿地公园 国家级湿地公园 河南省许昌市长葛市 新建长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路跨越双洎河国家湿地公园保育区、恢复重建区、宣教展示区共约310m；新建颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路跨越双洎河国家湿地公园保育区和恢复重建区共约280m。不在保护区内立塔。 施工影响、工程占地、景观影响 图4-2 新建长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路跨越双洎河国家湿地公园段相对位置关系图 图4-3 新建颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路跨越双洎河国家湿地公园段相对位置关系图 3.2电磁环境保护目标 洗砚池220kV变电站电磁环境评价范围内没有电磁环境保护目标。 新建长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路电磁环境评价范围有3处电磁环境保护目标；新建颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路电磁环境评价范围有23处电磁环境保护目标；颍川220kV变电站电磁环境评价范围内没有电磁环境保护目标。本工程电磁环境保护目标的名称、功能、分布、规模及其与本工程相对位置关系详见表4-2、图4-4~图4-15。 表4-2 电磁环境保护目标名称、功能、分布、楼层结构等及其与本工程相对位置关系 名称 功能 分布 数量 楼层结构 最高建筑物高度 与工程相对位置关系 1、洗砚池220kV变电站 / 2、长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路 (1)郑万铁路河南段项目部 办公 长葛市官亭乡 舒庄村 1个 2层尖顶 10m 跨越院子，距办公楼10m (2)清茂农牧有限公司 办公 长葛市官亭乡舒庄村 1个 5层平顶 15m 跨越院子，距办公楼30m (3)蒋中亮住宅 住宅 长葛市老城镇前白村9组 1户 1层尖顶 4.5m 线路西侧20m 3、颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路 (4)杨新明住宅 住宅 长葛市和尚镇和尚杨寨村 1户 2层尖顶 7.5m 跨越 (5)张远住宅 住宅 长葛市大周镇柳庄营村 1户 2层尖顶 7.5m 线路东北侧23m (6)靳豹子住宅 住宅 1户 2层尖顶 7.5m 线路西南侧12m (7)顾智杰住宅 住宅 1户 2层尖顶 7.5m 线路西南侧12m (8)路书闲住宅 住宅 长葛市大周镇路庄村 1户 2层尖顶 7.5m 跨越 (9)路庄村村委会 办公 1个 在建 / 跨越 (10)张国战住宅 住宅 长葛市大周镇石桥路村 1户 1层尖顶 4.5m 跨越 (11)李英明住宅 住宅 1户 3层尖顶 10.5m 线路西侧8m (12)李伟住宅 住宅 1户 1层尖顶 4.5m 跨越 (13)魏喜民住宅 住宅 长葛市大周镇新魏庄村 1户 2层平顶 6m 线路东侧32m (14)张伟明住宅 住宅 长葛市老城镇岗张村 1户 1层尖顶 4.5m 线路西侧8m (15)张保卫粮食加工厂 工厂 1个 1层尖顶 4.5m 线路西侧10m (16)张浩军钢铁加工厂 工厂 1个 1层尖顶 4.5m 线路东侧19m (17)陆明住宅 住宅 1户 2层尖顶 7.5m 线路东侧24m (18)小明星幼儿园 学校 长葛市老城镇岗张村 1个 2层平顶 6m 线路西侧20m (19)天城汽车维修店 商铺 1个 1层尖顶 4.5m 跨越 (20)张正住宅 住宅 1户 2层平顶 6m 跨越 (21)张威威住宅 住宅 1户 2层尖顶 7.5m 线路西侧9m (22)张铁军钢铁加工厂 工厂 1个 2层尖顶 7.5m 线路西侧25m (23)鑫白聚钢构厂 工厂 1个 2层尖顶 7.5m 线路西侧19m (24)河南光耀机械制造厂 工厂 1个 1层尖顶 6m 线路南侧20m (25)长葛市驰恒商贸有限公司 工厂 长葛市老城镇大赵庄村 1个 1层尖顶 6m 跨越 (26)赵庄仓库 仓库 1个 3层平顶 9m 跨越院子，距仓库30m 4、颍川220kV变电站间隔扩建 / 3.3声环境保护目标 洗砚池220kV变电站声环境评价范围内东侧存在1处养殖场，养殖场不作为声环境保护目标，因此洗砚池220kV变电站评价范围内没有声环境保护目标。 长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路声环境评价范围内有3处声环境保护目标；颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路声环境评价范围有16处声环境保护目标。 本工程声环境保护目标的名称、功能、分布、规模及其与本工程相对位置关系详见表4-3、图4-4~图4-15。 表4-3 声环境保护目标名称、功能、分布、楼层结构等及其与本工程相对位置关系 名称 功能 分布 规模 代表性保护点 楼层结构 建筑物高度 与本工程 相对位置关系 备注 1、洗砚池220kV变电站 / 2、长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路 舒庄村 办公 长葛市官亭乡 1个 郑万铁路河南段项目部 2层尖顶 10m 跨越院子，距办公楼10m 2类声功能区 1个 清茂农牧有限公司 5层平顶 15m 跨越院子，距办公楼30m 前白村 住宅 长葛市老城镇 1户 蒋中亮住宅 1层尖顶 4.5m 线路西侧20m 4a类声功能区 3、颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路 和尚杨寨村 住宅 长葛市和尚镇 1户 杨新明住宅 2层尖顶 7.5m 跨越 1类声功能区 柳庄营村 住宅 长葛市大周镇 1户 张远住宅 2层尖顶 7.5m 线路东北侧23m 4b类声功能区 1户 靳豹子住宅 2层尖顶 7.5m 线路西南侧12m 1户 顾智杰住宅 2层尖顶 7.5m 线路西南侧12m 路庄村 住宅 长葛市大周镇 1户 路书闲住宅 2层尖顶 7.5m 跨越 1类声功能区 办公 1个 路庄村村委会 在建 / 跨越 石桥路村 住宅 长葛市大周镇 1户 张国战住宅 1层尖顶 4.5m 跨越 1类声功能区 1户 李英明住宅 3层尖顶 10.5m 线路西侧8m 1户 李伟住宅 1层尖顶 4.5m 跨越 新魏庄村 住宅 长葛市大周镇 1户 魏喜民住宅 2层平顶 6m 线路东侧32m 1类声功能区 岗张村 住宅 长葛市大周镇 1户 张伟明住宅 1层尖顶 4.5m 线路西侧8m 1类声功能区 住宅 1户 陆明住宅 2层尖顶 7.5m 线路东侧24m 学校 1个 小明星幼儿园 2层平顶 6m 线路西侧20m 2类声功能区 商铺 1个 天城汽车维修店 1层尖顶 4.5m 跨越 住宅 1户 张正住宅 2层平顶 6m 跨越 住宅 1户 张威威住宅 2层尖顶 7.5m 线路西侧9m 4.4水环境保护目标 本工程新建220kV输电线路跨越双洎河本工程的水环境保护目标。

# 五、环境质量状况

1电磁环境现状评价 根据电磁环境现状调查、影响预测及评价的需要，本次监测在洗砚池220kV变电站站址中心、配套220kV输电线路环境敏感目标处、交叉跨越处、典型线位处、颍川220kV变电站四周进行布点监测。电磁环境现状监测结果见表5-1。 表5-1 电磁环境质量现状监测结果 测点位置 工频电场强度（V/m） 工频磁感应强度(μT) 1、新建洗砚池220kV变电站工程 洗砚池220kV变电站 站址中心 2.3 0.012 2、长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路 典型线位#1 拟建电缆上方 1.8 0.009 与110kV青汇线交叉跨越处#1 拟建线路下方 46.8 0.038 郑万铁路河南段项目部 拟建线路下方 3.7 0.017 清茂农牧有限公司 拟建线路下方 4.1 0.021 蒋中亮住宅 房屋东侧 5.3 0.042 3、颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路 与110kV颍董线交叉跨越处#2 拟建线路下方 76.8 0.124 杨新明住宅 拟建线路下方 3.8 0.013 张远住宅 房屋西南侧 6.7 0.028 靳豹子住宅 房屋东北侧 5.9 0.022 顾智杰住宅 房屋东北侧 5.5 0.018 路书闲住宅 拟建线路下方 2.1 0.009 路庄村村委会 拟建线路下方 4.7 0.026 张国战住宅 拟建线路下方 4.4 0.148 李英明住宅 房屋东侧 1.5 0.102 李伟住宅 拟建线路下方 0.8 0.016 魏喜民住宅 房屋西侧 1.2 0.009 张伟明住宅 房屋东侧 3.9 0.011 张保卫粮食加工厂 围墙东侧 4.8 0.023 张浩军钢铁加工厂 围墙西侧 6.6 0.021 陆明住宅 房屋西侧 1.8 0.009 小明星幼儿园 围墙西侧 0.6 0.016 天城汽车维修店 拟建线路下方 1.8 0.024 张正住宅 拟建线路下方 2.9 0.182 张威威住宅 房屋东侧 0.7 0.024 张铁军钢铁加工厂 房屋东侧 1.8 0.066 鑫白聚钢构厂 围墙东侧 3.5 0.013 河南光耀机械制造厂 围墙北侧 1.7 0.053 长葛市驰恒商贸有限公司 拟建线路下方 1.5 0.014 闲置仓库 拟建线路下方 5.3 0.023 4、颍川220kV变电站间隔扩建工程 颍川220kV变电站 围墙东侧 120.3 0.672 围墙南侧 368.5 1.342 围墙西侧 40.5 0.161 围墙北侧 241.3 0.932 根据电磁环境现状监测，新建洗砚池220kV变电站站址中心工频电场强度现状监测值为2.3V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.012μT，分别满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。 长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路典型线位处工频电场强度现状监测值为1.8V/m，工频磁感应强度现状监测值0.009μT；环境敏感目标处工频电场强度现状监测值为3.7V/m~5.3 V/m，工频磁感应强度现状监测值0.017μT~0.042μT；均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。与110kV青汇线交叉跨越处工频电场强度现状监测值为46.8V/m，工频磁感应强度现状监测值0.038μT，工频电场满足输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所控制限值10kV/m控制限值，工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中100μT公众曝露控制限值的要求。 颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路环境敏感目标处工频电场强度现状监测值为0.6V/m~6.7V/m，工频磁感应强度现状监测值0.009μT~0.182μT，《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求；与110kV颍董线交叉跨越处工频电场强度现状监测值为76.8V/m，工频磁感应强度现状监测值0.124μT，工频电场满足输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所控制限值10kV/m控制限值，工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中100μT公众曝露控制限值的要求。 颍川220kV变电站四周工频电场强度现状监测值为40.5V/m~368.5V/m，工频磁感应强度现状监测值0.161μT~1.342μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。 本工程电磁环境现状监测点位及布点方法、监测频次、监测方法及仪器、监测结果等详见电磁环境影响专题评价。 2 声环境现状评价 （1）监测布点 根据声环境现状调查、影响预测及评价的需要，本次监测在洗砚池220kV变电站站址中心、配套220kV输电线路环境敏感目标处、交叉跨越处、颍川220kV变电站四周进行布点监测进行布点监测。本工程输电线路跨越郑万高铁，由于郑万高铁目前正在建设，尚未运行，因此郑万高铁沿线声环境现状监测按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的监测方法进行监测。根据输变电工程技术导则要求，电缆线路不进行声环境影响评价，因此不在典型线位处进行声环境现状监测。 具体监测点位见表5-2和图5-1。 表5-2 声环境质量现状监测点位表 序号 名 称 监测点位置 备注 一、新建洗砚池220kV变电站 1 洗砚池220kV变电站 站址中心 声环境现状监测点 二、长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路 2 与110kV青汇线交叉跨越处#1 拟建线路下方 声环境现状监测点 3 郑万铁路河南段项目部 拟建线路下方 声环境现状监测点 4 清茂农牧有限公司 拟建线路下方 声环境现状监测点 5 蒋中亮住宅 房屋东侧 声环境现状监测点 三、颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路 6 与110kV颍董线交叉跨越处#2 拟建线路下方 声环境现状监测点 7 杨新明住宅 拟建线路下方 声环境现状监测点 8 张远住宅 房屋西南侧 声环境现状监测点 9 靳豹子住宅 房屋东北侧 声环境现状监测点 10 顾智杰住宅 房屋东北侧 声环境现状监测点 11 路书闲住宅 拟建线路下方 声环境现状监测点 12 路庄村村委会 拟建线路下方 声环境现状监测点 13 张国战住宅 拟建线路下方 声环境现状监测点 14 李英明住宅 房屋东侧 声环境现状监测点 15 李伟住宅 拟建线路下方 声环境现状监测点 16 魏喜民住宅 房屋西侧 声环境现状监测点 17 张伟明住宅 房屋东侧 声环境现状监测点 18 陆明住宅 房屋西侧 声环境现状监测点 19 小明星幼儿园 围墙东侧 声环境现状监测点 20 天城汽车维修店 拟建线路下方 声环境现状监测点 21 张正住宅 拟建线路下方 声环境现状监测点 22 张威威住宅 房屋东侧 声环境现状监测点 四、颍川220kV变电站间隔扩建工程 23 颍川220kV变电站 围墙东侧 声环境现状监测点 24 围墙南侧 声环境现状监测点 25 围墙西侧 声环境现状监测点 26 围墙北侧 声环境现状监测点 图5-1 许昌长葛洗砚池（长葛北）220千伏输变电工程（变更）声环境监测点位示意图 （2）监测项目 昼间等效声级Ld和夜间等效声级Ln。 （3）监测单位 湖北东都检测有限公司 （4）监测时间及天气概况 监测时间及监测时环境天气状况见表5-3。 表5-3 监测时间及监测条件状况表 监测时间 天气状况 温度（℃） 风速（m/s） 2018.9.5 晴 19-32 1.3-2.0 （5）监测方法及测量仪器 监测方法及测量仪器按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的监测方法进行。测量仪器的检定及有效期信息详见表5-4。 表5-4 声环境现状监测所使用的仪器 序号 仪器设备名称 型号 检定单位 有效日期 1 噪声频谱分析仪 AWA6228 湖北省计量测试技术研究院 2019.1.04 （6）监测结果 监测结果见表5-5。 表5-5 噪声环境现状监测结果 单位：Leq dB（A） 序号 监测点位置 监测值 标准值 昼间 夜间 昼间 夜间 一、新建220kV洗砚池变电站 1 220kV洗砚池变电站 站址中心 46 40 60 50 二、长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路 2 与110kV青汇线交叉跨越处#1 拟建线路下方 46 40 55 45 3 郑万铁路河南段项目部 拟建线路下方 42 40 60 50 4 清茂农牧有限公司 拟建线路下方 42 40 60 50 5 蒋中亮住宅 房屋东侧 54 43 70 55 / 典型线位#1 / / / / / 三、颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路 6 与110kV颍董线交叉跨越处#2 拟建线路下方 41 39 55 45 7 杨新明住宅 拟建线路下方 42 39 55 45 8 张远住宅 房屋西南侧 48 43 70 60 9 靳豹子住宅 房屋东北侧 46 41 70 60 10 顾智杰住宅 房屋东北侧 47 41 70 60 11 路书闲住宅 拟建线路下方 44 38 55 45 12 路庄村村委会 拟建线路下方 44 39 55 45 13 张国战住宅 拟建线路下方 44 40 55 45 14 李英明住宅 房屋东侧 43 40 55 45 15 李伟住宅 拟建线路下方 44 40 55 45 16 魏喜民住宅 房屋西侧 42 39 55 45 17 张伟明住宅 房屋东侧 42 39 55 45 18 陆明住宅 房屋西侧 44 41 55 45 19 小明星幼儿园 围墙东侧 49 42 60 50 20 天城汽车维修店 拟建线路下方 50 43 60 50 21 张正住宅 拟建线路下方 49 43 60 50 22 张威威住宅 房屋东侧 51 42 60 50 四、颍川220kV变电站间隔扩建工程 23 颍川220kV变电站 围墙东侧 46 40 60 50 24 围墙南侧 44 39 60 50 25 围墙西侧 46 41 60 50 26 围墙北侧 45 40 60 50 （7）监测结果分析 由表5-5可知，洗砚池220kV变电站站址中心昼间噪声监测值为42.5dB(A)，夜间噪声监测值为40dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-20608）中2类（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）标准要求。 长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路与110kV青汇线交叉跨越处昼间噪声值为46dB(A)，夜间噪声值为40dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）标准要求；郑万铁路河南段项目部及清茂农牧有限公司昼间噪声值为42dB(A)，夜间噪声值为40dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）标准要求；蒋中亮住宅处昼间噪声值为54dB(A)，夜间噪声值为43dB(A)，满足满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）标准要求。 颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路环境敏感目标和尚杨寨村、路庄村、石桥村、新魏庄村、张岗村张伟明、陆明住宅等噪声监测值昼间为42dB(A)~44dB(A)，夜间为38dB(A)~41dB(A)，与110kV颍董线交叉跨越处噪声监测值昼间为41dB(A)，夜间为38 dB(A)，均满足满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）标准要求；张岗村小明星幼儿园、天城汽车维修店、张正住宅、张威威住宅等敏感目标处噪声监测值昼间为49dB(A)~51dB(A)，夜间为42dB(A)~43dB(A)，均满足满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）标准要求；郑万铁路附近柳庄营村敏感目标处噪声监测值昼间为46dB(A)~48dB(A)，夜间为41dB(A)~43dB(A)，均满足满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4b类（昼间70dB(A)，夜间60dB(A)）标准要求。 颍川220kV变电站四周噪声监测值昼间为44dB(A)~46 (A)，夜间为39dB(A)~41dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外2类（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）声环境功能区厂界环境噪声排放限值。 3生态环境现状调查 2018年9月国网河南省电力公司许昌供电公司委托河南农业大学对本工程输电线路跨越双洎河国家湿地公园生态影响进行专题论证，2018年10月河南农业大学对现场进行了踏勘及调查，完成了许昌长葛洗砚池（长葛北）220千伏输变电工程跨越许昌长葛双洎河国家湿地公园生态影响专题论证报告，报告主要调查了双洎河国家湿地公园现状、土地利用情况、现有植被及动物分布情况；分析了本工程输电线路跨越双洎河国家湿地公园可能产生的环境影响及降低环境影响的环保措施。2018年12月河南省林业局组织对河南农业大学编制的本工程输电线路跨越双洎河国家湿地公园生态影响专题报告进行了技术审查，在此基础上河南省林业局以豫林函[2018]172号出具了关于许昌长葛洗砚池（长葛北）220千伏输变电工程跨越长葛双洎河国家湿地公园的初步审查意见（附件2）。 3.1湿地公园植物现状调查 双洎河国家湿地公园地处淮河流域，是我国南北分界地区，属暖温带季风区大陆性气候，光照充足，气候适宜，四季分明，雨热同季，是多种南北方湿地动植物理想的生长环境，湿地生物多样性较丰富。 根据河南农业大学生态专题论证报告双洎河国家湿地公园内天然植被类型分为湿地植被和陆生植被，湿地植被又分为湿生植物、沼生植物和水生植物。水生植物有垂柳（Salix babylonica L.）、枫杨（Pterocarya stenoptera DC.）等耐湿植物，芦苇（Phragmite scommunis Trin.ex Steud.）、香蒲（Typha orientalis）等挺水植物，荷花（Nelumbo mucifera）等浮水植物，小茨藻（Najas minor All）、黑藻（Hydrilla verticillata（Linn. f.）Royle）和苦草（Vallisneria natans（Lour.）Hara）等沉水植物，浮萍（Lemna minor Linn.）等漂浮植物；陆生植被主要有刺槐（Robinia pseudoacacia L.）、旱柳（Salix matsudana Koidz.）等乔灌木。农田林网以杂交杨、刺槐（Robinia pseudoacacia L.）、垂柳（Salix babylonica L.）、侧柏（Platycladus orientalis Franch.）等为主。 3.2动物资源现状调查 根据河南农业大学生态专题调查，双洎河湿地公园内的野生动物有5大类，共计30目68科179种，其中有鱼类4目10科56种，两栖类1目3科6种，爬行类2目6科14种，鸟类18目43科89种，兽类5目6科14种。国家I级保护动物有黑鹳（Ciconiidae nigra）和金雕（Aquila chrysaetos）2种，国家Ⅱ级保护动物有大天鹅（Cygnus Cygnus）、小天鹅（Cygnus columbianus）、鸳鸯（Aix galericulata）、苍鹰（Accipiter gentilis）、红隼（Falco tinnunculus）等14种，河南省重点保护动物有鸿雁（Anser cygnoides）、三宝鸟（Eurystomus orientalis）、普通夜鹰（Caprimulgus indicus）等8种。

# 六、 建设项目工程分析

1工艺流程简述 本工程运行期通过洗砚池220kV变电站对电压进行变换，并通过配套220kV输电线路将电能从电能供应点输送到电能需求地。在电压变换和电能输送过程中，将产生电磁和声环境等影响，洗砚池220kV变电站产生废旧蓄电池危险废物，也可能发生变压器漏油事故环境风险。工艺流程见图6-1，图中虚线部分不属于本工程内容。 图6-1 本工程工艺流程图 2主要污染工序： 2.1.产污环节分析 输变电工程施工期土建施工、设备安装等过程中可能产生施工扬尘、施工噪声、施工废污水以及施工固体废物，运行期产生工频电场、工频磁场、噪声及废旧蓄电池，存在变压器漏油事故环境风险。 本工程施工期和运行期产污环节参见图6-2～图6-3。 图6-2 洗砚池220kV变电站施工期和运行期产污节点图 图 6-3 输电线路施工期和运行期的产污节点图 2.2污染源分析 2.2.1 施工期 本工程施工期对环境产生的污染因子如下： （1）施工噪声：施工机械产生，如挖掘机、推土机等。 （2）施工扬尘：变电站场地平整、土方调运以及设备运输过程中产生；线路塔基开挖以及设备运输过程中产生。 （3）施工废水：施工废水及施工人员的生活污水。 （4）固体废物：变电站及及线路施工过程中产生的建筑垃圾，电缆沟及线路塔基开挖产生的弃方，施工人员产生的生活垃圾等。 （5）生态环境：变电站、输电线路电缆沟及杆塔基础开挖过程中临时占用土地、破坏植被，并由此带来的水土流失等。 2.2.2 运行期 （1）工频电场、工频磁场 工频即指工业频率，我国输变电工业的工作频率为50Hz，工频电场、工频磁场即指以50Hz交变的电场和磁场。 输电线路在运行时，对环境的影响主要为工频电场、工频磁场。 （2）噪声 变电站内的变压器及其冷却风扇运行会产生连续电磁性和机械性噪声，断路器、火花及电晕放电等会产生暂态的机械性噪声和电磁性噪声，变电站运行期产生的噪声可能对声环境产生影响，主变噪声一般为70dB(A)； 输电线路发生电晕时产生的噪声，有可能对声环境及附近居民生活产生不良影响。 （3）废水 变电站正常工况下，站内无工业废水产生。变电站为全自动化无人值守站，运行期无污水产生，但检修维护时产生少量生活污水，不外排。 输电线路运行期无废污水产生。 （4）固体废物 变电站为全自动化无人值守变电站，运行期正常无生活垃圾产生。 洗砚池220kV变电站在运行过程中需要使用蓄电池，蓄电池组架布置在专用蓄电池室内。蓄电池主要用作事故照明、通信直流、直流操作系统等电源。蓄电池组正常采用浮充电运行方式，使用年限为8~10年。根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号）变电站产生的废旧蓄电池废物类别属于HW49（其他废物），废物代码为900-044-49。对于站内设备产生的废旧蓄电池，要有具有经营此类危险废物类别的资质单位进行回收处置。输电线路运行期无固体废物产生。 （5）变压器事故油 在变压器事故和检修过程中的失控状态下可能造成变压器油泄漏的风险事故，事故变压器油或废弃的变压器油为废矿物油属危险废物，类别代码属于HW08，废物代码为900-220-08。对于变压器漏油事故产生的变压器油，要有具有经营此类危险废物类别的资质单位进行回收处置。洗砚池220kV变电站事故油池的容积为65m3，可以满足变压器绝缘油在事故并失控情况下泄露时不外溢至外环境。 3 工程环保特点 本工程为220kV高压输变电工程，其环境影响特点是： （1）施工期可能产生一定的废气、废水、噪声、固体废物以及生态环境影响，但采取相应保护及恢复措施后，施工期的部分环境影响是可逆的，可在一定时间内得到恢复。 （2）运行期环境影响因子为工频电场、工频磁感应强度及噪声。

# 七、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工 | 施工扬尘 | 少量 | / |
|  | 运行期 | 无 | 无 | / | / |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工 | 施工废水及施工人员生活污水 | 少量 | / |
|  | 运行期 | 检修人员 | 生活污水 | / | / |
| 固体 废物 | 施工期 | 洗砚池220kV变电站及杆塔基础施工 | 施工弃土 | 少量 | / |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | / | / |
|  | 运行期 | 站内设备 | 废旧蓄电池 | / | / |
| 噪声 | 施工期 | 洗砚池220kV变电站施工期在场地平整、基础施工和设备安装等阶段中，挖掘机和推土机等施工机械可能产生施工噪声，其噪声源为60dB（A）~75dB（A）。配套220kV输电线路施工期在架线过程中，牵张场牵张机和发电机等设备产生噪声，其噪声源声为70dB（A）。 |
|  | 运行期 | 洗砚池220kV变电站主变噪声源强在70dB（A）及以下。配套220kV输电线路按晴天不出现电晕校验选择导线。 |
| 工频电磁场 | 洗砚池220kV变电站围墙外工频电场强度和工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）公众曝露控制限值。 配套220kV输电线路产生的电磁环境影响最大预测值满足《电磁环境控制限值》（GB8702－2014）控制限值。 |
| 事故油池 | 事故状态和检修时对变压器油处理不当可能引起油泄漏造成环境风险，变电站内设置65m3事故油池一座。在发生事故时，事故漏油流入事故油池，并交有具有经营此类危险废物类别的资质单位进行回收处置，不会对外环境产生不良影响。 |
| 主要生态环境影响 洗砚池220kV变电站及配套220kV输电线路占用土地、施工期破坏植被，若不妥善处理会造成水土流失，产生一定的生态环境影响。本工程永久占地12838.2m2，临时占地2362m2。 220kV输电线路跨越双洎河国家湿地公园时对评价区域的植被生物量及多样性指数影响甚小，通过工程后的生态恢复，基本能恢复原有自然植被；施工不会对整个评价区动物的种群数量及分布格局产生较大的影响；邻近区域的动物可能受到施工噪声的惊吓，远离原来的栖息地，但是这种不利影响有时间限制，当临时征地区域的植被恢复后，它们仍可以回到原来的区域继续生活，而且这些动物在非施工区内可以找到相同或相似生境，可迁移到合适生境中生活，对其生存不会造成长期的、不可逆的不利影响。 工程建成后， 现有的受损农田、湿地生境将进行生态修复，施工期的干扰消失，工程以铁塔架线形式穿越保育小区北面林地，动物影响较小。工程运营期，无土地占用面积扩大，对湿地生态系统植被及植物多样性无明显的影响。因此，本工程建设对生态环境的影响较小。 |

# 八、环境影响分析

施工期环境影响分析 1.1生态环境影响评价 （1）生态影响及恢复分析 本工程建设期对生态环境的影响主要表现在场地开挖对土地的扰动、植被的破坏造成的水土流失等影响。 1）土地占用 洗砚池220kV变电站施工生产全部在站区范围内空地解决，生活用地租用周围民房，对土地的占用仅限于征地范围内。输电线路且具有点状间隔式线性特点，施工时间短，对土地的扰动较小，工程结束后临时占地即可恢复。 2）植被破坏 本工程新建洗砚池220kV变电站建设造成的植被破坏仅限于变电站征地范围内，破坏的植被类型主要为一般果树，无国家级或省级保护的野生植物。 本工程拟建的输电线路主要沿农田、道路走线，受影响的植被主要为农田栽种的农作物以及人工绿化植被杨树等；地下电缆开挖后及时恢复绿化，对线路沿线经过的树林，采取高跨方式通过，尽量减少砍伐；输电线路采用张力放线等先进施工工艺，减少对线路走廊下方植被的破坏；工程永久占地破坏的植被仅限塔基范围之内区域，占地面积小，对植被的破坏也较少；临时占地对植被的破坏主要为施工人员对田地的踩踏，但由于塔基施工为点状作业，单塔施工时间短，故临时占地对植被的破坏是短暂的，并且在施工结束后可逐步恢复。 3）水土流失 变电站在土建施工、线路塔基在施工时土石方开挖、回填以及临时堆土等，若不妥善处置会导致水土流失。 配套220kV输电线路电缆沟及杆塔基础开挖、建筑材料堆放、现有杆塔及线路拆除会对地表造成扰动和破坏，若不采取必要的水土保持措施，可能造成水土流失，从而造成生态影响。 （2）拟采取的生态保护措施及效果 1）土地占用保护措施 对于永久占地生态保护，按照《中华人民共和国城市绿化条例》进行绿化或者异地补偿绿化。对于输电线路施工活动限制在线路沿线施工临时占地范围以内，将需要拆除的杆塔与其塔基一并拆除并对其占地尽快进行复垦。 2）植被保护措施 施工期临时占地破坏的植被，于施工结束前进行植被恢复。 3）林木保护 220kV洗砚池变电站进站道路永久占地需要砍伐林木的，应当补植砍伐株数3倍的树木或者采取其它补救措施。 配套220kV输电线路经过的林木，采用高跨方案和牵张架线，避免林木砍伐。 4）水土保持措施 ①对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖，避免降雨时水流直接冲刷，施工时开挖的土石方不允许就地倾倒，应采取回填或异地回填，临时堆土应在土体表面覆上苫布防治水土流失。 ②加强施工期的施工管理，合理安排施工时序，做好临时堆土的围护拦挡。 ③施工区域的裸露地面应在施工完成后尽快采用碎石铺装或人工植被恢复。 ④变电站施工及配套220kV输电线路跨越双洎河杆塔施工弃土禁止倾入河流。 （3）生态影响分析 在采取上述生态保护措施之后，本工程施工期对生态产生的影响不会改变本工程 1.2线路跨越双洎河国家湿地公园施工期环境影响分析 根据河南农业大学生态专题论证报告本工程输电线路跨越双洎河国家湿地公园环境影响分析具体如下： （1）施工期对植被及植物多样性影响分析 工程建设不可避免占用部分植物资源，使部分植物数量略有减少。工程对评价区的生物多样性的影响主要由工程占地引起，本工程长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路在后吴村路段占地在保育区、恢复重建区、宣教展示区范围外，占地面积较小。区内林地以杨树、杂树为主，区内未发现国家重点保护野生植物。由于工程建设所占有的植物为典型的且常见的植物群落，因此，对评价区域的植被生物量及多样性指数影响甚小，通过工程后的生态恢复，基本能恢复原有自然植被，对植被及植物多样性影响小。 （2）施工期对动物资源影响分析 工程的施工，施工区临时道路占地，施工机械和施工人员进场，石料、土料堆积场及施工噪声均不同程度的破坏了现有野生动物的生存环境，导致动物栖息环境发生改变，对该区域的野生动物将产生不利影响，但不利影响的大小取决于各类动物的栖息环境、生活习性、居留情况以及工程对生态环境影响大小等多方面的因素。工程施工时，施工活动如铁塔铺设、施工人员活动等会带来所在区域生态环境的扰动，尤其是线路架设过程中将占压或破坏一定面积的原有植被，从而占用部分动物的原有生境。 另外，施工活动产生的噪音和灯光也会对施工区区域的动物产生一定的趋避作用。施工人员的生活污水，机械运营的油污等如不收集处理任意排放，将使区域水质质量降低，对动植物生境产生一定的不利影响。施工期间，在临时征地区域的动物由于环境的变化影响了它们的停歇、取食环境，其被迫离开它们原来的区域，邻近区域的动物也由于受到施工噪声的惊吓，也将远离原来的栖息地，但是这种不利影响有时间限制，当临时征地区域的植被恢复后，它们仍可以回到原来的区域，继续生活，而且这些动物在非施工区内可以找到相同或相似生境，可迁移到合适生境中生活，对其生存不会造成长期的、不可逆的不利影响。 （3）对景观环境影响分析 本工程输电线路工程在施工期对双洎河国家湿地公园的景观影响主要表现在：建筑材料的运输、施工活动、以及施工活动导致的植被破坏对景区景观的影响。输电线路工程施工活动为点式工程，单塔施工活动周期短，一般土建施工在2周左右，整个塔位施工周期在2个月内，在施工活动结束以后，施工活动造成的景观影响会很快消除，因此本工程在施工其的施工活动对双洎河国家湿地公园的景观影响有限。 环境保护措施 一、施工期减缓措施 （1）加强宣传教育，强化监督管理。建设单位在施工前应对施工、监理人员进行生态保护教育，规范施工队伍行为和施工现场管理；可请湿地公园直接管理机构针对自然湿地公园管理条例、野生动物保护法等内容进行专业培训和要求，并接受管理机构全程跟踪检查和监督。施工、监理单位在施工期间应有专人负责环境管理工作，对施工中的每一道工序都应检查是否满足环保要求，并不定期地对各施工点位进行监督检查。 （2）在进入湿地公园路段设置警示牌和宣传牌。警示牌提醒施工人员在湿地公园内规范行为，严禁捕捞鱼类、猎杀野生动物；杜绝随意丢弃生活垃圾。宣传牌简明扼要书写以保护自然为主题的宣传口号和有关法律法规，如有关爱护鸟类和湿地植被、处罚偷捕偷猎、简单救护方法和举报电话等内容。 （3）严格控制施工区域，设置施工围栏。湿地公园东西两侧的塔基在开挖阶段应严格按照施工图纸及说明书要求，控制基坑开挖面；同时设置施工围栏，禁止随意扩大范围。 （4）合理安排施工时间。施工活动应避开鸟类繁殖高峰期（5~7 月），同时禁止在夜间和动物活动高峰期（晨、昏）施工。。 （5）施工期空气污染减缓措施 施工期间对湿地公园环境空气影响最主要的是扬尘。施工中由于挖掘、运输和装卸及堆放场风吹或扰动产生扬尘；车辆经过裸露路面引起的路面积尘飞扬。施工起尘量的多少随风力的大小、物料的干湿程度、作业的文明程度等因素而变化，影响可达150～300m。因此建设单位必须采取抑尘措施，如施工场地洒水抑尘、加强管理措施等，这些措施将降低扬尘量50～70％，可有效减少其对环境的影响。 项目施工过程中扬尘不仅严重影响湿地公园大气环境质量和景观，并影响在施工现场附近活动的鸟类、家禽等其他动物。浮于空气中的扬尘被动物吸入后，可引起各种呼吸道疾病，而且，粉尘会夹带大量的病源菌，还会传染其他各种疾病，严重威胁湿地公园内鸟类的健康。另外，施工机械一般采用柴油作为动力，施工运输车辆如自卸车和载重汽车等通常是大型柴油车，作业时会产生一些废气，其中主要污染物为氮氧化物、二氧化硫和一氧化碳，这些酸性气体的排放将影响湿地公园所在区域大气环境质量，并影响周围野生动植物的生活和生长。因此对施工期应采取一定措施，防止扬尘及机动车尾气对大气造成污染。 但是，施工期对大气环境的污染是短期与局部的，施工完成后就会消失。为减少施工期对环境空气的影响，建设单位宜采取以下对策： ①工程施工防尘：施工场地定期洒水，防止扬尘产生，一般情况，在自然风作用下车辆产生的扬尘所影响的范围在100m以内，如果在施工期间对车辆行驶的路面洒水抑尘，每天洒水4～5 次，扬尘减少70％左右。将施工土方集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时清运，减少扬尘影响时间。不需要的建筑材料、弃渣及时运走，不长时间堆积。 ②燃油废气的削减与控制：运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料。 ③交通粉尘削减与控制：运输卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水。运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少产尘量，并定时对车辆进行冲洗。 ④材料仓库防散漏：施工场地边界应设置明显标志，场地内合理布局，材料应码放整齐。材料仓库和临时材料堆放场应防止物料散漏污染。仓库四周应有疏水沟系，防止雨水浸湿以及水流引起物料流失。运输车辆应入库装卸。临时推放场应有遮盖篷遮蔽，防止水泥等物料溢出污染空气环境。 二、施工期固体废弃物污染减缓措施 施工现场设置垃圾箱，用于回收施工垃圾和生活垃圾，垃圾分可回收和不可回收分类投放，集中回收，杜绝现场的垃圾污染；现场搭建简易临时厕所，提高安全文明施工的同时，有利于施工环保；加强对施工人员的管理，禁止将施工、生活垃圾倾倒入周围环境中。 工程施工中由于塔基施工产生的多余土石方量要及时运走，施工结束后及时进行植被恢复，要乔灌草相结合，多种植物混种，使其内部生物保护系统尽快形成合理的结构。湿地公园附件工程在生态恢中不得使用污染过的土壤。 三、施工期噪声污染减缓措施 ①噪声主要来自于各种机械设备如搅拌机、振动板等，建议建设单位在施工现场四周建设相应的隔音设施，实行封闭作业，阻挡噪声的传播； ②施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，固定强噪声源应考虑加装隔声罩（如发电机等），同时应加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强； ③加强施工管理，合理安排施工活动，减少施工噪声影响时间，避免高噪声施工机械在同一区域内同时使用；强噪声施工机械（装载机、振捣器、冲击式锯机等）夜间（22:00～6:00）停止施工作业，因工艺需要确需连续作业的报环保局审批； ④施工运输车辆进出应合理安排时间和路线，尽量避开鸟类的活动时间和区域，减少对鸟类等其他动物的影响，施工时段最好选择在秋冬季节（10月至次年2月），避开了鸟类的繁殖高峰期（3～8月）。 ⑤施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工活动声源，业主应通过文明施工，加强有效管理予以解决。 四、水土流失减缓措施 本工程穿越的湿地公园附近塔基施工时，容易形成地面径流，造成水土流失。因此，本工程施工期应尽量避开雨季，如确因工程需要无法避开时，应优化施工工艺，合理安排施工工期，缩短施工时间，尽可能减小水土流失量。施工便道尽量利用既有道路，在有地面径流处，施工时，应先修建排水沟，以减小径流地面的冲刷作用。同时，把水土保持工程措施与水土保持生物措施结合起来，有效减少施工区域的水土流失。 五、景观保护措施 ①湿地公园内禁止建设施工营地，防止破坏周围植被； ②在工程完工后要尽快恢复林、草植被，对占用的湿地进行植被恢复； ③工程建成后，增设必要的景观工程，如防护林带等，降低工程建设造成的景观破碎化。 六、生态环境与生物多样性保护措施 ① 建立工程施工进度报告制度 施工单位经建立施工进度报告制度，在施工前期及整个施工过程中与地方环保、湿地公园主管部门加强联系，共同协作开展工作。 ② 开工前树立宣传牌 在施工人员进入湿地公园路段进行施工之前，在工地及营地周边设立临时宣传牌，简明扼要书写以保护自然为主题的宣传口号和有关法律法规，如有关爱护鸟类和湿地植被、处罚偷捕偷猎、简单救护方法和举报电话等内容。 ③ 施工人员的生态保护培训 施工人员施工前以及施工期期间针对承包商、工程监理、环境监理的生态保护培训。由湿地公园管理人员宣讲有关国家有关环境保护和湿地公园的法律、法规、条例、政策，如《中华人民共和国环境保护法》、《国务院办公厅关于加强湿地保护管理的通知》等，建立长葛双洎河国家湿地公园的目的及其重要意义，鸟类及其它野生动物的保护和救护常识等。 此外，向施工人员发放宣传册、图片、纪念卡、明信片等，或组织施工人员代表参观标本室，加强宣传教育工作。 ④ 加强施工人员管理，严格禁止猎捕野生动物 本项目处于生态环境较敏感的地区，生物多样性较丰富，尤其是鸟类丰富多彩，生态保护的任务重大。因此，必须加强施工人员管理，采取明确的奖惩措施。奖励保护生态环境的积极分子；严禁施工人员猎捕野生动物，处罚破坏生态环境的人员。 ⑤ 严格控制施工临时用地，及时进行植被恢复 在施工过程中注意保护植被，不允许随意占用规划以外的土地，尤其是动物活动以及自然植被丰富区域，湿地公园内严禁设立施工材料堆场，对于必需的施工道路和施工作业区，应尽可能控制在永久占地范围内。对于特殊施工要求，需要超出永久占地范围时，施工单位应在施工前与湿地公园管理部门取得联系，由湿地公园管理部门划定施工界限，确保不越界施工，尽量减少对湿地公园内土壤和植被的破坏，以免破坏动物的生存环境和栖息地面积。 工程施工中的临时便道，应首先考虑利用已有道路，尽量减少施工中临时便道的占地面积；同时，在施工过程中，应注意加强对本区优势植物群落的保护工作。工程完工后及时清理临时占地，对于施工料场、施工营地等临时占地，要求在结束后及时清理剩余材料，清理费用要纳入工程预算中，并采取有效措施迅速恢复植被。 ⑥加强施工管理，保护湿地自然生态环境 在施工过程中，应有计划安排施工次序，减少对湿地的影响，进而影响到水鸟的觅食、栖息等活动。 ⑦减少环境干扰，爱护野生动植物 在湿地公园施工应安排在白天进行，夜间（晚上20:00～次日6:00）禁止施工；在湿地公园施工时，要使用低噪音设备，并采取临时隔音措施。由于线路距离橡胶坝形成的开阔水域较近，周边是鸟类活动集中场所，所以在动物活动附近进行施工活动时，应保留一定的施工保护地带，减少对动物的影响；针对动物的不同习性，在施工地界周围布置必要的设施：如栅栏，围墙，避免动物误入工地自伤其身。工程建设设置的路灯，应使用特殊装置避免灯光射出工地之外，以减少对野生动物的干扰。 ⑧选择合适的施工时期 应优化施工方案，抓紧施工进度，尽量缩短在湿地公园内的施工作业时间，根据工程方提供的施工方案，双洎河湿地公园3个月左右，因此，特别是高噪音施工作业，应安排在珍稀鸟类迁徙的间期，一定要避开鸟类的繁殖季节和活动旺季，以使鸟类休养生息，繁衍后代。 ⑨实施施工监理等管理措施 采取适当的管理措施对于施工期生态保护可以起到事半功倍的作用，施工监理措施是施工期最好的管理措施。在整个施工期内，由项目监理部门和建设部门的环保专职人员临时承担生态监理或是聘请湿地公园管理人员担任生态监理，采用巡检监理的方式，检查生态保护措施的落实及施工人员的生态保护行为。 总之，在湿地公园内施工，应保护动物的生存环境，减少对原有植被的破坏，保持水质良好，植物茂盛，施工安静，以维护原有的生态平衡。 1.3声环境影响分析 （1）声源 变电站建设期在场地平整、挖填方、基础施工、设备安装等阶段中，可能产生施工噪声对环境的影响。噪声源主要来源于各类施工机械的运转噪声，如挖掘机、混凝土搅拌机、推土机等，噪声水平为60～75dB(A)。 输电线路施工期在塔基开挖时挖土填方、基础施工等阶段中，主要噪声源有混凝土搅拌机、汽车等，这些施工设备运行时会产生较高的噪声；另外，在架线过程中，各牵张场内的牵张机、绞磨机等设备也产生一定的机械噪声，线路施工噪声源声级值一般为70dB(A)。 （2）拟采取的声环境保护措施 1）施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，并在施工场周围设置围栏或围墙以减小施工噪声影响。 2）线路施工时，施工机械布置尽量远离居民区； 3）合理控制施工时间，尽量避免夜间施工作业。 （3）施工期噪声影响分析 1）新建220kV洗砚池变电站工程 本工程的施工场地位于变电站场界内，夜间一般不进行施工作业，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之消除。 2）输电线路工程 输电线路工程塔基基础施工、铁塔组立和架线活动、电缆沟开挖过程中，挖掘机、牵张机、绞磨机等机械施工均会产生噪声。但由于塔基占地分散、单塔面积小、开挖量小，施工时间短，单位塔基施工周期一般在2个月以内、施工作业时间一般在1周以内，且夜间一般不进行施工作业，对环境的影响是小范围的、短暂的，并随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失，故对声环境影响较小。 1.4施工扬尘分析 （1）环境空气污染源 施工扬尘主要来自于变电站、架空线路、电缆沟土方挖掘、建筑装修材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时道路扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在15m以下，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。 施工阶段，尤其是施工初期，塔基、电缆沟开挖都会产生扬尘污染，特别是若遇久旱无雨的大风天气，扬尘污染更为突出。施工开挖、车辆运输等产生的粉尘短期内将使局部区域内空气中的TSP明显增加。 （2）拟采取的环境保护措施 根据《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》（豫政〔2018〕30号）和《许昌市人民政府办公室关于印发许昌市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（许政办〔2018〕8号）的要求 ①加强施工环境管理，并接受环境保护部门监督。 ②施工时，应集中配制或使用商品混凝土，然后用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘。 ③施工过程中产生的建筑垃圾在施工期间应当及时清运，并按照环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。 ④车辆运输散体材料和废弃物时，必须100%进行密闭，避免沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。 ⑤基础开挖过程中，应定时、及时洒水使施工区域保持一定的湿度，对施工场地地面应100%进行硬化，防止起尘。 ⑥施工场地内堆放的物料、土方等应100%进行覆盖。 ⑦进出场地的车辆应保证100%进行冲洗，并限制车速，场内道路，保持湿润，减少或避免产生扬尘。 ⑧施工场地四周应100%进行围挡，不得有缺口；并且围挡要坚固、平稳、严密、整洁、美观；围挡的高度不低于1.8米。 ⑨施工营地房屋拆除过程中应保证100%湿法作业，避免拆除过程产生扬尘。 ⑩施工过程中施工渣土运输车辆必须进行密闭。 若工程于冬季期间（11月15日-3月15日）施工，应注意 “封土行动”的有关通知，并按相关要求执行，注意市、县两级城区建成区范围内，停止各类建设工程土石方作业，房屋迁移(拆除)施工，停止道路工程、水利工程、土地坚治等土石作业。 （3）施工扬尘环境影响分析 本工程变电站施工时，由于土方的开挖造成植被破坏、土地裸露，产生局部二次扬尘，可能对周围50m以内的局部地区产生暂时影响，但施工扬尘的影响是短时间的，土建工程结束后即可恢复。此外，在建设期间，大件设备及其他设备材料的运输，可能会使所经道路产生扬尘问题，但该扬尘问题只是暂时的，当建设期结束，此问题亦会消失。 输电线路是点位间隔占地的线性工程，各塔基开挖工程量小，点分散，且单塔施工周期一般在1个月以内、施工作业时间一般在1周以内，施工时间短。故塔基施工对周围环境空气的影响只是短期的（一般在7天以内）、小范围的（一般在50m以内），不会对线路附近构成扬尘污染影响，并且在施工完成后能够很快恢复。 施工扬尘的产生量与扬尘场地表面积、扬尘含水率、环境风速以及施工作业方式等有密切的关系。本工程变电站及输电线路施工期施工扬尘能够满足《许昌市人民政府办公室关于印发许昌市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（许政办〔2018〕8号）的要求。 1.5固体废物环境影响分析 （1）施工固废来源及环境影响分析 220kV洗砚池变电站施工期固体废物主要为施工弃土以及施工生活垃圾，配套220kV输电线路施工期产生的固体废物主要为杆塔基础施工弃土。 施工产生的建筑垃圾若不妥善处置则会产生水土流失等环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。 （2）拟采取的环境保护措施及效果 1）加强施工期环境管理，施工前做好施工环境保护知识培训； 2）分类收集堆放建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾及时清运到指定地点，生活垃圾交由当地环卫部门清运并集中处理； 3）线路塔基弃土就地平整在铁塔四角之间的区域进行植被恢复。 4）双洎河附近变电站及杆塔基础施工弃土及生活垃圾等固体废物禁止弃入水体。 在采取了上述环保措施的基础上，施工期固体废物不会对环境产生影响。 1.5污水排放分析 （1）废污水污染源 本工程施工污水主要来自施工人员的生活污水和少量施工废水。 220kV洗砚池变电站施工期平均施工人员约20人，施工人员用水量约0.15m3/d·人，生活污水产生量按总用水量的80%计，则生活污水的产生量约2.4m3/d。配套220kV输电线路施工人员分散于工程沿线，生活依托当地已有的生活污水处理设施。 220kV洗砚池变电站施工废水包括施工机械和进出车辆的冲洗水。 （2）拟采取的环保措施 1）做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业； 2）施工废水经隔油池、沉淀池处理后，上清液回用于施工现场车辆冲洗和洒水抑尘； 3）采用吸水材料覆盖洒水的方式进行混凝土养护； 4）洗砚池220kV变电站施工期生活污水采用临时旱厕处理；线路施工人员产生的生活污水利用附近居民的化粪池处理。 5）双洎河附近变电站及杆塔基础施工废水及生活污水禁止排入水体。 （3）水环境影响分析 在做好上述环保措施的基础上，施工过程中产生的废污水不会对周围水环境产生不良影响。 2运行期环境影响分析 2.1电磁环境影响预测与评价 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）本工程新建220kV洗砚池变电站电磁环境影响评价等级为三级，采用类比监测的方法来分析和评价变电站投运后产生的电磁环境影响；输电线路评价等级为二级，采用类比监测和模式预测相结合的方式进行输电线路电磁环境影响预测。本工程按照导则要求对电磁环境在后文单独设立了专题评价，在此仅作结论性分析。 2.1.1 220kV洗砚池变电站电磁环境影响分析 选择与本工程变电站建设规模、电压等级、容量、总平面布置及环境条件等相似的选择广州市已验收的220kV猎德变电站作为类比监测对象。根据类比预测结果，220kV洗砚池变电站建成投运后产生的工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值。 2.1.2配套220kV输电线路电磁环境影响分析 2.1.2.1输电线路电磁环境影响类比监测分析及评价 本次类比从电压等级、杆塔型式、导线型号、导线排列方式及区域环境等方面，尽量选择与本工程线路相似的已验收输电线路进行类比监测。本工程220kV电缆线路选择广东省广州市220kV猎天甲线、猎天乙线等作为类比对象；本工程同塔双回220kV线路选择河南省郑州市220kV徐博双回线路作为类比对象；本工程220kV单回线路选择河南省郑州市220kVⅠ郑陈线单回线路作为类比对象。通过类比监测分析，本工程220kV输电线路建成投运后产生的工频电场强度和工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值及架空输电线路线下架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所工频电场强度控制限值10kV/m。 2.1.2.2输电线路电磁环境影响模式预测及评价 （1）新建长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路经过非居民区内耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段，导线对地最小距离6.5m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为4355.2V/m，位于边导线内距线路中心5m处，工频磁感应强度最大预测值为30.16μT，位于边导线内距线路中心2m处，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所工频电场强度控制限值10kV/m及100μT公众曝露控制限值。 新建长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路经过蒋中亮住宅路段及跨越郑万铁路河南段项目部和清茂农牧有限公司路段，导线对地最小距离7.5m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为3363.3V/m，位于边导线内距线路中心5m处，工频磁感应强度最大预测值为24.30μT，位于边导线内线路中心处，均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。 （2）新建颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路经过非居民区内耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段，导线对地最小距离6.5m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为5093.1V/m，位于边导线内距线路中心7m处，工频磁感应强度最大预测值为42.83μT，位于边导线内线路中心处，工频电场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所工频电场强度控制限值10kV/m，工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中100μT公众曝露控制限值。 新建颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路经过居民区，导线对地最小距离8.0m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为3660.0V/m，位于边导线外距线路中心8m处，工频磁感应强度最大预测值为31.84μT，位于边导线内距线路中心0m处，均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。 新建颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路跨越和尚杨寨村杨新民住宅路段、跨越路庄村路书闲住宅路段，导线对地最小距离13.5m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为1498.5V/m，位于边导线外距线路中心10m处，工频磁感应强度最大预测值为13.53μT，位于边导线线路中心处，满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。 新建颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路跨越石桥路村张国站路段，导线对地最小距离10.5m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为2319.1V/m，位于边导线外距线路中心9m处，工频磁感应强度最大预测值为20.83μT，位于边导线内距线路中心0m处，均《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。 新建颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路线路跨越岗张村张正住宅路段、跨越大赵庄村长葛市驰恒商贸有限公司路段，导线对地最小距离12.0m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为1839.1V/m，位于边导线外距线路中心9m处，工频磁感应强度最大预测值为15.51μT，位于边导线内距线路中心0m处，均《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。 （3）本工程220kV输电线路评价范围内各电磁环境敏感目标的工频电场强度最大值为3470.2V/m，工频磁感应强度最大值为35.47μT。满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。本工程220kV输电线路与110kV线路交叉跨越处工频电场强度最大值为4279.0V/m，工频磁感应强度最大值为42.83μT。工频电场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所工频电场强度控制限值10kV/m，工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中100μT公众曝露控制限值。本工程输电线路跨越郑万高铁路段线路高度在满足于铁路交叉跨越净空距离的前提下采取一档高跨，对郑万高铁沿线环境保护目标的影响控制在电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值范围内。 2.1.3间隔扩建工程电磁环境影响分析 本期工程颍川220kV变电站将在220kV配电装置区新建1组220kV电容式电压互感器支架及基础，1组220kV出线隔离开关支架及基础，1组220kV电流互感器支架及基础，2组母线侧隔离开关支架及基础，一个断路器基础，一个智能终端箱基础。主变压器及高压电抗器等主要电磁环境污染源均不发生变化，因此，本工程建成投运后对电磁环境的影响不变。 2.2声环境影响预测与评价 本工程新建220kV洗砚池变电站运行期声环境影响采用模式预测方法进行声环境影响分析，新建220kV输电线路运行期声环境影响采用类比分析法进行声环境影响分析。 2.2.1 220kV洗砚池变电站声环境影响分析 （1）预测模式 变电站噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中噪声预测模式。1）室内声源 由于本工程变电站设备为室内布置，噪声预测采用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则-声环境》中附录A中的工业噪声源预测模式，先将室内声源等效室外声源，然后再根据室外声源在预测点产生的声级公式进行模式预测。 ①如上图所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1—为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw —为某个声源的倍频带声功率级，dB； r—为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数，m2; R=Sа/(1－а),S为房间内表面积，а为平均吸声系数。 Q—方向因子,无量纲值。通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 式中Lp1i(T) —靠近围护结构处室内 N 个声源 i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内 j 声源i 倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按③中公式计算出靠近室外围护结构处的声压级。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： Lp2i(T) = Lp1i(T)－(TLi+6） 式中Lp2i(T) —靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 然后按④中公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ④将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw ： Lw = Lp2(T) + 10lgs 式中：S—透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ⑥计算某个室外声源在预测点的倍频带声压级 Lp(r) =Lw + Dc -A A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc 式中： Lp(r)—点声源在预测点产生的倍频带声压级； Lw—参考位置r0处的倍频带声压级； Dc—指向性校正,dB； A—各种因素引起的衰减量（包括几何发散引起的倍频带衰减（Adiv），大气吸收引起的倍频带衰减（Aatm），地面效应引起的倍频带衰减（Agr）、声屏障引起的倍频带衰减（Abar）、其他多方面效应引起的倍频带衰减（Amisc））。 如果已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源可看作是位于地面上的（声源处于半自由声场），则 Lp(r)= Lw - 20lg(r) - 8 ⑦由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。 ⑧计算声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点的总等效声级为 式中：ti—在T时间内j声源工作时间，S； tj—在T时间内i声源工作时间，S； T—计算等效声级的时间，h； N—室外声源个数，M等效室外声源个数。 （2）参数选取 220kV洗砚池变电站采用户内布置，终期3台主变。运行期间的噪声主要是变压器噪声，变压器的噪声主要以中低频为主，根据变压器设备噪声标准以及类比实测的声源资料，容量为180MVA变压器声源值一般在60dB（A）~70dB（A），本环评预测时按保守考虑变压器噪声源强取最大值70dB（A）。 （3）计算结果 根据220kV洗砚池变电站总平面布置，终期规模运行状态下的厂界噪声分别进行预测，计算结果参见表8-2及图8-1。 表8-2 220kV洗砚池变电站终期规模建成后厂界噪声预测值 单位：dB（A） 预测点位 噪声贡献值 昼间 夜间 现状监测值 预测值 标准值 现状监测值 预测值 标准值 站址东侧 34 43 / 60 40 / 50 站址南侧 35 / 60 / 50 站址西侧 31 / 60 / 50 站址北侧 43 / 60 / 50 （4）220kV洗砚池变电站声环境影响评价结论 厂界噪声：根据预测结果可知，220kV洗砚池变电站终期建成后厂界噪声贡献值为31dB（A）~43dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类（昼间60 dB（A），夜间50 dB（A））标准限值要求。 2.2.2输电线路声环境影响分析 220千伏输电线路运行期声环境影响采用类比分析进行声环境影响分析。 （1）类比对象 本工程同塔双回线路选择郑州220kV徐博I、II线路作为类比监测对象；本工程220kV单回线路选择郑州220kVⅠ郑陈线单回线路作为类比对象。 （2）类比监测点及运行工况 220kV徐博I、II线路类比监测点位于5#~6#杆塔之间；220kVⅠ郑陈线单回线路类比监测点位于20#~21#杆塔之间。监测工况见表8-3。 表8-3 类比线路监测时运行工况 名称 电压（kV） 电流（A） 220kV徐博I、II线路 228 101.4 220kVⅠ郑陈线单回线路 217 126.8 （3）监测内容 等效连续A声级。 （4）监测方法及监测频次 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定监测方法进行监测，昼间、夜间各监测一次，每个监测点位监测时间1min。 （5）监测单位及测量仪器 监测单位：河南省电力试验研究院。 监测仪器：噪声测量仪器（AWA6228型噪声频谱分析仪）。 （6）监测时间、监测环境 1）220kV徐博I、II线路 测量时间：2015年1月28日 气象条件：晴、温度3~11℃、相对湿度33~55％。 2）220kVⅠ郑陈线单回线路 测量时间：2015年8月24日 气象条件：晴、温度20~24℃、相对湿度62％。 监测环境：类比线路监测点附近均为农田，平坦开阔，无其他架空线、构架和高大植物，符合监测技术条件要求。 （7）监测结果 1）220kV徐博I、II线路距离地面1.5m高处噪声类比监测结果见表8-4。 表 8-4 220kVⅠ、Ⅱ徐博双回线路声环境影响类比监测结果 测点位置 监测值（dB(A)） 220kV徐博I、II线路 距线路中心0m 38.7 距线路中心5m 38.5 距线路中心10m 38.2 距线路中心15m 37.8 距线路中心20m 37.6 距线路中心25m 37.5 距线路中心30m 37.5 距线路中心35m 37.6 距线路中心40m 36.9 2）220kV郑陈线单回输电线路距离地面1.5m高处噪声监测结果见表8-5。 表 8-5 220kV郑陈线单回线路声环境影响监测结果 监测点位 边相正投影处距离（m） 监测结果dB（A） 昼间 夜间 0 46.3 43.3 5 46.3 43.3 10 46.2 43.2 15 46.3 43.3 20 46.4 43.2 25 46.4 43.2 30 46.5 43.3 35 46.5 43.4 40 46.6 43.4 45 46.7 43.5 50 46.5 43.4 （8）220kV输电线路声环境影响评价 由类比监测结果可知， 220kV线路中心下距离地面1.5m高度处的噪声值能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类（昼间55dB（A），夜间45dB（A））声环境功能区环境噪声限值。根据上述类比监测结果，本工程投运后，220kV线路沿线声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类（昼间55dB（A），夜间45dB（A））、2类（昼间60 dB（A），夜间50 dB（A））、4a类（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））、4b类（昼间70dB（A），夜间60dB（A））声环境功能区环境噪声限值。 2.3地表水环境影响分析 变电站正常工况下，站内无工业废水产生。变电站为全自动化无人值班站，运行期生活污水主要来自检修人员。少量生活污水经化粪池处理后，定期清理，不外排。输电线路运行期无废水产生。 2.4固体废物影响分析 变电站为全自动化无人值守变电站，运行期无生活垃圾产生。根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号）变电站产生的废旧蓄电池废物类别属于HW49（其他废物），废物代码为900-044-49。对于站内设备产生的废旧蓄电池，要有具有经营此类危险废物类别的资质单位进行回收处置。 输电线路运行期无固体废物产生。 2.5 运营期对双洎河国家湿地公园的影响分析 本工程在正常营运期不向湿地公园排放污染物，对湿地公园影响较小，但为了进一步降低对湿地公园的不利影响，仍应采取以下措施： （1）加强线路维修期的生态管理，对线路运行操作、维修人员，应加强环境保护意识教育，爱护湿地公园一草一木，禁止等对湿地公园内沿线自然植被和水域生态系统的破坏制定巡线生态保护方案。 （2）做好日常生态环境监测工作。建立生态环境现状数据档案及生态信息网络，并定期向当地环境保护行政主管部门汇报。 （3）监测输电线路的运行安全，降低和防止各类事故发生。 （4）加强对湿生动植物的监测，对工程产生的生态影响进行评估，必要时采取相应补救措施。 2.6 环境风险分析 变压器为了绝缘和冷却的需要，其外壳内充装有变压器油。变压器油为矿物油，是由天然石油加工炼制而成，其成份有烷烃、环烷烃及芳香烃三大类。根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号），因其而产生的油泥属危险废物。 拟建220kV洗砚池变电站站内设有储油坑及总事故油池，事故油池的容积为65m3，一般180MVA主变油重51.9吨，体积约为58.31m3，拟建设容积为65m3的事故油池可以满足变压器绝缘油在事故并失控情况下泄露时不外溢至外环境。每台变压器下设置储油坑并铺设卵石层，并通过事故排油管与总事故油池相连。在事故并失控情况下，泄漏的变压器油流经储油坑内铺设的鹅卵石层（鹅卵石层可起到吸热、散热作用），并经事故排油管自流进入总事故油池，避免变压器油泄漏到环境中而污染土壤及地下水，将上述环境风险控制在可接受的水平。 泄漏的变压器废油属于危险废物，类别代码为HW08，废物代码为900-220-08 ，应交由具有相应危险废物回收处置资质的单位回收处置。

# 九、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预防治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工 | 施工扬尘 | 施工现场定期洒水抑尘；车辆运输散体材料和废弃物时，100%进行密闭；施工场地地面100%硬化；施工场地内堆放的物料、土方等100%进行覆盖；进出场地的车辆保证100%进行冲洗；施工场地四周应100%进行围挡，不得有缺口；施工营地等拆除时应100%进行湿法作业。 | 减轻扬尘对环境空气质量的影响 |
|  | 运行期 | 无 | 无 | / | / |
| 水污染物 | 施工期 | 施工 | 施工人员生活污水 | 220kV洗砚池变电站：利用旱厕进行处理；配套220kV输电线路：利用当地的生活污水处理设施。 | 禁止弃入双洎河 |
|  |  |  | 施工废水 | 简易澄清、回用洒水抑尘 |  |
|  | 运行期 |  | 生活污水 | / | 不外排 |
| 固体废物 | 施工期 | 施工 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 | 禁止弃入双洎河 |
|  |  |  | 弃土、建筑垃圾 | 存放到指定地点 | 对外环境 无影响 |
|  | 运行期 | 站内设备 | 废旧蓄电池 | 交有具有经营此类危险废物类别的资质单位进行回收处置 | 对外环境 无影响 |
| 噪声 | 施工期 | 1）加强施工期的环境管理工作，并接受环境保护部门监督管理。 2）施工过程中加强施工机械保养和维护，并严格按操作规范使用各类施工机械； 3）强噪声设备尽量远离噪声敏感建筑物布置； 4）施工车辆经过住宅时，应低速慢行。 |
|  | 运行期 | 1）主变声源强不高于70dB（A）； 2）变电站内电气设备合理布置； 3）选择高压电气设备、导体等以及按晴天不出现电晕校验选择导线等措施； 4）加强设备维护保养； 确保厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 厂界外2类（昼间60dB（A），夜间50）昼间60dB（A）声环境功能区环境噪声排放限值。 |
| 电磁环境 | 站址选址时尽量避开了居住区，因地制宜进行站区总体规划和站区总平面布置的电磁环境保护措施。 长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路经过非居民区线下耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段，本工程220kV导线对地最小距离应控制在6.5m及以上，同时应给出警示和防护指示标志。长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路经过蒋中亮住宅路段及跨越郑万铁路河南段项目部和清茂农牧有限公司路段，本工程220kV导线对地最小距离应控制在7.5m及以上。 颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路经过非居民区耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段，导线对地最小距离应控制在6.5m及以上，同时应给出警示和防护指示标志；临近居民区路段，导线对地最小距离应控制在8.0m及以上。跨越石桥路村张国站路段，工程220kV导线对地最小距离应控制在10.5m及以上；跨越岗张村张正住宅路段、跨越大赵庄村长葛市驰恒商贸有限公司路段，本工程220kV导线对地最小距离应控制在12m及以上；跨越和尚杨寨村杨新民住宅路段、跨越路庄村路书闲住宅路段，导线对地最小距离应控制在13.5m及以上。 采取以上措施后，洗砚池220kV变电站及配套220kV输电线路电磁环境影响范围内的工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应标准限值要求。 |
| 事故油池 | 当发生变压器漏油事故时，变压器油流入75m3的事故油池，事故油池中的废变压器废油交由具有相应危险废物回收处置资质的单位处置。 |
| 生态环境保护措施及预期效果 对于永久占地采取绿化或者异地补偿绿化，对于临时占地生态保护，严格控制施工作业范围。施工期临时占地破坏的植被，于施工结束前进行植被恢复。 配套220kV输电线路经过的林木，采用高跨方案和牵张架线，避免林木砍伐。线路及杆塔拆除中的临时占地及时复耕。 在采取上述生态保护措施之后，本工程施工期对生态产生的影响不会改变本工程所在区域生态系统的结构和功能，而且随着施工结束而逐渐恢复。 |

1 环境保护措施及竣工环境保护验收 1.1 环境保护措施 本工程环境保护措施经汇总见表9-1。 表9-1 环境保护措施一览表 序号 环境影响因素 不同阶段 环境保护措施 1 电磁 环境 设计阶段 ①工程选址选线尽量避让了居民密集区。 ②对高压一次设备采用均压措施；控制导体和电气设备安全距离，设置防雷接地保护装置等，同时在变电站设备定货时，要求导线、母线、均压环、管母线终端球和其它金具等提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕，降低静电感应的影响；控制配电构架高度、对地和相间距离，控制设备间连线离地面的最低高度，确保地面工频电场强度水平符合标准。 ③对于输电线路，严格按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）选择相导线排列形式，导线、金具及绝缘子等电气设备、设施，提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕；此外，输电线路经过不同地区时亦严格按照上述规定设计导线对地距离、交叉跨越距离。 ④长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路经过非居民区线下耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段，本工程220kV导线对地最小距离应控制在6.5m及以上，同时应给出警示和防护指示标志。长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路经过蒋中亮住宅路段及跨越郑万铁路河南段项目部和清茂农牧有限公司路段，本工程220kV导线对地最小距离应控制在7.5m及以上。颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路经过非居民区耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段，导线对地最小距离应控制在6.5m及以上，同时应给出警示和防护指示标志；临近居民区路段，导线对地最小距离应控制在8.0m及以上。跨越石桥路村张国站路段，工程220kV导线对地最小距离应控制在10.5m及以上；跨越岗张村张正住宅路段、跨越大赵庄村长葛市驰恒商贸有限公司路段，本工程220kV导线对地最小距离应控制在12m及以上；跨越和尚杨寨村杨新民住宅路段、跨越路庄村路书闲住宅路段，导线对地最小距离应控制在13.5m及以上。 2 声环境 设计阶段 ①在设备选型上首先选用符合国家噪声标准的设备，如主变压器定货时，对设备的噪声指标提出要求，从源头控制噪声，其声源值不得高于70dB(A）。 ②对导线电晕放电的噪声，通过选择高压电气设备、导体等以及按晴天不出现电晕校验选择导线等措施，消除电晕放电噪声。 3 施工 噪声 施工阶段 ①施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受环境保护部门的监督管理。 ②施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，并在施工场周围设置围栏或围墙以减小施工噪声影响。 ③施工单位在夜间尽量避免施工。 4 施工 扬尘 施工 阶段 根据《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)的通知》（豫政〔2018〕30号）和《许昌市人民政府办公室关于印发许昌市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（许政办〔2018〕8号）要求 ①加强施工环境管理，并接受环境保护部门监督。 ②施工时，应集中配制或使用商品混凝土，然后用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘。 ③施工过程中产生的建筑垃圾在施工期间应当及时清运，并按照环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。 ④车辆运输散体材料和废弃物时，必须100%进行密闭，避免沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。 ⑤基础开挖过程中，应定时、及时洒水使施工区域保持一定的湿度，对施工场地地面应100%进行硬化，防止起尘。 ⑥施工场地内堆放的物料、土方等应100%进行覆盖。 ⑦进出场地的车辆应保证100%进行冲洗，并限制车速，场内道路，保持湿润，减少或避免产生扬尘。 ⑧施工场地四周应100%进行围挡，不得有缺口；并且围挡要坚固、平稳、严密、整洁、美观；围挡的高度不低于1.8米。 ⑨施工营地房屋、杆塔、线路拆除过程中应保证100%湿法作业，避免拆除过程产生扬尘。 ⑩施工过程中施工渣土运输车辆必须进行密闭。 5 施工 污水 施工阶段 ①220kV洗砚池变电站施工期生活污水采用临时旱厕处理；线路施工人员产生的生活污水利用附近居民的化粪池处理。 ②站内施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用于车辆冲洗及施工场地洒水抑尘。 ③采用吸水材料覆盖洒水的方式进行混凝土养护。 ④双洎河河附近变电站及杆塔基础施工废水及生活污水禁止排入水体。 6 施工 固废 施工阶段 ①加强施工期环境管理，施工前做好施工环境保护知识培训。 ②分类收集堆放建筑垃圾和生活垃圾，建筑垃圾及时清运到指定地点，生活垃圾交由当地环卫部门清运并集中处理。 ③线路塔基弃土就地平整在铁塔四角之间的区域进行植被恢复。 ④双洎河附近变电站及杆塔基础施工弃土及生活垃圾等固体废物禁止弃入水体。 7 生态 环境 施工阶段 一、施工期减缓措施 （1）加强宣传教育，强化监督管理。建设单位在施工前应对施工、监理人员进行生态保护教育，规范施工队伍行为和施工现场管理；可请湿地公园直接管理机构针对自然湿地公园管理条例、野生动物保护法等内容进行专业培训和要求，并接受管理机构全程跟踪检查和监督。施工、监理单位在施工期间应有专人负责环境管理工作，对施工中的每一道工序都应检查是否满足环保要求，并不定期地对各施工点位进行监督检查。 （2）在进入湿地公园路段设置警示牌和宣传牌。警示牌提醒施工人员在湿地公园内规范行为，严禁捕捞鱼类、猎杀野生动物；杜绝随意丢弃生活垃圾。宣传牌简明扼要书写以保护自然为主题的宣传口号和有关法律法规，如有关爱护鸟类和湿地植被、处罚偷捕偷猎、简单救护方法和举报电话等内容。 （3）严格控制施工区域，设置施工围栏。湿地公园东西两侧的塔基在开挖阶段应严格按照施工图纸及说明书要求，控制基坑开挖面；同时设置施工围栏，禁止随意扩大范围。 （4）合理安排施工时间。施工活动应避开鸟类繁殖高峰期（5~7 月），同时禁止在夜间和动物活动高峰期（晨、昏）施工。。 （5）施工期空气污染减缓措施 施工期间对湿地公园环境空气影响最主要的是扬尘。施工中由于挖掘、运输和装卸及堆放场风吹或扰动产生扬尘；车辆经过裸露路面引起的路面积尘飞扬。施工起尘量的多少随风力的大小、物料的干湿程度、作业的文明程度等因素而变化，影响可达150～300m。因此建设单位必须采取抑尘措施，如施工场地洒水抑尘、加强管理措施等，这些措施将降低扬尘量50～70％，可有效减少其对环境的影响。 项目施工过程中扬尘不仅严重影响湿地公园大气环境质量和景观，并影响在施工现场附近活动的鸟类、家禽等其他动物。浮于空气中的扬尘被动物吸入后，可引起各种呼吸道疾病，而且，粉尘会夹带大量的病源菌，还会传染其他各种疾病，严重威胁湿地公园内鸟类的健康。另外，施工机械一般采用柴油作为动力，施工运输车辆如自卸车和载重汽车等通常是大型柴油车，作业时会产生一些废气，其中主要污染物为氮氧化物、二氧化硫和一氧化碳，这些酸性气体的排放将影响湿地公园所在区域大气环境质量，并影响周围野生动植物的生活和生长。因此对施工期应采取一定措施，防止扬尘及机动车尾气对大气造成污染。 但是，施工期对大气环境的污染是短期与局部的，施工完成后就会消失。为减少施工期对环境空气的影响，建设单位宜采取以下对策： ①工程施工防尘：施工场地定期洒水，防止扬尘产生，一般情况，在自然风作用下车辆产生的扬尘所影响的范围在100m以内，如果在施工期间对车辆行驶的路面洒水抑尘，每天洒水4～5 次，扬尘减少70％左右。将施工土方集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时清运，减少扬尘影响时间。不需要的建筑材料、弃渣及时运走，不长时间堆积。 ②燃油废气的削减与控制：运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料。 ③交通粉尘削减与控制：运输卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水。运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少产尘量，并定时对车辆进行冲洗。 ④材料仓库防散漏：施工场地边界应设置明显标志，场地内合理布局，材料应码放整齐。材料仓库和临时材料堆放场应防止物料散漏污染。仓库四周应有疏水沟系，防止雨水浸湿以及水流引起物料流失。运输车辆应入库装卸。临时推放场应有遮盖篷遮蔽，防止水泥等物料溢出污染空气环境。 二、施工期固体废弃物污染减缓措施 施工现场设置垃圾箱，用于回收施工垃圾和生活垃圾，垃圾分可回收和不可回收分类投放，集中回收，杜绝现场的垃圾污染；现场搭建简易临时厕所，提高安全文明施工的同时，有利于施工环保；加强对施工人员的管理，禁止将施工、生活垃圾倾倒入周围环境中。 工程施工中由于塔基施工产生的多余土石方量要及时运走，施工结束后及时进行植被恢复，要乔灌草相结合，多种植物混种，使其内部生物保护系统尽快形成合理的结构。湿地公园附件工程在生态恢中不得使用污染过的土壤。 三、施工期噪声污染减缓措施 ①噪声主要来自于各种机械设备如搅拌机、振动板等，建议建设单位在施工现场四周建设相应的隔音设施，实行封闭作业，阻挡噪声的传播； ②施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，固定强噪声源应考虑加装隔声罩（如发电机等），同时应加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强； ③加强施工管理，合理安排施工活动，减少施工噪声影响时间，避免高噪声施工机械在同一区域内同时使用；强噪声施工机械（装载机、振捣器、冲击式锯机等）夜间（22:00～6:00）停止施工作业，因工艺需要确需连续作业的报环保局审批； ④施工运输车辆进出应合理安排时间和路线，尽量避开鸟类的活动时间和区域，减少对鸟类等其他动物的影响，施工时段最好选择在秋冬季节（10月至次年2月），避开了鸟类的繁殖高峰期（3～8月）。 ⑤施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工活动声源，业主应通过文明施工，加强有效管理予以解决。 四、水土流失减缓措施 本工程穿越的湿地公园附近塔基施工时，容易形成地面径流，造成水土流失。因此，本工程施工期应尽量避开雨季，如确因工程需要无法避开时，应优化施工工艺，合理安排施工工期，缩短施工时间，尽可能减小水土流失量。施工便道尽量利用既有道路，在有地面径流处，施工时，应先修建排水沟，以减小径流地面的冲刷作用。同时，把水土保持工程措施与水土保持生物措施结合起来，有效减少施工区域的水土流失。 五、景观保护措施 ①湿地公园内禁止建设施工营地，防止破坏周围植被； ②在工程完工后要尽快恢复林、草植被，对占用的湿地进行植被恢复； ③工程建成后，增设必要的景观工程，如防护林带等，降低工程建设造成的景观破碎化。 六、生态环境与生物多样性保护措施 ① 建立工程施工进度报告制度 施工单位经建立施工进度报告制度，在施工前期及整个施工过程中与地方环保、湿地公园主管部门加强联系，共同协作开展工作。 ② 开工前树立宣传牌 在施工人员进入湿地公园路段进行施工之前，在工地及营地周边设立临时宣传牌，简明扼要书写以保护自然为主题的宣传口号和有关法律法规，如有关爱护鸟类和湿地植被、处罚偷捕偷猎、简单救护方法和举报电话等内容。 ③ 施工人员的生态保护培训 施工人员施工前以及施工期期间针对承包商、工程监理、环境监理的生态保护培训。由湿地公园管理人员宣讲有关国家有关环境保护和湿地公园的法律、法规、条例、政策，如《中华人民共和国环境保护法》、《国务院办公厅关于加强湿地保护管理的通知》等，建立长葛双洎河国家湿地公园的目的及其重要意义，鸟类及其它野生动物的保护和救护常识等。 此外，向施工人员发放宣传册、图片、纪念卡、明信片等，或组织施工人员代表参观标本室，加强宣传教育工作。 ④ 加强施工人员管理，严格禁止猎捕野生动物 本项目处于生态环境较敏感的地区，生物多样性较丰富，尤其是鸟类丰富多彩，生态保护的任务重大。因此，必须加强施工人员管理，采取明确的奖惩措施。奖励保护生态环境的积极分子；严禁施工人员猎捕野生动物，处罚破坏生态环境的人员。 ⑤ 严格控制施工临时用地，及时进行植被恢复 在施工过程中注意保护植被，不允许随意占用规划以外的土地，尤其是动物活动以及自然植被丰富区域，湿地公园内严禁设立施工材料堆场，对于必需的施工道路和施工作业区，应尽可能控制在永久占地范围内。对于特殊施工要求，需要超出永久占地范围时，施工单位应在施工前与湿地公园管理部门取得联系，由湿地公园管理部门划定施工界限，确保不越界施工，尽量减少对湿地公园内土壤和植被的破坏，以免破坏动物的生存环境和栖息地面积。 工程施工中的临时便道，应首先考虑利用已有道路，尽量减少施工中临时便道的占地面积；同时，在施工过程中，应注意加强对本区优势植物群落的保护工作。工程完工后及时清理临时占地，对于施工料场、施工营地等临时占地，要求在结束后及时清理剩余材料，清理费用要纳入工程预算中，并采取有效措施迅速恢复植被。 ⑥加强施工管理，保护湿地自然生态环境 在施工过程中，应有计划安排施工次序，减少对湿地的影响，进而影响到水鸟的觅食、栖息等活动。 ⑦减少环境干扰，爱护野生动植物 在湿地公园施工应安排在白天进行，夜间（晚上20:00～次日6:00）禁止施工；在湿地公园施工时，要使用低噪音设备，并采取临时隔音措施。由于线路距离橡胶坝形成的开阔水域较近，周边是鸟类活动集中场所，所以在动物活动附近进行施工活动时，应保留一定的施工保护地带，减少对动物的影响；针对动物的不同习性，在施工地界周围布置必要的设施：如栅栏，围墙，避免动物误入工地自伤其身。工程建设设置的路灯，应使用特殊装置避免灯光射出工地之外，以减少对野生动物的干扰。 ⑧选择合适的施工时期 应优化施工方案，抓紧施工进度，尽量缩短在湿地公园内的施工作业时间，根据工程方提供的施工方案，双洎河湿地公园3个月左右，因此，特别是高噪音施工作业，应安排在珍稀鸟类迁徙的间期，一定要避开鸟类的繁殖季节和活动旺季，以使鸟类休养生息，繁衍后代。 ⑨实施施工监理等管理措施 采取适当的管理措施对于施工期生态保护可以起到事半功倍的作用，施工监理措施是施工期最好的管理措施。在整个施工期内，由项目监理部门和建设部门的环保专职人员临时承担生态监理或是聘请湿地公园管理人员担任生态监理，采用巡检监理的方式，检查生态保护措施的落实及施工人员的生态保护行为。 总之，在湿地公园内施工，应保护动物的生存环境，减少对原有植被的破坏，保持水质良好，植物茂盛，施工安静，以维护原有的生态平衡。 8 水土 流失 施工阶段 ①对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖，避免降雨时水流直接冲刷，施工时开挖的土石方不允许就地倾倒，应采取回填或异地回填，临时堆土应在土体表面覆上苫布防治水土流失。 ②加强施工期的施工管理，合理安排施工时序，做好临时堆土的围护拦挡。 ③施工区域的裸露地面应在施工完成后尽快采用碎石铺装或人工植被恢复。 ④变电站施工及配套220kV输电线路跨越双洎河杆塔施工弃土禁止倾入河流。 9 水环境 运行阶段 变电站为全自动化无人值班变电站，生活污水主要来自检修人员。少量生活污水经化粪池处理后，定期清理，不外排 10 固体 废物 运行阶段 对于站内设备产生的废旧蓄电池交由具有相应危险废物处置资质的机构回收、处置。 11 生态环境 运行阶段 （1）加强线路维修期的生态管理，对线路运行操作、维修人员，应加强环境保护意识教育，爱护湿地公园一草一木，禁止等对湿地公园内沿线自然植被和水域生态系统的破坏制定巡线生态保护方案。 （2）做好日常生态环境监测工作。建立生态环境现状数据档案及生态信息网络，并定期向当地环境保护行政主管部门汇报。 （3）监测输电线路的运行安全，降低和防止各类事故发生。 （4）加强对湿生动植物的监测，对工程产生的生态影响进行评估，必要时采取相应补救措施。 11 环境 风险 运行阶段 维护事故油池、集油坑及连接管道，保持漏油事故时变压器油顺利排入事故油池，废油交由具有相应危险废物处置资质的机构回收、处置。 12 环境 管理 运行阶段 ①对当地公众进行有关高压设备方面的环境宣传工作。 ②依法进行运行期的环境管理工作。 1.2 工程竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》，本项目的建设应执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。本期建设项目竣工后，建设单位应进行环境保护设施竣工验收。 竣工环境保护验收相关内容见表9-2。 表9-2 工程竣工环境保护验收内容一览表 序号 验收对象 验收内容 1 相关资料、手续 项目相关批复文件（主要为环境影响评价审批文件）是否齐备，项目是否具备开工条件，环境保护档案是否齐全。 2 实际工程内容及方案设计情况 核查实际工程内容及方案设计变更情况，以及由此造成的环境影响变化情况。变电站建设主变容量是否变化，线路是否发生偏移，环境敏感目标是否增加等。 3 环保相关评价制度及规章制度 核查环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况。是否设置完善的环境风险应急预案。危险废物是否交有资质的单位处理。 4 各项环境保护设施落实情况 核实工程设计、环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的在设计、施工及运行三个阶段的电磁环境、水环境、声环境、固体废物及生态保护等各项措施的落实情况及实施效果。容积为65m3变电站事故油池是否建设。本工程220kV输电线路经过非居民区耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所线路段，导线对地最小距离控制在相应高度，同时应给出警示和防护指示标志。配套220kV输电线路经过居民区线路段，导线对地最小距离控制在相应高度。 5 环境保护设施正常运转条件 各项环保设施是否有合格的操作人员、操作制度。 6 污染物排放达标情况 工频电场、工频磁场、噪声是否满足评价标准要求。 7 生态保护措施 是否落实施工期的表土防护、植被保护与恢复、弃土弃渣的处置等生态保护措施。未落实的，建设单位应要求施工单位采取补救和恢复措施。 8 公众意见收集与反馈情况 工程施工期和试运行期实际存在的及公众反映的环境问题是否得以解决。 9 环境敏感区处环境影响因子验证 监测本工程附近环境保护目标的噪声等环境影响指标是否与预测结果相符。 2 环境管理与监测计划 本工程的建设将会对工程区域自然环境、社会环境造成一定的影响。施工期和运行期应加强环境管理，执行环境管理和监测计划，掌握项目工程建设前后、运行前后实际产生的环境影响变化情况，确保各项环保防治措施的有效落实，并根据管理、监测中发现的信息及时解决相关问题，尽可能降低、减少工程建设及工程运行对环境带来的负面影响，力争做到经济、社会、环境效益的统一和可持续发展。 2.1施工期的环境管理和监督 鉴于施工期环境管理工作的重要性，同时根据国家有关要求，本工程施工将采取招投标制。施工招标中应对投标单位提出建设期间的环保要求，在施工设计文件中详细说明施工期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。施工期环境管理的职责和任务如下： （1）贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。 （2）制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。 （3）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。 （4）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。 （5）做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要作到心中有数。 （6）在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工，不在站外设置临时施工用地。 （7）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 （8）监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。 （9）工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地环境主管部门。 2.2 运行期的环境管理和监督 根据项目所在区域的环境特点，必须在运行主管单位分设环境管理部门，配备相应专业的管理人员，专职管理人员不少于2人。 环境管理部门的职能为： （1）制定和实施各项环境监督管理计划； （2）建立电磁环境影响监测、生态环境现状数据档案，并定期报当地环境保护行政主管部门备案； （3）检查各治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行； （4）不定期的巡查线路各段，特别是环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证生态保护与工程运行相协调； 协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查、生态调查等工作。 2.3 环境监测计划 根据项目的环境影响和环境管理要求，制定了环境监测计划，其主要是：收集环境状况基本资料；整理、统计分析监测结果上报本工程所在县级至省级环境保护行政主管部门。电磁、声环境影响监测工作可委托有资质的单位完成。 1．变电站环境监测计划 （1）监测点位布置：可根据站址及站址平面布置，在站界四周设置例行监测点。 （2）监测项目：工频电场、工频磁感应强度和噪声。 （3）竣工验收：在各项目投运后及时应进行环境保护竣工验收。 （4）监测频次：根据需要不定期监测。 2．输电线路环境监测计划 （1）电磁环境影响监测： 1) 监测点位布置：环境敏感点和监测断面。 2) 监测项目：工频电场、工频磁感应强度和噪声。 3) 竣工验收：在各项目投运后应进行环境保护竣工验收。 4) 监测频次：根据需要不定期监测。 （2）生态环境质量调查 调查输电线路沿线走廊内植被分布情况以及影响变化情况，施工期生态破坏及植被恢复情况。

# 十、结论与建议

1项目建设的必要性及产业政策、相关规划相符性 本工程属于国家发展改革委第21号令公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目属于其中“第一类 鼓励类”项目中的“电网改造与建设”项目，符合国家产业政策。 本工程位于许昌市长葛市，本工程选址选线取得了长葛市国土资源局、长葛市城乡规划局、河南省林业局等部门的书面同意文件，符合当地城乡发展的规划。 本工程属于《许昌供电区2025年110kV及以上电压等级电网规划》中拟建的220kV输变电项目，符合许昌市的电网规划。 2项目及环境简况 2.1项目简况 本工程包括新建220kV洗砚池变电站工程、配套2200kV输电线路工程、间隔扩建工程。 （1）新建洗砚池（长葛北）220千伏变电站工程：站址位于长葛市大周镇辛庄东北方向200米，和尚杨寨西南方向300米处。总占地面积7892.2m2，全户内布置，规划主变容量3×180MVA，220千伏出线6回；本期建设主变容量1×180MVA，220千伏出线3回。 （2）配套220kV输电线路工程： ① 新建长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路：起于洗砚池220kV变电站，止于长颍线#51塔，线路全长8.95km，其中同塔双回路架设8.7km，双回电缆敷设0.25km。 ②新建颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路：起于颍川220kV变电站，止于洗砚池220kV变电站，线路全长17.1km，单回路架设。 （3）间隔扩建工程 颍川220kV变电站扩建220kV出线间隔1个，不新增占地。 工程总投资15792万元，其中环保投资81万元，占工程总投资的0.51%。 2.2环境概况 本工程所在区域为河南省许昌市，地势自西北向东南倾斜；宏观上地势平坦，微观地形有小范围起伏，有坡洼、土丘相间的地貌。 经现场踏勘，新建长葛220kV洗砚池变电站站址所在区域植被主要是玉米、花生等；配套220kV输电线路沿线植被主要是小麦、玉米、杨树等。 本工程所在区域的土壤侵蚀类型主要为水力侵蚀，水土流失程度以轻度、中度为主。 3环境质量现状 （1）电磁环境现状 根据电磁环境现状监测，新建洗砚池220kV变电站站址中心工频电场强度现状监测值为2.3V/m，工频磁感应强度现状监测值为0.012μT，分别满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。 长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路典型线位处工频电场强度现状监测值为1.8V/m，工频磁感应强度现状监测值0.009μT；环境敏感目标处工频电场强度现状监测值为3.7V/m~5.3 V/m，工频磁感应强度现状监测值0.017μT~0.042μT；均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。与110kV青汇线交叉跨越处工频电场强度现状监测值为46.8V/m，工频磁感应强度现状监测值0.038μT，工频电场满足输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所控制限值10kV/m控制限值，工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中100μT公众曝露控制限值的要求。 颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路环境敏感目标处工频电场强度现状监测值为0.6V/m~6.7V/m，工频磁感应强度现状监测值0.009μT~0.182μT，《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求；与110kV颍董线交叉跨越处工频电场强度现状监测值为76.8V/m，工频磁感应强度现状监测值0.124μT，工频电场满足输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所控制限值10kV/m控制限值，工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中100μT公众曝露控制限值的要求。 颍川220kV变电站四周工频电场强度现状监测值为40.5V/m~368.5V/m，工频磁感应强度现状监测值0.161μT~1.342μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。 （2）声环境现状 洗砚池220kV变电站站址中心昼间噪声监测值为42.5dB(A)，夜间噪声监测值为40dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-20608）中2类（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）标准要求。 长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路与110kV青汇线交叉跨越处昼间噪声值为46dB(A)，夜间噪声值为40dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）标准要求；郑万铁路河南段项目部及清茂农牧有限公司昼间噪声值为42dB(A)，夜间噪声值为40dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）标准要求；蒋中亮住宅处昼间噪声值为54dB(A)，夜间噪声值为43dB(A)，满足满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）标准要求。 颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路环境敏感目标和尚杨寨村、路庄村、石桥村、新魏庄村、张岗村张伟明、陆明住宅等噪声监测值昼间为42dB(A)~44dB(A)，夜间为38dB(A)~41dB(A)，与110kV颍董线交叉跨越处噪声监测值昼间为41dB(A)，夜间为38 dB(A)，均满足满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）标准要求；张岗村小明星幼儿园、天城汽车维修店、张正住宅、张威威住宅等敏感目标处噪声监测值昼间为49dB(A)~51dB(A)，夜间为42dB(A)~43dB(A)，均满足满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）标准要求；郑万铁路附近柳庄营村敏感目标处噪声监测值昼间为46dB(A)~48dB(A)，夜间为41dB(A)~43dB(A)，均满足满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4b类（昼间70dB(A)，夜间60dB(A)）标准要求。 颍川220kV变电站四周噪声监测值昼间为44dB(A)~46 (A)，夜间为39dB(A)~41dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外2类（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）声环境功能区厂界环境噪声排放限值。 （3）生态环境现状 双洎河国家湿地公园内天然植被类型分为湿地植被和陆生植被，湿地植被又分为湿生植物、沼生植物和水生植物。水生植物有垂柳（Salix babylonica L.）、枫杨（Pterocarya stenoptera DC.）等耐湿植物，芦苇（Phragmite scommunis Trin.ex Steud.）、香蒲（Typha orientalis）等挺水植物，荷花（Nelumbo mucifera）等浮水植物，小茨藻（Najas minor All）、黑藻（Hydrilla verticillata（Linn. f.）Royle）和苦草（Vallisneria natans（Lour.）Hara）等沉水植物，浮萍（Lemna minor Linn.）等漂浮植物；陆生植被主要有刺槐（Robinia pseudoacacia L.）、旱柳（Salix matsudana Koidz.）等乔灌木。农田林网以杂交杨、刺槐（Robinia pseudoacacia L.）、垂柳（Salix babylonica L.）、侧柏（Platycladus orientalis Franch.）等为主。 双洎河湿地公园内的野生动物有5大类，共计30目68科179种，其中有鱼类4目10科56种，两栖类1目3科6种，爬行类2目6科14种，鸟类18目43科89种，兽类5目6科14种。国家I级保护动物有黑鹳（Ciconiidae nigra）和金雕（Aquila chrysaetos）2种，国家Ⅱ级保护动物有大天鹅（Cygnus Cygnus）、小天鹅（Cygnus columbianus）、鸳鸯（Aix galericulata）、苍鹰（Accipiter gentilis）、红隼（Falco tinnunculus）等14种，河南省重点保护动物有鸿雁（Anser cygnoides）、三宝鸟（Eurystomus orientalis）、普通夜鹰（Caprimulgus indicus）等8种 4环境影响评价主要结论 4.1电磁影响评价结论 （1）根据220kV猎德变电站类比监测结果，本环评预测洗砚池220kV变电站投运后围墙外的工频电场、磁感应强度均能够分别满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4000V/m和100μT公众曝露控制限值的评价标准。 （2）通过类比监测分析，本工程220kV输电线路建成投运后产生的工频电场强度和工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值及架空输电线路线下架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所工频电场强度控制限值10kV/m。 （3）通过模式预测：（1）新建长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路经过非居民区内耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段，导线对地最小距离6.5m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为4355.2V/m，位于边导线内距线路中心5m处，工频磁感应强度最大预测值为30.16μT，位于边导线内距线路中心2m处，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所工频电场强度控制限值10kV/m及100μT公众曝露控制限值。 新建长乐~颍川π入洗砚池变220kV线路经过蒋中亮住宅路段及跨越郑万铁路河南段项目部和清茂农牧有限公司路段，导线对地最小距离7.5m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为3363.3V/m，位于边导线内距线路中心5m处，工频磁感应强度最大预测值为24.30μT，位于边导线内线路中心处，均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。 （2）新建颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路经过非居民区内耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所线路段，导线对地最小距离6.5m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为5093.1V/m，位于边导线内距线路中心7m处，工频磁感应强度最大预测值为42.83μT，位于边导线内线路中心处，工频电场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所工频电场强度控制限值10kV/m，工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中100μT公众曝露控制限值。 新建颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路经过居民区，导线对地最小距离8.0m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为3660.0V/m，位于边导线外距线路中心8m处，工频磁感应强度最大预测值为31.84μT，位于边导线外距线路中心0m处，均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。 新建颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路跨越和尚杨寨村杨新民住宅路段、跨越路庄村路书闲住宅路段，导线对地最小距离13.5m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为1498.5V/m，位于边导线外距线路中心10m处，工频磁感应强度最大预测值为13.53μT，位于边导线线路中心处，满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。 新建颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路跨越石桥路村张国站路段，导线对地最小距离10.5m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为2319.1V/m，位于边导线外距线路中心9m处，工频磁感应强度最大预测值为20.83μT，位于边导线内距线路中心0m处，均《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。 新建颍川~洗砚池Ⅱ回220kV线路线路跨越岗张村张正住宅路段、跨越大赵庄村长葛市驰恒商贸有限公司路段，导线对地最小距离12.0m时，距地面1.5m高度处工频电场强度最大预测值为1839.1V/m，位于边导线外距线路中心9m处，工频磁感应强度最大预测值为15.51μT，位于边导线内距线路中心0m处，均《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。 （3）本工程220kV输电线路评价范围内各电磁环境敏感目标的工频电场强度最大值为3470.2V/m，工频磁感应强度最大值为35.47μT。满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）4000V/m和100μT公众曝露控制限值的要求。本工程220kV输电线路与110kV线路交叉跨越处工频电场强度最大值为4279.0V/m，工频磁感应强度最大值为42.83μT。工频电场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面和道路等场所工频电场强度控制限值10kV/m，工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中100μT公众曝露控制限值。 4.2声环境影响评价结论 （1）变电站 220kV洗砚池变电站终期建成后厂界噪声贡献值为31dB（A）~43dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）标准限值要求。 （2）输电线路 根据类比监测结果，本环评预测本期新建220kV线路投运后产生的噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类（昼间55dB（A），夜间45dB（A））、2类（昼间60 dB（A），夜间50 dB（A））、4a类（昼间70dB（A）、夜间55dB（A））、4b类（昼间70dB（A），夜间60dB（A））标准。 4.3水环境影响评价结论 变电站正常工况下，站内无工业废水产生。变电站为全自动化无人值班站，运行期生活污水主要来自检修人员。少量生活污水经化粪池处理后，定期清理，不外排。 输电线路运行期无废污水产生，不会对附近水环境产生影响。 4.4固体废物影响分析 洗砚池220kV变电站为无人值守变电站，运行期正常无生活垃圾产生。洗砚池220kV变电站运行期产生的废旧蓄电池由具有相应危险废物回收处置资质的单位进行回收处置。配套220kV输电线路运行期无固体废物的产生。 4.5环境风险分析 洗砚池220kV变电站主变压器储油量58.31m3，设置的事故油池容积为65m3，在洗砚池220kV变电站主变压器发生漏油事故时，即便是洗砚池220kV变电站主变压器中58.31m3的变压器油全部泄漏，可以由其事故油池暂存，避免变压器油泄漏到环境中而污染土壤及地下水，将主变压器漏油事故产生的环境风险控制在可接受的水平。 4.6对双洎河国家湿地公园环境影响分析 本工程在正常营运期不向湿地公园排放污染物，基本不会对湿地公园产生影响。 5公众参与意见采纳情况 根据《环境影响评价公众参与办法》，通过在许昌市环保护局单位网站上发布环境影响评价信息公告、在《许昌晨报》上刊登环境影响评价信息公告和现场张贴环境信息公告等公众参与形式，征求公众对本工程环境影响评价工作的意见和建议。在征求公众意见期限内，未收到公众反馈的意见或建议。 6综合结论 综合分析，许昌长葛洗砚池（长葛北）220千伏输变电工程（变更）符合国家产业政策，符合许昌市的城乡发展规划及许昌市电网发展规划。本工程所在区域电磁环境、声环境均满足相应环境质量标准，经过环境影响预测，在采取本报告表提出的各项环境保护措施后，本工程产生的电磁环境影响、声环境影响等均满足国家相关标准，本工程产生的生态影响不会影响所在区域生态系统的结构和功能。因此，本工程的建设从环境影响的角度而言是可行的。

# Text boxes

北























r

Q

L

L

w

P1

4

lg

10

2



4

R



















N

j

L

P1i

P1ij

T

L

1

1

.

0

,

,

10

lg

10

)

(