建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称：     年产100万套仪表线路板项目

建 设 单 位（盖章）：   许昌继和电子有限公司

编制日期：2020年7月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

| 项目名称 | 年产100万套仪表线路板项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 许昌继和电子有限公司 |
| 法人代表 | 胡利杰 | 联系人 | 贺闯 |
| 通讯地址 | 许昌市城乡一体化示范区鼎晟（许昌）高新产业园A8栋二楼东北侧 |
| 联系电话 | 13782243090 | 传真 | / | 邮政编码 | 461000 |
| 建设地点 | 许昌市城乡一体化示范区鼎晟（许昌）高新产业园A8栋二楼东北侧 |
| 立项审批 部门 | 中原电气谷管理委员会 | 项目代码 | 2020-411051-40-03-059692 |
| 建设性质 | 新建( 改扩建( 技改( | 行业类别及代码 | C4019 其他通用仪器制造 |
| 占地面积 （平方米） | 395 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） | 10 | 环保投资占总投资比例（%） | 5 |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产日期 | 2020年10月 |
| 工程内容及规模 1.项目由来 许昌继和电子有限公司主要从事集成电路、电子产品、仪器仪表、电气设备及工业自动化项目研发、生产和销售。为适应市场需求，许昌继和电子有限公司拟租赁许昌市城乡一体化示范区鼎晟（许昌）高新产业园A8栋二楼东北侧厂房建设年产100万套仪表线路板项目，项目预计2020年10月份建成投产。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，该项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号），本项目属于“二十九、仪器仪表制造业‘85 仪器仪表制造 其他（仅组装的除外之列）’ ”之列，应编制环境影响报告表。 许昌继和电子有限公司于2020年7月委托我公司对年产100万套仪表线路板项目进行环境影响评价，接受委托后，我单位组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，结合国家的相关环保法律法规，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成了本项目环境影响报告表。 2.建设内容及规模 2.1产品方案 项目产品为仪表电路板，产品规模为100万套/年，项目产品方案详见表1。 表1 项目产品方案一览表 序号 产品名称 规模 单位 1 单相仪表线路板 80 万套/年 2 三相仪表线路板 20 万套/年 合 计 100 万套/年 2.2建设内容 项目位于许昌市城乡一体化示范区鼎晟（许昌）高新产业园A8栋二楼东北侧，项目为租赁厂房，厂房建筑面积395平方米，主要工程内容包括主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程本项目主要建设内容见表2。 表2 迁建后项目主要工程组成一览表 类别 组成 工程内容及规模 主体工程 生产车间 建筑面积265平方米，包括贴装产线、插装产线和包装区 辅助工程 仓 库 建筑面积60平方米，用于原料和成品的存放 办公区 建筑面积30平方米 公用 工程 给水 市政自来水管 供电 市政电网 排水 雨污分流，职工生活废水经化粪池处理后进入市政管网 环保工程 废水处理措施 化粪池处理后经进入市政管网，由许昌瑞贝卡污水净化有限公司深度处理 废气治理措施 波峰焊和回流焊废气负压收集，点焊焊接废气集气罩收集经袋式除尘器处理后经高出楼顶3m高烟囱排放。 噪声 高噪声设备降噪包括基础减震、厂房隔声 固废暂存区 一般固废暂存间（5m2） 危废暂存间 危险废物暂存间（5m2） 2.3设施设备 本项目主要设施设备见表3。 表3 本项目主要设施设备一览表 序号 名称 规格型号 数量 备注 1 锡膏印刷机 ZB-3250H 1 锡膏印刷 2 贴片机 HW-T6SG-64F 2 贴片作业 3 回流焊 HW-R612E 1 回流焊接 4 AOI测试仪 EKT-VT-680 1 检验 5 浸锡波峰焊 ZB-3032BG 1 插装焊接 6 空压机 OTS-160L 1 贴片 7 电烙铁 / 5 维修 2.4原辅材料及资（能）源消耗情况 2.4.1主要原辅材料消耗量 本项目主要原辅料及能源消耗情况见表4。 表4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 规格品质 年用量 备注 1 锡膏 / 350kg 无铅锡膏 2 锡丝 / 50kg / 3 锡条 / 200kg / 4 线路板 无铅绿油板 100万套 5 元器件 / 100万套 / 6 包装箱 纸箱 0.5t / 7 水 / 189吨 / 8 电 / 4万kwh / 2.4.2主要原辅料理化性质 锡膏：项目采用无铅免清洗锡膏，由锡焊粉、助焊剂以及其它的添加物加以混合，形成的乳脂状混合物。无铅锡膏主要是由锡、银、铜三部分组成，由银和铜来代替原来的铅的成分。主要成分为锡焊粉、银、铜、聚异丁烯、戊二酸以及10%的助焊剂（松香树脂）组成。 3.劳动定员及工作制度 项目劳动定员18人，其中管理人员3人，生产工人15人。实行一班制，每班工作时间8小时，年工作300天、2400h。 4.相关产业政策与管理要求 4.1《产业结构调整指导目录（2019年本）》（修正）符合性 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类，所用生产工艺和设备不属于淘汰类中落后生产工艺装备，项目已在中原电气谷管理委员会备案，备案文号：2020-411051-40-03-059692（备案文件见附件）。 4.2《许昌市建设项目环境准入禁止、限制区域和项目名录（2015年版）（许环〔2014〕124号）符合性 经查阅《许昌市建设项目环境准入禁止、限制区域和项目名录（2015年版）（许环〔2014〕124号）文可知，本项目位于许昌市城乡一体化示范区鼎晟（许昌）高新产业园A8栋二楼东北侧不属于环境准入禁止、限制区域，项目类型不属于禁止、限制类项目。 4.3《许昌市环境保护局关于深化建设项目环境影响评价制度改革实施办法》（许环〔2015〕8号）符合性 对照《许昌市建设项目环境准入禁止、限制区域和项目名录（2015年版）》，项目位于许昌示范区中原电气谷核心区，不属于环境准入禁止、限制区域，项目类型不属于环境准入禁止和限制类项目。 综上所述，项目建设符合国家和地方相关政策。 5.项目选址合理性与规划相符性分析 5.1项目选址合理性 （1）项目周边环境概况 项目位于许昌市城乡一体化示范区鼎晟（许昌）高新产业园A8栋二楼东北侧，项目东北距示范区创业家园小区470m，南距德正西湖春天小区680m。 根据现场踏勘，深圳商会（许昌）高新产业园目前正在建设中，目前尚无企业入驻。项目周边多为其他厂企，厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生态环境敏感区、文物古迹等敏感目标。 （2）土地及规划相符性分析 项目租赁许昌华晟实业有限公司厂房，根据中原电气谷核心区发展规划调整方案（2017-2030）用地规划图，可知项目用地性质为工业用地（详见附图2）；对比中原电气谷核心区发展规划调整方案（2017-2030）产业布局规划图，可知项目符合中原电气谷核心区发展规划要求。 5.2与中原电气谷核心区发展规划及入区符合性分析 规划范围：根据调整后的核心区紧邻许昌市主城区北部，位于许昌市新区，规划面积18.63km2（其中建成区8.51km2、发展区4.94km2、控制区5.18km2）。范围调整为：东至许州路-忠武路、西至魏文路-宏达路、南至永昌路-昌晖路、北至龙泉街-昌盛路。 （2）主导产业：电力装备制造业。 （3）核心区项目引入原则 核心区在项目引进过程中，应坚持以下原则： ①坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求； ②结合核心区功能定位及发展目标，坚持高起点，发展技术含量高、附加价值高，引进符合国家产业政策和清洁生产要求、采用先进生产工艺和装备、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。 ③提高产品的关联度，发展系列产品，力求发挥各项目间的最佳协同效应； ④鼓励具有先进科学环境管理水平并符合核心区产业定位的企业入驻；鼓励在产业园内建设具有国际竞争能力的、符合经济规模的生产装置； ⑤根据本地区环境承载能力，控制核心区合理的发展规模，坚持节约和优化水资源利用以及降低废水污染排放负荷为原则，避免引进排污负荷高且难以处理的工业企业。 ⑥核心区必须坚持规划的产业定位，实行绿色招商，严格控制入区项目，对入区企业的生产规模、装备水平及环保治理措施进行严格控制，积极引进资源能源消耗低、技术水平高、污染轻、符合园区定位和发展目标的工业企业，高层次、高起点建设该核心区。同时设定相应的准入门槛，对不符合核心区定位和发展目标的产业从严控制。 （4）核心区项目环境准入条件及要求 ①规范入园项目技术要求。园区入园项目必须符合国家产业结构调整的要求，采用清洁生产技术及先进的技术装备，同时，对特征化学污染物采取有效的治理措施，确保稳定达标排放。 ②实行园区污染物排放总量控制。园区所在辖区人民政府应进一步明确园区污染物排放总量，将园区总量控制和项目总量指标作为入园项目环评审批的前置条件，确保建成后该项目和园区各类污染物排放总量符合总量控制目标要求。鼓励通过结构调整、产业升级、循环经济、技术创新和技术改造等措施减少园区污染物排放总量。 ③深化入园项目环境影响评价工作。入园项目必须开展环境影响评价工作，园区企业应按要求编制建设项目环境影响评价文件。 ④加强入园项目环境管理。园区管理机构应加强对入园项目的环境管理，对园区项目主体工程和污染治理配套设施“三同时”执行情况、环境风险防控措施落实情况、污染物排放和处置等进行定期检查，完善园区环保基础设施建设和运行管理，确保各类污染治理设施长期稳定运行。根据环境保护政策规划、总量管控要求、清洁生产标准等，结合中原电气谷核心区的产业定位、区域的资源分布及环境情况，本着“高水平、高起点”的原则，明确应限制或禁止的生产工艺或产品清单，提出规划范围内禁止准入及限制准入的行业清单、工艺清单、产品清单等环境负面清单，具体见表5。 表5 中原电气谷核心区负面清单 类别 负面清单 基本要求 不符合产业政策要求，属于《产业结构调整指导目录》、《外商投资产业指导目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》等产业政策中淘汰、禁止类项目禁止入驻，限制类项目限制入驻。 不满足行业产业政策要求的项目禁止入驻。 不符合核心区产业定位，与主导产业上下游关联度不大且生产过程对周围环境污染严重的项目禁止入驻。 河南省环境保护厅关于深化建设项目环境影响评价审批制度改革的实施意见（豫环文[2015]33 号）中大气污染防治重点单元、水污染防治重点单元禁止审批类项目禁止入驻。 行业 禁止类 造纸、化工、印染等高耗能、高耗水、重污染项目禁止入驻。 限制类 已入驻核心区内的机械制造业、烟草制造业等企业不得单纯扩大生产规模。 工艺 原料 禁止类 禁止入驻含铸造工艺的金属制品项目。 限制类 限制入驻使用电镀、喷漆等工艺设备制造项目，电镀、喷漆项目必须是为区内企业工艺需要配套建设的，不能代其他企业加工。 产品 禁止类 严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件的产品。 污染控制 入驻核心区企业废水须通过污水管网排入市政污水处理厂处理，在不具备接入污水管网的区域，禁止入驻涉及废水排放的企业。 禁止燃用高污染燃料，如原（散）煤、蜂窝煤、焦炭、木炭、煤矸石、煤泥、煤焦油、重油、渣油等燃料，各种可燃废物和直接燃用生物质燃料。 清洁生产 无行业清洁生产标准，但符合园区主导产业定位，达不到国内同类行业同等规模先进水平的项目。 环境风险 涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业。 根据核心区产业定位、区域资源承载力及环境特征，对工业集聚区规划引进的工业项目，应本着“高水平、高起点”的原则，提出环境准入条件，评价建议的环境准入条件，详见表6。 表6 中原电气谷核心区环境准入条件 项目类别 环境准入条件 产业政策 鼓 励 类 1、鼓励符合《产业结构调整指导目录》中的鼓励类，且与集聚区产业定位相符的企业入驻集聚区； 2、积极引进水资源消耗量小、排污量小、附加值高的符合循环经济导向相关产业； 3、鼓励清洁生产水平较高，且能够进一步拉长集聚区产业链，符合集聚区产业定位的企业入驻集聚区。 限 制 类 1、《产业结构调整指导目录》中限制类项目； 2、已入驻产业集聚区与主导产业不相符、不能单纯扩大生产规模的企业。 禁 止 类 1、《产业结构调整指导目录》中禁止类项目； 2、禁止入驻采用落后的生产工艺或生产设备，达不到规模经济的项目； 3、禁止高耗能、重污染、高耗水、废水排放量大的项目； 4、国家或区域内明确禁止的项目 允 许 类 不属于以上鼓励、禁止、限制类行业，符合国家产业政策；入驻园区不会使核心区的环境质量恶化，污染物排放量小，对园区污水处理厂不会造成影响。 生产规模和工艺技术先进性要求 （1）在工艺技术水平上，要求入驻核心区的项目必须达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； （2）建设规模应符合国家产业政策对相关经济规模的限制性要求； （3）退城入园企业应注意进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定的要求。 清洁生产水平 （1）应选择使用原料和产品为环境友好型的项目，避免核心区大规模建设造成的不良辐射效应，诱使国家明令禁止的项目在核心区周边出现； （2）入核心区的新建项目的单位产品水耗、单位产品污染物排放量等清洁生产指标应达到国内同行业领先或国际先进水平。项目整体清洁生产水平应达到或超过国内清洁生产先进水平； （3）现有企业扩建项目和新建企业的生产设施和自动化控制水平必须达到国内先进水平。 污染物排放总量控制 （1）新建项目的大气和水污染物排放指标必须在提高区域内现有工业污染负荷削减量或城市污染负荷削减量中调剂； （2）入驻项目“三废”治理必须有可靠、成熟和经济的处理处置措施，否则应慎重引进； （3）现有企业及新建企业涉及重金属项目必须满足国家及河南省重金属污染防治要求。 投资强度 满足《工业项目建设用地控制指标》文件要求的建设项目，即：电气机械及器材制造业最低投资强度不得小于1080万元/公顷。 项目主要为仪器仪表设备制造，不属于《中原电气谷核心区发展规划调整方案（2017~2030）环境影响报告书》限制和禁止引进的项目；项目污染物处理方式符合相关管理要求，且能实现达标排放。 因此，本项目建设符合中原电气谷核心区规划环评入区原则。 6.配套工程 （1）给水 项目用水主要为职工生活用水，用水来自市政供水，可以满足项目日常生活需要。 （2）排水 本项目排水实施雨污分流，雨水汇集后通过厂区雨水管网，排入厂区外雨水管网内；生活污水经化粪池处理后，外排入污水处理厂。 （3）供配电 项目用电由园区电网供给，电力供应充足，项目供电有保障。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租赁现场生产车间，经现场调查，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被等）： 1.地理位置 许昌市位于河南省中部，北及西北与郑州市的新郑市、新密市和登封市相依，西及西南与平顶山和汝州市、郏县毗邻，南与漯河市临颍县相接，东与周口地区的西华县和扶沟县相连，东北与开封市的尉氏县接壤。地理坐标为北纬 33°42′~34°24′，东经113°03′~114°19′，南北宽53km，东西长约149km，市域总面积 4996km2。 项目位于许昌市城乡一体化示范区鼎晟（许昌）高新产业园A8栋二楼东北侧，周边均为工业企业，项目地理位置见附图1，周边环境概况见附图5。 2.地形地貌 许昌市属伏牛山余脉向豫东平原的过渡带，东西长124km，地势由西向东倾斜。西部为伏牛山余脉的中低山丘陵地带，最高海拔1150.6m。中部为基底构造缓慢上升和遭受剥蚀而形成的岗区，中东部均为黄淮冲积平原，最低海拔50.4m，境内75%的面积为平原，25%的面积为山岗，境内较大的河流有北汝河、颍河、双洎河和灞陵河，水资源总量年平均5.1亿m3。本项目所在区域地势平坦。 3.地质 依据《河南省构造体系图》，许昌地区位于秦岭-富山东西向构造系的东段，与新华夏系第二沉降带华北凹陷交接复合。基地构造主要为近东西向断裂，即禹州-许昌断裂和鄢陵-太康断裂，切断了古生界和新生界部分地址。该断层为隐伏断层，地表无断层迹象。 地层：许昌市境内出露地层由老到新分为中下元中届，寒武系，奥陶系、碳系、 二叠系、上第三系和第四系。中下元古界，分布于长葛市后河北及禹州市浅井以北等地。寒武系及奥陶系，主要分布在禹州市；碳系二叠系，主要有铝土矿层，铝土页岩， 或铁矿，主要分布在禹州市的方山、神垕；上第三系、第四系：主要分布于长葛市、鄢陵县、禹州市的平原地区。 构造：许昌市构造位置为中朝淮地，台西南部Ⅳ级构造，嵩箕穹褶断束。构造特征主要为褶皱和断裂。 地震：许昌市属许昌——淮南地震带，为嵩山东侧地震活动区，是河南省中部中强地震多发地。 据资料记载，许昌地区主要历史地震有：1522年的鄢陵-洧川地震，震级5.75级，震中烈度7度；1524年的临顾-张潘地震，震级6级，震中烈度8度。依据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）和《中国地震烈度区划图》（GB18306-2001），建安区的抗震设防烈度为7度。 4.气候、气象 许昌市属北暖温带季风气候区，热量资源丰富，雨量充沛，光照充足，无霜期长。自古气候温和湿润，适宜人类繁衍居住，冬无严寒，夏无酷夏，雨水充沛。因属大陆性季风气候，多旱、涝、风、雹等气象灾害。全市四季气候总的特征是：四季分明，春季干旱多沙；夏季炎热雨集中；秋季晴和气爽日照长；冬季寒冷少雨雪。主要气候特征见表7。 表7 主要气象特征一览表 气象要素 特征 单位 许昌市 气温 年平均气温 oC 14.7 极端最高气温 oC 41.9 极端最低气温 oC -17.4 日照 年平均日照时数 h 2170.2 无霜期 平均无霜期 天 216 降水量 年平均降水量 mm 727.7 年最大降水量 mm 1132.0 年最小降水量 mm 414.3 风 最大风频 东北偏北风 平均风速 m/s 2.6 5.水文 5.1 地表水 许昌市的水资源主要有降雨和地下水，多年平均地表水资源11580万m3，浅层地下水10800万m3，过境水资源32010万m3，区外引水2975万m3，水资源总量年平均57365万m3。建安区的水质均属重碳酸盐型矿化淡水，矿化度多在0.5~1g/L，基本符合人畜生活和农田灌溉水质标准。许昌市属淮河流域沙颍河水系，主要有颍河、清潩河，霸陵河、北汝河、汶河、人工河颍汝干渠等以及白沙、佛耳岗和纸坊水库。 清潩河：许昌市的四条主要河流之一，发源于新郑市辛店西沟草原浅山区，流经长葛、许昌、临颍、鄢陵等县（市）至逍遥入颍河，为颍河的较大支流，全长149km，流域面积2361km2。清潩河南北纵贯许昌市区，根据许昌市水资源公报，许昌市境内河长79km，流域面积 1585km2，多年平均入境水 0.27 亿 m3，河道比降 1/200～1/2000 之间，系山丘河道开始进入平原的承接段。在市区以北有最大的支流石梁河汇入，流域面积 391km2，石梁河上源在禹州凤古顶及老山坪山岗地区，河道比降 1/1500，是清潩河水源的主要来源地区。 北汝河：根据许昌市水资源公报，北汝河于襄城县十里铺入境，在襄城县丁营乡汇入颍河，境内河长 47km，流域面积 241km2，多年平均径流量 88371×104m3，可利用水资源量为 36500×104m3/a。许昌市境内支流有苇子河，在襄城县山头店乡建有大陈闸，通过颍汝干渠向市区供水。 灞陵河：颍河支流，上游与颍汝干渠相连，经许昌魏都区，在汇入运粮河污水后入清潩河，再汇入颍河。 小泥河：起源于许昌市西南部，上游与颍汝干渠相连，流经许昌县西南部，在开发区汇入灞陵河（清泥河）。 颍汝干渠：颍汝干渠为地面人工河，主要调颖汝河水，由北汝河襄城县大陈闸枢纽工程起，自西南流向东北，穿越文化河、运粮河、颖河、小泥河等，至许昌县苏桥乡石寨汇入清潩河，全长43.20km，渠道宽48m，最大输水量56.50m3/s。北汝河多年平均径流量88371万m3，可调水量30964亿m3。 项目所在区域最近地表水为东侧860m的灞陵河，规划为Ⅳ类水体。 5.2 地下水资源 根据许昌市水资源公报，许昌市以浅层地下水为主，主要靠降水渗透补充，该市地下水多年平均为5.64亿m3，可用量为4.8亿m3，水资源严重不足，再加上地下水的超量无序开采，日益加剧了水的供需矛盾，地下水位以年均0.54m的速度下降，中深层地下水平均每年下降4m，形成了以许昌市和长葛市为中心的两个漏斗区，面积达187km2。浅层水的补给来源主要是大气降水的入渗，入渗系数在0.20左右，平水年份补给量约为l300万m3。其次是地表水体补给，另外还有一部分是灌溉用水的回渗，多年平均补给量为1407万m3。浅层地下水的流向由西北向东南方式流动，基本与地势倾斜方向一致，地下水力坡度很小，径流缓慢，侧向径流补给量与排泄量都很小，靠人工开采排泄。深层地下水主要接受地下径流补给，其次为越流补给，多年平均补给量为1593万m3。其流向也为从西北向东南方向，其排泄主要靠人工开采。 项目所在区域浅层地下水含水层埋深0～60m，富水性中等，单并出水量20～40m3/h，单位涌水量 0.5～1.5L/s·m。浅层地下水补给来源丰富，循环周转快，调节作用强，补给量的大小与年降水量的多少密切相关，是许昌市地下水开发利用的主要供水层位之一，主要用于农田灌溉；中层地下水含水层较薄，不稳定，补给条件差，富水性弱；深层地下水含水层厚30～70m，单位涌水量 1.5～2.0L/s·m，在无客水的情况下，是许昌市地下水供水主要层，也是城市工业用水和生活用水的主要水源地，因上世纪连续多年超量开采，己造成地下水持续下降，形成大面积水位降落漏斗。 6.矿产资源 许昌市境内已发现的矿藏有铁矿和煤矿。铁矿(磁铁矿)分布于桂村—石固一带，称武庄铁矿田，由武庄、磨李、翟庄等矿床组成。探明(C+D级)储量2.63亿吨，矿面平均品位为25%，埋深200~600m，属太古代火山—沉积变质铁矿。煤矿在角子山—许昌背斜两翼，灵井以西的兴源铺至泉店南侧，东西长7km，南北1.8~2.8km，面积18.4km2，探明储量1.36亿吨。开口后，年产可达90万吨。 7.土壤 许昌市全市土壤分为6个土类，14个亚类，25个土属和46个土种，6个土类为棕壤、褐土、潮土、砂礓黑土、石质土和粗骨土，其中褐土、潮土、砂礓黑土为三个主要土类。 项目所在区域由山前洪积与河流冲积、洪积而形成，土层深，质地好，土壤类型为潮土。 8.动、植物资源 许昌市属华北区豫西山地和黄淮平原植物区，全市有维管束植物 124 科、411 属、719 种，其中野生植物 448 种、栽培植物 271 种。截止 2015 年底许昌建成区绿化覆盖面积 34.52km2，城市建成区绿地率 33.77%，建成区绿化覆盖率达到 38.36%，人均公共绿地面积 10.52m2。 许昌市经济技术开发区为农业开发悠久地区，人工植被基本上取代了天然植被，主要农作物有小麦、玉米、棉花、大豆、花生等。树木以杨树、桐树为主，果树有桃树及其它杂果。灞陵河（清泥河）两岸植被较好，河道两岸大部分绿化，树木为暖温带落叶阔叶林。 动物资源方面，许昌市有家畜：牛、马、驴、骡、猪、山羊、绵羊、猫、狗、家兔、貂；家禽有鸡、鸭、鹅、鸽、鹌鹑；其它有蜜蜂、蚕、蝎、土元、蚯蚓等。野生 动物有：家鼠、田鼠、野兔、黄鼬、狐狸、獾、蝙蝠等 7 种兽类；有啄木鸟、麻雀、 燕子、斑鸠、黄鹂等 18 种鸟类；有草鱼、鲢鱼、鲫鱼、鲤鱼等 9 种鱼类。 经调查，项目所在的中原电气谷内及其周边地区无珍稀野生动植物及其栖息地存在。 社会环境简况（社会经济结构、交通运输、文物保护等）： 1.行政区划与人口 许昌市辖二市二县一区，分别为禹州市、长葛市、许昌县、襄城县、鄢陵县、魏都区，共有45个乡、32个镇。2016年末全市总人口492.66万人，常住人口438.05万人，其中，城镇人口 216.31万人，乡村人口 221.74万人。城镇化率 49.38%，比上年末提高 1.81个百分点。出生人口5.81万人，出生率 13.27‰；死亡人口 3.09万人，死亡率 7.06‰；自然变动净增人口 2.72万人，自然增长率 6.21‰。 中原电气谷核心区紧邻许昌市主城区北部，位于许昌市新区，规划调整后，东至许州路-忠武路、西至魏文路-宏达路、南至永昌路-昌晖路、北至龙泉街-昌盛路，总规划占地面积18.63km2（其中建成区8.51km2、发展区4.94km2、控制区5.18km2）。 2.社会经济结构 许昌市2017年生产总值为2353.1亿元，比上年增长8.8%，其中第一产业增加值163.0亿元，增长3.6%；第二产业增加值1374.9亿元，增长8.4%；第三产业增加值815.3亿元，增长10.7%。第一产业增加值占生产总值的比重为6.9%，第二产业增加值比重为58.4%，第三产业增加值比重为34.7%，比上年提高1.5个百分点，人均生产总值53958元。 3.交通运输 许昌市北距省会郑州70km，距新郑国际机场40km，京珠高速公路、许平南等5条高速公路在境内交织成“米”字型，311国道、107国道和京广铁路、石武高铁穿境而过，是全国高速路网最密集的地区之一；南水北调、西气东输工程交汇于此。 京广铁路、京珠和107国道纵贯南北，311国道横穿东西，许昌至南阳到重庆的高速公路、许昌至开封到青岛的高速公路、许昌至登封到洛阳的高速公路、许昌至扶沟到安徽亳州的高速公路交汇于此，郑州至武汉的高速客运专线、许昌至安徽亳州的准轨铁路正在建设。北距郑州国际机场仅40km，郑州机场航站楼正在建设，许昌至机场的城际铁路即将开工。“南水北调”、“西气东输”两大工程穿越县境。 4.文物古迹 汉魏故城位于建安区张潘镇古城村，1986年被河南省人民政府公布为省级文物保护单位；春秋楼古建筑群属河南省人民政府公布的省级文物保护单位；华佗墓在建安区苏桥乡石寨村，墓内安葬着三国时代杰出的医学家华佗；曹丞相府景区位于许昌市老城中心的繁华地带，是国内目前第一个全方位展示曹魏文化的主题景区，也是许昌市重点旅游项目。另境内还有射鹿台、霸陵桥、张公词、毓秀台等文物古迹。 本项目评价区域内尚未发现重要文物古迹等。

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1.环境空气质量现状 1.1区域环境空气达标判断 项目所在区域为环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，根据中国空气质量在线监测分析平台（https://www.aqistudy.cn/），许昌市2019年环境空气质量监测统计结果见表8。 表8 环境空气质量现状监测统计结果一览表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率（%） 达标情况 PM2.5 年均值 60 35 171.43 不达标 24小时平均第95百分位数 167 75 222.67 不达标 PM10 年均值 68 70 97.14 达标 24小时平均第95百分位数 180 150 120.00 不达标 CO 24小时平均第95百分位数 1.6 4 40.00 达标 NO2 年均值 33.8 40 84.50 达标 24小时平均第98百分位数 68 80 85.00 达标 O3 日最大8小时滑动平均的第90百分位数 180 160 112.50 不达标 SO2 年均值 11.75 60 19.58 达标 24小时平均第98百分位数 29 150 19.33 达标 从表8可知，许昌市2019年SO2、NO2、PM10年平均值可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；PM2.5年均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，CO日平均第95百分位数可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5、PM10日平均第95百分位数和O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）区域达标判定要求，项目所在区域为不达标区，超标因子有PM10、PM2.5、O3。 1.3区域环境质量改善方案 根据《许昌市污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）》，通过打好产业结构优化调整、能源结构优化调整、运输结构优化调整、城乡扬尘全面清洁、工业企业绿色升级改造、柴油货车污染治理、重污染天气应急应对、环境质量监控全覆盖八个标志性攻坚战役，完成2018年度目标，全市PM2.5年均浓度达到59μg/m3以下，PM10年均浓度达到95μg/ m3以下，全年优良天数达到220天以上；完成2019年度目标，全市PM2.5年均浓度达到48μg/ m3以下，PM10年均浓度达到95μg/ m3以下，全年优良天数达到246天以上；完成2020年度目标，全市PM2.5年均浓度达到40μg/ m3以下，PM10年均浓度达到92μg/ m3以下，全年优良天数比例达到75%以上，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。2021年全市PM2.5年均浓度达到国家环境空气质量二级标准（≤35μg/ m3）。 2.地表水环境质量现状 项目所在区域的河流为东北侧1500m处的小洪河，属清潩河支流，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准。地表水质量现状引用河南博晟检验技术有限公司《许昌精细化工园区总体发展规划修编（2018-2030）环境影响报告书》小黑河与小洪河故道交汇处上游100m断面处监测数据，监测时间2018年11月30日-2018年12月1日。监测结果详见表9。 表9 地表水监测结果一览表 项 目 小黑河与小洪河故道交汇处上游100m 标准值 pH 小时平均浓度范围 6.89-6.98 6-9 最大标准指数 0.11 超标率（%） 0 COD 小时平均浓度范围 11-13 30 最大标准指数 0.43 超标率（%） 0 BOD5 小时平均浓度范围 2.1-2.5 6 最大标准指数 0.42 超标率（%） 0 NH3-N 小时平均浓度范围 0.11-0.118 1.5 最大标准指数 0.079 超标率（%） 0 由上表可知小黑河与小洪河故道交汇处上游100m处监测数据均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值要求，项目区域地表水环境质量较好。 3.地下水环境质量现状 根据《许昌市环境监测年鉴（2019年度）》，董庄水厂地下水主要水质监测结果为pH8.1，总硬度244mg/L，硫酸盐47.0mg/L，氯化物25.4mg/L，氨氮0.025mg/L，溶解性总固体513mg/L。主要水质指标均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4.声环境质量现状 本项目位于中原电气谷核心区，所在区域属2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的2类功能区标准。 根据《许昌市环境监测年鉴》（2019年度）中工业混合区的监测结果，昼间55.1dB（A），夜间48.5dB（A），可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≦60dB（A），夜间≦50dB（A））要求，区域声环境质量良好。 5.生态环境质量现状 项目区周围主要以城市生态系统为主，无大面积自然植被，主要植被为人工栽植草木，评价范围内无划定的自然保护区，项目周边生态环境现状一般。

主要环境保护目标（列出各单位保护级别）： 根据现场踏勘，本项目周边主要环境保护目标见表10。 表10 项目周边主要环境保护目标一览表 环境要素 敏感点 方位 距离 规模 保护级别 地表水 小洪河 NE 1500m 小河 《地表水环境质量标》（GB3838-2002）Ⅳ类 地下水 区域浅层地下水 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）III类 大气环境 创业家园小区 NE 470m 2000人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 德正西湖春天小区 S 680m 1500人 藏寨村 S 950m 500人 藏庄村 SE 950m 600人 庞庄村 SE 980m 800人 苏堂村 SE 1650m 500人 大张村 SE 1800m 1000人 大罗庄村 E 1850m 1500人 实验学校许昌中学 NW 1200m 2500人 世和府小区 NW 1100m 2000人 许昌电气职业学院 SW 1100m 5000人 鹿鸣湖壹号首府 SW 1500m 4000人 大新庄村 NW 1340m 300人 声环境 厂界外200m范围内 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

| 环 境 质 量 标 准 | 1环境空气 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，具体标准值见表11。 表11 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染因子 环境质量标准限值 年平均 24小时平均 1小时平均 PM10 70μg/m3 150μg/m3 / PM2.5 35μg/m3 75μg/m3 / TSP 200μg/m3 300μg/m3 / NO2 40μg/m3 80μg/m3 200μg/m3 SO2 60μg/m3 150μg/m3 500μg/m3 CO / 4mg/m3 10mg/m3 O3 / 200μg/m3 日最大8h均值160μg/m3 2水环境 项目附近地表水为小洪河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准限值，见下表。 表12 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 序号 项目 Ⅳ类浓度限值 单位 1 COD 30 mg/L 2 氨氮 1.5 3 BOD5 6 4 pH 6-9 项目所在区域环境地下水质量执行《地下水质量标准（GB/T14848-2017）》中的Ⅲ类标准，具体标准限值见表13。 表13 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 单位：mg/L（pH除外） 项目 pH 总硬度 溶解性总固体 硝酸盐 氯化物 亚硝酸盐 氨氮（以N计） 硫化物 Ⅲ类 6.5~8.5 ≤450 ≤1000 ≤20 ≤250 ≤1.0 ≤0.50 ≤0.02 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.废水 项目所在区域污水管网已接入许昌瑞贝卡污水净化有限公司，污水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和许昌瑞贝卡污水净化有限公司进厂水质标准后，经市政管网进入许昌瑞贝卡污水净化有限公司深度处理后排入清潩河。 表14 项目污水排放标准 类别 pH COD BOD5 SS 氨氮 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 6~9 500mg/L 300mg/L 400mg/L / 许昌瑞贝卡污水净化有限公司处理进水标准 6~9 415mg/L 250mg/L 400mg/L 45mg/L 2.废气 项目焊接废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，具体标准限值见表15。 表15 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率（kg/h） 无组织监控点浓度（mg/m3） 15m 颗粒物 120 3.5 1.0 锡及其化合物 8.5 0.31 0.24 3.噪声 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类，具体为昼间为60dB（A），夜间为50dB（A）。 4.固废 项目运营期一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001)及2013 年修改单中的相关标准。 |
| 总量控制指标 | 项目建设完成后，无SO2、NOx排放。本项目无生产废水产生，生活污水产生量为151.2m3/a，经化粪池处理后经市政管网，排入许昌瑞贝卡污水净化有限公司深度处理。化粪池处理后污染物排放量为COD0.036t/a、氨氮0.0038t/a。污染物排放总量按许昌瑞贝卡污水净化有限公司设计浓度（COD30mg/L、氨氮2.0mg/L）核算，建议总量控制指标（入环境量）为COD0.0045t/a、氨氮0.0003t/a。 |

一、工艺流程简述（图示）： 图1 生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 锡膏印刷：利用印刷机将无铅锡膏印刷在电路板上，为元器件的贴片焊接做准备。此工序会产生一定量的无铅废锡渣S1、废锡膏桶S2。 贴片：根据不同产品利用贴片机进行电路板板上的物料贴装。 回流焊：将贴片完成的电路板送入回流焊接机进行焊接，电路板进入回流焊接机首先经过预热区，使电路板均匀受热；随后进入升温区，使锡膏中的松香充分挥发；然后进入焊接区，此时电路板引脚、锡膏和焊盘之间由于融化锡膏在高温下形成介质化合物，实现持久焊接；最后电路板进入冷却区，采用自然冷却方式将电路板冷却到室温，回流焊工序完成。焊接过程会产生一定量的焊锡废气G1、无铅废锡渣S1。 测试：焊接好的电路板使用PCB测试板测试其功能，不合格的进行维修后重新检测。 插件：根据不同产品，将不同电子元器件进行人工插件。 波峰焊：将插件后的电路板进行焊接，使元器件结合更牢固。首先电路板表面喷涂助焊剂，电路板进行预加热，预热阶段，PCB表面的温度应在75~110℃间为宜。然后精焊平波和冲击波，最后电路板进入冷却区，采用自然冷却方式将电路板冷却到室温，波峰焊工序完成。焊接过程会产生一定量的焊锡废气G1、无铅废锡渣S1。 质检：老化后的电路板测试其功能，不合格的进行维修后重新检测。 包装发货：经质检合格后的产品用纸箱进行外包装，然后发货。 二、主要污染工序 本项目利用现有厂房，只在厂房内进行设备安装，施工期对周围环境影响较小。本次评价不再对施工期污染物产排及污染防治措施进行分析。本项目运营期主要污染工序见表16。 表16 运营期产污环节及治理措施一览表 污染类别 产污环节 主要污染因子 废水 生活废水 职工生活 COD、BOD、氨氮、SS 废气 焊接废气 回流焊、波峰焊、点焊 烟尘、锡及其化合物 噪声 设备噪声 空压机、风机 噪声 固废 生 产 固 废 一般固废 锡膏印刷 无铅废锡渣、废锡膏桶 回流焊接、波峰焊接 无铅废锡渣 危险废物 检测 不合格电子元器件 生活垃圾 职工生活 生活垃圾 三、运营期污染物产排及污染防治措施分析 本项目运营期主要污染物为废气、废水、噪声和固废。 3.1废气 本项目大气污染物主要为回流焊、波峰焊、维修产生的焊接废气。 项目贴片过程中使用回流焊机进行焊接，插件后需要用波峰焊进行焊接，维修需要点焊，焊接过程会产生焊接废气，主要为焊接烟尘（包括锡及其化合物）。项目锡条和锡丝使用量为0.25t/a，根据根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》，烟尘产生量按原料的20g/kg估算，锡及其化合物产生量按原料的0.8%估算，则烟尘产生量0.005t/a（其中锡及其化合物产生量为0.002t/a）。 治理措施： 评价建议建设单位对波峰焊和回流焊废气负压收集，点焊固定操作平台，上方设置集气罩，焊接废气收集后经楼顶1套袋式除尘器处理后经高出楼顶3m高烟囱排放。建议风机风量为2000m3/h，焊接废气收集效率以90%计，袋式除尘器对烟尘以及锡及其化合物的净化效率为90%，焊接工序年工作1200h，则焊接废气产排情况详见表17。 表17 项目焊接废气产生及排放情况 污染物名称 风机 风量(m3/h) 污染物产生量 效率 污染物排放量 排气筒 浓度 mg/m3 速率kg/h 产生量t/a 年排放小时数 浓度mg/m3 速率kg/h 排放量t/a 参数 烟尘 2000 1.88 0.0038 0.0045 2400 90% 0.1875 0.0004 0.0005 H：20m， D：0.3m T：25℃ 锡及其化合物 0.75 0.0015 0.0018 2400 0.075 0.0002 0.0002 烟尘 无组织 / 0.0004 0.0005 2400 / / 0.0004 0.0005 / 锡及其化合物 / 0.0002 0.0002 2400 / / 0.0002 0.0002 由上表可知，焊接过程产生的烟尘、锡及其化合物排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准浓度限值。 3.2废水 项目劳动定员18人，均不在厂区食宿，根据《给水排水设计手册（第2册）建筑给水排水》（第二版）中用水定额，非住宿人员生活用水量按照35L/（人·d）计，年工作300天，则职工生活用水量为0.63m3/d（189m3/a），废水产生系数按80%计，则生活污水产生量为0.504m3/d（151.2m3/a）。类比同类企业生活污水水质确定本项目生活污水水质为COD280mg/L、BOD5150mg/L、SS180mg/L、氨氮25mg/L。职工生活产生的生活污水经化粪池处理后经污水管网进入市政管网，最后排入许昌瑞贝卡污水净化有限公司深度处理。本项目废水各污染物产排情况见表18。 表18 本项目废水水质及排放量情况一览表 污染源 废水量 污染物种类 产生情况 处理措施 处理后排放量 （m3/a） 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 措施 去除效率（%） 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 生活污水 151.2 COD 280 0.0423 化粪池 15 238 0.0360 BOD5 150 0.0227 10 135 0.0204 SS 180 0.0272 30 126 0.0191 氨氮 25 0.0038 0 25 0.0038 由表18可知，项目产生的生活污水各污染因子浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级和许昌瑞贝卡污水净化有限公司进水标准要求（COD500mg/L、BOD5250mg/L、SS400mg/L、氨氮45mg/L）。 3.3噪声 本项目噪声主要来自废气处理设施、除尘器、空压机等运行时产生的噪声，声源强度一般介于80～85dB(A)间。项目营运期主要噪声源及声源强见表19。 表19 主要设备噪声源强一览表 单位：dB (A) 序号 设备名称 数量 源强 特性 防治措施 治理后噪声值 1 除尘器 1 80 连续性 选用低噪声设备、加强设备维护；合理布局；厂房隔声 60 2 风机机组 2 85 连续性 65 3 空压机 2 85 连续 65 3.4固废 本项目产生的固体废物包括一般固废、危险固废和生活垃圾。 3.4.1生活垃圾 项目劳动定员18人，均不在厂区食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则本项目营运期生活垃圾产生量为9kg/d（2.7t/a）。生活垃圾厂区收集后由环卫部门统一清运。 3.4.2一般固废 焊接锡渣：产生量按照用量的1%计算，则焊渣约为2.5kg/a，由厂家回收处理利用。废锡膏桶产生量约70个/年，收集后由生产厂家回收重新用于产品包装。 3.4.3危险废物 项目在测试、成品检验等工序产生的不合格品，经修复合格后重新投入生产使用，无法修复的作为残次品处理。不合格产品产生量约为0.1t/a。废物类别HW49 其他废物，废物代码900-045-49，废电路板（包括废电路板上附带的元器件、芯片、插件、贴脚等），收集后存放于危险废物暂存间，定期由原厂家回收利用。

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/m3） | 产生量 | 浓度（mg/m3） | 排放量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 151.2m3/a |
|  |  | COD | 280mg/L | 0.0423t/a | 238mg/L | 0.0360t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L | 0.0227t/a | 135mg/L | 0.0204t/a |
|  |  | SS | 180mg/L | 0.0272t/a | 126mg/L | 0.0191t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L | 0.0038t/a | 25mg/L | 0.0038t/a |
| 大 气 污 染 物 | 波峰焊、回流焊、点焊 | 烟尘 | 有组织 | 1.88mg/m3 | 0.0045t/a | 0.1875mg/m3 | 0.0005t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.0005t/a | / | 0.0005t/a |
|  |  | 锡及其化合物 | 有组织 | 0.75mg/m3 | 0.108t/a | 0.075mg/m3 | 0.0002t/a |
|  |  |  | 无组织 | / | 0.0002t/a | / | 0.0002t/a |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | / | 2.7t/a | / | 0 |
|  | 一般固废 | 废锡渣 | / | 2.5kg/a | / | 0 |
|  |  | 废锡膏桶 | / | 70个/a | / | 0 |
|  | 危险废物 | 废电子元器件 | / | 0.1t/a | / | 0t/a |
| 噪 声 | 本项目生产设备较多，设备噪声级为80~85dB(A)，为防止噪声对周围环境的影响，拟采取安装减震垫、隔音门窗等措施。经采取相应措施治理后，噪声源强明显减弱，厂房外噪声可降至60~65dB（A）。 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 根据现场踏勘调查，本项目租赁现有厂房，不进行施工活动，周边没有国家或地方重点保护珍稀野生动植物，无划定的自然保护区，不会对当地生态环境造成影响。 |

1.施工期环境影响分析： 本项目利用现有厂房进行建设，在原有厂房内进行设备安装，不涉及基建。设备安装过程对周围环境影响较小，本次报告不再对建设期污染物产排、污染防治措施及环境影响进行分析。 2.运营期环境影响分析： 2.1废水对环境的影响分析 2.1.1地表水环境影响分析 项目废水主要为职工生活污水，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）知，项目评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。 许昌瑞贝卡污水净化有限公司处理污水处理一期、二期工程均已审批和验收：《河南省许昌市污水处理工程（一期工程8万吨/天）环境影响报告书项目》批复文号为豫环监[1996]132 号；《许昌瑞贝卡污水净化有限公司污水处理二期工程日处理8万吨污水建设项目环境影响报告表项目》批复文号为豫环监表[2007]15号。污水处理厂现日处理能力为16万m3，采用氧化沟工艺，目前厂区实际进水为15.5万m3/d，几乎达到常态满负荷运转。污水处理厂三期工程已于2019年11月1日建成，设计处理能力8万m3/d，处理工艺A2O，设计进水水质标准（COD415mg/L、BOD5250mg/L、SS400mg/L、氨氮45mg/L）。 根据《许昌市排水、污水处理、再生水利用和污泥处置设施专项规划（2012~2030）说明书》，许昌瑞贝卡污水净化有限公司处理的服务区域为东至京港澳高速公路，西至霸陵路，南至南环路，北至北环路。本项目位于许昌市东城区学院路南段，位于其纳污范围内。根据现场勘查，市政污水管网已经敷设至项目区，污水排水能接管进入。项目外排废水主要水质满足许昌瑞贝卡污水净化有限公司处理进水水质要求，尚有余量接收本项目产生的废水。 综上所述，本项目生活废水151.2m3/a，可以满足进入许昌瑞贝卡污水净化有限公司处理进水水质要求，并且项目区域污水管网已经铺设，因此本项目污水进入污水处理厂是可行的，对清潩河水质影响不明显，其水质仍可保持现有水质状况。 本项目所在地属于许昌瑞贝卡污水净化有限公司纳污范围内，根据现场勘查，市政污水管网已经敷设至项目区，污水排水能接管进入。因此，许昌瑞贝卡污水净化有限公司从规模、管网铺设、处理容量和处理能力等方面均能够满足本项目的排水要求。项目产生的生活污水经处理后从水质、水量分析，排入许昌瑞贝卡污水净化有限公司进行集中处理是可行的，不会对污水处理厂产生冲击。 2.1.2地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610—2016）附录A，本项目编制报告表属于Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水影响评价。 调查区地下水的赋存条件及分布规律主要受气象、水文、地形地貌、地层岩性及地质构造等因素控制。补给以降水为主，排泄以侧向径流和人工开车为主；区域水文地质条件相对简单，主要为松散岩类孔隙水；区内地下水流系统相对简单，区域内地下水流场连续统一，地下水顺地势向南缓慢流动。 根据本次调查搜集资料，厂区及其附近地段地下水类型主要为松散岩孔隙水。调查区浅层地下水主要赋存于细砂层中，细砂层上覆约4~21m粉质粘土层，含水层厚度约3~8m。降水部分入渗穿过表层粉质粘土层转换为浅层地下水，储藏在其下细砂层，其余以地表迳流形式排出。地下水主要补给来源为大气降水渗入补给，浅层地下水沿地势缓慢向南侧排泄，目前地下水开采利用主要以农业灌溉为主。 本项目的天然地基土为第四系粉质粘土层，天然地基防污性能较弱。项目包气带防污性能中级，场地含水层易污染特征为中级，地下水环境敏感程度为不敏感，污水排放量为小，环境影响评价主要采用定性分析。为防止项目区浅层地下水受到污染，评价建议项目区内库房、生产区、危废暂存间等重点污染区防渗措施为：地面采用水泥硬化，铺设环氧树脂涂层和玻璃钢防渗、防腐，防渗系数≦10-10cm/s，地面、群脚、收集井、事故池采取防渗、防腐措施，各储存间群脚高度为200mm，防渗层采用2mmHDPE防渗混凝土防渗（50-100mm）＋20mm的水泥砂浆，地板利用原有水泥地面基础（素土+碎石+混凝土结构）。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB187597-2001）及修改单中要求进行防渗。对危险废物贮存区设置围堰，地面采取防渗措施，铺设至少1m厚黏土层，或2mm厚高密度聚乙烯，确保渗透系数≦10-10cm/s，对危险废物贮存容器在日常中进行保养、维护，加强危险废物暂存桶的检查和维护，以防因腐蚀造成泄漏，对地下水造成影响。由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免地下水受到污染。 2.2.大气环境影响分析 2.2.1预测参数选择 本项目主要大气污染物为波峰焊、回流焊和点焊产生的焊接废气。本次评价选取一般污染因子颗粒物作为评价因子，并进行环境影响预测分析。根据工程分析知，本项目大气污染物有组织排放参数见表20，无组织排放参数见表21。 表20 本项目污染物排放点源参数一览表 点源 名称 评价因子 排气筒参数 年排放小时数（h） 标准限值(mg/m3) 排放工况 评价因子源强（kg/h） H/m φ/m 出口温度/℃ 焊接废气排放口 PM10 20 0.3 25 2400 0.45 正常排放 0.0004 表21 本项目污染物排放矩形面源参数一览表 评价因子 面源 名称 面源 长度 面源 宽度 面源 高度 与正北夹角 面源初始排放高度 年排放 小时数 排放 工况 评价因子源强 / / m m m ° m h / kg/h 颗粒物 生产 车间 20 20 8 65 8 2400 正常排放 0.0004 2.2.2评价等级与计算结果 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的估算模式（AERSCREEN），在不考虑地形、建筑物下洗、岸边烟熏情况下计算项目污染源的最大环境影响，并计算相应浓度占标率，估算模型参数见表22，预测结果见表23。 表22 本项目污染物估算参数一览表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数 35000 最高环境温度/℃ 41.9 最低环境温度/℃ -17.4 土地利用类型 城市 区域湿度条件 中等湿度气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率 / 是否考虑熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 表23 废气排放预测结果一览表 污染物 污染源 Cmax（ug/m3） Pmax占标率（%） D10%（m） PM10 排气筒 0.0500 0.0111 / 生产车间 0.8824 0.1961 / 由表23可知，项目大气污染物下风向废气最大浓度占标率为0.1961%，根据大气环境影响评价技术导则Pmax＜1%，评价工作等级为三级。 2.2.3预测结果分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）有关规定知，三级评价可直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据。有组织排放预测结果见表24，无组织排放预测结果见表25。 表24 有组织排放源估算模式计算结果一览表 距源中心距离D（m） PM10 预测浓度ug/m3 占标率（%） 50.0 0.0184 0.0041 100.0 0.0477 0.0106 200.0 0.0487 0.0108 300.0 0.0407 0.0090 400.0 0.0323 0.0072 500.0 0.0261 0.0058 600.0 0.0215 0.0048 700.0 0.0181 0.0040 800.0 0.0155 0.0034 900.0 0.0135 0.0030 1000.0 0.0121 0.0027 1200.0 0.0098 0.0022 1400.0 0.0082 0.0018 1600.0 0.0069 0.0015 1800.0 0.0060 0.0013 2000.0 0.0052 0.0012 2500.0 0.0039 0.0009 创业家园（470） 0.0982 0.1091 德正西湖春天（680） 0.0263 0.0584 下风向最大质量浓度及占标率 0.0192 0.0427 下风向最大浓度出现距离（m） 148 D10%最远距离（m） / 表25 无组织排放源估算模式计算结果一览表 距源中心距离D（m） PM10 预测浓度ug/m3 占标率（%） 50.0 0.6862 0.1525 100.0 0.3967 0.0882 200.0 0.2021 0.0449 300.0 0.1277 0.0284 400.0 0.0889 0.0198 500.0 0.0667 0.0148 600.0 0.0525 0.0117 700.0 0.0429 0.0095 800.0 0.0359 0.0080 900.0 0.0307 0.0068 1000.0 0.0267 0.0059 1200.0 0.0209 0.0046 1400.0 0.0170 0.0038 1600.0 0.0142 0.0032 1800.0 0.0121 0.0027 2000.0 0.0105 0.0023 2500.0 0.0078 0.0017 创业家园（470） 0.0655 0.1456 德正西湖春天（680） 0.0465 0.0103 下风向最大质量浓度及占标率 0.8824 0.1961 下风向最大浓度出现距离（m） 21.0 D10%最远距离（m） / 由表24、25可知，有组织排放的颗粒物的最大落地浓度为0.0192ug/m3，最大浓度占标率为0.0427%，无组织排放的颗粒物最大落地浓度值未出现超标现象，最大落地浓度为0.8824ug/m3，最大浓度占标率为0.1961%，颗粒物满足《环境空气质量标准》相关标准（0.45 mg/m3）。因此，本项目经处理后排放的大气污染物对评价范围内的大气环境影响较小，不会改变评价范围内的大气环境功能，不会对评价范围内的环境保护目标造成明显的影响。 2.2.4无组织废气厂界达标分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的估算模式计算本项目无组织废气对厂界外最大浓度贡献值及距离见表26。 表26 无组织废气的厂界预测值 监控点位 项 目 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 监控浓度限值(ug/m3) 达标性 颗粒物 贡献值（ug/m3） 0.8673 0.8821 0.865 0.846 1000 达标 由表26可知，颗粒物对四周厂界浓度贡献值能满足大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）颗粒物无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。 2.2.5项目大气污染物排放量核算 本项目大气污染物排放量核算表见表27。 表27 项目废气排放量核算一览表 有组织废气 排气筒编号 污染物 核算排放浓度mg/m3 核算排放速率kg/h 核算年排放量t/a 1#排气筒 颗粒物 0.1875 0.0004 0.0005 锡及其化合物 0.075 0.0002 0.0002 无组织废气 / 颗粒物 / 0.0004 0.0005 / 锡及其化合物 / 0.0002 0.0002 大气污染物排放总量 / 颗粒物 / / 0.001 / 锡及其化合物 / / 0.0004 由表27知，焊接过程产生的烟尘、锡及其化合物排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准浓度限值。 2.2.6大气环境防护距离 本项目大气污染物下风向最大占标率均小于相应环境质量标准的10%，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）知，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，且厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值的，不需要设置大气环境防护距离。 2.3声环境影响分析 本次噪声预测仅考虑厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），声环境预测模式如下： （1）将室内声源等效为室外声源： 式中：Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在放进中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 （2）声源户外传播声级衰减模式： 式中：LA(r) ——距离声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0) ——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，dB(A)； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB(A)； ①声波几何发散引起的A声级衰减量Adiv； 无指向性点声源： ②空气吸收衰减量Aatm； 按以下公式计算： 式中：α为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数。 （3）预测点总等效连续A声级计算模式 当有多个声源同时存在时，预测点总等效连续A声级采用下式计算： 式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数；M——等效室内声源个数。 主要高噪声设备经采取安装减震垫、厂房密闭等措施降噪后，噪声源强在60dB(A)~65dB(A)。本项目对厂界噪声的预测值见表28。 表28 噪声预测结果一览表 名称 源强 降噪后叠加值 预测点 距离（m） 噪声贡献值dB(A) 生产车间 80～85dB(A) 69.77dB(A) 东厂界 10 49.77 西厂界 10 49.77 南厂界 10 49.77 北厂界 10 49.77 预测结果表明，项目厂界噪声可以做到达标排放，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，噪声对周围声环境影响不明显。 2.4.固体废物对环境的影响分析 2.4.1一般废物 焊接锡渣产生量约为2.5kg/a，由厂家回收处理利用。废锡膏桶产生量约70个/年，收集后由生产厂家回收重新用于产品包装。 2.4.2生活垃圾 营运期生活垃圾产生量为9kg/d（2.7t/a），生活垃圾厂区收集后由环卫部门统一清运。 2.4.3危险废物 废电子元器件产生量约为0.1t/a。废物类别HW49 其他废物，废物代码900-045-49；暂存于危废暂存间，定期由原厂家回收利用。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文[2012]18号）要求，本项目危险废物的贮存、运输及管理措施如下： （1）固体废物收集后，按类别放入相应的容器内。废物贮存容器有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生放应等特性。贮存时间不得超过一年。 （2）贮存场所内禁止混放不相容危险废物。按照危险废物特性分类进行收集、贮存，禁止危险废物混入非危险废物中储存。 （3）固态危废装入包装袋，桶上、袋上粘贴有标签，注明种类、成份、危险类别、产地、禁忌与安全措施等。 （4）建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入及运出日期等详细记录在案并长期保存。 （5）库房内采取全面通风的措施，设有安全照明设施，同时暂存间应加锁管理，并在入口处设置警示标志、干粉灭火器。 经采取以上措施后各项固废可以得到合理处置，不会环境产生明显影响。 2.5土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018），本项目属于污染影响型建设项目，对照附录A，项目类别为“其他用品制造中的仪器仪表制造业”中的其他类别，为Ⅲ类项目，占地面积属于小型，项目周围为工业企业建设用地，敏感程度为不敏感。 表29 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“一”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 由表29可知，可不开展土壤环境影响评价工作，本项目无生产性废水产生，生活污水排入许昌瑞贝卡污水净化有限公司深度处理，达标后排放；项目废气最大地面浓度占标率为0.1961%，废气产生浓度较低；固体废物均得到安全合理处置。 综上所述，本项目废水、废气、固废不会对土壤产生明显的影响。 3.总量控制 根据国家、河南省、许昌市对污染物总量控制有关文件要求，结合本项目污染物排放情况，确定本项目总量控制污染物为COD、氨氮。 本项目无生产废水产生，生活污水产生量为151.2m3/a，经化粪池处理后经市政管网，排入许昌瑞贝卡污水净化有限公司深度处理。化粪池处理后污染物排放量为COD0.0360t/a、氨氮0.0038t/a。污染物排放总量按许昌瑞贝卡污水净化有限公司设计浓度（COD30mg/L、氨氮2.0mg/L）核算，建议总量控制指标（入环境量）为COD0.0045t/a、氨氮0.0003t/a。 4.项目“三同时”环保验收内容 本项目总投资200万元，其中环保投资10万元，环保投资占总投资的5%。本项目环保投资及“三同时”验收内容见表30。 表30 环保投资及“三同时”环保验收一览表 类别 处理 对象 建设内容 数量 规格 处理效果 投资 (万元) 废水 生活 废水 化粪池（园区现有） 1座 50m3 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和许昌瑞贝卡污水净化有限公司进水标准 / 废气 焊接 废气 波峰焊和回流焊废气负压收集，点焊焊接废气集气罩收集经袋式除尘器处理后经高出楼顶3m高烟囱排放（烟囱高度20m）。 1套 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求 7 噪声 设备 噪声 减震基础+厂房隔声+距离衰减 / / 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 1.5 固废 生活 垃圾 垃圾桶 若干 / / 0.1 一般 固废 一般固废暂存间 1座 5m2 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求 0.4 危险 废物 危险废物暂存间 1座 5m2 符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 1.0 合计 10 5.运营期环境管理和监测计划 5.1运营期环境管理 根据项目实际情况应设置1名具有环保专业知识的工程技术人员，专职或兼职负责营运期的环境保护工作，并制定各种维护管理制度，进行定期的检查和监督，以保证环保设施的正常运行，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及环保部门上报监测报表。 5.2运营期环境监测计划 根据项目污染物排放情况和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），制定运行期环境监测计划。建议运营期环境监测计划见表31。 表31 运行期环境监测计划一览表 类别 监测位置 监测项目 监测频率 备注 废气 焊接废气排放口 颗粒物、锡及其化合物 1次/年 委托有相应检测资质环境监测机构 噪声 各厂界 等效连续A声级 1次/季度

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接废气 | 焊接烟尘、锡及其化合物 | 波峰焊和回流焊废气负压收集，点焊焊接废气集气罩收集经袋式除尘器处理后经高出楼顶3m高烟囱排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、BOD、SS、氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和许昌瑞贝卡污水净化有限公司进水标准 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一处理 | 得到妥善处置，不会产生二次污染 |
|  | 生产固废 | 废锡渣 | 收集后，厂界回收利用 |  |
|  |  | 废锡膏桶 |  |  |
|  | 危险废物 | 废电子元器件 | 危险废物暂存间，原厂件回收利用 |  |
| 噪 声 | 生产车间 | 生产设备 | 合理布置各设备，安装减震垫、隔音门窗 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1，2类功能区标准要求。 |
| 其它 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目不涉及土建施工，企业加强厂区及其厂界周围环境绿化，可以起到降低噪声、净化空气的作用，同时也可防止水土流失。因此对周围生态环境影响较小。 |

一、结论： 1.项目概况 许昌继和电子有限公司年产100万套仪表线路板项目位于许昌市城乡一体化示范区鼎晟（许昌）高新产业园A8栋二楼东北侧，项目投资200万元，项目建筑面积395m2，租赁现有厂房进行设备安装并生产。项目劳动定员18人，年工作300天、2400小时。 2.项目建设符合相关产业政策 （1）经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类，所用生产工艺和设备不属于淘汰类中落后生产工艺装备，。项目已在中原电气谷管理委员会备案，备案文号：2020-411051-40-03-059692（备案文件见附件）。 （2）经查阅《许昌市建设项目环境准入禁止、限值区域和项目名录（2015年版）（许环〔2014〕124号）文可知，本项目不属于禁止、限制类项目。 （3）对照《许昌市环境保护局关于深化建设项目环境影响评价制度改革实施办法》（许环〔2015〕8号）文可知，项目位于许昌示范区中原电气谷核心区，不属于环境准入禁止、限制区域，项目类型不属于环境准入禁止和限制类项目。 综上所述，本项目的建设符合国家及地方相关产业政策。 3.项目选址可行 （1）本项目位于许昌市城乡一体化示范区鼎晟（许昌）高新产业园A8栋二楼东北侧，项目东北距示范区创业家园小区470m，南距德正西湖春天小区680m。 根据现场踏勘，项目周边多为其他厂企，周边环境良好。厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生态环境敏感区、文物古迹等敏感目标。 （2）项目租赁许昌华晟实业有限公司厂房，根据中原电气谷核心区发展规划调整方案（2017-2030）用地规划图，可知项目用地性质为工业用地（详见附图2）；对比中原电气谷核心区发展规划调整方案（2017-2030）产业布局规划图，可知项目符合中原电气谷核心区发展规划要求。 （3）本项目选址属于中原电气谷规划范围，用地为一类工业用地，符合中原电气谷核心区发展规划调整方案（2017~2030）；项目所属产业类型不属于《中原电气谷核心区发展规划调整方案（2017~2030）环境影响报告书》限制和禁止引进的项目和行业，符合规划环评的要求；本项目不在中原电气谷核心区发展规划调整方案（2017~2030）负面清单之列，符合中原电气谷发展规划。 （4）环境影响分析 职工生活产生的生活污水经化粪池处理后排入许昌瑞贝卡污水净化有限公司深度处理；产生的废气达标排放，产生的噪声达标排放，产生的固体废物都可以合理处置。 综上所述，本项目拟选厂址地势平坦、交通便利，项目选址合理。 4.区域环境质量 项目所在区域环境空气质量CO、NO2、SO2满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，其余PM2.5、PM10、O3超标，项目所在区域空气质量为非达标区。项目排放的污染物预测最大落地浓度较小，对周边环境影响较小，不会增加区域污染，因此本项目建设具备环境可行性。 项目所在区域主要地表水水质指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，项目区域地表水环境质量较好。 项目所在区域地下水主要水质指标均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水质良好。 根据声环境功能区分类，该项目属于2类环境功能区，区域噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，区域声环境质量较好。 5.污染防治措施及环境影响评价结论 5.1大气环境影响评价结论 本项目主要大气污染物为焊接废气。波峰焊和回流焊废气负压收集，点焊焊接废气集气罩收集经袋式除尘器处理后经高出楼顶3m高烟囱排放（烟囱高度20m）。烟尘、锡及其化合物排放浓度、排放速率均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2二级标准要求。 有组织排放的颗粒物的最大落地浓度为0.0192ug/m3，最大浓度占标率为0.0427%，无组织排放的颗粒物最大落地浓度值未出现超标现象，最大落地浓度为0.8824ug/m3，最大浓度占标率为0.1961%，颗粒物满足《环境空气质量标准》相关标准（0.45mg/m3）。因此，本项目经处理后排放的大气污染物对评价范围内的大气环境影响较小，不会改变评价范围内的大气环境功能，不会对评价范围内的环境保护目标造成明显的影响。 颗粒物对四周厂界浓度贡献值能满足大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）颗粒物无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。经计算项目无组织排放废气无需设置大气环境防护距离。 因此本项目对周围环境空气质量影响较小。 5.2水环境影响评价结论 项目废水主要为职工生活污水，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）知，项目评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。项目生活污水处理后经市政管网排入许昌瑞贝卡污水净化有限公司进行深度处理，达标后排入清潩河，不会对地表水环境产生明显影响。 项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免地下水受到污染。 5.3声环境影响评价结论 本项目高噪声设备主要来自风机、生产设备等。主要噪声设备均加装减震基础并安装在生产车间内，根据预测结果，项目营运期间，四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 5.4固体废物环境影响评价结论 本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、一般固废和危险废物 （1）生活垃圾：营运期生活垃圾产生量为9kg/d（2.7t/a），生活垃圾厂区收集后由环卫部门统一清运。 （2）一般固废：焊接锡渣产生量约为2.5kg/a，由厂家回收处理利用。废锡膏桶产生量约70个/年，收集后由生产厂家回收重新用于产品包装。 （3）危险废物：废电子元器件产生量约为0.1t/a。废物类别HW49 其他废物，废物代码900-045-49，暂存于危废暂存间，定期由原厂家回收利用。 综上所述，本项目固体废物均得到有效处置，对周围环境产生的影响较小。 5.5土壤环境影响分析结论 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于其附录A中“其他用品制造中的仪器仪表制造业”中的其他类别，且占地面积属于小型，项目周围为工业企业建设用地，敏感程度为不敏感，依据污染影响型评价工作等级划分表，可不开展土壤环境影响评价工作。 项目无生产性废水产生，生活污水排入许昌瑞贝卡污水净化有限公司深度处理，达标后排放；项目废气最大地面浓度占标率为0.1961%，废气产生浓度较低；固体废物均得到安全合理处置。本项目废水、废气、固废不会对土壤产生明显的影响。 6.总量控制 根据国家、河南省、许昌市对污染物总量控制有关文件要求，结合本项目污染物排放情况，确定本项目总量控制污染物为COD、氨氮。 本项目无生产废水产生，生活污水产生量为151.2m3/a，经化粪池处理后经市政管网，排入许昌瑞贝卡污水净化有限公司深度处理。化粪池处理后污染物排放量为COD0.036t/a、氨氮0.0038t/a。污染物排放总量按许昌瑞贝卡污水净化有限公司设计浓度（COD30mg/L、氨氮2.0mg/L）核算，建议总量控制指标（入环境量）为COD0.0045t/a、氨氮0.0003t/a。 二、建议 （1）该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 （2）完善企业管理制度，提高企业管理人员和生产人员的素质，加强环境管理，确保环境保护措施得到贯彻落实，环保设施能够正常稳定运行。 综合结论： 许昌继和电子有限公司年产100万套仪表线路板项目符合国家和地方产业政策。项目建成后，产生的废水、废气、噪声、固废在采取防治措施后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项污染防治措施的基础上，项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境影响角度分析，项目在此建设可行。

附图1    项目地理位置图

附图2   项目在中原电气谷核心区土地利用规划中位置

附图3    项目在中原电气谷核心区产业布局规划图中的位置

附图4  项目在深圳鼎晟（许昌）高新产业园中位置

附图5    项目厂区周围环境概况图

附图6    项目平面布置图

车间内现状                      车间内现状

项目厂房外现状                    项目厂房外现状

厂房外现状                              厂房外现状

附图7    现场及周边环境照片

# Text boxes

项目地理位置

许昌继和电子有限公司

许昌继和电子有限公司

许昌继和电子有限公司