许环建审〔2019〕40号

许昌市生态环境局

关于许昌旺角码头食品有限公司年产1000吨

速冻食品项目环境影响报告表的批复

许昌旺角码头食品有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91411000MA47FH8J5B）上报的由许昌携诚环保科技有限公司编制完成的《许昌旺角码头食品有限公司年产1000吨速冻食品项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

- 《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。

- 你公司应按照《关于印发建设项目环境影响评价信息公开机制方案的通知》（环发〔2015〕162号）要求，主动公开业经批准的《报告表》，做好建设项目环境信息公开工作，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目外排污染物应满足以下要求：

1、废水。项目原材料清洗废水、设备清洗废水、地面清洗废水、蒸煮冷凝水和生活污水混合后，采用地埋式一体化处理设施处理后与清净下水混合后通过市政管网排入瑞贝卡水业有限公司污水净化分公司，废水排放浓度应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及许昌瑞贝卡水业有限公司污水净化分公司收水水质要求。

2、废气。项目在封闭车间内对和面机设置独立封闭操作间，并在和面机上方单独设置集气罩对投料时产生的粉尘进行收集，收集后的废气进入袋式除尘器进行处理，处理达标后经15m高排气筒排放。废气污染物排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级标准限值要求。蒸煮过程使用能信热电集中供热，若后期供热情况发生变化，采用电锅炉进行供热。

3、噪声。对真空和面机、双轴搅拌机、冻肉切块机、斩拌机等噪声源采取隔音、减振措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准要求。

4、固废。废包装、废边角料、检验废品、生活垃圾等分类收集后出售资源化利用或交由环卫部门处置。

四、项目建成后，总量控制指标（以出厂量计）为化学需氧量0.1931t/a吨/年、氨氮0.0163t/a吨/年。

五、项目建设严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可投入正式运行。如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。

六、项目自本批复下达之日起，超过5年方决定开工建设的，环境影响评价文件应报我局重新审核。项目的性质、规模、地点、采用的工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

2019年12月12日

抄送：许昌市环境监察支队，许昌市生态环境局东城区分局，许昌携诚环保科技有限公司。