许环建审〔2019〕41号

许昌市生态环境局

关于许昌市亨源通印务有限公司年印刷20万色令广告宣传品扩建项目环境影响报告表的批复

许昌市亨源通印务有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91411000772175046W）上报的由河南哲达环保科技有限公司编制完成的《许昌市亨源通印务有限公司年印刷20万令色广告宣传品扩建项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

- 《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策进行项目建设。

- 你公司应按照《关于印发建设项目环境影响评价信息公开机制方案的通知》（环发〔2015〕162号）要求，主动公开业经批准的《报告表》，做好建设项目环境信息公开工作，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目外排污染物应满足以下要求：

1、废水。项目制版工序产生的冲洗废水经过专用再利用设备过滤后循环使用，不外排。生活污水化粪池处理后排入市政污水管网，进入许昌瑞贝卡水业有限公司污水净化分公司进一步处理后外排。

2、废气。项目在印刷机四周设置软帘进行封闭，印刷区域上方设置高效集气罩，调墨间封闭且设置废气收集设施，拆除现有工程印刷废气处理设施（活性炭吸附+UV光氧催化），将项目印刷、油墨清洗产生的有机废气收集后引入“吸附浓缩+催化燃烧（RCO）”装置处理。对现有油墨储存间封闭、调墨间封闭、危险废物暂存间封闭，并设置有机废气收集措施，将废气通入项目新建的有机废气处理设施进行处理；净化处理后的废气经15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（非甲烷总烃排放限值120mg/m3），同时满足《关于开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫攻坚办[2017]162 号）限值要求（印刷工业：非甲烷总烃排放浓度50mg/m3、去除率70%以上）。厂界挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放限值要求。

食堂油烟废气经现有厂区食堂静电式油烟净化装置处理后，达到《餐饮业油烟污染物排放标准 》（DB41/1604-2018）标准要求。

3、噪声。对印刷机、切纸机、模切机、骑马订书机、折页机、压线机、全自动打包机等噪声源采取隔音、减振措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008)表1中2类标准要求。

4、固废。废纸张、残次品、废包装材料等分类收集后外售；生活垃圾交由环卫部门处置。废油墨桶、墨辊清洗废水、废抹布及废手套、废显影剂、废活性炭等危险废物临时贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，并严格执行危废转移联单制度，定期交由具有相应处置资质的单位进行妥善处置。

（四）本项目建成后，主要污染物控制指标（出厂量）为：化学需氧量0.627吨/年，氨氮0.0985吨/年；本项目非甲烷总烃排放量为0.03493t/a，现有工程挥发性有机物总排放量为0.256t/a，通过本项目新建的“吸附浓缩+催化燃烧”装置处理后，以新带老削减量为0.1707t/a，本项目建成后全厂有机废气排放量为0.12023t/a。

四、项目建设严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，须按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可投入正式运行。如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

五、项目自本批复下达之日起，超过5年方决定开工建设的，环境影响评价文件应报我局重新审核。项目的性质、规模、地点、采用的工艺或防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

2019年12月12日

抄送：许昌市环境监察支队，许昌市生态环境局东城区分局，河南哲达环保科技有限公司。